|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д. 33, офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7–812–328 5902, факс.+7–812 – 323 5033; e-mail: enko@ enko.spb.ru |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург - Запорожское

2012 г.

Авторский коллектив:

| Архитектурно-планировочные разделы | главный архитектор проекта, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; ведущий архитектор Н.А. Близнина |
| --- | --- |
| Градостроительная экономика | экономисты градостроительства Т.В. Зиновьева и В.В. Авдеев, при участии А.В. Косарева |
| Природные условия и ресурсы | к.г.н., доцент факультета географии и геоэкологии СПбГУ Г.А. Исаченко, д.б.н. В.Л. Богданов, при участии Р.В. Николаева, инженер-геоморфолог Е.В. Лутченко, эколог градостроительства А.В. Яновская |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Особо охраняемые природные территории. | Эколог градостроительства А.В. Яновская, при участии эколога градостроительства Т.А. Тереховой |
| Объекты культурного наследия | к.г.а., советник РААСН В.Р. Крогиус, экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Земельные ресурсы | инженер А. А. Тимофеева |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, гл. специалист Д.С. Савинкова |
| Инженерная инфраструктура | главный инженер проекта А.Г. Петров, главные специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, инженер Д.Б. Тарских |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | инженер З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии | главный специалист А.М. Савинков |

ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	11

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	13

3.1. Основные сведения о территории	13

3.2. Природные условия и ресурсы	13

3.3. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации. Современное использование территории	20

3.4. Объекты культурного наследия	24

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения	24

3.6. Земельный фонд. Агроприродные ресурсы	28

3.7. Социально-экономическая ситуация	31

3.8. Рекреационная деятельность и туризм	38

3.9. Состояние окружающей среды	41

3.10. Транспортная инфраструктура	44

3.11. Инженерная инфраструктура	47

3.12. Выводы комплексного анализа территории	49

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	50

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Объекты культурного наследия	50

4.2. Социально-экономическое развитие	55

4.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса	63

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры	64

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры	68

4.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	78

4.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	81

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	89

5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов	89

5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	89

5.3. Мероприятия по развитию экономической базы	90

5.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	91

5.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	97

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	98

5.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	99

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	101

7. ПРИЛОЖЕНИЯ	109

# СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
|  | Муниципальное образование Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана | 71/588 |
|  | Муниципальное образование Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 71/589 |
|  | Муниципальное образование Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 71/590 |
|  | Муниципальное образование Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Исходно-разрешительная документация | 71/591 |
| Схемы |
|  | Схема использования территории М 1:25 000, 1:5 000 | 71/592 |
|  | Схема существующих границ земель различных категорий М 1:25 000 | 71/593 |
|  | Схема планируемых границ земель различных категорий М 1:25 000 | 71/594 |
|  | Схема ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий М 1:25 000 | 71/595 |
|  | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты социальной сферы). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема границ территорий объектов культурного наследия М 1:25 000, 1:5 000 | 71/596 |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения М 1:25 000, 1:5 000 | 71/597 |
|  | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов М 1:5000 | 71/598 |
|  | Схема ограничений. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов М 1:25 000 | 71/599 |
| в том числе иллюстрации: |
|  | Схема расположения охотничьих хозяйств |
|  | Схема расположения арендуемых лесных участков для целей рекреации, лесозаготовки, ведения сельского хозяйства, охоты |
|  | Ландшафтная карта |
|  | Схема размещения проектного пожарного депо |
|  | Схема доступности пожарного депо |
|  | Схема существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского участкового лесничества |
|  | Схема участков земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель |
| Электронная версия проекта |
|  | Электронные материалы проекта открытого пользования: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG, MapInfo | 71/749 |

Список сокращений, использованных в проекте

| АЗС – автозаправочная станция АИТ – автономный источник теплоты АПАВ – анионные поверхностно-активные вещества АПУ – акты постановки на учет АТС – автоматическая телефонная станция БПК5 – биохимическое потребление кислорода в. – век вв. – века ВЛ – воздушные линии электропередачи га – гектар г. – год, гг. – годы ГОСТ – Государственный стандарт ГОУ ЛО – государственное образовательное учреждение Ленинградской области ГИС – геоинформационные системы ГП – государственное предприятие ГРП – газорегуляторный пункт ГРС – газораспределительная станция ГУ – государственное учреждение д. – деревня ДОЛ – детский оздоровительный лагерь ДОУ – детское дошкольное учреждение ДРСУ – дорожно-строительное управление ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа ед. – единица ЗАО – закрытое акционерное общество ЗСО – зоны санитарной охраны источников водоснабжения ИП – индивидуальный предприниматель кв.- квадратный КНС – канализационная насосная станция КОС – комплекс очистных сооружений куб.– кубический ЛОГП – ленинградское областное государственное предприятие МАУ – муниципальное автономное учреждение МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение МОУ – муниципальное образовательное учреждение МОУ ДОД – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей МП – муниципальное предприятие МУ – муниципальное учреждение МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения | МУК – муниципальное учреждение культуры МУП – муниципальное унитарное предприятие н.д. – нет данных НИИ – Научно исследовательский институт ОАО – открытое акционерное общество общ. - общий оз. – озеро ОВД – отдел внутренних дел ОМС – обязательное медицинское страхование ООО – общество с ограниченной ответственностью ООПТ – Особо охраняемая природная территория п. – поселок ПВ – пожарный водоем ПДК – предельно допустимая концентрация площ. – площадь РААСН – Российская академия архитектуры и строительных наук р. – река ред. – редакция СанПиН – Санитарные правила и нормы с. – село СЗЗ – санитарно-защитная зона СЗФ – Северо-западный филиал СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет СНиП – Строительные нормы и правила СП – Строительные правила табл. – таблица т. д. – так далее ТБО – твердые бытовые отходы ТЭЦ – теплоэлектроцентраль ул. – улица ФАП – фельдшерско-акушерский пункт ФГУ – федеральное государственное учреждение ФГУП – Федеральное государственное унитарное предприятие ФГУЗ – Федеральное государственное учреждение здравоохранения ХПК – химическое потребление кислорода чел. – человек ЧМ – частотно-модулированное (радиовещание); ЦРБ – центральная районная больница ШРП – шкафной регуляторный пункт экз. – экземпляров |
| --- | --- |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект Генерального плана муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Приозерского муниципального района (муниципальный контракт от 3 декабря 2008 г. № 780) в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Запорожского сельского поселения до 2035 г.

2. Проект Генерального плана разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (редакция от 29 ноября 2010 г.) и заданием на подготовку проекта Генерального плана (приложение № 1 к муниципальному контракту от 3 декабря 2008 г. № 780).

3. Разработка проекта Генерального плана велась в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (редакция от 5 апреля 2011 г., с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 июля 2011 г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (редакция от 29 декабря 2010 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (редакция от 28 декабря 2010 г.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (редакция от 20 марта 2011 г.);

- Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 8 октября 2007 г. № 257-ФЗ (редакция от 7 февраля 2011 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации "О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (редакция от 27 июля 2010 г.);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды" от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (редакция от 29 декабря 2010 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ (редакция от 29 декабря 2010 г.);

- Федерального закона Российской Федерации "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (редакция от 28 декабря 2010 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (редакция от 9 декабря 2010 г.);

- Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ;

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ. (редакция от 23 декабря 2010 г.).

4. Подготовка проекта Генерального плана велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

- СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети»;

- СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

Кроме того, при разработке проекта Генерального плана использованы:

- проект «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области»;

- Методические рекомендации по подготовке проектов схем территориального планирования муниципальных районов Ленинградской области (утверждены приказом Комитета градостроительства и архитектуры Ленинградской области от 24 марта 2007 г. № 7).

5. Официальные названия проектируемой территории в соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 года № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» − муниципальное образование Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (сокращенные названия – Запорожское сельское поселение). В соответствии с Уставом сельского поселения официальное название – муниципальное образование Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (сокращенное название – МО Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области). Далее в проекте Генеральном плане используется наименование – Запорожское сельское поселение.

6. Проект Генерального плана Запорожского сельского поселения реализуется в границах, установленных областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». В состав территории Запорожского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

п. Денисово,

д. Замостье,

п. Запорожское,

п. Луговое,

п. Пески,

п. Пятиречье,

д. Удальцово.

7. В проекте Генерального плана Запорожского сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

8. Проект Генерального плана учитывает основные положения:

- Проекта «Схема территориального планирования Приозерского муниципального района» (разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2011 г.);

- Проекта «Стратегия социально-экономического развития территории Приозерского муниципального района» (разработан в составе проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района);

9. При разработке проекта Генерального плана проанализированы и учтены следующие документы:

- «Проект районной планировки Приозерского района» (институт «Ленгипрогор», 1979 г.)

- «Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах Ленинградской области» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2002 г.)

10. Проект Генерального плана Запорожского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

- первая очередь – 2010–2020 гг.,

- расчетный срок – 2010–2035 гг.

11. Проектные решения проекта Генерального плана Запорожского сельского поселения на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки.

12. Проект Генерального плана выполнен с использованием следующих материалов:

- Топографической основы масштаба 1:10 000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 1994 г., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47, актуализирована ООО НПИ «ЭНКО» в 2011 г. (дата приемки в фонд 01.12.2011 г. акт № 27).

- Векторной топографической основы масштаба 1:2 000, выполненной СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ в 2003 г. (дата приемки в фонд 05.06.2003 г.), гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47, актуализирована ООО НПИ «ЭНКО» в 2011 г. (дата приемки в фонд 01.12.2011 г. акт № 28).

- Космического снимка ALOS (PRISM) в формате GeoTiff, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2008 г.

- Космического снимка ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2009 г.

13. Проект Генерального плана разработан на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

### 2.1. Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования Запорожского сельского поселения являются:

- обеспечение территориальных предпосылок для устойчивого развития экономики поселения и повышение инвестиционной привлекательности территории;

- дальнейшее развитие пригородных функций на территории Запорожского сельского поселения: туристско-рекреационная деятельность, агропромышленный комплекс; индивидуальное жилищное строительство;

- качественное улучшение состояния окружающей среды поселения в целом и всех функциональных типов территорий;

- создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения;

- сохранение объектов культурного наследия;

- развитие рекреационных территорий;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

- учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

### 2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

- формирование планировочной структуры и функциональное зонирование территории Запорожского сельского поселения с учетом специфики его территории: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий; сложившегося использования территории и др.;

- определение территорий для градостроительного развития населенных пунктов на основе прогнозных параметров социально-экономического развития Запорожского сельского поселения;

- определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон;

- развитие системы объектов обслуживания населения;

- развитие рекреационных зон, благоустройство мест массового отдыха населения, развитие туристско-рекреационной инфраструктуры, в том числе, на побережье Ладожского озера;

- планировочная реорганизация и развитие производственных территорий.

2.2.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 35 кв. м на душу населения;

- определение площадок и структуры нового жилищного строительства;

- выделение территорий для размещения учреждений и предприятий обслуживания населения регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами;

- достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения поселения в соответствии с действующими нормативами;

- развитие объектов инженерной инфраструктуры с достижением нормативных показателей.

2.2.3. Задачи по охране объектов культурного наследия

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

- организация охраны объектов культурного наследия, учет требований и регламентов территорий объектов культурного наследия.

2.2.4. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры поселения.

- выделение территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

2.2.5. Задачи по улучшению состояния и охране окружающей среды, санитарной очистке территории

- определение ориентировочных и установленных размеров санитарно-защитных зон, санитарных разрывов и прочее от источников воздействия на окружающую среду;

- выделение мест утилизации и захоронения отходов;

- организация санитарной очистки территории.

2.2.6. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиям гражданской обороны населения и противопожарным мероприятиям

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т. д.;

- подготовка мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# 3.1. Основные сведения о территории

Территория Запорожского сельского поселения входит в состав Приозерского муниципального района Ленинградской области. Сельское поселение расположено в юго-восточной части Приозерского муниципального района. Восточная граница Запорожского сельского поселения проходит по Ладожскому озеру, с юга поселение граничит с Всеволожским муниципальным районом, на западе – с Сосновским сельским поселением, на севере – с Петровским и Громовским сельскими поселениями, частично граница проходит по р. Бурная.

Площадь сельского поселения составляет 73819 га. Численность населения – 2,6 тыс. человек. Административный центр поселения – п. Запорожское расположен в 100 км от города Приозерск и в 90 км от областного центра города Санкт-Петербург. В состав муниципального образования входят 7 населенных пунктов.

Первое известное территориальное образование, включающее земли Запорожского сельского поселения, известно с 1500 г., когда была составлена Переписная окладная книга Водской Пятины. В селении Саккола (теперь – Громово) находился центр Михайловского Саккульского погоста Карельского уезда Новгородской Земли. К этому погосту тогда относились земли современного Запорожского сельского поселения. В 1580 г. по мирному договору земли погоста отошли к Швеции, оставаясь в ее владении более ста лет с незначительными перерывами.

По Ништадтскому миру (1721 год) бывшие новгородские погосты возвращаются в состав России, но их прежнее население – православные карелы и ижоры, в основном уже покинуло край вследствие притеснений, а на освободившихся землях расселились финны из шведской части Карелии.

Земли сельского поселения в разных качествах пребывали в составе Выборгской губернии до 1940 г., когда финское население покинуло край, а вновь образованный Раутовский район был заселён русскими крестьянами из внутренних областей РСФСР.

После вторжения на Карельский перешеек финской армии в 1941 г. в деревни вернулись прежние жители, но уже в 1944 г., когда финны были отброшены вглубь Финляндии, они окончательно покинули свои дома.

В 1994 году вместо сельсоветов были образованы волости, в частности, Запорожская волость, а областным законом от 1 сентября 2004 года № 50-оз образовано Запорожское сельское поселение.

# 3.2. Природные условия и ресурсы

3.2.1. Климат

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Преобладающие ветры юго-западные; зимой – южные и западные; летом – западные, северо-восточные. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 4,2 м/с в январе до 0 м/с в июле (метеостанция Сосново). Большое влияние на климат и погодные условия оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых осадков. В среднем за год выпадает до 600 мм осадков.

Зима продолжительная, умеренно мягкая, с пасмурной погодой. Самый холодный месяц – февраль. Снежный покров устанавливается в конце ноября, залегает устойчиво, наибольшей высоты достигает в третьей декаде февраля – второй декаде марта. В декабре – феврале нередки метели. Средняя температура января 8–9 ºС (метеостанция Сосново). Зима – мягкая, но продолжительная. Осадки зимой выпадают часто.

Весна – поздняя, затяжная, из-за частых возвратов холодов протекает медленно. Снежный покров задерживается до 20 апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. Последние заморозки заканчиваются обычно в начале июня.

Лето – умеренно теплое и сравнительно короткое. Заканчивается обычно во второй декаде сентября. Самый теплый месяц – июль с преобладающей температурой воздуха +19–20 ºС (максимальная до 32 ºС, метеостанция Сосново). Летом возможны похолодания. Количество осадков в летние месяцы – наибольшие в году. Летние ливни часто сопровождаются грозами.

Осень – наступает в середине сентября. Понижение температуры воздуха от 10 оС до 0 оС происходит медленно. Преобладает пасмурная, ветреная и ненастная погода, часто бывают туманы.

Выводы:

- Согласно СНиП 23–01–99* «Строительная климатология» территория Запорожского сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II B.

- Климатические условия Запорожского сельского поселения не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства.

3.2.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть Запорожского сельского поселения достаточна густа.

Сельское поселение с востока омывается водами Ладожского озера. В северной части сельского поселения протекает р. Бурная, на которой имеются пороги. По территории всего сельского поселения протекает р. Вьюн, впадающая в р. Бурная.

Река Бурная образовалась в результате прорыва перемычки, отделяющей озеро Суходольское от небольшой речки, впадающей в Ладожское озеро. Ширина реки вплоть до Ладожского озера составляет 200 – 300 м, длина водотока – 10 км. В 1,5 км ниже истока р. Бурная находится порожистый участок под названием «Падунец», в 3-х километрах от устья – другой порог «Бурный». Берега реки Бурная сложены легко размываемыми породами, что способствует развитию боковой эрозии. Размыву подвергается, в основном, правый берег в 1 км от истока р. Бурная. Из наиболее крупных притоков в р. Бурная справа впадает р. Вьюн (площадь водосбора 544 кв. км). Водный режим реки характеризуется наложением влияния Ладожского озера. Подпор от озера распространяется до истока р. Бурная, поэтому ход уровня подчинен ходу уровня Ладожского озера: годовой максимум наблюдается в основном в зимние месяцы в течение 1 – 10 суток, однако в многоводные годы он может наблюдаться в июле – сентябре. В отдельные годы при высоких уровнях Ладожского озера годовой максимум наблюдается в весенний период (конец апреля – начало мая), максимальные уровни держатся в течение 1 – 12 суток. В маловодные годы, когда уровень Ладожского озера стоит низко, влияние подпора от него уменьшается, поэтому минимальные уровни реки Бурная могут наблюдаться во все сезоны года. Годовая амплитуда уровней на этом участке составляет 0,2 – 0,9 м, многолетняя 2,2 – 3,0 м.

Ладожское озеро – крупнейшее пресноводное озеро в Европе. Площадь озера по разным оценкам составляет от 17,7 до 18,4 тыс. кв. км; объём водной массы – 838 куб. км; длина с юга на север – 219 км, наибольшая ширина – 138 км. Глубина в южной части озера – от 20 до 70 м. Площадь водосборного бассейна – 258 600 кв. км.

Озеро Суходольское (площадь зеркала 44,3 кв. км) шириной 2 – 3 км. Глубины озера около 15 – 20 м. Берега пологие или средней крутизны; грунты песчаные, супесчаные и суглинистые. Озеро Суходольское входит в озерно-речную систему р. Вуокса.

На сегодняшний день на протяжении р. Вуокса на территории сельского поселения не ведутся наблюдения за уровнем затопления паводковыми водами 1–10 % обеспеченности. Однако в 2000-х годах в рамках разработки проекта установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Вуокса ООО «Ленводпроектом» были приняты расчетные уровни затопления. Определение площадей вредного воздействия вод на прибрежную территорию было выполнено с учетом морфометрических и гидрологических особенностей водной системы р. Вуокса, которая была разделена на 9 расчетных участков: 6 – на основном русле, 3 – на северном рукаве. В границах Запорожского сельского поселения р. Вуокса протекает основным руслом расчетными участками 0 – 15 км и 15 – 29 км. Характерные максимальные уровни воды р. Вуокса по длине указанных участков приведены в таблице 1

Таблица 1

Характерные максимальные уровни воды в р. Вуокса

| Участки реки, километраж | Среднемноголетний уровень воды | Максимальные уровни расчетных обеспеченностей (м БС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 % | 3 % |
| Основное русло р. Вуокса |
| 29 – 15 | 7,0 – 6,6 | 8,1 – 7,8 | 7,7 – 7,5 |
| 15 – 0 | 6,6 – 4,8 | 7,8 – 6,7 | 7,5 – 6,3 |

В гидрогеологическом отношении Запорожское сельское поселение расположено в пределах гидрогеологической структуры: Ленинградского бассейна пластовых напорных вод, занимающего южную часть Приозерского муниципального района.

Основной источник подземной воды – Гдовский (Вендский) водоносный горизонт.

Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и верхней трещиноватой зоне коренных пород. Водоносный комплекс четвертичных отложений имеет повсеместное распространение.

Гидрогеологические условия определяются геологическим строением территории, геоморфологическими особенностями поверхности и характеризуется наличием грунтовых вод, приуроченных к озерно-ледниковым отложениям.

Водосодержащими грунтами являются пески, средние, мелкие, пылеватые, илы, прослойки пылеватых песков в глинах. Грунтовые воды обладают свободной поверхностью зеркала.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а поэтому уровни воды в зависимости от количества выпадаемых осадков подвержены сезонным колебаниям, амплитуда которых может достигать 1–1,5 м. Максимальные уровни грунтовых вод наблюдается весной, в период снеготаяния, и осенью.

На территории п. Запорожское подземные воды зафиксированы на глубине до 7 м от поверхности земли. Приурочены они к озерно-морским и флювиогляциальным отложениям.

Выводы:

Проектируемая территория характеризуется густой гидрографической сетью, часть из которой входит в озерно-речную систему Вуокса. Поселение обладает значительными запасами пресной воды.

3.2.3. Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки. В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли исследования по ландшафтной структуре, которые были выполнены в рамках проекта схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштабов 1:10 000 (выполнена в 1994 г.) и 1:2 000 (выполнена в 2003 гг.). Анализ современного состояния территории базировался на цифровых космических изображениях ALOS (PRISM) в формате GeoTiff (2008 г.) и ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF (2009 г.). Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. Имеющихся материалов инженерных изысканий достаточно для оценки инженерно-строительных условий территории Запорожского сельского поселения на уровне проекта Генерального плана. Однако любое строительство должно сопровождаться проведением дополнительных более детальных инженерно-геологических, инженерно-топографических и других изысканий на площадках будущего строительства.

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории Запорожского сельского поселения по инженерно-строительным условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения (45 % территории поселения):

Представлены дренированными равнинами, сложенными устойчивыми грунтами, уклоны поверхности не более 5 %, уровень залегания грунтовых вод не менее 2 м от поверхности. Отмечается локальное развитие опасных физико-геологических процессов.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (48 %):

- плоские переувлажненные равнины; характерно близкое залегание грунтовых вод, процессы заболачивания. Грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками, маломощным торфом (до 0,5 м);

- холмистый рельеф, уклоны поверхности до 15 %, понижения заболочены, нередко идут процессы торфообразования. На склонах – активное развитие эрозионных процессов. Грунты оснований представлены преимущественно галечными и валунными песками.

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (7 %):

- болота с мощностью торфа более 0,5 м;

- заболоченные участки вследствие нарушения стока, отсыпке отвалов, затоплении небольших гранитных карьеров и т. д.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения имеются месторождения песчано-гравийного материала: «Гравийное», «карьер 78», «Пятиречье», «Лосевский участок»; торфа: «Овальное» (74 га), «Близкое» (66 га), «Южное» (92 га), «Дорожное» (14 га), «Придорожное» (30 га), «Виси-Суо» (43 га), «Топкое» (110 га), «Горелое» (северо-западная часть) (42 га), «Денисовское» (12 га), а также месторождения минеральных красок (р. Лосевка), глин и суглинков.

3.2.4. Лесные ресурсы

Территория относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны. Лесной фонд, расположенный на территории Запорожского сельского поселения, отнесен по целевому назначению к защитному (приложение 1).

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. Эту миссию на территории Запорожского сельского поселения осуществляет Приозерское лесничество со своими филиалами – участковыми лесничествами; на территории сельского поселения – это Денисовское, Сосновское, Ларионовское, Мичуринское северное, Ладожское южное и Приозерское южное участковые лесничества.

После принятия Лесного кодекса Российской Федерации разработаны Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Основными направлениями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Запорожского сельского поселения являются:

- увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород);

- удовлетворение потребности в древесине для местных нужд;

- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации (главным образом за счет усиления рекреационных функций лесов).

Все лесные участки в границах Запорожского сельского поселения отданы в аренду для целей лесозаготовки, рекреации, ведения сельского хозяйства и охоты (приложение 2, иллюстрация «Схема расположения арендуемых лесных участков для целей рекреации, лесозаготовки, ведения сельского хозяйства и охоты»).

Выводы:

Одними из главных составляющих ресурсного потенциала проектируемой территории являются лесные ресурсы. Лесной фонд Запорожского сельского поселения относится к защитной категории лесов и может быть использованы в рекреационных целях.

3.2.5. Растительный и животный мир

Приозерский муниципальный район занимает часть Карельского перешейка, который расположен в области хвойных лесов южно-таежной подзоны на контакте с границей средней тайги. Основную площадь территории Запорожского сельского поселения занимают леса. На легких почвообразующих породах господствуют осветленные сосновые леса. Ельники преобладают главным образом на суглинистых отложениях и отчасти на моренных супесчаных наносах. Распространены также вторичные травянистые леса – сосново-березовые, осиновые, сероольшатники и ивняки, приуроченные к более влажным местообитаниям.

На территории сельского поселения встречаются болота, преимущественно верховые. Болота моховые, местами поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озер обычно развиты травянистые (осоковые) болота.

Луга на территории Запорожского сельского поселения в основном представлены лугами-залежами, возникшими на месте сеяных в прошлом лугов. Луговые угодья в основном приурочены к озерным котловинам, берегам рек и заливов, а также частично – к осушенным торфяникам. В основном это малопродуктивные луга – полевичные, душистоколосковые и заболоченные – щучковые.

Животный мир сельского поселения может считаться типичным для лесной зоны. В фаунистическом отношении территория сельского поселения относится к западной части Ленинградской области, для которой характерны, помимо широко распространенных таежных форм, набор видов европейских широколиственных лесов.

По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к охотничьим ресурсам на территории Приозерского муниципального района и Запорожского сельского поселения в частности относятся: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, лось, кабан, косуля, куница, лисица, олень благородный, олень пятнистый, рысь, хорь, рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка. Однако интенсивное освоение территории сельского поселения приводит к сужению ареалов распространения животных.

К животным, занесенным в Красную книгу природы Ленинградской области, на территории Запорожского сельского поселения и близлежащим территориям относятся: млекопитающие: ладожская кольчатая нерпа; птицы: красношейная поганка, луток, орлан-белохвост, клуша, малая крачка, бородатая неясыть; круглоротые и рыбы: атлантический осетр, лосось озерный, жерех, обыкновенный подкаменщик, а также некоторые виды моллюсков, ракообразных и насекомых.

На территории Запорожского сельского поселения расположены 2 охотхозяйства: «Федеральное государственное учреждение «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» и ООО «Ирбис». Один воспроизводственный участок охотхозяйства «Федеральное государственное учреждение «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» расположен в центральной части сельского поселения, два других (расположены частично в границах сельского поселения), в северной и западной части сельского поселения. Воспроизводственный участок охотхозяйства ООО «Ирбис» расположен за границами сельского поселения (иллюстрация «Схема расположения охотничьих хозяйств»).

По данным охотхозяйства ООО «Ирбис» в северной части Запорожского сельского поселения к северу от р. Бурная имеются места скопления значительного поголовья лося и его постоянные (из года в год) сезонные миграции.

По данным охотхозяйства «Федеральное государственное учреждение «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» в южной части Запорожского сельского поселения зафиксирована местная миграция лося в соседнее хозяйство – Денисовское лесничество по границе с Морозовским лесхозом (военное охотхозяйство), а также перелёт водоплавающей дичи (утка – разные виды, гусь, казара) – берег Ладожского озера.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. При освоении новых территорий вне границ населенных пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

3.2.6. Рыболовство и рыбоводство

По сведениям ФГУ «Севзапрыбвод» все водоемы Приозерского муниципального района относятся к рыбохозяйственным. Однако категория водоемов (рыбохозяйственная значимость) разная и зависит от состава ихтиофауны. Данные исследования проводятся при разработке отдельных более детальных проектов исследуемой территории.

По данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории Приозерского муниципального района не выделяются. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов Приозерского муниципального района в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

На сегодняшний день согласно перечню рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области (приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 г. № 61), а также данным отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Приозерского муниципального района вблизи территории Запорожского сельского поселения сформированы 2 рыбопромысловых участка для организации товарного рыбоводства (озеро Суходольское, участок в устье р. Сосновка – 6,3 га, озеро Суходольское, участок в районе д. Удальцово – 99,7 га) и 1 рыбопромысловый участок для любительского и спортивного рыболовства (река Бурная, от устья р. Сосновка до устья р. Вьюн, исключая водопад Падунец, 400 м вверх и вниз по течению – 72 га). Так же на акватории Ладожского озера вблизи Запорожского сельского поселения выделены 2 участка для промышленного рыболовства.

Осуществление хозяйственной деятельности должно сопровождаться мероприятиями по сохранению водных биоресурсов и среды обитания, а также соблюдением нормативных документов в области рыболовства, в том числе: Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 569 «О правилах согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания».

3.2.7. Современное состояние ландшафтов

В составе проекта Генерального плана разработана ландшафтная карта, отображающая современное состояние ландшафтов Запорожского сельского поселения. Типы ландшафтов (местоположений) на рассматриваемой территории выделялись с учетом преобладающих форм или типов рельефа, состава преобладающих с поверхности отложений, режима увлажнения, и длительных антропогенных преобразований (окультуривание, осушение, торфоразработки, открытая разработка минерального сырья, капитальная застройка и др.).

Ландшафты Запорожского сельского поселения (иллюстрация «Ландшафтная карта») представлены в основном волнистыми равнинами на безвалунных песках и супесях (2), их окультуренными модификациями (3), окультуренными волнистыми равнинами на валунных и щебнистых супесях и песках (1), заболоченными равнинами на безвалунных и галечных песках (4), переходными торфяниками (5). Центр муниципального образования п. Запорожское располагается в основном на окультуренных волнистых равнинах на безвалунных песках и супесях (3) (таблица 2).

Таблица 2

Описание ландшафтов Запорожского сельского поселения

| № | Типы местоположений | Преобладающая растительность | Распространение на территории |
| --- | --- | --- | --- |
| Волнистые пологонаклонные (до 5() дренированные равнины и террасы, сложенные ледниковыми, водноледниковыми, озерно-ледниковыми и озерными отложениями |
| 1 | Волнистые равнины и пологие гряды на плотных валунных и щебнистых пылеватых супесях и песках (морене), окультуренные | Луга, пашни и зарастающие луга; мелколиственные и мелколиственно-еловые с сосной травяные леса. | Распространены на территории между оз. Суходольское, р. Вуокса и оз. Вуокса, встречаются изредка |
| 2 | Волнистые террасированные равнины на безвалунных песках и супесях | Сосновые и елово-сосновые кустарничково – зеленомошные и травяно-кустарничково-зеленомошные леса; сосновые и мелколиственные молодняки, вересковые гари и вейниковые вырубки | Широко распространены к югу и юго-востоку от линии Приозерск – Мельниково |
| 3 | Окультуренные волнистые равнины на безвалунных и мелковалунно-галечных песках и супесях | Разнотравно-злаковые луга, мелколиственные и сосново-мелколиственные травяные леса | Распространены к югу и юго-востоку от линии Приозерск – Мельниково |
| Плоские и слабоволнистые равнины, периодически избыточно увлажненные, с маломощным (до 0,5 м) торфом |
| 4 | Слабоволнистые и плоские переувлажненные равнины на безвалунных и галечных песках и супесях, в основном, перекрытых торфом. | Сосняки болотнокустарничково – сфагновые, ельники чернично-сфагновые, елово- и сосново-мелколиственные травяно-сфагновые леса, вырубки политриховые и сфагновые. | Распространены к югу от линии Мельниково – Приозерск |
|  | Болота (торфяники), мощность торфа более 0,5 м |
| 5 | Мезотрофные и мезоолиготрофные (переходные) торфяники (в т. ч. числе сплавины по берегам озер), иногда с олиготрофной окраиной | Осоково-сфагновые, кустарничково-осоково-сфагновые, реже травяно-сфагновые безлесные болота, по окраинам иногда сосново-кустарничково-сфагновые низколесья | Небольшие массивы по всей территории сельского поселения |

Выводы:

В результате анализа ландшафтной условий были выделены наиболее пригодные территории для различных видов использования. Территории наиболее пригодные для градостроительного освоения сосредоточены в основном в центральной части сельского поселения. Выделяется также узкая полоса вдоль Ладожского озера.

Северо-западные и северные части сельского поселения, участки, примыкающие к оз. Суходольское, пригодны для ведения и развития сельского хозяйства.

Территории наиболее благоприятные для развития рекреации расположены в западных и юго-западных частях, а также вдоль побережья Ладожского озера в северо-восточной части сельского поселения.

Создание особо охраняемых природных территорий рекомендуется на холмистых ландшафтах в западной части поселения.

# 3.3. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации. Современное использование территории

В 1979 году институтом «Ленгипрогор» разработан «Проект районной планировки Приозерского района», который в свою очередь, с уточнениями и дополнениями, базировался на предложениях «Схемы районной планировки Ленинградской области» («Ленгипрогор», 1975 г.). В работе 1979 г. были приняты следующие этапы проектирования:

первая очередь – 1990 г.;

расчетный срок – 2002–2007 гг.

Развитие Запорожского сельского поселения в Проекте районной планировки предполагалось осуществить за счет развития сельского хозяйства и рекреации. Предлагалась организация транспортного обхода административного центра поселения (по а/д Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск).

Осуществление значительной части заложенных в проекте решений пришлось на период смены политической и экономической ситуации в стране и содержащиеся в проекте основные показатели по объективным причинам не могли быть реализованы в должном объеме.

В целом можно сделать вывод, что Запорожское сельское поселение в существующих границах развивалось в соответствии предыдущей градостроительной документацией, что является положительным фактором. Однако многое из проектируемого не осуществилось, а ряд положений потеряли свою актуальность и не могут рассматриваться в дальнейшем как перспективные направления градостроительного развития.

Современная планировочная ситуация Запорожского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Территория поселения достаточно компактна. Главной природной планировочной осью является р. Вьюн, впадающая в р. Бурная, являющейся связующей между бассейном Вуоксы и Ладожским озером. Р. Вьюн делит территорию сельского поселения в меридиональном направлении на две части. Большая часть территории поселения занята защитными лесами, среди которых имеются отдельные участки земель сельскохозяйственного назначения.

Главным транспортным направлением поселения является автодорога, протрассированная в широтном направлении от автотрассы А-121, через п. Сосново (Сосновское сельское поселение) к п. Запорожское с дальнейшим выходом к Ладожскому озеру – а/д Ушково – Гравийное.

Населенные пункты поселения тяготеют к акваториям озер и рек: оз. Суходольское, р. Бурная, р. Вьюн и находятся практически все в северной части поселения. Восточные поселки находятся всего в нескольких километрах от побережья уникального Ладожского озера. Побережье Ладожского озера практически не освоено, отсутствуют благоустроенные выходы к водной поверхности, организованные места пребывания туристов. Южная часть территории поселения заболочена, эти места притягивают жителей поселения и приезжих своими ягодными и грибными ресурсами.

Планировочные особенности территории поселения отражены на «Схеме использования территории» в масштабе 1:25 000, 1:5 000 где отображены наиболее важные характеристики. Показаны граница земель населенных пунктов, входящих в состав Запорожского сельского поселения. На Схеме нанесены важнейшие объекты транспортной инфраструктуры: автодороги, крупные мосты, а также основные объекты инженерной инфраструктуры. Отображены объекты культурного наследия. Из природных объектов отображены территории лесов, земель сельскохозяйственного назначения, акватории, реки. Показано сложившееся использование территории внутри населенных пунктов. Следует отметить, что для каждого населенного пункта существует установленная, но не утвержденная юридически граница населенного пункта. Освоенные под жилищное строительство территории в отдельных случаях выходят за эти границы, располагаясь на землях лесного фонда, либо на землях сельскохозяйственного назначения.

К основным территориям, которые показываются на данной схеме, относятся: жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения.

Административный центр поселок Запорожское расположен на севере поселения по обе стороны от р. Вьюн на пересечении автодорог Ушково – Гравийное и Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск. Планировочным центром поселка является квартал 2–5 этажной застройки с главной архитектурной доминантой – Дом культуры 1980 гг. постройки. Большую часть селитебной территории занимают многочисленный кварталы индивидуальной жилой застройки. На севере поселения расположены два стадиона. На юге – два кладбища, закрытое и действующее. На западе от селитебной территории населенного пункта находится территория ЗАО «ПЗ «Гражданский», основного градообразующего предприятия поселения.

Деревня Удальцово вытянута в широтном направлении вдоль побережья излучины оз. Суходольское. Данные территории являются привлекательными для индивидуального и дачного строительства. Южная часть деревни выходит к трассе Сосново – Запорожское. Кроме массивов индивидуальной жилой застройки, в д. Удальцово расположено форелевое хозяйство, неподалеку находится база отдыха.

Поселок Луговое расположен в небольшом отдалении к югу от р. Бурная и трассы автомобильной дороги Ушково – Гравийное. В планировочном отношении поселок представляет собой две расположенных отдельно территории индивидуальной застройки, разделенные землями сельскохозяйственного назначения.

Поселок Денисово находится в центре поселения вблизи р. Вьюн и представляет собой живописно раскинувшееся планировочное образование, состоящее из кварталов индивидуальной жилой застройки. От водной поверхности поселок отделяют земли сельскохозяйственного назначения.

Поселок Пятиречье является самым восточным населенным пунктом поселения. Кварталы индивидуальной жилой застройки расположены по обе стороны автодороги, соединяющей п. Запорожское и п. Пятиречье, далее трасса ведет к побережью Ладожского озера. Один из массивов жилой застройки выходит к р. Вьюн. Между двумя селитебными территориями расположено братское кладбище. С запада примыкает территория ЗАО «ПЗ «Гражданский».

Деревня Замостье расположена на западе поселения у самой границы с Сосновским сельским поселением. Зона индивидуальной жилой застройки вытянулась достаточно хаотично вдоль автомобильной дороги, организованная планировка населенного пункта практически отсутствует. С севера и с юга к жилой зоне примыкают два больших по площади садоводства. В непосредственной близости расположена территория бывшего скотного двора.

Поселок Пески – единственный из всех населенных пунктов расположен у южной границы поселения на побережье озера Прохладное. Поселок представляет собой компактную, небольшую по размерам территорию индивидуальной жилой застройки. С юга к поселку примыкает садоводство, большее, чем сам населенный пункт. Пески – самый маленький по площади и населения населенный пункт Запорожского сельского поселения.

К границам практически всех населенных пунктов Запорожского поселения примыкают земли сельскохозяйственного назначения, либо земли лесного фонда, имеются отдельные участки в границах земель населенных пунктов, которые не освоены на сегодня, но существуют планы по размещению индивидуального жилищного строительства и баз отдыха. Тем не менее, территориальных ресурсов в пределах земель населенных пунктов для развития жилищного строительства не достаточно.

Территориальные ресурсы для нового строительства и реконструкции

Анализ современного состояния территории сельского поселения Запорожское позволил выделить ряд участков, потенциально пригодных для развития:

- Поселок Запорожское:

В настоящее время на территории поселка определены под строительство несколько участков, как в центральной части поселка, так и на периферии:

- квартал жилых многоквартирных домов, на юге центрального жилого квартала между ул. Советская и правым берегом р. Вьюн;

- индивидуальное жилищное строительство на юге поселка в направлении поселка Денисово;

- административное здание (ФАП, почта и касса Сбербанка) на восточной границе 2–5-ти этажного квартала жилой застройки;

- автозаправочный комплекс с автосервисом и кафе (ведутся проектные проработки).

Прослеживается направленность развития северо-восточной части поселка в направлении Ладожского озера, в связи с чем, можно считать перспективным развитие данного участка как туристско-рекреационной зоны.

- Деревня Удальцово:

Деревня Удальцово в силу своего территориального расположения и непосредственной близости к оз. Суходольское пользуется большой популярностью, как территория благоприятная для индивидуального жилищного строительства. Поскольку территория деревни сильно ограничена землями лесного фонда и побережьем озера, то планировать, дальнейшее развитие территории деревни остается возможным в северо-западном и южном направлениях (или за счет перевода земель лесного фонда в земли населенных пунктов).

- Поселок Пятиречье:

Поселок Пятиречье, находясь в восточной части поселения, в силу своего территориального расположения и непосредственной близости от Ладожского озера пользуется большой популярностью у туристов и любителей отдыха на природе. В направлении дороги, ведущей к Ладожскому озеру, прослеживается активное образование жилого массива. В настоящее время известны несколько проектных предложений образования малоэтажной жилой застройки в этом направлении, среди них:

Проект планировки жилого массива «Северный»

Проект планировки жилого массива «Восточный»

Проект планировки жилого массива «Луговой»

Наличие дороги, ведущей к Ладожскому озеру и активное освоение территорий в этом направлении, позволяют предположить дальнейшую возможность развития этого направления.

- Поселок Луговое:

Территория поселка Луговое представляет собой жилую малоэтажную застройку и разделена землями сельхозугодий на две части. В целях реализации областного закона от 14 октября 2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» (редакция от 17 июня 2011 г. № 48-оз) подготовлен проект малоэтажной жилой застройки для бесплатного предоставления земельных участков местным гражданам. Также в границах населённого пункта подготовлены документы для предоставления земельного участка для строительства базы отдыха.

- Деревня Замостье:

Близость деревни Замостье к пригородному железнодорожному сообщению Санкт-Петербург – Пориозерск повлияло на образование на территории деревни застройки преимущественно садоводческого характера. В настоящее время известно два крупных садоводческих массива (СНТ «Замостье-3» и «СНТ «Рассвет»), расположенных в северной и восточной части поселения. О дальнейшем развитии территории информации на данный момент нет, но представляется возможным предположить, что развитие поселка в дальнейшем будет происходить преимущественно в направлении образования хозяйств садоводческого характера.

- Поселок Денисово:

Поселок Денисово расположен в близи проходящей трассы Санкт-Петербург – Запорожское. Поселок представляет собой развитый жилой массив индивидуальной жилой застройки вытянутый на побережье реки Вьюн. Развитие поселка может происходить вдоль речного направления с формированием преимущественно массивов индивидуальной жилой застройки или баз отдыха. В целях реализации областного закона 14 октября 2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» (редакция от 17 июня 2011 г. № 48-оз подготовлен проект малоэтажной жилой застройки для бесплатного предоставления земельных участков местным гражданам.

- Поселок Пески:

Территория поселка Пески переставляет собой в основном хозяйства садоводческого характера. По обе стороны от походящей через поселок трассы Санкт-Петербург – Сосново расположилось СНТ «Пески». Информации по развитию поселка пока нет, но наличие проходящей трассы и наличие озера Прохладное дает возможность предположить дальнейшее развитие поселка преимущественно в направлении садоводческого характера.

Выводы:

В связи с рядом факторов – расположение поселения на юге Приозерского муниципального района в зоне часовой транспортной доступности от города Санкт-Петербург, значительные водные и лесные ресурсы, выход территории к Ладожскому озеру, относительно развитая дорожно-транспортная инфраструктура – позволяют считать данное поселение исключительно благоприятным для развития туристско-рекреационной деятельности и пригородного малоэтажного строительства.

# 3.4. Объекты культурного наследия

По данным комитета по культуре Ленинградской области (департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия) на территории Запорожского сельского поселения располагаются 2 объекта культурного наследия – памятники истории и монументального искусства, в том числе – 1 объект регионального значения, 1 – выявленный.

Объектов культурного наследия федерального и местного значения на территории поселения не имеется. Список объектов культурного наследия Запорожского сельского поселения предоставлен в таблице 3.

Таблица 3

Список объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Категория |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1939–40 и 1941–44 гг. | п. Пятиречье, 400 м западнее поселка, на кладбище | Региональный, Решение Леноблисполкома от 16 мая 1988 г. № 189 |
| 2 | Памятник помещичьим крестьянам | п. Запорожское | Выявленный, Акт постановки на учет (АПУ) от 15 сентября 1995 г. № 14–17 |

В настоящее время разработанных и утвержденных проектов зон охраны объектов культурного наследия в поселении нет, также отсутствуют установленные границы территорий объектов культурного наследия. Объекты культурного наследия на схемах отображены в соответствии с имеющимися паспортами.

По берегам Вуоксинской озерно-речной системы (оз. Суходольское, р. Бурная и др.) предположительно имеется ряд объектов археологического наследия, поэтому при выделении здесь участков под застройку, желательно предусмотреть их предварительное археологическое исследование.

# 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие (приложенеи 9):

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- придорожные полосы;

- приаэродромная территория;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

Прочие планировочные ограничения:

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности;

- зона нормированных параметров авиационных шумов.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630–10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"), СНиП 32–03–96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283–88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23–03–2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 3).

На территории Запорожского сельского поселения объекты, требующие организации санитарно-защитных зон, сосредоточены вблизи п. Запорожское: сельскохозяйственное предприятие ЗАО «ПЗ «Гражданский» (500 м, 2 класс опасности) и расположенный на его территории скотомогильник (Яма Беккари,500 м, 2 класс опасности); сельское кладбище (50 м, 2 класс опасности), канализационные очистные сооружения (150 м).

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

Санитарные разрывы:

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция «СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*. На территории Запорожского сельского поселения отображены санитарные разрывы от транспортных коммуникаций III–IV категории – 100-50 м.

Охранные зоны:

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 № 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 № 9 "Правила охраны магистральных трубопроводов".

На графических материалах отображены охранные зоны от линий электропередач мощностью 10 кВ и 110 кВ, проходящих по территории Раздольевского сельского поселения.

Придорожные полосы

Устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

На графических материалах отображены придорожные полосы от автомобильных дорог II, III, IV и V категорий.

Приаэродромная территория

Приаэродромная территория – прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории. Данная зона устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2011 г. № 743 (редакция 27 сентября 2011 г.)). Северо-западная часть Запорожского сельского поселения попадает в приаэродромную территорию аэродрома Громово, включая населённые пункты: д. Замостье, п. Луговое, п. Запорожское, д. Замостье, д. Удальцово.

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов – не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (приложение 4).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПин 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 5).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II–III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

На территории Запорожского сельского поселения нет разработанных и утвержденных проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Прочие планировочные ограничения

Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

Зона нормированных параметров авиационных шумов

Нормированные параметры авиационных шумов определяются по ГОСТ 22283–88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», СНиП 32–03–96 «Аэродромы»; СП 51.13330.2011  «Защита от шума», актуализированная редакция СНиП 23–03–2003. В северной и северо-восточной части сельского поселения, вблизи оз. Ладожское проходит зона нормированных параметров авиационных шумов аэродрома «Громово». В данную зону попадают небольшие участки поселков Запорожское и Пятиречье.

# 3.6. Земельный фонд. Агроприродные ресурсы

Земельный фонд на территории Запорожского сельского поселения по целевому назначению представлен шестью категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых территорий и объектов

- земли водного фонда

Земли запаса на территории поселения не представлены.

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2012 г. представлено на рисунке 1. Площадные значения земель рассчитывались по полученным от администрации Приозерского муниципального района материалам и по измерению чертежей (Схема существующих границ земель различных категорий и Схема планируемых границ земель различных категорий) с использованием программного пакета ArcGIS 9.3.

Согласно установленных границ Приозерского муниципального района в соответствие с Областным законом Ленинградской области от 01.09.2004 № 50-оз (ред. от 06.05.2010) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (принят ЗС ЛО 24.08.2004), большую часть территории Запорожского поселения занимают земли водного фонда (57,0 % от общей площади земельного фонда поселения).

Рисунок 1.

Категория земель населенных пунктов представлена семью населенными пунктами: п. Денисово – 88 га, д. Замостье – 51 га, п. Запорожское – 294 га, п. Луговое – 58 га, п. Пески – 1 га, п. Пятиречье – 145 га и д. Удальцово – 151 га.

Общая площадь земель категории населенных пунктов составляет 788 га. Из них:

- в п. Денисово 82,0 га земель в государственной собственности; 0,6 га находится в муниципальной собственности; 5,4 га – в частной собственности;

- в д. Замостье 46,3 га земель в государственной собственности; 2,2 га находится в муниципальной собственности; 2,5 га – находятся в частной собственности;

- в п. Запорожское 248,7 га земель в государственной собственности; 6,3 га находится в муниципальной собственности; 39,0 га – в частной собственности;

- в п. Луговое 39,2 га земель в государственной собственности; 0,1 га находится в муниципальной собственности; 18,7 га – находятся в частной собственности;

- в п. Пески 0,9 га земель в государственной собственности; 0,1 га – находятся в частной собственности;

- в п. Пятиречье 98,9 га земель в государственной собственности; 7,4 га находится в муниципальной собственности; 38,7 га – в частной собственности;

- в д. Удальцово 111,6 га земель в государственной собственности; 2,3 га находится в муниципальной собственности; 37,1 га – в частной собственности.

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Запорожского сельского поселения составляют 5594,0 га или 7,6 % от площади поселения, из них 1026,7 га находятся в частной собственности и используются для:

- ведения садоводства в садоводческих некоммерческих товариществах – 292,4 га;

- ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 182,3 га;

- ведения личного подсобного хозяйства – 3,4 га;

- сельскохозяйственного производства – 548,2 га;

- под форелевое хозяйство – 0,4 га;

Оставшиеся 4567,3 га земель сельскохозяйственного назначения находятся в государственной собственности.

Земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе земельного фонда сельского поселения 1893,0 га (2,6 % от общей площади земель). Данная категория земель представлена землями обороны и безопасности, землями транспорта и землями энергетики. Земли данной категории расположены за чертой населенных пунктов.

- земли транспорта, под автомобильными дорогами регионального значения, общей площадью 154,7 га, из них:

- Пески-Сосново-Подгорье – 26,7 га;

- Санкт-Петербург – Запорожское - Приозерск – 59,3 га;

- Ушково – Гравийное – 27,3 га;

- земли транспорта, под автомобильными дорогами местного значения общей площадью 41,4 га

- земли обороны и безопасности общей площадью 1736,3 га

- земли энергетики общей площадью 2 га

При разработке проекта Генерального плана были учтены участки особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается.

На 1 января 2012 г. земли в составе категории лесного фонда составили 23442,0 га (31,7 % от общей площади поселения). Земли данной категории находятся в собственности Российской Федерации.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Кроме того, на территории сельского поселения присутствуют участки Ларионовского лесничества.

В процессе подготовки проекта Генерального плана Запорожского сельского поселения был проведен анализ документации, предоставленной органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Ленинградской области, а также филиалом ЛОГБУ «Ленобллес» (Приозерское лесничество), в результате которого были выявлены спорные участки, которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

В графических материалах проекта Генерального плана Запорожского сельского поселения за земли лесного фонда были приняты земли участковых лесничеств Приозерского лесничества, входящие в Запорожского сельского поселение, а также поставленные на кадастровый учет.

При определении площадных характеристик земель различных категорий за основу были взяты данные ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области», где по состоянию на 01.01.2012 г. не учтены земли Ларионовского участкового лесничества.

Земельные участки Ларионовского лесничества отражены на иллюстрации «Схема существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского лесничества». Требуется установить принадлежность данных спорных участков к определенной категории земель в соответствии с действующим законодательством.

Земли особо охраняемых территорий и объектов в составе Запорожского сельского поселения составляют 11,0 га или 0,02 % от площади поселения и целиком находятся в частной собственности.

Земли водного фонда представлены только акваторией Ладожского озера, все остальные водные объекты, располагающиеся на территории Запорожского сельского поселения, согласно статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации, а также статьи 101 Земельного кодекса Российской Федерации, входят в состав лесного фонда. Общая площадь земель водного фонда составила в границах поселения 42091 га (57,0 % от общей площади поселения).

Агроприродные ресурсы

По агроклиматическому районированию территория Запорожского сельского поселения относится ко второму (умеренно-теплому влажному) агроклиматическому району. Для климата характерны высокая относительная влажность воздуха, значительная облачность, часто пасмурная погода, туманы, большое количество осадков, небольшие годовые колебания температур при довольно теплой зиме и прохладном лете. Среднесуточная температура выше +10 ºС сохраняется 110–100 суток в году. Сумма положительных температур за этот период составляет 1400–1500 ºС.

Переходный климат от средней к южней тайге, сильная расчлененность рельефа, резкая смена почвообразующих пород и разнообразие растительного покрова предопределили распространение здесь различных типов почв: органо-литогенных, подбурых, дерново-подзолистых, болотно-подзолистых, дерново-глеевых и болотных. Наиболее дренированные местообитания занимают наиболее плодородные дерново-слабоподзолистые глееватые среднегумифицированные почвы. Под бобово-разнотравными и крупнозлаковыми лугами сформировались высокоплодородные многогумусные дерново-глеевые почвы с мощностью гумусового горизонта до 30 см.

Освоенные почвы отличаются высоким плодородием и благоприятны для возделывания кормовых культур.

# 3.7. Социально-экономическая ситуация

Экономическая база

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами и трудовой потенциал. Главным положительным фактором, способствующим росту и развитию Запорожского сельского поселения, является близость к городу Санкт-Петербург, влияние которого сказывается во многих отношениях (рынок сбыта производимой продукции, сезонное увеличение численности населения и другие), кроме этого к положительным факторам относятся благоприятные климатические условия для развития рекреации, особенно в зимний период и значительный природный потенциал (водные и лесные ресурсы).

Отрицательными факторами являются: сокращение численности трудоспособного населения и населения, занятого в экономике Запорожского сельского поселения, периферийное положение по отношению к основным транспортным коммуникациям Приозерского муниципального района.

В соответствии с данными, предоставленными администрацией Запорожского сельского поселения, в настоящее время программа социально экономического развития поселения отсутствует.

Экономическая специализация Запорожского сельского поселения носит аграрный характер. В границах рассматриваемой территории расположены сельскохозяйственные предприятия и ряд объектов рекреации, развито сельскохозяйственное производство.

В настоящее время в экономике поселения сельское хозяйство занимает ведущее место. Здесь находится ЗАО «ПЗ «Гражданский», специализирующийся на выращивании племенного крупного рогатого скота и производстве молока, работники сельского хозяйства составляют почти 65 % от числа занятых во всех сферах экономики поселения.

Формируясь в качестве административного центра муниципального образования Запорожское сельское поселение, п. Запорожское приобрел важные управленческие и обслуживающие функции: здесь находятся административные, общественные и финансовые учреждения.

Показатели современного распределения лиц, занятых в экономике поселения (по данным паспорта Запорожского сельского поселения представлены в таблице 4

Таблица 4

Занятость населения

| № п/п | Показатель | Всего |
| --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % |
| 1. | Трудовые ресурсы | 890 | 100 |
|  | в том числе трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 840 | 94,4 |
| 2. | Заняты в экономике ВСЕГО: в том числе по видам экономической деятельности: | 770 | 100 |
|  | – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 520 | 65 |
|  | – оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 80 | 10 |
|  | – финансовая деятельность | 80 | 10 |
|  | – государственное управление и обеспечение военной безопасности | 10 | 2 |
|  | – образование | 60 | 8 |
|  | – здравоохранение и предоставление социальных услуг | 10 | 2 |
|  | – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (ЖКХ) | 20 | 3 |
| 3. | Численность экономически активного населения в том числе: | 772 | 100 |
|  | – численность зарегистрированных безработных | 2 | 0,3 |

Важную роль в экономике Запорожского сельского поселения играет развитие малого и среднего бизнеса, который представлен рядом действующих предприятий. Наиболее распространенными видами деятельности малого бизнеса являются торговля, общественное питание и сфера услуг.

Агропромышленный комплекс

В границах проектируемой территории расположено крупное сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «ПЗ «Гражданский». Основное производственное направление – выращивание племенного крупного рогатого скота черно-пестрой породы и производство молока. ЗАО «ПЗ «Гражданский» производит 17,8 % молока от всего валового производства молока Приозерского муниципального района, 21 % – мяса. Предприятие является одним из ведущих в отрасли животноводства в Ленинградской области и Российской Федерации.

На территории поселения зарегистрированы 36 крестьянских хозяйств, действующее – 1, занимается производством молока и мяса.

В деревне Удальцово ведётся товарное рыбоводство.

Население

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная структура, степень его экономической активности, а также структура занятости населения.

По данным, предоставленным администрацией Запорожского сельского поселения, численность постоянного населения на 1 января 2011 г. составила 2,6 тыс. чел. По сравнению с переписью 1989 г. (1918 чел.) численность населения увеличилась. Динамика численности населения за последние годы представлена в таблице 5.

Таблица 5

Динамика численности населения с 2008 по 2011 годы

| Населенный пункт | Численность постоянного населения, чел. на 1 января 2008 г. | Численность постоянного населения, чел. на 1 января 2009 г. | Численность постоянного населения, чел. на 1 января 2010 г. | Численность постоянного населения, чел. на 1 января 2011 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Денисово | 31 | 34 | 35 | 43 |
| д. Замостье | 6 | 5 | 6 | 9 |
| п. Запорожское | 1985 | 1936 | 1950 | 2247 |
| п. Луговое | 25 | 24 | 28 | 33 |
| п. Пески | 9 | 3 | 3 | 3 |
| п. Пятиречье | 217 | 205 | 211 | 226 |
| д. Удальцово | 27 | 32 | 37 | 39 |
| ИТОГО: | 2300 | 2239 | 2270 | 2600 |

В летние месяцы за счёт сезонного населения численность населения на территории поселения увеличивается в несколько раз. По данным Всероссийской переписи населения, в 2010 г. численность населения Запорожского сельского поселения в летний период (пиковая нагрузка) достигала 14 500 человек.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост или убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Динамика показателей естественного и механического движения населения представлена в таблице 6.

Таблица 6

Динамика показателей естественного и механического движения населения

| Показатели | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1 января, чел. | 2240 | 2270 | 2600 |
| Естественное движение населения |  |  |  |
| Родилось, чел. | 20 | 23 | 20 |
| Родилось, чел. на 1000 жителей | 9,0 | 10 | 8,2 |
| Умерло, чел. | н.д.* | 25 | 27 |
| Умерло, чел. на 1000 жителей | н.д.* | 11 | 11 |
| Убыль населения, чел. | н.д.* | -2 | -7 |
| Убыль населения, чел. на 1000 жителей | н.д.* | -0,9 | -2,6 |
| Механическое движение населения |  |  |  |
| Миграционный прирост, чел. на 1000 жителей | н.д.* | 5,3 | 138,4 |

* – данные не предоставлены разработчику

В последние годы естественный прирост населения отрицательный. Рост численности населения обусловлен миграционным притоком.

Гендерная структура населения Запорожского сельского поселения характеризуется преобладанием женщин, что характерно для большинства территорий Российской Федерации.

Возрастная структура населения в целом незначительно отличается от общероссийской: численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность населения младше трудоспособного возраста. Возрастная структура населения представлена в таблице 7.

Ключевым показателем трудового потенциала является удельный вес в структуре населения лиц в трудоспособном возрасте.

Таблица 7

Возрастная структура населения

| Показатель | 1 января 2008 г. | 1 января 2009 г. | 1 января 2010 г. | 1 января 2011 г. | Возрастная структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел. | 2245 | 2239 | 2270 | 2600 | 100 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 407 | 400 | 403 | 456 | 17 |
| Трудоспособного возраста | 1238 | 1239 | 1251 | 1668 | 64 |
| Старше трудоспособного возраста | 600 | 600 | 612 | 476 | 19 |
| Численность детей до 18 лет (включительно) | 407 | 400 | 403 | 456 |  |
| Рождаемость, человек в расчете на 1000 жителей | 9,3 | 9,0 | 10,0 | 9,3 |  |

В настоящее время в трудоспособном возрасте находится 64 % от всего населения, проживающих в поселении. Показатель демографической нагрузки составляет порядка 560 чел. на 1000 трудоспособных. Уровень регистрируемой безработицы в последние годы сокращается и в 2011 году составил 0,15 % от численности экономически активного населения.

Выводы:

Для населения поселения характерен рост численности населения, что обусловлено механическим движением населения. В гендерной структуре населения число женщин превышает число мужчин. В возрастной структуре населения численность детей и пенсионеров практически одинаковая (456 и 476 человек соответственно). Демографическая нагрузка – 36 % населения поселения составляют лица моложе и старше трудоспособного возраста.

Численность постоянного населения в 2008–2010 годы колебалась в пределах 2,2–2,3 тыс. человек. В период с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года отмечается увеличение численности населения на 330 человек. Ситуацию в сфере занятости в целом по Запорожскому сельскому поселению можно считать благополучной.

Жилищный фонд

В соответствии с данными паспорта Запорожского сельского поселения жилищный фонд в настоящее время (на 1 января2011 г.) составляет ~133 тыс. кв. м общей площади. В среднем приходится 50 кв. м жилищного фонда на одного жителя. Очевидно, что эти данные включают жилищный фонд сезонного (не зарегистрированного на рассматриваемой территории) населения.

По оценке авторского коллектива в соответствии со сведениями администрации, жилищный фонд населения, зарегистрированного на территории Запорожского сельского поселения составляет 52 тыс. кв. м. В среднем приходится порядка 20 кв. м жилищного фонда на одного жителя, что примерно соответствует показателю в целом по Приозерскому муниципальному району Ленинградской области.

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности и благоустройству в целом по поселению приводится в таблицах 8 и 9.

Таблица 8

Характеристика существующего жилищного фонда по этажности

| Этажность | тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома с участками | 24 |
| 1–2 – 4 этажей. | 16 |
| 5 этажей | 12 |
| Всего | 52 |

Более 50 % жилищного фонда Запорожского сельского поселения составляют среднеэтажные здания. Удельный вес 5-этажных домов – около 25 %. Ветхого и аварийного фонда нет. Поселки Пески, Луговое и Денисово, а также деревни Замостье и Удальцово застроены исключительно индивидуальными жилыми домами с участками.

Таблица 9

Оборудование жилищного фонда (в %)

| Жилищный фонд – всего | в том числе оборудованный |
| --- | --- |
|  | централизованное водоснабжение | централизованное водоотведение | централизованное отопление |
| 100 | 89 | 67 | 45 |

Практически все многоквартирные дома оборудованы системами централизованного водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и лишь незначительное количество индивидуальных жилых домов, в основном построенных в последние года, имеют некоторые виды инженерного оборудования. Степень благоустройства жилищного фонда соответствует средним показателям по Приозерскому муниципальному району.

По данным паспорта Запорожского сельского поселения за период с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года объемы строительства частного жилищного фонда составили более 3 тыс. кв. м.

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях – 27 семей.

Число граждан, изъявивших желание участвовать в мероприятиях по улучшению жилищных условий в рамках реализации федеральных и региональных программ «Жилище» – 40 семей.

Выводы:

Средняя жилищная обеспеченность в Запорожском сельском поселении составляет порядка 20 кв. м/чел. В структуре жилищного фонда преобладают индивидуальные жилые дома с участками. Ветхого и аварийного фонда нет. Показатели благоустройства жилищного фонда соответствуют средним по Приозерскому муниципальному району. За последний год объемы строительства частного жилищного фонда составили более 3 тыс. кв. м.

Учреждения и предприятия обслуживания и социальная инфраструктуры

На территории Запорожского сельского поселения учреждения и предприятия обслуживания населения расположены преимущественно в административном центре поселения – п. Запорожское.

Перечень учреждений и предприятий обслуживания населения представлен в таблице 10.

Таблица 10

Обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания и социальной инфраструктуры в сравнении с нормативными показателями

| Наименование учреждений и предприятий обслуживания | Единица измерения | Ем-кость | Ем-кость на 1000 человек | Нормативы (на 1000 чел.) | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СП 42.13330. 2011 | социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 году и методика одобренная Правительством Российской Федерации в 1999 году | принято в проекте |  |
| Учреждения образования |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 75 | - | 85 % охват детей дошкольного возраста | - | 145 | 52 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 281 | - | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | - | 314 | 89 |
| Учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | 26,7 | 10,0 | - | 18,15 | 20,1 | 50 |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 200 | 77 | 60–80 | 350 | 3503 | 22 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 50 | 19 | - | 1,9 | 1,9 | 1000 |
| Предприятия гостиничного типа | мест | 15 | 6 | 6 | - | 6 | 100 |
| Учреждения культуры |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | 250 | 95 | 80 | 100 | 100 | 95 |
| Общедоступные библиотеки | объект/ тыс. экз. | 1/11,5 | 4,4 тыс. экз. | Для групп населенных пунктов людностью 2–5 тыс. – по 5–6 тыс. экз. | 1–2 объекта | 5 тыс. экз. | 88 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | 500 | 192 | 280 | - | 486,6 | 40 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | 80 | 31 | 40 | - | 40 | 75 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Кладбище (резерв) | га | 0 | 0 | 0,24 | - | 0,24 | 0 |

Для оказания медицинской помощи работает фельдшерско-акушерский пункт в п. Запорожское на 26,7 посещения в смену. Ранее работал также фельдшерско–акушерский пункт в п. Пятиречье.

Услуги по социальной защите населения обеспечивает 1 социальный работник, который обслуживает на дому 7 человек (престарелые, одинокие пенсионеры) в п. Запорожское.

Работа с молодежью в настоящее время ведется в учреждении молодежной политики, находящемся на базе муниципального образовательного учреждения «Запорожская основная общеобразовательная школа».

На территории Запорожского сельского поселения находится 3 кладбища (1 действующее и 2 закрытых), в настоящее время захоронение ведется на новом кладбище в п. Запорожское.

В районе в д. Замостье осуществляется отвод территории для строительства православного храма.

Выводы:

Проектная мощность учреждений дошкольного образования в поселении ниже нормативной, а в общеобразовательной школе ее превышает. При этом детский сад заполнен на 96 %, а школа на 58 % проектной мощности, поэтому дефицит мест в учреждениях образования не наблюдается. Низкую фактическую заполненность школы можно объяснить обучением детей школьного возраста в образовательных учреждениях за пределами Запорожского сельского поселения

Услугами медицинских учреждений поселение обеспечено на 81 % от норматива, что является достаточно высоким уровнем для сельского поселения.

Обеспеченность жителей территории поселения местами в клубных учреждениях культуры ниже нормативной, также и обеспеченность книжным фондом библиотек находится ниже нормативного значения.

# 3.8. Рекреационная деятельность и туризм

Территория Запорожского сельского поселения характеризуется благоприятными условиями для различных видов активного отдыха. Сочетание лесных массивов и обширных водных объектов (Ладожское озеро, озеро Суходольское, река Бурная) обуславливает высокий оздоровительный эффект, что предопределяет размещение на рассматриваемой территории спортивного водного туризма, учреждений и организаций отдыха и туризма длительного отдыха, промысловых баз, садоводческих и дачных массивов

Наличие длинных перекатов и порогов на реках Бурная и Вьюн предопределяют развитие на территории Запорожского сельского поселения активных видов спорта (категорийные походы, сплав на байдарках и катамаранах), отдыха на воде.

Территории поселения, являющиеся местами пригородного отдыха г. Санкт-Петербурга, активно используются для отдыха жителями мегаполиса. Всего в поселении насчитывается около 30 садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, за счет которых в летний период численность населения увеличивается в отдельные дни на 10–14 тыс. чел. Сфера услуг в поселении развита недостаточно, имеется учреждение общественного питания на 80 мест, объекты бытового обслуживания отсутствуют.

Объекты туристско-рекреационной инфраструктуры районного и регионального значения

На начало 2011 г. на территории Запорожского сельского поселения на землях особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреационного назначения), землях лесного фонда, землях населенных пунктов располагается 6 объектов, средств коллективного размещения отдыхающих и туристов всех форм собственности, включая ведомственные общей вместимостью порядка 200 мест. Данные по ним приведены в таблице 11.

Таблица 11

Средства размещения отдыхающих и туристов

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивно-оздоровительная база Санкт-Петербургского института ГПС МЧС России | п. Пески | земли рекреационного назначения |
| 2 | База отдыха федерального государственного унитарного предприятия ВНИИРА | п. Пески | земли рекреационного назначения |
| 3 | База отдыха ЗАО «ПЗ «Гражданский» | п. Запорожское | - |
| 4 | База отдыха ТОО «РИФОМ» «Сосновое озеро» | п. Запорожское | земли рекреационного назначения |
| 5 | База охотников «Сосновское лесоохотничье хозяйство» | п. Запорожское | 15 мест |
| 6 | База отдыха «Ладога Лодж» | п. Запорожское | - |

В соответствии с Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом Приозерского лесничества установлено зонирование защитных лесов, расположенных на территории поселения, в пределах которых предусмотрены зоны, предназначенные для развития рекреационной деятельности. В соответствии с лесным законодательством на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, если это не противоречит иному действующему законодательству.

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют уход за лесами на основании проекта освоения лесов.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается только возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.). Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии – на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

К лесам рекреационного назначения также относятся 100-метровые полосы, примыкающие к пляжам, стоянкам туристов и рыбаков в лесах, выполняющих водоохранные функции; 100-метровые полосы вокруг автостоянок в защитных полосах лесов вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

Садоводческие и дачные некоммерческие объединения

На территории Запорожского сельского поселения расположено 29 садовых и дачных некоммерческих товариществ, включающее около 4 тысячи садоводческих и дачных участков на территории более 428,4 га (таблица 12).

Таблица 12

Садоводческие и дачные некоммерческие товарищества на территории Запорожского сельского поселения

| № | Наименование | Юридический адрес | Дата постановки на налоговый учет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дачное некоммерческое партнерство «Баррикада» | п Запорожское, ул. Советская, 14 | 22 ноября 2005 г. |
| 2 | Дачное некоммерческое партнерство «Берег» | п Запорожское | 9 августа 2005 г. |
| 3 | Дачное некоммерческое партнерство «Вьюн Спрингс» | г Приозерск, ул. Красноармейская, 10, офис 411 | 1 февраля 2008 г. |
| 4 | Дачное некоммерческое партнерство «ДНП Удальцовские поместья» | д. Удальцово | 20 апреля 2010 г. |
| 5 | Дачное некоммерческое партнерство «Жемчужное» | п. Пятиречье | 9 июля 2007 г. |
| 6 | Дачное некоммерческое партнерство «Зареченское» | д. Удальцово | 23 ноября 2006 г. |
| 7 | Дачное некоммерческое партнерство «Маннергейм плаза» | г. Приозерск, ул. Калинина, 51 | 12 февраля 2007 г. |
| 8 | Дачное некоммерческое партнерство «Маннергейм форест» | г. Приозерск, ул. Калинина 51, | 12 февраля 2007 г. |
| 9 | Дачное некоммерческое партнерство «Удальцовские поместья» | д. Удальцово | 5 июня 2009 г. |
| 10 | Дачное некоммерческое партнерство «Шмель» | п. Запорожское, ул. Советская, 14 | 13 августа 2008 г. |
| 11 | Дачное некоммерческое товарищество «Озерный Кот» | п. Пески | 6 июля 2007 г. |
| 12 | Дачное некоммерческое товарищество «Серп и Молот» | г. Приозерск, ул. Заводская, 5, 1 | 20 ноября 2008 г. |
| 13 | Заповедное СНТ | п. Запорожское | 3 марта 1995 г. |
| 14 | Запорожское садоводство | п. Запорожское | 28 мая 1997 г. |
| 15 | Застава Коробицына садоводческое товарищество | п. Пески | 14 сентября 1995 г. |
| 16 | Зодчий потребительский кооператив садоводов | п. Пятиречье | 12 ноября 1997 г. |
| 17 | Пески-3 СНТ | Пески урочище | 29 мая 2003 г. |
| 18 | Ручей СНТ | п. Луговое | 3 июня 1997 г. |
| 19 | Садоводческое некоммерческое партнерство «Ладожское» | п. Запорожское | 7 октября 2002 г. |
| 20 | Садоводческое некоммерческое партнерство «Светлое» | п. Запорожское | 28 апреля 2002 г. |
| 21 | Садоводческое некоммерческое товарищество «ВАЙСИЕКИ» | п. Пески | 3 июня 1997 г. |
| 22 | Садоводческое некоммерческое товарищество «ГАВАНЬ» | д. Замостье | 10 октября 1994 г. |
| 23 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Замостье-3» | д. Замостье | 28 мая 1997 г. |
| 24 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Запорожское» | п. Запорожское | 26 октября 2007 г. |
| 25 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Застава Коробицына» | урочище Пески-2 | 29 мая 2003 г. |
| 26 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Пески» ЛМЗ | п. Запорожское | 18 сентября 1995 г. |
| 27 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Пески-ВНИИРА» | п. Пески | 10 октября 1994 г. |
| 28 | Садоводческое некоммерческое товарищество «РАСЦВЕТ» | д. Замостье | 14 сентября 1995 г. |
| 29 | Садоводческое некоммерческое товарищество «Турышево» | Пески -1 урочище | 29 мая 2003 г. |

Вопросы организации и развития садоводств относятся к компетенции Приозерского муниципального района. Основные садоводческие некоммерческие объединения расположены к юго-западу и к югу от п. Запорожское в районе п. Денисово, д. Замостье, п. Пески. Дачные участки имеются по берегу Суходольского озера, р. Бурная

Выводы:

Высокий туристско-рекреационный потенциал территории, определяющий благоприятные возможности для развития активного отдыха, водного спорта и туризма в настоящее время используется не полностью.

# 3.9. Состояние окружающей среды

Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от производственных объектов;

- выбросы от инженерных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

Запорожское сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова).

Состояние окружающей среды Запорожского сельского поселения удовлетворительное. На территории сельского поселения отсутствуют крупные промышленные объекты, которые могли бы вносить существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Основным источником загрязнения атмосферы является котельная и другие индивидуальные источники отопления (сезонные), предприятие животноводства, автомобильный транспорт.

Основной проблемой сельского поселения является расположение жилой застройки п. Запорожское в санитарно-защитной зоне ЗАО «ПЗ «Гражданский».

Проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

Санитарное состояние водных объектов

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» основным фактором, обуславливающим несоответствие качества подземных вод санитарно-химическим показателям, является природный состав воды. В п. Запорожское отмечаются превышения содержания железа, а также марганца и сероводорода.

Основным загрязнителем открытых водоемов являются стоки от населенных пунктов. На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки канализационных сточных вод.

Канализационные стоки от жилых домов и животноводческой фермы отводятся по канализационным сетям на очистные сооружения, которые подлежат капитальному ремонту. Фекальные стоки после механической очистки в отстойниках сбрасываются в р. Вьюн в 2 км выше впадения ее в р. Бурная.

Сбрасываемые с недостаточно очищенными сточными водами азот и фосфор вызывают развитие эвтрофикационных процессов в водоёмах, что приводит к их вторичному загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию ценных видов рыб. Решение этого вопроса невозможно без значительных капиталовложений в реконструкцию существующих сооружений. Более того, проблема усугубляется с каждым годом из-за обветшания существующих сооружений, что приводит к увеличению количества сточных вод, сбрасываемых в водоемы без очистки.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе в настоящее время в пробах воды «после очистки» гигиенические нормативы превышены по показателям ХПК, БПК5, содержания общего фосфора и растворимых фосфатов, железа, содержания азота аммиака, АПАВ (на уровне предельно допустимых концентраций). Данные результаты проб воды подтверждают недостаточную эффективность очистки сточных вод.

Локальное влияние на водные экосистемы оказывают стоки животноводческой фермы (п. Запорожское). Навозосодержащие стоки фермы с дождевыми и талыми водами поступают на рельеф, затем в близрасположенные водные объекты. Также к локальным источникам загрязнения относятся садковые хозяйства по выращиванию рыбы (форелевое хозяйство в д. Удальцово). Выдвигая повышенные требования к качеству воды, хозяйство является источником поступления в поверхностные воды и донные отложения продуктов жизнедеятельности выращиваемой рыбы, остатков кормов (биогенных веществ).

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в реку с неочищенными талыми и дождевыми водами. Ливневая канализация отсутствует.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

Основным загрязнителем почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, места хранения навозной жижи), свалки бытовых отходов, сбросы неочищенных сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные дороги. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200–300 м, причём максимальное оно на расстоянии 3–10 м.

Имеется одно крупное сельхозпредприятие ЗАО «ПЗ «Гражданский», имеющее около 2,6 тыс. голов крупного рогатого скота, – основной источник образования отходов агропромышленного комплекса.

Механизированную уборку транспортных магистралей осуществляет ДРСУ Приозерского муниципального района.

Сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) и вывозится спецавтотранспортом. Контейнерная система сбора отходов полностью охватывает благоустроенный жилищный фонд, неблагоустроенный муниципальный фонд (на 30 %), частный сектор (на 10 %), предприятия и организации (на 70 %).

Все контейнерные площадки, за исключением одной – в д. Удальцово, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (имеют водонепроницаемые покрытия и ограждения).

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения, проживающего в благоустроенном фонде – бесконтейнерная. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется 20 раз в месяц.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов от населения, проживающего в неблагоустроенном муниципальном фонде и частном секторе отсутствует.

Жидкие отходы от неблагоустроенного жилого фонда не собираются и не вывозятся.

Однако следует отметить, что в связи с большим количеством временного населения в летний период года, на территории Запорожского сельского поселения возможно образование несанкционированных свалок, которые являются источником загрязнения почвенного покрова и подземных вод.

С 2010 г. отходы производства и потребления отвозятся на полигон вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) Приозерского муниципального района. Ранее вывоз и размещение отходов осуществлялось на свалку п. Сосново (Сосновское сельское поселение).

По сведениям ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (пункт 47 том  «Исходно-разрешительная документация») полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) проектировался с учетом потребностей Приозерского муниципального района. С учетом ввода в эксплуатацию линии сортировки (в соответствии с СТП Приозерского муниципального района 1-ая очередь строительства) срок эксплуатации полигона ТБО может быть увеличен периодом до 2040-2045 гг. Что позволит обеспечить прием и захоронение ТБО на расчетный срок проектов территориального планирования Приозерского муниципального района.

В 2008 г. Центром благоустройства и обращения с отходами (Северо-Западное отделение) была разработана «Генеральная схема очистки территории муниципального образования Запорожского сельского поселения», в которой представлен комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населённых мест.

Места утилизации биологических отходов

На территории Запорожского сельского поселения имеется 1 яма Беккари для утилизации биологических отходов, расположенная на территории сельскохозяйственного предприятия ЗАО «ПЗ «Гражданский». Состояние ямы удовлетворительное.

Данная яма Беккари не предусмотрена для захоронения домашних животных от населения, так как она находится на территории фермы, работающей в режиме закрытого типа.

Физические факторы воздействия

Мониторинговые исследования по показателям шум, электромагнитное излучение на территории Приозерского муниципального района не проводятся.

Источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения являются объекты системы энергоснабжения, объекты электротранспорта, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Интенсивность воздействия источника ЭМИ зависит от мощности, диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (где формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа – зона ограниченной застройки, у земли – санитарно-защитная зона.

Для большей части источников радиочастотного излучения организация зоны ограничения застройки и санитарно-защитной зоны не предусматривается, так как их безопасность для населения должна быть обеспечена техническими средствами.

Радиационная обстановка Запорожского сельского поселения на протяжении ряда лет остается стабильной и не превышает нормативные значения. Радиационная обстановка территории складывается под влиянием ряда факторов:

- глобальные выпадения

- естественные источники излучения

- облучение при медицинском обследовании

- облучение при работе с ионизирующими источниками излучения.

Выводы

Санитарное состояние атмосферного воздуха Запорожского сельского поселения можно считать благополучным Качество питьевой воды, подаваемой населению не отвечает гигиеническим нормам. По имеющимся данным санитарная очистка территории проводится не в полном объеме – не организован сбор и вывоз жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда. Наблюдения и контроль шумового и электромагнитного загрязнения на территории сельского поселения не ведутся. Радиационная обстановка на территории Запорожского сельского поселения стабильная.

Основной проблемой сельского поселения является расположение жилой застройки п. Запорожское в санитарно-защитной зоне ЗАО «ПЗ «Гражданский».

# 3.10. Транспортная инфраструктура

Транспортное обслуживание сельского поселения осуществляется преимущественно автомобильным транспортом. Железнодорожные линии на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие железнодорожная станция – ст. Сосново (20–25 км от административного центра поселения).

Автодорожная сеть сельского поселения имеет выраженную лучеобразную центростремительную (направленную к п. Запорожское) конфигурацию.

Каркас транспортной сети сформирован дорогами регионального или межмуниципального значения. Поселение имеет 3 автодорожных выхода в Сосновское сельское поселение и Всеволожский муниципальный район. Корреспонденции между населенными пунктами внутри поселения осуществляются также и по дорогам местного значения.

Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования составляет 82,9 км, в т. ч. с твердым покрытием – 91 %.

Перечень автомобильных дорог и их характеристики приведены в таблице 13.

Таблица 13

Титульный список автомобильных дорог Запорожского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Техн. кат. | Макс. интенсивность, привед. ед./сут. | Покрытие, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | твердое | грунтовое. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 1 | Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск | 25,3 | III | 1685 | 25,3 |  |
| 2 | Ушково – Гравийное | 22,3 | III | 1110 | 22,3 |  |
| 3 | Пески – Сосново – Подгорье | 12,8 | IV | 858 | 12,8 |  |
|  | Местного значения (на балансе Ленинградской области) |  |  |  |  |  |
| 4 | Подъезд к п. Денисово | 1,6 | V | 268 | 1,6 |  |
| 5 | Запорожское – ГЛОХ | 2,0 | V | 743 | 2,0 |  |
| 6 | Подъезд к д. Замостье | 2,6 | V | 92 |  | 2,6 |
|  | Местного значения (на балансе муниципального района) |  |  |  |  |  |
| 7 | Подъезд к д. Удальцово (от а/д – Ушково – Гравийное) | 4,5 | - | - |  | 4,5 |
| 8 | Подъезд к п. Луговое (от а/д – Ушково – Гравийное) | 2,5 | - | - | 2,0 | 0,5 |
| 9 | Пятиречье – Дамба | 9,3 | - | - | 9,3 |  |
|  | ВСЕГО | 82,9 |  |  | 75,3 | 7,6 |

На пересечениях автомобильных дорог с реками на территории поселения имеется 2 мостовых перехода (таблица 14).

Таблица 14

Титульный список мостовых сооружений Запорожского сельского поселения

| № п/п | Наименование сооружения, препятствия, ближайший населенный пункт | Длина, погонные м | Материал, год постройки/год последнего ремонта | Категория дороги | Оценка сооружения | Последний год проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск |
| 1 | мост, р. Вьюн км 68+381 п. Запорожское | 32,5 | сталь, железобетон,1999 г. | III | хорошее | диагностика не проводилась |
| Ушково – Гравийное |
| 2 | мост, р. Вьюн км 82+603 п. Пятиречье 1,4 км | 24,3 | железобетон 1979 г. (1995 г.) | III | удовлетворительное | диагностика не проводилась |

Внутри населенных пунктов также имеется два мостовых перехода через р. Лосевка (п. Луговое) и р. Вьюн (п. Денисово). Мосты находятся в неудовлетворительном состоянии.

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены поселковыми дорогами, улицами в жилой застройке и проездами, в основном имеющими грунтовое покрытие. Также действует сеть подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства. Большинство их них нуждается в улучшении покрытий. Общая протяженность улично-дорожной сети – 82,9 км, в т. ч. поселковых дорог 34,3 км.

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляет предприятия ООО «Питеравто».

По территории проходят 3 автобусных маршрута, протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением – 23,8 км. Из 7 населенных пунктов поселения 4 – охвачены автобусным сообщением – п. Денисово, д. Замостье, п. Запорожское, п. Пятиречье.

Поездки населения к объектам социального, культурно-бытового обслуживания осуществляются главный образом в п. Сосново (Сосновское сельское поселение), полные затраты времени на передвижение в данном направлении не превышают 40 мин. Что касается связей с городом Приозерск, то они менее активны, так как затраты времени на данное сообщение значительно выше (более 90 мин).

Полные затраты времени на сообщение населенных пунктов поселения с п. Запорожское не превышают 60 мин., что говорит о нормальной транспортной доступности административного центра поселения. Исключение составляют д. Замостье и п. Пески, однако там проживает менее 1 % постоянного населения.

Общее количество зарегистрированных автомототранспортных средств в поселении – 956 ед. Уровень обеспеченности легковыми автомобилями высок – порядка 360 ед./тыс. жит. При этом в весенне-летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет приезжего населения.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, происходит в основном на придомовых участках.

Пункты государственного технического осмотра транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Приозерск и п. Сосново (Сосновское сельское поселение).

Выводы:

Запорожское сельское поселение занимает периферийное положение по отношению к основным транспортным коммуникациям Приозерского муниципального района, хотя и хорошо с ними связано автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения. В системе транспортного обслуживания населения участвует преимущественно автомобильный транспорт.

Качество автомобильных дорог удовлетворительное (более 90 % имеют твердое покрытие). Однако, сеть подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, нуждается в улучшении покрытий. Проектируемое сельское поселение не имеет непосредственного качественного выхода в сторону городов Санкт-Петербург и Приозерск, чему в значительной мере препятствует отсутствие мостового переход через р. Бурная на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск.

Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением трасс дорог регионального или межмуниципального значения, проходящих по их территории. Состояние улиц, дорог и мостов интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется проведение различных видов ремонта и устройство на них твердого покрытия.

Более 99 % населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности административного центра поселения, за исключением п. Пески, который не охвачен автобусным сообщением.

# 3.11. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Запорожского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания является ПС 110/10 кВ № 304 «Запорожская» (2·6,3 МВ·А).

По рассматриваемой территории проходят ВЛ напряжением 110 кВ:

- две ВЛ ПС 110 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 110 кВ № 304 «Запорожская».

- от первой ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 110 кВ № 304 «Запорожская» отпайка до ПС 110 кВ № 547 «Сосновская»,

- от второй ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 110 кВ № 304 «Запорожская» отпайка до ПС 110 кВ № 547 «Сосновская».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения: посёлкам Запорожское, Пятиречье, Денисово, Луговое, Пески, деревням Удальцово, Замостье и садоводствам осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 110/10 кВ «Запорожская» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 110/10 кВ «Запорожская» – открытого типа имеет трансформаторы мощностью 2·6,3 МВ·А, расстояние от них до жилой застройки составляет 140 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ -20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Газоснабжение

В настоящее время территория Запорожского сельского поселения не обеспечена природным газом.

Газификация населенных пунктов осуществляется на базе использования сжиженного газа от резервуарных и шкафных газобаллонных установок (таблица 15).

Таблица 15

Количество газифицированных квартир

| Населенные пункты | Количество газифицированных квартир |
| --- | --- |
|  | резервуары | баллоны |
| п. Денисово | - | 21 |
| д. Замостье | - | 20 |
| п. Запорожское | 422 | 233 |
| п. Луговое | - | 5 |
| п. Пески |  | 3 |
| п. Пятиречье | - | 41 |
| д. Удальцово | - | 2 |

Теплоснабжение

В Запорожском сельском поселении теплоснабжение организовано от котельных в п. Запорожское и территории государственного лесоохотничьего хозяйства.

Теплоснабжение п. Запорожское обеспечивается от котельной мощностью 4,34 Гкал/ч, в отопительный сезон задействовано 5 котлов.

Суммарная выработка тепла – 6,67 тыс. Гкал/год, реализация тепла всеми потребителями – 6,0 тыс. Гкал/год. Топливом для котлов служит уголь, годовой расход угля – 2097,5 т.

Водоснабжение

На территории поселения эксплуатируется 3 водозабора (артезианские скважины): 2 – в п. Запорожское, 1 – в п. Пятиречье.

Водопотребление составляет – 120,44 тыс. куб. м/год (350–400 куб. м/сут).

Протяженность водопроводных сетей составляет 5 км.

Обеспеченность жилого фонда водоснабжением – 89 %.

Среднесуточное водопотребление составляет 180 л на 1 человека.

Водоснабжение ЗАО «ПЗ «Гражданский» осуществляется от 2-х артезианских скважин. Годовой объем потребления воды – 76848 куб. м (~200 куб. м/сут).

Качество воды не соответствует нормативным требованиям по содержанию железа, марганца, сероводорода.

На территории садоводческих некоммерческих товариществ население пользуется колодцами.

Водоотведение

Обеспеченность жилого фонда канализацией составляет 67 %.

Централизованная система канализации имеется только в п. Запорожское.

Канализационные стоки поселка перекачиваются КНС на очистные сооружения, где производится только механическая очистка. Производительность КНС составляет 85,67 тыс. куб. м/год (~ 240–250 куб. м/сут).

В 2008 г. проведено инженерное обследование и разработка технических предложений по реконструкции канализационных очистных сооружений производительностью 500 куб. м/сут.

В остальных населенных пунктах поселения стоки собираются в выгреба.

От ЗАО «ПЗ «Гражданский» производится вывоз навоза на поля.

Канализационные стоки от садоводческих некоммерческих товариществ собираются в выгреба.

Связь

Обеспечение средствами связи Запорожского сельского поселения осуществляется Ленинградским областным филиалом ОАО «Северо-Западный Телеком».

В поселении имеются АТС (АТСК 50/200) с выходом на междугородные линии связи общей монтированной емкостью 200 номеров.

Проводное радиовещание осуществляется от радиоузла мощностью 100 Вт, количество радиоточек – 29.

Большая часть территории муниципального образования покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории поселения имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

# 3.12. Выводы комплексного анализа территории

Запорожское сельское поселение в целом имеет высокий социально-экономический и природно-ресурсный потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды проживания.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему развитию поселения, относятся следующие:

- Запорожское сельское поселение обладает выгодным экономико-географическое положением в зоне часовой транспортной доступности от Санкт-Петербурга.

- Проектируемая территория характеризуется густой гидрографической сетью, часть из которой входит в озерно-речную систему Вуокса. Поселение обладает значительными запасами пресной воды.

- Инженерно-строительные условия территории в целом достаточно благоприятны для градостроительного освоения. На территории сельского поселения имеются месторождения песчано-гравийного материала:

- Поселение обладает значительным природно-рекреационным потенциалом: водными, лесными, территориальными ресурсами. Учитывая выход территории поселения к Ладожскому озеру, озеру Суходольское и реке Бурная, особое значение имеют ресурсы для спортивного и водного видов отдыха и туризма.

- Для населения поселения характерен рост численности населения, что обусловлено механическим движением населения. Численность постоянного населения в 2008–2010 годы колебалась в пределах 2,2–2,3 тыс. человек. В период с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года отмечается увеличение численности населения на 330 человек. Ситуацию в сфере занятости в целом по Запорожскому сельскому поселению можно считать благополучной.

- По числу занятых и объему производства в экономике поселения лидирует агропромышленный комплекс. Действующих крупных промышленных предприятий на территории поселения нет. Сфера услуг развита достаточно хорошо.

- Средняя жилищная обеспеченность в Запорожском сельском поселении составляет порядка 20 кв. м/чел. В структуре жилищного фонда преобладают индивидуальные жилые дома с участками. Ветхого и аварийного фонда нет. Показатели благоустройства жилищного фонда соответствуют средним по Приозерскому муниципальному району.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи Запорожского сельского поселения практически со всеми соседними муниципальными образованиями. В системе транспортного обслуживания населения участвует преимущественно автомобильный транспорт. Качество автомобильных дорог удовлетворительное (более 90 % имеют твердое покрытие).

- Более 99 % населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности административного центра поселения, за исключением п. Пески, который не охвачен автобусным сообщением.

- В гендерной структуре населения число женщин превышает число мужчин. В возрастной структуре населения численность детей и пенсионеров практически одинаковая (456 и 476 человек соответственно). Демографическая нагрузка – 36 % населения поселения составляют лица моложе и старше трудоспособного возраста.

Современное развитие Запорожского сельского поселения характеризуется также рядом проблемных факторов:

- Высокий туристско-рекреационный потенциал территории, в особенности благоприятный для развития активного отдыха, водного спорта и туризма используется не полностью.

- Необходимы мероприятия по упорядочению использования земельного фонда поселения, изменению границ населенных пунктов для целей их комплексного развития.

- Существующая вместимость учреждений дошкольного образования в поселении ниже нормативной, обеспеченность местами в клубных учреждениях культуры и обеспеченность книжным фондом библиотек, также, ниже действующих нормативов.

- Сеть подъездов к территориям садоводств и дачных хозяйств нуждается в улучшении покрытий. Проектируемое поселение не имеет непосредственного качественного выхода в сторону городов Санкт-Петербург и Приозерск, чему в значительной мере препятствует отсутствие мостового переход через р. Бурная на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск.

- Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением трасс дорог регионального или межмуниципального значения, проходящих по их территории. Состояние улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется устройство на них твердого покрытия.

- В настоящее время территория Запорожского сельского поселения не обеспечена природным газом.

- Система инженерного оборудования территории поселения нуждается в развитии и модернизации.

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

# 4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Объекты культурного наследия

В процессе разработки проекта Генерального плана были рассмотрены варианты территориального планирования. По одному из вариантов предусматривалось активное развитие рекреационных объектов за счет земель сельскохозяйственного назначения (Вариант 1 представлен в п. 49 тома «Исходно-разрешительная документация»). На данных землях предусматривалось размещение крупных объектов рекреации, что требовало изъятия значительных по площади мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения. Данный вариант был рассмотрен администрацией Запорожского сельского поселения и после обсуждения был одобрен Вариант 2, предусматривающий более умеренное использование ценных сельскохозяйственных угодий для развития рекреационной деятельности. Именно этот вариант был положен в основу планировочных решений проекта Генерального плана.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по комплексу факторов на территории района выделяются три планировочных макрорайона, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками. Муниципальное образование Запорожское сельское поселение наряду с Красноозёрным, Мичуринским, Сосновским, Петровским, Раздольевским сельскими поселениями Приозерского муниципального района Ленинградской области, входит в состав Южного планировочного района.

Приоритетными направлениями развития данного макрорайона в части муниципального образования Запорожское сельское поселение являются:

- активное развитие индивидуального и малоэтажного строительства;

- развитие всесезонных обслуживающих и туристско-рекреационных функций в крупных многофункциональных комплексах;

- организация лесопарковых зон с развитой дорожно-тропиночной сетью на основе массивов лесного фонда

- развитие в центрах поселений активной хозяйственной деятельности – строительство, торговля, производственно-коммунальные объекты и пр.

Развитие планировочной структуры

Градостроительная концепция проекта Генерального плана основана на стратегической цели развития – улучшение качества жизни путем создания среды благоприятной для проживания.

Планировочная концепция проекта Генерального плана Запорожское сельское поселение Приозерского муниципального района направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех функциональных типов территорий, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения являются:

- взаимное расположение селитебных и производственных зон;

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны, месторождения полезных ископаемых и др.).

Развитие жилищного строительства. В проекте Генерального плана на расчетный срок разработаны предложения по площадкам нового индивидуального жилищного строительства в существующих и проектных границах населенных пунктов: п. Денисово, д. Замостье, п. Запорожское, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье д. Удальцово. Наибольшие объемы строительства запланированы в п. Запорожское – 30 га и п. Пески – 26 га.

Развитие производственных территорий. Предусматривается комплексное благоустройство существующих коммунально-складских зон в п. Запорожское. Проектом Генерального плана предусматривается организация новых производственных площадок в южной части п. Запорожское, а также выделение площадок под размещение проектного пожарного депо и объекты транспортной инфраструктуры.

На первую очередь и расчетный срок проекта Генерального плана получают развитие зоны общественно-делового назначения. В центральной части п. Запорожское продолжается формирование общественного центра, предусмотрено строительство ряда обслуживающих объектов: школы, фельдшерско-акушерского пункта, библиотеки. Предусмотрены площадки для размещения торгово-развлекательного центра, физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадки для размещения объектов обслуживания предусматриваются и в других населенных пунктах поселения – спортивный зал и магазин в д. Удальцово, магазин в п. Луговое.

Развитие рекреационной деятельности. Предусматривается размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры – учреждение отдыха, кемпинг, центр развития агротуризма в пределах рекреационных зон в п. Луговое. В поселке Пятиречье планируется разместить конноспортивную базу. Размещение центра дельтапланерного спорта предусмотрено на возвышенности около д. Замостье, размещение базы рыбака – в д. Удальцово.

В проекте Генерального плана определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- комплексное благоустройство существующих территорий жилой застройки – ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, улиц и проездов;

- формирование более развитого общественного центра поселка Запорожское;

- благоустройство производственных территорий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территории и фондов;

- благоустройство существующих объектов озеленения, строительство новых объектов озеленения общего пользования;

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

Проектом предусматривается благоустройство озелененных территорий, организация цветочных клумб и газонов, установка скамеек и урн, уход за древесными насаждениями в зонах общественно-делового назначения центра, обустройство детских площадок в населенных пунктах поселения (п. Денисово, д. Замостье, п. Запорожское, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово).

Функциональное зонирование территории

Разработанное в проекте Генерального плана поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику территории, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование территории Запорожского сельского поселения предусматривает:

- преемственность функционального назначения зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий населенных пунктов;

- развитие жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон;

- развитие территорий населенных пунктов с определением их границ.

Проектом Генерального плана на территории населенных пунктов, входящих в состав Запорожского сельского поселения, определены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения; зона учреждений здравоохранения; зона учреждений образования; зона спортивных комплексов и сооружений;

- рекреационные зоны – зона парков, скверов, бульваров; зона объектов рекреации и туризма; зона лесов;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона производственных объектов; зона коммунально-складских объектов; зона объектов транспортной инфраструктуры; зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования – зона ведения садоводческого хозяйства; зона сельскохозяйственных предприятий; зона сельскохозяйственного использования; зона огородов;

- зоны специального назначения – зона кладбищ; зона озеленения специального назначения;

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, объекты обслуживания). Схеме планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке» М 1:25 000 и 1: 5 000. Также на данной схеме показана очередность разработки градостроительной документации на территории сельского поселения.

Обоснование для перевода земель из одной категории в другую

Проектом Генерального плана предусматривается увеличение площадей категории земель населенных пунктов, категории земель промышленности и иного специального назначения, категории земель особо охраняемых территорий и объектов.

Увеличение площади населенных пунктов предполагается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда и земель запаса. В основу принятия решений об увеличении границ земель населенных пунктов были заложены следующие положения:

- На территории муниципального образования предусматривается активное развитие туристско-рекреационной деятельности, в ряде населенных пунктов формируется рекреационные зоны, включающий в себя объекты размещения рекреантов (гостиницы, базы отдыха), крупный лесоозерный круглогодичный туристский комплекс, места придорожного отдыха, предприятия торговли и общественного питания, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Поскольку водные поверхности занимают значительную часть территории муниципального образования, наиболее перспективным направлением развития туризма является водный туризм, требуется сооружение соответствующей инфраструктуры водного спорта и туризма на территориях вблизи акваторий, которые в основном заняты землями лесного фонда.

- Существует значительная потребность в размещении жилищного строительства для обеспечения постоянного населения площадью жилищного фонда и для размещения домов, используемых сезонным населением. Необходимо учитывать, что близость города Санкт-Петербург, крупнейшего мегаполиса Северо-Запада, обуславливает значительную потребность в пригородном дачном и коттеджном строительстве. Однако, существующих территориальных ресурсов в границах населенных пунктов сельского поселения недостаточно для жилищного строительства. Очевидно, что дальнейшее развитие земель населенных пунктов возможно, преимущественно, за счет лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения.

- Ряд жилых строений (зарегистрированных в установленном порядке) фактически являются частями населенных пунктов, но находятся на землях лесного фонда. Необходим перевод этих участков в категорию земель населенных пунктов. Соответствующие обращения граждан приложены в п. 48 тома «Исходно-разрешительная документация», в настоящее время документы о переводе земель поданы в соответствующие федеральные учреждения в установленном порядке.

Предложения по изменению категорий земель ряда земельных участков

Для целей устойчивого социально-экономического развития поселения планируется перевод следующих земельных участков в земли населенных пунктов.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов приведен в приложении 6. Обращения физических и юридических лиц на включение земельных участков в границы населенных пунктов приводятся в томе исходно-разрешительной документации, участки включаемые в населенные пункты расположены дисперсно по всей территории объекта проектирования.

Перечень участков земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель приведен в приложении 8, а также указанные участки отображены на иллюстрации «Схема участков земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель».

Для расширения п. Денисово планируется:

перевод 2 земельных участков (общая площадь 0,2 га) земель промышленности и иного специального назначения в категорию земель населенных пунктов п. Денисово (приложение 6).

перевод 7 земельных участков (общая площадь 15,8 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, в категорию земель населенных пунктов (приложение 6).

Для расширения п. Замостье планируется:

перевод 1 земельного участка (общая площадь 0,1 га) земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Замостье (приложение 6).

перевод 7 земельных участков (общая площадь 4,9 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, в категорию земель населенных пунктов (приложение 6).

Для расширения п. Запорожское планируется:

перевод 16 земельных участков (общая площадь 10,7 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, в категорию земель населенных пунктов (приложение 6).

перевод 14 земельных участков (общая площадь 56,6 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Запорожское, земли находятся в собственности Российской Федерации

перевод 1 земельного участка (общая площадь 0,7 га) земель промышленности и иного специального назначения в категорию земель населенных пунктов п. Запорожское (приложение 6).

Для расширения п. Луговое планируется:

- перевод 2 земельных участков (общая площадь 4,0 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности, в категорию земель населенных пунктов (приложение 6).

Для расширения п. Пески планируется:

- перевод 30 земельных участков (общая площадь 22,6 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности, в категорию земель населенных пунктов (приложение 6).

- перевод 2 земельных участков (общая площадь 14,4 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Пески, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Для расширения п. Пятиречье планируется:

перевод 4 земельных участков (общая площадь 20,4 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Пятиречье, земли находятся в собственности Российской Федерации.

перевод 8 земельных участков (общая площадь 18 га) сельскохозяйственного назначения, находящегося в частной собственности, в категорию земель населенных пунктов (приложение 6).

Для расширения п. Удальцово планируется:

перевод 16 земельных участков (общая площадь 42,5 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной, муниципальной и частной собственности, в категорию земель населенных пунктов (приложение 6).

перевод 1 земельного участка (общая площадь 12,5 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Удальцово, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Также проектом Генерального плана Запорожского сельского поселения предусматривается перевод одного земельного участка общей площадью 202,9 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов, для размещения гольф-центра на левом берегу р. Бурная.

Кадастровая стоимость земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы земель населенных пунктов, находится в диапозоне от 3 руб. до 1000 руб за кв. м в зависимости от разрешенного использования территории.

Решения по изменению категорий земель, принятые в проекте Генерального плана Запорожского сельского поселения, соответствуют проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

# 4.2. Социально-экономическое развитие

### 4.2.1. Экономическая база

В качестве приоритетных видов деятельности на территории Запорожского сельского поселения приняты следующие:

- рекреационная деятельность, связанная с организацией спортивно-оздоровительных видов деятельности, в том числе активного и пассивного отдыха населения;

- развитие объектов малого предпринимательства, связанных с обслуживанием населения, рекреационной деятельностью;

- сельскохозяйственное производство;

- производственная деятельность, связанная с переработкой сельхозпродукции, транспортным обслуживанием населения и т. п.

Общие мероприятия по развитию экономического комплекса включают в себя привлечение инвестиций для развития производственной, агропроизводственной и туристско-рекреационной деятельности на территории поселения с целью размещения объектов капитального строительства производственной и туристско-рекреационной инфраструктуры, объектов обслуживания населения малого бизнеса и развития системы туристско-рекреационных услуг.

Для размещения производственных объектов капитального строительства местного значения 4–5 классов опасности (при наличии инвестиционных проектов) возможно использование свободных земельных участков в границах населенных пунктов и территорий агропроизводственных объектов, не используемых по назначению, в том числе – размещение на первую очередь цеха по переработки дикоросов на площадке, резервируемой в южной части п. Запорожское. Проектируемое производство предназначено для переработки дикорастущих ягод и грибов, приготовления пищевых соков, варенья, а также для заморозки ягод. Конкретизация мероприятий по размещению данного объекта должна быть выполнена на следующих стадиях проектирования.

Прогноз демографического и социально-экономического развития

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства на первую очередь и на расчетный срок, а также для определения перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень социально-экономического развития.

Генеральным планом учитывается Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года, одобренная постановлением Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 года № 37, а также проект Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района (ООО НПИ «ЭНКО», 2011 год).

Рассмотрено три варианта прогноза численности постоянного населения: пессимистичный вариант (2,5 тыс. человек), инерционный вариант (2,9 тыс. человек) и оптимистичный вариант (3,0 тыс. человек).

В качестве базового варианта для разработки проекта Генерального плана принят третий вариант – оптимистичный. Данный прогноз обеспечит максимальный учет потребности населения в объектах обслуживания, развития объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур. За период 2012-2034 гг. в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит почти 9,0 человек, смертность 16 человек, естественная убыль населения – 7 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 1,9 тыс. человек за весь период расчетного срока или 70–90 человек в среднем в год.

Прогнозная численность постоянного населения Запорожского сельского поселения будет складываться, также, и из населения садоводческих и дачных объединений граждан, зарегистрировавшегося в качестве жителей населенных пунктов сельского поселения (4 % от сезонного населения на первую очередь, 8 % – на расчетный срок).

Таким образом, численность постоянного населения Запорожского сельского поселения на расчётный срок составит 4200 человек, в т. ч. 3200 человек на первую очередь.

Прогнозная численность населения п. Запорожское с учётом населения садоводческих и дачных объединений граждан, зарегистрировавшегося в качестве постоянных жителей оценивается на расчётный срок в количестве 2700 человек, в т. ч. 2200 человек на первую очередь.

Примерная оценка численности сезонного населения (пиковая нагрузка) представлена ниже:

- 2010 год – 14500 человек.

- 2020 год – 14400 человек.

- 2035 год – 16600 человек.

Для достижения намеченного роста численности населения необходимо полноценное использование конкурентных Запорожского сельского поселения, которые нужно развивать и на базе которых можно проводить диверсификацию экономики. Помимо поддержки основного градообразующего предприятия ЗАО «ПЗ «Гражданский» необходимо развитие предприятий малого и среднего бизнеса и создание новых рабочих мест на предприятиях, которые не связаны с основным монопрофильным производством.

Существующие предприятия поселения полностью укомплектованы кадрами, не нуждаются в расширении штата сотрудников, таким образом, вопрос диверсификации экономики остается актуальным.

В проекте Генерального плана выделены площадки для развития предприятий туризма и рекреации. За счёт их развития, предусматривается создание новых мест приложения труда жителей Запорожского сельского поселения.

На расчётный срок ожидается увеличение численности населения в трудоспособном возрасте до 1900 человек, в т. ч. 1700 человек на первую очередь. Увеличению численности рабочих мест на территории Запорожского сельского поселения будет способствовать развитие сферы рекреации и туризма, а также малого бизнеса, ожидается, что на расчётный срок около 1100–1400 жителей будут работать на предприятиях, расположенных в границах Запорожского сельского поселения.

Развитие агропромышленного комплекса

Природно-климатические условия на территории Запорожского сельского поселения благоприятны для возделывания зерновых культур, картофеля, овощных культур, многолетних трав. Здесь преимущественно распространены дерново-подзолистые почвы, имеющие невысокий уровень плодородия, требующие на пахотных землях известкования и внесения удобрений. На хорошо окультуренных землях возможно получение высоких устойчивых урожаев.

На территории поселения следует развивать молочно-мясное животноводство т. к. здесь имеются луговые угодья и пахотные земли, на которых можно возделывать кормовые культуры. В растениеводстве целесообразно возделывать зерновые культуры на фураж, кормовые культуры на корм скоту, картофель и овощи. Основным производителем сельскохозяйственной продукции на территории поселения являются сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «ПЗ «Гражданский». Основное его производственное направление – выращивание племенного крупного рогатого скота и производство молока. Численность поголовья крупного рогатого скота на 1 января 2011 г. составила более 2700 голов. Площадь пашни сельскохозяйственного предприятия в 2010 г. составила 2049 га, под посевы – 2400 га. Предприятию не хватает площадей пахотных земель для расширенного производства сельскохозяйственной продукции. В настоящее время под кормовыми культурами занято 1506 га пашни, часть земель находится на арендованных площадях.

Для обеспечения кормами 1 условной головы крупного рогатого скота требуется от 1 до 2 га угодий в зависимости от урожайности многолетних трав. При численности поголовья крупного рогатого в ЗАО «ПЗ «Гражданский» – 2759 голов, требуется около 4138 га кормовых угодий. Учитывая эти нормативы, следует отметить, что развитие молочно-мясного животноводства на территории поселения сдерживается недостатком площадей лугопастбищных угодий, поэтому для укрепления кормовой базы следует возделывать кормовые культуры на пахотных землях.

### 4.2.2. Новое жилищное строительство

Учитывая возможности размещения объектов нового жилищного строительства в пределах границ Запорожского сельского поселения, на расчетный срок проектирования в Генеральном плане принят уровень средней жилищной обеспеченности на душу населения – 35 кв. м общей площади на человека, в т. ч. 25 кв. м – на первую очередь.

Проектом учтено, возможное увеличение жилищного фонда за счет площадей садоводческих и дачных объединений граждан. Часть сезонного населения зарегистрируется в качестве жителей населенных пунктов Запорожского сельского поселения. Прогнозируется, что за счет площадей садоводческих и дачных объединений граждан, суммарный жилищный фонд Запорожского сельского поселения увеличится на расчетный срок на 40 тыс. кв. м, в т. ч. на 15 тыс. кв. м на первую очередь.

В таблице 16 приведены расчеты территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 года).

Таблица 16

Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства

на проектное население Запорожского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 3200 | 4200 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 25 | 35 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площади | 82 | 165 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 52,0 | 87,0 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площади | 1,0 | 1,0 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 51,0 | 86,0 |
| 7 | Увеличение жилфонда за счет площадей садоводческих и дачных объединений граждан | тыс. кв. м общей площади | 15,0 | 25,0 |
| 8 | Объем нового жилищного строительства – всего В среднем в год | тыс. кв. м общей площади | 21,0 2,3 | 54,0 3,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | Индивидуальные жилые дома, плотность жилищного фонда 1000 кв. м/га (средний размер дома – 130 кв. м, средний размер приусадебного участка – 12 соток) | тыс. кв. м общей площади | 21/ 100 % | 54/ 100 % |
| 9 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего | га | 52 | 41 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 9.1 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 52 | 41 |

Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока проекта Генерального плана составит около 70–80 тыс. кв. м и будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ. Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства, составит порядка 93 га. Площадки, выделяемые для нового жилищного строительства представлены в таблице 17.

Среди площадок нового жилищного строительства предусмотрены территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в домах, которые со временем будут признаны аварийными в связи с износом, а также для бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Проектом предусматривается, что все новое строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками.

Таблица 17

Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Денисово | 12 | 12 |
|  | д. Замостье | 4 | 4 |
|  | п. Запорожское | 30 | 30 |
|  | п. Луговое | 1 | 1 |
|  | п. Пески | 26 | 13 |
|  | п. Пятиречье | 10 | 10 |
|  | д. Удальцово | 10 | 5 |
|  | Всего | 93 | 75 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | индивидуальные жилые дома с участками | 93 | 75 |

### 4.2.3. Учреждения и предприятия обслуживания и социальной инфраструктуры

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (редакция от 25 июля 2011 г.). В рамках проекта Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами.

К учреждениям и предприятиям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям и предприятиям обслуживания населения районного и вышестоящего уровней относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на проектное население Запорожского сельского поселения приведен в таблице 18. Расчет произведен с ориентацией на действующие нормативы:

  - Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

  - «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

  - Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*), а также с учетом проекта «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области».

Таблица 18

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения Запорожского сельского поселения

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 85 % охват детей дошкольного возраста | В соответствии с нормативом | 319 | 75 | 244 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 100 % охват детей соответствующей возрастной группы неполным средним образованием и до 75 % детей – средним образованием | В соответствии с нормативом | 657 | 281 | 376 |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторнополиклинические учреждения | число посещений в смену | Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г. | 9,7 посещений на чел. в год или 20,1 посещений в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров | В соответствии с нормативом | 76,0 | 26,7 | 50,0 |
| Учреждения культуры |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | Для групп населенных пунктов людностью от 3 до 10 тыс. – по 100 мест на тысячу жителей | В соответствии с нормативом | 420 | 250 | 170 |
| Общедоступные библиотеки | тыс. единиц хранения | СП 42.13330. 2011 | Для групп населенных пунктов людностью 2–5 тыс. – по 5–6 тыс. единиц хранения | В соответствии с нормативом | 22,0 | 11,5 | 10,5 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | 350 | В соответствии с нормативом | 1500 | 200 | 1300 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м |  | 1,95 | В соответствии с нормативом | 10 | 50 | 0 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20 | 486,6 кв. м торговой площади на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 2000 | 1000 | 1000 |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | СП 42.13330. 2011 | 40 | В соответствии с нормативом | 170 | 80 | 90 |
| Гостиницы | число коек | СП 42.13330. 2011 | 6 | В соответствии с нормативом | 30 | 0 | 100 |
| Учреждения молодежной политики |
| Учреждения молодежной политики | многопрофильный клуб | Распоряжение от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области» | не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью | В соответствии с нормативом | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| Кладбище традиционного захоронения (резерв) | га | СП 42.13330. 2011 | 0,24 га на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 2,0 | 2,0 | 0 |

Объекты местного значения муниципального района

Программой «Модернизации здравоохранения Ленинградской области на 2011–2012 годы» запланирована реконструкция здания Запорожского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 35 единиц, настоящим проектом рекомендуется увеличение числа посещений до 75 единиц.

В утвержденной долгосрочной целевой программе «Приоритетные направления развития образования в Ленинградской области на 2011–2015 годы» запланировано строительство детского сада в п. Пятиречье на 2–3 разновозрастные группы. Запланировано строительство сельского клуба в п. Пятиречье, а также физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными и тренажерными залами в поселке Запорожское.

Для развития сети учреждений образования необходимо провести капитальные ремонт и реконструкцию здания ДОУ № 16 «Запорожский детский сад». Кроме этого, на первую очередь за счет частных инвестиций, возможно строительство в д. Удальцово детского дошкольного учреждения (детского сада) на 50 мест.

На расчетный срок проектирования необходимо увеличение вместимости существующей школы в п. Запорожское, также необходимо будет организовать доставку детей в школы (организация специальных школьных автобусов).

Объекты местного значения поселения

Для приведения обеспеченности населения Запорожского сельского поселения услугами учреждений и предприятий обслуживания в соответствии с рекомендуемыми нормативами на перспективу в поселении потребуется увеличить число мест в домах культуры, пополнить книжный фонд библиотек, построить новые спортивные сооружения, выделить отдельные помещения для учреждений молодежной политики, разместить гостиницу, новые объекты розничной торговли (магазины), предприятия общественного питания и бытового обслуживания, организовать выездную торговлю в садоводства и населенные пункты, не имеющие стационарных магазинов.

Предусматривается, что в дальнейшем работа с молодежью будет вестись на базе учреждения молодежной политики, распологающегося при муниципальном образовательном учреждении «Запорожская основная общеобразовательная школа» (Предпологается осуществление мероприятий по созданию многопрофильного центра по работе с молодежью на базе муниципального образовательного учреждения «Запорожская основная общеобразовательная школа», рекомендуемая площадью – не менее 100 кв. м).

Проектом предусматривается: выделение площадок для строительства магазинов в д. Удальцово и п. Пятиречье, а также выделение площадки для строительства православного храма в д. Замостье (0,3 га).

Для обеспечения полномочий Запорожского сельского поселения по содержанию мест захоронения потребуется выделение территорий под кладбище в размере 2 га.

Развитие учреждений и предприятий обслуживания показано на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения».

# 4.3. Развитие туристско-рекреационного комплекса

Развитие туристско-рекреационного комплекса должно стать одним из направлений развития экономического потенциала Запорожского сельского поселения. Основным направлением развития станет благоустройство мест массового отдыха населения, развитие объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, сохранение и использование объектов культурного наследия. Потребуется выделение дополнительных территорий для развития загородного дачного строительства. Предполагается благоустройство существующих садоводческих массивов на территории поселения. Планировка и застройка территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», СНиП 30–02–97 и СП 11–106–97.

Проектом Генерального плана учитываются предложения проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по развитию туристско-рекреационного комплекса. В соответствии с проектом, на территории Запорожского сельского поселения предполагается:

- В период до 2020 г. построить следующие объекты местного значения – в п. Луговое кемпинг на 100 мест, гостевые дома на 50 мест с фермой, выставочно-ярмарочной зоной для развития агротуризма, в д. Удальцово – базу отдыха рыбаков (гостевые дома на 50 мест) при рыборазводном хозяйстве.

- На расчетный срок проектом предлагается построить следующие объекты туристско-рекреационного назначения – яхт-клуб в п. Пятиречье база отдыха в п. Луговое на 150 мест, конно-спортивная база в п. Пятиречье, аэроклуб в д. Замостье, крупный гольф-центр на левом берегу р. Бурная с гостиничной инфраструктурой на 200 мест.

Обустройство мест массового отдыха населения

В соответствии с главой 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Природно-экологическая специфика территории Запорожского сельского поселения (с преобладанием залесенных территорий и наличием пригодных для рекреационного использования обширных водных объектов) обусловила использование местным населением в качестве мест массового отдыха лесных массивов, расположенных на берегах Ладожского озера, оз. Суходольское и нескольких малых озер, по берегам рек Бурная, Вьюн. Эти площадки отдыха, пляжи являются неблагоустроенными местами отдыха местного населения и жителей города Санкт-Петербург.

В пределах сельского поселения значительная площадь территории покрыта лесной растительностью, что способствует развитию пригородной рекреации и отдыха на природе, в том числе промыслового отдыха (сбор дикоросов).

В настоящее время требуется благоустройство и развитие следующих зон отдыха местного населения:

- в п. Запорожское на берегах реки Вьюн;

- в п. Запорожское у памятника финским помещичьим крестьянам;

- в д. Удальцово на берегу оз. Суходольское;

- пляж на берегу Ладожского озера на территории ФГУ «Сосновское ГООХ»;

- пляж на берегу оз. Прохладное в п. Пески;

- зона отдыха местного населения на берегу р. Вьюн западнее п. Пятиречье со строительством гидротехнического сооружения и организацией водоема с пляжем.

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02–80.

# 4.4. Развитие транспортной инфраструктуры

В связи с тем, что все пассажиро- и грузоперевозки на территории сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом, главной задачей проекта Генерального плана является усиление автодорожных связей с городами Санкт-Петербург и Приозерск, с соседними муниципальными образованиями, обеспечение бесперебойного и круглогодичного сообщения населенных пунктов поселения между собой и с рекреационными зонами. На расчетный срок проекта Генерального плана (помимо автомобильного) предусматривается интенсивное использование водного и воздушного транспорта, развитие которого связано, прежде всего, с рекреационной деятельностью в сельском поселении.

Особое внимание уделено преобразованию сложившейся лучевой схемы автомобильных дорог с целью её дополнения дорожными выходами к местам рекреации, расположенным на побережье Ладожского озера.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры и учитывают предложения проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района Ленинградской области (ООО НПИ «ЭНКО», 2011). К таким предложениям относятся следующие:

  - создание меридионального направления вдоль берега Ладожского озера, дублирующего автомобильную дорогу федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»). В этой связи предусматривается приведение в нормативное состояние по параметрам III категории автомобильной дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (26,0 км) и сооружение нового мостового перехода через р. Бурная. Предлагаемая автомобильная дорога будет способствовать активному освоению территории сельского поселения, реализации рекреационного потенциала, стабилизации социально-экономической ситуации в целом. Для исключения прохождения трассы по застроенным территориям п. Запорожское предусматривается строительство западного обхода поселка (6,3 км) со строительством мостового перехода через р. Вьюн. Организация пересечения с а/д Ушково – Гравийное предполагается в одном уровне, в связи с тем, что суммарная интенсивность движения на трассах не будет превышать 8000 ед./сут. (таблица 19). При соответствующем технико-экономическом обосновании их строительство возможно за пределами расчетного срока;

  - устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения: Пески – Сосново – Подгорье (12,8 км), подъезд к д. Замостье (2,6 км); Ушково – Гравийное (7,1 км) (участок восточнее п. Пятиречье);

  - приведение в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия и расширение проезжих частей автомобильных дорог местного значения: подъезд к д. Удальцово (2,0 км), п. Пятиречье – Дамба (9,3 км);

  - сооружение автомобильных дорог местного значения, обслуживающих сложившиеся и предлагаемые рекреационные зоны в районе озер Ладожское (подъезды от а/д Ушково – Гравийное) и Суходольское (рокадные направления). Общая протяженность составит 22,9 км;

  - продолжение а/д Пятиречье – Дамба до а/д Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (0,8 км) со строительством моста через р. Вьюн;

  - развитие воздушного транспорта – сооружение посадочных площадок вертолетов в районе п. Запорожское и формируемой рекреационной зоне на правом берегу оз. Суходольское. Размещение посадочных площадок необходимо производить с учетом СНиП 32-03-96 «Аэродромы», согласно которому посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от жилой застройки в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей территории жилой застройки не менее 0,3 км. На последующих стадиях проектирования необходимо разработать специальный проект для определения санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция);

  - строительство 9 причалов и пристаней на побережье Ладожского озера и оз. Суходольское, сооружение заправочной станции для маломерного флота и гидроавиации в яхт-клубе на берегу Ладожского озера. Данные мероприятия учитывают предложения постановления Правительства Ленинградской области от 27 января 2012 г. № 22 «Концепция развития и размещения объектов базирования и обслуживания маломерного флота на территории Ленинградской области до 2020 года» по размещению бъектов обслуживания и базирования маломерного флота (яхтенная стоянка) местного значения вместимостью до 100 ед. в бухте Далекая    
(Ладожское озеро), поселок Пятиречье (яхт-клуб);

  - создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств. Предусматривается развитая сеть таких направлений в прибрежной зоне Ладожского озера, а также в центральной части поселения. Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов;

  - организация автобусных маршрутов по направлению Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск. В результате полные затраты времени на сообщение населенных пунктов поселения с городом Приозерск сократятся до 60 мин. Организация автобусных маршрутов с заездом в п. Луговое и д. Удальцово;

  - организация школьных маршрутов на территории поселения для доставки учащихся в школу п. Запорожское из населенных пунктов: п. Денисово, д. Замостье, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье.

В дополнении к перечисленным мероприятиям проектом Генерального плана предлагается:

  - благоустройство участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение), а в пределах п. Запорожское – с организацией регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Ленинградской и ул. Механизаторов (протяженность участков 22,4 км);

  - благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов с устройством твердого покрытия (47,4 км), а также сооружение поселковых дорог, улиц и проездов на вновь застраиваемых территориях (32,6 км). В первую очередь требуется устройство твердого покрытия на улично-дорожной сети в поселках Денисово, Луговое, Пески, деревне Замостье;

  - приведение в нормативное состояние мостовых переходов через р. Лосевка (п. Луговое) и р. Вьюн (п. Денисово);

  - сооружение 3 мостовых переходов в п. Денисово (через р. Вьюн) для обеспечения круглогодичных транспортных связей внутри поселка;

  - приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства (13,1 км);

  - строительство подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, отдельным участкам населенных пунктов, пристаням (6,1 км);

  - создание 2 яхт-клубов – в д. Удальцово и восточнее п. Пятиречье;

  - строительство 3 крупных баз-стоянок маломерного флота – в д. Удальцово, на побережье Ладожского озера;

  - строительство АЗС на 3 колонки и СТО на 5 постов в п. Запорожское;

  - возведение остановочных павильонов на существующих и проектируемых линиях автобуса, в том числе в п. Луговое и д. Удальцово с организацией разворотной площадки.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения составит 67,4 км, местного – 46,2 км (в том числе 6,2 км на балансе Ленинградской области). Общая протяженность улично-дорожной сети – 112,5 км.

Уровень автомобилизации на расчетный срок возрастет с 360 до 450 легковых автомобилей на 1000 жителей. Парк легковых транспортных средств составит 1890 легковых автомобилей, постоянное хранение парка предусматривается в основном на придомовых участках. Для временного хранения транспортных средств требуется организация автостоянок. Крупные стоянки (вместимостью более 30 машино-мест) предусматриваются в п. Запорожское и рекреационных зонах – в д. Удальцово (у нового яхт-клуба), на побережье Ладожского озера у причалов и пристаней.

Сооружение пунктов государственного технического осмотр транспортных средств на территории Запорожского сельского поселения не планируется.

В результате реализации предлагаемых мероприятий изменение технических категорий автодорог не планируется. Сводные технические показатели, подкрепленные размерами ожидаемой интенсивности движения, приведены в таблице 19.

Таблица 19

Характеристика автомобильных дорог, проходящих по территории поселения

| Наименование автодороги | Среднесуточная интенсивность движения | Техническая категория дороги (число полос движения) | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы**, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующая | ожидаемая* | существующая | ожидаемая* |  |
| Регионального или межмуниципального значения |
| Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск | 1010 | 5500 | III (2) | III (2) | 120 |
| Ушково – Гравийное | 1110 | 1900 | III (2) | III (2) | 120 |
| Пески – Сосново – Подгорье | 860 | 1300 | IV (2) | IV (2) | 120 |
| Местного значения |
| Подъезд к д. Денисово | - | 150–200 | V (1) | V (1) | 70 |
| Запорожское – ГЛОХ | - | 150–200 | V (1) | V (1) | 70 |
| Подъезд к д. Замостье | - | 150–200 | V (1) | V (1) | 70 |
| Подъезд к д. Удальцово (от а/д – Ушково – Гравийное) | - | 150–200 | V (1) | V (1) | 70 |
| Подъезд к п. Луговое (от а/д – Ушково – Гравийное) | - | 150–200 | V (1) | V (1) | 70 |
| Пятиречье – Дамба | - | 150–200 | V (1) | V (1) | 70 |
| Проектируемые автомобильные дороги |  | 150–200 |  | V (1) | 70 |

*Коэффициент перехода от существующей к ожидаемой интенсивности движения (1,7) принят согласно проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

** Режим использования придорожных полос устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

# 4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

### 4.5.1. Электроснабжение

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185–94 с учётом пище приготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит – 0,4 кВт на человека (таблица 20)

Таблица 20

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей сельского поселения

| № п/п | Наименование населенно пункта | Население, чел. | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 г. | 2020 г. | 2020 г. | 2035 г. |
|  | п. Денисово | 385 | 235 | 160 | 100 |
|  | д. Замостье | 108 | 48 | 45 | 20 |
|  | п. Запорожское | 2290 | 2085 | 920 | 850 |
|  | п. Луговое | 67 | 67 | 30 | 30 |
|  | п. Пески | 676 | 221 | 270 | 90 |
|  | п. Пятиречье | 461 | 381 | 185 | 160 |
|  | д. Удальцово | 213 | 163 | 85 | 65 |
|  | Всего: | 4200 | 3200 | 1680 | 1280 |

Потребление электроэнергии потребителями сельского поселения составит: расчетный срок – 6720 МВт  ч в год, на 1 очередь – 4480 МВт∙ч в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Запорожского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания будет существующая подстанция 110/10 кВ № 304 «Запорожская».

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и садоводств будет осуществляться от существующих сетей 10–0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов индивидуального жилищного строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4кВ и прокладка сетей 10–0,4 кВ в поселках Запорожское, Пятиречье, Денисово, Пески и деревне Удальцово. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10–0,4 кВ в п. п. Запорожское, Пятиречье, Луговое.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи 10 кВ составят 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### 4.5.2. Газоснабжение

ОАО «Газпром» ОАО Промгаз разработана «Схема газоснабжения Приозерского муниципального района», в которой предусматривается газификация и посёлков Запорожского сельского поселения.

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения.

Направления расходования газа:

  - бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

  - энергоноситель для источников теплоты.

Прогнозируемые потребности газа на нужды жилищно-коммунального строительства представлены в таблице 21.

Таблица 21

Прогнозируемые потребности газа на нужды жилищно-коммунального строительства

| № | Потребитель | Количество млн куб. м/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1-я очередь | Расчётный срок |
| 1 | Всё поселение | 3,2 тыс. чел. | 4,2 тыс. чел. |
| 2 | Население | 0,7 | 0,9 |
| 3 | Теплоисточники | 5,9/5,3 | 11,1/10 |
|  | Всего | 6,6 | 12 |
|  | в т. ч. новое строительство | 2,5 | 6,1 |

Примечание: значения под чертой для индивидуальных

источников теплоты.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками строительства новых объектов.

### 4.5.3. Теплоснабжение

Планируется обеспечение домов горячим водоснабжением, а также подключение многоквартирного дома и административного здания к теплосетям.

Отопление остальных населенных пунктов – от индивидуальных тепловых источников и печное.

Проектные предложения

Перспективное теплоснабжение поселения предусматривается в соответствии с характером застройки (индивидуальное строительство) децентрализованным – от автономных источников теплоты (АИТ) для жилых домов и от локальных котельных для объектов социального значения.

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд нового жилищно-коммунального сектора по очерёдности строительства представлены в таблице 22.

Таблица 22

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд нового жилищно-коммунального сектора по очерёдности строительства

| № | Потребитель | Население тыс. человек | Жил. фонд тыс. кв. м | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчётный срок – 2035 год |
| 1 | Новое строительство | 1,96 | 84 | 12,6* |
| 2 | Сохраняемый жилищный фонд | 2,24 | 81 | 10,4/7,7* |
|  | Всего | 4,2 | 165 | 23/20,3* |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 19,8/17,5* |
| II | Первая очередь строительства – 2020 г |
| 1 | Новое строительство | 1,145 | 31 | 4,7* |
| 2 | Сохраняемый жилищный фонд | 2,055 | 51 | 7,3/3,8* |
|  | Всего | 3,2 | 82 | 12/10,8* |
|  | Всего Гкал/час |  |  | 10,3/9,3* |

Примечания: * – индивидуальное строительство;

– под чертой, в том числе, индивидуальное строительство.

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения станет его газификация на расчетный срок природным газом.

Перевод источников теплоты на газовое топливо улучшит условия проживания населения и экологию, решит проблему топливоснабжения.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходимы:

  - поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения;

  - внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

  - автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления;

  - использование для децентрализованного теплоснабжения поселка автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

### 4.5.4. Водоснабжение

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02–84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (таблица 23, 24).

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции: многоквартирные жилые дома и индивидуальные жилые дома оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут. на человека.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02–84.

На первую очередь и расчетный срок в каждом населенном пункте принят 1 пожар 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас составит: 10 ∙ 3,6 ∙ 3 = 108 куб. м.

Таблица 23

Прогнозируемые расходы воды питьевого качества. Расчетный срок

| № | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне- суточные | максимально суточный К=1,2 |
|  | п. Денисово |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,385 | 160 | 0,06 | 0,07 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,385 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Итого |  |  | 0,10 | 0,11 |
|  | д. Замостье |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,108 | 160 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,108 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,03 | 0,03 |
|  | п. Запорожское |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 0,9 | 230 | 0,21 | 0,25 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,9 | 70 | 0,06 | 0,06 |
| 4 | Итого |  |  | 0,29 | 0,34 |
|  | п. Запорожское |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 1,39 | 160 | 0,22 | 0,27 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 7 | Поливочные нужды | 1,39 | 70 | 0,10 | 0,12 |
| 8 | Итого |  |  | 0,34 | 0,42 |
| 9 | Всего |  |  | 0,63 | 0,76 |
|  | п. Луговое |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,067 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,067 | 70 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | Итого |  |  | 0,02 | 0,02 |
|  | п. Пески |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,676 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,676 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| 4 | Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
|  | п. Пятиречье |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 0,06 | 230 | 0,01 | 0,02 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,002 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,06 | 70 | 0,004 | 0,004 |
| 4 | Итого |  |  | 0,02 | 0,03 |
|  | п. Пятиречье |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 0,40 | 160 | 0,06 | 0,08 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,40 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Итого |  |  | 0,10 | 0,12 |
| 9 | Всего |  |  | 0,12 | 0,15 |
|  | д. Удальцово |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,213 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,213 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,04 | 0,05 |
|  | Всего |  |  | 1,11 | 1,31 |

Таблица 24

Прогнозируемые расходы воды питьевого качества. Первая очередь

| № | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | средне-суточные | максимально суточныйК=1,2 |
|  | п. Денисово |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,235 | 160 | 0,04 | 0,05 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,235 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Итого |  |  | 0,06 | 0,08 |
|  | д. Замостье |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,048 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,048 | 70 | 0,003 | 0,003 |
| 4 | Итого |  |  | 0,02 | 0,02 |
|  | п. Запорожское |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 1,05 | 230 | 0,24 | 0,29 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,05 | 70 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Итого |  |  | 0,33 | 0,39 |
|  | п. Запорожское |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 1,035 | 160 | 0,17 | 0,20 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Поливочные нужды | 1,035 | 70 | 0,07 | 0,07 |
| 8 | Итого |  |  | 0,26 | 0,29 |
| 9 | Всего |  |  | 0,59 | 0,68 |
|  | п. Луговое |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,067 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,067 | 70 | 0,005 | 0,005 |
| 4 | Итого |  |  | 0,02 | 0,02 |
|  | п. Пески |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,221 | 160 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,004 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,221 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 4 | Итого |  |  | 0,06 | 0,06 |
|  | п. Пятиречье |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 0,08 | 230 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,08 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,03 | 0,03 |
|  | п. Пятиречье |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | 0,30 | 160 | 0,05 | 0,06 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,30 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Итого |  |  | 0,08 | 0,09 |
| 9 | Всего |  |  | 0,11 | 0,12 |
|  | д. Удальцово |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,163 | 160 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 3 | Поливочные нужды | 0,163 | 70 | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,04 | 0,04 |
|  | Всего |  |  | 0,90 | 1,02 |

Зоны санитарной охраны

Для водозаборов населенных пунктов поселения необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО трех поясов.

Источники водоснабжения подвергаются загрязнению, поэтому необходимо проводить специальные меры по их охране. Одновременно с проектированием водозаборных сооружений разрабатывается и проект зон санитарной охраны, включающий: установление границ зоны и порядок выполнения проекта и мероприятий по оздоровлению.

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110–02) с целью:

– обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

– предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др. (таблица 25).

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов:

– при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

– при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

Таблица 25

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | – Все виды строительства; – Выпуск любых стоков; – Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; – Проживание людей; – Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | – Ограждение и охрана; – Озеленение; – Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. – Твердое покрытие на дорожках – Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС – Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т. д. – Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли – Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов – Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) – В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения в населенных пунктах поселения.

Водоснабжение площадок нового строительства п. Запорожское осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

В п. Денисово, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово проектируются водозаборы подземных вод (артезианские скважины) и водопроводные сети.

Администрации поселения необходимо рассмотреть возможность организации централизованного водоснабжения в п. Луговое.

Для д. Замостье сохраняется существующая система водоснабжения.

Основной источник подземной воды Запорожского сельского поселения – Гдовский (Вендский) водоносный горизонт, за счет которого возможно устойчивое водоснабжение. Общая потребность в воде Приозерского муниципального района составляет 32,7 тыс. куб. м/сут, прогнозные эксплуатационные ресурсы – 106 тыс. куб. м/сут. Для Запорожского сельского поселения необходимо провести оценку запасов подземных вод.

Ввиду несоответствия качества воды нормативным требованиям по содержанию железа, марганца, сероводорода, требуется установка сооружений по водоочистке и водоподготовке на водозаборах.

Для территорий садоводческих некоммерческих товариществ водоснабжение сохраняется от существующих источников.

### 4.5.5. Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления (таблица 26, 27)

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 5 %.

Таблица 26

Расходы хозяйственно-бытовых стоков. Расчетный срок

| № | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоотведения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | макси мальносуточные К=1,2 |
|  | п. Денисово |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,385 | 160 | 0,06 | 0,07 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 3 | Итого |  |  | 0,06 | 0,07 |
|  | д. Замостье |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,108 | 160 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого |  |  | 0,02 | 0,02 |
|  | п. Запорожское |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 0,9 | 230 | 0,21 | 0,25 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Итого |  |  | 0,22 | 0,26 |
|  | п. Запорожское |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | 1,39 | 160 | 0,22 | 0,27 |
| 5 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Итого |  |  | 0,23 | 0,28 |
| 7 | Всего |  |  | 0,45 | 0,54 |
|  | п. Луговое |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,067 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | п. Пески |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,676 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
|  | п. Пятиречье |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 0,06 | 230 | 0,01 | 0,02 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого |  |  | 0,01 | 0,02 |
|  | п. Пятиречье |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | 0,40 | 160 | 0,06 | 0,08 |
| 5 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,003 | 0,004 |
| 6 | Итого |  |  | 0,06 | 0,08 |
| 7 | Всего |  |  | 0,07 | 0,10 |
|  | д. Удальцово |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,213 | 160 | 0,03 | 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 3 | Итого |  |  | 0,03 | 0,04 |
|  | Всего |  |  | 0,76 | 0,92 |

Таблица 27

Расходы хозяйственно-бытовых стоков. Первая очередь

| №№ | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоотведения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
|  | п. Денисово |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,235 | 160 | 0,04 | 0,05 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,002 | 0,003 |
| 3 | Итого |  |  | 0,04 | 0,05 |
|  | д. Замостье |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,048 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | п. Запорожское |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 1,05 | 230 | 0,24 | 0,29 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 3 | Итого |  |  | 0,25 | 0,30 |
|  | п. Запорожское |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | 1,035 | 160 | 0,17 | 0,20 |
| 5 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Итого |  |  | 0,18 | 0,21 |
| 7 | Всего |  |  | 0,43 | 0,51 |
|  | п. Луговое |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,067 | 160 | 0,01 | 0,01 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого |  |  | 0,01 | 0,01 |
|  | п. Пески |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,221 | 160 | 0,04 | 0,04 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 3 | Итого |  |  | 0,04 | 0,04 |
|  | п. Пятиречье |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирные жилые дома | 0,08 | 230 | 0,02 | 0,02 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 3 | Итого |  |  | 0,02 | 0,02 |
|  | п. Пятиречье |  |  |  |  |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | 0,30 | 160 | 0,05 | 0,06 |
| 5 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 6 | Итого |  |  | 0,05 | 0,06 |
| 7 | Всего |  |  | 0,07 | 0,08 |
|  | д. Удальцово |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | 0,163 | 160 | 0,03 | 0,03 |
| 2 | Неучтенные расходы 5 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 3 | Итого |  |  | 0,03 | 0,03 |
|  | Всего |  |  | 0,63 | 0,73 |

Система и схема канализации

Для п. Запорожское предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением канализационных сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации, подлежащих реконструкции.

Существующие очистные сооружения в п. Запорожское требуют реконструкции.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 200 м.

Поверхностные стоки поселка отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

Проектом предусматривается строительство канализационных сетей и очистных сооружений (локальных) в п. Денисово, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово.

Администрации Запорожского поселения необходимо рассмотреть возможность организации централизованной системы канализации в п. Луговое.

### 4.5.6. Связь

Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммутационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом Генерального плана предусматривается численность населения к расчетному сроку (2035 г.) – 4500 человек, в т. ч. на первую очередь (2020 г.) – 3200 чел. В новом жилфонде предполагается проживание 2300 и 950 человек соответственно.

Для телефонизации Запорожского сельского поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока порядка 1300 номеров, из них 700 в новом жилстроительстве, на первую очередь – 1000 номеров, в т. ч. 300 в новом фонде.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в Приозерском муниципальном районе согласно «Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации», постепенно переводится на эфирное вещание. Переход на ЧМ-вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

# 4.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 3.6. Состояние окружающей среды) проектом Генерального плана Запорожского сельского поселения предлагаются следующие основные мероприятия по охране окружающей среды:

- разработка необходимых нормативных документов направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна;

- создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных;

- разработка проекта санитарно-защитной зоны предприятия ЗАО «ПЗ «Гражданский» с учетом размещения на его территории крематора, при проведении комплекса природоохранных мероприятий по уменьшению ориентировочной санитарно-защитной зоны до нормируемых объектов(;

- консервация ямы Беккари на территории сельскохозяйственного предприятия, установка крематора, с соблюдением санитарно-защитных зон до нормируемых объектов;

- модернизация системы хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственного предприятия;

- проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от автомобильных дорог;

- реконструкция и модернизация канализационных очистных сооружений для объединенных сточных вод на базе имеющихся очистных сооружений в п. Запорожское, а также строительство новых локальных канализационных очистных сооружений в п. Денисово, п. Пески, п. Пятиречье и д. Удальцово;

- обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населенных пунктов;

- проведение эколого-просветительского образования населения;

- ограничение передвижения грузовых транспортных средств в местах отдыха населения;

- проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоение новых территорий.

По санитарной очистке территории:

- обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение), а также проектируемый мусороперерабатывающего комплекса к юго-западу д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение);

- организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов;

- организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы;

- вывоз биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов к юго-западу д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение) (инсинератор).

Развитие системы озеленения:

Основные предложения по развитию системы озеленения населенных пунктов сельского поселения направлены на улучшение состояния озелененных территорий, повышение эстетической привлекательности и комфорта проживающего населения, а также на увеличение обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования до нормативных значений – не менее 12 кв. м на человека.

Данные территории должны быть благоустроены и оформлены в соответствии с градостроительными требованиями (малые архитектурные формы, газоны, клумбы, освещение, использование элементов ландшафтного дизайна, декора, в том числе строительством детских площадок, как мест отдыха детей школьного и дошкольного возраста).

Остальные территории (залесенные участки) предлагается формировать как места общего отдыха с организацией тропиночной сети, площадок для активного отдыха, с благоустроенными местами сбора мусора и т. д.

Основными мероприятиями являются:

- сохранение лесных массивов в черте населенных пунктов и окружающих территориях;

- разработка схемы озеленения населенных пунктов;

- благоустройство озелененных территорий общего пользования;

- благоустройство и уход за зелеными насаждениями вдоль основных транспортных магистралей.

Развитие системы особо охраняемых природных территорий

Основой для разработки проектных предложений в системе особо охраняемых природных территорий стали, специальные исследования Биологического НИИ Санкт-Петербургского государственного университета по заданию исполнительных органов правительства Ленинградской области, вошедшие как предложения в Красную книгу природы Ленинградской области, а также ландшафтные исследования, проведенные специалистом Санкт-Петербургского государственного университета для разработки проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района (Г.А. Исаченко).

Формируемая система особо охраняемых природных территорий включает в себя ООПТ регионального и местного значения.

Согласно приказу комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25 февраля 2005 г. № 12 (в редакции приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 16 июня 2011 г. № 26) утверждены положения Красной книги природы Ленинградской области, в том числе список проектируемых и предлагаемых ООПТ на территории Приозерского муниципального района.

На территории Запорожского сельского поселения это:

Региональный комплексный заказник «Ореховский». Частично расположен в границах Запорожского сельского поселения, вдоль его восточной границы. Общая площадь 8950 га, в границах поселения – около 1500 га. Цель – сохранение живописных ландшафтов, ценных лесов с редкими видами флоры и фауны.

Профиль, площадь, географическое положение и цели создания проектируемого ООПТ приводятся по материалам Красной книги природы Ленинградской области, том 1, особо охраняемые природные территории, 1999 г. При этом, необходимо учесть, что статус и режим данного ООПТ не утвержден, разработка и установка границ данных территорий относится к уровню Ленинградской области.

Особо охраняемая природная территория местного значения предложена на основе анализа ландшафтной карты. Данные территории призваны охранять уникальные ландшафтные комплексы исследуемой территории. Однако в первую очередь необходима разработка проекта данной ООПТ, установка границ и режимов территории: река Бурная – Ладожское озеро – территория, расположенная в месте впадения р. Бурная в Ладожское озеро.

# 4.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В настоящее время на территории Запорожского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

1. Опасные процессы и явления природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03–95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения распространены неблагоприятные метеорологические явления, характерные для территории всего Приозерского муниципального района: сильный порывистый ветер до 25 м/с летом, но особенно в осенне-зимний период, ливневые кратковременные дожди летом и затяжные дожди в холодный период, гололед в зимнее время, туманы, грозы.

Продвижение активного атмосферного фронта на территории Приозерского муниципального района может сопровождаться ливнями, грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20–25 м/с, что может вызвать возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (автомобильного и железнодорожного), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушениями в системе жилищно-коммунального хозяйства, повреждением (обрывом) линий электропередач, обрушением слабоукрепленных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, увеличением пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях на трассах регионального и местного значения, подтоплением пониженных участков местности, неисправностей и замусоривания ливневых стоков.

Зимой, кроме того, на территории Запорожского сельского поселения могут возникать снежные заносы. В результате грозовых явлений возможно возникновение лесных пожаров, а также возгораний построек в жилом секторе.

Существует вероятность увеличения количества аварий на маломерных судах и гибели людей (в основном отдыхающих из других районов области и г. Санкт-Петербурга) на водных объектах Запорожского сельского поселения в связи с жаркой погодой.

Природные пожары: лесные и торфяные

На территории Запорожского сельского поселения в зону действия лесных пожаров попадает п. Денисово с населением порядка 67 человек.

В основном причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Количество пожаров, возникающих по причине человеческого фактора, возрастает год от года. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

2. Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05–97 на территории Приозерского муниципального района относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

- промышленные аварии и катастрофы: аварии на ГТС (гидротехнические сооружения);

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

- опасные происшествия на транспорте: авто-, железнодорожный транспорт;

- аварии на объектах инженерной инфраструктуры.

Аварии на ГТС (гидротехнические сооружения)

По сведениям, предоставленным администрацией Приозерского муниципального района, на территории сельского поселения в п. Запорожское размещено 1 ГТС, которое находится в неудовлетворительном состоянии. ГТС представляет собой ГЭС и мельницу на р. Вьюн.

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

На территории Запорожского сельского поселения к пожароопасным объектам относится котельная, расположенная в п. Запорожское. Котельная работает на угле. В случае возникновения чрезвычайной ситуации зона поражения не выйдет за пределы котельной. Авария на котельной приведет к нарушению поступления тепла потребителю, что неблаготворно скажется на жизнеобеспечении населения особенно в зимний период.

Аварии на транспорте

Опасность возникновения ЧС на транспорте связана с перевозимыми по авто- и железным дорогам опасными грузами – АХОВ (наиболее часто перевозят аммиак и хлор), взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ – горюче-смазочные материалы и СУГ – сжиженный углеводородный газ).

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант (таблица 28):

- Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %): автомобильная емкость с хлором: 1 т; автомобильная емкость с аммиаком: 8 куб. м;

- Толщина свободного разлития: 	0,05 м;

- Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

- Направление ветра от очага чрезвычайной ситуации в сторону территории объекта;

- Температура окружающего воздуха: +20 °С;

- Время от начала аварии: 	1 час.

Таблица 28

Параметры прогнозирования масштабов заражения

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 8 куб. м |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м | 0,0073 | 0,0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг∙мин | 0,6 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ 1 и Qэ 2 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,18 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,002 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 0,150 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 0,079 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 1,491 |
|  | Полная | 4,023 | 1,530 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 1,53 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 1,732 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 3,66 |
|  | Фактическая | 1,34 | 0,19 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия (таблица 29):

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 – СУГ – 14,5 куб. м;

– ГСМ – 20 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 – ГСМ 95 %;

– СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 – 0,05 м;

территория							 – слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 – + 20 оС;

скорость приземного ветра				 – 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 – 15–100 м;

класс пожара						 – В1, С.

Таблица 29

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |
| --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14.5 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 |
| Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях.

При авариях на коллекторах канализационных сетей фекальные воды могут попасть в водопровод и водоемы области, что приведет к инфекционным и другим заболеваниям.

Электроснабжение. При обрывах проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь приводят к пожарам. При отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий и организаций.

Теплоснабжение. При авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях часть населения, предприятия и организации могут остаться без тепла. Кроме того, подача тепла может прекратиться из-за прекращения подачи на котельные газа и электроэнергии.

3. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов. Обеспечение пожарной безопасности территории

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- создание надежной системы оповещения;

- накопление фонда защитных сооружений;

- планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;

- обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

- организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля;

- проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

- защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

- защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

- защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном.

Противопожарные мероприятия

При угрозе возникновения лесных пожаров органы исполнительной власти должны выполнять следующие предупредительные мероприятия:

- ограничивать посещения лесов в период засушливого лета (особенно на автомашинах);

- соблюдать меры пожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- при необходимости проводить устройство заградительных минерализованных полос;

- рассмотреть вопрос о создании к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара.

- постоянно осуществлять контроль за направлением распространения крупномасштабных пожаров, оповещение и эвакуацию населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- усиливать разъяснительную работу среди населения, школьников, отдыхающих и организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров, организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров.

- организовывать работу по заключению договоров между лесхозами и предприятиями местной промышленности о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

В настоящее время на территории Запорожского сельского поселения отсутствует пожарное депо, тушение пожаров производится средствами ПЧ № 143, расположенной в п. Сосново (Сосновское сельское поселение).

На территории сельского поселения три населенных пункта и одно садоводческое товарищество находятся за пределами нормативной 20 минутной доступности первого подразделения пожарной охраны (таблица 30).

Таблица 30

Перечень населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, находящихся вне нормативного времени прибытия первого подразделения ОГПС (Отдел государственной противопожарной службы) Приозерского муниципального района

| Наименование населенного пункта | Расстояние до ближайшей пожарной части ГПС, км | Расчетное время прибытия первого подразделения ОГПС, мин. |
| --- | --- | --- |
| п. Денисово | 26 | 26 |
| п. Пески | 30 | 30 |
| п. Пятиречье | 26 | 26 |
| СТ «Зодчий» | 25 | 25 |

Учитывая предложения отдела ГО и ЧС Приозерского муниципального района и в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Запорожского сельского поселения предлагается разместить пожарной депо V типа на два пожарных автомобиля. Для строительства пожарного депо данного типа понадобится земельный участок площадью 0,55 га по согласованию с администрацией Запорожского сельского поселения пожарное депо предполагается разместить в административном центре поселения – п. Запорожское.

В настоящее время территория сельского поселения не обеспечена водой для целей пожаротушения в полной мере. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут быть использованы естественные водоемы и водотоки, расположенные на территории сельского поселения.

Перечень источников противопожарного водоснабжения на территории Запорожского сельского поселения

п. Денисово:

– забор воды из р. Вьюн;

– забор воды из искусственного пожарного водоема (емкость) – 25 куб. м.,

– забор воды из водонапорной башни (функционирует только в летний период

д. Замостье:

– забор воды из оз. Офицерское;

п. Запорожское:

– забор воды от котельной п. Запорожское;

– забор воды из р. Вьюн;

– водонапорная башня

п. Луговое:

– забор воды из р. Бурная;

п. Пески:

– забор воды из оз. Прохладное, оз. Верецкое;

п. Пятиречье:

– забор воды из водонапорной башни по ул. Центральной;

– забор воды из реки Вьюн;

д. Удальцово:

– забор воды из оз. Суходольское;

Для средств пожаротушения проектом предлагается создание пожарных водоемов в следующих населенных пунктах: п. Денисово (3 ПВ), д. Замостье (3 ПВ), п. Луговое (2 ПВ), п. Пятиречье (2 ПВ),.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение на территории Запорожского сельского поселения принимается из расчета численности населения – 10 литров в секунду при количестве одновременных пожаров не более 1.

Мероприятия по оповещению населения о возникновении ЧС

Для оповещения населения в районе чрезвычайной ситуации осуществляется посредством системы озвучения и оповещения, используется автотранспорт ОВД, оборудованный громкоговорящими устройствами.

Необходима установка громкоговорителей во всех населенных пунктах Запорожского сельского поселения. В местах массового скопления людей для оповещения необходимо также устанавливать звуковые сирены.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана сельского поселения.

Основные мероприятия по ГО (гражданская оборона)

В настоящее время на территории Запорожского сельского поселения имеется 6 противорадиационных укрытий (ПРУ). Все они размещены в п. Запорожское. Все ПРУ находятся в пригодном для укрытия людей состоянии.

Также на период военного времени и при возникновении ЧС в качестве защитных сооружений будут использованы подвальные помещения вновь строящихся зданий и сооружений, цокольные этажи капитальных строений. Временное укрытие населения индивидуальной жилой застройки будет осуществляться в собственных погребах и подвалах.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

Изменение границ населенных пунктов Запорожского сельского поселения в соответствии с Ведомостью координат поворотных точек границ населенных пунктов Запорожского сельского поселения (приложение 7).

# 5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие жилищного строительства. Выделение территории для нового жилищного строительства: в п. Денисово 12 га (индивидуальная жилая застройка); в д. Замостье 4 га (индивидуальная жилая застройка); в п. Запорожское 4 га (малоэтажная жилая застройка) и 62 га (индивидуальная жилая застройка); в п. Луговое 2 га (индивидуальная жилая застройка); в п. Пески 26 га (индивидуальная жилая застройка); в п. Пятиречье 32 га (индивидуальная жилая застройка); в д. Удальцово19 га (индивидуальная жилая застройка).

- Развитие производственных территорий. Выделение территорий в юго-западной части п. Запорожское под коммунально-складскую зону и объекты транспортной инфраструктуры общей площадью 15 га, в юго-восточной части под пожарное депо и объекты транспортной инфраструктуры (1,4 га), а также под цех по переработки дикоросов (2,7 га). Выделение площадок в южной и северной частях д. Удальцово площадью 1,5 га под объекты транспортной инфраструктуры, площадки площадью 1,2 га в центральной части д. Замостье под объекты транспортной инфраструктуры.

- Развитие зон общественно-делового назначения. Выделение площадок в центральной части п. Денисово площадью 0,1 га, в центральной части п. Луговое площадью 0,9 га, в восточной части п. Пятиречье площадью 0,4 га, под строительство магазина. Выделение площадки в южной части д. Замостье площадью 3,6 га, в восточной части п. Запорожское площадью 0,7 га под строительство храма. Выделение площадок в центральной чати п. Запорожкое площадью 0,5 га под строительство торгово-развлекательного центра, в южной и северной частях п. Удальцово общей площадью 1,2 га под размещение объектов обслуживания.

Предусматривается организация беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями для людей с ограниченными возможностями.

Предусматривается благоустройство озелененных территорий, организация цветочных клумб и газонов, установка скамеек и урн, уход за древесными насаждениями в зонах общественно-делового назначения центра, обустройство детских площадок в населенных пунктах поселения (п. Денисово, д. Замостье, п. Запорожское, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово).

Мероприятия на первую очередь:

- Развитие жилищного строительства. Выделение территорий для нового жилищного строительства в п. Денисово 6 га (индивидуальная жилая застройка), в д. Замостье 2 га(индивидуальная жилая застройка), в п. Запорожское 4 га (малоэтажная жилая застройка) и 24 га (индивидуальная жилая застройка), в п. Луговое 2 га (индивидуальная жилая застройка), в п. Пески 10 га (индивидуальная жилая застройка), в п. Пятиречье 7 га(индивидуальная жилая застройка), в д. Удальцово 5 га (индивидуальная жилая застройка).

- Развитие производственных территорий. Выделение территорий в юго-западной части п. Запорожское общей площадью 15 га под коммунально-складскую зону и объекты транспортной инфраструктуры и в юго-восточной части общей площадью 1,4 га под пожарное депо и объекты транспортной инфраструктуры. Выделение площадок в центральной части п. Денисово площадью 0,6 га, в центральной части д. Замостье площадью 1,2 га, в южной и северной частях п. Удальцово площадью 1,5 га под объекты транспортной инфраструктуры.

- Развитие зон общественно-делового назначения. Выделение площадки в центральной части п. Денисово площадью 0,1 га, в восточной части п. Пятиречье площадью 0,4 га под строительство магазина. Выделение лощадок в южной части д. Замостье площадью 3,6 га, в восточной части п. Запорожское площадью 0,7 га под строительство храма, в южной и северной частях п. Удальцово общей площадью 0,9 га под размещение объектов обслуживани.

- Обустройство детских площадок в населенных пунктах поселения (п. Денисово, д. Замостье, п. Запорожское, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово).

# 5.3. Мероприятия по развитию экономической базы

5.3.1. Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Запорожского сельского поселения

Мероприятия на первую очередь:

- Выделение территории для размещения гольф-центра на левом берегу р. Бурная с гостиничной инфраструктурой на 200 мест.

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- Выделение территории для создания объектов туристско-рекреационной сферы:

- база отдыха в п. Луговое на 150 мест;

- яхт-клуб в п. Пятиречье;

- конно-спортивная база в п. Пятиречье;

- аэроклуб в д. Замостье.

Мероприятия на первую очередь:

- Благоустройство и озеленение мест массового отдыха населения:

- в п. Запорожское на берегах р. Вьюн;

- в п. Запорожское у памятника финским помещичьим крестьянам;

- в д. Удальцово на берегу Суходольского озера;

- пляж на берегу Ладожского озера;

- пляж на берегу оз. Прохладное в п. Пески;

- зона отдыха местного населения на берегу р. Вьюн западнее п. Пятиречье со строительством гидротехнического сооружения и организацией водоема с пляжем.

- Выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры:

- места для пляжного отдыха, водно-спортивных видов отдыха и туризма на побережье Ладожского озера;

- кемпинг на 100 мест в п. Луговое;

- лыжные базы;

- гостевые дома на 50 мест с фермой, выставочно-ярмарочной зоной для развития агротуризма в п. Луговое;

- база отдыха рыбаков (гостевые дома на 50 мест) при рыборазводном хозяйстве в д. Удальцово.

5.3.2. Мероприятия по развитию агропромышленного комплекса

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- Реконструкция и модернизация животноводческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

# 5.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

5.4.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- Увеличение жилищного фонда Запорожского сельского поселения до 165 тыс. кв. м. Строительство нового жилищного фонда в объеме порядка 75 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~3,0 тыс. кв. м).

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок Генеральным планом определены следующие населенные пункты:

- п. Денисово: площадь территории – 12 га, площадь жилищного фонда – 12 тыс. кв. м;

- д. Замостье: площадь территории – 4 га, площадь жилищного фонда – 4 тыс. кв. м;

- п. Запорожское: площадь участка – 62 га, площадь жилищного фонда – 30 тыс. кв. м;

- п. Луговое: площадь территории – 2 га, площадь жилищного фонда – 1 тыс. кв. м;

- п. Пески: площадь участка – 26 га, площадь жилищного фонда – 13 тыс. кв. м;

- п. Пятиречье: площадь территории – 32 га, площадь жилищного фонда – 10 тыс. кв. м;

- д. Удальцово: площадь территории – 19 га, площадь жилищного фонда – 5 тыс. кв. м;

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство нового жилищного фонда в объеме 54 тыс. кв. м общей площади.

- Освоение на первую очередь площадок нового жилищного строительства в следующих населенных пунктах:

- п. Денисово: площадь территории – 6 га, площадь жилищного фонда – 6 тыс. кв. м;

- д. Замостье: площадь территории – 2 га, площадь жилищного фонда – 2 тыс. кв. м;

- п. Запорожское: площадь участка – 24 га, площадь жилищного фонда – 15 тыс. кв. м;

- п. Луговое: площадь территории – 2 га, площадь жилищного фонда – 1 тыс. кв. м;

- п. Пески: площадь участка – 10 га, площадь жилищного фонда – 8 тыс. кв. м;

- п. Пятиречье: площадь территории – 7 га, площадь жилищного фонда – 7 тыс. кв. м;

- д. Удальцово: площадь территории – 5 га, площадь жилищного фонда – 3 тыс. кв. м.

5.4.2. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания

Мероприятия по учету интересов Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования Запорожского сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок:

Образование

- Реконструкция существующей школы в п. Запорожское с увеличением емкости на 379 мест с 281 места до 660 мест.

- Организация доставки детей в школы – организация специальных школьных автобусов.

- Строительство детского сада емкостью на 200 мест в п. Пятиречье (несколько разновозрастных групп), в соответствии с долгосрочной целевой программой «Приоритетные направления развития образования в Ленинградской области на 2011–2015 годы». Капитальный ремонт и реконструкция ДОУ № 16 «Запорожский детский сад».

Мероприятия на первую очередь (таблица 32):

Образование

- Строительство в д. Удальцово детского дошкольного учреждения (детского сада) на 50 мест за счет частных инвестиций.

Здравоохранение

- Строительство нового здания Запорожского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 75 единиц.

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок (таблица 31):

- Культура и искусство: Строительство компактного торгово-развлекательного комплекса в п. Запорожское.

- Молодежная политика: Осуществление мероприятий молодежной политики на базе муниципального образовательного учреждения «Запорожская средняя общеобразовательная школа». Создание при муниципальном образовательном учреждении «Запорожская средняя общеобразовательная школа» многопрофильного центра по работе с молодежью площадью не менее 100 кв. м

- Физкультура и спорт: Увеличение площади существующих спортивных залов на 400 кв. м, до 1500 кв. м. Строительство за счет частных инвестиций в д. Удальцово спортивного зала площадью 350 кв. м

- Торговля и общественное питание: Увеличение площади существующих предприятий торговли на 500 кв. м, до 2000 кв. м. Строительство магазинов в п. Луговое и д. Удальцово.

Таблица 31

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых к размещению в течение расчетного срока

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1 | Спортивный зал | 350 кв. м | д. Удальцово |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| 1 | Магазин | 250 кв. м | д. Удальцово |
| 2 | Магазин | 250 кв. м | п. Луговое |
| 3 | Торгово-развлекательный комплекс | 400 кв. м | п. Запорожское |

Мероприятия на первую очередь (таблица 2):

- Культура и искусство: строительство сельского клуба на 150–200 мест в п. Пятиречье.

- Физкультура и спорт: Увеличение площади существующих спортивных залов на 900 кв. м, до 1100 кв. м за счет строительства новых спортивных залов в п. Денисово и п. Пятиречье, а также физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными и тренажерными залами в поселке Запорожское. Сохранение и реконструкция существующих плоскостных спортивных сооружений.

- Торговля и общественное питание: увеличение площади существующих предприятий торговли на 500 кв. м, до 1500 кв. м за счет строительства магазина в п. Запорожское. Строительство гостиницы при проектируемом яхт-клубе, емкостью 100 мест. Строительство предприятия общественного питания при проектируемом яхт-клубе, емкостью 100 мест.

- Прочее:

- Строительство православного храма в д. Замостье, п. Запорожское.

- Выделение в п. Запорожское участка площадью 2 га под кладбище традиционного захоронения.

Таблица 32

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых к размещению на первую очередь

| № п/п | Наименование | Емкость | Район размещения |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 1 | Фельдшерско-аккушерский пункт (строительство) | 75 посещений | п. Запорожское |
| 2 | Православный храм | 1 объект | д. Замостье, п. Запорожское |
| 3 | Спортивный зал | 250 кв. м | п. Денисово |
| 4 | Спортивный зал | 250 кв. м | п. Пятиречье |
| 5 | Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные и тренажерные залы) | 1 объект | п. Запорожское |
| 6 | Спортивные и тренажерные залы | 400 кв. м | в составе физкультурно-оздоровительного комплекса п. Запорожское |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| 1 | Магазин | 200 кв. м | п. Запорожское |
| 2 | Магазин | 150 кв. м | п. Пятиречье |
| 3 | Магазин | 150 кв. м | п. Денисово |
| 4 | Сельский клуб | 200 мест | п. Пятиречье |
| 5 | Предприятие общественного питания при проектном яхт-клубе | 100 мест | п. Пятиречье |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Кладбище традиционного захоронения | 2 га | п. Запорожское |

### 5.4.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Запорожского сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- Приведение в нормативное состояние по параметрам III категории автомобильной дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (26,0 км) и сооружение нового мостового перехода через р. Бурная.

- Строительство западного обхода п. Запорожское (6,3 км) со строительством мостового перехода через р. Вьюн.

- Устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей на автомобильных дорогах: Пески – Сосново – Подгорье (12,8 км), подъезд к д. Замостье (2,6 км); Ушково – Гравийное (7,1 км) (участок восточнее п. Пятиречье).

Мероприятия на первую очередь:

- Устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей на автомобильных дорогах: Пески – Сосново – Подгорье (12,8 км), подъезд к д. Замостье (2,6 км); Ушково – Гравийное (7,1 км) (участок восточнее п. Пятиречье).

Мероприятия по учету интересов Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования Запорожского сельского поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- Приведение в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия и расширение проезжих частей автомобильных дорог местного значения: подъезд к д. Удальцово (2,0 км), п. Пятиречье – Дамба (9,3 км).

- Строительство автомобильных дорог местного значения, обслуживающих сложившиеся и предлагаемые рекреационные зоны в районе озер Ладожское (подъезды от а/д Ушково – Гравийное) и Суходольское (рокадные направления). Общая протяженность составит 22,9 км.

- Продолжение а/д Пятиречье – Дамба до а/д Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (0,8 км) со строительством моста через р. Вьюн.

- Строительство посадочных площадок вертолетов в районе п. Запорожское и формируемой рекреационной зоне на правом берегу оз. Суходольское.

- Организация автобусных маршрутов по направлению Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск, а также маршрутов с заездом в п. Луговое и д. Удальцово.

- Организация школьных маршрутов на территории поселения для доставки учащихся в школу п. Запорожское из населенных пунктов: п. Денисово, д. Замостье, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье.

- Создание сети транспортно-пешеходных направлений (124,2 км), проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств. Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

Мероприятия на первую очередь:

- Приведение в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия и расширение проезжих частей автомобильных дорог местного значения: подъезд к д. Удальцово (2,0 км), п. Пятиречье – Дамба (9,3 км).

- Строительство автомобильной дороги местного значения, обслуживающей сложившиеся и предлагаемые рекреационные зоны в районе озера Ладожское (подъезд от а/д Ушково – Гравийное). Протяженность – 1,8 км.

- Строительство посадочной площадки вертолетов в районе п. Запорожское.

- Организация автобусных маршрутов по направлению Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск, а также маршрутов с заездом в п. Луговое и д. Удальцово.

- Создание сети транспортно-пешеходных направлений (124,2 км).

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

  - Благоустройство участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение), а в пределах п. Запорожское – с организацией регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Ленинградской и ул. Механизаторов (протяженность участков 22,4 км).

  - Благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов с устройством твердого покрытия (47,4), а также сооружение поселковых дорог, улиц и проездов на вновь застраиваемых территориях (32,6 км).

  - Приведение в нормативное состояние мостовых переходов через р. Лосевка (п. Луговое) и р. Вьюн (п. Денисово).

  - Строительство 3 мостовых переходов в п. Денисово (через р. Вьюн).

  - Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства (13,1 км).

  - Строительство подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, отдельным участкам населенных пунктов, пристаням (6,1 км).

  - Строительство 9 причалов и пристаней на побережье Ладожского озера и оз. Суходольское.

  - Создание 2 яхт-клубов – в д. Удальцово и восточнее п. Пятиречье;

  - Строительство 3 крупных баз-стоянок маломерного флота – в д. Удальцово, на побережье Ладожского озера.

  - Строительство АЗС на 3 колонки и СТО на 5 постов в п. Запорожское.

  - Возведение остановочных павильонов на существующих и проектируемых линиях автобуса, в том числе в п. Луговое и д. Удальцово с организацией разворотной площадки.

  - Организация автостоянок в п. Запорожское и рекреационных зонах – в д. Удальцово (у нового яхт-клуба), на побережье Ладожского озера у причалов и пристаней.

Мероприятия на первую очередь:

  - Благоустройство участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение), а в пределах п. Запорожское – с организацией регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Ленинградской и ул. Механизаторов (22,4 км);

  - Строительство улиц на вновь застраиваемых территориях в населенных пунктов: Денисово, Замостье, Запорожское, Пески, Пятиречье, Удальцово (22,4 км).

  - Устройство твердого покрытия на улично-дорожной сети в поселках Денисово (5,1 км), Луговое (3,8 км), Пески (2,3 км), деревне Замостье (2,2 км).

  - Приведение в нормативное состояние мостовых переходов через р. Лосевка (п. Луговое) и р. Вьюн (п. Денисово).

  - Строительство 5 причалов и пристаней на побережье Ладожского озера и оз. Суходольское.

  - Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства (13,1 км).

  - Строительство подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, отдельным участкам населенных пунктов, пристаням (4,2 км).

  - Строительство АЗС на 3 колонки и СТО на 5 постов в п. Запорожское.

  - Строительство яхт-клуба и базы-стоянки маломерного флота в д. Удальцово.

  - Возведение остановочных павильонов на существующих и проектируемых линиях автобуса, в том числе в п. Луговое и д. Удальцово с организацией разворотной площадки.

  - Организация автостоянок в п. Запорожское и рекреационных зонах – в д. Удальцово (у нового яхт-клуба), на побережье Ладожского озера у причалов и пристаней.

### 5.4.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Мероприятия местного значения сельского поселения

Мероприятия на расчётный срок:

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: п. Денисово – 2 шт., п. Запорожское – 5 шт., п. Пески – 1шт., п. Пятиречье – 4 шт., д. Удальцово – 2 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: Денисово – 1 км, п. Запорожское – 17 км, п. Пески – 0,1, км, п. Пятиречье – 4 км, п., д. Удальцово – 9,5 км.

Мероприятия на первую очередь:

- Строительство новых трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ: п. Денисово – 2 шт., п. Запорожское – 2 шт., п. Пески – 1 шт., п. Пятиречье – 3 шт., д. Удальцово – 1 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: п. Денисово – 1,7 км, п. Запорожское – 10 км, п. Пески – 6 км, п. Пятиречье – 3 км, д. Удальцово – 0,5 км, п. Луговое – 1,0 км.

- Демонтаж ВЛ 10 кВ: п. Запорожское – 3,3 км, п. Пятиречье – 1,5 км, п. Луговое – 1,0 км.

Газоснабжение

Мероприятия по учету интересов Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования Запорожского сельского поселения

Мероприятия на первую очередь:

- строительство межпоселкового газопровода до п. Запорожское, п. Пятиречье – 22 км, устройство 2 ГРП.

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах решается в увязке со сроками строительства новых объектов.

Мероприятия на первую очередь:

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах решается в увязке со сроками строительства новых объектов.

Теплоснабжение

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчётный срок:

- Модернизация существующей котельной и тепловых сетей с переводом котельной на газовое топливо.

- Использование автономных источников теплоснабжения (АИТ), работающих на газовом топливе для индивидуальной жилой застройки нового жилищного строительства.

Мероприятия на первую очередь

- Применение для децентрализованного теплоснабжения поселка автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Водоснабжение

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- Развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

- Проведение реконструкции (1,1 км) и строительства (4,6 км) водопроводных сетей в п. Запорожское.

- Осуществление строительства артезианских скважин и водопроводных сетей: 1,5 км (п. Денисово), 1,0 км (п. Пески), 1,0 км (п. Пятиречье), 1,0 км (д. Удальцово).

- Проведение оценки запасов подземных вод сельского поселения.

- Разработка, согласование, утверждение и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудование водозаборов системами доочистки (установка сооружений по водоочистке и водоподготовке).

Водоотведение

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- Организация развития системы водоотведения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

- Осуществление реконструкции КОС и существующих канализационных сетей (1,2 км) в п. Запорожское.

- Осуществление строительства насосных станций и новых канализационных сетей (5,7 км) в п. Запорожское.

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока и очистных сооружений в п. Запорожское.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации: п. Денисово – 2,5 км, п. Пески – 1,3 км, п. Пятиречье – 1,5 км, д. Удальцово – 0,6 км.

Связь

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

Мероприятия на первую очередь:

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов сети Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района;

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

# 5.5. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия местного значения поселения

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного значения. Включение объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Запорожского сельского поселения, при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия - в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Мероприятия на первую очередь.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия должны быть установлены:

- Границы территорий объектов культурного наследия (территория памятника);

- Зоны охраны объекта культурного наследия (на сопряженных с объектом культурного наследия территориях).

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Мероприятия на расчетный срок

- Определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

# 5.6. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Организация и озеленение санитарно-защитных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами в соответствии с очередностью застройки.

- Организация шумозащитных экранов и/или зеленых защитных полос в границах п. Запорожское вдоль автомобильных дорог Санкт-Петербург - Запорожское – Приозерск и Ушково – Гравийное; в границах п. Пятиречье и д. Удальцово вдоль автомобильной дороги Ушково – Гравийное.

- Разработка схемы озеленения населённых пунктов Запорожского сельского поселения.

- Организация вывоза биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов (инсинератор)  к юго-западу д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение) в соответствии с очередностью строительства данной установки.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на проектную мусороперегрузочную станцию вблизи д. Кривко (Сосновское сельское поселение) и проектируемый мусороперерабатывающий комплекс к юго-западу д. Крутая Гора (Раздольевское сельское поселение).

- Модернизация системы хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственного предприятия.

- Проведение контрольных замеров по показателю шум, по мере поступления жалоб от населения п. Пятиречье и п. Запорожское, попадающих в зону нормированных параметров авиационных шумов военного аэродрома «Громово».

- Установка границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос для всех водных объектов Запорожского сельского поселения.

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Российской Федерации

- Приведение в соответствие с нормами действующего законодательства существующих спорные участки,  которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

Мероприятия местного значения поселения

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны ЗАО «ПЗ «Гражданский», с учетом размещения на его территории крематора, при проведении комплекса природоохранных мероприятий по уменьшению ориентировочной санитарно-защитной зоны до нормируемых объектов в северо-западном, западном и юго-западном направлении.

- Консервация ямы Беккари на территории сельскохозяйственного предприятия.

- Установка класса опасности для новой формируемой промышленной зоны (в южной части п. Запорожское) не выше IV, с ориентировочной санитарно-защитной зоной не более 100 м.

- Проведение реконструкции и модернизации канализационных очистных сооружений для объединенных сточных вод на базе имеющихся очистных сооружений в п. Запорожское, а также строительство новых локальные канализационных очистных сооружений в п. Денисово, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово.

- Установка границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос для Ладожского озера, оз. Суходольское, р. Бурная.

- Разработка проекта и организация снегосвалки вблизи канализационных очистных сооружений в п. Запорожское.

- Оборудование контейнерных площадок вблизи садоводств и установка режима вывоза отходов с данных территорий.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон ТБО вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение).

- Организация вывоза биологических отходов на установку по уничтожению биологических и медицинских отходов (инсинератор) вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) в соответствии с очередностью строительства данной установки.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

# 5.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок

- Осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций.

- Проведение мероприятий по расчистке и содержанию в надлежащем состоянии существующих противопожарных водоемов.

- Обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения.

- Обеспечение населения средствами индивидуальной защиты.

- Создание запасов средств для ликвидации последствий ЧС.

- Ограничение посещения лесов в период засушливого лета.

Мероприятия на первую очередь

- Размещение пожарного депо V типа в п. Запорожское.

- Размещение пожарных водоемов в п. Денисово (3 ПВ), д. Замостье (3 ПВ), п. Луговое (2 ПВ), п. Пятиречье (2 ПВ).

- Установка громкоговорителей во всех населенных пунктах Запорожского сельского поселения.

- Установка звуковых серен в местах массового пребывания людей.

- Очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи).

- Устройство при необходимости заградительных минерализованных полос для населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов.

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Существующее положение | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория | га | Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:10000 и М 1:2000 |
| 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 73819 | 73819 |
| в том числе: |  |  |  |
| общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 788 | 1011 |
| (в том числе по населенным пунктам): |  |  |  |
| Денисово, поселок | га | 88 | 104 |
| Замостье, деревня | га | 51 | 56 |
| Запорожское, поселок | га | 294 | 362 |
| Луговое, поселок | га | 58 | 62 |
| Пески, поселок | га | 1 | 38 |
| Пятиречье, поселок | га | 145 | 183 |
| Удальцово, деревня | га | 151 | 206 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5594 | 5480 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 1893 | 1892 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 11 | 11 |
| Земли лесного фонда | га | 23442 | 23338 |
| Земли водного фонда | га | 42091 | 42091 |
| 1.2. Функциональное зонирование территории в границах населенных пунктов | га | Сведения о площади функциональных зон приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:2 000 |
| 1.2.1. Функциональное зонирование поселка Денисово, общая площадь в том числе: | га | 88 | 100 | 104 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 47 | 53 | 59 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 1 | 1 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0 | 1 | 1 |
| Зона парков, скверов, бульваров | га | 0 | 12 | 12 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 14 | 26 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0 | 1 | 1 |
| Зона лесов | га | 12 | 6 | 0 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0 | 1 | 1 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 5 | 0 | 0 |
| Зона огородов | га | 1 | 1 | 1 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 23 | 10 | 2 |
| 1.2.2. Функциональное зонирование деревни Замостье, общая площадь | га | 51 | 52 | 56 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 20 | 22 | 24 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 1 | 1 |
| Зона лесов | га | 25 | 16 | 1 |
| Зона парков, скверов, бульваров | га | 0 | 5 | 10 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 6 | 17 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0 | 1 | 1 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1 | 1 | 1 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 1 | 0 | 0 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 4 | 0 | 1 |
| 1.2.3. Функциональное зонирование поселка Запорожское, общая площадь | га | 294 | 302 | 362 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 4 | 4 | 4 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 3 | 7 | 7 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 182 | 206 | 244 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 2 | 2 | 2 |
| Зона объектов здравоохранения | га | 1 | 1 | 1 |
| Зона объектов образования | га | 3 | 3 | 3 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 1 | 1 | 1 |
| Зона парков, скверов, бульваров | га | 1 | 10 | 20 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 21 | 34 |
| Зона лесов | га | 5 | 5 | 5 |
| Зона производственных объектов | га | 0 | 0 | 3 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0 | 2 | 2 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 2 | 2 | 2 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 4 | 4 | 4 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 5 | 0 | 0 |
| Зона огородов | га | 1 | 12 | 12 |
| Зона кладбищ | га | 2 | 3 | 3 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 72 | 13 | 9 |
| Водные объекты | га | 6 | 6 | 6 |
| 1.2.4. Функциональное зонирование поселка Луговое, общая площадь | га | 58 | 61 | 62 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 36 | 38 | 38 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 0 | 1 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 7 | 7 |
| Зона лесов | га | 1 | 0 | 0 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 20 | 14 | 14 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 1 | 2 | 2 |
| 1.2.5. Функциональное зонирование поселка Пески, общая площадь | га | 1 | 15 | 38 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 1 | 12 | 28 |
| Зона парков, скверов, бульваров | га | 0 | 3 | 5 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 0 | 5 |
| 1.2.6. Функциональное зонирование поселка Пятиречье общая площадь | га | 145 | 150 | 183 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1 | 1 | 1 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 108 | 115 | 140 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 0 | 1 | 1 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 1 | 1 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0 | 1 | 1 |
| Зона парков, скверов, бульваров | га | 0 | 5 | 7 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 7 | 25 |
| Зона лесов | га | 14 | 1 | 1 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1 | 1 | 1 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 3 | 0 | 0 |
| Зона огородов | га | 1 | 1 | 1 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 17 | 16 | 4 |
| 1.2.7. Функциональное зонирование деревни Удальцово общая площадь в том числе: | га | 151 | 156 | 206 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 117 | 122 | 136 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0 | 0 | 1 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0 | 0 | 1 |
| Зона парков, скверов, бульваров | га | 0 | 0 | 13 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 0 | 0 | 45 |
| Зоны объектов санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма | га | 0 | 1 | 1 |
| Зоны пляжей |  | 0 | 1 | 1 |
| Зона лесов | га | 4 | 4 | 0 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 1 | 1 | 1 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 3 | 3 | 4 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 0 | 0 | 2 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 26 | 24 | 1 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 2,6 | 3,2 | 4,2 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 17 | 16 | 16 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 64 | 55 | 51 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 19 | 29 | 33 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м % | 52 100 | 87 100 | 165 100 |
| Из всего фонда: – среднеэтажная жилая застройка (5–8 этажей) | тыс. кв. м % | 12 23 | 12 14 | 12 7 |
| – малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м % | 16 31 | 16 18 | 16 10 |
| – индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м % | 24 47 | 59 68 | 137 83 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м % | - | 1 2 | 1 1 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 51 | 86 |
| Увеличение жилфонда за счет площадей садоводческих и дачных объединений граждан | тыс. кв. м | - | 15,0 | 40,0 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м % | - | 21 100 | 75 100 |
| – индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м % | - | 21 100 | 75 100 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 20 | 25 | 35 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения и социальной инфраструкуры |  |  |  |  |
| Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | объекты | 1 | 3 | 3 |
|  | число мест | 75 | не менее 195 | не менее 250 |
| Общеобразовательные учреждения | объекты | 1 | 1 | 1 |
|  | число мест | 281 | 512 | 675 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения Всего на 1000 чел. | объекты | 1 | 1 | 1 |
|  | число посещений в смену | 26,7 10,1 | не менее 64 20 | не менее 84 20 |
| Объекты местного значения поселения |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа Всего на 1000 чел. | объекты | 1 | 2 | 2 |
|  | число мест | 250 96 | 450 140 | 450 107 |
| Общедоступные библиотеки Всего на 1000 чел. | объекты | 1 | 1 | 1 |
| Спортивные залы Всего на 1000 чел. | объекты | 1 | 4 | 5 |
|  | кв. м площади пола | 200 75 | 1100 350 | 1500 350 |
| Плоскостные сооружения Всего на 1000 чел. | объекты | 1 | 1 | 1 |
|  | тыс. кв. м | 50,0 19,2 | 50,0 15,6 | 50,0 11,9 |
| Предприятия розничной торговли Всего на 1000 чел. | объекты | 2 | 3 | 5 |
|  | кв. м торговой площади | 1000 384 | 1500 468 | 2000 486 |
| Предприятия общественного питания Всего на 1000 чел. | объекты | 1 | 2 | 2 |
|  | число мест | 80 30,7 | 180 56,3 | 180 42,9 |
| Учреждения молодежной политики | объекты | 1 | 1 | 1 |
|  | площадь кв. м | - | 100 | 100 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог – всего | км | 82,9 | 84,7 | 113,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| – регионального или межмуниципального значения | км | 60,4 | 60,4 | 67,4 |
| – местного значения | км | 22,5 | 24,3 | 46,2 |
| Протяженность улично-дорожной сети внутри населенных пунктов (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) | км | 82,9 | 109,5 | 121,6 |
| Мостовые переходы | ед. | 4 | 4 | 9 |
| Уровень автомобилизации | легковых автомобилей на 1000 жителей | 360 | 400 | 450 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн кВт∙ч | 3,1 | 4,48 | 6,72 |
| 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды. | кВт∙ч | 1155 | 1400 | 1600 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС). | % | нет | нет | 80 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в т.ч.: | млн куб. м /год | нет | нет | 12 |
| тепловые источники | млн куб. м /год | нет | нет | 11,1 |
| приготовление пищи и горячей воды | млн куб. м /год | нет | нет | 0,9 |
| 6.2.3. Источники подачи газа | комплект |  |  | ГРС |
| 6.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.3.1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в т.ч.: | Гкал/ч | 8,0 | 10,3 | 19,8 |
| автономные источники тепла. | Гкал/ч | 3,5 | 9,3 | 17,5 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление – всего, | тыс. куб. м /сут | 0,4 | 1,0 | 1,3 |
| в т.ч. на хозяйственно-питьевые цели | тыс. куб. м /сут | 0,4 | 1,0 | 1,3 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м /сут | 0,4 | 1,0 | 1,3 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. – всего, | л/сут | 180 | 160–230 | 160–230 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод – всего: | тыс. куб. м/ сут | 0,25 | 0,7 | 0,9 |
| в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды. | тыс. куб. м/ сут | 0,25 | 0,7 | 0,9 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/ сут | 0,25 | 0,7 | 0,9 |
| 7. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| снегосвалка | шт. | - | 1 | 1 |
| 8. Пожарные депо V типа на 2 пожарных автомобиля | объект (площадь земельного участка, га) | - | 1 (0,55) | 1 (0,55) |

# 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Карта-Схема расположения распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества, утвержден приказам от 30 декабря 2010 г. № 52)

Приложение 2

Список арендаторов лесных участков по Запорожскому сельскому поселению Приозерского муниципального района

| Лесничество | Арендатор | № договора аренды | Площадь | Срок действия договора | Местоположение лесного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рекреация |
| Приозерское | ООО "Форум Бау" | №76/Р-2008-10 от 29.10.2008 | 1,3 | 49 лет | Ладожское южное участковое л-во, квартал 1 выделы 1 (ч.), 2 (ч.), 3 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Золотые Пески" | №93/Р-2008-11 от 14.11.2008 | 1,9 | 49 лет | Приозерское южное участковое л-во, квартал 29 части выделов 7, 8, 11, 38 |
| Приозерское | ООО "Балтмединцентр" | №94/Р-2008-11 от 14.11.2008 | 1,2 | 49 лет | Приозерское южное участковое л-во, квартал 29 выдел 8 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Золотые Пески" | №95/Р-2008-11 от 14.11.2008 | 0,6 | 49 лет | Приозерское южное участковое л-во, квартал 29 выделы 7 (ч.), 11 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Золотой Берег" | №166/Р-2008-12 от 26.12.2008 | 6,7 | 49 лет | Ладожское южное участковое л-во, квартал 2 выделы 5 (ч.), 9 (ч.), 10 (ч.), квартал 3 выделы 1, 2 (ч.), 38 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Зет-группа" | №29/Р-2009-11 от 02.11.2009 | 2,3 | 49 лет | Приозерское южное участковое л-во, квартал 29 выделы 3, 4-7 (части) |
| Приозерское | ООО "НордПойнт" | №33/Р-2009-11 от 02.11.2009 | 15,9 | 49 лет | Ладожское южное участковое л-во, квартал 32 выделы 2 (ч.), 3 (ч.), 4 (ч.), 5 (ч.), 16 (ч.), 21, квартал 33 выделы 1 (ч.), 2 (ч.), 3 (ч.) |
| Приозерское | ООО "ЛесМаркет" | №34/Р-2009-11 от 02.11.2009 | 6,6 | 49 лет | Ладожское южное участковое л-во, квартал 2 части выделов 1-3, 6 |
| Приозерское | Дачное некоммерческое товарищество "Озерный кот" | №39/Р-2009-11 от 02.11.2009 | 5,9 | 49 лет | Денисовское участковое л-во, квартал 40 части выделов 14, 15, 19, 25, квартал 41 части выделов 33, 34 |
| Приозерское | Фонд развития медицинской науки и образования имени В.А. Алмазова " Фонд Алмазова" | № 92/Р-2010-08 от 09.08.2010 | 2,86 | 49 лет | Приозерское южное участковое лесничество, квартал № 29 (части выделов 8, 9, 11, 38) |
| Приозерское | ООО "Акватика" | № 16/р-2011-12 от 28.12.2011 | 3,00 | 49 лет | Приозерское южное участковое лесничество, квартал № 21 выделы 12 (ч.), 14 (ч.), 15 (ч.), 25 (ч.) |
| Сельское хозяйство |
| Приозерское | ООО "Гидрон" | №48/С-2009-11 от 02.11.2009 | 12,0 | 49 лет | Ларионовское участковое л-во, квартал 111 части выделов 4, 6 |
| Охота |
| Приозерское | ООО "Ирбис" | №2-2008-12-231-О от 16.12.2008 | 9314,00 | 30.03.2056 | Мичуринское северное участковое л-во, кварталы 1-89 |
| Приозерское | ФГУ "Сосновское ГООХ" | № 96 от 28.12.2006 | 26803,00 | 49 лет | Ладожское южное участковое л-во в пределах кварталов №№ 1-37, 42, 43, 47-59, 65-74, Денисовское участковое л-во в пределах кварталов №№ 1-57, Приозерское южное участковое л-во в пределах кварталов №№10-45, 138-141, 144-146, 160-164, Кривковское участковое л-во в пределах кварталов №№ 42, 48-50, 63-66, 80, 81, 91-94, 102, 103, Сосновское участковое л-во в пределах кварталов №№ 82-85, 92-95, 101-104, 109-111, 116-119, 122-125, 130-132 |
| Заготовка |
| Приозерское | ЗАО "Приозерская Лесная Компания" | № 2-2008-12-126-З от 16.12.2008 | 9314 | до 31.12.2051 г. | Мичуринское северное участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-89 |
| Приозерское | ООО "Привус" | № 2-2008-12-180-З от 16.12.2008 | 30340,3 | до 31.12.2051 г. | Кучеровское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-166; Сосновское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-32, 32 (часть), 33 (часть), 35-39, 40 (часть), 43-49, 51-56, 57 (часть), 58-85, 86 (часть), 87-124, 125 (часть), 126-153 |
| Приозерское | ООО "Привус" | № 2-2008-12-181-З от 16.12.2008 | 22184 | до 31.12.2051 г. | Денисовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-52; Ладожское южное участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-37, 42, 43, 47-59, 65-74; Приозероское участковое лесничество в границах кварталов №№ 9-45, 138-141, 144-146, 160-164 |

Приложение 3

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 4

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| Водоохранная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| --- | --- | --- |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 5

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т. ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему канализационных очистных сооружений. |
| II пояс | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на канализационные очистные сооружения. добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Приложение 6

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов

| Наим-ние нас. пункта | № | Кад. номер | Форма собст-сти | Площадь, га | Категория земель, за счет кот. происходит изменение границ и площади земель нас. пунктов | Вид разрешённого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего участка | Присоед. участка | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. |
| п. Денисово | 1 | н.д. | Гос-ная | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 2 | н.д. | Гос-ная | 0,7 | 0,7 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 3 | н.д. | Гос-ная | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 4 | н.д. | Гос-ная | 0,4 | 0,4 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 5 | н.д. | Гос-ная | 0,1 | 0,1 | 3 | 2 | 3.3 | 2.2; 2.18 |
|  | 6 | н.д. | Гос-ная | 0,1 | 0,1 | 3 | 2 | 3.3 | 2.2 |
|  | 7 | н.д. | Гос-ная | 0,8 | 0,8 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 8 | н.д. | Гос-ная | 11,8 | 11,8 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 9 | н.д. | Гос-ная | 1,4 | 1,4 | 1 | 2 | 1.11 | 2.18; 2.8; 2.2 |
| д. Замостье | 10 | 47:03:1318001: | Частная (Исаева Л.Г.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 11 | 47:03:1318001 | Частная (СНТ «Расцвет») | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.2 |
|  | 12 | 47:03:1300000:83 | Гос-ная | 0,1 | 0,1 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4 |
|  | 13 | 47:03:1318001:32 | Частная (Данилов С.Е.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.2 |
|  | 14 | 47:03:1318001:33 | Частная (Фаленкова О.Н) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.2 |
|  | 15 | 47:03:1308001:33 | Гос-ная | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1.11 | 2.17 |
|  | 16 | н.д. | Гос-ная | 2,8 | 2,8 | 1 | 2 | 1.11 | 2.19; 2.18; 2.2; 2.7 |
|  | 17 | н.д. | Гос-ная | 1,1 | 1,1 | 1 | 2 | 1.11 | 2.8 |
| п. Запорожское | 18 | 47:03:13000000:101 | Гос-ная (Российской Федерации) | 798,5 | 2,1 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4; 2.19 |
|  | 19 | 47:03:13000000:101 | Гос-ная (Российской Федерации) | 798,5 | 1,6 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4 |
|  | 20 | 47:03:13000000:101 | Гос-ная (Российской Федерации) | 798,5 | 4,4 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4; 2.2 |
|  | 21 | 47:03:13000000:101 | Гос-ная (Российской Федерации) | 798,5 | 1,7 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4 |
|  | 22 | 47:03:13000000:101 | Гос-ная (Российской Федерации) | 798,5 | 31,3 | 5 | 2 | 5.16 | 2.2; 2.14 |
|  | 23 | 47:03:13000000:100 | Гос-ная (Российской Федерации) | 1909,8 | 7,1 | 5 | 2 | 5.16 | 2.2; 2.18 |
|  | 24 | 47:03:13000000:100 | Гос-ная (Российской Федерации) | 1909,8 | 2,5 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4 |
|  | 25 | 47:03:13000000:100 | Гос-ная (Российской Федерации) | 1909,8 | 0,1 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4 |
|  | 26 | 47:03:1301002: | Частная | 0,4 | 0,4 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 27 | 47:03:1301002:317 | Частная (Рунов В.И.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.6 | 2.4 |
|  | 28 | 47:03:1301002:318 | Частная (Рунов В.И.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.6 | 2.4 |
|  | 29 | 47:03:1302002: 369 | Частная (Матеюнас Тодеуш Тадо) | 0,3 | 0,3 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 30 | 47:03:130102:370 | Частная (Глухов А.С.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 31 | 47:03:1301002:371 | Частная (Шпотак А.С.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 32 | 47:03:1301002:372 | Частная (Матеюнас Тодеуш Тадо) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 33 | 47:03:1301002:373 | Частная (Глухов А.С.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 34 | 47:03:1301002: | Частная | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 35 | 47:03:1301002: | Частная | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 36 | 47:03:1300000:57 | Гос-ная (Российской Федерации) | 10,9 | 3,1 | 5 | 2 | 5.16 | 2.2; 2.18 |
|  | 37 | 47:03:1300000:57 | Гос-ная (Российской Федерации) | 10,9 | 0,1 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4 |
|  | 38 | 47:03:1300000:57 | Гос-ная (Российской Федерации) | 10,9 | 0,5 | 5 | 2 | 5.16 | 2.2; 2.18 |
|  | 39 | 47:03:1300000:106 | Гос-ная (Российской Федерации) | 1,3 | 1,3 | 5 | 2 | 5.16 | 2.18; 2.14 |
|  | 40 | 47:03:1300000:105 | Гос-ная (Российской Федерации) | 0,3 | 0,3 | 5 | 2 | 5.16 | 2.14 |
|  | 41 | 47:03:1306666:205 | Частная | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 42 | н.д. | Гос-ная | 0,5 | 0,5 | 5 | 2 | 5.16 | 2.2 |
|  | 43 | н.д. | Гос-ная | 2,2 | 2,2 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2; 2.18 |
|  | 44 | н.д. | Гос-ная | 3,0 | 3,0 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 45 | н.д. | Гос-ная | 3,0 | 3,0 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 46 | н.д. | Гос-ная | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.11 | 2.18; 2.2 |
|  | 47 | н.д. | Гос-ная | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 48 | н.д. | Гос-ная | 0,7 | 0,7 | 3 | 2 | 3.3 | 2.1; 2.2 |
| п. Луговое | 49 | н.д. | Гос-ная | 3,5 | 3,5 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2; 2.18 |
|  | 50 | н.д. | Гос-ная | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
| п. Пески | 51 | 47:03:1302002:17 | Частная (Куликов Д.Б.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 52 | 47:03:1302002:18 | Частная (Куликова Н.В.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 53 | 47:03:1302002:19 | Частная (Гарамов И.С.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 54 | 47:03:1302002:33 | Частная (Бутеев Е.В.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 55 | 47:03:1302002:21 | Частная (Гарамова С.А.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 56 | 47:03:1302002:37 | Частная (Гарамова В. Б.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 57 | 47:03:1302002:40 | Частная (Иванова С. М.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 58 | 47:03:1302002:26 | Частная (Ивойлов А. Е.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 59 | 47:03:1302002:27 | Частная (Йонссон Н.И.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 60 | 47:03:1302002:32 | Частная (Карнаухов Г.С.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 61 | 47:03:1302002:34 | Частная (Королева Т.В.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 62 | 47:03:1302002:23 | Частная (Пушкин С.А.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 63 | 47:03:1302002:36 | Частная (Пушкина Е. А.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 64 | 47:03:1302002:30 | Частная (Салей Т. В.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 65 | 47:03:1302002:38 | Частная (Тимофеев А. И.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 66 | 47:03:1302002:20 | Частная (Федоров А.О.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 67 | 47:03:1302002:22 | Частная (Федоров О.Ю.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 68 | 47:03:1302002:24 | Частная (Филиппов И.О.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 69 | 47:03:1302002:31 | Частная (Филиппов О.Ю.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 70 | 47:03:1302002:28 | Частная (Чернышев В. М.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 71 | 47:03:1302002:29 | Частная (Филиппова Ж. И.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 72 | 47:03:1302002:14 | Частная | 1,0 | 1,0 | 1 | 2 | 1.4 | 2.15 |
|  | 73 | 47:03:1300000:72 | Гос-ная (Российской Федерации) | 3594,4 | 10,3 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4; 2.14; 2.18 |
|  | 74 | 47:03:1300000:72 | Гос-ная (Российской Федерации) | 3594,4 | 4,1 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4 |
|  | 75 | 47:03:1302002:44 | Частная (ДНТ "Озерный Кот") | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.14 |
|  | 76 | 47:03:1302002:44 | Частная (ДНТ "Озерный Кот") | 0,8 | 0,8 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 77 | 47:03:1302002: | Частная (Барабанов О.В.,Паршина Е.Н.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 78 | 47:03:1302002: | Частная (Барабанов О.В.,Паршина Е.Н.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 79 | 47:03:1302002: | Частная (Барабанов О.В.,Паршина Е.Н.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 80 | н.д. | Гос-ная | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1.11 | 2.8 |
|  | 81 | н.д. | Гос-ная | 14,5 | 14,5 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2; 2.18 |
|  | 82 | н.д. | Гос-ная | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
| п. Пятиречье | 83 | 47:03:1300000:62 | Гос-ная (Российской Федерации) | 1,1 | 1,1 | 5 | 2 | 5.16 | 2.14 |
|  | 84 | 47:03:1300000:19 | Гос-ная (Российской Федерации) | 0,6 | 0,6 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4; 2.14 |
|  | 85 | 47:03:1300000:19 | Гос-ная (Российской Федерации) | 0,2 | 0,2 | 5 | 2 | 5.16 | 2.4 |
|  | 86 | 47:03:1300000:100 | Гос-ная (Российской Федерации) | 1909,8 | 18,5 | 5 | 4 | 5.16 | 4.3 |
|  | 87 | 47:03:1307002:94 | Частная (Книжник А.В.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 88 | н.д. | Гос-ная | 10,6 | 10,6 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2; 2.7; 2.15 |
|  | 89 | н.д. | Гос-ная | 0,7 | 0,7 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 90 | н.д. | Гос-ная | 0,3 | 0,3 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 91 | н.д. | Гос-ная | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2; 2.7 |
|  | 92 | н.д. | Гос-ная | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 93 | н.д. | Гос-ная | 3,8 | 3,8 | 1 | 2 | 1.11 | 2.15; 2.2 |
|  | 94 | н.д. | Гос-ная | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 1.11 | 2.14 |
| д. Удальцово | 95 | 47:03:1304001:212 | Мун-ная райо-го зн-я | 0,3 | 0,3 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 96 | 47:03:1304002:319 | Частная (Игнашова К.П.) | 0,1 | 0,1 | 1 | 2 | 1.7 | 2.4 |
|  | 97 | 47:03:1304001:203 | Гос-ная | 0,4 | 0,4 | 1 | 2 | 1.8 | 2.2; 2.18 |
|  | 98 | 47:03:1304001:204 | Гос-ная | 0,3 | 0,3 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 99 | 47:03:1304001:201 | Гос-ная | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 100 | 47:03:1304001:177 | Частная (Никитин И.В.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.2; 2.18 |
|  | 101 | 47:03:1304001:206 | Мун-ная (район) | 0,3 | 0,3 | 1 | 2 | 1.5 | 2.2; 2.18 |
|  | 102 | 47:03:1304001:496 | Гос-ная | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.12 | 2.2; 2.18 |
|  | 103 | 47:03:1304004:70 | Частная (ЗАО «РИФОМ») | 2,17 | 1,8 | 1 | 2 | 1.11 | 2.14 |
|  | 104 | 47:03:1300000:88 | Гос-ная (Российской Федерации) | 46,8 | 12,5 | 5 | 2 | 5.16 | 2.14 |
|  | 105 | 47:03:1304002:122 | Частная (Горбенко И.В.) | 0,3 | 0,3 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 106 | 47:03:1304002:123 | Частная (Горбенко И.В.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 107 | 47:03:1304002:127 | Частная (Горбенко И.В.) | 0,2 | 0,2 | 1 | 2 | 1.5 | 2.4 |
|  | 108 | н.д. | Гос-ная | 6,8 | 6,8 | 1 | 2 | 1.11 | 2.14; 2.18 |
|  | 109 | н.д. | Гос-ная | 25,0 | 25,0 | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 110 | н.д. | Гос-ная | 3,4 | 3,4 | 1 | 2 | 1.11 | 2.15; 2.2; 2.13 |
|  | 111 | н.д. | Гос-ная | 2,8 | 2,8 | 1 | 2 | 1.11 | 2.8; 2.2; 2.18 |

Освоение территории под новое жилищное строительство и резервирование, выделение земель для развития населенных пунктов, новых промышленных площадок, строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктур, а также оптимизация системы управления территорией, потребуют перевода земель из одной категории в другую.

Проектом предусматривается изменение черты населенных пунктов п. Денисово, д. Замостье, п. Запорожское, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье и д. Удальцово.

Выше представлены перечни земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов (приложение 6).

В таблице с перечнем земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов используются следующие числовые обозначения категорий земель.

- Земли сельскохозяйственного использования.

- Земли населенных пунктов.

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- Земли особо охраняемых природных территорий и объектов.

- Земли лесного фонда.

- Земли водного фонда.

- Земли запаса.

В таблице с перечнем земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов используются следующие числовые обозначения видов разрешенного использования.

1. В категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствие со ст. 78 Земельного Кодекса Российской Федерации:

1.1	Земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства

1.2	Земельные участки для создания защитных лесных насаждений

1.3	Земельные участки для научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей

1.4	Земельные участки для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств

1.5	Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства

1.6	Земельные участки для ведения дачного хозяйства

1.7	Земельные участки для ведения садоводства

1.8	Земельные участки для ведения животноводства

1.9	Земельные участки для ведения огородничества

1.10	Земельные участки для сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

1.11	Земельные участки для сенокошения и выпаса скота

1.12 Земельные участки для сельскохозяйственного использования

2. В категории земель населенных пунктов в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 г. № 39 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» (в ред. Приказа Минэкономразвития РФ от 11.01.2011 № 3):

2.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

2.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

2.3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

2.4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества.

2.5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

2.6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.

2.7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения.

2.8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.

2.9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

2.10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.

2.11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.

2.12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.

2.13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов.

2.14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.

2.15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.

2.16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.

2.17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.

2.18. Земельные участки, предназначенные для озеленения специального назначения.

2.19. Земельные участки под объектами инженерной инфраструктуры.

3. В категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в соответствие с п. 2 ст. 87 Земельного Кодекса Российской Федерации:

3.1. Земли промышленности;

3.2. Земли энергетики;

3.3. Земли транспорта;

3.4. Земли связи;

3.5. Земли радиовещания;

3.6. Земли телевидения;

3.7. Земли информатики;

3.8. Земли для обеспечения космической деятельности;

3.9. Земли обороны, безопасности;

3.10. Земли иного специального назначения.

4. В категории земель особо охраняемых территорий и объектов в соответствие с п. 2 ст. 94 Земельного Кодекса Российской Федерации:

4.1. Земельные участки особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4.2. Земельные участки природоохранного назначения;

4.3. Земельные участки рекреационного назначения;

4.4. Земельные участки историко-культурного назначения;

4.5. Земельные участки иные особо ценные земли в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

5. В категории земель лесного фонда в соответствие с п. 1 ст. 25 Лесного Кодекса Российской Федерации:

5.1. Земельные участки для заготовки древесины;

5.2. Земельные участки для заготовки живицы;

5.3. Земельные участки для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

5.4. Земельные участки для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5.5. Земельные участки для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

5.6. Земельные участки для ведения сельского хозяйства;

5.7. Земельные участки для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

5.8. Земельные участки для осуществления рекреационной деятельности;

5.9. Земельные участки для создания лесных плантаций и их эксплуатация;

5.10.1. Земельные участки для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

5.10.2. Земельные участки для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

5.11. Земельные участки для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;

5.12. Земельные участки для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

5.13. Земельные участки для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;

5.14. Земельные участки для переработки древесины и иных лесных ресурсов;

5.15. Земельные участки для осуществления религиозной деятельности;

5.16. Земельные участки для ведения лесного хозяйства;

5.17. Земельные участки для иных видов деятельности, определенных в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного Кодекса Российской Федерации.

6. В категории земель водного фонда в соответствие с Водным Кодеком Российской Федерации:

6.1. Земельные участки для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

6.2. Земельные участки для целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод;

6.3. Земельные участки под водохранилищами;

6.4. Земельные участки для целей производства электрической энергии;

6.5. Земельные участки поверхностных водных объектов для целей водного и воздушного транспорта;

6.6. Земельные участки для сплава древесины;

6.7. Земельные участки для лечебных и оздоровительных целей;

6.8. Земельные участки для рекреационных целей;

6.9. Земельные участки для целей охоты;

6.9.1. Земельные участки для целей рыболовства;

6.10. Земельные участки для разведки и добычи полезных ископаемых;

6.11. Земельные участки для обеспечения пожарной безопасности;

6.12. Земельные участки в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

7. В категории земель запаса в соответствие со ст. 103 Земельного Кодекса Российской Федерации:

7.1. Земельные участки фонда перераспределения земель;

7.2. Земельные участки, находящиеся в границах охотничьих угодий.

Приложение 7

«Ведомость координат поворотных точек

границ населенных пунктов Запорожского сельского поселения»

п. Денисово

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2229456,886 | 503137,707 |
| 2 | 2229467,863 | 503136,227 |
| 3 | 2229469,904 | 503136,381 |
| 4 | 2229443,720 | 503076,900 |
| 5 | 2229405,650 | 503013,270 |
| 6 | 2229378,290 | 502951,690 |
| 7 | 2229370,540 | 502854,990 |
| 8 | 2229361,660 | 502808,630 |
| 9 | 2229332,210 | 502731,060 |
| 10 | 2229330,069 | 502704,227 |
| 11 | 2229334,870 | 502687,210 |
| 12 | 2229364,054 | 502646,055 |
| 13 | 2229364,214 | 502645,934 |
| 14 | 2229364,002 | 502645,681 |
| 15 | 2229301,310 | 502544,710 |
| 16 | 2229284,900 | 502520,250 |
| 17 | 2229263,380 | 502488,340 |
| 18 | 2229235,170 | 502508,440 |
| 19 | 2229228,320 | 502513,790 |
| 20 | 2229142,630 | 502349,380 |
| 21 | 2229119,194 | 502314,410 |
| 22 | 2229117,181 | 502315,681 |
| 23 | 2229103,769 | 502368,990 |
| 24 | 2229103,300 | 502384,281 |
| 25 | 2229105,878 | 502409,344 |
| 26 | 2229106,025 | 502410,773 |
| 27 | 2229110,149 | 502450,861 |
| 28 | 2229108,441 | 502464,840 |
| 29 | 2229097,521 | 502487,472 |
| 30 | 2229094,690 | 502496,319 |
| 31 | 2229093,181 | 502544,759 |
| 32 | 2229082,660 | 502554,640 |
| 33 | 2229068,520 | 502558,032 |
| 34 | 2229057,369 | 502547,469 |
| 35 | 2229016,769 | 502498,990 |
| 36 | 2229017,242 | 502483,691 |
| 37 | 2229011,901 | 502450,340 |
| 38 | 2229006,129 | 502431,020 |
| 39 | 2229002,780 | 502415,609 |
| 40 | 2228996,840 | 502401,378 |
| 41 | 2228983,379 | 502383,102 |
| 42 | 2228977,202 | 502376,522 |
| 43 | 2228969,551 | 502376,291 |
| 44 | 2228946,881 | 502407,479 |
| 45 | 2228945,240 | 502398,991 |
| 46 | 2228944,729 | 502389,796 |
| 47 | 2228935,392 | 502429,592 |
| 48 | 2228943,911 | 502459,776 |
| 49 | 2228945,456 | 502465,249 |
| 50 | 2228957,297 | 502507,206 |
| 51 | 2228994,561 | 502567,442 |
| 52 | 2228995,522 | 502568,995 |
| 53 | 2229004,555 | 502583,597 |
| 54 | 2229032,020 | 502643,197 |
| 55 | 2229068,714 | 502671,218 |
| 56 | 2229110,079 | 502705,800 |
| 57 | 2229120,843 | 502716,103 |
| 58 | 2229124,177 | 502719,295 |
| 59 | 2229206,374 | 502797,980 |
| 60 | 2229248,183 | 502854,912 |
| 61 | 2229289,436 | 502926,077 |
| 62 | 2229318,458 | 502938,642 |
| 63 | 2229334,693 | 502968,442 |
| 64 | 2229332,632 | 503011,377 |
| 65 | 2229332,452 | 503015,127 |
| 66 | 2229332,024 | 503024,039 |
| 67 | 2229349,926 | 503064,181 |
| 68 | 2229336,027 | 503089,978 |
| 69 | 2229307,561 | 503123,559 |
| 70 | 2229305,942 | 503136,377 |
| 71 | 2229322,602 | 503136,865 |
| 72 | 2229380,700 | 503139,446 |
| 73 | 2229407,840 | 503126,918 |
| 74 | 2229425,795 | 503144,968 |
| 75 | 2229456,886 | 503137,707 |
| 76 | 2228933,280 | 502291,570 |
| 77 | 2228968,970 | 502251,851 |
| 78 | 2229011,939 | 502285,731 |
| 79 | 2229021,319 | 502291,759 |
| 80 | 2229027,619 | 502294,510 |
| 81 | 2229037,199 | 502294,170 |
| 82 | 2229060,365 | 502267,458 |
| 83 | 2229072,671 | 502252,870 |
| 84 | 2229059,585 | 502229,312 |
| 85 | 2229051,731 | 502216,221 |
| 86 | 2229049,109 | 502200,521 |
| 87 | 2229038,788 | 502188,757 |
| 88 | 2229053,918 | 502195,288 |
| 89 | 2229080,294 | 502212,280 |
| 90 | 2229098,652 | 502224,765 |
| 91 | 2229108,819 | 502233,942 |
| 92 | 2229114,279 | 502241,509 |
| 93 | 2229116,677 | 502251,221 |
| 94 | 2229116,831 | 502257,146 |
| 95 | 2229148,835 | 502233,795 |
| 96 | 2229215,991 | 502180,554 |
| 97 | 2229253,711 | 502129,787 |
| 98 | 2229283,825 | 502068,675 |
| 99 | 2229288,600 | 502046,450 |
| 100 | 2229284,750 | 502048,686 |
| 101 | 2229268,940 | 502057,870 |
| 102 | 2229268,280 | 502054,100 |
| 103 | 2229266,480 | 502048,060 |
| 104 | 2229264,430 | 502043,570 |
| 105 | 2229261,730 | 502039,200 |
| 106 | 2229257,750 | 502034,450 |
| 107 | 2229257,474 | 502034,069 |
| 108 | 2229255,170 | 502030,890 |
| 109 | 2229248,140 | 502030,890 |
| 110 | 2229240,990 | 502033,030 |
| 111 | 2229228,450 | 502037,210 |
| 112 | 2229222,230 | 502044,960 |
| 113 | 2229221,815 | 502046,381 |
| 114 | 2229220,800 | 502049,860 |
| 115 | 2229220,600 | 502055,370 |
| 116 | 2229217,430 | 502060,670 |
| 117 | 2229208,450 | 502068,320 |
| 118 | 2229203,350 | 502069,550 |
| 119 | 2229200,600 | 502072,300 |
| 120 | 2229198,050 | 502077,400 |
| 121 | 2229194,280 | 502084,440 |
| 122 | 2229189,690 | 502085,770 |
| 123 | 2229183,360 | 502087,550 |
| 124 | 2229175,200 | 502093,670 |
| 125 | 2229171,330 | 502094,390 |
| 126 | 2229166,940 | 502095,100 |
| 127 | 2229164,390 | 502095,000 |
| 128 | 2229163,170 | 502095,100 |
| 129 | 2229162,550 | 502093,720 |
| 130 | 2229161,530 | 502087,810 |
| 131 | 2229161,530 | 502081,280 |
| 132 | 2229159,290 | 502077,200 |
| 133 | 2229150,520 | 502077,200 |
| 134 | 2229131,540 | 502079,040 |
| 135 | 2229130,730 | 502071,490 |
| 136 | 2229131,340 | 502064,350 |
| 137 | 2229135,244 | 502059,507 |
| 138 | 2229128,867 | 502058,869 |
| 139 | 2229128,113 | 502058,794 |
| 140 | 2229110,672 | 502057,049 |
| 141 | 2229069,833 | 502051,805 |
| 142 | 2228982,583 | 502025,380 |
| 143 | 2228883,221 | 502015,950 |
| 144 | 2228882,580 | 502016,020 |
| 145 | 2228846,485 | 502013,978 |
| 146 | 2228846,474 | 502013,969 |
| 147 | 2228845,353 | 502015,282 |
| 148 | 2228845,009 | 502015,686 |
| 149 | 2228840,988 | 502020,395 |
| 150 | 2228828,648 | 502041,776 |
| 151 | 2228828,483 | 502042,061 |
| 152 | 2228819,621 | 502057,417 |
| 153 | 2228818,975 | 502058,537 |
| 154 | 2228816,858 | 502062,204 |
| 155 | 2228804,665 | 502082,513 |
| 156 | 2228780,942 | 502122,027 |
| 157 | 2228756,813 | 502149,047 |
| 158 | 2228718,784 | 502170,174 |
| 159 | 2228691,097 | 502186,409 |
| 160 | 2228683,847 | 502196,549 |
| 161 | 2228680,439 | 502201,314 |
| 162 | 2228675,196 | 502208,647 |
| 163 | 2228682,570 | 502221,667 |
| 164 | 2228685,943 | 502227,622 |
| 165 | 2228691,319 | 502237,113 |
| 166 | 2228694,720 | 502238,218 |
| 167 | 2228746,472 | 502255,016 |
| 168 | 2228751,706 | 502258,707 |
| 169 | 2228754,145 | 502259,606 |
| 170 | 2228754,199 | 502259,625 |
| 171 | 2228765,111 | 502263,644 |
| 172 | 2228798,883 | 502266,952 |
| 173 | 2228843,795 | 502275,123 |
| 174 | 2228872,596 | 502292,955 |
| 175 | 2228903,583 | 502313,114 |
| 176 | 2228915,861 | 502313,496 |
| 177 | 2228915,993 | 502313,453 |
| 178 | 2228933,280 | 502291,570 |
| 179 | 2228632,514 | 502013,605 |
| 180 | 2228652,853 | 501993,256 |
| 181 | 2228614,427 | 501958,785 |
| 182 | 2228539,271 | 501898,887 |
| 183 | 2228470,614 | 501860,178 |
| 184 | 2228416,600 | 501825,993 |
| 185 | 2228379,197 | 501758,211 |
| 186 | 2228389,561 | 501751,758 |
| 187 | 2228396,752 | 501738,432 |
| 188 | 2228393,721 | 501727,046 |
| 189 | 2228377,998 | 501724,299 |
| 190 | 2228358,010 | 501713,515 |
| 191 | 2228339,215 | 501706,931 |
| 192 | 2228336,663 | 501701,735 |
| 193 | 2228327,124 | 501693,490 |
| 194 | 2228327,022 | 501693,357 |
| 195 | 2228327,375 | 501682,076 |
| 196 | 2228334,284 | 501677,774 |
| 197 | 2228348,385 | 501660,147 |
| 198 | 2228366,681 | 501652,811 |
| 199 | 2228380,359 | 501648,720 |
| 200 | 2228391,095 | 501646,682 |
| 201 | 2228392,550 | 501646,406 |
| 202 | 2228400,806 | 501644,839 |
| 203 | 2228397,668 | 501636,838 |
| 204 | 2228373,379 | 501619,145 |
| 205 | 2228367,386 | 501594,118 |
| 206 | 2228384,663 | 501571,257 |
| 207 | 2228379,010 | 501552,348 |
| 208 | 2228359,101 | 501497,883 |
| 209 | 2228342,109 | 501463,481 |
| 210 | 2228317,573 | 501453,685 |
| 211 | 2228269,841 | 501427,360 |
| 212 | 2228251,861 | 501352,277 |
| 213 | 2228240,686 | 501312,410 |
| 214 | 2228220,839 | 501297,114 |
| 215 | 2228190,310 | 501298,423 |
| 216 | 2228132,919 | 501292,122 |
| 217 | 2228123,753 | 501260,221 |
| 218 | 2228113,600 | 501259,906 |
| 219 | 2228006,608 | 501250,934 |
| 220 | 2228006,361 | 501222,698 |
| 221 | 2228001,602 | 501194,321 |
| 222 | 2228004,951 | 501159,422 |
| 223 | 2228010,203 | 501135,873 |
| 224 | 2228014,363 | 501111,161 |
| 225 | 2228015,216 | 501110,882 |
| 226 | 2228047,878 | 501121,464 |
| 227 | 2228082,537 | 501133,142 |
| 228 | 2228095,722 | 501133,142 |
| 229 | 2228117,949 | 501131,258 |
| 230 | 2228148,463 | 501128,245 |
| 231 | 2228195,177 | 501131,635 |
| 232 | 2228221,547 | 501136,156 |
| 233 | 2228260,845 | 501157,473 |
| 234 | 2228310,399 | 501192,284 |
| 235 | 2228312,142 | 501193,813 |
| 236 | 2228386,029 | 501245,190 |
| 237 | 2228387,048 | 501246,274 |
| 238 | 2228434,879 | 501265,667 |
| 239 | 2228477,022 | 501264,875 |
| 240 | 2228509,796 | 501260,632 |
| 241 | 2228543,557 | 501258,526 |
| 242 | 2228559,863 | 501275,882 |
| 243 | 2228572,419 | 501244,685 |
| 244 | 2228588,789 | 501226,242 |
| 245 | 2228588,902 | 501226,183 |
| 246 | 2228622,601 | 501205,336 |
| 247 | 2228640,503 | 501183,653 |
| 248 | 2228684,974 | 501154,199 |
| 249 | 2228700,437 | 501143,957 |
| 250 | 2228707,109 | 501124,942 |
| 251 | 2228698,769 | 501101,369 |
| 252 | 2228693,432 | 501077,907 |
| 253 | 2228674,306 | 501074,349 |
| 254 | 2228651,956 | 501077,684 |
| 255 | 2228615,039 | 501092,696 |
| 256 | 2228589,020 | 501113,156 |
| 257 | 2228586,040 | 501117,134 |
| 258 | 2228585,708 | 501117,577 |
| 259 | 2228541,539 | 501176,537 |
| 260 | 2228494,171 | 501199,332 |
| 261 | 2228494,021 | 501199,298 |
| 262 | 2228493,420 | 501202,737 |
| 263 | 2228479,979 | 501203,895 |
| 264 | 2228475,771 | 501203,764 |
| 265 | 2228468,473 | 501201,431 |
| 266 | 2228438,033 | 501198,375 |
| 267 | 2228414,622 | 501180,982 |
| 268 | 2228413,377 | 501178,653 |
| 269 | 2228375,343 | 501182,732 |
| 270 | 2228342,845 | 501140,266 |
| 271 | 2228302,247 | 501122,539 |
| 272 | 2228285,607 | 501062,349 |
| 273 | 2228251,624 | 501030,425 |
| 274 | 2228193,360 | 500985,398 |
| 275 | 2228146,273 | 500977,757 |
| 276 | 2228096,874 | 500978,274 |
| 277 | 2228063,920 | 500979,304 |
| 278 | 2228023,514 | 500955,410 |
| 279 | 2227985,102 | 500927,331 |
| 280 | 2227953,128 | 500938,757 |
| 281 | 2227908,428 | 500959,950 |
| 282 | 2227875,396 | 500969,086 |
| 283 | 2227833,560 | 500975,057 |
| 284 | 2227839,810 | 501008,470 |
| 285 | 2227848,560 | 501052,490 |
| 286 | 2227857,246 | 501105,203 |
| 287 | 2227857,441 | 501106,388 |
| 288 | 2227867,390 | 501166,770 |
| 289 | 2227866,618 | 501166,920 |
| 290 | 2227856,779 | 501168,833 |
| 291 | 2227838,790 | 501172,330 |
| 292 | 2227821,920 | 501161,040 |
| 293 | 2227821,663 | 501160,756 |
| 294 | 2227806,653 | 501144,174 |
| 295 | 2227782,034 | 501147,955 |
| 296 | 2227753,035 | 501144,815 |
| 297 | 2227718,065 | 501143,728 |
| 298 | 2227675,092 | 501145,780 |
| 299 | 2227647,457 | 501150,013 |
| 300 | 2227646,958 | 501151,813 |
| 301 | 2227643,011 | 501185,418 |
| 302 | 2227741,454 | 501256,918 |
| 303 | 2227739,804 | 501329,815 |
| 304 | 2227685,940 | 501278,444 |
| 305 | 2227649,716 | 501310,370 |
| 306 | 2227562,654 | 501387,439 |
| 307 | 2227470,493 | 501475,604 |
| 308 | 2227466,715 | 501479,397 |
| 309 | 2227557,329 | 501553,863 |
| 310 | 2227698,709 | 501566,490 |
| 311 | 2227973,422 | 501965,289 |
| 312 | 2227978,220 | 501943,872 |
| 313 | 2227997,378 | 501909,587 |
| 314 | 2228007,502 | 501896,884 |
| 315 | 2228078,604 | 501941,301 |
| 316 | 2228097,700 | 501953,230 |
| 317 | 2228138,241 | 501978,561 |
| 318 | 2228159,429 | 501966,719 |
| 319 | 2228148,177 | 501956,676 |
| 320 | 2228240,338 | 501901,811 |
| 321 | 2228318,526 | 501985,185 |
| 322 | 2228370,914 | 501987,169 |
| 323 | 2228389,987 | 501990,604 |
| 324 | 2228388,711 | 501991,889 |
| 325 | 2228404,649 | 502010,800 |
| 326 | 2228428,005 | 501997,449 |
| 327 | 2228431,549 | 501998,087 |
| 328 | 2228505,932 | 502002,658 |
| 329 | 2228535,121 | 502008,082 |
| 330 | 2228560,446 | 502013,305 |
| 331 | 2228562,779 | 502026,164 |
| 332 | 2228562,931 | 502026,997 |
| 333 | 2228569,528 | 502063,351 |
| 334 | 2228609,718 | 502062,159 |
| 335 | 2228633,159 | 502059,480 |
| 336 | 2228647,893 | 502054,122 |
| 337 | 2228647,893 | 502043,407 |
| 338 | 2228632,514 | 502013,605 |
| 339 | 2228494,064 | 501688,992 |
| 340 | 2228540,418 | 501660,778 |
| 341 | 2228590,351 | 501644,537 |
| 342 | 2228636,335 | 501628,174 |
| 343 | 2228645,285 | 501594,843 |
| 344 | 2228667,998 | 501563,917 |
| 345 | 2228680,837 | 501532,685 |
| 346 | 2228695,280 | 501513,364 |
| 347 | 2228690,218 | 501485,529 |
| 348 | 2228686,885 | 501465,655 |
| 349 | 2228683,737 | 501439,856 |
| 350 | 2228692,069 | 501426,276 |
| 351 | 2228702,192 | 501418,683 |
| 352 | 2228723,857 | 501421,334 |
| 353 | 2228733,177 | 501439,416 |
| 354 | 2228734,535 | 501459,228 |
| 355 | 2228747,089 | 501492,641 |
| 356 | 2228747,177 | 501492,920 |
| 357 | 2228753,477 | 501489,328 |
| 358 | 2228802,292 | 501451,411 |
| 359 | 2228806,406 | 501415,050 |
| 360 | 2228787,725 | 501396,258 |
| 361 | 2228773,715 | 501392,811 |
| 362 | 2228731,794 | 501371,795 |
| 363 | 2228718,006 | 501361,231 |
| 364 | 2228692,313 | 501358,246 |
| 365 | 2228692,192 | 501359,062 |
| 366 | 2228685,897 | 501370,729 |
| 367 | 2228683,512 | 501384,367 |
| 368 | 2228683,198 | 501384,421 |
| 369 | 2228656,023 | 501377,708 |
| 370 | 2228638,308 | 501375,180 |
| 371 | 2228612,446 | 501380,307 |
| 372 | 2228621,890 | 501394,440 |
| 373 | 2228644,234 | 501438,628 |
| 374 | 2228656,641 | 501484,485 |
| 375 | 2228663,307 | 501524,232 |
| 376 | 2228638,680 | 501553,121 |
| 377 | 2228628,249 | 501570,590 |
| 378 | 2228613,867 | 501587,936 |
| 379 | 2228599,856 | 501593,431 |
| 380 | 2228573,933 | 501600,533 |
| 381 | 2228551,527 | 501621,583 |
| 382 | 2228525,172 | 501642,511 |
| 383 | 2228512,827 | 501657,943 |
| 384 | 2228496,903 | 501661,402 |
| 385 | 2228467,523 | 501652,581 |
| 386 | 2228455,795 | 501648,262 |
| 387 | 2228494,064 | 501688,992 |
| 388 | 2228809,591 | 501588,089 |
| 389 | 2228788,482 | 501567,663 |
| 390 | 2228767,372 | 501547,237 |
| 391 | 2228767,129 | 501547,156 |
| 392 | 2228728,240 | 501534,158 |
| 393 | 2228726,097 | 501533,077 |
| 394 | 2228716,519 | 501540,380 |
| 395 | 2228713,050 | 501543,026 |
| 396 | 2228697,435 | 501554,933 |
| 397 | 2228703,106 | 501569,277 |
| 398 | 2228704,232 | 501570,779 |
| 399 | 2228705,415 | 501571,036 |
| 400 | 2228708,412 | 501572,140 |
| 401 | 2228708,506 | 501572,175 |
| 402 | 2228717,068 | 501575,328 |
| 403 | 2228734,474 | 501587,731 |
| 404 | 2228766,385 | 501578,838 |
| 405 | 2228779,779 | 501593,093 |
| 406 | 2228773,483 | 501604,760 |
| 407 | 2228758,670 | 501635,931 |
| 408 | 2228742,005 | 501663,091 |
| 409 | 2228741,635 | 501674,941 |
| 410 | 2228747,313 | 501683,026 |
| 411 | 2228763,115 | 501683,517 |
| 412 | 2228799,408 | 501660,921 |
| 413 | 2228826,010 | 501632,094 |
| 414 | 2228836,873 | 501600,799 |
| 415 | 2228809,591 | 501588,089 |
| 416 | 2229234,599 | 501619,451 |
| 417 | 2229222,699 | 501589,750 |
| 418 | 2229177,052 | 501601,450 |
| 419 | 2229190,250 | 501631,799 |
| 420 | 2229213,775 | 501625,248 |
| 421 | 2229214,409 | 501625,072 |
| 422 | 2229234,599 | 501619,451 |
| 423 | 2229271,826 | 501387,374 |
| 424 | 2229214,611 | 501375,433 |
| 425 | 2229209,006 | 501410,262 |
| 426 | 2229208,971 | 501483,655 |
| 427 | 2229243,719 | 501489,530 |
| 428 | 2229246,109 | 501489,934 |
| 429 | 2229266,257 | 501493,340 |
| 430 | 2229271,826 | 501387,374 |
| 431 | 2228799,227 | 501369,066 |
| 432 | 2228790,360 | 501360,830 |
| 433 | 2228796,627 | 501361,165 |
| 434 | 2228795,517 | 501342,505 |
| 435 | 2228800,084 | 501322,877 |
| 436 | 2228798,726 | 501303,065 |
| 437 | 2228777,802 | 501276,713 |
| 438 | 2228776,505 | 501254,926 |
| 439 | 2228775,518 | 501223,264 |
| 440 | 2228758,544 | 501197,035 |
| 441 | 2228731,694 | 501170,499 |
| 442 | 2228704,468 | 501161,797 |
| 443 | 2228697,633 | 501160,947 |
| 444 | 2228694,869 | 501162,737 |
| 445 | 2228693,463 | 501163,647 |
| 446 | 2228666,388 | 501181,171 |
| 447 | 2228644,002 | 501195,660 |
| 448 | 2228636,611 | 501200,444 |
| 449 | 2228630,607 | 501229,577 |
| 450 | 2228634,464 | 501245,111 |
| 451 | 2228638,724 | 501262,268 |
| 452 | 2228637,652 | 501279,483 |
| 453 | 2228636,834 | 501292,624 |
| 454 | 2228653,179 | 501320,423 |
| 455 | 2228684,870 | 501342,662 |
| 456 | 2228720,119 | 501346,776 |
| 457 | 2228762,929 | 501371,461 |
| 458 | 2228803,660 | 501387,798 |
| 459 | 2228799,227 | 501369,066 |
| 460 | 2229037,335 | 500874,024 |
| 461 | 2228956,075 | 500814,195 |
| 462 | 2228874,815 | 500927,603 |
| 463 | 2228950,717 | 500979,395 |
| 464 | 2229037,335 | 500874,024 |
| 465 | 2227764,360 | 500430,610 |
| 466 | 2227780,200 | 500428,780 |
| 467 | 2227781,080 | 500429,420 |
| 468 | 2227781,680 | 500428,600 |
| 469 | 2227802,390 | 500426,200 |
| 470 | 2227831,420 | 500393,090 |
| 471 | 2227791,163 | 500337,391 |
| 472 | 2227763,840 | 500364,280 |
| 473 | 2227750,630 | 500387,550 |
| 474 | 2227749,250 | 500397,090 |
| 475 | 2227744,160 | 500402,400 |
| 476 | 2227748,060 | 500405,250 |
| 477 | 2227747,340 | 500410,270 |
| 478 | 2227764,360 | 500430,610 |
| 479 | 2227726,510 | 500346,320 |
| 480 | 2227735,300 | 500336,390 |
| 481 | 2227736,150 | 500336,350 |
| 482 | 2227762,660 | 500315,080 |
| 483 | 2227763,670 | 500314,750 |
| 484 | 2227768,838 | 500317,033 |
| 485 | 2227700,530 | 500240,430 |
| 486 | 2227700,514 | 500240,468 |
| 487 | 2227684,090 | 500279,700 |
| 488 | 2227673,660 | 500296,540 |
| 489 | 2227677,020 | 500307,740 |
| 490 | 2227678,440 | 500327,160 |
| 491 | 2227684,130 | 500331,430 |
| 492 | 2227686,340 | 500338,790 |
| 493 | 2227693,470 | 500338,440 |
| 494 | 2227705,370 | 500347,380 |
| 495 | 2227726,510 | 500346,320 |
| 496 | 2227131,965 | 500309,705 |
| 497 | 2227147,460 | 500293,693 |
| 498 | 2227148,307 | 500292,250 |
| 499 | 2227146,620 | 500276,160 |
| 500 | 2227149,200 | 500240,000 |
| 501 | 2227155,370 | 500190,480 |
| 502 | 2227160,280 | 500143,260 |
| 503 | 2227153,280 | 500133,130 |
| 504 | 2227137,020 | 500129,610 |
| 505 | 2227093,894 | 500120,852 |
| 506 | 2227087,556 | 500057,471 |
| 507 | 2227250,234 | 500005,766 |
| 508 | 2227248,103 | 499999,823 |
| 509 | 2227240,598 | 499978,891 |
| 510 | 2227239,069 | 499978,797 |
| 511 | 2227225,843 | 499962,696 |
| 512 | 2227204,487 | 499950,170 |
| 513 | 2227169,181 | 499941,165 |
| 514 | 2227125,605 | 499943,764 |
| 515 | 2227095,731 | 499950,743 |
| 516 | 2227051,599 | 499971,118 |
| 517 | 2226978,951 | 500018,284 |
| 518 | 2226941,732 | 500070,506 |
| 519 | 2226924,570 | 500103,030 |
| 520 | 2226931,788 | 500135,103 |
| 521 | 2226952,781 | 500159,814 |
| 522 | 2226987,309 | 500199,503 |
| 523 | 2226996,050 | 500230,354 |
| 524 | 2227018,641 | 500266,642 |
| 525 | 2227028,815 | 500285,040 |
| 526 | 2227047,642 | 500307,202 |
| 527 | 2227076,508 | 500303,993 |
| 528 | 2227092,647 | 500302,552 |
| 529 | 2227115,978 | 500315,139 |
| 530 | 2227131,965 | 500309,705 |
| 531 | 2227847,371 | 500152,736 |
| 532 | 2227833,860 | 500127,880 |
| 533 | 2227766,210 | 500129,210 |
| 534 | 2227789,400 | 500186,350 |
| 535 | 2227864,810 | 500184,820 |
| 536 | 2227847,607 | 500153,170 |
| 537 | 2227847,371 | 500152,736 |

д. Замостье

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2218410,032 | 502750,601 |
| 2 | 2218396,800 | 502721,951 |
| 3 | 2218359,651 | 502736,850 |
| 4 | 2218381,050 | 502783,201 |
| 5 | 2218417,352 | 502766,450 |
| 6 | 2218410,285 | 502751,150 |
| 7 | 2218410,032 | 502750,601 |
| 8 | 2219112,860 | 502700,690 |
| 9 | 2219190,696 | 502655,302 |
| 10 | 2219191,607 | 502654,771 |
| 11 | 2219257,656 | 502616,256 |
| 12 | 2219258,768 | 502615,608 |
| 13 | 2219461,277 | 502497,520 |
| 14 | 2219461,769 | 502497,191 |
| 15 | 2219471,637 | 502488,681 |
| 16 | 2219472,171 | 502488,221 |
| 17 | 2219478,813 | 502484,253 |
| 18 | 2219486,588 | 502478,287 |
| 19 | 2219484,601 | 502458,108 |
| 20 | 2219484,568 | 502457,771 |
| 21 | 2219495,862 | 502449,283 |
| 22 | 2219516,989 | 502448,398 |
| 23 | 2219556,399 | 502455,288 |
| 24 | 2219562,199 | 502434,370 |
| 25 | 2219540,766 | 502412,087 |
| 26 | 2219489,408 | 502390,436 |
| 27 | 2219489,289 | 502390,386 |
| 28 | 2219485,401 | 502388,747 |
| 29 | 2219478,605 | 502375,669 |
| 30 | 2219505,708 | 502364,678 |
| 31 | 2219520,650 | 502380,583 |
| 32 | 2219563,273 | 502383,456 |
| 33 | 2219600,433 | 502347,048 |
| 34 | 2219605,156 | 502327,640 |
| 35 | 2219618,201 | 502305,404 |
| 36 | 2219626,152 | 502264,997 |
| 37 | 2219625,928 | 502264,844 |
| 38 | 2219632,970 | 502248,113 |
| 39 | 2219697,221 | 502279,821 |
| 40 | 2219749,372 | 502290,711 |
| 41 | 2219762,830 | 502296,582 |
| 42 | 2219797,073 | 502312,268 |
| 43 | 2219810,499 | 502326,549 |
| 44 | 2219860,101 | 502343,450 |
| 45 | 2219902,547 | 502329,452 |
| 46 | 2219937,998 | 502347,798 |
| 47 | 2219970,480 | 502348,450 |
| 48 | 2220003,839 | 502347,704 |
| 49 | 2220004,121 | 502347,698 |
| 50 | 2220038,440 | 502346,930 |
| 51 | 2220059,380 | 502346,020 |
| 52 | 2220109,213 | 502336,155 |
| 53 | 2220131,470 | 502321,280 |
| 54 | 2220133,290 | 502301,450 |
| 55 | 2220121,220 | 502290,740 |
| 56 | 2220068,810 | 502250,180 |
| 57 | 2220057,028 | 502243,955 |
| 58 | 2220056,561 | 502225,929 |
| 59 | 2220085,849 | 502194,422 |
| 60 | 2220107,540 | 502179,770 |
| 61 | 2220116,535 | 502184,057 |
| 62 | 2220153,182 | 502213,504 |
| 63 | 2220167,482 | 502233,505 |
| 64 | 2220182,274 | 502281,592 |
| 65 | 2220196,679 | 502309,391 |
| 66 | 2220302,842 | 502361,457 |
| 67 | 2220434,524 | 502162,570 |
| 68 | 2220469,274 | 502125,793 |
| 69 | 2220469,125 | 502125,715 |
| 70 | 2220465,300 | 502127,560 |
| 71 | 2220433,995 | 502142,424 |
| 72 | 2220433,450 | 502142,682 |
| 73 | 2220416,230 | 502150,859 |
| 74 | 2220239,480 | 502068,151 |
| 75 | 2220236,949 | 502066,961 |
| 76 | 2220205,750 | 502052,289 |
| 77 | 2220191,001 | 502079,652 |
| 78 | 2220227,370 | 502098,121 |
| 79 | 2220201,890 | 502138,942 |
| 80 | 2220163,400 | 502117,641 |
| 81 | 2220156,439 | 502113,700 |
| 82 | 2220104,842 | 502084,559 |
| 83 | 2220096,956 | 502080,114 |
| 84 | 2220073,909 | 502066,660 |
| 85 | 2220075,610 | 502054,060 |
| 86 | 2220138,911 | 501930,650 |
| 87 | 2220140,860 | 501926,691 |
| 88 | 2220140,645 | 501926,479 |
| 89 | 2220159,641 | 501940,944 |
| 90 | 2220169,863 | 501948,857 |
| 91 | 2220171,906 | 501946,345 |
| 92 | 2220172,159 | 501946,546 |
| 93 | 2220184,376 | 501930,433 |
| 94 | 2220187,032 | 501921,757 |
| 95 | 2220184,199 | 501917,331 |
| 96 | 2220173,752 | 501903,343 |
| 97 | 2220161,889 | 501890,418 |
| 98 | 2220136,570 | 501898,208 |
| 99 | 2220126,477 | 501901,750 |
| 100 | 2220122,936 | 501904,051 |
| 101 | 2220122,971 | 501904,085 |
| 102 | 2220120,353 | 501906,458 |
| 103 | 2220115,440 | 501901,610 |
| 104 | 2220116,048 | 501901,394 |
| 105 | 2220089,037 | 501895,802 |
| 106 | 2220044,634 | 501885,333 |
| 107 | 2220022,974 | 501884,611 |
| 108 | 2220002,028 | 501889,554 |
| 109 | 2219951,798 | 501902,948 |
| 110 | 2219930,367 | 501909,645 |
| 111 | 2219919,651 | 501917,682 |
| 112 | 2219901,569 | 501941,123 |
| 113 | 2219886,165 | 501982,646 |
| 114 | 2219871,431 | 502039,573 |
| 115 | 2219865,355 | 502075,526 |
| 116 | 2219862,067 | 502076,279 |
| 117 | 2219852,067 | 502077,957 |
| 118 | 2219801,016 | 502102,664 |
| 119 | 2219772,590 | 502053,610 |
| 120 | 2219724,908 | 502000,432 |
| 121 | 2219700,243 | 502019,047 |
| 122 | 2219664,703 | 502028,512 |
| 123 | 2219664,201 | 502028,934 |
| 124 | 2219615,913 | 501966,476 |
| 125 | 2219578,052 | 501999,371 |
| 126 | 2219576,194 | 501999,427 |
| 127 | 2219576,268 | 502017,940 |
| 128 | 2219580,951 | 502032,469 |
| 129 | 2219594,808 | 502049,338 |
| 130 | 2219608,664 | 502066,208 |
| 131 | 2219625,337 | 502089,028 |
| 132 | 2219639,438 | 502107,533 |
| 133 | 2219647,899 | 502125,862 |
| 134 | 2219660,752 | 502151,576 |
| 135 | 2219640,920 | 502195,652 |
| 136 | 2219616,631 | 502214,092 |
| 137 | 2219604,821 | 502230,662 |
| 138 | 2219603,190 | 502230,953 |
| 139 | 2219600,449 | 502231,437 |
| 140 | 2219600,405 | 502231,450 |
| 141 | 2219583,247 | 502234,508 |
| 142 | 2219561,954 | 502229,330 |
| 143 | 2219529,310 | 502226,056 |
| 144 | 2219513,416 | 502191,874 |
| 145 | 2219496,117 | 502181,360 |
| 146 | 2219451,308 | 502220,929 |
| 147 | 2219452,385 | 502235,940 |
| 148 | 2219452,091 | 502284,199 |
| 149 | 2219439,587 | 502296,027 |
| 150 | 2219402,028 | 502297,730 |
| 151 | 2219392,931 | 502306,430 |
| 152 | 2219392,930 | 502334,039 |
| 153 | 2219392,930 | 502334,500 |
| 154 | 2219379,954 | 502340,462 |
| 155 | 2219327,213 | 502355,727 |
| 156 | 2219210,570 | 502389,487 |
| 157 | 2219188,000 | 502397,750 |
| 158 | 2219175,000 | 502404,000 |
| 159 | 2219154,222 | 502373,371 |
| 160 | 2219126,531 | 502323,995 |
| 161 | 2219128,238 | 502304,644 |
| 162 | 2219128,444 | 502304,437 |
| 163 | 2219140,807 | 502316,517 |
| 164 | 2219153,158 | 502306,463 |
| 165 | 2219159,478 | 502301,580 |
| 166 | 2219178,724 | 502291,813 |
| 167 | 2219164,936 | 502275,152 |
| 168 | 2219160,592 | 502270,838 |
| 169 | 2219156,893 | 502274,291 |
| 170 | 2219156,669 | 502274,381 |
| 171 | 2219148,170 | 502249,207 |
| 172 | 2219104,938 | 502201,531 |
| 173 | 2219070,479 | 502163,363 |
| 174 | 2219068,055 | 502160,918 |
| 175 | 2219059,750 | 502160,500 |
| 176 | 2219035,200 | 502150,750 |
| 177 | 2219019,750 | 502149,000 |
| 178 | 2219019,214 | 502149,493 |
| 179 | 2219018,481 | 502149,196 |
| 180 | 2218969,709 | 502156,719 |
| 181 | 2218912,883 | 502177,175 |
| 182 | 2218993,545 | 502295,702 |
| 183 | 2219002,055 | 502314,442 |
| 184 | 2219017,490 | 502348,434 |
| 185 | 2219019,382 | 502351,449 |
| 186 | 2219021,071 | 502366,669 |
| 187 | 2219021,946 | 502383,296 |
| 188 | 2219020,371 | 502393,272 |
| 189 | 2219019,846 | 502403,773 |
| 190 | 2219018,796 | 502413,924 |
| 191 | 2219019,146 | 502430,725 |
| 192 | 2219023,450 | 502433,750 |
| 193 | 2219052,602 | 502475,701 |
| 194 | 2219074,667 | 502526,734 |
| 195 | 2219074,671 | 502526,765 |
| 196 | 2219100,662 | 502581,595 |
| 197 | 2219082,880 | 502606,975 |
| 198 | 2219069,900 | 502625,500 |
| 199 | 2219070,297 | 502625,750 |
| 200 | 2219048,235 | 502665,148 |
| 201 | 2218914,653 | 502656,102 |
| 202 | 2218915,101 | 502656,434 |
| 203 | 2218914,953 | 502656,326 |
| 204 | 2218946,550 | 502679,780 |
| 205 | 2218977,880 | 502689,020 |
| 206 | 2218980,632 | 502689,584 |
| 207 | 2218982,013 | 502689,854 |
| 208 | 2218982,176 | 502689,900 |
| 209 | 2219034,130 | 502700,550 |
| 210 | 2219084,620 | 502698,530 |
| 211 | 2219112,860 | 502700,690 |
| 212 | 2218558,071 | 502520,800 |
| 213 | 2218521,815 | 502516,075 |
| 214 | 2218472,739 | 502558,890 |
| 215 | 2218499,964 | 502583,973 |
| 216 | 2218503,113 | 502586,874 |
| 217 | 2218513,422 | 502596,372 |
| 218 | 2218544,168 | 502565,373 |
| 219 | 2218545,715 | 502563,814 |
| 220 | 2218570,872 | 502538,451 |
| 221 | 2218558,071 | 502520,800 |
| 222 | 2218676,916 | 502291,647 |
| 223 | 2218708,109 | 502281,839 |
| 224 | 2218733,709 | 502283,356 |
| 225 | 2218749,953 | 502284,222 |
| 226 | 2218768,136 | 502283,691 |
| 227 | 2218779,734 | 502273,889 |
| 228 | 2218781,320 | 502259,260 |
| 229 | 2218783,047 | 502240,118 |
| 230 | 2218775,891 | 502223,446 |
| 231 | 2218767,964 | 502215,060 |
| 232 | 2218722,334 | 502223,709 |
| 233 | 2218705,177 | 502199,097 |
| 234 | 2218666,009 | 502199,313 |
| 235 | 2218629,790 | 502166,920 |
| 236 | 2218616,639 | 502172,978 |
| 237 | 2218619,611 | 502201,459 |
| 238 | 2218627,789 | 502222,197 |
| 239 | 2218600,788 | 502221,355 |
| 240 | 2218596,877 | 502240,638 |
| 241 | 2218594,304 | 502314,225 |
| 242 | 2218613,560 | 502351,120 |
| 243 | 2218637,794 | 502352,235 |
| 244 | 2218673,716 | 502341,137 |
| 245 | 2218689,244 | 502320,779 |
| 246 | 2218678,519 | 502302,118 |
| 247 | 2218676,916 | 502291,647 |
| 248 | 2220565,347 | 501759,075 |
| 249 | 2220562,850 | 501758,950 |
| 250 | 2220561,100 | 501763,900 |
| 251 | 2220555,218 | 501786,929 |
| 252 | 2220554,172 | 501791,021 |
| 253 | 2220554,164 | 501791,539 |
| 254 | 2220584,450 | 501801,951 |
| 255 | 2220586,550 | 501802,700 |
| 256 | 2220609,071 | 501809,272 |
| 257 | 2220611,931 | 501810,107 |
| 258 | 2220611,782 | 501810,386 |
| 259 | 2220611,845 | 501810,401 |
| 260 | 2220611,996 | 501810,126 |
| 261 | 2220612,404 | 501809,380 |
| 262 | 2220619,100 | 501773,700 |
| 263 | 2220617,600 | 501770,950 |
| 264 | 2220602,250 | 501768,000 |
| 265 | 2220602,244 | 501767,998 |
| 266 | 2220591,450 | 501765,850 |
| 267 | 2220583,800 | 501764,350 |
| 268 | 2220583,900 | 501763,800 |
| 269 | 2220583,000 | 501763,800 |
| 270 | 2220580,300 | 501763,050 |
| 271 | 2220577,950 | 501762,050 |
| 272 | 2220567,850 | 501759,200 |
| 273 | 2220565,347 | 501759,075 |
| 274 | 2218921,600 | 501759,050 |
| 275 | 2218911,750 | 501710,850 |
| 276 | 2218891,400 | 501716,200 |
| 277 | 2218869,650 | 501722,400 |
| 278 | 2218850,150 | 501730,000 |
| 279 | 2218829,150 | 501742,650 |
| 280 | 2218848,550 | 501779,600 |
| 281 | 2218891,950 | 501785,550 |
| 282 | 2218921,600 | 501759,050 |
| 283 | 2218887,510 | 501560,251 |
| 284 | 2218862,460 | 501557,280 |
| 285 | 2218771,356 | 501568,659 |
| 286 | 2218771,350 | 501568,661 |
| 287 | 2218753,600 | 501576,850 |
| 288 | 2218746,702 | 501594,943 |
| 289 | 2218742,890 | 501604,940 |
| 290 | 2218742,891 | 501604,955 |
| 291 | 2218745,340 | 501633,110 |
| 292 | 2218751,920 | 501679,990 |
| 293 | 2218751,872 | 501682,274 |
| 294 | 2218751,831 | 501684,241 |
| 295 | 2218750,555 | 501745,292 |
| 296 | 2218752,895 | 501780,556 |
| 297 | 2218788,668 | 501747,338 |
| 298 | 2218833,540 | 501711,842 |
| 299 | 2218880,421 | 501693,090 |
| 300 | 2218925,962 | 501685,053 |
| 301 | 2218950,332 | 501682,041 |
| 302 | 2218977,203 | 501680,391 |
| 303 | 2218977,459 | 501680,375 |
| 304 | 2218957,240 | 501637,860 |
| 305 | 2218937,450 | 501562,071 |
| 306 | 2218887,510 | 501560,251 |
| 307 | 2220429,831 | 501504,891 |
| 308 | 2220403,315 | 501498,757 |
| 309 | 2220403,310 | 501498,760 |
| 310 | 2220384,520 | 501511,640 |
| 311 | 2220376,781 | 501543,459 |
| 312 | 2220375,742 | 501548,320 |
| 313 | 2220370,411 | 501573,730 |
| 314 | 2220375,045 | 501575,214 |
| 315 | 2220374,800 | 501576,089 |
| 316 | 2220361,080 | 501593,999 |
| 317 | 2220365,277 | 501599,844 |
| 318 | 2220399,196 | 501608,918 |
| 319 | 2220401,076 | 501609,256 |
| 320 | 2220411,547 | 501586,901 |
| 321 | 2220411,497 | 501586,885 |
| 322 | 2220429,831 | 501504,891 |
| 323 | 2219717,350 | 497858,550 |
| 324 | 2219605,549 | 497858,448 |
| 325 | 2219399,350 | 497868,651 |
| 326 | 2219433,549 | 498234,348 |
| 327 | 2219460,051 | 498311,751 |
| 328 | 2219485,552 | 498361,850 |
| 329 | 2219614,999 | 498247,998 |
| 330 | 2219616,773 | 498186,839 |
| 331 | 2219617,174 | 498173,013 |
| 332 | 2219621,600 | 498020,400 |
| 333 | 2219706,899 | 498016,599 |
| 334 | 2219707,550 | 497965,401 |
| 335 | 2219717,350 | 497858,550 |

п. Запорожское

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2225725,752 | 512611,595 |
| 2 | 2225843,174 | 512560,334 |
| 3 | 2225936,133 | 512511,520 |
| 4 | 2225967,267 | 512406,329 |
| 5 | 2226044,214 | 512277,121 |
| 6 | 2226098,755 | 512230,321 |
| 7 | 2226123,035 | 512209,487 |
| 8 | 2225856,258 | 512136,838 |
| 9 | 2225848,270 | 512136,653 |
| 10 | 2225837,078 | 512136,393 |
| 11 | 2225781,049 | 512354,104 |
| 12 | 2225717,271 | 512404,751 |
| 13 | 2225442,454 | 512399,199 |
| 14 | 2225160,155 | 512393,496 |
| 15 | 2225126,427 | 512119,927 |
| 16 | 2225123,100 | 512119,850 |
| 17 | 2225122,550 | 512082,400 |
| 18 | 2225122,322 | 512082,526 |
| 19 | 2225110,769 | 512061,478 |
| 20 | 2225072,247 | 512092,704 |
| 21 | 2225068,801 | 512093,020 |
| 22 | 2225065,935 | 512086,555 |
| 23 | 2225094,845 | 512054,031 |
| 24 | 2225095,800 | 512053,696 |
| 25 | 2225120,698 | 512015,520 |
| 26 | 2225143,936 | 511967,937 |
| 27 | 2225147,855 | 511958,255 |
| 28 | 2225161,088 | 511935,570 |
| 29 | 2225178,988 | 511898,142 |
| 30 | 2225226,180 | 511784,231 |
| 31 | 2225266,863 | 511654,046 |
| 32 | 2225274,999 | 511624,754 |
| 33 | 2225272,022 | 511625,350 |
| 34 | 2225276,626 | 511614,991 |
| 35 | 2225153,901 | 511589,888 |
| 36 | 2225162,873 | 511562,392 |
| 37 | 2225163,336 | 511556,490 |
| 38 | 2225184,836 | 511554,404 |
| 39 | 2225185,116 | 511551,168 |
| 40 | 2225185,398 | 511547,907 |
| 41 | 2225185,599 | 511548,083 |
| 42 | 2225195,642 | 511548,404 |
| 43 | 2225197,411 | 511548,461 |
| 44 | 2225209,074 | 511548,835 |
| 45 | 2225212,780 | 511521,829 |
| 46 | 2225187,759 | 511520,590 |
| 47 | 2225165,970 | 511522,881 |
| 48 | 2225168,598 | 511489,361 |
| 49 | 2225180,856 | 511470,565 |
| 50 | 2225196,025 | 511469,512 |
| 51 | 2225204,569 | 511468,919 |
| 52 | 2225203,799 | 511447,199 |
| 53 | 2225200,567 | 511379,606 |
| 54 | 2225199,700 | 511360,950 |
| 55 | 2225197,900 | 511323,300 |
| 56 | 2225196,450 | 511293,500 |
| 57 | 2225217,247 | 511291,767 |
| 58 | 2225219,629 | 511291,568 |
| 59 | 2225228,850 | 511290,800 |
| 60 | 2225228,861 | 511290,871 |
| 61 | 2225230,450 | 511290,647 |
| 62 | 2225278,236 | 511286,637 |
| 63 | 2225279,081 | 511286,566 |
| 64 | 2225263,369 | 511275,352 |
| 65 | 2225230,620 | 511253,050 |
| 66 | 2225223,414 | 511240,702 |
| 67 | 2225221,214 | 511236,932 |
| 68 | 2225211,797 | 511221,709 |
| 69 | 2225201,165 | 511204,731 |
| 70 | 2225198,672 | 511200,750 |
| 71 | 2225191,119 | 511151,200 |
| 72 | 2225187,199 | 511124,100 |
| 73 | 2225144,751 | 511148,901 |
| 74 | 2225122,156 | 511137,739 |
| 75 | 2225109,732 | 511131,601 |
| 76 | 2225109,725 | 511131,598 |
| 77 | 2225084,721 | 511119,246 |
| 78 | 2224998,801 | 511076,801 |
| 79 | 2224999,749 | 511062,951 |
| 80 | 2224955,250 | 511049,301 |
| 81 | 2224958,521 | 511038,369 |
| 82 | 2224913,551 | 510987,665 |
| 83 | 2224913,430 | 510987,540 |
| 84 | 2224907,730 | 510981,760 |
| 85 | 2224901,441 | 510976,198 |
| 86 | 2224899,002 | 510974,051 |
| 87 | 2224890,399 | 510977,201 |
| 88 | 2224876,049 | 510987,551 |
| 89 | 2224857,149 | 511001,950 |
| 90 | 2224853,393 | 511004,978 |
| 91 | 2224850,470 | 511007,340 |
| 92 | 2224840,348 | 511013,300 |
| 93 | 2224836,988 | 511016,176 |
| 94 | 2224835,846 | 511017,156 |
| 95 | 2224834,049 | 511019,401 |
| 96 | 2224834,004 | 511019,409 |
| 97 | 2224809,945 | 511027,904 |
| 98 | 2224809,812 | 511027,951 |
| 99 | 2224797,353 | 511032,350 |
| 100 | 2224797,210 | 511032,400 |
| 101 | 2224796,389 | 511032,983 |
| 102 | 2224734,621 | 511077,439 |
| 103 | 2224725,606 | 511084,695 |
| 104 | 2224726,358 | 511100,464 |
| 105 | 2224714,805 | 511122,381 |
| 106 | 2224709,421 | 511127,351 |
| 107 | 2224693,622 | 511152,152 |
| 108 | 2224695,151 | 511154,788 |
| 109 | 2224694,254 | 511156,198 |
| 110 | 2224694,251 | 511156,202 |
| 111 | 2224713,382 | 511188,593 |
| 112 | 2224719,154 | 511198,942 |
| 113 | 2224719,371 | 511199,333 |
| 114 | 2224721,500 | 511203,150 |
| 115 | 2224729,302 | 511223,648 |
| 116 | 2224729,791 | 511235,242 |
| 117 | 2224738,162 | 511241,811 |
| 118 | 2224742,286 | 511269,189 |
| 119 | 2224762,628 | 511329,809 |
| 120 | 2224787,579 | 511330,957 |
| 121 | 2224794,243 | 511335,273 |
| 122 | 2224823,052 | 511363,898 |
| 123 | 2224842,599 | 511404,901 |
| 124 | 2224848,819 | 511417,148 |
| 125 | 2224869,668 | 511429,849 |
| 126 | 2224892,967 | 511437,297 |
| 127 | 2224912,854 | 511446,323 |
| 128 | 2224907,988 | 511450,888 |
| 129 | 2224905,085 | 511450,948 |
| 130 | 2224860,001 | 511453,051 |
| 131 | 2224852,931 | 511481,429 |
| 132 | 2224866,889 | 511518,844 |
| 133 | 2224890,750 | 511553,400 |
| 134 | 2224898,690 | 511576,979 |
| 135 | 2224920,600 | 511584,950 |
| 136 | 2224947,500 | 511569,500 |
| 137 | 2224956,951 | 511584,101 |
| 138 | 2224945,708 | 511591,032 |
| 139 | 2224922,031 | 511604,057 |
| 140 | 2224978,132 | 511705,147 |
| 141 | 2225011,881 | 511765,959 |
| 142 | 2225025,780 | 511906,510 |
| 143 | 2225003,319 | 511991,128 |
| 144 | 2224987,662 | 512014,434 |
| 145 | 2224963,189 | 512050,864 |
| 146 | 2224957,481 | 512059,361 |
| 147 | 2224944,160 | 512079,190 |
| 148 | 2224900,846 | 512109,230 |
| 149 | 2224899,571 | 512110,114 |
| 150 | 2224895,900 | 512112,660 |
| 151 | 2224881,671 | 512132,011 |
| 152 | 2224872,063 | 512208,397 |
| 153 | 2224869,585 | 512228,100 |
| 154 | 2224855,320 | 512341,500 |
| 155 | 2224863,738 | 512391,692 |
| 156 | 2224881,004 | 512494,618 |
| 157 | 2224952,947 | 512579,126 |
| 158 | 2225046,574 | 512604,812 |
| 159 | 2225159,440 | 512603,030 |
| 160 | 2225183,499 | 512600,161 |
| 161 | 2225153,358 | 512453,003 |
| 162 | 2225356,568 | 512453,003 |
| 163 | 2225359,458 | 512593,436 |
| 164 | 2225376,600 | 512597,696 |
| 165 | 2225435,230 | 512589,113 |
| 166 | 2225479,900 | 512582,570 |
| 167 | 2225547,854 | 512590,352 |
| 168 | 2225552,730 | 512590,910 |
| 169 | 2225610,680 | 512605,370 |
| 170 | 2225610,684 | 512605,372 |
| 171 | 2225610,685 | 512605,368 |
| 172 | 2225664,595 | 512618,823 |
| 173 | 2225725,752 | 512611,595 |
| 174 | 2224614,082 | 510914,300 |
| 175 | 2224611,050 | 510900,999 |
| 176 | 2224588,151 | 510903,822 |
| 177 | 2224553,137 | 510908,140 |
| 178 | 2224552,173 | 510908,258 |
| 179 | 2224535,201 | 510910,351 |
| 180 | 2224524,847 | 510907,734 |
| 181 | 2224524,834 | 510907,721 |
| 182 | 2224523,250 | 510907,322 |
| 183 | 2224523,250 | 510907,330 |
| 184 | 2224524,701 | 510923,200 |
| 185 | 2224527,302 | 510942,649 |
| 186 | 2224528,156 | 510957,633 |
| 187 | 2224547,875 | 510966,756 |
| 188 | 2224569,512 | 510976,767 |
| 189 | 2224599,419 | 510987,785 |
| 190 | 2224620,933 | 510998,541 |
| 191 | 2224628,178 | 511003,075 |
| 192 | 2224628,375 | 510976,984 |
| 193 | 2224627,726 | 510974,139 |
| 194 | 2224623,718 | 510956,562 |
| 195 | 2224623,057 | 510953,661 |
| 196 | 2224614,082 | 510914,300 |
| 197 | 2224944,601 | 510002,541 |
| 198 | 2224866,418 | 509966,177 |
| 199 | 2224846,036 | 509972,272 |
| 200 | 2224826,931 | 509983,695 |
| 201 | 2224811,390 | 510018,302 |
| 202 | 2224810,390 | 510020,528 |
| 203 | 2224901,250 | 510056,410 |
| 204 | 2224907,460 | 510053,360 |
| 205 | 2224944,601 | 510002,541 |
| 206 | 2225379,611 | 509961,389 |
| 207 | 2225407,601 | 509915,102 |
| 208 | 2225443,469 | 509844,801 |
| 209 | 2225468,151 | 509804,281 |
| 210 | 2225491,961 | 509765,190 |
| 211 | 2225507,249 | 509740,070 |
| 212 | 2225528,900 | 509704,531 |
| 213 | 2225526,569 | 509699,390 |
| 214 | 2225465,529 | 509688,669 |
| 215 | 2225448,572 | 509690,440 |
| 216 | 2225440,291 | 509699,292 |
| 217 | 2225411,129 | 509733,452 |
| 218 | 2225403,097 | 509742,869 |
| 219 | 2225402,874 | 509742,346 |
| 220 | 2225390,168 | 509732,619 |
| 221 | 2225348,840 | 509723,991 |
| 222 | 2225348,801 | 509723,991 |
| 223 | 2225327,464 | 509719,541 |
| 224 | 2225315,856 | 509720,882 |
| 225 | 2225315,442 | 509727,089 |
| 226 | 2225312,851 | 509737,448 |
| 227 | 2225310,554 | 509740,122 |
| 228 | 2225291,870 | 509750,279 |
| 229 | 2225268,307 | 509751,225 |
| 230 | 2225235,880 | 509767,024 |
| 231 | 2225196,057 | 509858,223 |
| 232 | 2225206,916 | 509871,550 |
| 233 | 2225210,962 | 509876,516 |
| 234 | 2225230,091 | 509896,322 |
| 235 | 2225245,119 | 509911,882 |
| 236 | 2225297,531 | 509944,983 |
| 237 | 2225305,625 | 509942,565 |
| 238 | 2225307,242 | 509941,320 |
| 239 | 2225354,590 | 509954,449 |
| 240 | 2225379,611 | 509961,389 |
| 241 | 2225121,710 | 509774,470 |
| 242 | 2225147,810 | 509744,540 |
| 243 | 2225176,160 | 509759,180 |
| 244 | 2225202,660 | 509771,700 |
| 245 | 2225214,520 | 509743,090 |
| 246 | 2225227,420 | 509719,780 |
| 247 | 2225120,960 | 509662,155 |
| 248 | 2225121,226 | 509661,533 |
| 249 | 2225058,747 | 509743,196 |
| 250 | 2225102,850 | 509770,250 |
| 251 | 2225121,710 | 509774,470 |
| 252 | 2225443,710 | 509667,589 |
| 253 | 2225451,260 | 509639,645 |
| 254 | 2225464,024 | 509592,290 |
| 255 | 2225458,505 | 509592,199 |
| 256 | 2225458,501 | 509592,199 |
| 257 | 2225479,130 | 509542,831 |
| 258 | 2225479,425 | 509542,132 |
| 259 | 2225495,332 | 509504,065 |
| 260 | 2225488,111 | 509497,604 |
| 261 | 2225457,574 | 509470,290 |
| 262 | 2225432,055 | 509429,022 |
| 263 | 2225422,164 | 509413,030 |
| 264 | 2225413,225 | 509402,086 |
| 265 | 2225411,171 | 509400,486 |
| 266 | 2225372,622 | 509370,460 |
| 267 | 2225352,931 | 509383,525 |
| 268 | 2225333,955 | 509410,261 |
| 269 | 2225333,016 | 509411,585 |
| 270 | 2225324,869 | 509423,077 |
| 271 | 2225312,947 | 509439,896 |
| 272 | 2225284,232 | 509488,958 |
| 273 | 2225330,877 | 509515,160 |
| 274 | 2225355,100 | 509530,210 |
| 275 | 2225355,831 | 509529,035 |
| 276 | 2225318,520 | 509614,804 |
| 277 | 2225319,621 | 509615,005 |
| 278 | 2225319,887 | 509660,393 |
| 279 | 2225318,913 | 509675,008 |
| 280 | 2225337,832 | 509676,384 |
| 281 | 2225368,954 | 509674,256 |
| 282 | 2225384,410 | 509673,199 |
| 283 | 2225398,941 | 509650,468 |
| 284 | 2225438,702 | 509676,965 |
| 285 | 2225443,710 | 509667,589 |
| 286 | 2225519,744 | 509413,629 |
| 287 | 2225538,382 | 509389,391 |
| 288 | 2225564,345 | 509391,701 |
| 289 | 2225574,365 | 509378,485 |
| 290 | 2225584,112 | 509365,659 |
| 291 | 2225584,995 | 509364,496 |
| 292 | 2225588,145 | 509360,352 |
| 293 | 2225590,416 | 509353,355 |
| 294 | 2225601,630 | 509319,052 |
| 295 | 2225613,975 | 509281,276 |
| 296 | 2225627,506 | 509239,899 |
| 297 | 2225631,615 | 509227,317 |
| 298 | 2225651,614 | 509202,260 |
| 299 | 2225681,112 | 509198,379 |
| 300 | 2225682,305 | 509198,225 |
| 301 | 2225690,649 | 509181,215 |
| 302 | 2225680,825 | 509164,726 |
| 303 | 2225634,394 | 509156,694 |
| 304 | 2225609,295 | 509194,522 |
| 305 | 2225580,945 | 509237,201 |
| 306 | 2225558,892 | 509270,426 |
| 307 | 2225532,421 | 509276,282 |
| 308 | 2225505,419 | 509303,561 |
| 309 | 2225487,670 | 509350,391 |
| 310 | 2225471,154 | 509394,015 |
| 311 | 2225466,824 | 509405,449 |
| 312 | 2225490,694 | 509418,371 |
| 313 | 2225495,150 | 509420,786 |
| 314 | 2225519,744 | 509413,629 |
| 315 | 2227715,052 | 508520,527 |
| 316 | 2227680,051 | 508371,094 |
| 317 | 2227577,141 | 508387,692 |
| 318 | 2227533,603 | 508391,023 |
| 319 | 2227501,815 | 508391,860 |
| 320 | 2227506,130 | 508444,892 |
| 321 | 2227510,538 | 508472,756 |
| 322 | 2227453,076 | 508475,311 |
| 323 | 2227454,695 | 508507,691 |
| 324 | 2227515,693 | 508505,345 |
| 325 | 2227528,591 | 508586,873 |
| 326 | 2227502,601 | 508616,987 |
| 327 | 2227502,448 | 508617,165 |
| 328 | 2227502,458 | 508617,171 |
| 329 | 2227483,027 | 508642,066 |
| 330 | 2227448,219 | 508689,016 |
| 331 | 2227517,835 | 508735,967 |
| 332 | 2227606,879 | 508722,205 |
| 333 | 2227644,925 | 508690,635 |
| 334 | 2227682,956 | 508635,838 |
| 335 | 2227694,574 | 508605,961 |
| 336 | 2227707,517 | 508570,757 |
| 337 | 2227715,052 | 508520,527 |
| 338 | 2225735,900 | 508401,410 |
| 339 | 2225765,335 | 508398,195 |
| 340 | 2225780,460 | 508411,265 |
| 341 | 2225815,315 | 508441,385 |
| 342 | 2225813,010 | 508446,410 |
| 343 | 2225838,085 | 508474,165 |
| 344 | 2225853,615 | 508491,355 |
| 345 | 2225853,991 | 508491,772 |
| 346 | 2225856,745 | 508494,820 |
| 347 | 2225859,920 | 508496,085 |
| 348 | 2225871,070 | 508500,530 |
| 349 | 2225910,499 | 508516,259 |
| 350 | 2225910,502 | 508516,260 |
| 351 | 2225908,360 | 508522,259 |
| 352 | 2225927,038 | 508528,574 |
| 353 | 2225928,083 | 508528,954 |
| 354 | 2225965,870 | 508447,893 |
| 355 | 2225966,773 | 508445,957 |
| 356 | 2225985,615 | 508405,538 |
| 357 | 2225995,842 | 508406,662 |
| 358 | 2226040,663 | 508411,592 |
| 359 | 2226050,721 | 508412,699 |
| 360 | 2226095,809 | 508417,658 |
| 361 | 2226119,321 | 508421,818 |
| 362 | 2226118,522 | 508404,064 |
| 363 | 2226105,006 | 508401,096 |
| 364 | 2226105,483 | 508397,102 |
| 365 | 2226095,307 | 508391,670 |
| 366 | 2226095,140 | 508383,078 |
| 367 | 2226043,001 | 508361,472 |
| 368 | 2226022,537 | 508352,821 |
| 369 | 2226004,822 | 508345,331 |
| 370 | 2225979,164 | 508334,484 |
| 371 | 2225976,765 | 508333,509 |
| 372 | 2225965,486 | 508328,926 |
| 373 | 2225928,947 | 508337,858 |
| 374 | 2225871,417 | 508353,612 |
| 375 | 2225842,507 | 508340,598 |
| 376 | 2225808,816 | 508310,243 |
| 377 | 2225828,693 | 508214,122 |
| 378 | 2225812,563 | 508219,298 |
| 379 | 2225714,733 | 508248,965 |
| 380 | 2225674,471 | 508289,933 |
| 381 | 2225615,490 | 508355,977 |
| 382 | 2225562,867 | 508420,255 |
| 383 | 2225543,702 | 508459,550 |
| 384 | 2225544,218 | 508459,855 |
| 385 | 2225544,245 | 508459,871 |
| 386 | 2225615,599 | 508502,152 |
| 387 | 2225602,701 | 508537,001 |
| 388 | 2225599,702 | 508548,172 |
| 389 | 2225599,445 | 508549,155 |
| 390 | 2225622,790 | 508552,835 |
| 391 | 2225628,060 | 508541,645 |
| 392 | 2225646,090 | 508503,345 |
| 393 | 2225666,465 | 508460,055 |
| 394 | 2225697,740 | 508433,645 |
| 395 | 2225735,900 | 508401,410 |
| 396 | 2225963,488 | 508116,318 |
| 397 | 2225920,497 | 508093,148 |
| 398 | 2225854,250 | 508177,467 |
| 399 | 2225859,520 | 508181,828 |
| 400 | 2225935,226 | 508169,662 |
| 401 | 2225958,483 | 508166,246 |
| 402 | 2225963,488 | 508116,318 |
| 403 | 2226841,068 | 508021,978 |
| 404 | 2226851,565 | 507930,851 |
| 405 | 2226880,533 | 507932,735 |
| 406 | 2226907,285 | 507929,452 |
| 407 | 2226968,946 | 507914,979 |
| 408 | 2226986,952 | 507910,144 |
| 409 | 2227001,715 | 507958,179 |
| 410 | 2227020,693 | 507957,422 |
| 411 | 2227032,526 | 507956,951 |
| 412 | 2227038,781 | 507968,309 |
| 413 | 2227079,831 | 508042,848 |
| 414 | 2227118,734 | 508039,424 |
| 415 | 2227119,796 | 508043,735 |
| 416 | 2227125,094 | 508049,244 |
| 417 | 2227132,299 | 508053,271 |
| 418 | 2227138,750 | 508054,577 |
| 419 | 2227233,684 | 508030,090 |
| 420 | 2227250,356 | 507983,392 |
| 421 | 2227278,931 | 507988,749 |
| 422 | 2227337,617 | 507836,743 |
| 423 | 2227313,939 | 507828,199 |
| 424 | 2227222,121 | 507767,402 |
| 425 | 2227232,580 | 507761,690 |
| 426 | 2227243,870 | 507737,730 |
| 427 | 2227229,120 | 507725,500 |
| 428 | 2227223,500 | 507715,600 |
| 429 | 2227228,899 | 507697,551 |
| 430 | 2227235,250 | 507676,400 |
| 431 | 2227225,936 | 507635,709 |
| 432 | 2227151,893 | 507659,057 |
| 433 | 2227093,450 | 507681,500 |
| 434 | 2227031,950 | 507696,250 |
| 435 | 2227024,006 | 507683,670 |
| 436 | 2226994,374 | 507636,689 |
| 437 | 2226995,650 | 507635,950 |
| 438 | 2226972,050 | 507590,050 |
| 439 | 2226971,377 | 507588,755 |
| 440 | 2226955,650 | 507557,350 |
| 441 | 2226951,349 | 507551,751 |
| 442 | 2226926,650 | 507508,299 |
| 443 | 2226927,031 | 507507,371 |
| 444 | 2226902,850 | 507464,300 |
| 445 | 2226878,700 | 507418,350 |
| 446 | 2226865,750 | 507395,650 |
| 447 | 2226852,450 | 507372,350 |
| 448 | 2226755,925 | 507193,089 |
| 449 | 2226872,709 | 507060,609 |
| 450 | 2227019,631 | 507014,774 |
| 451 | 2226966,890 | 506823,274 |
| 452 | 2226968,877 | 506690,341 |
| 453 | 2226843,182 | 506487,261 |
| 454 | 2226770,739 | 506490,901 |
| 455 | 2226738,444 | 506491,769 |
| 456 | 2226700,350 | 506459,975 |
| 457 | 2226666,806 | 506469,859 |
| 458 | 2226609,924 | 506485,756 |
| 459 | 2226573,521 | 506490,149 |
| 460 | 2226554,803 | 506475,235 |
| 461 | 2226548,419 | 506454,424 |
| 462 | 2226645,229 | 506399,912 |
| 463 | 2226604,933 | 506233,420 |
| 464 | 2226587,318 | 506193,244 |
| 465 | 2226598,617 | 506171,330 |
| 466 | 2226603,026 | 506162,780 |
| 467 | 2226605,742 | 506149,655 |
| 468 | 2226606,253 | 506146,767 |
| 469 | 2226621,450 | 506145,668 |
| 470 | 2226648,533 | 506142,952 |
| 471 | 2226648,750 | 506130,233 |
| 472 | 2226650,514 | 506130,002 |
| 473 | 2226647,945 | 506082,308 |
| 474 | 2226647,871 | 506070,516 |
| 475 | 2226656,677 | 506068,609 |
| 476 | 2226662,403 | 506067,454 |
| 477 | 2226661,595 | 506062,309 |
| 478 | 2226661,231 | 506060,632 |
| 479 | 2226662,330 | 506058,263 |
| 480 | 2226667,615 | 506046,062 |
| 481 | 2226671,338 | 506046,396 |
| 482 | 2226671,507 | 506046,412 |
| 483 | 2226675,469 | 506045,890 |
| 484 | 2226679,431 | 506044,907 |
| 485 | 2226705,782 | 506035,485 |
| 486 | 2226707,690 | 506041,148 |
| 487 | 2226712,542 | 506039,245 |
| 488 | 2226725,967 | 506033,980 |
| 489 | 2226758,629 | 506021,782 |
| 490 | 2226767,582 | 506017,565 |
| 491 | 2226767,655 | 506011,783 |
| 492 | 2226764,425 | 505991,203 |
| 493 | 2226788,658 | 505978,777 |
| 494 | 2226791,023 | 505977,564 |
| 495 | 2226830,043 | 505957,557 |
| 496 | 2226822,509 | 505934,214 |
| 497 | 2226821,237 | 505930,271 |
| 498 | 2226836,290 | 505918,624 |
| 499 | 2226854,410 | 505904,606 |
| 500 | 2226839,878 | 505882,521 |
| 501 | 2226893,827 | 505841,942 |
| 502 | 2227014,457 | 505762,748 |
| 503 | 2227036,301 | 505743,749 |
| 504 | 2227069,007 | 505720,416 |
| 505 | 2227216,554 | 505667,884 |
| 506 | 2227234,826 | 505661,945 |
| 507 | 2227238,023 | 505671,081 |
| 508 | 2227322,075 | 505638,192 |
| 509 | 2227516,215 | 505472,830 |
| 510 | 2227759,233 | 505370,506 |
| 511 | 2227778,632 | 505353,591 |
| 512 | 2227778,283 | 505348,336 |
| 513 | 2227776,171 | 505304,852 |
| 514 | 2227773,851 | 505296,048 |
| 515 | 2227715,837 | 505303,814 |
| 516 | 2227656,910 | 505322,999 |
| 517 | 2227583,822 | 505351,778 |
| 518 | 2227515,758 | 505389,235 |
| 519 | 2227467,337 | 505419,841 |
| 520 | 2227420,287 | 505454,558 |
| 521 | 2227396,533 | 505481,966 |
| 522 | 2227367,298 | 505523,078 |
| 523 | 2227348,112 | 505539,523 |
| 524 | 2227310,655 | 505558,708 |
| 525 | 2227238,023 | 505587,487 |
| 526 | 2227200,109 | 505600,277 |
| 527 | 2227153,972 | 505612,611 |
| 528 | 2227100,983 | 505624,488 |
| 529 | 2227059,414 | 505637,735 |
| 530 | 2227024,698 | 505655,093 |
| 531 | 2227007,339 | 505668,797 |
| 532 | 2226905,282 | 505553,619 |
| 533 | 2226897,927 | 505511,133 |
| 534 | 2226886,217 | 505487,153 |
| 535 | 2226851,047 | 505439,984 |
| 536 | 2226841,147 | 505428,147 |
| 537 | 2226941,433 | 505272,151 |
| 538 | 2226940,667 | 505272,957 |
| 539 | 2226928,771 | 505242,598 |
| 540 | 2226885,293 | 505037,558 |
| 541 | 2226873,505 | 505004,419 |
| 542 | 2226881,734 | 504969,059 |
| 543 | 2226896,522 | 504953,827 |
| 544 | 2226907,168 | 504931,067 |
| 545 | 2226850,041 | 504844,077 |
| 546 | 2226867,055 | 504815,500 |
| 547 | 2226842,848 | 504747,476 |
| 548 | 2226818,041 | 504677,768 |
| 549 | 2226728,147 | 504702,250 |
| 550 | 2226741,973 | 504764,205 |
| 551 | 2226743,706 | 504780,948 |
| 552 | 2226743,537 | 504781,005 |
| 553 | 2226756,327 | 504870,538 |
| 554 | 2226765,463 | 504932,663 |
| 555 | 2226772,772 | 504996,615 |
| 556 | 2226773,990 | 505072,749 |
| 557 | 2226757,708 | 505079,507 |
| 558 | 2226744,788 | 505083,271 |
| 559 | 2226723,506 | 505089,473 |
| 560 | 2226706,752 | 505098,566 |
| 561 | 2226703,715 | 505125,414 |
| 562 | 2226703,075 | 505131,057 |
| 563 | 2226699,384 | 505163,600 |
| 564 | 2226649,212 | 505166,191 |
| 565 | 2226639,267 | 505165,527 |
| 566 | 2226444,944 | 505102,648 |
| 567 | 2226425,573 | 505123,946 |
| 568 | 2226403,152 | 505164,619 |
| 569 | 2226389,257 | 505214,095 |
| 570 | 2226389,419 | 505246,216 |
| 571 | 2226395,106 | 505260,941 |
| 572 | 2226585,523 | 505365,139 |
| 573 | 2226588,371 | 505372,186 |
| 574 | 2226585,640 | 505380,960 |
| 575 | 2226578,689 | 505385,051 |
| 576 | 2226548,158 | 505378,698 |
| 577 | 2226467,761 | 505404,767 |
| 578 | 2226418,910 | 505397,249 |
| 579 | 2226403,851 | 505418,330 |
| 580 | 2226374,000 | 505419,142 |
| 581 | 2226349,612 | 505419,110 |
| 582 | 2226328,571 | 505466,318 |
| 583 | 2226318,480 | 505472,956 |
| 584 | 2226303,819 | 505458,142 |
| 585 | 2226265,270 | 505413,368 |
| 586 | 2226263,362 | 505411,152 |
| 587 | 2226184,571 | 505319,639 |
| 588 | 2226178,819 | 505313,090 |
| 589 | 2226085,405 | 505385,971 |
| 590 | 2226089,992 | 505393,181 |
| 591 | 2226119,860 | 505452,574 |
| 592 | 2226122,742 | 505458,225 |
| 593 | 2226150,113 | 505500,611 |
| 594 | 2226151,732 | 505503,177 |
| 595 | 2226174,058 | 505537,680 |
| 596 | 2226184,040 | 505553,101 |
| 597 | 2226205,860 | 505570,821 |
| 598 | 2226210,689 | 505576,379 |
| 599 | 2226210,693 | 505576,384 |
| 600 | 2226224,785 | 505596,603 |
| 601 | 2226233,228 | 505613,867 |
| 602 | 2226232,963 | 505623,592 |
| 603 | 2226232,670 | 505634,322 |
| 604 | 2226237,629 | 505657,891 |
| 605 | 2226245,669 | 505681,050 |
| 606 | 2226258,332 | 505707,409 |
| 607 | 2226258,334 | 505707,412 |
| 608 | 2226255,640 | 505730,240 |
| 609 | 2226257,772 | 505744,001 |
| 610 | 2226261,869 | 505776,620 |
| 611 | 2226262,562 | 505793,743 |
| 612 | 2226262,599 | 505794,659 |
| 613 | 2226262,930 | 505802,850 |
| 614 | 2226262,632 | 505806,426 |
| 615 | 2226279,980 | 505838,671 |
| 616 | 2226323,199 | 505889,299 |
| 617 | 2226355,150 | 505921,090 |
| 618 | 2226301,159 | 505963,644 |
| 619 | 2226312,837 | 505977,409 |
| 620 | 2226331,150 | 505998,340 |
| 621 | 2226332,360 | 505997,562 |
| 622 | 2226360,050 | 505974,700 |
| 623 | 2226371,700 | 505988,250 |
| 624 | 2226376,000 | 505993,300 |
| 625 | 2226383,500 | 506002,550 |
| 626 | 2226397,950 | 506019,500 |
| 627 | 2226452,020 | 506095,407 |
| 628 | 2226476,450 | 506076,000 |
| 629 | 2226523,400 | 506143,500 |
| 630 | 2226527,800 | 506140,050 |
| 631 | 2226543,031 | 506159,385 |
| 632 | 2226561,200 | 506182,450 |
| 633 | 2226555,400 | 506206,250 |
| 634 | 2226493,800 | 506255,400 |
| 635 | 2226464,400 | 506277,150 |
| 636 | 2226397,450 | 506195,800 |
| 637 | 2226394,938 | 506194,810 |
| 638 | 2226393,102 | 506196,832 |
| 639 | 2226299,163 | 506305,008 |
| 640 | 2226289,500 | 506315,100 |
| 641 | 2226275,000 | 506339,930 |
| 642 | 2226270,270 | 506345,320 |
| 643 | 2226085,020 | 506527,570 |
| 644 | 2226036,880 | 506631,880 |
| 645 | 2226003,842 | 506703,369 |
| 646 | 2225990,920 | 506681,310 |
| 647 | 2225977,617 | 506684,973 |
| 648 | 2225965,850 | 506690,640 |
| 649 | 2225960,787 | 506719,221 |
| 650 | 2225945,913 | 506722,744 |
| 651 | 2225930,648 | 506697,889 |
| 652 | 2225910,450 | 506699,900 |
| 653 | 2225901,879 | 506705,277 |
| 654 | 2225894,540 | 506697,009 |
| 655 | 2225881,623 | 506696,226 |
| 656 | 2225869,190 | 506699,170 |
| 657 | 2225864,080 | 506693,920 |
| 658 | 2225847,375 | 506699,553 |
| 659 | 2225848,745 | 506710,414 |
| 660 | 2225848,541 | 506715,768 |
| 661 | 2225836,486 | 506720,797 |
| 662 | 2225827,405 | 506712,865 |
| 663 | 2225811,853 | 506725,651 |
| 664 | 2225808,252 | 506737,352 |
| 665 | 2225784,846 | 506743,195 |
| 666 | 2225786,820 | 506757,780 |
| 667 | 2225782,750 | 506759,890 |
| 668 | 2225767,730 | 506755,490 |
| 669 | 2225755,150 | 506775,310 |
| 670 | 2225745,990 | 506782,220 |
| 671 | 2225708,330 | 506759,980 |
| 672 | 2225668,000 | 506735,370 |
| 673 | 2225633,310 | 506718,170 |
| 674 | 2225611,770 | 506707,300 |
| 675 | 2225581,312 | 506695,247 |
| 676 | 2225453,370 | 506638,783 |
| 677 | 2225464,350 | 506582,800 |
| 678 | 2225473,850 | 506555,700 |
| 679 | 2225470,080 | 506554,530 |
| 680 | 2225470,480 | 506552,540 |
| 681 | 2225309,220 | 506456,400 |
| 682 | 2225335,660 | 506308,720 |
| 683 | 2225316,000 | 506286,270 |
| 684 | 2225296,440 | 506262,730 |
| 685 | 2225271,620 | 506250,120 |
| 686 | 2225253,380 | 506224,330 |
| 687 | 2225230,600 | 506216,420 |
| 688 | 2225156,670 | 506196,560 |
| 689 | 2225094,550 | 506168,950 |
| 690 | 2225040,100 | 506165,710 |
| 691 | 2225022,460 | 506120,900 |
| 692 | 2225001,560 | 506117,340 |
| 693 | 2224995,260 | 506085,570 |
| 694 | 2224970,050 | 506085,300 |
| 695 | 2224973,410 | 506076,660 |
| 696 | 2224998,870 | 506068,700 |
| 697 | 2225007,720 | 506048,910 |
| 698 | 2224999,140 | 506027,030 |
| 699 | 2224968,250 | 506027,610 |
| 700 | 2224945,740 | 506039,770 |
| 701 | 2224838,210 | 505973,120 |
| 702 | 2224821,600 | 505944,810 |
| 703 | 2224809,580 | 505884,740 |
| 704 | 2224812,540 | 505756,690 |
| 705 | 2224786,610 | 505746,620 |
| 706 | 2224804,190 | 505645,280 |
| 707 | 2224814,840 | 505600,710 |
| 708 | 2224814,320 | 505579,670 |
| 709 | 2224807,540 | 505509,040 |
| 710 | 2224803,490 | 505481,660 |
| 711 | 2224790,580 | 505454,770 |
| 712 | 2224777,620 | 505426,400 |
| 713 | 2224764,670 | 505376,130 |
| 714 | 2224709,780 | 505269,120 |
| 715 | 2224712,560 | 505250,000 |
| 716 | 2224729,830 | 505235,510 |
| 717 | 2224748,950 | 505222,550 |
| 718 | 2224763,750 | 505218,230 |
| 719 | 2224770,840 | 505214,230 |
| 720 | 2224752,340 | 505191,720 |
| 721 | 2224715,640 | 505153,780 |
| 722 | 2224686,650 | 505121,100 |
| 723 | 2224673,390 | 505109,690 |
| 724 | 2224639,470 | 505126,950 |
| 725 | 2224579,330 | 505171,670 |
| 726 | 2224536,470 | 505162,420 |
| 727 | 2224493,920 | 505142,220 |
| 728 | 2224534,583 | 505229,261 |
| 729 | 2224546,826 | 505255,160 |
| 730 | 2224559,070 | 505269,758 |
| 731 | 2224585,440 | 505290,949 |
| 732 | 2224605,689 | 505314,494 |
| 733 | 2224618,874 | 505333,801 |
| 734 | 2224629,705 | 505366,764 |
| 735 | 2224635,356 | 505412,913 |
| 736 | 2224641,948 | 505445,876 |
| 737 | 2224661,255 | 505494,379 |
| 738 | 2224699,399 | 505591,385 |
| 739 | 2224701,753 | 505631,411 |
| 740 | 2224697,986 | 505673,322 |
| 741 | 2224691,393 | 505880,990 |
| 742 | 2224678,679 | 505994,477 |
| 743 | 2224667,848 | 506076,885 |
| 744 | 2224673,970 | 506104,668 |
| 745 | 2224804,410 | 506248,293 |
| 746 | 2224848,204 | 506312,807 |
| 747 | 2224846,791 | 506343,887 |
| 748 | 2224921,194 | 506372,612 |
| 749 | 2225098,724 | 506460,670 |
| 750 | 2225092,131 | 506498,343 |
| 751 | 2225247,529 | 506613,714 |
| 752 | 2225387,858 | 506706,482 |
| 753 | 2225577,161 | 506800,662 |
| 754 | 2225666,530 | 506854,529 |
| 755 | 2225696,949 | 506893,730 |
| 756 | 2225734,826 | 506950,295 |
| 757 | 2225757,709 | 506986,050 |
| 758 | 2225778,685 | 507045,286 |
| 759 | 2225763,781 | 507075,202 |
| 760 | 2225781,683 | 507138,583 |
| 761 | 2225762,446 | 507187,176 |
| 762 | 2225724,640 | 507231,542 |
| 763 | 2225680,384 | 507253,448 |
| 764 | 2225635,684 | 507258,118 |
| 765 | 2225611,777 | 507277,577 |
| 766 | 2225587,870 | 507332,507 |
| 767 | 2225590,428 | 507379,209 |
| 768 | 2225606,440 | 507416,126 |
| 769 | 2225607,997 | 507529,100 |
| 770 | 2225598,545 | 507590,035 |
| 771 | 2225586,647 | 507647,078 |
| 772 | 2225564,075 | 507706,122 |
| 773 | 2225548,729 | 507725,692 |
| 774 | 2225668,804 | 507760,911 |
| 775 | 2225905,720 | 507385,026 |
| 776 | 2226114,173 | 507394,235 |
| 777 | 2226102,652 | 507453,699 |
| 778 | 2226092,400 | 507489,749 |
| 779 | 2226078,256 | 507490,496 |
| 780 | 2226015,916 | 507636,503 |
| 781 | 2226018,377 | 507743,958 |
| 782 | 2226026,580 | 507798,095 |
| 783 | 2226038,364 | 507835,358 |
| 784 | 2226001,481 | 507866,972 |
| 785 | 2225954,801 | 507918,891 |
| 786 | 2225928,899 | 507947,963 |
| 787 | 2226002,255 | 507994,032 |
| 788 | 2226063,590 | 508041,050 |
| 789 | 2226083,395 | 508045,945 |
| 790 | 2226099,985 | 508038,711 |
| 791 | 2226104,940 | 507989,080 |
| 792 | 2226072,000 | 507952,820 |
| 793 | 2226103,580 | 507896,810 |
| 794 | 2226096,700 | 507868,073 |
| 795 | 2226117,708 | 507849,161 |
| 796 | 2226140,061 | 507838,479 |
| 797 | 2226134,594 | 507658,627 |
| 798 | 2226163,073 | 507654,352 |
| 799 | 2226188,555 | 507658,749 |
| 800 | 2226194,608 | 507645,891 |
| 801 | 2226197,004 | 507642,375 |
| 802 | 2226232,134 | 507590,815 |
| 803 | 2226250,257 | 507563,791 |
| 804 | 2226272,741 | 507573,890 |
| 805 | 2226276,761 | 507575,696 |
| 806 | 2226308,189 | 507589,813 |
| 807 | 2226331,429 | 507619,837 |
| 808 | 2226364,567 | 507608,825 |
| 809 | 2226390,919 | 507651,081 |
| 810 | 2226405,269 | 507646,300 |
| 811 | 2226413,850 | 507642,803 |
| 812 | 2226425,292 | 507638,672 |
| 813 | 2226438,641 | 507632,633 |
| 814 | 2226445,900 | 507631,020 |
| 815 | 2226471,758 | 507717,574 |
| 816 | 2226478,280 | 507722,212 |
| 817 | 2226527,580 | 507757,271 |
| 818 | 2226573,545 | 507792,793 |
| 819 | 2226576,503 | 507795,078 |
| 820 | 2226622,847 | 507825,662 |
| 821 | 2226600,180 | 507879,931 |
| 822 | 2226627,694 | 507888,562 |
| 823 | 2226665,052 | 507895,845 |
| 824 | 2226653,837 | 508023,485 |
| 825 | 2226738,477 | 508032,418 |
| 826 | 2226746,361 | 508052,336 |
| 827 | 2226795,326 | 508056,900 |
| 828 | 2226841,068 | 508021,978 |
| 829 | 2227297,474 | 507578,926 |
| 830 | 2227302,599 | 507561,352 |
| 831 | 2227283,373 | 507567,921 |
| 832 | 2227283,354 | 507567,928 |
| 833 | 2227281,158 | 507568,678 |
| 834 | 2227280,804 | 507568,799 |
| 835 | 2227254,901 | 507577,651 |
| 836 | 2227270,801 | 507617,050 |
| 837 | 2227286,400 | 507616,900 |
| 838 | 2227287,670 | 507612,480 |
| 839 | 2227297,474 | 507578,926 |
| 840 | 2227360,145 | 507613,123 |
| 841 | 2227357,325 | 507606,666 |
| 842 | 2227351,004 | 507580,983 |
| 843 | 2227334,386 | 507573,969 |
| 844 | 2227332,524 | 507574,507 |
| 845 | 2227305,707 | 507582,254 |
| 846 | 2227295,193 | 507612,424 |
| 847 | 2227306,630 | 507612,340 |
| 848 | 2227359,740 | 507613,340 |
| 849 | 2227360,145 | 507613,123 |

п. Луговое

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2223170,734 | 506077,230 |
| 2 | 2223263,255 | 505966,875 |
| 3 | 2223263,329 | 505966,955 |
| 4 | 2223263,534 | 505966,542 |
| 5 | 2223289,934 | 505913,382 |
| 6 | 2223408,657 | 505989,765 |
| 7 | 2223422,406 | 505993,267 |
| 8 | 2223432,836 | 505991,405 |
| 9 | 2223443,671 | 505983,433 |
| 10 | 2223454,443 | 505962,849 |
| 11 | 2223469,120 | 505914,979 |
| 12 | 2223478,548 | 505878,809 |
| 13 | 2223478,088 | 505875,028 |
| 14 | 2223478,424 | 505873,954 |
| 15 | 2223477,851 | 505873,082 |
| 16 | 2223471,809 | 505823,455 |
| 17 | 2223479,992 | 505804,202 |
| 18 | 2223486,249 | 505781,097 |
| 19 | 2223480,955 | 505733,445 |
| 20 | 2223452,856 | 505647,105 |
| 21 | 2223479,571 | 505626,888 |
| 22 | 2223403,038 | 505538,442 |
| 23 | 2223373,435 | 505504,508 |
| 24 | 2223348,526 | 505454,328 |
| 25 | 2223318,563 | 505381,766 |
| 26 | 2223284,628 | 505324,727 |
| 27 | 2223256,470 | 505333,753 |
| 28 | 2223176,327 | 505357,218 |
| 29 | 2223048,892 | 505460,104 |
| 30 | 2222937,342 | 505530,861 |
| 31 | 2222982,828 | 505599,452 |
| 32 | 2223024,705 | 505670,931 |
| 33 | 2223061,527 | 505746,020 |
| 34 | 2223096,906 | 505790,423 |
| 35 | 2223130,840 | 505823,275 |
| 36 | 2223146,069 | 505839,790 |
| 37 | 2223135,778 | 505852,139 |
| 38 | 2223127,030 | 505871,094 |
| 39 | 2223119,740 | 505993,568 |
| 40 | 2223117,140 | 506037,680 |
| 41 | 2223117,034 | 506039,470 |
| 42 | 2223116,699 | 506045,157 |
| 43 | 2223115,297 | 506068,945 |
| 44 | 2223115,942 | 506069,042 |
| 45 | 2223170,734 | 506077,230 |
| 46 | 2222831,813 | 504934,294 |
| 47 | 2222892,461 | 504914,077 |
| 48 | 2222931,180 | 504918,433 |
| 49 | 2222967,641 | 504908,686 |
| 50 | 2223018,182 | 504883,416 |
| 51 | 2223084,921 | 504848,204 |
| 52 | 2223163,306 | 504798,940 |
| 53 | 2223193,599 | 504797,699 |
| 54 | 2223239,249 | 504737,251 |
| 55 | 2223212,649 | 504653,601 |
| 56 | 2223236,351 | 504604,051 |
| 57 | 2223231,283 | 504589,443 |
| 58 | 2223241,994 | 504578,183 |
| 59 | 2223331,844 | 504479,989 |
| 60 | 2223319,650 | 504385,005 |
| 61 | 2223234,293 | 504372,169 |
| 62 | 2223217,254 | 504287,083 |
| 63 | 2223203,407 | 504297,221 |
| 64 | 2223201,739 | 504351,595 |
| 65 | 2223175,386 | 504413,975 |
| 66 | 2223108,002 | 504475,133 |
| 67 | 2223053,517 | 504465,014 |
| 68 | 2223033,835 | 504483,472 |
| 69 | 2223027,608 | 504512,272 |
| 70 | 2223012,263 | 504517,831 |
| 71 | 2222994,250 | 504508,936 |
| 72 | 2222963,894 | 504530,063 |
| 73 | 2222950,217 | 504528,061 |
| 74 | 2222907,864 | 504519,379 |
| 75 | 2222874,652 | 504515,047 |
| 76 | 2222832,294 | 504516,010 |
| 77 | 2222815,447 | 504541,521 |
| 78 | 2222753,354 | 504580,509 |
| 79 | 2222733,138 | 504655,117 |
| 80 | 2222711,959 | 504701,325 |
| 81 | 2222690,299 | 504705,657 |
| 82 | 2222653,717 | 504694,105 |
| 83 | 2222633,501 | 504702,769 |
| 84 | 2222622,430 | 504738,870 |
| 85 | 2222716,291 | 504892,417 |
| 86 | 2222756,242 | 504930,443 |
| 87 | 2222831,813 | 504934,294 |
| 88 | 2222521,865 | 504676,711 |
| 89 | 2222539,960 | 504672,189 |
| 90 | 2222579,370 | 504672,571 |
| 91 | 2222596,972 | 504673,244 |
| 92 | 2222598,057 | 504673,286 |
| 93 | 2222644,473 | 504675,063 |
| 94 | 2222651,946 | 504653,177 |
| 95 | 2222651,582 | 504635,432 |
| 96 | 2222645,887 | 504621,194 |
| 97 | 2222648,138 | 504598,479 |
| 98 | 2222659,271 | 504578,981 |
| 99 | 2222634,386 | 504514,234 |
| 100 | 2222608,626 | 504448,179 |
| 101 | 2222597,122 | 504420,669 |
| 102 | 2222528,399 | 504444,500 |
| 103 | 2222469,186 | 504471,503 |
| 104 | 2222482,500 | 504518,000 |
| 105 | 2222489,899 | 504553,000 |
| 106 | 2222483,662 | 504558,103 |
| 107 | 2222492,496 | 504621,040 |
| 108 | 2222496,668 | 504636,521 |
| 109 | 2222515,831 | 504670,996 |
| 110 | 2222521,865 | 504676,711 |
| 111 | 2220583,946 | 504366,496 |
| 112 | 2220559,758 | 504345,041 |
| 113 | 2220548,449 | 504359,009 |
| 114 | 2220274,508 | 504209,440 |
| 115 | 2220092,683 | 504110,488 |
| 116 | 2220002,642 | 504182,399 |
| 117 | 2220003,279 | 504204,187 |
| 118 | 2220012,603 | 504273,388 |
| 119 | 2220024,686 | 504294,305 |
| 120 | 2220036,826 | 504314,979 |
| 121 | 2220081,287 | 504321,472 |
| 122 | 2220102,525 | 504377,006 |
| 123 | 2220186,787 | 504416,640 |
| 124 | 2220286,026 | 504466,953 |
| 125 | 2220440,488 | 504547,061 |
| 126 | 2220516,801 | 504549,984 |
| 127 | 2220536,853 | 504495,416 |
| 128 | 2220583,946 | 504366,496 |

п. Пески

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2221808,652 | 494937,575 |
| 2 | 2222005,600 | 494719,919 |
| 3 | 2222005,780 | 494720,260 |
| 4 | 2222007,280 | 494744,160 |
| 5 | 2222063,571 | 494739,091 |
| 6 | 2222064,090 | 494739,044 |
| 7 | 2222072,900 | 494738,250 |
| 8 | 2222079,019 | 494737,676 |
| 9 | 2222079,830 | 494737,600 |
| 10 | 2222079,851 | 494737,598 |
| 11 | 2222084,004 | 494737,215 |
| 12 | 2222112,780 | 494734,560 |
| 13 | 2222126,817 | 494716,149 |
| 14 | 2222127,394 | 494715,392 |
| 15 | 2222144,200 | 494693,350 |
| 16 | 2222166,547 | 494664,109 |
| 17 | 2222169,621 | 494660,087 |
| 18 | 2222172,400 | 494656,450 |
| 19 | 2222177,019 | 494650,404 |
| 20 | 2222177,213 | 494650,151 |
| 21 | 2222201,700 | 494618,100 |
| 22 | 2222226,900 | 494585,100 |
| 23 | 2222252,550 | 494551,500 |
| 24 | 2222274,330 | 494522,850 |
| 25 | 2222274,333 | 494522,847 |
| 26 | 2222275,771 | 494520,969 |
| 27 | 2222275,900 | 494520,800 |
| 28 | 2222276,161 | 494519,590 |
| 29 | 2222276,450 | 494518,250 |
| 30 | 2222282,330 | 494489,650 |
| 31 | 2222282,331 | 494489,645 |
| 32 | 2222288,950 | 494457,300 |
| 33 | 2222269,000 | 494396,900 |
| 34 | 2222209,550 | 494329,800 |
| 35 | 2222182,080 | 494276,950 |
| 36 | 2222180,750 | 494216,030 |
| 37 | 2222180,400 | 494199,400 |
| 38 | 2222180,651 | 494199,338 |
| 39 | 2222014,739 | 494050,641 |
| 40 | 2221951,410 | 493977,400 |
| 41 | 2221881,232 | 493896,231 |
| 42 | 2221855,591 | 493920,150 |
| 43 | 2221870,021 | 493941,871 |
| 44 | 2221852,059 | 493953,659 |
| 45 | 2221825,327 | 493960,406 |
| 46 | 2221825,374 | 493961,822 |
| 47 | 2221828,164 | 493966,941 |
| 48 | 2221831,478 | 493989,227 |
| 49 | 2221826,860 | 494011,925 |
| 50 | 2221823,926 | 494024,637 |
| 51 | 2221826,513 | 494047,784 |
| 52 | 2221828,975 | 494053,746 |
| 53 | 2221832,834 | 494071,522 |
| 54 | 2221840,496 | 494090,006 |
| 55 | 2221848,838 | 494105,568 |
| 56 | 2221859,449 | 494123,849 |
| 57 | 2221862,655 | 494134,248 |
| 58 | 2221872,495 | 494145,244 |
| 59 | 2221874,947 | 494155,499 |
| 60 | 2221866,302 | 494160,239 |
| 61 | 2221853,915 | 494160,891 |
| 62 | 2221845,766 | 494161,543 |
| 63 | 2221837,617 | 494160,565 |
| 64 | 2221829,142 | 494166,758 |
| 65 | 2221818,059 | 494174,255 |
| 66 | 2221810,236 | 494184,686 |
| 67 | 2221806,324 | 494196,747 |
| 68 | 2221808,606 | 494209,786 |
| 69 | 2221812,843 | 494226,084 |
| 70 | 2221821,970 | 494232,277 |
| 71 | 2221834,031 | 494254,769 |
| 72 | 2221842,180 | 494265,852 |
| 73 | 2221853,263 | 494272,697 |
| 74 | 2221863,042 | 494279,542 |
| 75 | 2221866,628 | 494294,537 |
| 76 | 2221873,799 | 494299,426 |
| 77 | 2221878,362 | 494299,100 |
| 78 | 2221884,556 | 494295,514 |
| 79 | 2221889,771 | 494291,277 |
| 80 | 2221892,705 | 494284,758 |
| 81 | 2221898,246 | 494279,216 |
| 82 | 2221904,766 | 494273,675 |
| 83 | 2221910,633 | 494274,327 |
| 84 | 2221915,848 | 494276,608 |
| 85 | 2221920,086 | 494281,498 |
| 86 | 2221923,020 | 494288,995 |
| 87 | 2221933,829 | 494295,666 |
| 88 | 2221942,640 | 494296,235 |
| 89 | 2221953,913 | 494302,766 |
| 90 | 2221962,540 | 494309,214 |
| 91 | 2221971,892 | 494320,688 |
| 92 | 2221978,994 | 494328,854 |
| 93 | 2221980,538 | 494335,965 |
| 94 | 2221979,196 | 494369,470 |
| 95 | 2221977,285 | 494374,119 |
| 96 | 2221976,504 | 494389,691 |
| 97 | 2221980,050 | 494398,629 |
| 98 | 2221986,583 | 494406,189 |
| 99 | 2221995,255 | 494411,168 |
| 100 | 2222004,525 | 494415,871 |
| 101 | 2222014,018 | 494419,557 |
| 102 | 2222014,085 | 494419,384 |
| 103 | 2222022,574 | 494430,242 |
| 104 | 2222026,791 | 494436,554 |
| 105 | 2222030,760 | 494441,385 |
| 106 | 2222031,578 | 494452,887 |
| 107 | 2222030,962 | 494491,417 |
| 108 | 2222033,314 | 494500,907 |
| 109 | 2222036,208 | 494511,886 |
| 110 | 2222037,954 | 494521,945 |
| 111 | 2222040,903 | 494531,159 |
| 112 | 2222041,656 | 494544,719 |
| 113 | 2222042,253 | 494553,860 |
| 114 | 2222039,745 | 494558,785 |
| 115 | 2222038,854 | 494568,468 |
| 116 | 2222033,562 | 494573,267 |
| 117 | 2222034,821 | 494584,527 |
| 118 | 2222032,202 | 494592,979 |
| 119 | 2222027,250 | 494600,770 |
| 120 | 2222019,110 | 494606,990 |
| 121 | 2222010,033 | 494614,947 |
| 122 | 2222001,672 | 494618,806 |
| 123 | 2221990,749 | 494619,937 |
| 124 | 2221980,147 | 494620,195 |
| 125 | 2221971,400 | 494617,569 |
| 126 | 2221963,214 | 494615,842 |
| 127 | 2221956,820 | 494613,289 |
| 128 | 2221949,451 | 494613,683 |
| 129 | 2221963,796 | 494640,807 |
| 130 | 2221917,065 | 494656,379 |
| 131 | 2221878,952 | 494654,685 |
| 132 | 2221861,165 | 494678,824 |
| 133 | 2221730,731 | 494735,148 |
| 134 | 2221808,652 | 494937,575 |
| 135 | 2220859,280 | 494603,810 |
| 136 | 2220844,280 | 494545,310 |
| 137 | 2220806,780 | 494398,120 |
| 138 | 2220727,280 | 494395,620 |
| 139 | 2220608,780 | 494475,070 |
| 140 | 2220563,780 | 494476,170 |
| 141 | 2220450,780 | 494418,470 |
| 142 | 2220406,968 | 494375,910 |
| 143 | 2220366,350 | 494383,668 |
| 144 | 2220317,510 | 494410,368 |
| 145 | 2220185,900 | 494536,938 |
| 146 | 2220124,870 | 494600,638 |
| 147 | 2220114,960 | 494609,104 |
| 148 | 2220114,529 | 494609,471 |
| 149 | 2220099,958 | 494621,919 |
| 150 | 2220166,237 | 494645,897 |
| 151 | 2220475,280 | 494713,410 |
| 152 | 2220497,986 | 494680,297 |
| 153 | 2220499,280 | 494678,410 |
| 154 | 2220524,280 | 494641,260 |
| 155 | 2220527,280 | 494636,910 |
| 156 | 2220529,543 | 494635,429 |
| 157 | 2220635,280 | 494566,210 |
| 158 | 2220811,280 | 494732,660 |
| 159 | 2220859,280 | 494603,810 |
| 160 | 2222325,780 | 494159,120 |
| 161 | 2222333,280 | 494122,920 |
| 162 | 2222311,780 | 494117,720 |
| 163 | 2222301,651 | 494113,949 |
| 164 | 2222299,649 | 494094,898 |
| 165 | 2222249,851 | 494099,900 |
| 166 | 2222252,399 | 494127,350 |
| 167 | 2222266,190 | 494126,241 |
| 168 | 2222265,280 | 494148,970 |
| 169 | 2222299,280 | 494156,920 |
| 170 | 2222318,428 | 494158,510 |
| 171 | 2222319,593 | 494158,606 |
| 172 | 2222325,780 | 494159,120 |

п. Пятиречье

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2232522,474 | 507359,915 |
| 2 | 2232496,280 | 507331,220 |
| 3 | 2232457,900 | 507360,290 |
| 4 | 2232458,110 | 507369,680 |
| 5 | 2232482,229 | 507397,129 |
| 6 | 2232506,930 | 507375,906 |
| 7 | 2232514,108 | 507369,738 |
| 8 | 2232518,929 | 507365,596 |
| 9 | 2232522,839 | 507362,237 |
| 10 | 2232522,474 | 507359,915 |
| 11 | 2232627,170 | 507194,260 |
| 12 | 2232618,030 | 507192,040 |
| 13 | 2232608,610 | 507192,310 |
| 14 | 2232601,150 | 507194,530 |
| 15 | 2232592,270 | 507199,240 |
| 16 | 2232581,700 | 507210,960 |
| 17 | 2232575,310 | 507221,710 |
| 18 | 2232571,400 | 507231,740 |
| 19 | 2232569,440 | 507240,620 |
| 20 | 2232572,290 | 507248,350 |
| 21 | 2232579,750 | 507260,610 |
| 22 | 2232598,709 | 507280,180 |
| 23 | 2232598,923 | 507279,897 |
| 24 | 2232631,628 | 507236,885 |
| 25 | 2232632,705 | 507235,467 |
| 26 | 2232645,996 | 507217,987 |
| 27 | 2232646,610 | 507217,180 |
| 28 | 2232642,180 | 507210,070 |
| 29 | 2232627,170 | 507194,260 |
| 30 | 2232563,010 | 507225,750 |
| 31 | 2232550,990 | 507217,480 |
| 32 | 2232542,260 | 507231,240 |
| 33 | 2232524,780 | 507235,160 |
| 34 | 2232514,170 | 507240,920 |
| 35 | 2232536,040 | 507251,330 |
| 36 | 2232543,850 | 507263,160 |
| 37 | 2232551,253 | 507248,705 |
| 38 | 2232551,589 | 507248,049 |
| 39 | 2232563,010 | 507225,750 |
| 40 | 2232502,030 | 507187,410 |
| 41 | 2232476,680 | 507168,170 |
| 42 | 2232458,440 | 507187,570 |
| 43 | 2232469,620 | 507195,790 |
| 44 | 2232471,570 | 507200,790 |
| 45 | 2232470,550 | 507203,960 |
| 46 | 2232467,870 | 507209,780 |
| 47 | 2232482,481 | 507224,808 |
| 48 | 2232490,205 | 507231,790 |
| 49 | 2232502,660 | 507241,080 |
| 50 | 2232512,240 | 507237,270 |
| 51 | 2232522,600 | 507224,430 |
| 52 | 2232545,530 | 507213,180 |
| 53 | 2232510,140 | 507195,890 |
| 54 | 2232502,030 | 507187,410 |
| 55 | 2235163,908 | 506394,507 |
| 56 | 2234725,970 | 506368,501 |
| 57 | 2234725,970 | 506935,212 |
| 58 | 2234816,987 | 507019,360 |
| 59 | 2235212,052 | 507029,645 |
| 60 | 2235205,893 | 507001,035 |
| 61 | 2235202,001 | 506998,648 |
| 62 | 2235164,195 | 506975,461 |
| 63 | 2235110,711 | 506937,321 |
| 64 | 2235058,449 | 506923,532 |
| 65 | 2235022,755 | 506898,180 |
| 66 | 2235014,625 | 506894,986 |
| 67 | 2234993,001 | 506890,661 |
| 68 | 2234964,453 | 506886,583 |
| 69 | 2234961,734 | 506875,707 |
| 70 | 2234965,793 | 506864,207 |
| 71 | 2234968,531 | 506862,113 |
| 72 | 2234975,328 | 506849,878 |
| 73 | 2234973,969 | 506837,643 |
| 74 | 2234954,937 | 506821,330 |
| 75 | 2234934,145 | 506814,646 |
| 76 | 2234922,310 | 506777,827 |
| 77 | 2234926,388 | 506739,763 |
| 78 | 2234937,264 | 506679,948 |
| 79 | 2234937,779 | 506679,573 |
| 80 | 2234936,579 | 506674,678 |
| 81 | 2234963,711 | 506586,501 |
| 82 | 2235013,971 | 506533,350 |
| 83 | 2235037,581 | 506520,458 |
| 84 | 2235040,581 | 506516,815 |
| 85 | 2235043,191 | 506502,462 |
| 86 | 2235031,762 | 506479,309 |
| 87 | 2235050,999 | 506449,509 |
| 88 | 2235079,798 | 506434,164 |
| 89 | 2235114,412 | 506414,791 |
| 90 | 2235149,518 | 506408,033 |
| 91 | 2235163,908 | 506394,507 |
| 92 | 2232834,884 | 506652,668 |
| 93 | 2232814,900 | 506633,750 |
| 94 | 2232791,100 | 506663,150 |
| 95 | 2232814,350 | 506684,250 |
| 96 | 2232801,600 | 506699,200 |
| 97 | 2232820,000 | 506718,250 |
| 98 | 2232849,050 | 506688,100 |
| 99 | 2232827,700 | 506668,650 |
| 100 | 2232838,350 | 506655,950 |
| 101 | 2232834,884 | 506652,668 |
| 102 | 2234342,690 | 506622,610 |
| 103 | 2234317,340 | 506616,790 |
| 104 | 2234310,550 | 506644,080 |
| 105 | 2234308,970 | 506666,880 |
| 106 | 2234329,230 | 506677,190 |
| 107 | 2234356,150 | 506679,980 |
| 108 | 2234357,352 | 506665,903 |
| 109 | 2234357,562 | 506663,447 |
| 110 | 2234358,450 | 506653,050 |
| 111 | 2234364,150 | 506643,470 |
| 112 | 2234366,100 | 506629,640 |
| 113 | 2234342,690 | 506622,610 |
| 114 | 2234457,310 | 506595,940 |
| 115 | 2234442,860 | 506587,540 |
| 116 | 2234433,300 | 506615,060 |
| 117 | 2234433,600 | 506627,250 |
| 118 | 2234469,272 | 506637,178 |
| 119 | 2234470,230 | 506637,445 |
| 120 | 2234491,590 | 506643,390 |
| 121 | 2234492,170 | 506607,250 |
| 122 | 2234457,310 | 506595,940 |
| 123 | 2232376,560 | 506516,190 |
| 124 | 2232338,370 | 506507,050 |
| 125 | 2232340,630 | 506536,200 |
| 126 | 2232356,610 | 506536,920 |
| 127 | 2232358,450 | 506553,890 |
| 128 | 2232372,130 | 506575,820 |
| 129 | 2232400,110 | 506575,390 |
| 130 | 2232397,423 | 506551,755 |
| 131 | 2232397,366 | 506551,261 |
| 132 | 2232393,870 | 506520,510 |
| 133 | 2232376,560 | 506516,190 |
| 134 | 2234221,270 | 506495,100 |
| 135 | 2234198,130 | 506481,530 |
| 136 | 2234181,830 | 506512,540 |
| 137 | 2234180,570 | 506519,150 |
| 138 | 2234216,140 | 506540,010 |
| 139 | 2234254,790 | 506558,360 |
| 140 | 2234258,310 | 506544,370 |
| 141 | 2234259,444 | 506539,861 |
| 142 | 2234259,904 | 506538,029 |
| 143 | 2234264,480 | 506519,830 |
| 144 | 2234221,270 | 506495,100 |
| 145 | 2232289,848 | 506429,368 |
| 146 | 2232287,753 | 506427,840 |
| 147 | 2232282,280 | 506423,850 |
| 148 | 2232268,870 | 506413,440 |
| 149 | 2232257,540 | 506404,300 |
| 150 | 2232260,040 | 506403,320 |
| 151 | 2232241,925 | 506374,029 |
| 152 | 2232239,899 | 506370,160 |
| 153 | 2232216,651 | 506325,740 |
| 154 | 2232190,201 | 506302,349 |
| 155 | 2232186,794 | 506302,885 |
| 156 | 2232179,700 | 506304,000 |
| 157 | 2232169,150 | 506308,550 |
| 158 | 2232166,394 | 506310,850 |
| 159 | 2232162,520 | 506314,071 |
| 160 | 2232150,129 | 506324,293 |
| 161 | 2232142,050 | 506330,950 |
| 162 | 2232134,027 | 506334,494 |
| 163 | 2232105,165 | 506347,243 |
| 164 | 2232105,169 | 506347,251 |
| 165 | 2232091,329 | 506350,614 |
| 166 | 2231999,874 | 506147,970 |
| 167 | 2232009,501 | 506132,567 |
| 168 | 2232022,497 | 506108,018 |
| 169 | 2232022,016 | 506095,985 |
| 170 | 2231988,322 | 506015,601 |
| 171 | 2231999,580 | 505973,591 |
| 172 | 2231864,698 | 505661,148 |
| 173 | 2231884,193 | 505647,911 |
| 174 | 2231830,764 | 505532,871 |
| 175 | 2231842,316 | 505524,688 |
| 176 | 2231772,040 | 505371,622 |
| 177 | 2231667,753 | 505415,812 |
| 178 | 2231643,290 | 505372,896 |
| 179 | 2231646,526 | 505369,563 |
| 180 | 2231684,511 | 505344,699 |
| 181 | 2231717,618 | 505327,125 |
| 182 | 2231766,668 | 505305,395 |
| 183 | 2231768,530 | 505304,441 |
| 184 | 2231848,420 | 505266,129 |
| 185 | 2231937,771 | 505212,932 |
| 186 | 2231939,458 | 505192,643 |
| 187 | 2232156,514 | 505060,165 |
| 188 | 2232166,958 | 505042,563 |
| 189 | 2232278,374 | 504969,280 |
| 190 | 2232280,806 | 504922,145 |
| 191 | 2232387,001 | 504849,006 |
| 192 | 2232346,092 | 504816,998 |
| 193 | 2232390,487 | 504821,653 |
| 194 | 2232390,490 | 504821,666 |
| 195 | 2232419,731 | 504819,500 |
| 196 | 2232435,435 | 504813,814 |
| 197 | 2232453,846 | 504791,342 |
| 198 | 2232474,965 | 504755,331 |
| 199 | 2232495,650 | 504752,400 |
| 200 | 2232517,950 | 504749,500 |
| 201 | 2232517,871 | 504744,790 |
| 202 | 2232521,839 | 504743,494 |
| 203 | 2232583,899 | 504742,599 |
| 204 | 2232633,948 | 504737,380 |
| 205 | 2232634,681 | 504737,349 |
| 206 | 2232643,571 | 504735,539 |
| 207 | 2232663,892 | 504723,870 |
| 208 | 2232689,760 | 504709,009 |
| 209 | 2232716,101 | 504693,879 |
| 210 | 2232749,030 | 504669,166 |
| 211 | 2232786,750 | 504652,100 |
| 212 | 2232813,250 | 504641,400 |
| 213 | 2232828,850 | 504638,400 |
| 214 | 2232868,889 | 504636,927 |
| 215 | 2232905,471 | 504643,185 |
| 216 | 2232940,127 | 504659,069 |
| 217 | 2232948,653 | 504733,726 |
| 218 | 2232953,940 | 504808,059 |
| 219 | 2232969,841 | 504818,052 |
| 220 | 2232969,841 | 504818,049 |
| 221 | 2233002,510 | 504838,590 |
| 222 | 2233009,569 | 504843,031 |
| 223 | 2233028,361 | 504849,300 |
| 224 | 2233052,882 | 504831,838 |
| 225 | 2233071,771 | 504801,049 |
| 226 | 2233113,470 | 504774,029 |
| 227 | 2233139,951 | 504756,872 |
| 228 | 2233173,180 | 504743,869 |
| 229 | 2233189,319 | 504737,548 |
| 230 | 2233189,319 | 504737,545 |
| 231 | 2233232,649 | 504720,601 |
| 232 | 2233337,518 | 504692,567 |
| 233 | 2233320,731 | 504651,413 |
| 234 | 2233194,862 | 504655,732 |
| 235 | 2233142,639 | 504647,430 |
| 236 | 2233132,768 | 504645,854 |
| 237 | 2233132,769 | 504645,848 |
| 238 | 2233081,932 | 504641,830 |
| 239 | 2233066,710 | 504647,031 |
| 240 | 2233018,561 | 504663,481 |
| 241 | 2233001,055 | 504662,533 |
| 242 | 2233000,738 | 504649,993 |
| 243 | 2233004,709 | 504603,423 |
| 244 | 2232975,107 | 504594,759 |
| 245 | 2232978,356 | 504561,908 |
| 246 | 2232873,303 | 504550,355 |
| 247 | 2232873,167 | 504554,985 |
| 248 | 2232701,674 | 504556,750 |
| 249 | 2232654,527 | 504568,536 |
| 250 | 2232665,980 | 504639,034 |
| 251 | 2232665,724 | 504639,064 |
| 252 | 2232542,636 | 504635,730 |
| 253 | 2232543,450 | 504614,950 |
| 254 | 2232477,202 | 504621,401 |
| 255 | 2232477,462 | 504634,916 |
| 256 | 2232390,561 | 504638,007 |
| 257 | 2232365,111 | 504634,758 |
| 258 | 2232289,841 | 504632,051 |
| 259 | 2232239,752 | 504630,155 |
| 260 | 2232230,546 | 504625,553 |
| 261 | 2232221,341 | 504634,217 |
| 262 | 2232187,767 | 504644,235 |
| 263 | 2232128,201 | 504649,379 |
| 264 | 2232093,816 | 504654,252 |
| 265 | 2232082,985 | 504658,584 |
| 266 | 2232073,780 | 504674,288 |
| 267 | 2232084,339 | 504733,312 |
| 268 | 2232091,108 | 504759,034 |
| 269 | 2232094,899 | 504773,384 |
| 270 | 2232056,722 | 504776,904 |
| 271 | 2232026,398 | 504779,340 |
| 272 | 2232002,572 | 504785,839 |
| 273 | 2231990,388 | 504795,315 |
| 274 | 2231959,793 | 504776,091 |
| 275 | 2231935,966 | 504771,218 |
| 276 | 2231876,130 | 504784,756 |
| 277 | 2231822,791 | 504795,315 |
| 278 | 2231768,370 | 504795,586 |
| 279 | 2231741,295 | 504786,380 |
| 280 | 2231722,071 | 504764,449 |
| 281 | 2231702,848 | 504701,363 |
| 282 | 2231680,375 | 504646,942 |
| 283 | 2231667,920 | 504624,470 |
| 284 | 2231648,155 | 504600,914 |
| 285 | 2231604,564 | 504569,236 |
| 286 | 2231554,475 | 504502,630 |
| 287 | 2231507,634 | 504443,065 |
| 288 | 2231460,252 | 504376,730 |
| 289 | 2231463,502 | 504274,115 |
| 290 | 2231467,021 | 504254,350 |
| 291 | 2231480,566 | 504240,792 |
| 292 | 2231470,300 | 504237,380 |
| 293 | 2231461,340 | 504240,640 |
| 294 | 2231457,570 | 504243,820 |
| 295 | 2231453,450 | 504247,830 |
| 296 | 2231444,740 | 504255,580 |
| 297 | 2231443,740 | 504256,470 |
| 298 | 2231436,610 | 504259,840 |
| 299 | 2231431,430 | 504258,310 |
| 300 | 2231426,840 | 504257,840 |
| 301 | 2231423,660 | 504255,130 |
| 302 | 2231422,840 | 504247,360 |
| 303 | 2231426,260 | 504242,290 |
| 304 | 2231426,130 | 504237,580 |
| 305 | 2231428,790 | 504232,750 |
| 306 | 2231430,600 | 504229,460 |
| 307 | 2231432,610 | 504225,810 |
| 308 | 2231435,140 | 504220,150 |
| 309 | 2231437,600 | 504207,790 |
| 310 | 2231398,650 | 504201,020 |
| 311 | 2231304,499 | 504233,950 |
| 312 | 2231261,350 | 504252,400 |
| 313 | 2231258,024 | 504247,675 |
| 314 | 2231258,017 | 504247,653 |
| 315 | 2231254,340 | 504229,220 |
| 316 | 2231227,690 | 504230,310 |
| 317 | 2231183,740 | 504260,060 |
| 318 | 2231178,782 | 504269,716 |
| 319 | 2231189,383 | 504273,164 |
| 320 | 2231205,235 | 504279,955 |
| 321 | 2231202,869 | 504281,994 |
| 322 | 2231214,167 | 504283,782 |
| 323 | 2231223,876 | 504287,942 |
| 324 | 2231253,710 | 504300,725 |
| 325 | 2231285,179 | 504312,682 |
| 326 | 2231316,581 | 504330,761 |
| 327 | 2231324,431 | 504360,617 |
| 328 | 2231322,765 | 504390,115 |
| 329 | 2231323,003 | 504416,046 |
| 330 | 2231340,132 | 504433,412 |
| 331 | 2231342,524 | 504446,426 |
| 332 | 2231342,655 | 504447,143 |
| 333 | 2231346,078 | 504465,765 |
| 334 | 2231344,651 | 504481,942 |
| 335 | 2231345,648 | 504498,946 |
| 336 | 2231346,078 | 504539,749 |
| 337 | 2231300,641 | 504550,930 |
| 338 | 2231268,049 | 504589,707 |
| 339 | 2231266,860 | 504599,698 |
| 340 | 2231279,470 | 504616,113 |
| 341 | 2231282,561 | 504673,950 |
| 342 | 2231281,413 | 504693,758 |
| 343 | 2231281,017 | 504700,594 |
| 344 | 2231253,777 | 504721,528 |
| 345 | 2231256,632 | 504745,318 |
| 346 | 2231256,632 | 504772,437 |
| 347 | 2231250,448 | 504816,685 |
| 348 | 2231249,023 | 504817,381 |
| 349 | 2231229,987 | 504826,677 |
| 350 | 2231223,403 | 504871,877 |
| 351 | 2231218,352 | 504886,893 |
| 352 | 2231217,377 | 504889,792 |
| 353 | 2231212,361 | 504904,706 |
| 354 | 2231207,671 | 504918,645 |
| 355 | 2231194,548 | 504940,338 |
| 356 | 2231191,133 | 504945,982 |
| 357 | 2231211,206 | 504964,457 |
| 358 | 2231231,180 | 505011,940 |
| 359 | 2231229,884 | 505026,410 |
| 360 | 2231228,560 | 505041,200 |
| 361 | 2231242,600 | 505067,840 |
| 362 | 2231246,400 | 505095,440 |
| 363 | 2231253,300 | 505127,550 |
| 364 | 2231255,920 | 505156,340 |
| 365 | 2231327,970 | 505191,930 |
| 366 | 2231331,915 | 505246,153 |
| 367 | 2231336,550 | 505249,600 |
| 368 | 2231335,050 | 505263,850 |
| 369 | 2231402,867 | 505272,785 |
| 370 | 2231428,121 | 505276,112 |
| 371 | 2231461,050 | 505280,450 |
| 372 | 2231404,950 | 505429,450 |
| 373 | 2231404,950 | 505442,350 |
| 374 | 2231412,950 | 505450,900 |
| 375 | 2231419,700 | 505455,750 |
| 376 | 2231420,300 | 505459,950 |
| 377 | 2231366,750 | 505460,550 |
| 378 | 2231320,750 | 505449,450 |
| 379 | 2231294,450 | 505449,300 |
| 380 | 2231210,470 | 505492,971 |
| 381 | 2231209,550 | 505493,450 |
| 382 | 2231186,700 | 505473,700 |
| 383 | 2231150,700 | 505463,800 |
| 384 | 2231125,950 | 505472,650 |
| 385 | 2231109,100 | 505494,700 |
| 386 | 2231109,050 | 505521,300 |
| 387 | 2231127,150 | 505546,650 |
| 388 | 2231128,100 | 505580,850 |
| 389 | 2231122,300 | 505599,600 |
| 390 | 2231110,850 | 505619,650 |
| 391 | 2231098,200 | 505626,400 |
| 392 | 2231129,950 | 505633,900 |
| 393 | 2231141,940 | 505637,900 |
| 394 | 2231159,072 | 505637,729 |
| 395 | 2231164,382 | 505637,676 |
| 396 | 2231183,960 | 505637,480 |
| 397 | 2231187,094 | 505640,292 |
| 398 | 2231187,791 | 505640,918 |
| 399 | 2231202,770 | 505654,360 |
| 400 | 2231228,920 | 505671,730 |
| 401 | 2231238,190 | 505665,550 |
| 402 | 2231256,990 | 505675,780 |
| 403 | 2231285,520 | 505699,210 |
| 404 | 2231291,930 | 505713,780 |
| 405 | 2231305,080 | 505722,930 |
| 406 | 2231334,760 | 505721,940 |
| 407 | 2231384,620 | 505710,870 |
| 408 | 2231384,845 | 505711,252 |
| 409 | 2231429,460 | 505786,870 |
| 410 | 2231484,708 | 505904,115 |
| 411 | 2231485,489 | 505905,772 |
| 412 | 2231501,990 | 505940,790 |
| 413 | 2231524,120 | 505958,470 |
| 414 | 2231557,260 | 505982,050 |
| 415 | 2231578,010 | 505977,700 |
| 416 | 2231589,390 | 505949,130 |
| 417 | 2231574,160 | 505894,980 |
| 418 | 2231522,560 | 505734,970 |
| 419 | 2231512,740 | 505703,620 |
| 420 | 2231511,300 | 505668,880 |
| 421 | 2231515,100 | 505615,590 |
| 422 | 2231518,910 | 505587,040 |
| 423 | 2231516,615 | 505581,160 |
| 424 | 2231510,980 | 505566,720 |
| 425 | 2231513,200 | 505562,900 |
| 426 | 2231537,700 | 505553,620 |
| 427 | 2231542,700 | 505573,600 |
| 428 | 2231575,520 | 505566,230 |
| 429 | 2231595,750 | 505562,660 |
| 430 | 2231613,590 | 505562,900 |
| 431 | 2231641,190 | 505570,750 |
| 432 | 2231653,320 | 505578,360 |
| 433 | 2231664,970 | 505589,070 |
| 434 | 2231674,490 | 505597,270 |
| 435 | 2231676,390 | 505603,930 |
| 436 | 2231679,960 | 505607,500 |
| 437 | 2231686,430 | 505610,830 |
| 438 | 2231741,580 | 505731,090 |
| 439 | 2231766,250 | 505799,770 |
| 440 | 2231784,630 | 505835,520 |
| 441 | 2231804,850 | 505875,250 |
| 442 | 2231769,410 | 505880,270 |
| 443 | 2231779,950 | 505893,550 |
| 444 | 2231786,100 | 505912,750 |
| 445 | 2231781,900 | 505918,000 |
| 446 | 2231764,450 | 505912,050 |
| 447 | 2231747,100 | 505902,000 |
| 448 | 2231735,250 | 505890,800 |
| 449 | 2231716,200 | 505892,900 |
| 450 | 2231719,700 | 505910,650 |
| 451 | 2231742,250 | 505926,300 |
| 452 | 2231761,000 | 505935,000 |
| 453 | 2231761,950 | 505948,600 |
| 454 | 2231754,850 | 505957,900 |
| 455 | 2231741,250 | 505958,800 |
| 456 | 2231718,600 | 505945,900 |
| 457 | 2231684,050 | 505921,750 |
| 458 | 2231663,800 | 505919,750 |
| 459 | 2231651,150 | 505932,950 |
| 460 | 2231666,750 | 505955,150 |
| 461 | 2231696,200 | 505968,250 |
| 462 | 2231705,300 | 505980,750 |
| 463 | 2231715,750 | 505993,300 |
| 464 | 2231732,950 | 506007,400 |
| 465 | 2231736,550 | 506022,450 |
| 466 | 2231725,100 | 506041,100 |
| 467 | 2231723,400 | 506053,250 |
| 468 | 2231727,350 | 506056,100 |
| 469 | 2231736,850 | 506056,350 |
| 470 | 2231747,000 | 506036,350 |
| 471 | 2231747,680 | 506035,990 |
| 472 | 2231766,300 | 506026,100 |
| 473 | 2231780,000 | 506021,100 |
| 474 | 2231783,550 | 506038,850 |
| 475 | 2231781,240 | 506052,090 |
| 476 | 2231780,250 | 506057,750 |
| 477 | 2231787,100 | 506055,250 |
| 478 | 2231798,400 | 506040,650 |
| 479 | 2231805,500 | 506031,400 |
| 480 | 2231806,620 | 506026,520 |
| 481 | 2231808,770 | 506025,000 |
| 482 | 2231809,170 | 506024,710 |
| 483 | 2231819,250 | 506025,000 |
| 484 | 2231831,000 | 506038,950 |
| 485 | 2231834,050 | 506029,550 |
| 486 | 2231835,280 | 506029,150 |
| 487 | 2231849,100 | 506024,600 |
| 488 | 2231861,300 | 506025,000 |
| 489 | 2231882,700 | 506035,150 |
| 490 | 2231888,650 | 506062,450 |
| 491 | 2231881,400 | 506077,150 |
| 492 | 2231868,720 | 506081,450 |
| 493 | 2231859,450 | 506084,600 |
| 494 | 2231829,350 | 506091,800 |
| 495 | 2231798,050 | 506094,900 |
| 496 | 2231782,800 | 506105,300 |
| 497 | 2231774,450 | 506113,200 |
| 498 | 2231772,500 | 506132,100 |
| 499 | 2231788,700 | 506133,950 |
| 500 | 2231816,050 | 506126,700 |
| 501 | 2231841,850 | 506126,150 |
| 502 | 2231855,400 | 506126,550 |
| 503 | 2231868,894 | 506129,998 |
| 504 | 2231871,187 | 506130,584 |
| 505 | 2231883,340 | 506133,690 |
| 506 | 2231908,983 | 506186,986 |
| 507 | 2231931,365 | 506167,211 |
| 508 | 2231942,323 | 506159,510 |
| 509 | 2231961,627 | 506167,314 |
| 510 | 2231973,640 | 506177,977 |
| 511 | 2231964,936 | 506193,137 |
| 512 | 2231998,714 | 506209,632 |
| 513 | 2232013,202 | 506227,426 |
| 514 | 2232014,596 | 506242,353 |
| 515 | 2231997,869 | 506241,833 |
| 516 | 2231983,704 | 506229,711 |
| 517 | 2231970,682 | 506219,031 |
| 518 | 2231950,445 | 506211,523 |
| 519 | 2231938,596 | 506203,713 |
| 520 | 2231927,773 | 506205,307 |
| 521 | 2231919,022 | 506207,851 |
| 522 | 2231926,200 | 506222,770 |
| 523 | 2231940,240 | 506264,810 |
| 524 | 2231959,150 | 506279,940 |
| 525 | 2232007,850 | 506286,000 |
| 526 | 2232024,300 | 506323,150 |
| 527 | 2232048,100 | 506344,250 |
| 528 | 2232065,050 | 506366,450 |
| 529 | 2232084,850 | 506383,350 |
| 530 | 2232095,550 | 506387,750 |
| 531 | 2232096,380 | 506382,760 |
| 532 | 2232127,800 | 506403,700 |
| 533 | 2232164,440 | 506424,630 |
| 534 | 2232180,530 | 506434,540 |
| 535 | 2232196,763 | 506428,163 |
| 536 | 2232197,280 | 506427,960 |
| 537 | 2232228,680 | 506449,900 |
| 538 | 2232246,380 | 506459,380 |
| 539 | 2232255,680 | 506464,330 |
| 540 | 2232271,520 | 506471,260 |
| 541 | 2232288,340 | 506476,620 |
| 542 | 2232343,840 | 506492,040 |
| 543 | 2232351,150 | 506465,480 |
| 544 | 2232338,600 | 506454,590 |
| 545 | 2232325,780 | 506448,210 |
| 546 | 2232306,970 | 506438,960 |
| 547 | 2232294,460 | 506432,730 |
| 548 | 2232289,848 | 506429,368 |
| 549 | 2233004,932 | 506166,983 |
| 550 | 2232994,232 | 506154,593 |
| 551 | 2232991,583 | 506154,705 |
| 552 | 2232963,388 | 506171,202 |
| 553 | 2232961,749 | 506172,162 |
| 554 | 2232957,643 | 506174,564 |
| 555 | 2232973,873 | 506205,459 |
| 556 | 2232985,724 | 506201,735 |
| 557 | 2233004,932 | 506166,983 |
| 558 | 2233368,470 | 506140,410 |
| 559 | 2233344,910 | 506131,990 |
| 560 | 2233338,540 | 506139,280 |
| 561 | 2233334,560 | 506168,370 |
| 562 | 2233357,860 | 506174,460 |
| 563 | 2233382,910 | 506181,250 |
| 564 | 2233388,463 | 506167,811 |
| 565 | 2233388,523 | 506167,666 |
| 566 | 2233390,980 | 506161,720 |
| 567 | 2233395,650 | 506149,540 |
| 568 | 2233368,470 | 506140,410 |
| 569 | 2233508,600 | 506172,310 |
| 570 | 2233509,100 | 506134,100 |
| 571 | 2233469,460 | 506134,110 |
| 572 | 2233468,870 | 506171,920 |
| 573 | 2233495,357 | 506172,180 |
| 574 | 2233498,534 | 506172,211 |
| 575 | 2233508,600 | 506172,310 |
| 576 | 2230555,340 | 505198,640 |
| 577 | 2230561,230 | 505196,760 |
| 578 | 2230566,650 | 505198,640 |
| 579 | 2230572,500 | 505204,060 |
| 580 | 2230575,820 | 505207,130 |
| 581 | 2230579,890 | 505210,890 |
| 582 | 2230585,490 | 505216,070 |
| 583 | 2230590,200 | 505218,430 |
| 584 | 2230595,140 | 505216,420 |
| 585 | 2230602,680 | 505211,360 |
| 586 | 2230607,060 | 505202,550 |
| 587 | 2230616,320 | 505194,190 |
| 588 | 2230627,170 | 505189,670 |
| 589 | 2230640,270 | 505186,730 |
| 590 | 2230649,540 | 505186,730 |
| 591 | 2230653,600 | 505186,500 |
| 592 | 2230655,870 | 505184,020 |
| 593 | 2230661,080 | 505168,370 |
| 594 | 2230661,560 | 505161,770 |
| 595 | 2230663,910 | 505155,880 |
| 596 | 2230669,560 | 505145,050 |
| 597 | 2230673,100 | 505134,690 |
| 598 | 2230675,220 | 505128,090 |
| 599 | 2230680,630 | 505117,020 |
| 600 | 2230682,040 | 505104,780 |
| 601 | 2230683,980 | 505097,370 |
| 602 | 2230688,730 | 505080,990 |
| 603 | 2230692,280 | 505074,600 |
| 604 | 2230694,550 | 505067,380 |
| 605 | 2230698,900 | 505069,750 |
| 606 | 2230713,300 | 505024,000 |
| 607 | 2230721,350 | 505020,650 |
| 608 | 2230749,800 | 504981,050 |
| 609 | 2230746,530 | 504946,510 |
| 610 | 2230756,794 | 504946,669 |
| 611 | 2230756,984 | 504926,949 |
| 612 | 2230755,524 | 504871,552 |
| 613 | 2230758,425 | 504829,519 |
| 614 | 2230760,906 | 504813,700 |
| 615 | 2230762,481 | 504788,713 |
| 616 | 2230763,171 | 504778,773 |
| 617 | 2230750,182 | 504762,691 |
| 618 | 2230748,716 | 504762,055 |
| 619 | 2230725,021 | 504755,877 |
| 620 | 2230705,620 | 504757,949 |
| 621 | 2230689,384 | 504759,685 |
| 622 | 2230665,094 | 504768,586 |
| 623 | 2230644,282 | 504776,213 |
| 624 | 2230597,670 | 504762,090 |
| 625 | 2230580,905 | 504763,599 |
| 626 | 2230556,703 | 504761,788 |
| 627 | 2230426,912 | 504702,167 |
| 628 | 2230375,793 | 504686,979 |
| 629 | 2230355,822 | 504628,183 |
| 630 | 2230384,968 | 504582,530 |
| 631 | 2230418,425 | 504549,717 |
| 632 | 2230456,257 | 504525,231 |
| 633 | 2230488,302 | 504495,074 |
| 634 | 2230542,927 | 504407,800 |
| 635 | 2230544,264 | 504364,834 |
| 636 | 2230440,859 | 504410,306 |
| 637 | 2230442,492 | 504417,213 |
| 638 | 2230442,947 | 504419,137 |
| 639 | 2230448,087 | 504440,885 |
| 640 | 2230372,141 | 504538,291 |
| 641 | 2230324,550 | 504611,235 |
| 642 | 2230289,857 | 504644,038 |
| 643 | 2230272,112 | 504643,940 |
| 644 | 2230268,222 | 504643,919 |
| 645 | 2230249,382 | 504643,815 |
| 646 | 2230229,589 | 504661,384 |
| 647 | 2230216,579 | 504686,292 |
| 648 | 2230191,005 | 504762,460 |
| 649 | 2230161,760 | 504787,924 |
| 650 | 2230130,848 | 504806,716 |
| 651 | 2230086,037 | 504815,389 |
| 652 | 2230070,247 | 504835,182 |
| 653 | 2230060,128 | 504850,304 |
| 654 | 2230061,129 | 504867,984 |
| 655 | 2230072,246 | 504873,638 |
| 656 | 2230069,867 | 504893,608 |
| 657 | 2230057,147 | 504905,481 |
| 658 | 2230046,206 | 504919,645 |
| 659 | 2230057,591 | 504923,440 |
| 660 | 2230140,425 | 504943,123 |
| 661 | 2230203,576 | 504956,245 |
| 662 | 2230262,387 | 504960,346 |
| 663 | 2230349,465 | 504979,084 |
| 664 | 2230432,814 | 504992,269 |
| 665 | 2230506,275 | 504991,798 |
| 666 | 2230557,603 | 504982,380 |
| 667 | 2230566,551 | 504994,153 |
| 668 | 2230511,645 | 505003,425 |
| 669 | 2230502,698 | 505005,779 |
| 670 | 2230418,877 | 505005,308 |
| 671 | 2230380,263 | 504998,245 |
| 672 | 2230323,755 | 504986,001 |
| 673 | 2230233,342 | 504967,636 |
| 674 | 2230225,336 | 505027,441 |
| 675 | 2230507,878 | 505033,091 |
| 676 | 2230493,112 | 505061,422 |
| 677 | 2230504,703 | 505112,616 |
| 678 | 2230507,068 | 505123,058 |
| 679 | 2230518,765 | 505174,721 |
| 680 | 2230529,671 | 505228,418 |
| 681 | 2230539,090 | 505223,610 |
| 682 | 2230545,920 | 505213,720 |
| 683 | 2230550,630 | 505205,940 |
| 684 | 2230555,340 | 505198,640 |
| 685 | 2231023,851 | 504926,672 |
| 686 | 2231003,159 | 504872,118 |
| 687 | 2230963,193 | 504884,964 |
| 688 | 2230915,614 | 504897,810 |
| 689 | 2230892,300 | 504902,568 |
| 690 | 2230833,075 | 504922,769 |
| 691 | 2231027,002 | 504934,820 |
| 692 | 2231023,851 | 504926,672 |
| 693 | 2233555,039 | 504611,091 |
| 694 | 2233528,436 | 504608,287 |
| 695 | 2233503,716 | 504608,507 |
| 696 | 2233477,144 | 504604,715 |
| 697 | 2233455,603 | 504598,115 |
| 698 | 2233438,999 | 504591,668 |
| 699 | 2233414,403 | 504587,937 |
| 700 | 2233398,012 | 504591,970 |
| 701 | 2233387,306 | 504600,934 |
| 702 | 2233378,048 | 504612,508 |
| 703 | 2233371,629 | 504628,124 |
| 704 | 2233399,641 | 504630,289 |
| 705 | 2233424,682 | 504634,409 |
| 706 | 2233457,758 | 504644,430 |
| 707 | 2233474,579 | 504648,208 |
| 708 | 2233490,089 | 504653,657 |
| 709 | 2233499,245 | 504655,395 |
| 710 | 2233506,438 | 504656,478 |
| 711 | 2233512,540 | 504658,466 |
| 712 | 2233522,110 | 504660,434 |
| 713 | 2233538,600 | 504658,765 |
| 714 | 2233547,615 | 504655,579 |
| 715 | 2233548,507 | 504655,264 |
| 716 | 2233552,624 | 504653,809 |
| 717 | 2233555,039 | 504611,091 |
| 718 | 2230264,819 | 504090,298 |
| 719 | 2230376,659 | 503947,408 |
| 720 | 2230378,399 | 503948,448 |
| 721 | 2230379,078 | 503947,319 |
| 722 | 2230385,304 | 503949,454 |
| 723 | 2230396,609 | 503954,164 |
| 724 | 2230403,437 | 503952,280 |
| 725 | 2230408,856 | 503944,508 |
| 726 | 2230411,445 | 503936,501 |
| 727 | 2230411,445 | 503929,907 |
| 728 | 2230409,090 | 503923,548 |
| 729 | 2230404,281 | 503919,072 |
| 730 | 2230404,246 | 503918,732 |
| 731 | 2230409,500 | 503907,751 |
| 732 | 2230435,780 | 503872,967 |
| 733 | 2230442,380 | 503864,550 |
| 734 | 2230487,000 | 503808,300 |
| 735 | 2230510,700 | 503684,650 |
| 736 | 2230543,240 | 503657,680 |
| 737 | 2230544,680 | 503640,480 |
| 738 | 2230587,800 | 503621,820 |
| 739 | 2230687,680 | 503587,180 |
| 740 | 2230706,220 | 503537,610 |
| 741 | 2230701,410 | 503530,230 |
| 742 | 2230700,990 | 503523,200 |
| 743 | 2230696,100 | 503516,460 |
| 744 | 2230690,030 | 503506,700 |
| 745 | 2230689,750 | 503495,220 |
| 746 | 2230693,980 | 503489,080 |
| 747 | 2230706,840 | 503485,760 |
| 748 | 2230719,400 | 503485,090 |
| 749 | 2230727,090 | 503484,050 |
| 750 | 2230732,410 | 503484,590 |
| 751 | 2230747,330 | 503453,430 |
| 752 | 2230778,450 | 503396,100 |
| 753 | 2230768,910 | 503398,920 |
| 754 | 2230635,030 | 503438,510 |
| 755 | 2230484,450 | 503483,050 |
| 756 | 2230402,880 | 503514,470 |
| 757 | 2230359,950 | 503538,610 |
| 758 | 2230311,350 | 503549,760 |
| 759 | 2230296,870 | 503548,930 |
| 760 | 2230292,640 | 503542,360 |
| 761 | 2230292,930 | 503522,190 |
| 762 | 2230322,370 | 503494,620 |
| 763 | 2230338,520 | 503473,340 |
| 764 | 2230427,640 | 503425,340 |
| 765 | 2230431,550 | 503423,190 |
| 766 | 2230429,500 | 503420,880 |
| 767 | 2230390,140 | 503379,690 |
| 768 | 2230386,980 | 503375,840 |
| 769 | 2230168,490 | 503477,550 |
| 770 | 2230152,740 | 503486,480 |
| 771 | 2230131,370 | 503496,270 |
| 772 | 2230094,810 | 503516,690 |
| 773 | 2230091,520 | 503534,720 |
| 774 | 2230079,680 | 503563,870 |
| 775 | 2230073,230 | 503602,100 |
| 776 | 2230008,332 | 503576,324 |
| 777 | 2230007,807 | 503576,115 |
| 778 | 2230000,140 | 503573,070 |
| 779 | 2229953,330 | 503554,660 |
| 780 | 2229930,996 | 503533,278 |
| 781 | 2229923,062 | 503545,520 |
| 782 | 2229913,069 | 503556,309 |
| 783 | 2229937,118 | 503595,147 |
| 784 | 2229940,933 | 503589,801 |
| 785 | 2229936,044 | 503596,660 |
| 786 | 2229979,440 | 503634,360 |
| 787 | 2229979,444 | 503634,362 |
| 788 | 2229994,281 | 503602,323 |
| 789 | 2229999,622 | 503592,591 |
| 790 | 2230012,500 | 503597,410 |
| 791 | 2229984,650 | 503645,530 |
| 792 | 2229991,000 | 503649,100 |
| 793 | 2230027,830 | 503650,930 |
| 794 | 2230048,560 | 503614,750 |
| 795 | 2230064,400 | 503622,460 |
| 796 | 2230054,400 | 503662,160 |
| 797 | 2230102,600 | 503675,210 |
| 798 | 2230111,250 | 503635,960 |
| 799 | 2230122,890 | 503640,910 |
| 800 | 2230106,320 | 503689,080 |
| 801 | 2230064,963 | 503731,577 |
| 802 | 2230097,823 | 503755,924 |
| 803 | 2230115,503 | 503772,715 |
| 804 | 2230160,122 | 503798,138 |
| 805 | 2230160,120 | 503798,160 |
| 806 | 2230183,220 | 503811,300 |
| 807 | 2230182,780 | 503827,090 |
| 808 | 2230157,200 | 503864,120 |
| 809 | 2230112,117 | 503981,640 |
| 810 | 2230112,071 | 503981,645 |
| 811 | 2230104,476 | 504001,425 |
| 812 | 2230094,883 | 504026,790 |
| 813 | 2230094,654 | 504027,058 |
| 814 | 2230087,954 | 504046,980 |
| 815 | 2230088,965 | 504063,963 |
| 816 | 2230093,841 | 504072,334 |
| 817 | 2230110,214 | 504074,385 |
| 818 | 2230126,780 | 504070,279 |
| 819 | 2230142,319 | 504066,141 |
| 820 | 2230163,071 | 504059,596 |
| 821 | 2230192,931 | 504057,445 |
| 822 | 2230222,551 | 504062,992 |
| 823 | 2230244,302 | 504078,169 |
| 824 | 2230264,524 | 504090,030 |
| 825 | 2230264,819 | 504090,298 |
| 826 | 2230571,517 | 504068,027 |
| 827 | 2230583,600 | 504054,848 |
| 828 | 2230565,949 | 504034,850 |
| 829 | 2230566,244 | 504028,738 |
| 830 | 2230562,498 | 504014,150 |
| 831 | 2230604,999 | 503983,351 |
| 832 | 2230583,939 | 503967,933 |
| 833 | 2230583,644 | 503967,717 |
| 834 | 2230558,351 | 503949,201 |
| 835 | 2230529,200 | 503984,149 |
| 836 | 2230519,791 | 503989,920 |
| 837 | 2230509,571 | 503987,558 |
| 838 | 2230485,152 | 504014,525 |
| 839 | 2230513,319 | 504046,608 |
| 840 | 2230516,870 | 504050,557 |
| 841 | 2230534,141 | 504057,477 |
| 842 | 2230537,092 | 504061,474 |
| 843 | 2230543,452 | 504060,550 |
| 844 | 2230562,050 | 504078,351 |
| 845 | 2230570,925 | 504068,671 |
| 846 | 2230571,517 | 504068,027 |

д. Удальцово

| № точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2220364,535 | 510371,019 |
| 2 | 2220318,552 | 510317,728 |
| 3 | 2220317,124 | 510316,007 |
| 4 | 2220315,531 | 510314,099 |
| 5 | 2220300,103 | 510295,811 |
| 6 | 2220300,078 | 510294,049 |
| 7 | 2220299,904 | 510281,811 |
| 8 | 2220304,856 | 510277,712 |
| 9 | 2220298,756 | 510270,810 |
| 10 | 2220251,453 | 510317,511 |
| 11 | 2220259,400 | 510322,801 |
| 12 | 2220260,791 | 510323,727 |
| 13 | 2220267,606 | 510328,263 |
| 14 | 2220276,555 | 510327,160 |
| 15 | 2220287,398 | 510337,003 |
| 16 | 2220293,106 | 510341,628 |
| 17 | 2220293,600 | 510342,028 |
| 18 | 2220347,252 | 510386,979 |
| 19 | 2220366,652 | 510379,930 |
| 20 | 2220364,862 | 510371,613 |
| 21 | 2220364,535 | 510371,019 |
| 22 | 2220424,129 | 510332,960 |
| 23 | 2220366,180 | 510267,111 |
| 24 | 2220333,728 | 510277,660 |
| 25 | 2220369,942 | 510316,381 |
| 26 | 2220370,513 | 510316,991 |
| 27 | 2220400,179 | 510348,710 |
| 28 | 2220411,228 | 510352,560 |
| 29 | 2220425,977 | 510343,460 |
| 30 | 2220424,129 | 510332,960 |
| 31 | 2219884,400 | 509937,510 |
| 32 | 2219881,683 | 509928,777 |
| 33 | 2219829,828 | 509929,442 |
| 34 | 2219829,064 | 509934,790 |
| 35 | 2219820,240 | 509940,283 |
| 36 | 2219814,357 | 509943,945 |
| 37 | 2219803,702 | 509946,497 |
| 38 | 2219793,077 | 509948,089 |
| 39 | 2219788,185 | 509950,820 |
| 40 | 2219783,802 | 509967,988 |
| 41 | 2219784,493 | 509976,662 |
| 42 | 2219788,125 | 509983,505 |
| 43 | 2219791,696 | 509992,268 |
| 44 | 2219798,149 | 510001,121 |
| 45 | 2219811,506 | 510004,422 |
| 46 | 2219821,110 | 510004,721 |
| 47 | 2219830,625 | 510007,901 |
| 48 | 2219890,411 | 510001,870 |
| 49 | 2219890,430 | 509997,400 |
| 50 | 2219888,840 | 509967,770 |
| 51 | 2219884,400 | 509937,510 |
| 52 | 2219779,653 | 509473,339 |
| 53 | 2219797,150 | 509464,340 |
| 54 | 2219806,425 | 509458,860 |
| 55 | 2219806,886 | 509458,588 |
| 56 | 2219815,700 | 509453,382 |
| 57 | 2219841,166 | 509438,339 |
| 58 | 2219859,649 | 509427,419 |
| 59 | 2219856,622 | 509423,275 |
| 60 | 2219863,524 | 509418,840 |
| 61 | 2219893,330 | 509399,692 |
| 62 | 2219895,881 | 509398,036 |
| 63 | 2219913,182 | 509386,805 |
| 64 | 2219925,043 | 509374,919 |
| 65 | 2219938,483 | 509361,454 |
| 66 | 2219944,213 | 509351,385 |
| 67 | 2219957,383 | 509328,239 |
| 68 | 2219975,149 | 509297,016 |
| 69 | 2219998,911 | 509322,293 |
| 70 | 2220002,894 | 509323,357 |
| 71 | 2220026,736 | 509329,709 |
| 72 | 2220037,218 | 509331,316 |
| 73 | 2220045,913 | 509329,854 |
| 74 | 2220047,834 | 509329,531 |
| 75 | 2220051,540 | 509328,908 |
| 76 | 2220052,450 | 509328,834 |
| 77 | 2220062,250 | 509328,033 |
| 78 | 2220111,968 | 509316,948 |
| 79 | 2220142,355 | 509310,172 |
| 80 | 2220147,283 | 509309,073 |
| 81 | 2220158,637 | 509306,569 |
| 82 | 2220159,890 | 509302,990 |
| 83 | 2220171,300 | 509256,380 |
| 84 | 2220187,970 | 509196,130 |
| 85 | 2220195,050 | 509177,130 |
| 86 | 2220203,990 | 509157,890 |
| 87 | 2220230,510 | 509110,070 |
| 88 | 2220244,610 | 509085,450 |
| 89 | 2220259,790 | 509053,640 |
| 90 | 2220268,500 | 509037,380 |
| 91 | 2220286,660 | 509004,840 |
| 92 | 2220303,840 | 508972,830 |
| 93 | 2220311,840 | 508958,640 |
| 94 | 2220329,410 | 508926,460 |
| 95 | 2220344,300 | 508901,140 |
| 96 | 2220349,780 | 508895,960 |
| 97 | 2220352,460 | 508894,600 |
| 98 | 2220356,230 | 508895,270 |
| 99 | 2220364,860 | 508900,560 |
| 100 | 2220381,520 | 508909,800 |
| 101 | 2220410,910 | 508924,090 |
| 102 | 2220453,830 | 508943,490 |
| 103 | 2220467,300 | 508950,810 |
| 104 | 2220480,410 | 508959,900 |
| 105 | 2220472,010 | 508972,070 |
| 106 | 2220464,960 | 508984,730 |
| 107 | 2220495,720 | 509000,210 |
| 108 | 2220494,429 | 509003,694 |
| 109 | 2220494,378 | 509003,831 |
| 110 | 2220494,002 | 509004,844 |
| 111 | 2220502,865 | 509009,358 |
| 112 | 2220505,466 | 509010,689 |
| 113 | 2220538,002 | 509027,250 |
| 114 | 2220537,549 | 509027,489 |
| 115 | 2220525,899 | 509033,651 |
| 116 | 2220518,349 | 509045,149 |
| 117 | 2220514,650 | 509057,602 |
| 118 | 2220512,701 | 509070,093 |
| 119 | 2220527,954 | 509081,605 |
| 120 | 2220529,994 | 509083,152 |
| 121 | 2220555,841 | 509102,654 |
| 122 | 2220561,399 | 509106,850 |
| 123 | 2220564,700 | 509144,850 |
| 124 | 2220574,222 | 509150,431 |
| 125 | 2220632,525 | 509017,497 |
| 126 | 2220634,278 | 509013,500 |
| 127 | 2220648,691 | 508980,636 |
| 128 | 2220648,968 | 508980,740 |
| 129 | 2220655,436 | 508962,928 |
| 130 | 2220618,168 | 508946,026 |
| 131 | 2220595,440 | 508935,718 |
| 132 | 2220634,028 | 508872,739 |
| 133 | 2220656,361 | 508884,761 |
| 134 | 2220659,392 | 508880,260 |
| 135 | 2220660,319 | 508880,780 |
| 136 | 2220669,952 | 508886,190 |
| 137 | 2220696,688 | 508852,411 |
| 138 | 2220720,989 | 508816,679 |
| 139 | 2220770,031 | 508715,685 |
| 140 | 2220773,466 | 508697,980 |
| 141 | 2220790,062 | 508664,346 |
| 142 | 2220811,050 | 508621,812 |
| 143 | 2220854,566 | 508562,361 |
| 144 | 2220873,291 | 508524,466 |
| 145 | 2220887,944 | 508476,257 |
| 146 | 2220888,600 | 508476,350 |
| 147 | 2220906,699 | 508441,276 |
| 148 | 2220910,199 | 508434,500 |
| 149 | 2220915,949 | 508408,051 |
| 150 | 2220912,521 | 508395,401 |
| 151 | 2220929,583 | 508339,266 |
| 152 | 2220933,947 | 508212,865 |
| 153 | 2220912,817 | 508164,672 |
| 154 | 2220911,950 | 508138,049 |
| 155 | 2220911,685 | 508137,188 |
| 156 | 2220892,427 | 508074,629 |
| 157 | 2220894,669 | 508039,049 |
| 158 | 2220879,879 | 507993,894 |
| 159 | 2220881,881 | 507975,658 |
| 160 | 2220871,873 | 507934,628 |
| 161 | 2220870,446 | 507920,657 |
| 162 | 2220866,536 | 507882,366 |
| 163 | 2220862,887 | 507874,992 |
| 164 | 2220863,500 | 507829,800 |
| 165 | 2220859,965 | 507830,318 |
| 166 | 2220852,960 | 507809,706 |
| 167 | 2220852,845 | 507809,368 |
| 168 | 2220849,224 | 507798,716 |
| 169 | 2220847,398 | 507793,343 |
| 170 | 2220846,854 | 507791,742 |
| 171 | 2220849,164 | 507763,729 |
| 172 | 2220851,537 | 507734,963 |
| 173 | 2220843,533 | 507719,435 |
| 174 | 2220849,008 | 507670,940 |
| 175 | 2220828,814 | 507629,002 |
| 176 | 2220829,150 | 507618,261 |
| 177 | 2220849,968 | 507601,376 |
| 178 | 2220848,440 | 507580,383 |
| 179 | 2220831,268 | 507550,422 |
| 180 | 2220831,634 | 507548,114 |
| 181 | 2220840,850 | 507489,959 |
| 182 | 2220837,290 | 507475,838 |
| 183 | 2220834,003 | 507462,798 |
| 184 | 2220836,784 | 507444,760 |
| 185 | 2220841,850 | 507444,450 |
| 186 | 2220842,400 | 507419,050 |
| 187 | 2220840,732 | 507419,151 |
| 188 | 2220859,419 | 507297,926 |
| 189 | 2220837,403 | 507091,103 |
| 190 | 2220895,891 | 506996,588 |
| 191 | 2220965,610 | 506922,866 |
| 192 | 2221026,842 | 506893,305 |
| 193 | 2221026,878 | 506893,287 |
| 194 | 2221081,464 | 506865,331 |
| 195 | 2221127,636 | 506857,838 |
| 196 | 2221156,087 | 506872,383 |
| 197 | 2221196,362 | 506863,809 |
| 198 | 2221229,239 | 506865,180 |
| 199 | 2221275,720 | 506887,252 |
| 200 | 2221304,370 | 506900,856 |
| 201 | 2221340,782 | 506908,299 |
| 202 | 2221357,573 | 506906,853 |
| 203 | 2221519,287 | 506897,067 |
| 204 | 2221524,293 | 506896,764 |
| 205 | 2221564,762 | 506894,315 |
| 206 | 2221609,223 | 506908,364 |
| 207 | 2221640,876 | 506918,367 |
| 208 | 2221691,664 | 506955,953 |
| 209 | 2221704,501 | 506965,453 |
| 210 | 2221751,700 | 507041,487 |
| 211 | 2221799,382 | 507118,298 |
| 212 | 2221823,423 | 507140,506 |
| 213 | 2221825,671 | 507142,582 |
| 214 | 2221852,274 | 507167,158 |
| 215 | 2221865,087 | 507173,073 |
| 216 | 2221922,879 | 507199,753 |
| 217 | 2222001,613 | 507222,202 |
| 218 | 2222114,587 | 507208,859 |
| 219 | 2222232,676 | 507163,269 |
| 220 | 2222255,801 | 507160,047 |
| 221 | 2222260,427 | 507159,402 |
| 222 | 2222282,158 | 507156,375 |
| 223 | 2222358,882 | 507132,134 |
| 224 | 2222407,363 | 507110,451 |
| 225 | 2222426,136 | 507095,210 |
| 226 | 2222433,858 | 507088,755 |
| 227 | 2222416,574 | 507072,836 |
| 228 | 2222407,091 | 507064,102 |
| 229 | 2222381,892 | 507052,007 |
| 230 | 2222354,678 | 507038,904 |
| 231 | 2222346,614 | 507018,745 |
| 232 | 2222345,961 | 507016,053 |
| 233 | 2222307,816 | 507026,036 |
| 234 | 2222209,429 | 507025,213 |
| 235 | 2222196,798 | 507039,569 |
| 236 | 2222191,580 | 507045,500 |
| 237 | 2222141,700 | 507071,450 |
| 238 | 2222095,360 | 507089,930 |
| 239 | 2222071,410 | 507087,560 |
| 240 | 2222028,611 | 507079,444 |
| 241 | 2222029,409 | 507051,700 |
| 242 | 2221997,680 | 507047,650 |
| 243 | 2221957,840 | 507042,580 |
| 244 | 2221909,041 | 507036,359 |
| 245 | 2221907,262 | 507053,119 |
| 246 | 2221863,255 | 507033,796 |
| 247 | 2221846,716 | 507011,744 |
| 248 | 2221832,383 | 506997,410 |
| 249 | 2221813,639 | 506974,256 |
| 250 | 2221798,202 | 506952,204 |
| 251 | 2221792,689 | 506844,150 |
| 252 | 2221773,945 | 506770,277 |
| 253 | 2221752,996 | 506751,533 |
| 254 | 2221728,739 | 506732,789 |
| 255 | 2221706,687 | 506719,558 |
| 256 | 2221676,917 | 506700,814 |
| 257 | 2221638,327 | 506687,583 |
| 258 | 2221592,018 | 506669,941 |
| 259 | 2221563,351 | 506664,428 |
| 260 | 2221562,248 | 506682,070 |
| 261 | 2221562,248 | 506743,815 |
| 262 | 2221327,774 | 506751,349 |
| 263 | 2221330,816 | 506764,702 |
| 264 | 2221333,905 | 506782,725 |
| 265 | 2221167,232 | 506775,911 |
| 266 | 2221051,575 | 506781,216 |
| 267 | 2221044,481 | 506787,622 |
| 268 | 2221044,450 | 506801,002 |
| 269 | 2221044,402 | 506821,546 |
| 270 | 2221044,400 | 506822,210 |
| 271 | 2221044,666 | 506835,326 |
| 272 | 2221006,041 | 506848,486 |
| 273 | 2221006,164 | 506848,751 |
| 274 | 2221002,904 | 506842,471 |
| 275 | 2221000,416 | 506843,291 |
| 276 | 2220967,309 | 506853,263 |
| 277 | 2220949,758 | 506857,651 |
| 278 | 2220940,436 | 506861,255 |
| 279 | 2220936,831 | 506862,927 |
| 280 | 2220933,474 | 506865,054 |
| 281 | 2220930,423 | 506867,599 |
| 282 | 2220916,815 | 506880,546 |
| 283 | 2220914,365 | 506883,075 |
| 284 | 2220912,130 | 506885,796 |
| 285 | 2220894,783 | 506908,756 |
| 286 | 2220891,591 | 506912,538 |
| 287 | 2220888,010 | 506915,954 |
| 288 | 2220884,082 | 506918,965 |
| 289 | 2220879,853 | 506921,536 |
| 290 | 2220875,372 | 506923,636 |
| 291 | 2220859,299 | 506930,138 |
| 292 | 2220855,628 | 506931,872 |
| 293 | 2220852,178 | 506934,013 |
| 294 | 2220848,994 | 506936,532 |
| 295 | 2220846,117 | 506939,398 |
| 296 | 2220831,091 | 506956,174 |
| 297 | 2220822,883 | 506963,357 |
| 298 | 2220819,715 | 506965,806 |
| 299 | 2220816,276 | 506967,856 |
| 300 | 2220812,613 | 506969,475 |
| 301 | 2220808,783 | 506970,640 |
| 302 | 2220775,049 | 506978,711 |
| 303 | 2220755,079 | 506981,315 |
| 304 | 2220754,293 | 506981,416 |
| 305 | 2220754,270 | 506990,369 |
| 306 | 2220700,349 | 506995,517 |
| 307 | 2220667,159 | 506998,671 |
| 308 | 2220641,096 | 507002,645 |
| 309 | 2220626,193 | 506993,909 |
| 310 | 2220603,838 | 506975,408 |
| 311 | 2220596,250 | 506962,000 |
| 312 | 2220581,410 | 506897,628 |
| 313 | 2220563,754 | 506842,822 |
| 314 | 2220539,858 | 506771,903 |
| 315 | 2220515,704 | 506700,214 |
| 316 | 2220503,114 | 506641,630 |
| 317 | 2220496,433 | 506596,406 |
| 318 | 2220489,495 | 506548,100 |
| 319 | 2220486,412 | 506505,446 |
| 320 | 2220482,301 | 506416,798 |
| 321 | 2220475,363 | 506324,553 |
| 322 | 2220460,717 | 506232,308 |
| 323 | 2220449,764 | 506160,779 |
| 324 | 2220440,707 | 506124,934 |
| 325 | 2220436,660 | 506094,293 |
| 326 | 2220440,514 | 506048,620 |
| 327 | 2220448,054 | 506010,487 |
| 328 | 2220453,113 | 505971,029 |
| 329 | 2220455,714 | 505935,763 |
| 330 | 2220456,003 | 505870,867 |
| 331 | 2220394,287 | 505881,129 |
| 332 | 2220335,751 | 505894,859 |
| 333 | 2220272,300 | 505914,805 |
| 334 | 2220189,915 | 505939,810 |
| 335 | 2220124,152 | 505961,634 |
| 336 | 2220068,073 | 505975,510 |
| 337 | 2220011,704 | 505983,025 |
| 338 | 2219930,476 | 505986,494 |
| 339 | 2219870,927 | 505987,506 |
| 340 | 2219830,550 | 505986,640 |
| 341 | 2219873,564 | 506136,584 |
| 342 | 2219877,240 | 506149,400 |
| 343 | 2219909,440 | 506147,180 |
| 344 | 2219919,600 | 506148,770 |
| 345 | 2219924,420 | 506157,850 |
| 346 | 2219944,260 | 506176,340 |
| 347 | 2219946,730 | 506178,960 |
| 348 | 2219966,610 | 506196,170 |
| 349 | 2219978,880 | 506211,870 |
| 350 | 2219991,120 | 506228,840 |
| 351 | 2219997,250 | 506236,690 |
| 352 | 2220006,050 | 506240,790 |
| 353 | 2220018,810 | 506241,190 |
| 354 | 2220035,420 | 506240,430 |
| 355 | 2220045,580 | 506242,030 |
| 356 | 2220058,170 | 506247,520 |
| 357 | 2220067,010 | 506250,350 |
| 358 | 2220071,990 | 506254,330 |
| 359 | 2220076,810 | 506263,420 |
| 360 | 2220079,200 | 506268,600 |
| 361 | 2220082,950 | 506271,270 |
| 362 | 2220089,030 | 506277,430 |
| 363 | 2220094,370 | 506284,250 |
| 364 | 2220097,690 | 506289,590 |
| 365 | 2220107,610 | 506298,830 |
| 366 | 2220105,940 | 506311,540 |
| 367 | 2220105,620 | 506321,740 |
| 368 | 2220105,220 | 506334,490 |
| 369 | 2220099,720 | 506347,080 |
| 370 | 2220100,600 | 506359,870 |
| 371 | 2220105,460 | 506367,680 |
| 372 | 2220111,630 | 506374,250 |
| 373 | 2220118,010 | 506374,450 |
| 374 | 2220125,670 | 506374,570 |
| 375 | 2220135,285 | 506375,362 |
| 376 | 2220140,268 | 506375,320 |
| 377 | 2220148,690 | 506375,010 |
| 378 | 2220158,070 | 506376,690 |
| 379 | 2220163,780 | 506379,700 |
| 380 | 2220173,780 | 506386,390 |
| 381 | 2220180,040 | 506392,910 |
| 382 | 2220189,880 | 506397,660 |
| 383 | 2220199,510 | 506400,180 |
| 384 | 2220208,110 | 506400,170 |
| 385 | 2220223,130 | 506398,970 |
| 386 | 2220225,378 | 506398,224 |
| 387 | 2220232,930 | 506395,720 |
| 388 | 2220244,860 | 506391,770 |
| 389 | 2220271,700 | 506398,550 |
| 390 | 2220271,640 | 506395,000 |
| 391 | 2220279,190 | 506398,870 |
| 392 | 2220279,120 | 506399,359 |
| 393 | 2220273,210 | 506440,460 |
| 394 | 2220275,130 | 506450,830 |
| 395 | 2220285,120 | 506460,040 |
| 396 | 2220300,090 | 506459,660 |
| 397 | 2220304,500 | 506487,560 |
| 398 | 2220306,800 | 506539,350 |
| 399 | 2220293,910 | 506578,780 |
| 400 | 2220269,850 | 506613,250 |
| 401 | 2220256,990 | 506656,910 |
| 402 | 2220252,590 | 506678,630 |
| 403 | 2220259,680 | 506684,930 |
| 404 | 2220277,560 | 506693,420 |
| 405 | 2220285,746 | 506692,923 |
| 406 | 2220285,789 | 506692,940 |
| 407 | 2220285,803 | 506692,920 |
| 408 | 2220303,100 | 506691,870 |
| 409 | 2220323,610 | 506682,260 |
| 410 | 2220330,900 | 506678,070 |
| 411 | 2220344,520 | 506680,040 |
| 412 | 2220351,530 | 506679,320 |
| 413 | 2220357,100 | 506675,860 |
| 414 | 2220363,380 | 506675,560 |
| 415 | 2220370,530 | 506672,020 |
| 416 | 2220388,330 | 506673,730 |
| 417 | 2220390,250 | 506697,200 |
| 418 | 2220410,840 | 506697,450 |
| 419 | 2220413,070 | 506699,830 |
| 420 | 2220417,460 | 506705,810 |
| 421 | 2220415,850 | 506710,650 |
| 422 | 2220413,050 | 506716,560 |
| 423 | 2220401,150 | 506723,270 |
| 424 | 2220403,260 | 506730,570 |
| 425 | 2220406,720 | 506739,980 |
| 426 | 2220413,820 | 506746,690 |
| 427 | 2220421,690 | 506749,190 |
| 428 | 2220429,370 | 506752,830 |
| 429 | 2220435,890 | 506752,640 |
| 430 | 2220449,780 | 506748,930 |
| 431 | 2220464,850 | 506750,850 |
| 432 | 2220472,670 | 506759,350 |
| 433 | 2220478,350 | 506781,950 |
| 434 | 2220480,650 | 506794,670 |
| 435 | 2220479,660 | 506798,900 |
| 436 | 2220478,690 | 506807,150 |
| 437 | 2220481,890 | 506817,490 |
| 438 | 2220484,650 | 506842,330 |
| 439 | 2220477,350 | 506864,210 |
| 440 | 2220471,780 | 506870,550 |
| 441 | 2220463,530 | 506873,620 |
| 442 | 2220452,590 | 506872,900 |
| 443 | 2220436,850 | 506870,400 |
| 444 | 2220411,130 | 506877,700 |
| 445 | 2220396,920 | 506882,820 |
| 446 | 2220383,970 | 506888,800 |
| 447 | 2220376,580 | 506900,020 |
| 448 | 2220373,690 | 506904,400 |
| 449 | 2220373,260 | 506905,060 |
| 450 | 2220374,130 | 506917,840 |
| 451 | 2220373,550 | 506921,960 |
| 452 | 2220372,500 | 506929,280 |
| 453 | 2220371,940 | 506947,130 |
| 454 | 2220371,107 | 506948,172 |
| 455 | 2220366,480 | 506953,960 |
| 456 | 2220359,460 | 506943,970 |
| 457 | 2220348,770 | 506925,730 |
| 458 | 2220333,320 | 506919,440 |
| 459 | 2220328,240 | 506916,410 |
| 460 | 2220315,490 | 506916,010 |
| 461 | 2220306,530 | 506917,010 |
| 462 | 2220288,280 | 506929,210 |
| 463 | 2220277,720 | 506940,360 |
| 464 | 2220273,340 | 506958,090 |
| 465 | 2220272,820 | 506974,660 |
| 466 | 2220277,300 | 506988,030 |
| 467 | 2220284,380 | 507013,310 |
| 468 | 2220282,670 | 507027,290 |
| 469 | 2220282,310 | 507038,760 |
| 470 | 2220277,920 | 507056,490 |
| 471 | 2220279,520 | 507073,570 |
| 472 | 2220281,750 | 507097,450 |
| 473 | 2220293,390 | 507133,540 |
| 474 | 2220304,500 | 507186,210 |
| 475 | 2220301,160 | 507211,630 |
| 476 | 2220297,410 | 507249,800 |
| 477 | 2220298,280 | 507262,400 |
| 478 | 2220300,520 | 507272,860 |
| 479 | 2220307,850 | 507283,300 |
| 480 | 2220315,620 | 507279,710 |
| 481 | 2220316,980 | 507277,430 |
| 482 | 2220322,100 | 507268,860 |
| 483 | 2220322,350 | 507268,440 |
| 484 | 2220324,430 | 507256,570 |
| 485 | 2220328,570 | 507232,900 |
| 486 | 2220342,910 | 507182,300 |
| 487 | 2220350,720 | 507177,440 |
| 488 | 2220357,090 | 507177,640 |
| 489 | 2220362,790 | 507179,090 |
| 490 | 2220368,490 | 507180,550 |
| 491 | 2220374,580 | 507189,670 |
| 492 | 2220378,050 | 507201,260 |
| 493 | 2220379,800 | 507226,840 |
| 494 | 2220376,250 | 507241,200 |
| 495 | 2220371,040 | 507262,300 |
| 496 | 2220365,540 | 507274,890 |
| 497 | 2220365,060 | 507290,190 |
| 498 | 2220369,760 | 507303,090 |
| 499 | 2220372,590 | 507308,520 |
| 500 | 2220374,580 | 507312,180 |
| 501 | 2220380,100 | 507313,940 |
| 502 | 2220383,430 | 507315,010 |
| 503 | 2220387,280 | 507311,390 |
| 504 | 2220389,660 | 507309,150 |
| 505 | 2220392,630 | 507306,360 |
| 506 | 2220394,380 | 507290,260 |
| 507 | 2220396,220 | 507273,290 |
| 508 | 2220400,440 | 507260,660 |
| 509 | 2220403,710 | 507237,790 |
| 510 | 2220412,470 | 507202,340 |
| 511 | 2220413,180 | 507179,390 |
| 512 | 2220411,150 | 507162,740 |
| 513 | 2220404,140 | 507142,100 |
| 514 | 2220397,950 | 507131,860 |
| 515 | 2220394,760 | 507118,900 |
| 516 | 2220400,300 | 507106,200 |
| 517 | 2220413,190 | 507106,130 |
| 518 | 2220423,100 | 507106,960 |
| 519 | 2220438,400 | 507107,440 |
| 520 | 2220457,190 | 507115,060 |
| 521 | 2220463,420 | 507123,530 |
| 522 | 2220473,500 | 507127,670 |
| 523 | 2220478,400 | 507134,210 |
| 524 | 2220478,930 | 507136,380 |
| 525 | 2220474,680 | 507152,850 |
| 526 | 2220474,680 | 507221,180 |
| 527 | 2220471,300 | 507227,760 |
| 528 | 2220469,549 | 507228,701 |
| 529 | 2220437,860 | 507261,210 |
| 530 | 2220424,340 | 507263,240 |
| 531 | 2220418,460 | 507308,880 |
| 532 | 2220426,600 | 507333,740 |
| 533 | 2220435,590 | 507346,780 |
| 534 | 2220436,600 | 507351,700 |
| 535 | 2220458,150 | 507360,050 |
| 536 | 2220468,200 | 507367,900 |
| 537 | 2220479,850 | 507378,000 |
| 538 | 2220490,950 | 507393,100 |
| 539 | 2220499,200 | 507411,300 |
| 540 | 2220501,860 | 507416,435 |
| 541 | 2220503,319 | 507419,251 |
| 542 | 2220513,600 | 507439,100 |
| 543 | 2220528,850 | 507456,901 |
| 544 | 2220531,001 | 507464,850 |
| 545 | 2220531,050 | 507468,850 |
| 546 | 2220536,451 | 507498,800 |
| 547 | 2220541,750 | 507516,699 |
| 548 | 2220540,949 | 507532,700 |
| 549 | 2220541,001 | 507534,700 |
| 550 | 2220548,449 | 507564,600 |
| 551 | 2220555,851 | 507594,500 |
| 552 | 2220557,951 | 507601,500 |
| 553 | 2220560,330 | 507607,710 |
| 554 | 2220560,060 | 507610,460 |
| 555 | 2220559,810 | 507617,750 |
| 556 | 2220542,880 | 507632,730 |
| 557 | 2220539,310 | 507697,460 |
| 558 | 2220519,890 | 507726,190 |
| 559 | 2220511,650 | 507727,100 |
| 560 | 2220499,890 | 507723,360 |
| 561 | 2220491,200 | 507715,430 |
| 562 | 2220491,040 | 507710,860 |
| 563 | 2220490,520 | 507696,270 |
| 564 | 2220493,940 | 507681,600 |
| 565 | 2220494,940 | 507677,260 |
| 566 | 2220495,210 | 507668,700 |
| 567 | 2220497,630 | 507631,210 |
| 568 | 2220495,660 | 507613,480 |
| 569 | 2220489,800 | 507596,710 |
| 570 | 2220488,810 | 507595,290 |
| 571 | 2220487,590 | 507590,350 |
| 572 | 2220486,210 | 507591,590 |
| 573 | 2220482,470 | 507586,270 |
| 574 | 2220477,690 | 507575,910 |
| 575 | 2220467,610 | 507571,770 |
| 576 | 2220458,670 | 507572,760 |
| 577 | 2220445,500 | 507586,370 |
| 578 | 2220439,360 | 507598,790 |
| 579 | 2220438,450 | 507598,590 |
| 580 | 2220437,980 | 507602,040 |
| 581 | 2220433,110 | 507615,340 |
| 582 | 2220433,660 | 507634,130 |
| 583 | 2220433,310 | 507648,540 |
| 584 | 2220431,560 | 507663,800 |
| 585 | 2220420,880 | 507680,040 |
| 586 | 2220412,790 | 507693,820 |
| 587 | 2220403,420 | 507701,060 |
| 588 | 2220399,680 | 507703,950 |
| 589 | 2220400,350 | 507704,990 |
| 590 | 2220500,520 | 507861,550 |
| 591 | 2220424,967 | 507957,375 |
| 592 | 2220413,404 | 507972,040 |
| 593 | 2220372,870 | 508023,450 |
| 594 | 2220383,650 | 508038,140 |
| 595 | 2220393,760 | 508051,850 |
| 596 | 2220401,060 | 508063,570 |
| 597 | 2220402,360 | 508066,870 |
| 598 | 2220410,440 | 508087,490 |
| 599 | 2220410,810 | 508088,800 |
| 600 | 2220413,840 | 508104,770 |
| 601 | 2220406,710 | 508128,800 |
| 602 | 2220398,670 | 508144,200 |
| 603 | 2220387,710 | 508165,210 |
| 604 | 2220374,940 | 508180,610 |
| 605 | 2220369,140 | 508187,600 |
| 606 | 2220359,220 | 508204,730 |
| 607 | 2220350,260 | 508220,190 |
| 608 | 2220325,840 | 508244,670 |
| 609 | 2220310,740 | 508259,790 |
| 610 | 2220274,050 | 508289,300 |
| 611 | 2220253,380 | 508297,590 |
| 612 | 2220231,780 | 508296,010 |
| 613 | 2220230,470 | 508295,600 |
| 614 | 2220230,160 | 508295,870 |
| 615 | 2220185,970 | 508290,380 |
| 616 | 2220146,130 | 508299,350 |
| 617 | 2220129,200 | 508310,310 |
| 618 | 2220123,820 | 508319,070 |
| 619 | 2220106,130 | 508354,250 |
| 620 | 2220096,020 | 508392,220 |
| 621 | 2220086,770 | 508402,140 |
| 622 | 2220068,840 | 508404,130 |
| 623 | 2220059,000 | 508392,340 |
| 624 | 2220039,120 | 508375,130 |
| 625 | 2220018,040 | 508355,330 |
| 626 | 2220008,330 | 508339,710 |
| 627 | 2220001,880 | 508335,240 |
| 628 | 2220001,210 | 508334,500 |
| 629 | 2219949,540 | 508361,280 |
| 630 | 2219927,450 | 508372,370 |
| 631 | 2219927,670 | 508372,620 |
| 632 | 2219957,770 | 508405,770 |
| 633 | 2219961,200 | 508412,500 |
| 634 | 2219965,770 | 508419,950 |
| 635 | 2219960,160 | 508429,450 |
| 636 | 2219958,250 | 508431,310 |
| 637 | 2219923,390 | 508453,520 |
| 638 | 2219913,790 | 508465,650 |
| 639 | 2219919,600 | 508483,700 |
| 640 | 2219943,330 | 508507,150 |
| 641 | 2219949,290 | 508513,980 |
| 642 | 2219957,810 | 508527,000 |
| 643 | 2219975,220 | 508541,580 |
| 644 | 2219997,740 | 508556,320 |
| 645 | 2220006,620 | 508557,880 |
| 646 | 2220036,140 | 508552,420 |
| 647 | 2220070,400 | 508517,750 |
| 648 | 2220133,940 | 508444,440 |
| 649 | 2220167,600 | 508388,070 |
| 650 | 2220186,810 | 508345,280 |
| 651 | 2220196,130 | 508332,810 |
| 652 | 2220205,050 | 508333,090 |
| 653 | 2220218,880 | 508339,900 |
| 654 | 2220236,530 | 508346,830 |
| 655 | 2220253,100 | 508347,350 |
| 656 | 2220297,960 | 508341,090 |
| 657 | 2220322,860 | 508320,170 |
| 658 | 2220337,520 | 508300,210 |
| 659 | 2220355,760 | 508288,020 |
| 660 | 2220387,760 | 508285,190 |
| 661 | 2220389,469 | 508286,276 |
| 662 | 2220421,540 | 508306,660 |
| 663 | 2220421,260 | 508315,580 |
| 664 | 2220413,290 | 508325,540 |
| 665 | 2220406,440 | 508340,640 |
| 666 | 2220404,850 | 508350,800 |
| 667 | 2220419,210 | 508362,900 |
| 668 | 2220440,960 | 508370,780 |
| 669 | 2220432,940 | 508379,860 |
| 670 | 2220423,453 | 508386,338 |
| 671 | 2220421,150 | 508387,910 |
| 672 | 2220404,520 | 508392,900 |
| 673 | 2220397,860 | 508408,980 |
| 674 | 2220395,090 | 508419,800 |
| 675 | 2220394,320 | 508422,020 |
| 676 | 2220390,920 | 508421,410 |
| 677 | 2220362,340 | 508445,190 |
| 678 | 2220315,090 | 508487,100 |
| 679 | 2220288,200 | 508530,930 |
| 680 | 2220276,730 | 508571,410 |
| 681 | 2220272,190 | 508594,230 |
| 682 | 2220272,030 | 508599,330 |
| 683 | 2220266,620 | 508609,370 |
| 684 | 2220252,310 | 508617,860 |
| 685 | 2220221,790 | 508618,550 |
| 686 | 2220220,540 | 508617,950 |
| 687 | 2220212,880 | 508613,820 |
| 688 | 2220198,410 | 508607,250 |
| 689 | 2220178,030 | 508605,970 |
| 690 | 2220160,880 | 508603,520 |
| 691 | 2220106,760 | 508599,660 |
| 692 | 2220075,900 | 508586,830 |
| 693 | 2220041,640 | 508580,660 |
| 694 | 2220017,560 | 508575,440 |
| 695 | 2220004,130 | 508576,300 |
| 696 | 2219996,540 | 508594,570 |
| 697 | 2219995,190 | 508617,500 |
| 698 | 2219993,896 | 508621,024 |
| 699 | 2219993,390 | 508622,400 |
| 700 | 2219992,400 | 508625,120 |
| 701 | 2219989,800 | 508635,300 |
| 702 | 2219986,580 | 508647,910 |
| 703 | 2219984,090 | 508666,340 |
| 704 | 2219973,290 | 508685,140 |
| 705 | 2219953,460 | 508707,490 |
| 706 | 2219933,540 | 508732,400 |
| 707 | 2219909,300 | 508761,540 |
| 708 | 2219908,660 | 508762,310 |
| 709 | 2219908,540 | 508762,540 |
| 710 | 2219903,400 | 508772,570 |
| 711 | 2219905,240 | 508775,440 |
| 712 | 2219909,620 | 508783,020 |
| 713 | 2219905,480 | 508793,100 |
| 714 | 2219890,220 | 508793,730 |
| 715 | 2219878,020 | 508799,690 |
| 716 | 2219865,820 | 508803,300 |
| 717 | 2219858,050 | 508805,660 |
| 718 | 2219854,030 | 508813,980 |
| 719 | 2219851,540 | 508822,430 |
| 720 | 2219855,700 | 508821,600 |
| 721 | 2219863,320 | 508831,590 |
| 722 | 2219875,110 | 508846,560 |
| 723 | 2219877,050 | 508854,320 |
| 724 | 2219883,290 | 508863,270 |
| 725 | 2219902,010 | 508853,200 |
| 726 | 2219906,720 | 508858,050 |
| 727 | 2219904,370 | 508875,380 |
| 728 | 2219911,160 | 508882,590 |
| 729 | 2219918,650 | 508885,370 |
| 730 | 2219929,740 | 508890,720 |
| 731 | 2219938,060 | 508896,690 |
| 732 | 2219963,850 | 508909,220 |
| 733 | 2219962,190 | 508916,150 |
| 734 | 2219949,150 | 508925,810 |
| 735 | 2219938,480 | 508934,820 |
| 736 | 2219930,710 | 508935,790 |
| 737 | 2219918,650 | 508931,680 |
| 738 | 2219907,550 | 508920,030 |
| 739 | 2219901,420 | 508910,010 |
| 740 | 2219894,240 | 508900,340 |
| 741 | 2219888,140 | 508907,000 |
| 742 | 2219879,820 | 508911,710 |
| 743 | 2219872,340 | 508909,440 |
| 744 | 2219868,320 | 508909,580 |
| 745 | 2219864,850 | 508911,870 |
| 746 | 2219864,290 | 508920,470 |
| 747 | 2219847,650 | 508926,480 |
| 748 | 2219834,060 | 508918,990 |
| 749 | 2219826,300 | 508904,570 |
| 750 | 2219816,320 | 508893,480 |
| 751 | 2219806,610 | 508873,790 |
| 752 | 2219816,570 | 508856,558 |
| 753 | 2219816,870 | 508856,040 |
| 754 | 2219828,520 | 508847,790 |
| 755 | 2219837,040 | 508839,450 |
| 756 | 2219834,230 | 508832,260 |
| 757 | 2219847,930 | 508822,630 |
| 758 | 2219839,726 | 508798,599 |
| 759 | 2219839,340 | 508797,470 |
| 760 | 2219839,041 | 508796,804 |
| 761 | 2219830,860 | 508778,590 |
| 762 | 2219815,450 | 508784,790 |
| 763 | 2219805,220 | 508789,400 |
| 764 | 2219795,380 | 508794,110 |
| 765 | 2219789,280 | 508797,160 |
| 766 | 2219786,090 | 508796,050 |
| 767 | 2219782,620 | 508797,440 |
| 768 | 2219777,910 | 508802,990 |
| 769 | 2219781,650 | 508820,460 |
| 770 | 2219789,280 | 508835,850 |
| 771 | 2219793,990 | 508843,480 |
| 772 | 2219799,950 | 508847,910 |
| 773 | 2219801,620 | 508852,630 |
| 774 | 2219801,480 | 508855,120 |
| 775 | 2219801,463 | 508855,151 |
| 776 | 2219799,400 | 508858,870 |
| 777 | 2219794,270 | 508866,210 |
| 778 | 2219791,910 | 508868,990 |
| 779 | 2219788,170 | 508867,190 |
| 780 | 2219787,750 | 508863,300 |
| 781 | 2219787,890 | 508858,310 |
| 782 | 2219785,260 | 508855,820 |
| 783 | 2219783,450 | 508855,260 |
| 784 | 2219780,270 | 508855,540 |
| 785 | 2219776,380 | 508857,070 |
| 786 | 2219774,860 | 508860,530 |
| 787 | 2219773,330 | 508863,440 |
| 788 | 2219769,860 | 508864,970 |
| 789 | 2219766,400 | 508866,080 |
| 790 | 2219763,630 | 508863,300 |
| 791 | 2219759,880 | 508859,980 |
| 792 | 2219756,280 | 508857,760 |
| 793 | 2219753,370 | 508854,150 |
| 794 | 2219751,560 | 508848,190 |
| 795 | 2219747,820 | 508840,290 |
| 796 | 2219744,210 | 508832,310 |
| 797 | 2219739,780 | 508827,810 |
| 798 | 2219738,670 | 508820,880 |
| 799 | 2219737,420 | 508815,470 |
| 800 | 2219736,590 | 508810,060 |
| 801 | 2219736,870 | 508803,680 |
| 802 | 2219740,190 | 508797,300 |
| 803 | 2219743,100 | 508791,480 |
| 804 | 2219744,770 | 508786,280 |
| 805 | 2219746,300 | 508778,580 |
| 806 | 2219746,520 | 508775,530 |
| 807 | 2219754,470 | 508775,320 |
| 808 | 2219764,600 | 508768,660 |
| 809 | 2219757,110 | 508763,320 |
| 810 | 2219742,660 | 508755,850 |
| 811 | 2219729,920 | 508755,450 |
| 812 | 2219718,607 | 508750,517 |
| 813 | 2219717,330 | 508749,960 |
| 814 | 2219708,520 | 508745,850 |
| 815 | 2219679,680 | 508729,640 |
| 816 | 2219667,170 | 508721,590 |
| 817 | 2219664,984 | 508720,132 |
| 818 | 2219657,527 | 508715,159 |
| 819 | 2219629,040 | 508696,160 |
| 820 | 2219593,440 | 508671,440 |
| 821 | 2219564,960 | 508664,170 |
| 822 | 2219556,510 | 508669,010 |
| 823 | 2219549,840 | 508678,380 |
| 824 | 2219550,590 | 508694,990 |
| 825 | 2219566,750 | 508729,310 |
| 826 | 2219581,670 | 508741,900 |
| 827 | 2219584,500 | 508745,910 |
| 828 | 2219593,260 | 508758,850 |
| 829 | 2219603,420 | 508780,860 |
| 830 | 2219607,530 | 508792,470 |
| 831 | 2219610,340 | 508804,680 |
| 832 | 2219611,190 | 508818,110 |
| 833 | 2219609,080 | 508824,420 |
| 834 | 2219588,520 | 508849,310 |
| 835 | 2219576,640 | 508862,330 |
| 836 | 2219578,130 | 508875,780 |
| 837 | 2219584,840 | 508885,560 |
| 838 | 2219592,870 | 508894,110 |
| 839 | 2219599,060 | 508900,040 |
| 840 | 2219613,970 | 508913,260 |
| 841 | 2219623,770 | 508926,330 |
| 842 | 2219628,570 | 508936,050 |
| 843 | 2219627,670 | 508944,320 |
| 844 | 2219621,860 | 508946,690 |
| 845 | 2219616,840 | 508943,980 |
| 846 | 2219601,730 | 508937,130 |
| 847 | 2219592,330 | 508931,730 |
| 848 | 2219575,180 | 508929,280 |
| 849 | 2219557,910 | 508931,800 |
| 850 | 2219550,700 | 508940,680 |
| 851 | 2219549,310 | 508953,710 |
| 852 | 2219546,861 | 508959,190 |
| 853 | 2219546,528 | 508960,031 |
| 854 | 2219546,500 | 508959,997 |
| 855 | 2219544,600 | 508964,250 |
| 856 | 2219537,390 | 508966,190 |
| 857 | 2219530,180 | 508964,250 |
| 858 | 2219523,240 | 508953,990 |
| 859 | 2219514,920 | 508946,780 |
| 860 | 2219507,990 | 508931,520 |
| 861 | 2219496,350 | 508923,480 |
| 862 | 2219489,690 | 508925,420 |
| 863 | 2219484,420 | 508930,970 |
| 864 | 2219479,710 | 508935,690 |
| 865 | 2219478,320 | 508940,400 |
| 866 | 2219483,870 | 508951,770 |
| 867 | 2219494,960 | 508960,920 |
| 868 | 2219496,900 | 508968,960 |
| 869 | 2219492,260 | 508973,050 |
| 870 | 2219480,650 | 508973,200 |
| 871 | 2219480,580 | 508983,660 |
| 872 | 2219480,320 | 508983,900 |
| 873 | 2219451,255 | 508984,439 |
| 874 | 2219449,349 | 508984,474 |
| 875 | 2219435,020 | 508984,740 |
| 876 | 2219387,130 | 508931,780 |
| 877 | 2219373,740 | 508929,790 |
| 878 | 2219330,970 | 508945,860 |
| 879 | 2219302,970 | 508940,010 |
| 880 | 2219221,380 | 508898,510 |
| 881 | 2219149,890 | 508868,140 |
| 882 | 2219144,250 | 508869,850 |
| 883 | 2219118,300 | 508878,650 |
| 884 | 2219128,562 | 508894,789 |
| 885 | 2219133,749 | 508902,950 |
| 886 | 2219110,600 | 508929,800 |
| 887 | 2219110,305 | 508929,848 |
| 888 | 2219109,461 | 508931,124 |
| 889 | 2219106,740 | 508934,282 |
| 890 | 2219104,710 | 508941,513 |
| 891 | 2219392,158 | 509071,374 |
| 892 | 2219392,336 | 509071,462 |
| 893 | 2219392,652 | 509071,743 |
| 894 | 2219438,337 | 509112,482 |
| 895 | 2219447,566 | 509120,710 |
| 896 | 2219469,174 | 509120,352 |
| 897 | 2219469,892 | 509120,393 |
| 898 | 2219495,600 | 509120,000 |
| 899 | 2219531,550 | 509119,500 |
| 900 | 2219553,950 | 509119,200 |
| 901 | 2219569,633 | 509134,229 |
| 902 | 2219573,129 | 509137,591 |
| 903 | 2219572,635 | 509145,105 |
| 904 | 2219571,120 | 509168,178 |
| 905 | 2219569,384 | 509194,609 |
| 906 | 2219626,652 | 509227,616 |
| 907 | 2219622,003 | 509233,583 |
| 908 | 2219618,876 | 509237,591 |
| 909 | 2219597,950 | 509249,170 |
| 910 | 2219586,605 | 509255,446 |
| 911 | 2219586,599 | 509255,449 |
| 912 | 2219584,983 | 509256,343 |
| 913 | 2219567,424 | 509266,055 |
| 914 | 2219552,714 | 509267,876 |
| 915 | 2219529,005 | 509270,825 |
| 916 | 2219528,149 | 509270,918 |
| 917 | 2219523,929 | 509271,441 |
| 918 | 2219491,981 | 509275,407 |
| 919 | 2219487,322 | 509274,949 |
| 920 | 2219462,616 | 509272,519 |
| 921 | 2219452,841 | 509288,350 |
| 922 | 2219464,453 | 509296,625 |
| 923 | 2219481,231 | 509313,491 |
| 924 | 2219483,752 | 509325,106 |
| 925 | 2219482,551 | 509332,760 |
| 926 | 2219473,727 | 509338,253 |
| 927 | 2219462,141 | 509339,814 |
| 928 | 2219447,735 | 509339,365 |
| 929 | 2219437,980 | 509343,868 |
| 930 | 2219435,849 | 509350,531 |
| 931 | 2219446,144 | 509359,504 |
| 932 | 2219460,551 | 509359,953 |
| 933 | 2219474,958 | 509360,402 |
| 934 | 2219490,205 | 509364,723 |
| 935 | 2219496,688 | 509372,615 |
| 936 | 2219503,231 | 509378,588 |
| 937 | 2219509,924 | 509379,757 |
| 938 | 2219519,619 | 509377,175 |
| 939 | 2219519,289 | 509356,977 |
| 940 | 2219522,470 | 509347,462 |
| 941 | 2219534,266 | 509339,178 |
| 942 | 2219548,853 | 509333,864 |
| 943 | 2219562,539 | 509326,600 |
| 944 | 2219565,721 | 509317,085 |
| 945 | 2219567,912 | 509308,502 |
| 946 | 2219571,904 | 509303,819 |
| 947 | 2219578,837 | 509297,306 |
| 948 | 2219584,660 | 509295,565 |
| 949 | 2219585,049 | 509296,210 |
| 950 | 2219594,715 | 509312,221 |
| 951 | 2219603,149 | 509319,213 |
| 952 | 2219616,565 | 509320,593 |
| 953 | 2219632,082 | 509316,269 |
| 954 | 2219646,489 | 509316,718 |
| 955 | 2219659,816 | 509320,979 |
| 956 | 2219671,071 | 509329,982 |
| 957 | 2219682,416 | 509336,104 |
| 958 | 2219690,910 | 509341,175 |
| 959 | 2219708,079 | 509345,555 |
| 960 | 2219720,354 | 509352,667 |
| 961 | 2219730,589 | 509363,561 |
| 962 | 2219738,573 | 509384,960 |
| 963 | 2219746,407 | 509411,161 |
| 964 | 2219756,311 | 509432,619 |
| 965 | 2219758,652 | 509449,996 |
| 966 | 2219755,261 | 509466,234 |
| 967 | 2219750,338 | 509469,926 |
| 968 | 2219743,525 | 509472,597 |
| 969 | 2219734,881 | 509472,328 |
| 970 | 2219723,385 | 509471,008 |
| 971 | 2219713,901 | 509466,867 |
| 972 | 2219697,543 | 509467,319 |
| 973 | 2219685,747 | 509475,604 |
| 974 | 2219684,367 | 509489,020 |
| 975 | 2219687,728 | 509504,506 |
| 976 | 2219692,200 | 509515,220 |
| 977 | 2219687,818 | 509532,388 |
| 978 | 2219677,733 | 509547,455 |
| 979 | 2219670,260 | 509571,256 |
| 980 | 2219670,177 | 509573,908 |
| 981 | 2219670,074 | 509577,202 |
| 982 | 2219669,779 | 509586,623 |
| 983 | 2219677,853 | 509605,140 |
| 984 | 2219680,284 | 509619,636 |
| 985 | 2219678,934 | 509632,092 |
| 986 | 2219663,176 | 509644,099 |
| 987 | 2219644,717 | 509650,253 |
| 988 | 2219632,021 | 509656,587 |
| 989 | 2219626,829 | 509668,922 |
| 990 | 2219626,529 | 509678,527 |
| 991 | 2219624,097 | 509694,794 |
| 992 | 2219624,164 | 509696,074 |
| 993 | 2219758,960 | 509694,100 |
| 994 | 2219777,890 | 509691,970 |
| 995 | 2219794,830 | 509691,030 |
| 996 | 2219815,870 | 509686,490 |
| 997 | 2219832,110 | 509680,650 |
| 998 | 2219845,890 | 509672,980 |
| 999 | 2219850,195 | 509669,778 |
| 1000 | 2219844,154 | 509661,610 |
| 1001 | 2219837,855 | 509660,393 |
| 1002 | 2219828,468 | 509649,504 |
| 1003 | 2219824,236 | 509640,383 |
| 1004 | 2219819,714 | 509619,285 |
| 1005 | 2219821,447 | 509595,727 |
| 1006 | 2219819,158 | 509580,113 |
| 1007 | 2219808,745 | 509550,990 |
| 1008 | 2219779,653 | 509473,339 |
| 1009 | 2222373,769 | 507008,775 |
| 1010 | 2222418,860 | 506920,330 |
| 1011 | 2222314,680 | 506874,126 |
| 1012 | 2222325,486 | 506895,759 |
| 1013 | 2222335,661 | 506915,473 |
| 1014 | 2222334,389 | 506929,463 |
| 1015 | 2222329,937 | 506937,730 |
| 1016 | 2222322,306 | 506937,094 |
| 1017 | 2222316,582 | 506945,362 |
| 1018 | 2222320,398 | 506952,993 |
| 1019 | 2222338,204 | 506969,527 |
| 1020 | 2222341,384 | 506973,343 |
| 1021 | 2222340,112 | 506991,785 |
| 1022 | 2222343,928 | 507005,140 |
| 1023 | 2222352,132 | 507014,438 |
| 1024 | 2222373,769 | 507008,775 |

Приложение 8

Сведения об участках земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель

| № п/п | Местоположение лесного участка | Площадь га | Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Планируемая категория земель | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запорожское сельское поселение |
|  | Приозерское южное участковое лесничество, квартал 29 (ч) | 12,5 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Удальцово |
|  | Приозерское южное участковое лесничество, квартал 45 (ч) | 0,1 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта д. Замостье |
|  | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 2 (ч) | 27,5 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Запорожское |
|  | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 3 (ч) | 6,5 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Запорожское |
|  | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 1 (ч) | 3,7 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Запорожское |
|  | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 10 (ч) | 2,3 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Запорожское |
|  | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 13 (ч) | 2,0 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Запорожское |
|  | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 12 (ч) | 0,9 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Запорожское |
|  | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 9 (ч) | 13,7 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Запорожское |
|  | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 51 (ч) | 1,9 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Пятиречье |
|  | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 32 (ч) | 17,5 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Пятиречье |
|  | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 34 (ч) | 1 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Пятиречье |
|  | Денисовское участковое лесничество, квартал 40 (ч) | 4,1 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Пески |
|  | Денисовское участковое лесничество, квартал 41 (ч) | 7,4 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Пески |
|  | Денисовское участковое лесничество, квартал 48 (ч) | 2,9 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Пески |
| Итого* | 104,0 га |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 110 (ч) | 7,1 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Пески |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 110 (ч) | 2,6 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта д. Замостье |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 111 (ч) | 22,4 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта д. Удальцово |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 115 (ч) | 1,6 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Луговое |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 114 (ч) | 1,6 | защитные леса, нерестовые полосы лесов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Запорожское |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 117 (ч), 116 (ч) | 6,3 | защитные леса, нерестовые полосы лесов, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Пятиречье |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 118 (ч), | 1,8 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Денисово |
| Итого** : | 43,4 га |

* Участки земель лесного фонда, которые стоят на учете в ФГУ "Земельная кадастровая палата по Ленинградской области" в Приозерском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2012 г.

** Участки земель Ларионовского участкового лесничества, которые не стоят на учете в ФГУ "Земельная кадастровая палата по Ленинградской области" в Приозерском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2012 г.

Приложение 9

Перечень и параметры зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Наименование | Ориентировочный размер (м), описание |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов |
| 1 | Животноводческий комплекс ЗАО «ПЗ «Гражданский» | 500, II класс опасности |
| 2 | Скотомогильник (яма Беккари), п. Запорожское | 500, II класс опасности |
| 3 | Кладбище в п. Запорожское | 50 |
| 4 | Канализационные очистные сооружения, п. Запорожское | 150 |
| 5 | ПС № 304 «Запорожская», п. Запорожское | 70 |
| Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций |
| 6 | Автомобильная дорога Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск (III категория) | 100 |
| 7 | Автомобильная дорога Ушково - Гравийное (III категория) | 100 |
| 8 | Автомобильная дорога Пески - Сосново – Подгорье (IV категория) | 50 |
| Придорожные полосы |
| 9 | Автомобильная дорога Санкт-Петербург - Запорожское - Приозерск (III категория) | 50 |
| 10 | Автомобильная дорога Ушково - Гравийное (III категория) | 50 |
| 11 | Автомобильная дорога Пески - Сосново – Подгорье (IV категория) | 50 |
| 12 | Автомобильная дорога Пятиречье - Дамба | 25 |
| 13 | Подъезд к д. Удальцово | 25 |
| 14 | Подъезд к д. Замостье | 25 |
| 15 | Запорожское - ГЛОХ | 25 |
| 16 | Подъезд к д. Луговое | 25 |
| 17 | Подъезд к д. Денисово | 25 |
| Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры |
| 18 | Линии электропередач мощьностью 110 кВ | 20 |
| 19 | Линии электропередач мощьностью 10 кВ | 10 |
| Приаэродромная территория |
| 20 | Приаэродромная территория аэродрома Громово | Северо-западная часть Запорожского сельского поселения, включая населённые пункты: д. Замостье, п. Луговое, п. Запорожское, д. Замостье, д. Удальцово |
| Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы |
| 21 | Водоохранные зоны: Ладожское озеро | 50 |
|  | р. Вуокса (оз. Суходольское, р. Бурная) | 200 |
|  | р. Вьюн | 100 |
|  | р. Лосевка | 100 |
|  | Реки и ручьи длиной менее 10 км | 50 |
| 22 | Прибрежные защитные полосы: Ладожское озеро | 200 |
|  | р. Вуокса (оз. Суходольское, р. Бурная) | 35 - 50 |
|  | р. Вьюн |  |
|  | р. Лосевка | 35 - 50 |
|  | Реки и ручьи длиной менее 10 км | 35 - 50 |
| Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения |
| 23 | 1 пояса | 30-50 |
| 24 | 2 – 3 пояс | Не разработаны |

# Footnotes

Перечень особо ценных земель устанавливается постановлением Правительства Лениградской области от 17 августа 2011 г. № 257 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ»

В соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.: 9,7 посещений на человека в год или 20,1 посещ. в смену на тысячу жителей без профилактических осмотров

Без учета закрытой сети (школы и пр.)

С учетом закрытой сети (школы и пр.)

Приказ Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденными приказом МПР России от 24.04.2007 № 108.

( До момента проведения мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон, в границах нормативных санитарно-защитных зон необходимо соблюдать режимы использования территорий, установленные в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция (включая СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция)

При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны, необходимо обеспечить расселение людей за пределы санитарно-защитной зоны, либо вынести предприятие на достаточное расстояние от жилой застройки.

в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания на проектное население Запорожского сельского поселения произведен с ориентацией на нормативы СНиП 2.07.01–89*, социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 г., и «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры (1999 г.)».

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Площадь земель лесного фонда приведена по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» без учета земель Ларионовского участкового лесничества (752,9 га), которые по состоянию на 01.01.2012 г. не стоят на учете в ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть. Расчет произведен в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

Сведения, представленные в Приложении 6 представлены по данным филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском районе на 01.01.2012 г., в случае отсутствия таковых, указывается «н/д» (нет данных)

# Text boxes

Инв. № 71/588