|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д. 33, офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7–812–328 5902, факс.+7–812 – 323 5033; e-mail: enko@ enko.spb.ru |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ПЛОДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

# ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

# ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

# Санкт-Петербург – Плодовое

2012 г.

# Авторский коллектив:

| Архитектурно-планировочные разделы | гл. арх. проекта, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; ведущий архитектор Я.Ю. Солдатенков |
| --- | --- |
| Градостроительная экономика | экономисты градостроительства М.А. Пчелка, А.В. Косарев |
| Природные условия и ресурсы | эколог градостроительства С.А. Гаврилкина, при участии гл. специалиста Т.А. Тереховой, эколога градостроительства А.В. Васильева |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Особо охраняемые природные территории. | эколог градостроительства С.А. Гаврилкина, при участии гл. специалиста Т.А. Тереховой |
| Объекты культурного наследия, рекреация и туризм | канд. арх., советник РААСН В.Р. Крогиус, экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту, к.т.н. Л.И. Свердлин, инженер В.А. Дорин |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, инж. Д.Б. Тарских |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | инженеры В.В. Авдеев, З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	10

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	12

3.1. Основные сведения о территории	12

3.2. Природные условия и ресурсы	12

3.3. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации. Современное использование территории	19

3.4. Объекты культурного наследия	24

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения	26

3.6. Земельный фонд. Агроприродные ресурсы	29

3.7. Социально-экономическая ситуация	32

3.8. Рекреационная деятельность и туризм	39

3.9. Состояние окружающей среды	41

3.10. Транспортная инфраструктура	44

3.11. Инженерная инфраструктура	47

3.12. Выводы комплексного анализа территории	50

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	53

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Охрана объектов культурного наследия	53

4.2. Социально-экономическое развитие	60

4.3. Развитие рекреации и туризма	71

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры	72

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры	75

4.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	87

4.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	88

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	99

5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов	99

5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	99

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	100

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	107

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	108

5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	110

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	111

7. ПРИЛОЖЕНИЯ	120

СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Муниципальное образование Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. | 71/513 |
| 2 | Муниципальное образование Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 71/514 |
| 3 | Муниципальное образование Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 71/515 |
| 4 | Муниципальное образование Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта Генерального плана. Исходно-разрешительная документация | 71/516 |
| Схемы |
| 1 | Схема использования территории М 1:25 000, 1:5 000 | 71/498 |
| 2 | Схема существующих границ земель различных категорий М 1:25 000 | 71/499 |
| 3 | Схема планируемых границ земель различных категорий М 1:25 000 | 71/500 |
| 4 | Схема ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий М 1:25 000 | 71/501 |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты обслуживания). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:25 000, 1:5 000 | 71/502 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения М 1:25 000, 1:5 000 | 71/503 |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов М 1:25 000, 1:5 000 | 71/504 |
| 8 | Схема ограничений. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов М 1:25 000 | 71/505 |
| В том числе иллюстративные материалы: |
|  | Ситуационная схема |  |
|  | Схема расположения охотничьих хозяйств |  |
|  | Ландшафтная карта |  |
|  | Схема расположения арендуемых лесных участков для целей охоты, рекреации, лесозаготовки, ведения сельского хозяйства и недропользования |  |
|  | Схема существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского участкового лесничества |  |
|  | Схема участков земель лесного фонда, переводимых в иные категории |  |
|  | Схема размещения проектного пожарного депо |  |
|  | Схема доступности пожарного депо |  |
|  | Концепция территориального развития Плодовского сельского поселения. Вариант 1. |  |
|  | Концепция территориального развития Плодовского сельского поселения. Вариант 2. |  |
| Электронная версия проекта |
| 1 | Электронные материалы проекта открытого пользования: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG, MapInfo | 71/746 |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| АЗС – автозаправочная станция АИТ – автономный источник теплоты АПУ – акты постановки на учет АТС – автоматическая телефонная станция в. – век вв. – века ВЛ – воздушные линии электропередачи г. – год гг. – годы ГОУ ЛО – государственное образовательное учреждение Ленинградской области ДРСУ – дорожно-строительное управление ГРП – газорегуляторный пункт ГРС – газораспределительная станция грунт. - грунтовое ГУ – государственное учреждение д. – деревня ДОЛ – детский оздоровительный лагерь ГП – государственное предприятие ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа ед. – единица ж/д ст. – железнодорожная станция ЗАО – закрытое акционерное общество ЗСО – зоны санитарной охраны источников водоснабжения изм. – измерение ИЖС – индивидуальное жилищное строительство ИП – индивидуальный предприниматель кв. – квадратный КНС – канализационная насосная станция КОС – комплекс очистных сооружений КСК – культурно-спортивный комплекс куб. – кубический куб. м/мес – кубических метров в месяц КФХ – крестьянско-фермерское хозяйство ЛОГП – ленинградское областное государственное предприятие л/с – литр в секунду М – масштаб МАУ – муниципальное автономное учреждение МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение | МП – муниципальное предприятие м/с – метр в секунду МУ – муниципальное учреждение МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения МУП – муниципальное унитарное предприятие МУК – муниципальное учреждение культуры н.д. – нет данных ОАО – открытое акционерное общество оз. – озеро ОВД – отдел внутренних дел ОМС – обязательное медицинское страхование ООО – общество с ограниченной ответственностью п. – поселок пп. – поселки ПДК – предельно допустимая концентрация площ. – площадь ПРУ – противорадиационные укрытия ПХ – племенное хозяйство РАН – Российская академия наук р. – река ред. – редакция рис. – рисунок с. – село с/з – совхоз СЗЗ – санитарно-защитная зона СТП – схема территориального планирования табл. – таблица ТБО – твердые бытовые отходы тв. - твёрдое т.п. – тому подобное ТЭЦ – теплоэлектроцентраль ул. – улица ФАП – фельдшерско-акушерский пункт чел. – человек ЧМ – частотно-модулированное (радиовещание); ЦРБ – центральная районная больница ШРП – шкафной регуляторный пункт экз. – экземпляров |
| --- | --- |

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект Генерального плана муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Приозерского муниципального района (муниципальный контракт № 780 от 3 декабря 2008) в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Плодовского сельского поселения до 2035 г.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Федерального закона Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29 ноября 2010) и заданием на подготовку проекта Генерального плана (приложение №1 к муниципальному контракту № 780 от 03 декабря 2008).

Разработка Генерального плана велась в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 г.);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (ред. от 18 июля 2011 г.);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 № 74-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 г.);

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ (ред. от 25 июля 2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 02 августа 2011 г.);

- Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08 октября 2007 года № 257-ФЗ (ред. от 18 июля 2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01 августа 2011 г.);

- Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ (ред. от 18 июля 2011 г.);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 № 7-ФЗ (ред. от 18 июля 2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01 августа 2011 г.);

- Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (ред. от 29 декабря 2010 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11.01.2011 г.);

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 № 52-ФЗ (ред. от 18 июля 2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01 августа 2011 г.);

- Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. от 01 июля 2011 г.);

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30 декабря  2009 № 384-ФЗ;

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля  2008 №123-ФЗ;

- Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ. (ред. 23 декабря 2010 года).

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ.

Подготовка Генерального плана велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

- СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 год;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», 2003 год;

- СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 2001 год;

- СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

Официальные названия проектируемой территории:

В областном законе от 1 сентября 2004 года № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» в числе вновь образованных муниципальных образований - Плодовское сельское поселение;

Название «Плодовское сельское поселение» принято в соответствии с Уставом муниципального образования Плодовского сельского поселения муниципального образования Приозерского муниципального образования Ленинградской области.

Генеральный план подготовлен на всю территорию Плодовского сельского поселения в границах, установленных областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

В соответствии с этим же законом муниципальное образование Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области наделено статусом сельского поселения и утвержден перечень населенных пунктов, входящих в его состав: Веснино, поселок; Красное, поселок; Кутузовское поселок; Малая Горка, поселок; Мельничные Ручьи, поселок; Отрадное, поселок при железнодорожной станции; Плодовое, поселок; Солнечное, поселок; Соловьёвка, поселок; Тракторное, поселок; Уральское, поселок.

Генеральный план учитывает основные положения:

- Проекта «Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района» (разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2011 году);

- Проекта «Стратегии социально-экономического развития территории Приозерского муниципального района» (разработан в составе проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области.

При разработке данного Генерального плана проанализированы и учтены следующие документы:

- «Проект районной планировки Приозерского района» (институт «Ленгипрогор», 1979 г.);

- «Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах Ленинградской области» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2002 г.).

Генеральный план Плодовского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

- расчетный срок – 2035 гг.,

- первая очередь – 2020 гг.

Проектные решения Генерального плана Плодовского сельского поселения на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки.

Генеральный план выполнен с использованием следующих материалов:

- Топографической основы масштаба 1:10 000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 1994 г., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47 (в настоящее время ведется работа по постановке на учет и сдаче топоосновы в государственный фонд).

- Векторной топографической основы масштаба 1:2 000, выполненной СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ в 2005–2006 гг., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47 (в настоящее время ведется работа по постановке на учет и сдаче топоосновы в государственный фонд).

- Космического снимка ALOS (PRISM) в формате GeoTiff, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2008 г.

- Космического снимка ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2009 г.

Генеральный план разработан на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

### 2.1. Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования муниципального образования Плодовское сельское поселение являются:

- обеспечение территориальных предпосылок для устойчивого развития экономики поселения и повышение инвестиционной привлекательности территории;

- дальнейшее развитие пригородных функций на территории муниципального образования Плодовское сельское поселение: туристско-рекреационная деятельность, агропромышленный комплекс; индивидуальное жилищное строительство;

- качественное улучшение состояния окружающей среды поселения в целом и всех функциональных типов территорий;

- создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения;

- сохранение объектов культурного наследия;

- развитие рекреационных территорий;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

- учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

### 2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

- формирование планировочной структуры и функциональное зонирование территории Плодовского сельского поселения с учетом специфики его территории: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий; сложившегося использования территории и др.;

- определение территорий для градостроительного развития населенных пунктов на основе прогнозных параметров социально-экономического развития Плодовского сельского поселения;

- определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон;

- развитие системы объектов обслуживания населения;

- развитие, рекреационных зон, благоустройство мест массового отдыха населения, развитие туристско-рекреационной инфраструктуры, в том числе, инфраструктуры водных видов туризма и спорта;

- планировочная реорганизация и развитие территорий агропромышленного комплекса.

2.2.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 35 кв. м на душу населения;

- определение площадок и структуры нового жилищного строительства;

- выделение территорий для размещения учреждений и предприятий обслуживания населения регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами;

- достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения поселения в соответствии с действующими нормативами;

- развитие объектов инженерной инфраструктуры с достижением нормативных показателей.

2.2.3. Задачи по охране объектов культурного наследия

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

- организация охраны объектов культурного наследия, учет требований и регламентов территорий объектов культурного наследия.

2.2.4. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры поселения.

- выделение территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

2.2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация санитарной очистки территории.

2.2.6. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиям гражданской обороны населения и противопожарным мероприятиям

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны населения;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

- подготовка мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций.

- медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

# 3.1. Основные сведения о территории

Плодовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Приозерского муниципального района, граничит с севера и северо-запада с Ларионовским, с запада Мельниковским, с юга, юго-востока и юго-запада Громовским сельскими поселениями того же муниципального района.

Территория Плодовского сельского поселения занимает 25,7 тыс. га. Административный центр поселения – п. Плодовое – расположен в 24 км от административного центра муниципального района (города Приозерск), в 100 км от города Санкт-Петербург и связан с ними железной (Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала) и автомобильной дорогами (А129 Санкт-Петербург – Сортавала). В Плодовском сельском поселении проживает (на 01 января 2012 г.) 2,3 тысячи человек.

В состав сельского поселения входят 12 населенных пунктов.

Климат территории – влажный умеренно-континентальный. На территории поселения расположены крупные водные объекты – оз. Отрадное, являющееся вторым по величине в Приозерском муниципальном районе, и оз. Комсомольское. Территория поселения имеет высокий рекреационный потенциал. Имеются месторождения горючих подземных ископаемых (торфа) и месторождения песчано-гравийных смесей.

Основу экономики поселения составляет сельское хозяйство. Промышленные виды деятельности практически отсутствуют и представлены малыми предприятиями по переработке древесины. Основным предприятием является Закрытое акционерное общество «Племенное хозяйство «Первомайское»» (ЗАО «ПХ «Первомайское»).

# 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Территория Плодовского сельского поселения, как и всего Приозерского муниципального района, характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Воздушные массы, приходящие с северо-запада, приносят летом часто влажную пасмурную и умеренно-дождливую погоду, зимой – значительное потепление и оттепели. Большое влияние на климат и погодные условия оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых осадков.

Период со средними суточными температурами ниже -5 ºС продолжается около 90 суток. Наиболее холодные месяцы года – январь и февраль со средней месячной температурой воздуха около -8 ºС. Редко, в наиболее холодные годы, температура воздуха в зимние месяцы может опускаться ниже минус 40 ºС. Абсолютный температурный минимум составляет -42,2 ºС (по метеостанции Сосново).

Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года и особенно зимой, юго-западных и южных ветров. Вследствие значительной залесённости средние месячные скорости ветра на территории сельского поселения невелики. Летом ветер более неустойчив по направлению. Среднегодовая скорость ветра 2–2,3 м/с с максимумом зимой 3–4 м/с и минимумом летом 2,5–3 м/с.

По количеству осадков Плодовское сельское поселение относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем, в течение года выпадает более 670 мм осадков. В отдельные годы количество осадков может значительно отличаться от среднего многолетнего. На теплый период года (с апреля по октябрь) приходится примерно 65 % от годовой суммы. По месяцам года осадки также распределяются неравномерно: максимум приходится на июль-сентябрь, минимум – на февраль. Летом обычно осадки выпадают в виде кратковременных, локальных дождей (ливней), в холодный период года осадки чаще всего носят обложной характер.

В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (СНиП 23–01–99* «Строительная климатология») Плодовское сельское поселение попадает в подрайон II В умеренного климата.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Проектируемая территория имеет богатую озерно-речную сеть.

К межсельговым ложбинам приурочены многочисленны озера, соединенные реками-протоками. Речная сеть густая, но слабо разработанная; русла часто пролегают в скальных породах, изобилуют порогами и стремнинами. Благодаря высокой озёрности территории речной сток хорошо зарегулирован, расходы рек довольно равномерно распределяются по сезонам.

Среди озер Плодовского сельского поселения есть как мелководные, интенсивно зарастающие, так и глубокие. В центральной части сельского поселения расположено оз. Отрадное (66 кв. км). В юго-западной части сельского поселения находится оз. Комсомольское (24,6 кв. км), на берегу которого расположен п. Красное и п. Соловьёвка (3-я бригада). Третьим по величине является оз. Веснино в северо-западной части сельского поселения. Озера вытянуты в северо-западном направлении; глубины их достигают до 20 м. Крутые берега, образованные склонами сельг, поднимаются почти на такую же высоту. В мелководных частях, постепенно переходящих в склоны ложбин, наблюдается интенсивное зарастание хвощем, осокой и тростником. Часто мелководные озера частично заторфованы.

В гидрогеологическом отношении Плодовское сельское поселение расположено в пределах гидрогеологической структуры Балтийского бассейна трещинных и трещинно-жильных вод, охватывающего северную часть Приозерского муниципального района. В озерно-ледниковых песках содержатся грунтовые воды, образующие многочисленные, но малообильные выходы у подножия склонов; зеркало их лежит на глубине 1–10 м. Довольно обильные напорные воды содержатся в межморенных отложениях (пески с гравием и галькой). Максимально возможный эксплуатационный дебит не более 10 л/с.

Основной источник подземной воды, которая может использоваться для питьевого назначения, – Гдовский (Вендский) водоносный горизонт, расположенный на глубине порядка 70–100 м; минерализация менее 1 г/л.

Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительные условия

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории сельского поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки. В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли исследования по ландшафтной структуре, которые были выполнены в рамках проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштабов 1:10 000 (выполнена в 1994 г., обновлена в 2011 г.) и 1:2 000 (выполнена в 2003 г., обновлена в 2011 г.). Анализ современного состояния территории базировался на цифровых космических изображениях ALOS (PRISM) в формате GeoTiff (2008 г.) и ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF (2009 г.). Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. В основу инженерно-строительной оценки легли также ландшафтные карты, которые были разработаны в составе проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района Ленинградской области. Имеющихся материалов инженерных изысканий достаточно для оценки инженерно-строительных условий территории Плодовского сельского поселения на уровне проекта Генерального плана. Однако любое строительство должно сопровождаться проведением дополнительных более детальных инженерно-геологических, инженерно-топографических и других изысканий на площадках будущего строительства.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории по инженерно-строительным условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения (68,5 % территории сельского поселения) представлены дренированными равнинами, сложенными устойчивыми грунтами, с уклоном поверхности не более 5 % и уровнем залегания грунтовых вод не менее 2 м от поверхности; локальное развитие опасных физико-геологических процессов.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (27,6 %):

плоские переувлажненные равнины; характерно близкое залегание грунтовых вод, процессы заболачивания; грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками, маломощным торфом (до 0,5 м);

- холмистый рельеф, уклоны поверхности до 15 %, заболоченные понижения, нередко процессы торфообразования; на склонах – активное развитие эрозионных процессов; грунты оснований представлены галечными и валунными песками;

- выработанные торфяники, расположенные к северо-западу от оз. Отрадное;

- Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (2,9 %):

- болота с мощностью торфа более 0,5 м;

- карьеры.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Плодовского сельского поселения имеются месторождения:

строительных материалов: месторождения Веснино, Веснино I (песчано-гравийный материал), Первомайское (валунно-гравийно-песчаный материал), расположенные в северо-западной части сельского поселения, Пришоссейный (песчано-гравийный материал), Коммунары 2 – на севере; месторождения Пришоссейное и Воробьёвское (песок) на севере сельского поселения, Снежное и Громово I – на юге; сапропеля – месторождение Веснино; торфа: самое крупное – месторождение Исо-Сур-Суо (507 га) на севере сельского поселение, несколько на восточной границе (Сикки-Оя – 36 га, Ханнулан-Суо – 32 га, Эрво-Суо – 14 га).

Выводы

Таким образом, большая часть территории Плодовского сельского поселения является благоприятной для градостроительного освоения. Основными ограничениями для строительства являются процессы заболачивания низинных территорий с близким залеганием грунтовых вод – такие территории преобладают в юго-восточном направлении сельского поселения; а также локальное развитие других опасных физико-геологических процессов (эрозия, денудация), наиболее активно развивающихся на поверхностях с уклонами более 5 %.

Лесные ресурсы

Лесной фонд, расположенный на территории Плодовского сельского поселения, относится по целевому назначению к защитной категории.

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества (в соответствии с приказом Рослесхоза от 17 октября 2008 г. № 319 «Об определении количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их границ»). На территории Приозерского муниципального района образовано Приозерское лесничество, разделенное на филиалы – участковые лесничества. На территории Плодовского сельского поселения это Громовское, Коммунарское, Ладожское, Некрасовское и Ларионовское участковые лесничества.

После принятия Лесного кодекса (от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ) разработаны Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества. В этих документах определены цели и задачи, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Распределение лесов сельского поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов выделено в соответствии с пунктом 1.1.4 Лесохозяйственного регламента Приозерского лесничества Ленинградской области, Лесным кодексом Российской Федерации (статья 10) и приказом Рослесхоза от 20 февраля 2009 № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области» (таблица 1).

Таблица 1

Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |
| 1.Защитные леса |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Некрасовское | 1ч,2ч,14ч,15ч,17ч,18ч,25ч-27ч,29ч, 30ч, 35ч,41ч-43ч,46ч, 47ч,52ч,56ч- 60ч, 62ч, 63ч,65ч-67ч,72ч-74ч, 76ч |
|  | Громовское | 141ч,145ч,146ч,157ч,158 |
|  | Ладожское | 28ч,30-33ч,36ч-38ч |
| 2.Ценные леса | Ларионовское | 37ч |
| в том числе: |  |  |
| Нерестоохранные полосы лесов | Некрасовское | 61,62ч,68-71,75, 77-82,84-92 |
|  | Громовское | 134-136,138,139, 141ч, 142,145ч, 147,148, 150,155, 156, 157ч |
|  | Ладожское | 25ч,26ч, 30ч,36ч,39ч,44 |
|  | Ларионовское | 37ч,39ч |
| Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Коммунарское | 80,101,104-107 |
|  | Некрасовское | 1ч,2ч,3-13,14ч,15ч, 16, 17ч,18ч,19-24, 25ч-27ч, 28,29ч,30ч, 31-34,35ч,36-40,41ч-43ч, 44,45, 46ч, 47ч,48-50,52ч,53-55,56ч-60ч,62ч,63ч, 64,65ч-67ч,72ч-74ч,76ч, 83 |
|  | Громовское | 137,140,141ч,145ч, 146ч,149,151-154,159-160,168,169 |
|  | Ладожское | 6,12-14,18-20,25ч,26ч,27,28ч,30ч-33ч,36ч-39ч,40-42 |
|  | Ларионовское | 36ч-39ч,42ч |

Основными направлениями использования охраны, защиты и воспроизводства лесов Плодовского сельского поселения являются:

- увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород);

- удовлетворение потребности в древесине для местных нужд;

- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации (главным образом за счет усиления использования защитных и рекреационных функций лесов).

На настоящий момент весь лесосечный фонд в границах Плодовского сельского поселения передан в долгосрочную аренду предприятиям и организациям для целей охоты, рекреации, лесозаготовки, ведения сельского хозяйства и недропользования. На территории сельского поселения находятся 12 арендаторов, среди которых наиболее крупные ОАО «Приозерский «ДОЗ», ЗАО «Лемо-Вуд», ЗАО «Интерсолар», осуществляющие лесозаготовку на выделенных им участках (см. «Схема расположения арендуемых лесных участков для целей охоты, рекреации, лесозаготовки, ведения сельского хозяйства и недропользования» и приложение 2).

Выводы

Ресурсный потенциал сельского поселения дополняют лесные ресурсы. Лесной фонд Плодовского сельского поселения относится к защитной категории лесов; леса могут быть использованы также и в рекреационных целях.

Растительный и животный мир

Приозерский муниципальный район занимает часть Карельского перешейка, который расположен в области хвойных лесов южно-таежной подзоны на контакте с границей средней тайги. Основную площадь территории Плодовского сельского поселения занимают леса. На легких почвообразующих породах господствуют осветленные сосновые леса. Ельники преобладают главным образом на суглинистых отложениях и отчасти на моренных супесчаных наносах. Распространены также вторичные травянистые леса: сосново-березовые, осиновые, сероольшатники и ивняки, приуроченные к более влажным местообитаниям.

Среди лесных массивов преобладают хвойные, в основном зеленомошные леса с брусникой и черникой. Кроме того распространены ягельные и верещатниковые боры. На побережьях озер встречаются участки вороничных боров. В травяном покрове зачастую господствует папоротник орляк, вейник тростниковый или луговик извилистый. В нижних частях склонов и у подошвы сельг развиваются мелколиственные формации, встречаются участки ельников, фрагменты осинников с богатым разнотравьем из дубравных видов: печеночницей, ландышем, чиной весенней, воронцом сборным, мятликом лесным, а также волчеягодником. Глубокие понижения между сельгами и влажные террасы с обильными выходами грунтовых вод занимают сероольшатники крупнотравные с крапивой, иван-чаем, лабазником, папоротниками и другими высокорослыми травами. Наиболее низкие участки заняты зарослями тростника, камыша и хвоща, плавающими водными растениями. Развиты кочковатые болота с тростником, осоками и травами; нередко здесь вырастают густые заросли ив. Моховой покров на приозерных болотах слабо развит; обычные для верховых болот сфагновые мхи встречаются только небольшими пятнами. Луга на территории сельского поселения щучковые (на месте заболоченных лесов и осушенных болот), полевицевые и колосковые (на более сухих участках). Луга интенсивно зарастают кустарником и частично подвергаются вторичному заболачиванию.

Из видов флоры, встречающихся на территории сельского поселения, в Красную Книгу Российской Федерации занесены прострел весенний, остролодочник грязноватый, гвоздика песчаная, орлячок сибирский, по берегам озер – очеретник бурый, в озерах обильна лобелия Дортманна, на каменистых и песчаных отмелях – ромашка приморская.

Животный мир сельского поселения может считаться типичным для лесной зоны. В фаунистическом отношении территория Плодовского сельского поселения относится к западной части Ленинградской области, для которой характерны, помимо широко распространенных таежных форм, набор видов европейских широколиственных лесов.	Видовой состав наземных позвоночных очень разнообразен за счет наличия луговин, водоемов и разреженного древостоя на сельговом рельефе, где бок о бок живут опушечные и лесные виды. Из птиц встречаются все виды тетеревиных, канюк, осоед, ястреб-тетеревятник, ястреб-перепелятник, многие виды сов (бородатая и длиннохвостая неясыти, мохноногий сыч, ушастая и болотная совы, воробьиный сыч), козодой, лазоревка, черный дрозд. В лесах водятся такие представители животного мира, как лоси, кабаны, лисицы, медведи, олени, волки, ондатры. В спелых сосновых лесах многочисленна желна. Из видов животных, занесенных в Красную Книгу природы Ленинградской области, следует указать хариуса, палию, чернозобую гагару, выдру, ладожскую нерпу.

По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к охотничьим ресурсам на территории Приозерского муниципального района и Плодовского сельского поселения в частности относятся: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, олень благородный, олень пятнистый, рысь, хорь, рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка.

Территория Плодовского сельского поселения расположена в границах охотхозяйств «Общественная организация «Приозерское районное общество охотников и рыболовов» и «Общественная организация «Мельниковское общество охотников и рыболовов». В пределах сельского поселения расположен один воспроизводственный участок «Солнечное», расположенный к северу от озера Отрадное. Остальные воспроизводственные участки данных охотхозяйств расположены за границами сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

При освоении новых территорий вне границ населенных пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

Рыболовство и рыбоводство

По сведениям ФГУ «Севзапрыбвод» все водоемы Приозерского муниципального района относятся к рыбохозяйственным. Однако категория водоемов (рыбохозяйственная значимость) разная и зависит от состава ихтиофауны. Данные исследования проводятся при разработке отдельных более детальных проектов исследуемой территории.

По данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории Приозерского муниципального района не выделяются. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов Приозерского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. N 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

В озерах видовой состав рыб обедненный. Встречаются обычно плотва, окунь, щука, изредка ерш, налим, ракообразные.

На сегодняшний день согласно перечню рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области (приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 № 61 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области», а также дополнения и изменения к данному приказу: приказ от 21 декабря 2010 г. № 83, приказ от 31 марта 2011 г. № 16), а также данным отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Приозерского муниципального района на территории Плодовского сельского поселения сформирован рыбопромысловый участок в акватории озера Веснино для организации спортивного и любительского рыболовства (приложение 3).

Осуществление хозяйственной деятельности должно сопровождаться мероприятиями по сохранению водных биоресурсов и среды обитания, а также соблюдением нормативных документов в области рыболовства, в том числе: Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 	постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 569 «О правилах согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания».

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории в Плодовском сельском поселении отсутствуют. Решением Судебной коллегии Ленинградского областного суда от 22 марта 2001 г. N 3–10/2001 лишен статуса особо охраняемой природной территории дендрологический парк «Отрадное». Проектом Генерального плана предлагается восстановить в статусе особо охраняемой природной территории местного значения дендрологический парк, расположенный вблизи п. Плодовое.

По результатам разработки ландшафтной карты в Плодовском сельском поселении были выделены участки наиболее пригодные для создания особо охраняемых природных территорий. В основном они располагаются к западу и северу от п. Плодовое. Здесь преобладают холмы и гряды сложенные песками (камы и озы), в сочетании с глубокими ложбинами. Преобладающий тип растительности: на грядах – сосняки, в ложбинах – сосняки с елью.

Кроме того, на территории Плодовского сельского поселения имеются проектируемые и предлагаемые особо охраняемые природные территории, утвержденные приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25 февраля 2005 г. № 12 (в редакции приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 16 июня 2011 г. № 26):

- Региональный комплексный заказник «Моторное-Заостровье» площадью 17 125 га (на территории Плодовского сельского поселения 2044 га); расположен в северо-восточной части сельского поселения, в 10 км к югу от города Приозерск. Цель создания заказника – сохранение озерно-речной сети, своеобразных ландшафтов, лесной и прибрежной растительности и комплекса редких видов флоры и фауны.

Предлагается создание данных особо охраняемых природных территорий на конец расчетного срока/за расчетный срок.

Современное состояние ландшафтов

В проекте была разработана ландшафтная карта, отображающая современное состояние ландшафтов Плодовского сельского поселения. Типы ландшафтов (местоположений) на рассматриваемой территории выделялись с учетом преобладающих форм или типов рельефа, состава преобладающих с поверхности отложений, режима увлажнения, и длительных антропогенных преобразований (окультуривание, осушение, торфоразработки, открытая разработка минерального сырья, капитальная застройка и др.).

Ландшафты Плодовского сельского поселения представлены в основном волнистыми равнинами на безвалунных песках и супесях, их окультуренными модификациями, дренированными равнинами на мелковалунно-галечных песках, камовыми холмами, сложенными галечными и валунными песками, заболоченными равнинами на безвалунных и галечных песках.

В южной части сельского поселения располагаются волнистые равнины и пологие гряды на мелковалунно-галечных песках с преобладанием сосняков бруснично-вересковых.

На основе ландшафтных условий Плодовского сельского поселения были выделены территории наиболее пригодные для различных видов деятельности.

Территории, наиболее благоприятные для градостроительного освоения, занимают большую часть сельского поселения и распространены достаточно равномерно.

Для ведения сельского хозяйства наиболее пригоден северный берег озера Отрадное.

С точки зрения ландшафтных условий территории пригодные для развития рекреации распространены в Плодовском сельском поселении достаточно равномерно, за исключением северо-западной части.

Выводы

Сравнительно мягкий климат, наличие ряда крупных водных объектов (оз. Отрадное, оз. Комсомольское, оз. Веснино), а также высокая лесистость территории создают благоприятные условия для проживания населения, рекреации и туризма.

# 3.3.Современное использование территории

Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации.

В 1979 году институтом «Ленгипрогор» разработан «Проект районной планировки Приозерского района», который в свою очередь, с уточнениями и дополнениями, базировался на предложениях «Схемы районной планировки Ленинградской области» («Ленгипрогор», 1975 г.). В работе 1979 г. были приняты следующие этапы проектирования:

первая очередь – 1990 г.;

расчетный срок – 2002–2007 гг.

Развитие поселка Плодовое в Проекте районной планировки предполагалось осуществить за счет развития сельского хозяйства и рекреации. Численность населения на расчетный срок была определена в 2.5–3.5 тыс. чел. Предлагалось размещение новых объектов отдыха и туризма в границах Отрадненской зоны смешанного отдыха, с учетом планируемого заказника и развития основной составляющей экономики района – сельскохозяйственного производства.

Осуществление значительной части заложенных в проекте решений пришлось на период смены политической и экономической ситуации в стране и содержащиеся в проекте основные показатели по объективным причинам не могли быть реализованы в должном объеме.

То же самое, но в значительно большей степени, можно сказать и о «Проекте планировки и застройки поселка Плодовое с/з «Первомайский» Приозерского района», который был разработан 1980 г. Выборгским филиалом института «Ленгражданпроект». В данном проекте прогнозировалось увеличение численности населения поселка на 2010 г. до 2 тыс. чел., что не оправдалось – в 2011 г. численность населения составила 1,4 тыс. чел. Соответственно, прогнозу намечалось и выделение территорий под 5-этажную и малоэтажную жилые застройки. Реализация проекта была выполнена частично. В отличие от проекта планировки поселка, на площадке под 5-ти этажные дома вдоль главной улицы в настоящее строятся 2-х этажные жилые дома.

В целом можно сделать вывод, что Плодовское сельское поселение в существующих границах развивалось в соответствии предыдущей градостроительной документацией, что является положительным фактором. Однако многое из проектируемого не осуществилось, а ряд положений потеряли свою актуальность и не могут рассматриваться в дальнейшем как перспективные направления градостроительного развития.

Современное использование территории

Основная особенность планировочной структуры Плодовского сельского поселения – концентрация основных населенных пунктов, в том числе административного центра п. Плодовое вдоль главных транспортных направлений (меридиональные направления – железная дорога пригородного и местного сообщения Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала; федеральная автомобильная дорога А121 «Сортавала») и региональной автодороги широтного направления. Одновременно, населенные пункты, рекреационные зоны и сельскохозяйственные угодья сформировались в юго-западной части района на побережьях озер Комсомольское и Отрадное.

Территория поселения в целом занята в большей части защитными лесами, а также сельскохозяйственными угодьями. Много живописных озер. Свыше 90 % процентов сельскохозяйственных земель Плодовского сельского поселения занимает и арендует ЗАО «ПХ «Первомайское», оставшиеся земли сельскохозяйственного назначения используются крестьянско-фермерскими хозяйствами. ЗАО «ПХ «Первомайское» является основным предприятием поселения, во многом определяющим стратегию его развития, но отмечен также рост крестьянско-фермерских хозяйств. Крестьянско-фермерское хозяйство «Урожайное» в настоящее время включило в себя бывшие территории фермы в п. Солнечное.

В состав поселения входят 12 населенных пунктов, самый крупный из которых п. Плодовое, административный центр поселения, население которого свыше 1000 чел.

Основным достопримечательным местом поселения является оз. Отрадное и его береговая линия, с удобными подъездами к берегу и множеством мест отдыха и объектов туризма. Всего в поселении 15 учреждений отдыха и туризма, которые включает базы отдыха, детские оздоровительные лагеря. Выделена площадка под организацию парусного клуба в п. при ж/д ст. Отрадное. Туристическую функцию выполняют также 20 садоводческих и дачных некоммерческих партнерств и товариществ. В настоящее время размещены еще дачные некоммерческие товарищества вблизи п. Соловьёвка и п. Кутузовское.

Комплекс инженерных сооружений включает электроподстанцию, трансформаторные подстанции, линии электропередач, водозаборные скважины, водопроводные очистные сооружения, канализационные очистные сооружения, канализационную насосную станцию, котельные, вышки сотовой связи и т.д.

На территории поселения расположены три кладбища. Два из них находятся вблизи п. Плодовое, другой – к северу п. Соловьёвка. В настоящее время кладбища не имеют свободных мест для захоронения.

На территории мыса оз. Отрадное, к югу от административного центра расположены территории научно-производственного назначения ООО «Ботаника» и Государственного университета им. В.Л. Комарова РАН.

п. Плодовое – административный центр поселения состоит из нескольких отдельных участков смешанной застройки, между которыми расположены сельскохозяйственные угодья и часть акватории оз. Отрадное. Большая часть строений возведены в 50-е годы XX в., некоторые из них претерпели реконструкцию и капитальный ремонт.

Компактная планировочная структура Плодового включает малоэтажную и индивидуальную жилую застройку, садоводческие и дачные хозяйства, а также общественно-деловую застройку. Общественно-деловая застройка поселка состоит из здания администрации Плодовского сельского поселения, фельдшерско-акушерского пункта, школы, детского дошкольного учреждения, дома культуры, библиотеки, столовой, магазинов, отделения банка, связи. В центре поселка есть небольшие производственные и коммунальные территории.

Другие населенные пункты поселения расположены у берега оз. Отрадное и представлены, в основном, территориями индивидуальной жилой застройки, садоводческими и огородническими хозяйствами. Вся жилая застройка имеет недостаточно развитую инженерную инфраструктуру. Имеются спортивные площадки на территории поселка: стадион на территории школы, стадион у главной улицы, хоккейная площадка.

В непосредственной близости к поселку, с севера расположены основные сооружения ЗАО «ПХ «Первомайское», которые насчитывают свыше 2000 голов крупного рогатого скота. На его территории также размещена яма Беккари. К югу от центра поселка, мыс озера, у подъездной дороги к территориям Государственного университета им. В.Л. Комарова РАН находятся два кладбища.

п. Веснино состоит из нескольких отдельных участков, удаленных к западу от п. Плодовое по региональной автодороге «Торфяное – Отрадное – Заостровье «. Поселок состоит в основном из индивидуальной жилой застройки. В границу поселка входят, также, производственные территории, где расположена пилорама, крестьянско-фермерское хозяйство. У берега оз. Веснино расположено предприятие рыбного хозяйства.

Инженерная инфраструктура представлена трансформаторной подстанцией, линиями электропередач и т.д.

Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

п. Красное – самый западный поселок из всех в поселении, находится на удалении от федеральной автомобильной дороги в 5 км по региональной автомобильной дороге Торфяное – Отрадное – Заостровье, поселок компактно расположился у берега оз. Комсомольское, окружен с других сторон лесами. Поселок состоит в основном из индивидуальной жилой застройки.

Инженерная инфраструктура представлена трансформаторной подстанцией, линиями электропередач и т.д.

Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

п. Кутузовское состоит из пяти образований, расположившихся вдоль северо-восточного берега оз. Отрадное и является самым восточным в поселении. На севере поселка его естественной границей являются леса. Поселок состоит в основном из индивидуальной жилой застройки. Рядом с границей, к западу, расположены дачные и садовое некоммерческое товарищества вдоль леса к северу. Вдоль берега озера у границ поселка расположены участки баз отдыха.

Инженерная инфраструктура представлена трансформаторной подстанцией, линиями электропередач и т.д.

Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты спорта.

п. Малая Горка состоит из нескольких отдельных участков, основу которых составляет индивидуальная жилая застройка, расположенная на самом севере поселения вблизи федеральной автомобильной дороги. Незначительная часть поселка попадает в санитарно-защитную зону асфальтобетонного завода расположенного севернее поселка у перекрестка федеральной автомобильной дороги и региональной автомобильной дороги «Коммунары – Малая Горка».

Инженерная инфраструктура представлена трансформаторной подстанцией, линиями электропередач и т.д.

Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

п. Мельничные Ручьи состоит из нескольких отдельных участков, расположившихся у реки Пионерка и частично вдоль федеральной автомобильной дороги.

Поселок состоит в основном из индивидуальной жилой застройки. В границу входит также территории инженерной инфраструктуры, где расположена сооружения ГЭС ОАО Ленэнерго, трансформаторная подстанция, линия электропередач и т.д.

Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

п. при ж/д ст. Отрадное состоит из нескольких отдельных участков, расположенных к западу от административного центра поселения. Поселок у железнодорожной платформы расположился группами смешенной застройки вдоль железнодорожных путей, автомобильной дороги и берега оз. Отрадное. Жилая зона поселка состоит из индивидуальной жилой застройки. В поселке кроме жилой зоны расположены железнодорожная платформа, объекты железнодорожного транспорта, а также магазин.

Инженерная инфраструктура представлена трансформаторной подстанцией, линиями электропередач и т.д. В поселке расположена база отдыха и выделена территория под парусный клуб. Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

п. Солнечное расположен в восточной части сельского поселения из нескольких отдельных участков, расположенных вдоль региональной автомобильной дороги Торфяное – Отрадное – Заостровье и береговой линии оз. Отрадное.

Поселок включает индивидуальную жилую застройку, садоводческие и огороднические хозяйства, крестьянско-фермерское хозяйство. Инженерная инфраструктура представлена трансформаторной подстанцией, линиями электропередач, водозаборными скважинами, и т.д. К северу у поселка расположены строения фермы в п. Солнечное, в настоящий момент не действует. Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

п. Соловьёвка, третий по численности населения; территория поселка  занята жилой и общественной застройками, между которыми расположены сельскохозяйственные угодья, автомобильные дороги и железнодорожные пути. Строения возведены в 50-е годы XX в., некоторые из них претерпели реконструкцию и капитальный ремонт.

На территории п. Соловьёвка расположены жилые и общественные здания, расположившимися по обе стороны вдоль железнодорожных путей и автомобильной дороги федерального значения. Основная часть застройки расположена к востоку от транспортных коммуникаций, другая – к западу. Поселок включает индивидуальную жилую застройку, садоводческие и огороднические хозяйства, а также общественно-деловую застройку. Последняя состоит из фельдшерско-акушерского пункта, библиотеки и ряда магазинов. У основной части поселка расположены небольшие по площади озера: Гагаринское, Соловьёвские, Сорочье. В поселке есть железнодорожная платформа. Остальная часть застройки поселка расположена у берега и вблизи оз. Комсомольское и представлены только жилыми зонами индивидуальной застройки, садоводческими и огородническими хозяйствами.

Инженерная инфраструктура представлена трансформаторной подстанцией, линиями электропередач, водозаборными скважинами, вышкой связи и т.д.

п. Тракторное – второй по численности населения после Плодового расположен севернее административного центра поселения между федеральными автомобильной дорогой и железными путями и окружен с запада лесами, а с востока сельскохозяйственными угодьями.

На территории п. Тракторное расположена жилая, общественно-деловая, коммунальная, производственная застройки, а также территориями инженерной инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Жилую застройку представлена малоэтажными строениями они формируют центр поселка. Дома индивидуальной жилой застройки окружают центр. В поселке есть магазин.

Инженерная инфраструктура представлена котельной, трансформаторной подстанцией, линиями электропередач, водозаборными скважинами, канализационными насосными станциями, канализационными очистными сооружениями и т.д.

Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты отдыха и спорта.

п. Уральское состоит из 4 участков, группой расположенных на региональной автомобильной дороге Торфяное – Отрадное – Заостровье. Поселок состоит в основном из индивидуальной жилой застройки, окружен сельскохозяйственными угодьями.

Инженерная инфраструктура представлена трансформаторной подстанцией, линиями электропередач  и т.д.

Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты спорта.

п. Цветково состоит из нескольких отдельных участков, вытянутых вдоль южного берега оз. Отрадное. Основная застройка – индивидуальные жилые дома. Поселок окружен сельскохозяйственными угодьями и лесами. С севера примыкают территории садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, расположившиеся вдоль берега озер. Здесь расположена территория базы отдыха и территории научно-производственного учреждения. В границах поселка расположились также территории крестьянско-фермерских хозяйств.

Инженерная инфраструктура представлена трансформаторной подстанцией, линиями электропередач и т.д.

Отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, объекты спорта.

«Схема использования территории» муниципального образования Плодовского сельского представлена в М 1:25 000 с врезками на территории населенных пунктов в М 1:5000) и разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и других нормативных документов.

При разработке «Схемы использования территории» были использованы следующие исходные картографические материалы:

- топографические основы различных масштабов в цифровом виде (векторная и растровая графика) и на бумажных носителях;

- цифрой слой кадастровых участков;

- космические снимки территории.

«Схема использования территории» разработана в цифровом виде и представляет собой ряд векторных слоев с необходимой атрибутивной информацией. Цифровая форма «Схемы использования территории» позволяет получить качественную и количественную информацию о сложившемся использовании земель, решать текущие задачи по планируемому градостроительному развитию поселения, осуществлять градостроительный мониторинг.

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации на «Схеме использования территории» отображается: граница сельского поселения; границы населенных пунктов; территории различного функционального использования; границы зон с особыми условиями использования территорий; основные объекты транспортной и инженерной инфраструктур; основные учреждения и предприятия обслуживания; производственные объекты и т.п. Отображены вновь выявленные объекты культурного наследия.

Выводы

Поселение расположено на территории с высоким туристско-рекреационным потенциалом и требует модернизации и развития туристического комплекса.

В целом в поселении наблюдается нехватка свободных площадок, перспективных для градостроительного освоения.

Актуальным является вопрос о выделении участков под жилищное строительство для населения Плодовского сельского поселения в наиболее крупных населенных пунктов.

В настоящее время кладбища не имеют свободных мест для захоронения. Необходимо определить площадку для захоронения на расчетный срок для нужд поселения вблизи существующих кладбищ.

# 3.4. Объекты культурного наследия

По данным Комитета по культуре Ленинградской области (Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия) на территории Плодовского сельского поселения расположены 2 выявленных объекта культурного наследия. В том числе 1 памятник архитектуры и градостроительства – двухэтажный жилой дом «Белая дача», 1 памятник истории и монументального искусства – памятник помещичьим крестьянам. Оба объекта располагаются в п. Плодовое. Объектов культурного наследия местного, регионального и федерального значения на территории поселения не имеется.

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия не установлены. В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Плодовского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия (при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия) в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования Закона Российской Федерации от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области.

Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице 2.

Таблица 2

Список объектов культурного наследия

| №№ п/п | Наименование объекта | Местоположение | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник помещичьим крестьянам | п. Плодовое | Выявленный. Акт постановки на учет №14–17 от 15 сентября 1995 г. |
| 2 | Двухэтажный жилой дом «Белая дача» | п. Плодовое | Выявленный. Акт постановки на учет №14–15 от 29 июля 1993 г. |

Территория муниципального образования в археологическом отношении изучена достаточно хорошо. На территории сельского поселения по берегам озера Комсомольское и озера Отрадное предположительно имеется ряд объектов археологического наследия (местонахождения эпохи неолита). При выделении новых участков под строительство объектов необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование. В годы войны 1939–1940 гг. и Великой Отечественной войны территория к северу от реки Вуокса была местом активных боевых действий. Согласно требованиям Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292–1. «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территориях боевых действий необходимо проводить обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений.

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292–1-фз «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» ответственность за содержание воинских захоронений на территории поселения возлагается на органы местного самоуправления.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

По инициативе органов местного самоуправления возможно проведение государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия с целью обоснования включения объектов культурного наследия в реестр в качестве выявленных объектов или объектов культурного наследия местного или регионального значения.

Выводы

Культурно-историческое наследие Плодовского сельского поселения представлено 2 выявленными объектами. Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались.

Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории поселения не имеется.

# 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

К основным зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

придорожные полосы;

приаэродромные территории;

водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

# Прочие планировочные ограничения:

зоны месторождений полезных ископаемых;

# Зоны с особыми условиями использования территорий

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03. Новая редакция», СНиП 42–01–2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Роспотребнадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (приложение 4).

Основные источники загрязнения окружающей среды, для которых необходимо определение ориентировочных санитарно-защитных зон, а в случае их несоблюдения – разработки проектов санитарно-защитных зоны, расположены на территории п. Плодовое, п. Малая Горка и п. Солнечное. Данные объекты включают в себя асфальтобетонный завод, лесоперерабатывающие предприятия, сельскохозяйственное предприятия молочного животноводства и зернового земледелия; объекты инженерной инфраструктуры (канализационные очистные сооружения); сооружения иного специального назначения (кладбища, яма Беккари) (Приложение 5).

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1. – 2361–08 «Изменения N 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555–09 «Изменение N 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739–10 «Изменения и дополнения N 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 Новая редакция, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

В графических материалах отображены санитарно-защитные зоны от железной дороги Санкт-Петербург – Сортавала, а также от автомобильных дорог II, III и IV технической категории.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства) устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Придорожные полосы

Устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования природорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта. Придорожная полоса установлена вдоль автомобильной дороги Санкт-Петербург – Сортавала, а также дорог III, IV, и V категорий.

Приаэродромные территории

Приаэродромная территория – прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории. Данная зона устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2011 N 743 (редакция 27 сентября 2011)).

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов – не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

В пределах данной зоны находится вся территория Плодовского сельского поселения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. №201-ФЗ статья 65 (приложение 6).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 7).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору.

# Прочие планировочные ограничения:

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*.

# 3.6. Земельный фонд. Агроприродные ресурсы

Земельный фонд

Земельный фонд на территории Плодовского сельского поселения по целевому назначению представлен пятью категориями земель:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых территорий и объектов

- земли водного фонда.

Земли запаса на территории поселения не представлены.

Распределение земель поселения по категориям на 01 января 2012 г. представлено на рисунке 1. Площадные значения земель рассчитывались по полученным от администрации Приозерского муниципального района материалам и измерению чертежа («Схема существующих земель различных категорий» и «Схема планируемых земель различных категорий»).

Рисунок 1. Структура земельного фонда

Категория земель населенных пунктов представлена двенадцатью населенными пунктами. Общая площадь земель категории населенных пунктов составляет 938,7 га. Из них:

- в п. Веснино на 102,3 га земель государственная собственность не разграничена, 0,8 га находится в региональной собственности; 43,8 га – в частной;

- в п. Красное на 52,2 га земель государственная собственность не разграничена, 16,5 га – находятся в частной собственности;

- в п. Кутузовское на 62,1 га земель государственная собственность не разграничена, 20,8 га находится в частной собственности;

- в п. Малая Горка на 8,3 га земель государственная собственность не разграничена, 2,2 га – находятся в частной собственности;

- в п. Мельничные Ручьи на 31,6 га земель государственная собственность не разграничена, 9,7 га – находятся в частной собственности;

- в п. при ж/д ст. Отрадное на 22,3 га земель государственная собственность не разграничена, 1,9 га находится в муниципальной собственности; 21 га – в частной;

- в п. Плодовое на 127,5 га земель государственная собственность не разграничена, 44,1 га – в частной;

- в п. Солнечное на 61,8 га земель государственная собственность не разграничена, 32,8 га находится в частной собственности;

- в п. Соловьёвка на 94,6 га земель государственная собственность не разграничена, 0,5 га земель находится в федеральной собственности, 0,5 га находится в региональной собственности; 56,6 га – находятся в частной собственности;

- в п. Тракторное на 19,8 га земель государственная собственность не разграничена, 0,1 га – в частной, 6,7 га – находятся в частной собственности;

- в п. Уральское на 8 га земель государственная собственность не разграничена, 7 га находится в частной собственности;

- в п. Цветково на 47,5 га земель государственная собственность не разграничена, 35,9 га находится в частной собственности;

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Плодовского сельского поселения составляют 4346,2 га или 17,0 % от площади поселения, из них 2912,7 га находятся в частной собственности. Земли данной категории используются для:

- ведения садоводства в садоводческих некоммерческих товариществах – 90,9 га;

- ведения крестьянско-фермерского хозяйства – 133,3 га;

- сельскохозяйственного производства – 1124,8 га;

- ведения дачного строительства – 63,9 га;

- личные подсобные хозяйства – 0,9 га.

В целях перераспределения земель для сельскохозяйственного производства, создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота в составе земель сельскохозяйственного назначения создается фонд перераспределения земель (119,9 га).

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в 880,2 га находятся в муниципальной собственности.

Оставшиеся 553,4 га земель сельскохозяйственного назначения находятся в «неразграниченной» государственной собственности.

Земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе земельного фонда сельского поселения 302,7 га (1,7 % от общей площади земель). Данная категория земель представлена землями промышленности, землями транспорта, при этом 155,7 га находятся в Федеральной собственности, 113,8 га – собственность субъекта Российской Федерации, Ленинградской области (региональной), 8,6 га – в муниципальной собственности и 4,5 га – в частной. Земли данной категории расположены за границами населенных пунктов.

На 01 января 2011 г. земли в составе категории лесного фонда составили 19887,4 га (77,4 % от общей площади поселения). Земли данной категории находятся в собственности Российской Федерации.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

В процессе подготовки проекта Генерального плана Плодовского сельского поселения был проведен анализ документации, предоставленной органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Ленинградской области, а также филиалом ЛОГБУ «Ленобллес» (Приозерское лесничество), в результате которого были выявлены спорные участки, которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий (таблица 3).

В графических материалах проекта Генерального плана Плодовского сельского поселения за земли лесного фонда были приняты земли участковых лесничеств Приозерского лесничества, входящие в Плодовское сельское поселение, а также поставленные на кадастровый учет.

При определении площадных характеристик земель различных категорий за основу были взяты данные ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области», где по состоянию на 01 января 2012 г. не учтены земли Ларионовского участкового лесничества.

Земельные участки Ларионовского лесничества отражены на иллюстрации «Схема существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского лесничества». Требуется установить принадлежность данных спорных участков к определенной категории земель в соответствии с действующим законодательством.

Земли особо охраняемых территорий и объектов в составе Плодовского сельского поселения составляют 40,1 га или 0,2 % от площади поселения и целиком находятся в частной собственности.

Земли водного фонда представлены акваториями оз. Веснино, оз. Оленино, оз. Дробного и ряда земель, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, все остальные водные объекты, располагающиеся на территории Плодовского сельского поселения, согласно ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации, а также статья 101 Земельного кодекса Российской Федерации, входят в состав лесного фонда. Общая площадь земель водного фонда составила в границах поселения 162,4 га (0,6 % от общей площади поселения).

# Таблица 3

Перечень земельных участков Приозерского городского поселения, на которые зарегистрировано право собственности Ленинградской области по состоянию на 30 сентября 2011 г.

| № | Наименование землепользователя / организации | Адрес | Кадастровый номер | Площадь, кв. м | Документ о регистрации права собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Приозерское ДРСУ» | Ленинградская область, Приозерский район, Плодовское сельское поселение, пос. Веснино | 47:03:06–09–004:0051 | 10100 | 78-АГ № 384291 от 26 июля 2008 года |

Агроприродные ресурсы

По агроклиматическому районированию территория Плодовского сельского поселения относится ко второму (умеренно-теплому влажному) агроклиматическому району. Для климата характерны высокая относительная влажность воздуха, значительная облачность, часто пасмурная погода, туманы, большое количество осадков, небольшие годовые колебания температур при довольно теплой зиме и прохладном лете. Среднесуточная температура выше +10 ºС сохраняется 110–100 суток в году. Сумма положительных температур за этот период составляет 1400–1500 ºС.

Переходный климат от средней к южней тайге, сильная расчлененность рельефа, резкая смена почвообразующих пород и разнообразие растительного покрова предопределили распространение здесь различных типов почв: органолитогенных, подбурых, дерново-подзолистых, болотно-подзолистых, дерново-глеевых и болотных. Наиболее дренированные местообитания занимают наиболее плодородные дерново-слабоподзолистые глееватые среднегумифицированные почвы. Под бобово-разнотравными и крупнозлаковыми лугами сформировались высокоплодородные многогумусные дерново-глеевые почвы с мощностью гумусового горизонта до 30 см.

Освоенные почвы отличаются высоким плодородием и благоприятны для возделывания кормовых культур.

# 3.7. Социально-экономическая ситуация

# 3.7.1. Экономическая база

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, промышленный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

Экономическая база поселения основана на использовании местных ресурсов – сельском хозяйстве, лесопереработке, а также туристско-рекреационной деятельности. Развитие экономического потенциала поселения ориентировано на развитие агропромышленного комплекса. По количеству занятых сельское хозяйство лидирует. Промышленное производство практически отсутствует. Оно представлено несколькими индивидуальными предпринимателями, занимающимися первичной переработкой древесины (ИП «Грибова М.Н.», ИП «Ирбис»), производством биогумуса (ООО «Эко-В»), перемоткой двигателей (ООО «Статор»).

# Агропромышленный комплекс

Основным производителем сельскохозяйственной продукции в сельском поселении являются ЗАО «Племенное хозяйство «Первомайское». Предприятие многоотраслевое. Основное направление – молочное животноводство, но значительную долю в его производственной структуре занимают зерновые культуры и овощи защищенного грунта. В ЗАО «ПХ «Первомайское» на площади 384 га урожайность составляет 30,7 ц/га (самый высокий показатель урожайности по сельскохозяйственным предприятиям Приозерского муниципального района).

Поголовье крупного рогатого скота составляет ~ 2000 голов. Крестьянские (фермерские хозяйства) занимаются производством молока, мяса и овощей.

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 4346,2 га. Земли, занятые производителем сельскохозяйственным продукции ЗАО «ПХ «Первомайское», составляют 3265,6 га, что составляет ~ 75 % сельскохозяйственных земель. Крестьянские (фермерские хозяйства) располагают 133,3 га сельскохозяйственных угодий, в т. ч 39,5 га пашни, 55 га сенокосов, 38,8 га пастбищ. У собственников земельных участков находится 170,1 га сельскохозяйственных угодий, в т.ч. 91,2 га пашни, 78,9 га сенокосов и пастбищ. Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения высокая – 42900 руб./га.

# 3.7.2. Население

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная и трудовая структура, степень его экономической активности.

# Динамика численности населения

По данным статистики на 01 января 2011 г. в Плодовском поселении проживает 2313 чел. (таблица 4) (по предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 года – 2411 чел.). На начало 1988 г. в поселении проживали 2366 человек, в т.ч. в п. Плодовое – 1482 человека. Плотность населения составляет 9,8 чел./кв. км, это самый высокий показатель в муниципальном районе.

Таблица 4

Численность населения сельского поселения, чел.

| Год | 1988 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| население | 2366 | 2375 | 2342 | 2335 | 2323 | 2274 | 2248 | 2273 | 2313 | 2311 | 2313 |

Для населения Плодовского сельского поселения, как и для Приозерского района в целом, характерна стабилизация численности населения. За последние 8 лет численность населения сократилась на 22 человека (или на 1,0 %).

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Таблица 5

Динамика основных показателей, оказывающих влияние на численность населения

|  | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественное движение (чел.) |  |
| Рождаемость | 15 | 13 | 27 | 17 | 14 | 22 | 25 | 23 | 26 |
| Смертность | 40 | 49 | 46 | 37 | 40 | 37 | 36 | 36 | 23 |
| Естественная убыль/прирост | -35 | -36 | -19 | -20 | -26 | -15 | -11 | -13 | 3 |
| Естественное движение (на 1000 населения) |  |
| Рождаемость | 6,3 | 5,5 | 11,5 | 7,3 | 5,6 | 9,7 | 10,5 | 9,9 | 11,3 |
| Смертность | 16,8 | 20,6 | 19,6 | 15,8 | 16,1 | 16,3 | 15,1 | 15,4 | 24,3 |
| Естественная убыль | -10,5 | -15,1 | -8,1 | -8,5 | -10,5 | -6,6 | -4,6 | -5,5 | -13 |

В среднем за год в поселении рождается около 20 чел., умирает порядка 40 чел., и естественная убыль населения составляет около 22 человек в год (таблица 5). Таким образом, на протяжении последних лет смертность стабильно превышает рождаемость в среднем в 2 и более раз. При этом уровень рождаемости выше среднего по району показателя, а уровень смертности один из самых низких в районе, как следствие коэффициент естественного прироста один из самых высоких в сельской местности района.

# Возрастная структура

Возрастная структура населения носит регрессивный характер с численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Численность старшей возрастной когорты в 1,6 раз превышает численность населения в молодых возрастах (таблица 6). Показатель демографической нагрузки составляет 533 человека в возрастах старше и моложе трудоспособного на 1000 лиц трудоспособного возраста.

Из-за низкой рождаемости доля лиц моложе трудоспособного возраста в последние годы сокращалась особенно интенсивно.

Таблица 6

Возрастная структура населения

| Возраст | 2007 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Моложе трудоспособного | 0,4 | 17 | 0,3 | 13 |
| Трудоспособного | 1,4 | 61 | 1,5 | 65 |
| Старше трудоспособного | 0,5 | 22 | 0,5 | 22 |
| Всего | 2,3 | 100 | 2,3 | 100 |
| Показатель демографической нагрузки, чел. на 1000 лиц, в трудоспособном возрасте | 643 | 533 |

Трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов охватывает трудоспособное население в трудоспособном возрасте (без инвалидов и неработающих пенсионеров-льготников) и работающее население вне пределов трудоспособного возраста (работающие пенсионеры и подростки). Часть населения трудоспособного возраста представлена учащейся молодежью, которая обычно работает несколько месяцев в году или имеет неполный рабочий день.

По данным администрации поселения среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1,3 тыс. чел.

Население поселения работает преимущественно в сельском и лесном хозяйстве – 50 %, образовании – 13 %, другими видами экономической деятельности занимается 15 %. Основной работодатель: ЗАО «ПХ «Первомайское». Места приложения труда располагаются, преимущественно, в п. Плодовое. В поселении ощущается недостаток рабочих мест, вследствие чего большая часть населения выезжает на работу за пределы поселения.

Часть населения занято в домашнем и личном подсобном хозяйстве без производства товаров и услуг для реализации, часть из них – нерегистрируемая безработица.

Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) на 01 января 2011 г. составил 0,4 %, что соответствует среднему показателю по Приозерскому муниципальному району.

# Рисунок 2 Структура занятости населения

# 3.7.3. Жилищный фонд

Общий объем жилищного фонда поселения составляет 47,9 тыс. кв. м, в том числе ветхий и аварийный фонд – 2 % или 1,0 тыс. кв. м (18 квартир, в которых проживает 14 семей). Жилищная обеспеченность составляет 20,7 кв. м/чел.

Таблица 7

Оборудование жилищного фонда различными видами благоустройства, тыс. кв. м

| Территория | Водопровод | Канализация | Отопление | Горячее водоснабжение | Газ | Электрические плиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плодовское сельское поселение | 28 | 28 | 28 | 27,5 | 17,6 | 10,5 |

Улучшение жилищных условий происходит в основном за счет строительства жилья индивидуальными застройщиками. В поселении действует программа «Социальное развитие села до 2012 г.» в рамках которой в п. Плодовое осуществляется комплексная компактная жилая застройка.

По состоянию на 1 октября 2012 г. число граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, составляет 71 человек (23 семьи). Число граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий для получения субсидий в рамках реализации федеральных и региональных программ составило 67 человек (23 семьи). Норма предоставления жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма (кв. м) составляет 15 кв. м на чел., для получения субсидий – 18 кв. м на чел., следовательно, общая площадь требуемых помещений для нуждающихся в улучшении жилищных условий составляет 2271 кв. м. Для расселения населения, проживающего в ветхом и аварийном фонде потребуется 630 кв. м жилищного фонда.

Коммунальные услуги на территории поселения оказывает ООО «Биоград».

Жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами с участками, малоэтажными жилыми домами, среднеэтажными жилыми домами. В настоящее время зона застройки индивидуальными жилыми домами не до конца освоена и имеет разреженную структуру. Существующая плотность застройки в указанной зоне составляет 50 кв. м/га.

В санитарно-защитную зону ЗАО «ПХ «Первомайское» попадает среднеэтажная и индивидуальная жилая застройка п. Плодовое; в санитарно-защитную зону фермерского хозяйства в п. Солнечное попадает индивидуальная жилая застройка п. Солнечное; частично в санитарно-защитной зоне асфальтобетонного завода находится индивидуальная жилая застройка поселка Малая Горка.

В границы санитарных разрывов попадают:

- Индивидуальная жилая застройка вдоль автомобильных дорог:

- А-121 «Сортавала» в п. при ж/д ст. Отрадное, п. Мельничные Ручьи, п. Соловьёвка, п. Плодовое, п. Тракторное;

- Торфяное – Отрадное – Заостровье в поселках Плодовое, Веснино, Солнечное и Кутузовское;

- Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское в п. Цветково;

- Дачные некоммерческие товарищества в п. Кутузовское и п. при ж/д ст. Отрадное вдоль автомобильной дороги А-121 «Сортавала»;

- Садоводческие некоммерческие товарищества в п. Цветково вдоль автомобильной дороги Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское;

- Индивидуальная жилая застройка и дачные некоммерческие товарищества в п. при ж/д ст. Отрадное и п. Соловьёвка вдоль железнодорожных путей Санкт-Петербург – Сортавала;

- Садоводческие некоммерческие товарищества в п. Цветково вдоль железнодорожных путей Санкт-Петербург – Сортавала;

# 3.7.4. Социальная сфера

# Образование

На территории поселения расположены следующие образовательные учреждения: детский сад и средняя общеобразовательная школа в п. Плодовое (таблица 8).

Наличие свободных мощностей отмечается в школе, которая на сегодняшний день заполнена всего лишь на 61 % своих возможностей, в дошкольном учреждении, наоборот, количество свободных мест ограничено. При этом нужно отметить, что дошкольным образованием сегодня охвачено лишь 63 % в возрасте от 1,5 лет.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СП 42.13330.2011 должна составлять 85 % от численности детей соответствующей возрастной группы. Таким образом, нормативное количество мест в детском саду должно составлять 104 места, фактически в детском саду есть свободные места, то есть дефицита мест не наблюдается (таблица 9).

В соответствии со СП 42.13330.2011 необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) при обучении в одну смену. Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования или доучиваться в вечерней школе. Нормативно необходимое число школьных мест составляет порядка 212, фактически же здание средней школы рассчитано на 350 мест. Заполняемость школы составляет 61 %. Таким образом, мощности общеобразовательного учреждения поселения можно считать достаточными.

В здании Отрадненской СОШ необходимо провести ремонт систем электроснабжения и канализации, здание детского сада № 24 также требует проведения ремонта.

Таблица 8

Перечень общеобразовательных учреждений

| № п/п | Наименование МОУ | Местоположение | Вместимость | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |  |
| 1 | Детский сад № 24 | п. Плодовое | 106 | 82 | 129 |
| 2 | Отрадненская СОШ | п. Плодовое | 350 | 215 | 163 |

Таблица 9

Фактическая и нормативная обеспеченность населения образовательными услугами

| Детские дошкольные учреждения, мест | Общеобразовательные учреждения, мест |
| --- | --- |
| фактическая | нормативная | % от норматива | фактическая | нормативная | % от норматива |
| 106 | 104 | 102 | 350 | 212 | 245 |

Здравоохранение

Для оказания медицинской помощи имеется Отрадненская врачебная амбулатория в п. Плодовое на 45 посещений в смену и дневной стационар на 3 места. Так же имеется Соловьёвский ФАП в п. Соловьёвка на 3 посещения в смену. В соответствии с федеральной «Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.» нормативы объема медицинской помощи на 2011 г. зафиксированы на уровне 20,07 посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений и примерно 2,2 койки дневного стационара на 1000 жителей. Таким образом, норматив составляет 46 посещений в смену и 5 мест в дневном стационаре.

Таблица 10

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАП

| Мощность, посещений в смену | Нормативная мощность, посещений в смену | % от норматива |
| --- | --- | --- |
| 51 | 42 | 121,0 |

Культура и спорт

В поселении имеются МУК Плодовский культурно-спортивный комплекс (МУК «Плодовский КСК») в п. Плодовое на 300 человек единовременно, в КСК также входят Соловьёвская сельская библиотека в п. Соловьёвка (1655 томов) и Первомайская сельская библиотека в п. Плодовое (12128 томов) (таблица 11). Здание МУК «Плодовский культурно-спортивный комплекс» находится в хорошем техническом состоянии, капитальный ремонт помещений был произведен в 2008 г. Здание Первомайской сельской библиотеки нуждается в проведении капитального ремонта.

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. (в ред. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 г.), предполагают для населенных пунктов людностью менее 500 жителей наличие 100–150 зрительских мест в клубах или учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 жителей – 150–200 мест. При людности от 1 до 3 тыс. жителей – наличие 150 зрительских мест в расчете на каждую тысячу жителей. Обеспеченность населения клубными местами согласно этим нормативам близка к оптимальному значению, книжный фонд более чем в 2 раза превышает требуемые нормативные значения (таблица 12).

Таблица 11

Перечень учреждений культуры

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Количество мест / книжн. фонд, тыс. экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУК «Плодовский культурно-спортивный комплекс» | п. Плодовое | 300 |
| 2 | Соловьёвская сельская библиотека | п. Соловьёвка | 1,7 |
| 3 | Первомайская сельская библиотека | п. Плодовое | 12,1 |

# Таблица 12

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами учреждений культуры и библиотеками по «Социальным нормативам и нормам» и по СП 42.13330.2011

| Клубы или учреждения клубного типа, мест | Общедоступные библиотеки, фонд, тыс. экз. |
| --- | --- |
| фактическая | нормативная | % от норматива | фактическая | нормативная | % от норматива |
| 300 | 350 | 85,7 | 13,8 | 13,7 | 100,7 |

Из спортивных объектов в поселении имеются 3 спортзала – 1 в Отрадненской СОШ и 2 в культурно-спортивном комплексе, 2 футбольных поля и 1 хоккейная коробка расположенные в п. Плодовое, а также функционируют 14 секций по различным видам спорта.

Выводы

Плодовское сельское поселение наиболее плотно заселенное в Приозерском муниципальном районе. Для населения Плодового сельского поселения, как и для Приозерского муниципального района в целом, характерна стабилизация численности населения.

В возрастной структуре населения из-за низкой рождаемости и значительного оттока доля лиц моложе трудоспособного возраста в последние годы сокращалась особенно интенсивно. В поселении ощущается недостаток рабочих мест, вследствие чего наблюдается ежедневная миграция трудоспособного населения за пределы поселения.

Проектная мощность учреждения дошкольного образования в поселении соответствует нормативному значению, в общеобразовательной школе – выше. При этом в данных учреждениях есть свободные места.

Обеспеченность населения услугами медицинских учреждений выше нормативной. Это связано с расположением в административном центре поселения врачебной амбулатории.

Количество мест в клубных учреждениях культуры в поселении ниже нормативного значения, а обеспеченность книжным фондом соответствует нормативу.

Улучшение жилищных условий производится за счет ИЖС, а также за счет комплексной компактной застройки в рамках реализации программы «Социальное развитие села до 2012 г.»

# 3.8. Рекреационная деятельность и туризм

Туристско-рекреационная сфера является одним из приоритетных направлений развития Приозерского муниципального района, при этом Плодовское сельское поселение, обладающее хорошим природно-рекреационным потенциалом является популярным местом отдыха среди жителей города Санкт-Петербург, Ленинградской области, а также других регионов России.

Географическое положение, рекреационный потенциал территории, наличие обширных водоемов, промысловых ресурсов и развитого аграрного сектора экономики представляют возможности для развития отдельных видов спорта и активного отдыха, спортивного рыболовства, экологического и сельского видов туризма. Благоприятные природные условия создают высокий оздоровительный эффект, что предопределяет размещение на рассматриваемой территории специализированных оздоровительных учреждений, организаций отдыха и туризма, дачных массивов и садоводческих некоммерческих товариществ. Значительные по площади акватории озёра Отрадное и Комсомольское предопределяют развитие на территории активных видов спорта и отдыха на воде (яхтенный спорт, гребля, кайтинг и пр.).

На территории Плодовского сельского поселения насчитывается 20 садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, занимающих площадь порядка 165 га, за счет которых в летний период численность населения увеличивается в отдельные дни на 4,5 тыс. человек (таблица 13).

Таблица 13

Перечень дачных и садоводческих объединений

|  | Наименование объекта | Адрес объекта: вблизи населенного пункта | Территория, га | Количество участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТ «Розовая дача» | п. Кутузовское | 2,3 | 25 |
| 2 | ДНП «Отрадное» | п. Кутузовское | 7,1 | 22 |
| 3 | ДНТ «Радуга» | п. Плодовое | 3 | 39 |
| 4 | СНТ «Плодовое» | п. Плодовое | 18 | 162 |
| 5 | ДНП «Луговое» | п. Плодовое | 7 | 90 |
| 6 | ДНТ «Радуга» | п. при ж/д. ст. Отрадное | 13,8 | 52 |
| 7 | СТ «Газоаппарат» | п. при ж/д. ст. Отрадное | 6 | 40 |
| 8 | СНТ «Цветочное» | п. Цветково | 5,6 | 24 |
| 9 | СНТ «Цветочное 1» | п. Цветково | 1,0 | н/д |
| 10 | ДНТ «Прибрежное» | п. Цветково | 2,4 | 17 |
| 11 | ДНП «Приозерное» | п. Цветково | 5,6 | 26 |
| 12 | ДНП «Отрадненский берег» | массив Первомайское | 4 | 30 |
| 13 | СНТ «Светлана» | п. Соловьёвка | 22 | 227 |
| 14 | СНТ «Молодежное» | п. Соловьёвка | 6,9 | 48 |
| 15 | СНТ «Климовец» | п. Соловьёвка | 15 | 156 |
| 16 | ДНТ «Комсомольское» | п. Соловьёвка | 16,5 | 63 |
| 17 | СНТ «Долина озер» | п. Соловьёвка | 12,3 | 95 |
| 18 | СНТ «Громовец» | п. Соловьёвка | 4,6 | 71 |
| 19 | СНТ «Салют» | п. Соловьёвка | 3,7 | 50 |
| 20 | ДПК «Озеро» | п. Соловьёвка | 8 | 11 |
| Итого | 164,8 | 1248 |

Сфера услуг в поселении развита сравнительно хорошо, имеется учреждение общественного питания (на 64 места), объекты торговли общей площадью 520 кв. м. Инфраструктура размещения представлена 14 объектами (вместимостью не менее 1 тыс. человек), в том числе 2 детскими оздоровительными лагерями, 11 базами отдыха, 2 промысловыми базами (таблица 14).

Таблица 14

Перечень средств размещения

| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детский городок Ленинградской областной клинической больницы | п. Плодовое |
| 2 | База отдыха «Аквамарин» (бывшая база отдыха Судоремонтного завода) | п. Цветково |
| 3 | База отдыха ЗАО «Отрадное» (бывшая база отдыха ООО «Титул») | п. при ж/д.ст. Отрадное |
| 4 | База отдыха ОАО «АТП-19» | п. Кутузовское |
| 5 | База отдыха «Розовая дача» – 1 ТСУКП | п. Кутузовское |
| 6 | База отдыха «Розовая дача» – 2 ТСУКП (бывшая база отдыха база отдыха Спецтреста-37) | п. Кутузовское |
| 7 | База отдыха БИМК (бывшая база отдыха НИИ «Био Техн-Систем») | п. Кутузовское |
| 8 | База отдыха ФГУП НИИ «Вектор» | п. Кутузовское |
| 9 | База отдыха (коттеджный комплекс) «Ломаранта» – Мусакка Е.С. | п. Плодовое |
| 10 | База отдыха ЗАО «Управление механизации №5» (бывшая база отдыха ЗАО «СевНИИГиМ») | п. Цветково |
| 11 | База отдыха завода «Радиоприбор» | п. Солнечное |
| 12 | База отдыха «Сосновый бор» | п. Плодовое |
| 13 | База рыбака и охотника | п. Кутузовское |

Для рекреационных целей могут использоваться участки лесного фонда (для культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целей), которые предоставляются в пользование на основании решения Правительства Ленинградской области, по результатам лесного конкурса или лесного аукциона.

В соответствии с Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом Приозерского лесничества установлено зонирование защитных лесов, расположенных на территории поселения, в пределах которых предусмотрены зоны, предназначенные для развития рекреационной деятельности. В соответствии с лесным законодательством на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, если это не противоречит иному действующему законодательству.

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют уход за лесами на основании проекта освоения лесов.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 2007 года № 108.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается только возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.). Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии – на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускается проведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

К лесам рекреационного назначения также относятся 100-метровые полосы, примыкающие к пляжам, стоянкам туристов и рыбаков в лесах, выполняющих водоохранные функции; 100-метровые полосы вокруг автостоянок в защитных полосах лесов вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

В настоящее время земли лесного фонда на территории поселения активно используются в целях рекреации повсеместно, особенно интенсивно по берегам оз. Отрадное, оз. Комсомольское. Благоустроенных мест массового отдыха у водоемов на территории поселения не имеется. Местное население и многочисленные отдыхающие используют неблагоустроенные пляжи на озерах Отрадное, Комсомольское.

Генеральным планом предусмотрено выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры районного и местного значения, в том числе предусмотренные в проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

На территории Плодовского сельского поселения проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района предлагаются к размещению гостиница, круглогодичный спортивно-оздоровительный центр, кемпинг и место придорожного отдыха (п. Плодовое).

# Выводы

Плодовское сельское поселение имеет благоприятные природные условия для развития различных видов спорта и активного отдыха, спортивного рыболовства, экологического и сельского (агротуризма) видов туризма. В туристско-рекреационном комплексе Приозерского муниципального района значение поселения невелико. Уровень развития инфраструктуры отдыха и туризма сравнительно хороший, в Плодовском сельском поселении имеется несколько крупных объектов размещения. Уровень благоустройства мест массового отдыха населения остается недостаточным. Сезонная пиковая рекреационная нагрузка составляет 4,5 тысячи человек.

# 3.9. Состояние окружающей среды

# Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от производственных объектов;

- выбросы от инженерных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

Плодовское сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова).

Состояние окружающей среды Плодовского сельского поселения удовлетворительное. На территории сельского поселения отсутствуют крупные промышленные объекты, которые могли бы вносить существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Основным источником загрязнения атмосферы является котельные, расположенные в поселках Плодовое и Тракторное, и другие индивидуальные источники отопления (сезонные), предприятие животноводства, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации

# Санитарное состояние водных объектов

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» основным фактором, обуславливающим несоответствие качества подземных вод санитарно-химическим показателям, является природный состав воды. В воде поверхностных водотоков также отмечаются превышения содержания железа, азота аммонийного, а также марганца и сероводорода и других загрязняющих веществ как природного, так и техногенного происхождения. Повышенное содержание железа и магния имеет естественную причину – большой процент заболоченных территории и болот в бассейне рек. К тому же наблюдаются ухудшения качества воды в поверхностном источнике в период паводков.

Загрязнение водных объектов происходит в результате сброса сточных вод с канализационных очистных сооружений в п. Плодовое. Сбрасываемые с недостаточно очищенными сточными водами азот и фосфор вызывают развитие эвфтрофикационных процессов в озерах, что приводит к их вторичному загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию ценных видов рыб. Кроме того, с каждым годом из-за обветшания существующих сооружений увеличивается количество сточных вод, сбрасываемых в водоемы без очистки.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе в настоящее время в пробах воды «после очистки» гигиенические нормативы превышены по показателям ХПК, БПК, содержания общего фосфора и растворимых фосфатов, железа, содержания азота аммиака, АПАВ (на уровне предельно допустимых концентраций). Данные результаты проб воды подтверждают недостаточную эффективность очистки сточных вод.

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в реку с неочищенными талыми и дождевыми водами. Ливневая канализация отсутствует.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

# Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

Основным загрязнителем почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, места хранения навозной жижи), свалки бытовых отходов, сбросы неочищенных сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные и железные дороги. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200–300 м, причём максимальное оно на расстоянии 3–10 м.

Отходы производства и потребления размещаются на полигоне вблизи п. Тракторное. Мощность полигона составляет 50 тыс. куб. м/год. На нем размещаются не только твердые бытовые отходы, строительные отходы, отработанные резинотехнические изделия, тара и т.п., но также и неутилизируемые твердые фракции жидких отходов с неканализованных территорий, медицинские и биологические отходы.

В сельском поселении имеется одно крупное сельхозпредприятие ЗАО «ПХ «Первомайское», имеющее более 2 тысяч голов крупного рогатого скота – источник образования отходов агропромышленного комплекса, а также несколько крестьянско-фермерских хозяйств мясомолочного направления животноводства.

Также на территории Плодовского сельского поселения имеется яма Беккари для утилизации биологических отходов. Она расположена на территории ЗАО «ПХ «Первомайское» в п. Плодовое. На яму Беккари имеется ветеринарная карточка. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Данное место утилизации биологических отходов не предназначено для захоронения трупов животных от населения.

Кроме того, на территории Плодовского сельского поселения ураганным ветром были повреждены тысячи га лесных насаждений. Лесопатологическое обследование в зоне бедствия, проведенное Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области совместно со специалистами Управления лесами Ленинградской области и ФГУ «Центр защиты леса Ленинградской области» утвердило план лесовосстановительных мероприятий. Однако массовость бедствия и высокий уровень снегового покрова способствуют резкому возрастанию численности стволовых вредителей, болезнетворных грибов и активному гниению древесины, что впоследствии может привести к отравлению почв и грунтовых вод фенолами, метаном и соединениями серы.

# Физические факторы воздействия

Мониторинговые исследования по показателям шум, электромагнитное излучение на территории Приозерского муниципального района не проводятся.

Источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения являются объекты системы энергоснабжения, объекты электротранспорта, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Радиационная обстановка Плодовского сельского поселения на протяжении ряда лет остается стабильной и не превышает нормативные значения. Радиационная обстановка территории складывается под влиянием ряда факторов:

- глобальные выпадения

- естественные источники излучения

- облучение при медицинском обследовании

- облучение при работе с ионизирующими источниками излучения.

# Выводы

На территории сельского поселения отсутствует крупные источники загрязнения окружающей среды. Наличие ряда крупных водных объектов, а также высокая лесистость создают благоприятный экологический фон. Санитарное состояние атмосферного воздуха Плодовского сельского поселения можно считать благополучным. По имеющимся данным санитарная очистка территории проводится не в полном объеме – не организован сбор и вывоз жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда. Наблюдения и контроль шумового и электромагнитного загрязнения на территории сельского поселения не ведутся.

Основной проблемной ситуацией поселения в сфере охраны окружающей среды является расположение жилой застройки п. Плодовое в санитарно-защитной зоне сельхозпредприятия ЗАО «ПХ «Первомайское».

# 3.10. Транспортная инфраструктура

В системе транспортного обслуживания Плодовского сельского поселения участвуют железнодорожный и автомобильный транспорт.

С севера на юг территорию поселения пересекают важные транспортные магистрали: железная дорога пригородного и местного сообщения Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала; федеральная автомобильная дорога А121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»).

### Железнодорожный транспорт

Протяженность электрифицированной железной дороги пригородного и местного сообщения Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала составляет в пределах поселения – 16 км. На линии курсируют электропоезда: Санкт-Петербург – Приозерск, Санкт-Петербург – Кузнечное. На территории поселения располагаются две железнодорожные станции – Суходолье и Отрадное.

### Автомобильные дороги и транспорт

Плодовское сельское поселение имеет развитую автодорожную сеть, связывающую все важные населенные пункты поселения.

Транспортный каркас формируется дорогами федерального и регионального или межмуниципального значения, обеспечивающими транспортные связи поселения с районным и областным центром, с соседними поселениями. Корреспонденции между населенными пунктами внутри поселения осуществляются по дорогам регионального (межмуниципального) и местного значения.

Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования составляет 62,9 км, в т.ч. с твердым покрытием – 87 %. Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 268 км/1000 кв. км, что выше средней плотности по Приозерскому муниципальному району – 218 км/1000 кв. км.

Перечень автомобильных дорог и их характеристики приведены в таблице 15.

Таблица 15

Титульный список главных автомобильных дорог Плодовского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Макс. интенсивность, привед. ед./сут | Техн. категория | Покрытие, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тв. | грунт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Федерального значения |
| 1 | А-121 «Сортавала» | 16,7 | 6761 | III | 16,7 |  |
| Регионального или межмуниципального значения |
| 2 | Торфяное – Отрадное – Заостровье | 21,3 | 643 | IV | 21,3 |  |
| 3 | Малый Ручей – Яблоновка – Приладожское | 6,6 | 505 | IV | 6,6 |  |
| Местного значения (на балансе Ленинградской области) |
| 4 | Подъезд к п. Соловьёвка | 3,4 | 536 | IV | 3,4 |  |
| 5 | Коммунары – Малая Горка | 2,0 | 620 | IV | 2,0 |  |
| 6 | Подъезд к п. Плодовое | 1,8 | 1677 | V | 1,8 |  |
| 7 | Подъезд к п. Мельничные Ручьи | 1,3 | 302 | V | 1,3 |  |
| 8 | Подъезд к п. при ж/д ст. Отрадное | 1,0 | 544 | IV | 1,0 |  |
| Местного значения (на балансе муниципального района) |
| 9 | Подъезд к п. Цветково | 2,3 | - | - | - | 2,3 |
| 10 | Подъезд к п. Тракторное | 1,0 | - | - | 1,0 | - |
| 11 | Подъезд к территории Государственного университета им. В.Л. Комарова РАН | 2,9 | - | - | - | 2,9 |
| 12 | Подъезд к п. Красное | 1,5 | - | - | - | 1,5 |
| 13 | Соединительная дорога (а/д Торфяное – Отрадное – Заостровье и а/д А-121 «Сортавала») | 1,1 | - | - | - | 1,1 |
|  | В С Е Г О | 62,9 |  |  | 55,1 | 7,8 |

На автодороге «Сортавала» закрыто движение грузового автотранспорта полной массой свыше 20 тонн на участке Сапёрное – Плодовое – Ларионово. Обход участка осуществляется по маршруту Сапёрное – Мельниково – Ларионово.

На пересечениях автодорог с реками на территории поселения имеется 1 мостовой переход – в п. Мельничные Ручьи через р. Пионерка, а также мост через ж/д пути на федеральной трассе в районе п. при ж/д ст. Отрадное.

На территории поселения расположены 3 переезда:

- На а/д подъезд к п. Соловьёвка через железнодорожную магистраль Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала.

На а/д подъезд к п. при ж/д ст. Отрадное через железнодорожную магистраль Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала.

На а/д Малый Ручей – Яблоновка – Приладожское (на подъезде к п. Цветково) через железнодорожную магистраль Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала.

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены в основном улицами, дорогами и проездами, имеющими грунтовое покрытие. Протяженность и состояние улично-дорожной сети, состоящей на балансе сельского поселения, представлены в таблице 16.

# Таблица 16

Улично-дорожная сеть Плодовского сельского поселения

| № п/п | Местоположение улиц | Протяженность, км | Покрытие | Техн. состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тв. | грунт. |  |
| 1 | п. Соловьёвка | 8,3 | 0,3 | 8,0 | уд. |
| 2 | п. Цветково | 8,0 | - | 8,0 | уд. |
| 3 | п. Тракторное | 2,0 | 0,5 | 1,5 | уд. |
| 4 | п. Плодовое | 6,0 | 2,0 | 4,0 | уд. |
| 5 | п. Солнечное | 8,9 | 0,7 | 8,2 | уд. |
| 6 | п. Кутузовское | 4,7 | 0,2 | 4,5 | уд. |
| 7 | п. Уральское | 2,2 | - | 2,2 | уд. |
| 8 | п. при ж/д ст. Отрадное | 2,9 | - | 2,9 | уд. |
| 9 | п. Мельничные Ручьи | 3,5 | - | 3,5 | уд. |
| 10 | п. Веснино | 6,0 | - | 6,0 | уд. |
| 11 | п. Красное | 3,0 | - | 3,0 | неуд. |
| 12 | п. Малая Горка | 0,8 | 0,3 | 0,5 | неуд. |
|  | ИТОГО | 56,3 | 4,0 | 52,3 |  |

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляют ООО «Питеравто».

По территории поселения проходят 4 автобусных маршрута, протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением – 38 км. Большая часть населенных пунктов поселения охвачены автобусным движением. Исключение оставляют: поселки Цветково, Красное.

Общее количество зарегистрированных автомобилей в поселении – 1825 ед. Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями высок и составляет порядка 500 ед./тыс. жит. При этом в весенне – летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет приезжего (сезонного) населения.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, происходит в основном на придомовых участках. Объекты обслуживания автомобилей на территории поселения отсутствуют.

# Транспортная доступность

Для анализа обеспеченности населения различными видами транспорта в проекте были построены зоны часовой транспортной доступности по полным затратам времени на передвижения из центра поселения – н.п. Плодовое. При этом транспортная доступность рассматривалась как при использовании автобуса, так и при использовании легкового автомобиля, удельный вес которого в пассажирских перевозках уже в настоящее время весьма ощутим и продолжает расти.

Зона часовой транспортной доступности п. Плодовое при использовании автомобиля охватывает все населенные пункты поселения.

В пределы зоны часовой транспортной доступности при использовании автобуса укладываются также все населенные пункты за исключением п. Цветково и некоторых отдельно стоящих хуторов и садоводств.

Приемлемая 1,5 – часовая транспортная доступность районного центра – г. Приозерск обеспечивается в полной мере только при использовании легкового автомобиля.

# Выводы

- Плодовское сельское поселение имеет достаточно выгодное транспортно-географическое положение в Приозерском муниципальном районе, оснащенное развитыми путями сообщения. На территории есть возможности для дальнейшего развития всех видов транспорта, включая воздушный и водный.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи поселения с районным и областным центром, с соседними поселениями. Плотность автодорожной сети с твердым покрытием на территории достаточно высокая – около 270 км/1000 кв. км. Все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им технических категорий. Однако значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием, и требует капитального ремонта.

Более 90 % населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности до центра поселения. Однако некоторые населенные пункты не обслуживаются общественным пассажирским транспортом.

Улицы и проезды в населенных пунктах поселения в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением трасс федеральной и региональных дорог, проходящих по их территории. Состояние улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется устройство на них твердого покрытия.

# 3.11. Инженерная инфраструктура

# Водоснабжение

# Существующее положение

Водоснабжение п. Плодовое и п. Тракторное осуществляется из подземных водозаборов. Пять артезианских скважин – для п. Плодовое; две артезианские скважины – для п. Тракторное.

Общая производительность артезианских скважин – 1640 куб. м/мес (~55–60 куб. м/сут), в том числе:

- п. Плодовое – 1366,66 куб. м/мес (~45–50 куб. м/сут);

- п. Тракторное – 273,33 куб. м/мес (~10 куб. м/сут).

Водопотребление составляет:

- население – 625 куб. м/мес (~20–25 куб. м/сут);

- прочие потребители – 1014 куб. м/мес (~35–40 куб. м/сут).

Общая протяженность водопроводных сетей:

- п. Плодовое – 6,9 км в том числе требующие замены – 2,6 км;

- п. Тракторное – 2,3 км в том числе требующие замены – 1,1 км.

# Поселок Соловьёвка:

В настоящее время эксплуатируется одна скважина, принадлежащая ЗАО «ПХ «Первомайское», построенная в 1973 г., глубиной 75 м. Производительность скважины 4,5 куб. м/ч, техническое состояние удовлетворительное. Протяженность водопроводной сети Д=50 мм – 1200 м.

Существуют 2 водоразборные колонки, предусмотрена частичная разводка сетей по домам. Сети водопровода изношены, требуется реконструкция.

# Поселок Солнечное:

В настоящее время существует 1 скважина, принадлежащая ЗАО «ПХ «Первомайское», построенная в 1973 г., глубиной 185 м. Производительность скважины 4,0 куб. м/ч, техническое состояние неудовлетворительное, с 1998 г. рекомендована к тампонированию. Протяженность водопроводной сети Д=50 мм – 1200 м.

Существуют 2 водоразборные колонки, предусмотрена частичная разводка сетей по домам. Сети водопровода изношены, требуется реконструкция.

От поселковой сети получает воду животноводческое предприятие (400 куб. м/мес)

Артезианские скважины имеют первый пояс зоны санитарной охраны – 30 метров.

Водоснабжение из колодцев предусматривается в следующих поселках: Веснино, Красное, Кутузовское, Малая Горка, Мельничные Ручьи, п. при ж/д ст. Отрадное, Уральское, Цветково.

Население садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств пользуется колодцами.

# Водоотведение

# Существующее положение

Канализационные стоки п. Плодовое направляются на сооружения биологической очистки, расположенные на берегу озера Отрадное; в п. Тракторное имеются свои очистные сооружения. Производительностью для п. Плодовое 1800 куб. м/мес. (~60 куб. м/сут), для п. Тракторное – 380 куб. м/мес (~15 куб. м/сут).

Жилищный фонд обеспечен канализацией на 90 %.

В каждом поселке эксплуатируются по одной КНС и канализационные сети протяженностью: в п. Плодовое – 3,2 км, в п. Тракторное – 2,8 км, в том числе ветхие – 2,0 км.

В поселках: Соловьёвка, Солнечное, Кутузовское, Малая Горка, Красное, п. при ж/д ст. Отрадное, Мельничные Ручьи, Уральское, Цветково, Веснино система централизованной канализации отсутствует.

Канализационные стоки от объектов садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств собираются в выгреба.

# Электроснабжение

# Существующее положение

Электроснабжение потребителей Плодовского сельского поселения Приозерского муниципального района в настоящее время осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго».

Центром питания сельского поселения является ПС 110/10 кВ № 511 «Плодовое» (2·6,3 МВ·А). Загрузка трансформаторов на подстанции составляет 21 %. По территории сельского поселения проходят ВЛ 110 кВ:

ПС № 511 «Плодовое» до ВЛ 110 кВ «ПС 110 кВ № 414 «Мюллюпельто» – ПС № 166 «Приозерская».

ПС № 511 «Плодовое» до ВЛ 110 кВ» ПС № 413 «Громово» – ПС № 166 «Приозерская».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения: поселкам: Плодовое, Солнечное, Мельничные Ручьи, Веснино, Тракторное, Кутузовское, Уральское, Малая Горка, Соловьёвка, Цветково, Красное, п. при ж/д ст. Отрадное осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах Плодовского сельского поселения планировочными ограничениями являются шумовая зона электрической подстанции 110 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 110/10 кВ «Плодовое» открытого типа имеет трансформаторы, основные источники шума, мощностью 2·6,3 МВ·А расстояние от них до жилой застройки составляет 140 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

# Теплоснабжение

# Существующее положение

Теплоснабжение посёлков Плодовое и Тракторное осуществляется от отопительных котельных.

# Таблица 17

Техническое состояние котельной посёлка Плодовое

| № | Оборудование | Потребление тепла Гкал/ч | Потребление ГВС Гкал/ч | Год ввода | Тепловые сети км. | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «ОРИОНС» | 4,3 | 1,1 | 2001 | 1,8 | опилки щепа, дрова |

Годовое потребление тепла – 9000 Гкал.

Прокладка тепловых сетей подземная, бесканальная, износ тепловых сетей составляет 70 %.

Охват централизованным теплоснабжением населения посёлка – 96,4 %.

# Таблица 18

Техническое состояние котельной посёлка Тракторное

| № | Оборудование | Потребление тепла Гкал/ч | Потребление ГВС Гкал/ч | Годовое потребление Гкал | Тепловые сети км. | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Луга – Лотос» – 2 шт.по 0,5 МВт | 0,6 | 0,2 | 2000 | 1,8 | уголь, дрова |

Система теплоснабжения централизованная, 4-х трубная с самостоятельными сетями горячего водоснабжения.

Обеспечение посёлка централизованным теплоснабжением - 95 %.

В поселке Тракторное проектируемая котельная с котлами «Орионс» мощностью – 1МВт, 2шт. Вид топлива – биотопливо (щепа, опилки, стружка).

Изношенность инфраструктуры теплоснабжения значительная. Необходимо техническое перевооружение оборудования на источнике и тепловых сетях.

В поселках Кутузовское, Малая Горка, Красное, п. при ж/д ст. Отрадное, Веснино, Мельничьи Ручьи, Соловьёвка, Уральское, Цветково, Солнечное отсутствуют централизованные системы теплоснабжения, отопление печное.

# Газоснабжение

# Существующее положение

Природного газа в посёлках Плодовского сельского поселения нет.

Газификация осуществляется на базе использования сжиженного газа от резервуарных и шкафных газобаллонных установок.

Таблица 19

Газоснабжение населенных пунктов Плодовского сельского поселения

| Населённые пункты | Количество газифицированных квартир |
| --- | --- |
|  | резервуары | баллоны |
| п. Кутузовское | - | 17 |
| п. Малая Горка | - | 5 |
| п. Красное | - | 1 |
| п. при ж/д ст. Отрадное | - | 43 |
| п. Тракторное | 48 | 77 |
| п. Плодовое | 384 | 143 |
| п. Веснино | - | 56 |
| п. Мельничьи Ручьи | - | 5 |
| п. Соловьёвка | - | 70 |
| п. Уральское | - | 10 |
| п. Цветково | - | 8 |
| п. Солнечное | - | 32 |

ОАО «Газпром» ОАО «Промгаз» разработана «Схема газоснабжения Приозерского района», в которой предусматривается газификация и населенных пунктов Плодовского сельского поселения.

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения.

# Связь и информатизация

# Существующее положение

Обеспечение средствами связи Приозерского района осуществляется территориальным филиалом ОАО «Ростелеком».

В сельском муниципальном образовании «Плодовское» в поселке Плодовое имеются АТС (АТСК 100\2000) с выходом на междугородные линии связи общей монтированной емкостью 500 номеров.

Проводное радиовещание осуществляется от радиоузла «Плодовое» мощностью 250 кВт. Количество радиоточек в поселке 110 штук.

Большая часть территории муниципального образования покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории района имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

# 3.12. Выводы комплексного анализа территории

Плодовское сельское поселение в целом имеет высокий социально-экономический и природно-ресурсный потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды проживания.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему развитию поселения, относятся следующие:

- Плодовское сельское поселение обладает выгодным экономико-географическое положением в зоне полуторачасовой транспортной доступности от областного центра – г. Санкт-Петербург.

- Проектируемая территория характеризуется густой гидрографической сетью, живописными озерами. Поселение обладает значительным природно-рекреационным потенциалом: водными, лесными, территориальными ресурсами. Поселение обладает значительными запасами пресной воды.

- Инженерно-строительные условия территории в целом достаточно благоприятны для градостроительного освоения. На территории сельского поселения имеются месторождения песчано-гравийного материала и торфа.

- По агроклиматическому районированию территория Плодовского сельского поселения относится ко второму (умеренно-теплому влажному) агроклиматическому району. Освоенные почвы отличаются высоким плодородием и благоприятны для возделывания кормовых культур.

- В целом Плодовское сельское поселение развивалось в соответствии с предыдущей градостроительной документацией, что является положительным фактором. Однако, многое из проектируемого не осуществилось, а ряд положений потеряли свою актуальность и не могут рассматриваться в дальнейшем как перспективные направления градостроительного развития.

- Культурно-историческое наследие Плодовского сельского поселения представлено 2 выявленными объектами. Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались.

- Экономическая база поселения основана на использовании местных ресурсов – лесопереработке, сельском хозяйстве, а также туристско-рекреационной деятельности. Развитие экономического потенциала поселения ориентировано на развитие агропромышленного комплекса. По количеству занятых сельское хозяйство лидирует. Промышленное производство практически отсутствует. Оно представлено несколькими индивидуальными предпринимателями по переработке древесины.

- Плодовское сельское поселение наиболее плотно заселенное в Приозерском муниципальном районе. Для населения Плодового сельского поселения, как и для всего Приозерского муниципального района в целом, характерна стабилизация численности населения. При этом уровень рождаемости выше среднего по району показателя, а уровень смертности один из самых низких в районе.

- Общий объем жилищного фонда поселения составляет 47,9 тыс. кв. м, в том числе ветхий и аварийный фонд – 1,4 % или 685,15 кв. м (18 квартир). Жилищная обеспеченность составляет 20,7 кв. м/чел.

- Улучшение жилищных условий производится за счет индивидуального жилищного строительства, а также за счет комплексной компактной застройки в рамках реализации программы «Социальное развитие села до 2012 г.»

- Практически весь жилищный фонд оборудован централизованным водоснабжением, канализацией, отоплением, горячим водоснабжением, а также более половины фонда газоснабжением.

- Проектная мощность учреждения дошкольного образования в поселении ниже нормативного значения, в общеобразовательной школе – выше. При этом в данных учреждениях есть свободные места.

- Обеспеченность населения услугами медицинских учреждений выше нормативной. Это связано с расположением в административном центре поселения врачебной амбулатории.

- Туристско-рекреационная сфера является одним из приоритетных направлений развития Приозерского муниципального района, при этом Плодовское сельское поселение, обладающее хорошим природно-рекреационным потенциалом является популярным местом отдыха среди жителей города Санкт-Петербург, Ленинградской области, а также других регионов России.

- Уровень развития инфраструктуры отдыха и туризма сравнительно хороший, в Плодовском сельском поселении имеется несколько крупных объектов размещения. Уровень благоустройства мест массового отдыха населения остается недостаточным. Сезонная пиковая рекреационная нагрузка составляет 4,5 тысячи человек.

- На территории сельского поселения отсутствует крупные источники загрязнения окружающей среды. Наличие ряда крупных водных объектов, а также высокая лесистость создают благоприятный экологический фон.

- Плодовское сельское поселение имеет достаточно выгодное транспортно-географическое положение в Приозерском муниципальном районе, оснащенное развитыми путями сообщения. На территории есть возможности для дальнейшего развития всех видов транспорта, включая воздушный и водный.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи поселения с районным и областным центром, с соседними поселениями. Плотность автодорожной сети с твердым покрытием на территории достаточно высокая – около 270 км/1000 кв. км.

- Более 90 % населения проживает в зонах благоприятной транспортной доступности до центра поселения.

Современное развитие Плодовского сельского поселения характеризуется также рядом проблемных факторов:

- Высокий туристско-рекреационный потенциал территории, благоприятный для развития активного отдыха, водного спорта и туризма используется не полностью.

- Необходимы мероприятия по упорядочению использования земельного фонда поселения, изменению границ населенных пунктов для целей их комплексного развития.

- В возрастной структуре населения из-за низкой рождаемости и значительного оттока доля лиц моложе трудоспособного возраста в последние годы сокращалась особенно интенсивно. В поселении ощущается недостаток рабочих мест, вследствие чего наблюдается ежедневная маятниковая миграция.

- Количество мест в клубных учреждениях культуры в поселении ниже нормативного значения, а обеспеченность книжным фондом соответствует нормативу.

- Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им технических категорий. Однако значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием, и требует капитального ремонта.

- Состояние улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется устройство на них твердого покрытия.

- В настоящее время территория Плодовского сельского поселения не обеспечена природным газом.

- Система инженерного оборудования территории поселения нуждается в развитии и модернизации.

- Основной проблемной ситуацией поселения в сфере охраны окружающей среды является расположение жилой застройки п. Плодовое в санитарно-защитной зоне сельхозпредприятия ЗАО «ПХ «Первомайское».

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

# 4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по комплексу факторов на территории района выделяются три планировочных макрорайона, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками. Плодовское сельское поселение, наряду с Ромашкинским, Громовским, Петровским сельскими поселениями Приозерского муниципального района Ленинградской области, входит в состав Центрального планировочного района.

Приоритетными направлениями развития данного макрорайона в части Плодовское сельское поселение являются:

- активное развитие туристско-рекреационных функций: многофункциональные объекты рекреации и туризма (в том числе, для семейного отдыха), водные виды спорта, зимний спортивный туризм, событийный туризм, агротуризм, кратковременный отдых местного населения; спортивное и любительское рыболовство, сбор грибов и ягод;

- модернизация и развитие в п. Плодовое сложившегося комплекса туризма для центральной части Приозерского муниципального района;

- развитие обслуживающих, транспортных и производственно-коммунальных функций в зоне формирующегося транспортного коридора;

- развитие предприятий агропромышленного комплекса: племенное хозяйство, крестьянские фермерские хозяйства, пункты приема ягод, грибов и лекарственных растений от населения.

Генеральный план разработан с учетом взаиморасположения Плодовского сельского поселения с соседними Ларионовским, Громовским сельскими поселениями и взаимосвязи их планировочной структуры, а также транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

# Варианты территориального планирования

В процессе разработки проектных решений Генерального плана Плодовского сельского поселения были рассмотрены варианты его территориального развития.

# Вариант I (первый)

Отличительная особенность этого варианта – максимально возможное дачное строительство в западной и восточной частях поселения с сохранением рекреационных, ценных сельскохозяйственных земель, сохранением и модернизацией существующий предприятий агропромышленного комплекса, выделение дополнительных площадок под объекты сельскохозяйственного производства на существующих территориях таким образом, чтобы не затрагивать формирующийся туристический каркас вдоль берега оз. Отрадное.

Важным мероприятием варианта является предложение по частичному выносу основного объекта сельскохозяйственного производства, находящегося у границы п. Плодовое, где размещается свыше 2000 голов крупного рогатого скота, на территории, которые будут отвечать условиям экологической безопасности поселка и условию возможного расширения предприятия на новой площадки (см. иллюстрацию «Концепция территориального развития Плодовского сельского поселения. Вариант 1»).

# Вариант II (второй)

Этим вариантом предложена минимизация затрат на осуществление мероприятий по строительству путем компактного размещения площадок нового строительства. Отличительной особенностью этого варианта являются мероприятия, направленные на максимальное сохранение земель сельскохозяйственного назначения, с учетом увеличения роста объектов сельскохозяйственного производства. Не менее важной особенностью этого варианта является предложение по разработки ЗАО «ПХ «Первомайское» проекта сокращения санитарно-защитной зоны и оптимизации производственных процессов на существующей площадке вблизи поселка (см. иллюстрацию «Концепция территориального развития Плодовского сельского поселения. Вариант 2»).

При сравнении вариантов территориального развития Плодовского сельского поселения приняты во внимание следующие соображения:

Первый вариант предполагает дальнейшее развитие поселка, как преимущественно дачного поселения, но он недостаточно экономичен, так как при его реализации возникнут трудности в формировании инженерной и транспортной инфраструктур (сооружение систем водоснабжения и канализации в условиях сложного, расчлененного рельефа территории). Кроме того, массовое дачное строительство может привести к искажению исторически сложившегося ландшафта поселения, резкому сокращению сельскохозяйственных угодий, и тем самым ограничит возможность развития объектов сельскохозяйственного производства.

Сравнительная отдаленность Плодового от г. Санкт-Петербург создает определенные трудности для жителей дач и дополнительные нагрузки на существующие инженерные и транспортные коммуникации.

Основной недостаток второго варианта развития Плодовского сельского поселения — ограничение дальнейшего развития Плодового при условии невыполнения проекта сокращения санитарно-защитных зон ЗАО «ПХ «Первомайское».

Исходя из вышеизложенного, в Генеральном плане Плодовского сельского поселения взят за основу второй вариант, который дополнен планируемыми зонами для дачного строительства и объектов рекреации и туризма. Кроме того, территории под новые объекты обслуживания определены таким образом, чтобы, во-первых, обеспечить благоприятную пешеходную доступность, во-вторых, образовать единую общественно-деловую зону, формирующую воль автомобильной дороги архитектурный образ поселка. Немаловажным является тот факт, что предложенные решения минимизирует будущие затраты на развитие инженерной инфраструктуры.

Учитывая вышесказанное, считаем возможным рассматривать данный вариант, как оптимальный с точки зрения экономической и планировочной целесообразности.

# Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Градостроительная концепция Генерального плана Плодовского сельского поселения основана на стратегической цели территориального планирования – улучшение качества жизни путем создания комфортной среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения являются:

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- зоны с особыми условиями использования территорий, планировочные ограничения.

Анализ территориальных особенностей Плодовского сельского поселения показал что инженерно-строительные и экологические условия, а также планировочные ограничения связанные с достаточно большим числом участков особо ценных земель, в том числе, сельскохозяйственного назначения, позволяют разместить необходимые объемы строительства отдельными участками на территории поселения.

Генеральным планом предложено формирования поселения, максимально эффективно использующего свободные площадки в границах населенных пунктов под новые жилые кварталы. Определение участков для включения в границы населенных пунктов под зоны рекреационного назначения и жилого ограничено, с целью сохранения и развития объектов сельскохозяйственного использования, в настоящий момент активно поддерживающие стратегию развития сельскохозяйственного комплекса.

Необходима разработка проектов сокращения санитарно-защитных зон предприятий, располагающихся в непосредственной близости к населенным пунктам и в их границах, в первую очередь ЗАО «ПХ «Первомайское».

Генеральным планом определены следующие мероприятия по жилищному строительству на территории поселения:

- строительство малоэтажных жилых домов на участке у границ п. Плодовое;

- строительство малоэтажных жилых домов вдоль главной поселковой дороги Плодовое (в настоящее время осуществляется);

- строительство индивидуальных жилых домов на участке у границ п. Плодовое, п. Цветково, п. Тракторное;

- строительство индивидуальных жилых домов на участке у границ п. Соловьёвка;

- строительство индивидуальных жилых домов в границах п. Веснино, п. Красное. п. Кутузовское;

- строительство индивидуальных жилых домов на участках территории п. Плодовое свободных от застройки.

В п. Плодовое предлагается создание многофункционального обслуживающего комплекса на въезде в поселок со стороны федеральной автомобильной. Комплекс включает объекты различного функционального назначения. Здесь размещается пожарное депо, автозаправочный комплекс и станция технического обслуживания автотранспорта.

В юго-восточной части комплекса расположены объекты обслуживания, отдыха и рекреации. Вдоль планируемой поселковой дороги, к югу от комплекса определена площадка под гостиницу с благоустройством прилегающих лесных массивов и организацией площадки для отдыха. По соседству определена зона для размещения объекта общественного питания (кафе), магазина, фельдшерско-акушерского пункта.

Проектом предлагается развитие сельскохозяйственного производства на существующих территориях, путем восстановления бывших сельскохозяйственных ферм, таких как ферма в п. Солнечное с более высокой степенью использования сельскохозяйственных угодий.

В Плодовском сельском поселении предлагается модернизировать существующие объекты отдыха и рекреации, определены новые площадки для базы отдыха, придорожной гостиницы. Намечена площадка под базу отдыха и кемпинг на участке сельскохозяйственных земель на приграничной территории п. Плодовое с последующим включением в границы поселка. Здесь также предлагается строительство пункта общественного питания (кафе) и строительство клуба.

Генеральным планом намечено строительство причальных комплексов в поселках на берегу озер Отрадное и Комсомольское для реализации мероприятий по развитию водного транспорта и туризма.

Предлагается на базе МУК «Плодовский КСК» размещение объекта инфраструктуры молодежной политики.

Планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Плодовое на свободной от застройки территории 0,5 га и размещение спортивных площадок в поселках Плодовое и Тракторное.

Предлагается строительство магазинов в поселках. Плодовое и Тракторное.

Для размещения кладбища Генеральным планом предусмотрено выделение территории 1 га (с последующим переводом из состава земель сельскохозяйственного назначения) рядом с существующим кладбищем в п. Плодовое.

Проектом определена территория под размещение снегосвалки на территории 0,6 га из земель сельскохозяйственного назначения с последующим переводом в земли промышленности.

Проектом определены мероприятия по развитию дачных некоммерческих товариществ:

- Размещение дачного некоммерческого товарищества и магазина на участке земель сельскохозяйственного использования вблизи п. Солнечное у региональной автомобильной дороги «Торфяное – Отрадное – Заостровье».

- Размещение дачного некоммерческого товарищества на участке земель сельскохозяйственного использования вблизи п. Плодовое.

- Размещение дачного некоммерческого товарищества на участке земель сельскохозяйственного использования вблизи п. Соловьёвка.

В Генеральном плане определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- комплексное благоустройство существующих жилых зон – ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, транспортных магистралей и проездов;

- формирование более развитого общественного центра на въезде в п. Плодовое;

- благоустройство производственных территорий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территории и фондов;

- модернизацию объектов рекреации и отдыха, строительство придорожной гостиницы, кемпинга, базы отдыха;

- благоустройство существующих зеленых насаждений, строительство новых объектов озеленения общего пользования;

- развитие и модернизация транспортной и инженерной инфраструктур;

- организация беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями для людей с ограниченными возможностями.

# Функциональное зонирование территории

Разработанное в Генеральном плане сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного анализа территории, учитывает планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений, подразумевающий размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений.

Проектное функциональное зонирование территории муниципального образования Плодовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области предусматривает преемственность в части функционального зонирования по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий поселения.

Для государственных и муниципальных нужд Генеральным планом предусматривается выделение территорий для:

- жилищного строительства;

- развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- зеленых насаждений общего пользования;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд ГО и ЧС.

Генеральным планом на территории Плодовского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения (в т.ч. административно – деловые объекты, учреждения культуры, искусства, дополнительного образования детей, молодежной политики, объекты торговли, бытового обслуживания и др.); зона объектов отдыха и туризма; зона объектов обслуживания, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

- зоны рекреационного назначения – зона озеленения общего пользования; зона лесов и залесенных территорий; зона спортивных комплексов и сооружений; зона пляжей, прибрежного отдыха;

- зоны сельскохозяйственного использования – зона объектов сельскохозяйственного использования, зона садоводческих некоммерческих товариществ, зона дачных некоммерческих товариществ, зона огородов

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона производственных и коммунально-складских объектов; зона карьеров, зона железнодорожного транспорта; зона объектов транспортной инфраструктуры; зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны зелёных насаждений специального назначения – зона кладбищ, озеленение специального назначения;

- зона водных объектов.

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения» М 1:25 000 и 1: 5 000. Очередность разработки градостроительной документации на территории поселения показана на «Схеме планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке».

Обоснование для перевода земель из одной категории в другую.

Проектом генерального плана предусматривается увеличение площадей категории земель населенных пунктов, а также земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

На настоящее время площадь муниципального образования составляет 25677,5 га, из них 77,4 % - земли лесного фонда, 17,0 % - земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов составляют 3,6 % от общей площади муниципального образования, также зарегистрированы земли промышленности и иного специального назначения (1,7 % территории) и земли особо охраняемых территорий и объектов (0,2 %).

Увеличение площади населенных пунктов предполагается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда. В основу принятия решений об увеличении границ земель населенных пунктов были заложены следующие положения:

- Близость города Санкт-Петербург, крупнейшего мегаполиса Северо-Запада, обусловливает значительную потребность в пригородном дачном и коттеджном строительстве. Однако большинство существующих населенных пунктов не имеют территориальных ресурсов для массового жилищного строительства. Очевидно, что дальнейшее развитие земель населенных пунктов возможно, преимущественно, за счет лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения. Для целей жилищного строительства предлагается расширение п. Плодовое, п. Тракторное, п. Цветково. В п. Плодовое и Тракторное также предусмотрены территории для развития зон делового, общественного и коммерческого назначения, а также зон для развития предпринимательской деятельности. Крупные дачные некоммерческие товарищества предлагается организовать в п. Плодовое, п. Солнечное и п. Соловьёвка

Имеющиеся инвестиционные проекты направлены на комплексное развитие территории, улучшение качества жизни местного населения, создание новых рабочих мест и требуют соответствующих территориальных ресурсов. Поэтому предусматривается развитие ряда перспективных населенных пунктов, имеющих трудовые ресурсы, объекты производственной и инженерной инфраструктуры.

Устойчивый ежегодный рекреационный поток на территорию Приозерского муниципального района составляет более 250 тыс. чел. Для обеспечения пожарной безопасности лесов, существующей и планируемой застройки необходимо иметь оборудованные зоны (с системой мусороудаления, противопожарными системами) для обслуживания постоянного и временного населения. Такие оборудованные территории можно создать только в границах населенных пунктов. При отсутствии таких обустроенных территорий возможны следующие последствия: массовый неорганизованный отдых и, как следствие, повышенная пожароопасность и загрязнение лесных массивов. Создание рекреационных зон предусмотрено в п. Солнечное, п. Плодовое, п. Цветково и п. Соловьёвка.

Перспективным направлением развития Плодовского сельского поселение является туризм, развитие данного направления требует создания соответствующей инфраструктуры на территориях вблизи акваторий. Проектом генерального плана предлагается создание туристической деревни с кемпингом и спортивно-оздоровительный круглогодичный центр в п. Плодовое на берегу озера Отрадное.

Решения по изменению границ населенных пунктов, принятые в проекте Генерального плана соответствуют предложениям проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района. Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов, приведен в приложении 8.

# Предложения по изменению категорий земель ряда земельных участков

Для целей устойчивого социально-экономического развития поселения планируется перевод следующих земельных участков в земли населенных пунктов (перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов приведен в приложении 8).

Перечень участков земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель приведен в приложении 9, а также указанные участки отображены на иллюстрации «Схема участков земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель».

Для расширения п. Плодовое планируется:

- перевод 14 земельных участков (общая площадь 58,3 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в «неразграниченной» государственной, муниципальной и частной собственности, в категорию земель населенных пунктов п. Плодовое.

Для расширения п. Солнечное планируется:

- перевод 2 земельных участков (общая площадь 19,1 га) земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в «неразграниченной» государственной собственности, в категорию земель населенных пунктов п. Солнечное.

Для расширения п. Соловьёвка планируется:

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 6,3 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Соловьёвка, земли находятся в собственности Российской Федерации;

- перевод 3 земельных участков (общая площадь 23,7 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, в категорию земель населенных пунктов.

Для расширения п. Тракторное планируется:

- перевод 2 земельных участков (общая площадь 15 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности, в категорию земель населенных пунктов п. Тракторное.

Для расширения п. Цветково планируется:

- перевод 2 земельного участка (общая площадь 4,2 га) сельскохозяйственного назначения, находящихся в «неразграниченной» государственной и муниципальной собственности, в категорию земель населенных пунктов п. Цветково.

Общая площадь земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов составляет 126,6 га.

Кадастровая стоимость земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы земель населенных пунктов, находится в диапазоне от 100 руб. до 1000 руб. за кв. м.

Также, проектом Генерального плана Плодовского сельского поселения предусматривается перевод трех земельных участков общей площадью 3,7 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли иного специального назначения и одного участка категории земель сельскохозяйственного назначения, площадью 0,7 га, на юго-западной границе п. Веснино в земли промышленности.

Решения по изменению категорий земель, принятые в проекте Генерального Плодовского сельского поселения, соответствуют проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

# Охрана объектов культурного наследия

Проект Генерального плана, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области. В настоящее время на территории Плодовского сельского поселения имеется 2 выявленных объекта культурного наследия. Границы территории объектов культурного наследия не установлены. Проект зон охраны объекта культурного наследия не разработан.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Необходимо соблюдать требования вышеуказанного закона, в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов. В дальнейшем, при выявлении объектов культурного наследия, после постановки их на учет в качестве выявленных объектов и проведения государственной историко-культурной экспертизы потребуется разработка проекта зон охраны данных объектов культурного наследия. Документы территориального планирования и проекты планировки подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений после утверждения соответствующих проектов зон охраны объектов культурного наследия.

На расчетный срок представляется целесообразным составление перечня объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия и включение их в реестр объектов культурного наследия местного (муниципального) значения .

# 4.2. Социально-экономическое развитие

### 4.2.1. Прогноз демографического и социально-экономического развития

Демографическая ситуация на территории поселения, как и в Приозерском муниципальном районе в целом, на краткосрочную перспективу будет формироваться сокращающейся депопуляцией собственного населения, вызванной превышением смертности над рождаемостью. Данная тенденция не будет преодолена в течение расчетного срока Генерального плана, хотя рост рождаемости, очевидно, продолжится примерно до 2015 г., и в течение еще нескольких лет после будет оставаться на современном уровне, смертность же предположительно будет постепенно сокращаться, при этом на территории поселения предполагается наличие небольшого положительного миграционного сальдо.

Демографический прогноз в отношении темпов изменения показателя естественного прироста населения учитывает предшествующую динамику за последние несколько лет и следует за средним вариантом прогноза, выполненным Росстатом для Ленинградской области (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. / Статистический бюллетень, Москва, 2009). В качестве базового варианта в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района в проекте Генерального плана принят средний (базовый) вариант прогноза численности населения (таблица 20).

Таким образом, в течение расчетного срока в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 10,5 человек, смертность – 16,1 человек, естественная убыль населения – 5,6 человек. Миграционная прибыль будет в размере 310 человек за весь период расчетного срока или около 13 человек в среднем в год.

Таблица 20

Прогноз численности постоянного населения и возрастной структуры

| Показатель | Ед. измерения | 2011 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | тыс. чел | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Моложе трудоспособного | тыс. чел. | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | % | 13 | 15 | 13 |
| Трудоспособного | тыс. чел. | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
|  | % | 65 | 58 | 56 |
| Старше трудоспособного | тыс. чел. | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
|  | % | 22 | 27 | 31 |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае в течение прогнозного периода в сельском поселении будут наблюдаться следующие общие с высоким вариантом областного прогноза тенденции – заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и сокращение доли населения в трудоспособном возрасте.

# Развитие экономической базы

Одной из основных задач развития сельского поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории, определение приоритетных видов экономической деятельности и определение земельных участков для перспективного освоения.

В качестве приоритетных видов деятельности на территории 	Плодовского сельского поселения приняты следующие:

- сельскохозяйственное производство;

- производственная деятельность, связанная с переработкой сельхозпродукции, деревопереработкой и т.п.

- развитие объектов малого предпринимательства по обслуживанию населения;

- рекреационная деятельность, связанная с организацией спортивно-оздоровительных видов деятельности, в том числе активного и пассивного отдыха населения;

В настоящее время утвержденных инвестиционных проектов по размещению новых производственных мощностей на территории поселения не имеется.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района основным видом деятельности в Плодовском сельском поселении в течение расчетного срока Генерального плана останется сельскохозяйственное производство. На территории поселения, учитывая его природно-климатические и экономические условия, следует развивать молочное и мясное животноводство, а также растениеводство, направленное на производство зерна на фураж, возделывание силосных и кормовых культур, картофеля и овощей.

На расчетный срок планируется дальнейшее развитие существующих сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, в частности в ближайшие годы будет активно развиваться и расширяться фермерское хозяйство «Урожайное».

Необходимо увеличение доли обрабатывающих производств. Проектом предусматривается выделение производственной площадки в п. Плодовое. В данной зоне могут размещаться предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, переработке дикорастущих ягод и грибов и т.д. классом опасности не выше четвертого.

Важную роль в развитии экономического потенциала играет малый бизнес, который способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, формирование оптимальной структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами.

Одним из основных направлений развития экономики поселения должна стать рекреационная и туристическая деятельность. Проектом предлагается благоустройство зон отдыха, строительство новых объектов размещения, также предусматривается активное развитие агротуризма, организованного на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.

Малое предпринимательство. Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства.

Необходимо добиваться изменений в структуре малого предпринимательства в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, а также в сфере потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания и рекреационных услуг.

Для Плодовского сельского поселения перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве, переработке сельскохозяйственной продукции и развитии смежных и обслуживающих производств. Возможно создание отдельных производств по деревообработке для местных нужд. Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития туристско-рекреационных услуг.

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных направлений хозяйственной деятельности.

Потребности развития производственной деятельности в пределах населенных пунктов пп. Плодовое, Тракторное учтены при определении их планируемых границ. Границы и площадь земельных участков выделяемых для развития малых и средних производств в границах населенных пунктов уточняются при наличии предложений конкретных проектов.

На расчетный срок планируется увеличение занятых в сельском хозяйстве – порядка 50 человек, развитие обрабатывающих производств – 80 чел., в сфере обслуживания и туристической сфере – за счет увеличения числа объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, а также развития туристической и рекреационной деятельности – порядка 100 человек.

### 4.2.2. Новое жилищное строительство

Для реализации жилищной программы Плодовского сельского поселения на ближайшие 24 года в проекте Генерального плана принят уровень обеспеченности 35 кв. м/чел.

Основной тип новой застройки для сельских населенных пунктов – ИЖС со средним размером приусадебного участка 0,15 га.

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок необходимо около 35 тыс. кв. м жилой площади, в том числе на первую очередь – 13 тыс. кв. м жилой площади. С учетом сохраняемой жилищной площади, объемы нового жилищного строительства рассчитаны следующим образом:

Первая очередь (2012–2020 гг.) – ввод не менее 13 тыс. кв. м жилья (уровень среднегодового строительства составляет 1,4 тыс. кв. м или 0,6 кв. м на человека);

Период 2020–2035 гг. – ввод дополнительно не менее 22 тыс. кв. м жилья (уровень среднегодового строительства составит не менее 1,5 тыс. кв. м или 0,7 кв. м на человека).

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в таблице 21.

Таблица 21

Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 2,3 | 2,3 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 26 | 35 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площ. | 60 | 81 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 48 | 48 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площ. | 1 | 2 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 47 | 46 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего В среднем в год | тыс. кв. м общей площ. | 13 1,4 | 35 1,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 7.1 | Среднеэтажные жилые дома 2 эт. – плотность жилищного фонда 2300 кв. м/га (завершение формирования квартала) | тыс. кв. м общей площади | 3,5/27 % | 7,0/20 % |
| 7.2 | Индивидуальные жилые дома, плотность жилищного фонда 520 кв. м/га (ср. размер дома – 100 кв. м, ср. размер приусадебного участка – 15 соток) | тыс. кв. м общей площади | 9,5/73 % | 28,0/80 % |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего | га | 20 | 57 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 8.1 | Среднеэтажные жилые дома 2 эт. | га | 1,5 | 3 |
| 8.2 | Индивидуальные жилые дома с участками | га | 18,5 | 54 |

Плотность индивидуальной жилой застройки рассчитана в размере 520 кв. м/га. В основе расчета плотности принят средний размер приусадебного участка 0,15 га, средний размер дома – около 100 кв. м, а также учтены потребности в территориях для размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктур (около 20 % площади). Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства на расчетный срок составит порядка 35 га. Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ.

Для целей реализации областного закона от 4 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» на территории поселения сформировано 97 земельных участков, расположенных в пределах существующей застройки поселков Солнечное (10 единиц), Плодовое (25 единиц), Веснино (33 единицы), Мельничные ручьи (29 единиц).

Таблица 22

Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на расчетный срок: |  |  |
| 1 | п. Веснино. ИЖС | 10,0 | 5,2 |
| 2 | п. Красное. ИЖС | 3,7 | 1,9 |
| 3 | п. Кутузовское. ИЖС | 13,8 | 7,2 |
| 4 | п. Плодовое. Малоэтажные жилые дома 2 эт. | 3,0 | 7,0 |
| 5 | п. Плодовое. ИЖС | 13,5 | 7,0 |
| 6 | п. Соловьёвка. ИЖС | 7,9 | 4,2 |
| 7 | п. Тракторное. ИЖС | 3,8 | 2,0 |
| 8 | п. Цветково. ИЖС | 1,3 | 0,6 |
|  | Всего | 57 | 35 |
|  | в том числе на первую очередь: |  |  |
| 1 | п. Плодовое. Малоэтажные жилые дома 2 эт. | 1,5 | 3,5 |
| 2 | п. Плодовое. ИЖС | 10,2 | 5,3 |
| 3 | п. Соловьёвка. ИЖС | 8,3 | 4,2 |
|  | Всего | 20 | 13,0 |

### 4.2.3. Учреждения и предприятия обслуживания

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р.

- Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*).

Расчет потребности в учреждениях обслуживания местного значения поселения произведен с ориентацией на нормативы СП 42.13330.2011, социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 г., и «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (1999 г.) (таблица 23).

# Таблица 23

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативы | Требуется по расчету на 2,3 тыс. жителей | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП 42.13330.2011 | Социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 и 1999 гг. | принято в проекте |  | существующее сохраняемое | новое строительство |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| Дошкольные учреждения | мест | 85% от численности детей в возрасте 1–6 лет | - | 85% от численности детей в возрасте 1–6 лет | 92 | 106 | - |
| Школа | мест | 100 % охват детей неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) |  | 100 % охват детей неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) | 190 | 350 | - |
| Учреждения здравоохранения |
| ФАП | посещений в смену | - | 18,15 (9,7 посещений на чел. в год или 20,1 посещений в смену на тыс. жителей) | 18,15 (9,7 посещений на чел. в год или 21,9 посещений в смену на тыс. жителей) | 41,7 (46) | 51 | - |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 60–80 | 350 | 350 | 805 | 542 | 263 |
| Бассейны | кв. м зеркала воды | - | - | 350 кв. м на 10 тыс. чел. | 175 | - | 175 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 7,0 | 2,0 | 5,0 | 11,5 | 9,0 | 2,5 |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, дома культуры | место | 190 | 150 | 150 | 350 | 300 | 50 |
| Библиотеки | тыс. ед. хране-ния | 5,9 | 1 объект на 3 тыс. чел. | 5,9 | 13,6 | 13,8 | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | кв. м торговой площади | 300 | - | 486,6 | 1119,2 | 520 | 599 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | - | 40 | 92 | 64 | 28 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| Бани | мест | 7 | - | 7 | 16 | 64 | - |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | - | - | 16 | - | 16 |
| Кладбища | мест | 0,24 | - | - | 0,6 | - | 0,6 |

В целом целесообразно комплексное решение вопросов обеспечения населения услугами объектов социального и культурно-бытового обслуживания. В частности, размещение небольшого комплекса торгового комплекса может решить вопрос обеспечения населения услугами торговли, общественного питания, бытового обслуживания и др. видами услуг. Предприятия бытового обслуживания могут также находиться на первых этажах многоквартирных домов или в отдельных зданиях (не использующихся по назначению) в составе жилой застройки.

Определение ёмкости и размещение объектов социальной сферы на стадии проекта Генерального плана выполнено с целью учета потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий поселения. Необходимо зарезервировать требуемые территории для перспективного развития объектов обслуживания, а их конкретная номенклатура может меняться в зависимости от возникающей потребности.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых проектом Генерального плана к размещению в Плодовском сельском поселении в течение расчетного срока, приводится в таблице 24.

# Таблица 24

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом Генерального плана к размещению на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |
| 1 | Новое здание для Отрадненской врачебной амбулатории | 1 объект | п. Плодовое |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 объект | п. Плодовое |
| 2 | Бассейн | не менее 175 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса |
| 3 | Спортивные, тренажерные залы | 263 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса в п. Плодовое и объектов туризма и рекреации |
| 4 | Плоскостные сооружения | 2,5 тыс. кв. м | спортивные площадки, Плодовское, Соловьёвка |
|  | Учреждения культуры |  |  |
| 1 | Учреждение клубного типа | 50 мест | п. Плодовое |
|  | Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| 1 | Магазины | 599 кв. м | п. Плодовое, п. Тракторное и ДНП рядом с п. Солнечное |
| 2 | Кафе | 28 мест | п. Плодовое |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |  |  |
| 1 | Объекты инфраструктуры молодежной политики | 58 кв. м | в составе дома культуры в п. Плодовое |

Первоочередное развитие предприятий и учреждений обслуживания

Развитие и совершенствование сферы обслуживания – непременное условие развития сельского поселения, способствующее улучшению жизни населения. Учитывая реальные возможности муниципального образования, Генеральным планом на период первой очереди предлагается организация тех учреждений обслуживания, потребность в которых особенно ощутима.

Помимо нового строительства большое значение на первоочередном этапе реализации Генерального плана придается модернизации существующих объектов. Это справедливо по отношению ко всем видам объектов обслуживания, в частности планируется ремонт зданий МДОУ детского сада № 24 и Первомайской сельской библиотеки.

В нижеследующей таблице приводится перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом к размещению в Плодовском сельском поселении в течение периода первой очереди (2012–2020 гг.).

# Таблица 25

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом Генерального плана к размещению на первую очередь

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивно-оздоровительный комплекс: – Бассейн – тренажерный зал | 1 объект | п. Плодовое |
|  | Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| 1 | Магазины | 200 кв. м | п. Плодовое |
| 2 | Кафе | 14 мест | п. Плодовое |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |  |  |
| 1 | Объекты инфраструктуры молодежной политики | 58 кв. м | На базе МУК «Плодовский КСК» |

# Объекты местного значения муниципального района

# Образование

В соответствии с прогнозной численностью и возрастной структурой населения поселения количество мест в учреждениях образования является достаточным на расчетный срок, поэтому новых объектов на территории поселения не предусматривается, однако здание детского сада нуждается в ремонте.

# Здравоохранение

«Социальные нормативы и нормы» определяют мощность амбулаторно-поликлинических учреждений исходя из 181,5 посещений в смену на 10 тыс. населения. Федеральной «Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» нормативы объема медицинской помощи на 2010 г. зафиксированы на уровне 9,5 посещений амбулаторно-поликлинических учреждений на душу населения (без учета профилактических посещений – профосмотры и т.п.), 2,78 койко-дня в больничном стационаре и 0,59 пациенто-дня в дневном стационаре. В пересчете на показатели мощности учреждений имеем 19,66 посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений, 8,42 больничные койки и примерно 2,2 койки дневного стационара на 1000 жителей. Таким образом, в соответствии с данной программой и с учетом сохранения дневного стационара при амбулатории на расчетный срок необходимо иметь не менее 46 посещений в смену (с учетом профилактических посещений 52 посещения в смену), и 5 коек дневного стационара.

На расчетный срок генерального плана мощность существующих амбулаторно-поликлинических учреждений является достаточной. В соответствии с проектом СТП Приозерского района на расчетный срок предлагается строительство нового здания для Отрадненской врачебной амбулатории, которая в настоящее время находится в здании МУК «Плодовский культурно-спортивный комплекс».

# Объекты местного значения поселения

# Физкультура и спорт

Обеспечение населения доступной и многообразной системой спортивных учреждений осуществляется за счет реконструкции существующих объектов и строительства новых видов спортивных устройств, охватывающих разновозрастные группы населения.

В соответствии с нормативами сеть спортивных учреждений должна быть расширена. В соответствии с областной долгосрочной целевой программой «Социальное развитие села на 2009–2012 годы», а также с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района предусматривается строительство спортивно-оздоровительного комплекса в п. Плодовое. Проектом также предлагается расширение сети плоскостных сооружений, организация спортивных площадок в п. Плодовое и п. Тракторное.

# Культура и искусство

В соответствии с нормативом мощность существующего клубного учреждения культуры является недостаточной на расчетный срок для обеспечения потребностей населения, в дополнение к существующей мощности необходимо иметь еще 45 мест в учреждениях данного типа. Проектом предлагается размещение данного объекта в рекреационной зоне на берегу оз. Отрадное, с учетом обслуживания, в том числе и сезонного населения. Строительство данного учреждения предусматривается на расчетный срок генерального плана и может быть реализовано за счет средств инвесторов.

# Объекты инфраструктуры молодежной политики.

В качестве нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального образования учреждениями по работе с молодежью используются нормативы, утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области», которые составляют 25 кв. м общей площади учреждений на 1000 человек населения. В соответствии с данным распоряжением для сельских поселений необходимо иметь не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью.

В соответствии с данным нормативом в п. Плодовое предусматриваются помещения для работы с молодежью общей площадью не менее 58 кв. м на базе культурно-спортивного комплекса.

# Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» разработаны и утверждены приказом Комитета от 20 декабря 2010 года № 20 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области.

Достижение нормативно определенной величины торговых площадей для жителей Ленинградской области, принятой постановлением Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, предполагает существенное увеличение торговых площадей в проектируемом сельском поселении. В связи с этим проектом предлагается размещение таких объектов на площадках нового строительства в поселках Плодовое и Тракторное. Объекты общественного питания предлагается разместить в поселке Плодовое.

В расчете на сезонное население в соответствии с СП 42.13330.2011 необходимо иметь 56 кв. м площади магазинов.

Объекты бытового обслуживания могут размещаться в жилых зонах на первых этажах многоквартирных домов, в составе существующих и проектируемых торговых объектов в составе зон делового, общественного и коммерческого назначения.

# Кладбища

На территории поселения находятся 2 кладбища – рядом с поселком Соловьёвка и поселком Плодовое, размером 0,6 и 2,8 га соответственно. Резерв территории на данных кладбищах отсутствует. В соответствии с нормативом на расчетный срок необходимо расширение существующих кладбищ не менее чем на 0,6 га, проектом предлагается расширение кладбища рядом с п. Плодовое на 1 га.

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке проектов зданий и сооружений и др.) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреационного назначения, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

# 4.3. Развитие рекреации и туризма

Развитие туристско-рекреационного комплекса должно стать одним из направлений развития экономического потенциала Плодовского сельского поселения. Основным направлением развития станет благоустройство мест массового отдыха населения, строительство новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, создание новых, развитие и благоустройство существующих туристских маршрутов и экологических троп.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Природная специфика территории обусловила использование местным населением лесных массивов, естественных и искусственных пляжей расположенных на берегах озер в качестве мест околоводной рекреации, мест массового отдыха. Проектом предусматривается формирование зон отдыха местного населения, где планируется общее благоустройство, строительство автостоянок, подъездов, мощение дорожек, размещение площадок сбора бытовых отходов, урн, создание площадок для размещения биотуалетов, создание площадок для сезонных точек общественного питания.

Для этих целей предлагается организация следующих зон массовой околоводной рекреации (муниципальных пляжей) на оз. Отрадное:

- пляж в п. Плодовое;

- пляж в п. при ж/д ст. Отрадное;

Также, предлагается организация пляжа у СНТ «Климовец» на оз. Комсомольское.

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02–80.

Генеральным планом предусматривается создание ряда пешеходно-транспортных направлений и велосипедных дорожек, благоустройство существующих садоводческих и дачных некоммерческих товариществ на территории поселения.

Планировка и застройка территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», СНиП 30–02–97 и СП 11–106–97.

Генеральным планом учитываются предложения проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по развитию туристско-рекреационного комплекса. В соответствии с проектом, на территории Плодовского сельского поселения планируется:

В период до 2020 года построить объекты местного значения:

- парусный клуб в п. при ж/д ст. Отрадное;

- гостиницу на 100 мест на участке, включаемом в границы п. Плодовое,

- туристическую деревню с кемпингом в п. Плодовое на 100 мест.

На берегу оз. Комсомольское вблизи п. Соловьёвка предлагается организация благоустроенной зоны кратковременного отдыха.

На реконструируемой автодороге Санкт-Петербург – Сортавала предполагается строительство площадки придорожного отдыха.

На расчетный срок проектом предлагается построить следующие объекты местного значения: спортивно-оздоровительный круглогодичный центр в п. Плодовое, гостевые дома при нескольких КФХ для развития агротуризма.

# 4.4. Развитие транспортной инфраструктуры

Проектные предложения по развитию транспортной инфраструктуры Плодовского сельского поселения основываются на материалах проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района Ленинградской области (ООО НПИ «ЭНКО», 2011 год) и на анализе и оценке современного состояния транспортной инфраструктуры поселения.

# Автомобильные дороги и транспорт

Проектом СТП Приозерского района на территории поселения предусматривается реконструкция существующей автодорожной сети, а также строительство новых автодорог. Это выражается в следующих мероприятиях:

- Реконструкция существующей федеральной трассы А-121 «Сортавала» с учетом возможности её спрямления на участке Отрадное – Малая Горка с доведением параметров автодороги до характеристик I-II технической категории на расчетный срок;

- Приведение в нормальное эксплуатационное состояние автомобильной дороги Малый Ручей – Яблоновка – Приладожское;

- Устройство усовершенствованного покрытия проезжей части на автодороге регионального значения Торфяное – Отрадное – Заостровье;

- Приведение в нормативное состояние следующих автодорог местного значения (находящихся на балансе Ленинградской области) с устройством усовершенствованного покрытия:

- Коммунары – Малая Горка;

- Подъезд к п. Мельничные Ручьи.

- Приведение в нормативное состояние следующих автодорог местного значения (находящихся на балансе Приозерского муниципального района) с устройством усовершенствованного покрытия:

- Подъезд к п. Красное;

- Подъезд к п. Тракторное;

- Подъезд к п. Цветково;

- Соединительная дорога (а/д Торфяное – Отрадное – Заостровье и а/д А-121 «Сортавала»);

- Подъезд к территории Государственного университета им. В.Л. Комарова РАН.

- Строительство следующих автодорог местного значения (IV технической категории) позволит улучшить межпоселенческие связи в районе:

- Громово – Красное для связи с Громовским сельским поселением (протяженность в пределах поселения – 10,7 км);

- Громово – Красное – Мельничные Ручьи (протяженность в пределах поселения – 1,8 км);

- Приладожское – Кутузовское для связи с Громовским сельским поселением (протяженность в пределах поселения – 2,3 км).

# Таблица 26

Характеристика сохраняемой и проектируемой сети автодорог федерального и регионального значения

| Наименование дорог | Среднесуточная интенсивность движения, ед. | Техническая категория | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существ | Ожидаем.* | Существ. | Проект. |  |
| А-121 «Сортавала» | 6761 | 10140 | III | II/4** | 180 |
| Торфяное – Отрадное – Заозерье | 643 | 1000 | IV | III/2 | 120 |
| Мельничный Ручей – Яблоновка – Приладожское | 505 | 750 | IV | III/2 | 90 |

* – по проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района

** – в знаменателе – количество полос движения.

Для повышения качества пассажирских перевозок целесообразно увеличение числа рейсов на существующих автобусных маршрутах на 25 %.

Проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района предлагается строительство двух автозаправочных станции в п. Плодовое и п. Тракторное.

# Внутрипоселковая улично-дорожная сеть

В системе развития улично-дорожной сети п. Плодовое предлагается введение системы главных и поселковых улиц с их благоустройством (совершенствование покрытия проезжей части, строительство тротуаров, озеленение), а также оснащение улично-дорожной сетью новых районов застройки на западе и востоке поселка. Протяженность новой улично-дорожной сети оставит – 5,2 км.

Строительство поселковых улиц и сети улиц местного значения в населенных пунктах на площадках нового индивидуального и малоэтажного строительства предусмотрено также в населенных пунктах Уральское, Солнечное, Кутузовское, Веснино, Соловьёвка, Красное (общей протяженностью новых улиц – 12,2 км).

Уделяется внимание поддержанию в нормативном состоянии и поэтапной ликвидации грунтовых разрывов в улично-дорожной сети населенных пунктов. Предлагается поэтапное оборудование всех улиц населенных пунктов поселения средствами наружного искусственного освещения.

Проектом предусмотрено создание системы туристических пешеходно-транспортных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств и протрассированы, как правило, вдоль основных автодорог, по побережью водных пространств и «глубинным» территориям, интересным для проведения активного отдыха. На пересечении с автодорогами федерального значения проектом предусмотрены пешеходные мосты. В наиболее привлекательных, с точки зрения туризма, местах предлагается строительство стоянок длительного времени для автотранспорта.

# Воздушный и водный транспорт

Развитие системы водного транспорта, ориентированного, прежде всего, на туристические и прогулочные маршруты, парусный и водно-моторный спорт предусматривает реанимацию пристани в п. Кутузовское, а также строительство пристаней в поселках Плодовое, Солнечное, Цветково, Отрадное, Красное, Соловьёвка, а также на территории Государственного университета им. В.Л. Комарова РАН. Также в данных местах предлагается организация баз-стоянок маломерного флота. Строительство заправочных станций для гидроавиации предусматривается в п. при ж/д ст. Отрадное и п. Красное.

# Мероприятия на расчетный срок

- реконструкция автодороги федерального значения А-121 «Сортавала» – 17 км;

- строительство а/д Громово – Красное – 10,7 км;

- строительство а/д Громово – Красное – Мельничные Ручьи – 1,8 км;

- строительство а/д Приладожское – Кутузовское – 2,3 км;

- строительство улиц местного значения на площадках нового индивидуального и малоэтажного строительства – 9,8 км;

- создание системы туристических пешеходно-транспортных направлений;

- строительство двух автомобильных стоянок длительного времени хранения около п. Плодовое и п. Мельничные ручьи;

- строительство пристаней в п. Соловьёвка, п. Плодовое, п. Мельничные Ручьи;

- строительство баз-стоянок маломерного флота в п. Мельничные Ручьи, п. Соловьёвка.

- строительство АЗС в п. Плодовое;

- строительство заправочной станции для гидросамолетов в п. Красное.

# Мероприятия на первую очередь

- приведение в нормальное эксплуатационное состояние а/д Малый Ручей – Яблоновка – Приладожское – 9,1 км;

- приведение в нормативное состояние а/д Торфяное – Отрадное – Заостровье до соответствия заданным параметрам – 2,6 км;

- приведение в нормативное состояние а/д подъезд к п. Красное до соответствия заданным параметрам – 1,5 км;

- приведение в нормативное состояние а/д подъезд к п. Тракторное до соответствия заданным параметрам – 1 км;

- приведение в нормативное состояние а/д подъезд к п. Цветково до соответствия заданным параметрам – 2,3 км;

- приведение в нормативное состояние Соединительной дороги (а/д Торфяное – Отрадное – Заостровье и а/д А-121 «Сортавала») до соответствия заданным параметрам – 1,1 км;

- приведение в нормативное состояние а/д подъезд к территории Государственного университета им. В.Л. Комарова РАН до соответствия заданным параметрам – 2,9 км;

- приведение в нормативное состояние а/д Коммунары – Малая Горка до соответствия заданным параметрам – 2,0 км;

- приведение в нормативное состояние а/д подъезд к п. Мельничные Ручьи до соответствия заданным параметрам – 1,3 км;

- строительство улиц местного значения на площадках нового индивидуального и малоэтажного строительства первой очереди – 7,6 км;

- благоустройство основных улиц населенных пунктов поселения;

- реконструкция пристаней в п. Кутузовское;

- строительство пристаней в поселках Плодовое, Цветково, Красное, Солнечное, п. при ж/д ст. Отрадное, на территории Государственного университета им. В.Л. Комарова РАН;

- строительство баз-стоянок маломерного флота в поселках Плодовое, Цветково, Красное, п. при ж/д ст. Отрадное, Кутузовское;

- строительство АЗС в п. Тракторное.

# 4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

# Водоснабжение

Жилые дома поселков Плодовое и Тракторное оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями. В остальных населенных пунктах сохраняется существующая система и схема водоснабжения (водоразборные колонки и колодцы).

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02–84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут∙чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

# Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02–84*.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в каждом населенном пункте сельского поселения.

Таблица 27

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Расчетный срок

| №№ п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Поселок Плодовое | 1,47 | 160 | 0,24 | 0,28 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,47 | 70 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Итого |  |  | 0,36 | 0,41 |
| 5 | Поселок Тракторное | 0,33 | 160 | 0,05 | 0,06 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,33 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Итого |  |  | 0,08 | 0,09 |
| 9 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,5 | 50 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 11 | Поливочные нужды | 0,5 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Итого |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 13 | Сезонное население | 0,73 | 50 | 0,04 | 0,04 |
| 14 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,004 |
| 15 | Поливочные нужды | 0,73 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| 16 | Итого |  |  | 0,09 | 0,09 |
| 17 | Всего |  |  | 0,60 | 0,65 |

Таблица 28

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Первая очередь

|  | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Поселок Плодовое | 1,47 | 160 | 0,24 | 0,28 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 3 | Поливочные нужды | 1,47 | 70 | 0,10 | 0,10 |
| 4 | Итого |  |  | 0,36 | 0,41 |
| 5 | Поселок Тракторное | 0,33 | 160 | 0,05 | 0,06 |
| 6 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 7 | Поливочные нужды | 0,33 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Итого |  |  | 0,08 | 0,09 |
| 9 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,5 | 50 | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 11 | Поливочные нужды | 0,5 | 70 | 0,03 | 0,03 |
| 12 | Итого |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 13 | Сезонное население | 0,23 | 50 | 0,01 | 0,01 |
| 14 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 15 | Поливочные нужды | 0,23 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Итого |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 17 | Всего |  |  | 0,53 | 0,60 |

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения поселков Плодовое и Тракторное. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая.

Водоснабжение площадок нового строительства поселков Плодовое и Тракторное осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

В остальных населенных пунктах водоснабжение сохраняется от существующих источников (водоразборные колонки и колодцы).

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

Для улучшения качества воды предлагаются шахтные колодцы с фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах.

Для территорий садоводческих некоммерческих товариществ и дачных некоммерческих партнерств водоснабжение сохраняется от существующих источников.

# Зоны санитарной охраны

Для водозаборов населенных пунктов Плодовского сельского поселения необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО трех поясов.

Источники водоснабжения подвергаются загрязнению, поэтому необходимо проводить специальные меры по их охране. Одновременно с проектированием водозаборных сооружений разрабатывается и проект зон санитарной охраны, включающий: установление границ зоны и порядок выполнения проекта и мероприятий по оздоровлению.

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110–02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

# Таблица 29

Регламенты использования территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | Все виды строительства; Выпуск любых стоков; Размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; Проживание людей; Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | Ограждение и охрана; Озеленение; Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. Твердое покрытие на дорожках Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

В целях обеспечения населенных пунктов поселения достаточно гарантированной системой водоснабжения, а также учитывая значительный износ водопроводных сетей и необходимостью реконструкции водозаборных узлов, предлагаются следующие мероприятия:

# Мероприятия на расчетный срок

- (количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь):

- реконструкция (2,6 км) и строительство (1,6 км) водопроводных сетей в поселке Плодовое;

- реконструкция (1,1 км) и строительство (1,0 км) водопроводных сетей в поселке Тракторное;

- реконструкция артезианских скважин (5 шт.) в поселке Плодовое и (2 шт.) в поселке Тракторное;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения.

# Мероприятия на первую очередь

- реконструкция (2,6 км) водопроводных сетей в поселке Плодовое;

- реконструкция (1,1 км) водопроводных сетей в поселке Тракторное;

- реконструкция артезианских скважин (5 шт.) в поселке Плодовое и (2 шт.) в поселке Тракторное;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения.

# Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.

# Таблица 30

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Расчетный срок

| № п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоотведения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
|  | Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | п. Плодовое | 1,47 | 160 | 0,24 | 0,28 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 3 | Итого |  |  | 0,26 | 0,31 |
| 4 | п. Тракторное | 0,33 | 160 | 0,05 | 0,06 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Итого |  |  | 0,06 | 0,07 |
| 7 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,5 | 50 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Итого |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Сезонное население | 0,73 | 50 | 0,04 | 0,04 |
| 11 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,004 |
| 12 | Итого |  |  | 0,04 | 0,04 |
| 13 | Всего |  |  | 0,39 | 0,45 |

Таблица 31

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Первая очередь

| № п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоотведения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимально суточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
|  | Плодовское сельское поселение |  |  |  |  |
| 1 | Поселок Плодовое | 1,47 | 160 | 0,24 | 0,28 |
| 2 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 3 | Итого |  |  | 0,26 | 0,31 |
| 4 | Поселок Тракторное | 0,33 | 160 | 0,05 | 0,06 |
| 5 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 6 | Итого |  |  | 0,06 | 0,07 |
| 7 | Остальные населенные пункты (жилая застройка) | 0,5 | 50 | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,003 | 0,003 |
| 9 | Итого |  |  | 0,03 | 0,03 |
| 10 | Сезонное население | 0,23 | 50 | 0,01 | 0,01 |
| 11 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,001 | 0,001 |
| 12 | Итого |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 13 | Всего |  |  | 0,36 | 0,42 |

Система и схема канализации

Для поселка Плодовое и поселка Тракторное предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения (КОС) от жилой и общественной застройки, дождевые стоки отводятся по самостоятельной сети на очистные сооружения дождевой канализации.

Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м в поселке Плодовое, 150 м в поселке Тракторное.

Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков необходимо провести реконструкцию КОС в поселке Плодовое и поселке Тракторное.

Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

Для остальных населенных пунктов сельского поселения сохраняется существующее отведение стоков.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока поселка Плодовое и поселка Тракторное путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации, со сбросом очищенного стока в ближайший водоем.

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

# Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

- реконструкция КОС, с применением энергосберегающего оборудования в поселках Плодовое и Тракторное;

- реконструкция существующих (1,0 км) и строительство новых (2,5 км) канализационных сетей в поселке Плодовое;

- реконструкция существующих (1,0 км) и строительство новых (0,8 км) канализационных сетей в поселке Тракторное;

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в поселке Плодовое и поселке Тракторное.

# Мероприятия на первую очередь

- реконструкция КОС, с применением энергосберегающего оборудования в поселках Плодовое и Тракторное;

- реконструкция существующих (1,0 км) и строительство новых (1,5 км) канализационных сетей в поселке Плодовое;

- реконструкция существующих (1,0 км) канализационных сетей в поселке Тракторное;

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в поселке Плодовое и поселке Тракторное.

# Электроснабжение

# Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается размещение на территории Плодовского сельского поселения малоэтажного и индивидуального жилищного строительства

# Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185–94 с учётом приготовления пищи на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека.

Новое строительство намечается в посёлке Плодовое (малоэтажные и индивидуальные жилые дома) и в посёлках Соловьёвка, Кутузовское, Веснино, Тракторное, Красное и Цветково (индивидуальные жилые дома). Нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строительства приведены в таблице 32:

# Таблица 32

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей нового строительства сельского поселения

| № участка | Наименование | Население, чел. | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. |
| 1 | п. Плодовое | 402 | 312 | 161 | 125 |
| 2 | п. Соловьёвка | 103 | 123 | 41 | 50 |
| 3 | п. Кутузовское | 179 | – | 72 | – |
| 4 | п. Веснино | 130 | – | 52 | – |
| 5 | п. Тракторное | 49 | – | 20 | – |
| 6 | п. Красное | 48 | – | 20 | – |
| 7 | п. Цветково | 15 | – | 6 | – |
| 8 | Дачные некоммерческие партнерства на территории населенных пунктов: п. Плодовое п. Соловьёвка, п. Солнечное. | 234 237 261 | 234 – – | 100 100 105 | 100 – – |
|  | Всего новое строительство: | 1658 | 669 | 663 | 268 |

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей сельского поселения составят на расчетный срок – 0,92 МВт (2300 человек), в том числе на первую очередь – 0,92 МВт (2300 человек).

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями сельского поселения составит: расчётный срок – 3680 МВт·ч в год, первая очередь – 3220 МВт·ч в год.

# Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Плодовского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО Ленэнерго». Центром питания будет существующая подстанция 110/10 кВ № 511 «Плодовое» при условии полной ее реконструкции.

Генеральным планом учтены проектные предложения, выполненные в «Схеме развития электрических сетей 6 – 10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерского РЭС и Сосновского РЭС».

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и садоводств будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов малоэтажного и индивидуального жилищного строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 – 0,4 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10 – 0,4 кВ.

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей сельского поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

# Мероприятия на расчётный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

# Объекты местного значения

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: п. Плодовое – 2 шт., п. Соловьёвка – 2 шт., п. Кутузовское – 1 шт., п. Веснино – 1 шт., п. Солнечное – 1 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: п. Плодовое – 1,2 км, п. Соловьёвка – 0,8 км, п. Кутузовское – 0,3 км, п. Веснино – 1,0 км, п. Солнечное – 0,2 км, п. Тракторное – 0,1 км.

# Мероприятия на первую очередь

# Учёт интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

- Реконструкция ПС 110/10 кВ № 511 «Плодовое».

# Объекты местного значения

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: п. Плодовое – 2 шт., п. Соловьёвка – 1 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: п. Плодовое – 0,8 км, п. Соловьёвка – 0,5 км.

- Реконструкция сетей 10 кВ – 20 км (в соответствии со «Схемой развития электрических сетей 6 – 10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерского РЭС и Сосновского РЭС»).

# Теплоснабжение

Перспективное теплоснабжение сельского поселения с учетом характера нового строительства (средне- и мало этажное и индивидуальное жилищное строительство) предполагается:

- от существующей модернизируемой котельной поселка Плодовое;

- от автономных источников теплоты (АИТ) – для индивидуальной застройки.

# Таблица 33

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд нового жилищно-коммунального сектора по очерёдности строительства

| № | Потребитель | Население человек | Жилищный фонд тыс. кв. м | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчётный срок – 2035 год |
|  | Всего | 2,3 | 80,9 43,9 | 10,8 6,2 |
|  | в том числе, новое строительство | 0,9 | 35 28 | 5,0 4,0 |
|  | сохраняемый фонд | 1,4 | 45,9 15,9 | 5,8 2,2 |
|  | Всего Гкал/ч |  |  | 9,3 5,3 |
|  | В том числе: поселок Плодовое |  |  | 5,6 3,2 |
| II | Первая очередь строительства – 2020 год |
|  | Всего | 2,3 | 60,9 25,4 | 7,5 3,7 |
|  | в т.ч. новое строительство | 0,5 | 13,0 9,5 | 1,5 1,5 |
|  | сохраняемый фонд | 1,8 | 47,9 15,9 | 6,0 2,2 |
|  | Всего Гкал/ч |  |  | 6,5 3,2 |
|  | В том числе: поселок Плодовое |  |  | 5,8 2,0 |

Примечание: под чертой – в том числе, индивидуальное строительство.

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий:

# Мероприятия на расчётный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

# Объекты местного значения поселения

- модернизация двух существующих котельных и тепловых сетей – 3,6 км;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового строительства – 1,1 км;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

- автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

# Мероприятия на первую очередь

# Объекты местного значения поселения

- модернизация двух существующих котельных с заменой котлов;

- реконструкция тепловых сетей – 3 км;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового строительства – 0,6 км.

# Газоснабжение

ОАО «Газпром» ОАО «Промгаз разработана «Схема газоснабжения Приозерского района», в которой предусматривается газификация и населенных пунктов Плодовое, Отрадное и Веснино от газораспределительной станции (ГРС) «Коммунары»; поселка Соловьёвка – от ГРС Сапёрное.

Направления расходования газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для источников теплоты.

# Таблица 34

Прогнозируемые потребности газа на нужды жилищно-коммунального строительства

| № | Потребитель | Количество млн куб. м/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | Всё поселение |  |  |
|  | Население | 0,5 | 0,5 |
|  | Теплоисточники | 3,2 1,8 | 4,6 3,0 |
|  | Всего | 3,7 | 5,1 |
|  | В том числе: п. Плодовое | 3,1 1,2 | 4,1 2,0 |
|  | п. при ж/д ст. Отрадное | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 |
|  | п. Веснино | 0,2 0,2 | 0,4 0,4 |
|  | п. Соловьёвка | 0,3 0,3 | 0,5 0,5 |

Примечание: значения под чертой – в том числе, индивидуальное строительство.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками нового строительства.

В остальных населенных пунктах сельского поселения для бытовых нужд будет использоваться сжиженный баллонный газ.

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходима реализация ряда мероприятий:

# Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- строительство межпоселковых газопроводов до пп. Плодовое, Веснино, Тракторное, п. при ж/д ст. Отрадное – 24 км;

- строительство 5 ГРП (пп. Плодовое, Веснино, Тракторное, Соловьёвка, п. при ж/д ст. Отрадное);

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах (прокладка распределительных газопроводов, устройство ШРП в увязке со сроками строительства).

# Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения муниципального района

- строительство межпоселковых газопроводов до населенных пунктов Плодовое, Соловьёвка – 22,3 км;

# Объекты местного значения поселения

- строительство 2 ГРП (поселки Плодовое, Соловьёвка).

# Связь и информатизация

# Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается численность постоянного населения в сельском поселении к расчетному сроку (2035 г.) и. на первую очередь (2020 г.) – 2300 чел.

Наибольший объем нового строительства предусматривается в п Плодовое (малоквартирные 2-х этажные дома и ИЖС) с проживанием в нем 400 человек.

Для телефонизации сельского поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС поселка Плодовое для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять порядка 700 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

# Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентоспособности между операторами сотовой связи.

# Радиофикация

Проводное вещание в сельском поселении будет осуществляется от существующего радиоузла и на базе эфирного вещания. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

# Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

# Мероприятия на расчетный срок

- внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

# Мероприятия на первую очередь

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- увеличение количества пунктов сети Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района;

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

# 4.6. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 3.9 Состояние окружающей среды) Генеральным планом Плодовского сельского поселения предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм (проекты санитарно-защитных зон в случае несоблюдения ориентировочной санитарно-защитной зоны).

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Модернизация технологических процессов производств; установка газо- и пылеулавливающих установок на источниках загрязнения атмосферного воздуха.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Модернизация системы хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий, внедрение локальных очистных сооружений сточных вод.

- Благоустройство автодорожной сети сельского поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

- Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населенных пунктов.

- Разработка схемы озеленения Плодовского сельского поселения.

- Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения (комплексный заказник «Моторное-Заостровье») с установкой границ, зонирования и режима использования данных территорий.

- Восстановление особо охраняемой природной территории местного (дендрологический парк «Отрадное).

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Установка защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных через федеральную автодорогу Санкт-Петербург – Сортавала (на протяжении всей автомобильной дороги).

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

# Санитарная очистка территории:

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов из населенных пунктов поселения на полигон твердых бытовых отходов вблизи п. Тракторное. (По сведениям ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (том Исходно-разрешительная документация) полигон ТБО вблизи п. Тракторное Плодовского сельского поселения проектировался с учетом потребностей Приозерского муниципального района. С учетом ввода в эксплуатацию линии сортировки (в соответствии с проектом СТП Приозерского муниципального района 1-ая очередь строительства) срок эксплуатации полигона ТБО может быть увеличен периодом до 2040-2045 гг. Что позволит обеспечить прием и захоронение ТБО на расчетный срок проектов территориального планирования Приозерского муниципального района.)

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов вблизи п. Тракторное (инсинератор).

- Организация на территории садоводств контейнерных площадок для сбора мусора и обеспечение его вывоза.

# 4.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В настоящее время на территории Плодовского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

# 4.7.1. Опасные процессы и явления природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.03–95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

# Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения распространены неблагоприятные метеорологические явления, характерные для территории всего Приозерского муниципального района: сильный порывистый ветер до 25 м/с летом, но особенно в осенне-зимний период, ливневые кратковременные дожди летом и затяжные дожди в холодный период, гололед в зимнее время, туманы, грозы.

Продвижение активного атмосферного фронта на территории Приозерского муниципального района может сопровождаться ливнями, грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20–25 м/с, что может вызвать возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (автомобильный и железнодорожный), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП, обрушением слабо-укрепленных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, увеличением пострадавших при ДТП на трассах регионального и местного значения, подтоплением пониженных участков местности, неисправностей и замусоривания ливневых стоков.

Зимой, кроме того, на территории Плодовского сельского поселения могут возникать снежные заносы. В результате грозовых явлений возможно возникновение лесных пожаров, а также возгораний построек в жилом секторе.

Существует вероятность увеличения количества аварий на маломерных судах и гибели людей (в основном отдыхающих из других районов области и г. Санкт-Петербурга) на водных объектах Плодовского сельского поселения в связи с жаркой погодой.

# Природные пожары: лесные и торфяные

В основном причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Количество пожаров, возникающих по причине человеческого фактора, возрастает год от года. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

4.7.2. Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05–97 на территории Приозерского муниципального района относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- промышленные аварии и катастрофы:

- аварии на ГТС (гидротехнические сооружения).

аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах.

опасные происшествия на транспорте:

- автомобильный, железнодорожный, водный транспорт.

аварии на системах жизнеобеспечения:

- котельные и теплосети;

- водопроводные и канализационные сети;

- сети электроснабжения.

Аварии на ГТС (гидротехнические сооружения)

По сведениям, предоставленным администрацией Приозерского муниципального района, на территории сельского поселения у поселка Мельничьи Ручьи размещено 1 гидротехническое сооружение (далее ГТС). ГТС представляет собой плотину ГЭС на р. Пионерка.

# Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

К пожаро-, взрывоопасным объектам на рассматриваемой территории относятся объекты инженерной инфраструктуры:

- установки сжиженного газа;

электрическая подстанция 110/10 кВ № 511 «Плодовое» (2•6,3 МВ•А);

котельные.

В настоящее время, на территории муниципального образования расположены следующие потенциально-опасные объекты:

- Установки сжиженного газа посёлка Плодовое и посёлка Тракторное.

ПС 110/10 кВ № 511 «Плодовое» (2•6,3 МВ•А);

Котельные посёлка Плодовое и посёлка Тракторное.

Проектом предусматривается строительство на расчетный срок заправочной станции автомобильного транспорта, в районе поселка Плодовое, а также заправочной станции маломерного флота в районе поселка при железнодорожной станции Отрадное.

Кроме этого, для газификации природным газом пп. Плодовое, Веснино, п. при ж/д ст. Отрадное предусматривается строительство сетей газоснабжения.

Взрывы и пожары возможны в жилых зданиях, хозяйственно-бытовых строениях, а также на территории садоводств.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Аварии на транспорте

По территории Плодовского сельского поселения проходят железнодорожные и автомобильные магистрали: железная дорога «Санкт-Петербург – Сортавала» и автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Сортавала», по которым осуществляются перевозки опасных грузов (отражены в графических материалах проекта). Кроме этого, на территории Плодовского сельского поселения используется водный транспорт, преимущественно для целей рекреации.

На железнодорожном транспорте причиной возникновения ЧС являются эксплуатационно-технические неисправности в подвижном составе или на железнодорожном полотне, а также при нарушении перевозок потенциально опасных грузов. Наиболее опасно возникновение ЧС на участках железной дороги, проходящих через населенные пункты.

Аварии на водном транспорте также представляют угрозу ля жизни и здоровья людей, а также для состояния окружающей среды.

Из-за технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения на автодорогах происходит большое количество ДТП. В случае возникновения ДТП со спецавтотранспортом, перевозящим радиоактивные отходы, АХОВ, нефтепродукты может возникнуть зона локального радиоактивного (химического) загрязнения местности, возникнуть пожар.

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Опасности на транспорте в первую очередь связана с аварийными ситуациями при перевозке различных АХОВ (в основном перевозят хлор и аммиак), взрыво- и пожароопасных веществ (ГСМ и СУГ).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

- Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- железнодорожная емкость с хлором - 46 куб. м;

- железнодорожная емкость с аммиаком - 54 куб. м;

- автомобильная емкость с хлором - 1 тонна;

- автомобильная емкость с аммиаком - 8 куб. м;

Толщина свободного разлития – 0,05 м;

Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

Температура окружающего воздуха 		+20 оС;

Время от начала аварии				1 час.

Таблица 35

Параметры аварийных ситуаций при разрушении ёмкостей, содержащих АХОВ

| № п/п | Параметры | Хлор | Аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 тонна | 46 куб. м | 8 куб. м | 54 куб. м |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/к Моль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 – СУГ – 14,5 куб. м;

– ГСМ – 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с		 – СУГ – 73 куб. м;

– ГСМ – 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 – ГСМ 95 %;

– СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 – 0,05 м;

территория							 – слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 – плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				 – 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС			 – 15–100 м;

класс пожара						 – В1, С.

Таблица 36

# Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна | ж/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14.5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин: с | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на железной и автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения.

# Аварии на системах жизнеобеспечения

По статистическим данным за период с 2006 по 2010 год высок уровень возникновения аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения. Аварии на тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетях связаны с высоким уровнем изношенности оборудования, действием неблагоприятных метеорологических условий, с нарушением правил эксплуатации. Аварии на инженерных сетях приводят к нарушению поступления тепла, электричества к потребителю, что обуславливает большой материальный ущерб.

Водоснабжение и водоотведение. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях.

При авариях на коллекторах канализационных сетей фекальные воды могут попасть в водопровод и водоемы, что приведет к инфекционным и другим заболеваниям.

Электроснабжение. При обрывах проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь приводят к пожарам. При отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий и организаций.

Теплоснабжение. При авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях часть населения, предприятия и организации могут остаться без тепла. Кроме того, подача тепла может прекратиться из-за прекращения подачи на котельные газа и электроэнергии.

# 4.7.3. Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов. Обеспечение пожарной безопасности территории

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- создание надежной системы оповещения;

- накопление фонда защитных сооружений;

- планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;

- обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

- организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля;

- проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

- защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

- защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

- защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

- защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном.

# Противопожарные мероприятия

При угрозе возникновения лесных пожаров органы исполнительной власти должны выполнять следующие предупредительные мероприятия:

- ограничивать посещения лесов в период засушливого лета (особенно на автомашинах);

- соблюдать меры пожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- при необходимости проводить устройство заградительных минерализованных полос;

- рассмотреть вопрос о создании к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара.

- постоянно осуществлять контроль за направлением распространения крупномасштабных пожаров, оповещение и эвакуацию населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- усиливать разъяснительную работу среди населения, школьников, отдыхающих и организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров, организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров.

- организовывать работу по заключению договоров между лесхозами и предприятиями местной промышленности о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

В настоящее время, тушение пожаров на территории Плодовского сельского поселения производится средствами ПЧ №142, расположенной в городе Приозерск, а также силами частной пожарной охраны ООО «Центр-Спас», расположенной в поселке Плодовое.

На территории Плодовского сельского поселения расположен ряд населенных пунктов, находящихся за пределами нормативной 20 минутной доступности первого подразделения пожарной охраны ПЧ № 142.

# Таблица 37

Перечень населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, находящихся вне нормативного времени прибытия первого подразделения ОГПС (Отдел государственной противопожарной службы) Приозерского муниципального района

| Насёленный пункт | Расстояние до ближайшей пожарной части ГПС, км | Расчетное время прибытия первого подразделения ОГПС, мин. |
| --- | --- | --- |
| п. Веснино | 23 | 23 |
| п. Красное | 33 | 33 |
| п. Кутузовское | 38 | 38 |
| п. Мельничные Ручьи | 30 | 30 |
| п. при ж/д ст. Отрадное | 30 | 30 |
| п. Плодовое, | 30 | 30 |
| п. Солнечное | 32 | 32 |
| п. Соловьёвка | 37 | 37 |
| п. Уральское | 27 | 27 |
| п. Цветково | 33 | 33 |

В настоящее время территория сельского поселения не обеспечена водой для целей пожаротушения в полной мере. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут быть использованы естественные водоемы и водотоки, расположенные на территории сельского поселения.

В настоящее время на территории Плодовского сельского поселения находятся следующие источники противопожарного водоснабжения:

- Поселок Веснино: озеро Веснино (оборудованные подъезды для забора воды пожарными машинами отсутствуют).

- Поселок Красное: озеро Комсомольское (оборудованные подъезды к озеру для забора воды пожарными машинами отсутствуют); обустроен пожарный водоем (пруд).

- Поселок Кутузовское: озеро Отрадное (оборудованные подъезды для забора воды пожарными машинами отсутствуют).

- Поселок Мельничные Ручьи: река Пионерка (оборудованные подъезды для забора воды пожарными машинами отсутствуют).

- Поселок при железнодорожной станции Отрадное: озеро Отрадное (оборудованные подъезды для забора воды пожарными машинами отсутствуют).

- Поселок Плодовое:

Гидрант № 1 – на въезде в школу (в рабочем состоянии).

Гидрант № 2 – за школой (в рабочем состоянии).

Гидрант № 3 – за школой (в рабочем состоянии).

Гидрант № 4 – у дома № 16 по ул. Центральная (в рабочем состоянии).

Гидрант № 5 – у здания администрации (в рабочем состоянии).

Гидрант № 6 – у здания бассейна (в рабочем состоянии).

Гидрант № 7 – у дома № 11 по ул. Школьная (в рабочем состоянии).

- Поселок Солнечное: озеро Отрадное (оборудованные подъезды для забора воды пожарными машинами отсутствуют).

- Поселок Соловьёвка: Соловьёвские озера (оборудованные подъезды для забора воды пожарными машинами отсутствуют).

- Поселок Тракторное:

Гидрант № 1 – у водонапорной башни (в рабочем состоянии, требуется замена крышки колодца).

Гидрант № 2 – у двухэтажного деревянного дома (в рабочем состоянии).

Гидрант № 3 – у дома № 3 по ул. Механизаторов (в рабочем состоянии).

Гидрант № 4 – у дома № 2 по ул. Механизаторов (в рабочем состоянии, необходим ремонт крышки колодца).

Пожарный водоём №1.

Озеро Отрадное (оборудованные подъезды для забора воды пожарными машинами отсутствуют).

- Поселок Уральское: озеро Отрадное (оборудованные подъезды для забора воды пожарными машинами отсутствуют).

- Поселок Цветково: озеро Отрадное (оборудованные подъезды для забора воды пожарными машинами отсутствуют).

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение на территории Плодовского сельского поселения принимается из расчета численности населения – 10 литров в секунду при количестве одновременных пожаров не более 1.

# Мероприятия по оповещению населения о возникновении ЧС

Для оповещения населения в районе чрезвычайной ситуации осуществляется посредством системы озвучения и оповещения, используется автотранспорт ОВД, оборудованный громкоговорящими устройствами.

Необходима установка громкоговорителей во всех населенных пунктах Плодовского сельского поселения. В местах массового скопления людей для оповещения необходимо также устанавливать звуковые сирены.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана сельского поселения.

# Основные мероприятия по ГО (гражданская оборона)

В настоящее время на территории Плодовского сельского поселения имеется 8 противорадиационных укрытий (ПРУ). В соответствии с данными, предоставленными авторскому коллективу, на территории Плодовского сельского поселения находится 8 ПРУ, суммарной емкостью 1600 мест. ПРУ размещены в подвалах жилых домов, при детском саде, доме культуры и административных зданиях. Кроме этого, население может укрываться в быстровозводимых защитных сооружениях с упрощенным внутренним оборудованием, заглубленных сооружениях и на первых этажах каменных зданий по месту жительства и работы (до 25 % населения).

Под быстровозводимыми защитными сооружениями понимаются простейшие сооружения, не требующие специального строительства, которые обеспечивают частичную защиту укрываемых от воздушной ударной волны, светового излучения ядерного взрыва и летящих обломков, разрушенных зданий, снижают воздействие снижают воздействие ионизирующих на радиоактивно загрязненной местности.

Перечень существующих ПРУ представлен в таблице 38.

# Таблица 38

Существующие ПРУ

| № п/п | Адрес | Емкость, чел. | Тип собственности | Год ввода в эксплуатацию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Плодовое, здание детского сада | 200 | муниципальная | 1972 | требуется ремонт |
| 2 | п. Плодовое, административное здание (бывшее АОЗТ «Первомайское») | 200 | федеральная | 1983 | - |
| 3 | п. Плодовое, здание дома культуры | 200 | муниципальная | 1978 | - |
| 4 | п. Плодовое, д. 5 | 200 | муниципальная | 1976 | требуется ремонт |
| 5 | п. Плодовое, д. 6 | 200 | муниципальная | 1978 | требуется ремонт |
| 6 | п. Плодовое, д. 10 | 200 | муниципальная | 1977 | требуется ремонт |
| 7 | п. Плодовое, д. 15 | 200 | муниципальная | 1983 | требуется ремонт |
| 8 | п. Тракторное, административное здание (бывшее ПМК-5) | 200 | региональная | 1976 | - |

На первую очередь и расчетный срок укрытие населения будет происходить следующим образом: 1600 человек будут укрываться в существующих ПРУ, 700 человек будут укрываться в быстровозводимых защитных сооружениях, т.о. на расчетный срок к укрытию планируется 100 % населения.

Проектом рекомендуется размещение быстровозводимых защитных сооружений в районах нового строительства, под ЗС приспосабливаются подвальные помещения вновь строящихся зданий и сооружений, цокольные этажи капитальных зданий. Временное укрытие население усадебной и блокированной застройки – в собственных погребах, подвалах.

На первую очередь необходимо провести ремонт и реконструкцию следующих ПРУ: п. Плодовое, д. 5, п. Плодовое, д. 6, п. Плодовое, д. 10, п. Плодовое, д. 15, п. Плодовое (здание детского сада).

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

# 5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов

- Изменение границ населенных пунктов Плодовского сельского поселения на основании раздела «7. Ведомость координат поворотных точек границ населенных пунктов Плодовского сельского поселения» тома Положение о территориальном планировании.

# 5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Генеральным планом определены следующие приоритетные мероприятия по территориальному планированию в Плодовском сельском поселении:

Мероприятия на расчетный срок

- Ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда, новое жилищное строительство в необходимых объемах:

- строительство малоэтажных жилых домов на участке у границ п. Плодовое с переводом в границы поселка из земель сельскохозяйственного назначения;

- строительство индивидуальных жилых домов на участке у границ п. Плодовое, п. Цветково, п. Тракторное, с переводом в границы поселка участков из земель сельскохозяйственного назначения;

- строительство индивидуальных жилых домов в границах пп. Веснино, Красное, Кутузовское на свободных от застройки территориях.

Организация оптимальной системы обслуживания, соответствующей нормативным требованиям:

- размещение многофункционального обслуживающего комплекса на въезде в п. Плодовое со стороны федеральной автомобильной дороги со строительством пожарного депо, автозаправочного комплекса и станции технического обслуживания автотранспорта;

- строительство магазина, фельдшерско-акушерского пункта в п. Плодовое;

- организация объекта инфраструктуры молодежной политики на базе МУК «Плодовский КСК»;

- строительство объектов торговли в пп. Плодовое, Тракторное.

Развитие инфраструктуры сферы отдыха и туризма, в том числе, водного, обустройство пляжей:

- строительство гостиницы на площадке к югу от многофункционального общественного комплекса к северу от существующей застройки п. Плодовое с благоустройством прилегающих лесов и организацией площадки для отдыха;

- модернизация существующих объектов отдыха и туризма;

- строительство базы отдыха и кемпинга на приграничной территории п. Плодовое с последующим включением в границы поселка; строительство пункта общественного питания (кафе) и клуба;

- строительство причальных комплексов в поселках на берегу оз. Отрадное и оз. Комсомольское для реализации мероприятий по развитию водного транспорта и туризма;

- размещение дачного некоммерческого товарищества и магазина вблизи п. Солнечное у региональной автомобильной дороги «Торфяное – Отрадное – Заостровье»;

- размещение дачного некоммерческого товарищества вблизи п. Плодовое;

- размещение дачного некоммерческого товарищества вблизи п. Соловьёвка.

Благоустройство территории садоводческих и огороднических хозяйств в п. Плодовое, строительство индивидуальных жилых домов, устройство спортивной площадки.

Организация беспрепятственной доступности объектов обслуживания, зонах рекреации, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями для людей с ограниченными возможностями.

Рациональное природопользование на территории поселения, сохранение оптимального баланса земель различных категорий с целью охраны окружающей среды, проведение рекультивации нарушенных территорий, охрана лесных и водных ресурсов.

Обеспечение охраны лесных массивов в границах Плодовского сельского поселения.

Общее благоустройство территории Плодовского сельского поселения, строительство и ремонт улично-дорожной сети, модернизация инженерных систем.

Мероприятия на первую очередь

- Ремонт и реконструкция существующего жилищного фонда, новое жилищное строительство в необходимых объемах:

- строительство малоэтажных жилых домов вдоль главной поселковой дороги п. Плодовое;

- строительство индивидуальных жилых домов на участках территории п. Плодовое, свободных от застройки;

- строительство индивидуальных жилых домов на участке у границ п. Соловьёвка.

Организация оптимальной системы обслуживания, соответствующей нормативным требованиям.

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Плодовое на свободной от застройки территории;

- строительство кафе на территории многофункционального общественного комплекса в п. Плодовое;

- строительство объектов торговли в п. Плодовое.

# 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

# 5.3.1. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на расчетный срок

- Жилищное строительство на расчетный срок в объеме 35 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 1,5 тыс. кв. м), средняя жилищная обеспеченность увеличится до 35 кв. м общей площади на человека.

- В Генеральном плане принят следующий вариант соотношения объемов нового жилищного строительства по этажности:

малоэтажные жилые дома (2 эт.) – 	20 %;

индивидуальные жилые дома с участками – 	80 %.

- Для размещения нового жилищного строительства потребуется 57 га территории, в том числе:

малоэтажные жилые дома (2 эт.) –	3 га

индивидуальные жилые дома с участками – 	54 га

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

| № п/п | Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Веснино. ИЖС | 10,0 | 5,2 |
| 2 | п. Красное. ИЖС | 3,7 | 1,9 |
| 3 | п. Кутузовское. ИЖС | 13,8 | 7,2 |
| 4 | п. Плодовое. Малоэтажные жилые дома 2 эт. | 3,0 | 7,0 |
| 5 | п. Плодовое. ИЖС | 13,5 | 7,0 |
| 6 | п. Соловьёвка. ИЖС | 7,9 | 4,2 |
| 7 | п. Тракторное. ИЖС | 3,8 | 2,0 |
| 8 | п. Цветково. ИЖС | 1,3 | 0,6 |
|  | Всего | 57 | 35 |

Мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 13 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 1,4 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 26 кв. м общей площади на человека.

- Из общего объема первоочередного жилищного строительства 27 % приходится на малоэтажные дома, и 73 % – это индивидуальные дома с участками.

- Для размещения нового жилищного строительства на первую очередь потребуется порядка 20 га территории, в том числе:

малоэтажные жилые дома (2 эт.) – 			1,5 га

индивидуальные жилые дома с участками – 		 18,5 га

- основными площадками нового жилищного строительства на первую очередь определены следующие:

| № п/п | Наименование участков | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Плодовое. Малоэтажные жилые дома 2 эт. | 1,5 | 3,5 |
| 2 | п. Плодовое. ИЖС | 10,2 | 5,3 |
| 3 | п. Соловьёвка. ИЖС | 8,3 | 4,2 |
|  | Всего | 20,0 | 13,0 |

# 5.3.2. Развитие и размещение учреждений и предприятий обслуживания

Мероприятия на расчетный срок

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Новое здание для Отрадненской врачебной амбулатории;

- Ремонт здания детского сада № 24.

Объекты местного значения поселения

- Капитальный ремонт здания Первомайской сельской библиотеки;

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 1 объект | п. Плодовое |
| 2 | Бассейн | не менее 175 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса |
| 3 | Спортивные, тренажерные залы | 263 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса в п. Плодовое и объектов туризма и рекреации |
| 4 | Плоскостные сооружения | 0,25 га | спортивные площадки, п. Плодовое, п. Тракторное |
|  | Учреждения культуры |  |  |
| 1 | Учреждение клубного типа | 50 мест | п. Плодовое |
|  | Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| 1 | Магазины | 599 кв. м | п. Плодовое, п. Тракторное и ДНП рядом с п. Солнечное |
| 2 | Кафе | 28 мест | п. Плодовое |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |  |  |
| 1 | Объекты инфраструктуры молодежной политики | 58 кв. м | в составе культурно-спортивного комплекса в п. Плодовое |

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Ремонт здания МДОУ детского сада № 24.

Объекты местного значения поселения

- Капитальный ремонт здания Первомайской сельской библиотеки;

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь:

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивно-оздоровительный комплекс: – Бассейн – тренажерный зал | 1 объект | п. Плодовое |
|  | Учреждения торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |
| 1 | Магазины | 200 кв. м | п. Плодовое |
| 2 | Кафе | 14 мест | п. Плодовое |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |  |  |
| 1 | Объект инфраструктуры молодежной политики | 58 кв. м | На базе МУК «Плодовский культурно-спортивный комплекс» |

# 5.3.3. Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса

Мероприятия на расчетный срок

Выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры регионального, районного и местного значения:

- участок 5 га в восточной части п. Плодовое под строительство спортивно-оздоровительного круглогодичного центра, кафе, парковки и сопутствующей инфраструктуры;

- нескольких участков на базе существующих КФХ для строительства гостевых домов с целью развития агротуризма;

Мероприятия на первую очередь

Формирование 5 зон отдыха (4 пляжа, 1 благоустроенная зона отдыха), где предполагается общее благоустройство, строительство парковок, подъездов, мощение дорожек, размещение площадок сбора бытовых отходов, урн, создание площадок для размещения биотуалетов, создание площадок для сезонных точек общественного питания:

- пляж в п. Плодовое (оз. Отрадное);

- пляж в п. при ж/д ст. Отрадное на оз. Отрадное;

- пляж у СНТ «Климовец» на оз. Комсомольское;

- благоустроенное место кратковременного отдыха населения на берегу оз. Комсомольское вблизи п. Соловьёвка.

Выделение территории для создания объектов туристско-рекреационной сферы местного значения:

- участок (5 га) для размещения туристской деревни с кемпингом в восточной части п. Плодовое на 100 мест;

- участок (2 га) для размещения гостиницы на 100 мест в п. Плодовое (земельный участок, включаемый в состав границы п. Плодовое)

- участок (1,5 га) у автодороги Санкт-Петербург – Сортавала для строительства площадки придорожного отдыха.

### 5.3.4. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области

Мероприятия на расчетный срок

- реконструкция автодороги федерального значения А-121 «Сортавала»;

Мероприятия на первую очередь

- приведение в нормальное эксплуатационное состояние а/д Малый Ручей – Яблоновка – Приладожское – 9,1 км;

- приведение в нормативное состояние а/д Торфяное – Отрадное – Заостровье до соответствия заданным параметрам – 2,6 км;

- приведение в нормативное состояние а/д Коммунары – Малая Горка до соответствия заданным параметрам – 2,0 км;

- приведение в нормативное состояние а/д подъезд к п. Мельничные Ручьи до соответствия заданным параметрам – 1,3 км.

Мероприятия по учету интересов муниципального района

Мероприятия на расчетный срок

- строительство а/д Громово – Красное – 10,7 км;

- строительство а/д Громово – Красное – Мельничные Ручьи – 1,8 км;

- строительство а/д Приладожское – Кутузовское – 2,3 км;

Мероприятия на первую очередь

- приведение в нормативное состояние а/д подъезд к п. Красное до соответствия заданным параметрам – 1,5 км;

- приведение в нормативное состояние а/д подъезд к п. Тракторное до соответствия заданным параметрам – 1 км;

- приведение в нормативное состояние а/д подъезд к п. Цветково до соответствия заданным параметрам – 2,3 км;

- приведение в нормативное состояние Соединительной дороги (а/д Торфяное – Отрадное – Заостровье и а/д А-121 «Сортавала») до соответствия заданным параметрам – 1,1 км;

- приведение в нормативное состояние а/д подъезд к территории Государственного университета им. В.Л. Комарова РАН до соответствия заданным параметрам – 2,9 км;

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры местного значения

Мероприятия на расчетный срок

- строительство улиц местного значения на площадках нового индивидуального и малоэтажного строительства – 9,8 км;

- создание системы туристических пешеходно-транспортных направлений;

- строительство двух автомобильных стоянок длительного времени около п. Плодовое и п. Мельничные Ручьи;

- строительство пристаней в поселках Соловьёвка, Плодовое, Мельничные Ручьи;

- строительство баз-стоянок маломерного флота в п. Мельничные Ручьи и п. Соловьёвка;

- строительство АЗС в п. Плодовое;

- строительство гидрозаправочной станции в п. Красное.

Мероприятия на первую очередь

- строительство улиц местного значения на площадках нового индивидуального и малоэтажного строительства первой очереди – 7,6 км;

- благоустройство основных улиц основных населенных пунктов поселения;

- строительство АЗС в п. Тракторное.

- реконструкция пристаней в п. Кутузовское;

- строительство пристаней в поселках Плодовое, Цветково, Красное, Уральское, п. при ж/д ст. Отрадное, на территории Государственного университета им. В.Л. Комарова РАН;

- строительство баз-стоянок маломерного флота в поселках Плодовое, Цветково, Красное, п. при ж/д ст. Отрадное, на территории Государственного университета им. В.Л. Комарова РАН.

### 5.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь):

- реконструкция (2,6 км) и строительство (1,6 км) водопроводных сетей в поселке Плодовое;

- реконструкция (1,1 км) и строительство (1,0 км) водопроводных сетей в поселке Тракторное;

- реконструкция артезианских скважин (5 шт.) в поселке Плодовое и (2 шт.) в поселке Тракторное;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения.

Мероприятия на первую очередь

- реконструкция (2,6 км) водопроводных сетей в поселке Плодовое;

- реконструкция (1,1 км) водопроводных сетей в поселке Тракторное;

- реконструкция артезианских скважин (5 шт.) в поселке Плодовое и (2 шт.) в поселке Тракторное;

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения.

Водоотведение

С целью улучшения состояния окружающей среды и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

- реконструкция КОС, с применением энергосберегающего оборудования в поселках Плодовое и Тракторное;

- реконструкция существующих (1,0 км) и строительство новых (2,5 км) канализационных сетей в поселке Плодовое;

- реконструкция существующих (1,0 км) и строительство новых (0,8 км) канализационных сетей в поселке Тракторное;

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в поселке Плодовое и поселке Тракторное.

Мероприятия на первую очередь

- реконструкция КОС, с применением энергосберегающего оборудования в поселках Плодовое и Тракторное;

- реконструкция существующих (1,0 км) и строительство новых (1,5 км) канализационных сетей в поселке Плодовое;

- реконструкция существующих (1,0 км) канализационных сетей в поселке Тракторное;

- разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в поселке Плодовое и поселке Тракторное.

Электроснабжение

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей сельского поселения потребуется проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

Объекты местного значения

- строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: п. Плодовое – 2 шт., п. Соловьёвка – 2 шт., п. Кутузовское – 1 шт., п. Веснино – 1 шт., п. Солнечное – 1 шт.

- строительство сетей 10 кВ: п. Плодовое – 1,2 км, п. Соловьёвка – 0,8 км, п. Кутузовское – 0,3 км, п. Веснино – 1,0 км, п. Солнечное – 0,2 км.

Мероприятия на первую очередь

Учёт интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

- реконструкция ПС 110/10 кВ № 511 «Плодовое».

Объекты местного значения

- строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: п. Плодовое – 2 шт., п. Соловьёвка – 1 шт.

- строительство сетей 10 кВ: п. Плодовое – 0,8 км, п. Соловьёвка – 0,5 км;

- реконструкция сетей 10 кВ – 20 км (в соответствии со «Схемой развития электрических сетей 6–10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерского РЭС и Сосновского РЭС»).

Теплоснабжение

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на расчётный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации генерального плана, включая первую очередь)

Объекты местного значения поселения

- модернизация двух существующих котельных и тепловых сетей – 3,6 км;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового строительства – 1,1 км;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

- автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения поселения

- модернизация двух существующих котельных с заменой котлов;

- реконструкция тепловых сетей – 3 км;

- прокладка тепловых сетей к площадкам нового строительства – 0,6 км.

Газоснабжение

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходима реализация ряда мероприятий.

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- строительство межпоселковых газопроводов до пп. Плодовое, Веснино, Тракторное, п. при ж/д ст. Отрадное – 24 км;

- строительство 5 ГРП (пп. Плодовое, Веснино, Тракторное, Соловьёвка, п. при ж/д ст. Отрадное);

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах (прокладка распределительных газопроводов, устройство ШРП в увязке со сроками строительства).

Мероприятия на первую очередь

Объекты местного значения муниципального района

- строительство межпоселковых газопроводов до пп. Плодовое, Соловьёвка – 22,3 км;

Объекты местного значения поселения

- строительство 2 ГРП (пп. Плодовое, Соловьёвка).

# 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок

- подготовка документов по включению памятников, имеющих признаки объектов культурного наследия (таблица 39), в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

Таблица 39

Перечень объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия

|  | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усадебный комплекс (конец XIX начало XX вв. | п. Плодовое |
| 2 | Комплекс железнодорожной станции Отрадное (1914–1940 гг.) | п. при ж/д. ст. Отрадное |
| 3 | Здание магазина со складом – 1930-е гг. (железнодорожная станция Отрадное) | п. при ж/д. ст. Отрадное |
| 4 | Здание зернохранилища (1930-е гг., железнодорожная станция Отрадное) | п. при ж/д. ст. Отрадное |

# 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

Мероприятия на расчетный срок

Объекты местного значения поселения

- Рекультивация места утилизации биологических отходов, не отвечающего санитарно-ветеринарным требованиям (яма Беккари, расположенная на территории сельскохозяйственного предприятия ЗАО «ПХ «Первомайское»); установка крематора с соблюдением санитарно-защитных зон до нормируемых объектов.

- Благоустройство автодорожной сети, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Организация полива дорог для осаждения пыли в теплый сезон года.

- Разработка схемы озеленения сельского поселения.

- Восстановление дендрологического парка «Отрадное», расположенного вблизи п. Плодовое.

Мероприятия на первую очередь

Учет интересов Российской Федерации

- Привести в соответствие с нормами действующего законодательства существующие спорные участки, которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат по праву собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

Учет интересов Ленинградской области в пределах сельского поселения

- Разработка проекта особо охраняемой природной территории (региональный комплексный заказник «Моторное-Заостровье»), установление границ, зонирования и режимов использования данной территории.

Объекты местного значения поселения

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны предприятия ЗАО «ПХ «Первомайское» с учетом размещения на его территории крематора при проведении комплекса природоохранных мероприятий по уменьшению ориентировочной санитарно-защитной зоны до нормируемых объектов.

- Организация дополнительного озеленения и/или строительство шумозащитных экранов:

- в границах населенных пунктов вдоль автомобильных дорог: А-121 «Сортавала» в п. при ж/д ст. Отрадное, п. Мельничные Ручьи, п. Соловьёвка, п. Плодовое, п. Тракторное, Торфяное – Отрадное – Заостровье в поселках Плодовое, Веснино, Солнечное и Кутузовское, Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское в п. Цветково;

- в границах населенных пунктов и ДНТ в п. при ж/д ст. Отрадное и п. Соловьёвка, СНТ в п. Цветково вдоль железнодорожных путей Санкт-Петербург – Сортавала;

- в границах ДНП п. Кутузовское и п. при ж/д ст. Отрадное вдоль автомобильной дороги А-121 «Сортавала», СНТ в п. Цветково вдоль автомобильной дороги Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское.

- Благоустройство мест массового отдыха: пляжи на озере Отрадное.

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос для озер Отрадное, Комсомольское и Веснино, ручьев Веснинский и Еловый.

- Модернизация технологических процессов производств, установка газоочистные и пылеулавливающие установки в котельных и на промышленных предприятиях.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов из населенных пунктов поселения на полигон твердых бытовых отходов вблизи п. Тракторное.

- Организация на территории садоводств контейнерных площадок для сбора мусора и обеспечение его вывоза.

- Обеспечение вывоза биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов вблизи п. Тракторное.

- Модернизация системы хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий, внедрение локальных очистных сооружений сточных вод.

- Организация уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки, а также восстановление объема погибших и поврежденных насаждений.

- Заключение договора со специализированной организацией и организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных через федеральную автодорогу Санкт-Петербург – Сортавала (на протяжении всей автомобильной дороги).

- Разработка проектов особо охраняемых природных территорий (дендрологический парк «Отрадное»), установление границ, зонирования и режимов использования данных территорий.

- Строительство снегосвалки у п. Тракторное площадью 0,6 га с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм и ориентировочной санитарно-защитной зоны 100 м до нормируемых объектов.

- Обеспечение контроля за соблюдением уровня электромагнитного излучения, шума, радиации при отводе новых земельных участков под жилое строительство.

# 5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Мероприятия на расчетный срок

- осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций;

- проведение мероприятий по расчистке и содержанию в надлежащем состоянии существующих противопожарных водоемов;

- обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- создание запасов средств для ликвидации последствий ЧС;

- ограничение посещения лесов в период засушливого лета;

- создание пожарных водоемов во всех предлагаемых на расчетный срок садоводческих и дачных товариществ.

Мероприятия на первую очередь

- размещение пожарного депо V типа в п. Плодовое;

- ремонт и реконструкция следующих ПРУ: п. Плодовое, д. 5; п. Плодовое, д. 6; п. Плодовое, д. 10; п. Плодовое, д. 15; п. Плодовое, здание детского сада.

- создание оборудованных подъездов (пожарные пирсы) для забора воды пожарными машинами в пп. Плодовое, Соловьёвка, Уральское, Кутузовское, Цветково, Красное, Мельничные Ручьи, Веснино, Солнечное, п. при ж/д ст. Отрадное;

- создание пожарных водоемов во всех существующих и предлагаемых на первую очередь садоводческих поселках;

- установка громкоговорителей во всех населенных пунктах Плодовского сельского поселения;

- установка звуковых серен в местах массового пребывания людей;

- очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- устройство при необходимости заградительных минерализованных полос для населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов;

- разработка паспортов безопасности опасных объектов, размещающихся на территории Плодовского сельского поселения.

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Ед. изм. | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория | га | Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:25 000 |
| 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 25677,5 | 25677,5 | 25677,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 938,7 | 1065,3 | 1065,3 |
| (в том числе по населенным пунктам): |  |  |  |  |
| п. Веснино | га | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| п. Красное | га | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
| п. Кутузовское | га | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
| п. Малая Горка | га | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| п. Мельничные Ручьи | га | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
| п. при ж/д ст. Отрадное | га | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
| п. Плодовое | га | 171,6 | 229,9 | 229,9 |
| п. Солнечное | га | 94,6 | 113,7 | 113,7 |
| п. Соловьёвка | га | 152,0 | 182,0 | 182,0 |
| п. Тракторное | га | 26,6 | 41,6 | 41,6 |
| п. Уральское | га | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| п. Цветково | га | 83,4 | 87,6 | 87,6 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4346,2 | 4221,5 | 4221,5 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 302,7 | 307,1 | 307,1 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
| Земли лесного фонда | га | 19887,4 | 19881,1 | 19881,1 |
| Земли водного фонда | га | 162,4 | 162,4 | 162,4 |
| 1.2.1. Функциональное зонирование п. Веснино, общая площадь – всего, в том числе: | га | 146,8982 | 146,8982 | 146,8982 |
| Жилые зоны | га | 96,1 | 96,1 | 106,1 |
| Производственные зоны | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Рекреационные зоны, в том числе леса | га | - | - | 2,1 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 40,2 | 40,2 | 28,1 |
| 1.2.2. Функциональное зонирование п. Красное, общая площадь – всего, в том числе: | га | 68,7286 | 68,7286 | 68,7286 |
| Жилые зоны | га | 43,5 | 43,5 | 50,1 |
| Производственные зоны | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Рекреационные зоны, в том числе леса | га | - | - | 16,9 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 24,1 | 24,1 | 0,6 |
| 1.2.3. Функциональное зонирование п. Кутузовское, общая площадь – всего, в том числе: | га | 82,9286 | 82,9286 | 82,9286 |
| Жилые зоны | га | 57,1 | 57,1 | 70,9 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Рекреационные зоны, в том числе леса | га | - | - | 1,5 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 25,4 | 25,4 | 10,0 |
| 1.2.4. Функциональное зонирование п. Малая Горка, общая площадь – всего, в том числе: | га | 10,5428 | 10,5428 | 10,5428 |
| Жилые зоны | га | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.5. Функциональное зонирование п. Мельничные Ручьи, общая площадь – всего, в том числе: | га | 41,2844 | 41,2844 | 41,2844 |
| Жилые зоны | га | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Зоны сельскохозяйственного использования | га | - | - | 3,6 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 10,8 | 10,8 | 7,2 |
| 1.2.6. Функциональное зонирование п. при ж/д ст. Отрадное, общая площадь – всего, в том числе: | га | 45,2193 | 45,2193 | 45,2193 |
| Жилые зоны | га | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| Общественно-деловые зоны | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| Рекреационные зоны, в том числе леса | га | 2,9 | 2,9 | 3,9 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 1,3 | 1,3 | 0,3 |
| 1.2.7. Функциональное зонирование п. Плодовое, общая площадь – всего, в том числе: | га | 171,6061 | 171,6061 | 229,9285 |
| Жилые зоны | га | 119,2 | 131,0 | 140,7 |
| Общественно-деловые зоны | га | 5,6 | 8,5 | 18,2 |
| Производственные зоны, зоны комунально-складских объектов | га | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,5 | 0,5 | 3,5 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 16,5 | 13,2 | 20,9 |
| Рекреационные зоны, в том числе леса | га | 5,2 | 10,4 | 31,5 |
| Зона лесов | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 20,4 | 3,8 | 11,1 |
| 1.2.8. Функциональное зонирование п. Солнечное, общая площадь – всего, в том числе: | га | 94,6436 | 113,6834 | 113,6834 |
| Жилые зоны | га | 83,4 | 83,4 | 83,4 |
| Общественно-деловые зоны | га | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зона сельскохозяйственного использования, в том числе зона дачных некомерческих товариществ (партнерств) | га | 3,7 | 3,7 | 20,3 |
| Зона дачных некомерческих товариществ | га | - | - | 16,6 |
| Рекреационные зоны, в том числе леса | га | 0,9 | 0,9 | 2,6 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 1.2.9. Функциональное зонирование п. Соловьёвка, общая площадь – всего, в том числе: | га | 151,9533 | 182,0064 | 182,0064 |
| Жилые зоны | га | 132,9 | 140,8 | 140,8 |
| Общественно-деловые зоны | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Производственные зоны, зоны комунально-складских объектов | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Зона сельскохозяйственного использования, в том числе зона дачных некомерческих товариществ (партнерств) | га | 2,4 | 2,4 | 18,2 |
| Рекреационные зоны, в том числе леса | га | 2 | 2 | 8,3 |
| Зона лесов | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 13,2 | 13,2 | 12 |
| 1.2.10. Функциональное зонирование п. Тракторное, общая площадь – всего, в том числе: | га | 26,5714 | 41,645 | 41,645 |
| Жилые зоны | га | 15,4 | 15,4 | 22,5 |
| Общественно-деловые зоны | га | 1,8 | 1,8 | 4,1 |
| Производственные зоны, зоны комунально-складских объектов | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 1 | 1 | 3,2 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Рекреационные зоны, в том числе леса | га | 1 | 1 | 2,5 |
| Зона лесов | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 1,2 | 1,2 | 2,2 |
| 1.2.11. Функциональное зонирование п. Уральское, общая площадь – всего, в том числе: | га | 15,0001 | 15,0001 | 15,0001 |
| Жилые зоны | га | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.2.12. Функциональное зонирование п. Цветково, общая площадь – всего, в том числе: | га | 83,3653 | 83,3653 | 87,5987 |
| Жилые зоны | га | 71,3 | 71,3 | 72,6 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Рекреационные зоны, в том числе леса | га | 0,6 | 0,6 | 3,5 |
| Зона лесов | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 11,2 | 11,2 | 10,6 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 13 | 15 | 13 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 65 | 58 | 56 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 22 | 27 | 31 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 48 | 60 | 81 |
|  | % | 100 | 100 | 100 |
| Из всего фонда: – среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) | тыс. кв. м | 9 | 9 | 9 |
|  | % | 19 | 15 | 11 |
| – малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) | тыс. кв. м | 23 | 25 | 28 |
|  | % | 48 | 42 | 35 |
| – индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | 16 | 25 | 44 |
|  | % | 33 | 42 | 54 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 1 | 2 |
|  | % |  | 2 | 4 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | - | 47 | 46 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: | тыс. кв. м | - | 13 | 35 |
|  | % | - | 100 | 100 |
| – среднеэтажная жилая застройка (5 этажей) | тыс. кв. м | - | 3,5 | 7 |
|  | % | - | 27 | 20 |
| – индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв. м | - | 9,5 | 28 |
|  | % | - | 73 | 80 |
| Строительство муниципального жилья (среднеэтажная жилая застройка) | тыс. кв. м | - | 3,5 | 6 |
|  | % | - | 27 | 17 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 21 | 26 | 35 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 106 | не менее 92 | не менее 92 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 350 | не менее 190 | не менее 190 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | всего | число посещений в смену | 48 | не менее 46 | не менее 46 |
|  | всего | коек дневного стационара | 3 | 5 | 5 |
| Объекты местного значения поселения |
| Клубы, учреждения клубного типа | всего | ед. | 1 | 1 | 2 |
|  |  | число мест | 300 | 300 | 350 |
| Общедоступные библиотеки | всего | тыс. единиц хранения | 13,8 | 14,0 | 14,0 |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики | всего | ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | кв. м общей площади | - | 58 | 58 |
| Спортивные залы | всего | кв. м площ. пола | 542 | 650 | 805 |
| Плоскостные сооружения | всего | тыс. кв. м | 9,0 | 9,0 | 11,5 |
| Бассейны | всего | ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | - | не менее 175 | не менее 175 |
| Предприятия розничной торговли | всего | кв. м торговой площади | 520 | 720 | 1119 |
| Предприятия общественного питания | всего | число мест | 64 | 78 | 92 |
| Предприятия бытового обслуживания | всего | число рабочих мест | - | 8 | 16 |
| 5. Транспортная инфраструктура | Ед. изм. | Современное состояние | 1 оч. | Расчетный срок |
| Протяженность автомобильных дорог - всего | км | 62,9 | 62,9 | 77,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| - федерального значения | км | 16,7 | 16,7 | 16,5 |
| - регионального или межмуниципального значения | км | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
| - местного значения | км | 18,3 | 18,3 | 33,3 |
| Протяженность улично-дорожной сети внутри населенных пунктов (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) | км | 56,3 | 63,9 | 73,7 |
| Пристани | шт. | 1 | 8 | 13 |
| Базы-стоянки маломерного флота | шт. | - | 5 | 7 |
| Автомобильные стоянки длительного времени хранения | шт. | 0 | 0 | 2 |
| АЗС | шт. | 0 | 1 | 2 |
| Гидрозаправочные станции | шт. | 0 | 1 | 2 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии в год на коммунально-бытовые нужды. | МВт·ч. | 2660 | 3220 | 3680 |
| 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 человека в год на коммунально-бытовые нужды. | кВт·ч | 1155 | 1400 | 1600 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС). | % | нет природного газа | 50 | 90 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в т.ч.: | млн. куб. м /год |  | 3,7 | 5,1 |
| тепловые источники, | млн. куб. м/год |  | 3,2 | 4,6 |
| приготовление пищи и горячей воды. | млн. куб. м/год |  | 0,5 | 0,5 |
| 6.2.3. Источники подачи газа. | комп. |  | ГРС | ГРС |
| 6.3. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в т.ч.: | Гкал/час | 5,0 | 6,5 | 9,3 |
| автономные источники тепла. | Гкал/час | 2,0 | 3,2 | 5,3 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление – всего, | тыс. куб. м/сут | 0,10 | 0,60 | 0,65 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,10 | 0,60 | 0,65 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. – всего, | л/сут | 44 | 50–160 | 50–160 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод – всего: | тыс. куб. м/сут | 0,08 | 0,42 | 0,45 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,08 | 0,42 | 0,45 |
| 7. Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |
| – жилищное строительство | млн. руб. | - | 550 | 1471 |
| – учреждения и объекты обслуживания населения | млн. руб. | - | 130 | 200 |
| – транспортная инфраструктура | млн. руб. | - | 150 | 180 |
| – инженерная инфраструктура | млн. руб. |  | 110 | 300 |

# 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Карта-Схема расположения распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества, утвержден приказам от 30 декабря 2010 г. № 52)

| Приложение 2 |
| --- |
| Список арендаторов лесных участков по Плодовскому сельскому поселению |
| Лесничество | Арендатор | № договора аренды | Площадь | Срок действия договора | Местоположение лесного участка |
| Рекреация |
| Приозерское | ООО "Уют" | №31/Р-2008-08 от 03 августа 2008 | 6,3 | 49 лет | Громовское участковое лесничество, квартал 156, выделы 3 (ч.), 6 (ч.), 7 (ч.), 8 (ч.) |
| Приозерское | ООО "ПетроСтройПроект" | №104/Р-2008-11 от 19 ноября 2008 | 3,4 | 49 лет | Громовское участковое лесничество, квартал 156 выдел 9 |
| Приозерское | ООО "Ферма "Рииска" | №124/Р-2008-11 от 25 ноября 2008 | 50,0 | 49 лет | Ладожское участковое лесничество, квартал 42 выделы 21, 23 (ч.), 26 (ч.), 28 (ч.), 29 (ч.), 30, 31 |
| Приозерское | ООО "ПетроСтройПроект" | №17/Р-2010-02 от 12 февраля 2010 | 16,7 | 49 лет | Громовское участковое лесничество, квартал 156 выделы 4 (ч.), 10, 11, 13 (ч.), 21 (ч.) |
| Приозерское | ООО "НордПойнт" | №33/Р-2009-11 от 02 ноября 2009 | 15,9 | 49 лет | Ладожское южное участковое лесничество, квартал 32 выделы 2 (ч.), 3 (ч.), 4 (ч.), 5 (ч.), 16 (ч.), 21, квартал 33 выделы 1 (ч.), 2 (ч.), 3 (ч.) |
| Сельское хозяйство |
| Приозерское | ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства хозяйства Журавлев Геннадий Николаевич | №142/Р-2008-11 от 28 ноября 2008 | 1,2 | 49 лет | Некрасовское участковое лесничество, квартал 43 выдел 8 (ч.), 9 (ч.) |
| Недропользование |
| Приозерское | ООО "Неруд Пром" | № 16/К-2008-12 от 04 декабря 2008 | 40,3 | до 31 декабря 2015 | Некрасовское участковое лесничество, кварталы № 45 (выд. 15, 16, 17), № 55 (выд. 5), № 56 (выд. 8, 10) |
| Охота |
| Приозерское | ООО "Вега" | №2-2008-12-261-О от 26 декабря 2008 | 87296,00 | 29 января 2056 | Некрасовское участковое лесничество, кварталы №№ 1-12, 15-23, 27-34, 41-44, 57-61, 66-72, 75-92 Громовское участковое лесничество, кварталы №№134-142,145-160,168,169 |
| Приозерское | ООО "Золотая утка" | №2-2008-12-271-О от 26 декабря 2008 | 31504,00 | 17 октября 2055 | Коммунарское участковое лесничество, кварталы №№ 80, 101,104-106,107 Некрасовское участковое лесничество, кварталы 13, 14, 24-26, 35-40, 45-50, 52-56, 62-65, 73, 74 |
| Заготовка |
| Приозерское | ЗАО "ИНТЕРСОЛАР" | № 2-2008-12-156-З от 16 декабря 2008 | 9329 | до 31 декабря 2052 г. | Ладожское участковое лесничество в границах кварталов №№ 12,13,25,26, 30, 33,36-39,40-42,44 |
| Приозерское | ЗАО "Лемо-Вуд" | № 2-2008-11-15-З от 10 ноября 2008 | 17641 | до 31 декабря 2045 г. | Коммунарское участковое лесничество в границах кварталов №№ 101,104-107; Некрасовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 6-14, 20-26, 31-34, 39, 40, 43, 44, 58-60, 67; |
| Приозерское | ЗАО "Лемо-Вуд" | № 2-2008-11-14-З от 10 ноября 2008 г. | 47947 | до 31 декабря 2052 г. | Некрасовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 15-18, 27, 28, 29, 41, 42, 45, 46, 50, 55, 56, 57, 61-66, 68-76, 79-87, 90, 92 |
| Приозерское | ОАО "Приозерский ДОЗ" | № 2-2008-11-6-З от 10 ноября 2008 | 36512 | до 31 декабря 2045 г. | Коммунарское участковое лесничество в границах кварталов № 80 Некрасовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-5, 19, 30, 35-38, 47-49, 52-54 Громовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 146, 149, 151-154, 160, 168,169 Ладожское участковое лесничество в границах кварталов №№ 6,14, 18-20, 27, 28, 31, 32 |
| Приозерское | ОАО "Приозерский ДОЗ" | № 2-2008-11-5-З от 10 ноября 2008 | 12559 | до 31 декабря 2052 г. | Громовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 134-142, 145,147, 148, 150, 155-159 |

Приложение 3

Приложение 4

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ВЛ; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

# Приложение 5

Перечень основных источников загрязнения окружающей среды муниципального образования Плодовское сельское поселение с указанием ориентировочных размеров санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| № п/п | Наименование | Вид деятельности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (м) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонный завод (п. Малая Горка) | Производство асфальтобетонных смесей | 500 | 2 |
| 2 | Сельскохозяйственное предприятие ЗАО «ПХ «Первомайское» (п. Плодовое) | Молочное животноводство, возделывание зерновых | 500 | 2 |
| 3 | Зерноток и склад ядохимикатов ЗАО «ПХ «Первомайское» (п. Плодовое) | Хранение зерна и удобрений | 100 | 4 |
| 4 | Овощехранилище ЗАО «ПХ «Первомайское» | Временное хранение урожая | 50 | 5 |
| 5 | Сельскохозяйственные предприятия: - КФХ Васильева С.М. (п. Соловьёвка); - ферма в п. Солнечное; - КФХ Урожайное (п. Солнечное) | Молочное животноводство | 100 | 4 |
| 5 | Пилорама (п. Плодовое, п. Веснино) | Лесопильное предприятие | 100 | 4 |
| 6 | Кладбище (пп, Соловьёвка, Плодовое) | захоронение | 50 | 5 |
| 7 | Яма Беккари ЗАО «ПХ «Первомайское» (предлагается к рекультивации) | Захоронение трупов животгных от сельхозпредприятий | 500 | 2 |

Приложение 6

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. №201-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

Приложение 7

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Роспотребнадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

Приложение 8

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов

| Населённый пункт | № | Кадастр. номер | Форма собственности | Площадь, га | Категория земель, за счет кот. происходит изменение границ и площади земель нас. пунктов | Вид разрешённого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего участка | Присоединение участка | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. |
| п. Плодовое | 1 | 47:03:0610002: н/д | Частная (Принцева Т.В.) | 0,091 (910 кв. м) | 0, 0,091 (910 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,7 | 2,4 |
|  | 2 | н/д | Муниципальная | 0,66 (6600 кв. м) | 0,66 (6600 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,2; 2,5; 2,8 |
|  | 3 | н/д | Государственная | 1,4 (14000 кв. м) | 1,4 (14000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,2; 2,5; 2,8 |
|  | 4 | н/д | Муниципальная | 9,9 (99000 кв. м) | 9,9 (99000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,2; 2,5; 2,8 |
|  | 5 | н/д | Государственная | 0,1 (1058 кв. м) | 0,1 (1058 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,2; 2,5; 2,8 |
|  | 6 | н/д | Муниципальная | 4,4 (44000 кв. м) | 4,4 (44000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,4 |
|  | 7 | н/д | Государственная | 1,4 (14000 кв. м) | 1,4 (14000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,4 |
|  | 8 | н/д | н/д | 1,4 (14000 кв. м) | 1,4 (14000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,7 | 2,4 |
|  | 9 | н/д | Государственная | 2,7 (27000 кв. м) | 2,7 (27000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,4 |
|  | 10 | 47:03:0610002:297 | Частная (ЗАО «ПХ «Первомайское») | 4,6 (46000 кв. м) | 4,6 (46000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,8 |
|  | 11 | 47:03:0610002:296 | Частная (ЗАО «ПХ «Первомайское «.) | 4,6 (46000 кв. м) | 4,6 (46000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,8 |
|  | 12 | н/д | Муниципальная | 16,9 (169000 кв. м) | 16,9 (169000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,4 |
|  | 13 | н/д | Муниципальная | 1,9 (19000 кв. м) | 1,9 (19000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,2 |
|  | 14 | 47:03:1302002:30 | Частная (Салей Т. В.) | 0,2 (2000 кв. м) | 0,2 (2000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,7 | 2,4 |
| п. Солнечное | 15 | н/д | Государственная | 17,3 (173000 кв. м) | 17,3 (173000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,4 |
|  | 16 | н/д | Государственная | 1,8 (18000 кв. м) | 1,8 (18000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,8 |
| п. Соловьёвка | 17 | 47:03:0600000:61 | Государственная (арендатор ООО «Уют») | 6,3 (63000 кв. м) | 6,3 (63000 кв. м) | земли лесного фонда | земли нас. пунктов | 5,15 | 2,8 |
|  | 18 | н/д | Муниципальная | 15,8 (158000 кв. м) | 15,8 (158000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,4 |
|  | 19 | н/д | Муниципальная | 7,6 (76000 кв. м) | 7,6 (76000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,2 |
|  | 20 | н/д | Муниципальная | 0,3 (3000 кв. м) | 0,3 (3000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,2 |
| п. Тракторное | 21 | н/д | Муниципальная | 13,3 (133000 кв. м) | 13,3 (133000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,2; 2,5 |
|  | 22 | н/д | Муниципальная | 1,7 (17000 кв. м) | 1,7 (17000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,9 |
| п. Цветково | 23 | н/д | Муниципальная | 1,3 (13000 кв. м) | 1,3 (13000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,7 | 2,2 |
|  | 24 | н/д | Государственная | 2,9 (29000 кв. м) | 2,9 (29000 кв. м) | земли с/х назначения | земли нас. пунктов | 1,1 | 2,8 |

В таблице с перечнем земельных участков, предлагаемых к включению в границы населенных пунктов используются следующие числовые обозначения видов разрешенного использования:

- В категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствие со ст. 78 Земельного кодекса Российской Федерации:

Земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства

Земельные участки для создания защитных лесных насаждений

Земельные участки для научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей

Земельные участки для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства

Земельные участки для ведения дачного хозяйства

Земельные участки для ведения садоводства

Земельные участки для ведения животноводства

Земельные участки для ведения огородничества

Земельные участки для сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

Земельные участки для сенокошения и выпаса скота

В категории земель населенных пунктов в соответствие с приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2007 г. №39 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» (в ред. приказа Минэкономразвития России от 11 января 2011 N 3):

Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.

Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения.

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.

Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.

Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов.

Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.

Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.

Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.

Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.

В категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в соответствие с п.2 ст. 87 Земельного кодекса Российской Федерации:

Земли промышленности;

Земли энергетики;

Земли транспорта;

Земли связи;

Земли радиовещания;

Земли телевидения;

Земли информатики;

Земли для обеспечения космической деятельности;

Земли обороны, безопасности;

Земли иного специального назначения.

В категории земель особо охраняемых территорий и объектов в соответствие с п.2 ст. 94 Земельного кодекса Российской Федерации:

Земельные участки особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

Земельные участки природоохранного назначения;

Земельные участки рекреационного назначения;

Земельные участки историко-культурного назначения;

Земельные участки иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральными законами.

В категории земель лесного фонда в соответствие с п.1 ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации:

Земельные участки для заготовки древесины;

Земельные участки для заготовки живицы;

Земельные участки для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

Земельные участки для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

Земельные участки для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

Земельные участки для ведения сельского хозяйства;

Земельные участки для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

Земельные участки для осуществления рекреационной деятельности;

Земельные участки для создания лесных плантаций и их эксплуатация;

Земельные участки для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

Земельные участки для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

Земельные участки для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;

Земельные участки для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

Земельные участки для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;

Земельные участки для переработки древесины и иных лесных ресурсов;

Земельные участки для осуществления религиозной деятельности;

Земельные участки для ведения лесного хозяйства;

Земельные участки для иных видов деятельности, определенных в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

В категории земель водного фонда в соответствие с Водным Кодеком Российской Федерации:

Земельные участки для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

Земельные участки для целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод;

Земельные участки под водохранилищами;

Земельные участки для целей производства электрической энергии;

Земельные участки поверхностных водных объектов для целей водного и воздушного транспорта;

Земельные участки для сплава древесины;

Земельные участки для лечебных и оздоровительных целей;

Земельные участки для рекреационных целей;

Земельные участки для целей охоты;

Земельные участки для целей рыболовства;

Земельные участки для разведки и добычи полезных ископаемых;

Земельные участки для обеспечения пожарной безопасности;

Земельные участки в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

В категории земель запаса в соответствие со ст. 103 Земельного кодекса Российской Федерации:

Земельные участки фонда перераспределения земель;

Земельные участки, находящиеся в границах охотничьих угодий.

Приложение 9

Сведения об участках земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель

| №№ п/п | Местоположение лесного участка | Площадь га | Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Планируемая категория земель | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плодовское сельское поселение |
|  | Громовское участковое лесничество, квартал 156 (ч). | 6,3 | защитные леса, нерестоохранные полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Соловьёвка |
| Итого* | 6,3 га |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 37 (ч) | 19,1 | защитные леса, защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, нерестоохранные полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Плодовое |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 37 (ч) | 1,1 | защитные леса, защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов, защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, нерестоохранные полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Тракторное |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 39 (ч) | 16,3 | защитные леса, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Солнечное |
| Итого**: | 36,5 га |

* Участки земель лесного фонда, которые стоят на учете в ФГУ "Земельная кадастровая палата по Ленинградской области" в Приозерском муниципальном районе по состоянию на 01 января 2012 г.

** Участки земель Ларионовского участкового лесничества, которые не стоят на учете в ФГУ "Земельная кадастровая палата по Ленинградской области" в Приозерском муниципальном районе по состоянию на 01 января 2012 г.

# Footnotes

Отношение численности лиц нетрудоспособных возрастов (старше и моложе трудоспособного) к численности лиц трудоспособного возраста.

Включение указанных объектов по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в статье 17 федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

По «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.»

По методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры норматив на перспективу для 2050 г. составляет 750 кв. м на 10 тыс. чел. На первую очередь 2020 г. расчет дан исходя из 300 кв. м на 10 тыс. чел., на расчетный срок 2035 г. расчет дан исходя из 350 кв. м на 10 тыс. чел.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.10 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» разработаны и утверждены приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 10 № 20 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35–01–2001, СП 35–101–2001, СП 35–102–2001, СП 35–103–2001, СП 35–104–2001, СП 35–105–2002, РДС 35–201–99 и соответствующих технических регламентах.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:10 000

Площадь земель лесного фонда приведена по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» без учета земель Ларионовского участкового лесничества (508,7 га), которые по состоянию на 01 января 2012 г. не стоят на учете в ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть. Расчет произведен в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

Сведения, представленные в приложении №4 представлены по данным филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском районе на 01 января 2011 г., в случае отсутствия таковых, указывается «н/д» (нет данных).

# Text boxes

Инв. № 71/513

Экз._