Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199000, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д.33 офис 39;

www.enko.spb.ru, тел. 812-328 81 11, тел/факс.812-323 50 33;

e-mail: enko@enko.spb.ru

# Инв. № 71/454

ПРОЕКТ

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

| Генеральный директор НПИ «ЭНКО», к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» |  | И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |

# Санкт-Петербург – Приозерск

2012

# АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | зам. генерального директора, профессор Межднародной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | арх. И.С. Майзель |
| Главный экономист проекта | экономико-географ О.В. Петина |
| Главный инженер проекта | зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Основные сведения о территории. | экономист градостроительства О.В. Петина, при участии экономистов градостроительства А.В. Косарева, О.А. Мигуновой. |
| Природные условия и ресурсы. Зоны с особыми условиями использования территории. Состояние окружающей среды. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории. Особо охраняемые природные территории. | инженеры-экологи Т.А.Терехова, при участии А.В. Васильева, Е.В.Лутченко, специалиста по лесному хозяйству В.Г. Равич-Пиглевского, доцента факультета географии и геоэкологии СПбГУ к.г.н. Г.А. Исаченко, специалистов по агропроизводству и землеустройству: д.б.н. В.Л. Богданова, Р.В.Николаева. |
| Объекты культурного наследия. Охрана объектов культурного наследия. | зам. генерального директора института «ИНРЕКОН» (г. Москва) по научной работе, канд. архит., советник РААСН, В.Р. Крогиус при участии архитектора А.А. Тищенко, консультативное участие – арх., профессор МААМ, начальник отдела комплексной реконструкции исторической городской среды Т.А. Вайнштейн, экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. | гл.арх.проекта О.В.Красовская, арх. И.С. Майзель, экономист градостроительства О.В. Петина, при участии арх. В.С. Семенова, экономистов градостроительства А.В. Косарева, О.А. Мигуновой. |
| Ресурсы и потенциал развития сферы туризма и рекреации. | экономист градостроительства А.В. Косарев. |
| Население. Новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда. Развитие объектов и учреждений обслуживания. | экономико-географы: д.г.н., проф., засл.деятель науки Российской Федерации А.И. Чистобаев, экономист градостроительства О.В. Петина при участии М.А. Пчелки, А.С.Зиновьева. |
| Экономическая база. Развитие промышленного и агропромышленного комплексов. | экономист градостроительства О.А. Мигунова, специалист по агропроизводству д.б.н. В.Л. Богданов при участии Р.В. Николаева, В.Г. Шкаранова. |
| Развитие транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспортной инфраструктуре Л.И. Свердлин, инж. Д.С. Савинкова |
| Развитие инженерной инфраструктуры: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты: И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, Е.А. Дмитракова, инженер Д. Тарских. |
| Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | инженер З.Р. Бачерникова. |
| ГИС-технологии: | специалист по ГИС-технологиям А.М. Савинков, В.С. Семенов, Д.Тарских. |

Научный консультант – д.г.н., профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации А.И. Чистобаев.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав  материалов по обоснованию проекта	6

ВВЕДЕНИЕ	10

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	14

2.1. Цели территориального планирования	14

2.2. Задачи территориального планирования	14

3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	16

3.1. Основные сведения о территории. Краткая характеристика исторического развития	16

3.2. Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации	18

3.3. Природные условия и ресурсы	23

3.4. Современное использование территории	48

3.5. Социально-экономическая ситуация	49

3.6. Объекты культурного наследия	63

3.7. Объекты туристско-рекреационного комплекса	67

3.8. Транспортная инфраструктура	75

3.9. Инженерная инфраструктура	82

3.9.1. Водоснабжение	82

3.9.2. Водоотведение	83

3.9.3. Электроснабжение	85

3.9.4. Теплоснабжение	86

3.9.5. Газоснабжение	88

3.9.6. Связь и информатизация	89

3.10. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные   ограничения	90

3.11. Состояние окружающей среды	93

3.12. Выводы комплексного анализа состояния территории	100

4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	105

4.1. Экономическая база. Развитие промышленного и агропромышленного комплексов	105

4.2. Прогноз численности населения	109

4.3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры.	116

4.4. Охрана объектов культурного наследия	126

4.5. Развитие сферы туризма и рекреации	130

4.6. Новое жилищное строительство	132

4.7. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения	135

4.8. Развитие транспортной инфраструктуры	166

4.9. Развитие инженерной инфраструктуры	178

4.9.1. Водоснабжение	178

4.9.2. Водоотведение	179

4.9.3. Электроснабжение	181

4.9.4. Теплоснабжение	183

4.9.5. Газоснабжение	184

4.9.6. Связь и информатизация	186

4.10. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории	187

4.11. Развитие системы особо охраняемых природных территорий	189

4.12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	190

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию	199

5.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры	199

5.2. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства	200

5.2.1.	Развитие жилищного строительства	200

5.2.2. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	200

5.2.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	205

5.2.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	211

5.3. Мероприятия по развитию экономической базы	214

5.3.1. Мероприятия по развитию промышленного и агропромышленного комплексов	214

5.3.2. Мероприятия по развитию сферы туризма и рекреации	216

5.3.3. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства	218

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	218

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	220

5.6. Мероприятия по развитию системы особо охраняемых природных территорий	223

5.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	224

6. 	технико-экономические показатели	226

ПРИЛОЖЕНИЯ	237

# Состав  материалов по обоснованию проекта

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Проект Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта | 71/454 |
| 2 | Проект Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 71/455 |
| 3 | Проект Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории | 71/456 |
| 4 | Проект Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта. Исходно-разрешительная документация | 71/457 |
| Схемы |
| 1 | Схема существующих границ поселений. М 1:50 000 | 71/458 |
| 2 | Схема использования территории. М 1:50 000 | ДСП 71/0459 |
| 3 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе, с учетом результатов инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:50 000 | ДСП 71/0460 |
| 4 | Схема существующих границ земель различных категорий. М 1:50 000 | 71/461 |
| 5 | Схема планируемых границ земель различных категорий. М 1:50 000 | 71/462 |
| 6 | Схема развития туризма и рекреации. М 1:50 000 | 71/463 |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объекты промышленного и агропромышленного комплексов, объекты обслуживания населения. М 1:50 000 | ДСП 71/0464 |
| 8 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. М 1:50 000 | 71/465 |
| 9 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро- и газоснабжения | ДСП 71/0466 |
| 10 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:50 000 | 71/467 |
| 11 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов. М 1:50 000 | ДСП 71/0468 |
| в т.ч. иллюстративные материалы |
| 1. | Ландшафтная карта |
| 2. | Территории наиболее пригодные для градостроительного освоения по ландшафтным условиям |
| 3. | Территории наиболее пригодные для ведения сельского хозяйства по ландшафтным условиям |
| 4. | Территории наиболее пригодные для развития рекреации по ландшафтным условиям |
| 5. | Территории наиболее пригодные для создания особо охраняемых природных территорий по ландшафтным условиям |
| 6. | Схема расположения арендуемых лесных участков |
| 7. | Схема расположения охотничьих хозяйств |
| 8. | Схема существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского участкового лесничества |
| 9. | Схема особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий |
| 10. | Схема интенсивности движения автотранспорта |
| 11. | Схема линий автобусных маршрутов |
| 12. | Транспортная доступность по полным затратам времени на передвижение при использовании автобуса |
| 13. | Транспортная доступность по полным затратам времени на передвижение при использовании железнодорожного транспорта |
| 14. | Транспортная доступность по полным затратам времени на передвижение при использовании легкового транспорта |
| 15. | Схема развития агропромышленного комплекса |
| 16. | Схема развития планировочной структуры |
| 17. | Схема ожидаемой интенсивности движения автотранспорта |
| 18. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Схема размещения пожарных депо |
| 19. | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Схема размещения пожарных водоемов |
| Электронные материалы проекта |
| 1 | Электронные материалы проекта: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG. М 1:50 000 | ДСП 71/0484-К |

# Перечень используемых сокращений

# Сокращения:

| рис. – рисунок; табл. – таблица; илл. – иллюстрация; д. – деревня; дд. – деревни; г. – год; гп. – городской поселок; п. – поселок; пп. – поселки; п. при ж/д ст. – поселок при железнодорожной станции; р. – река; оз. – озеро; ЛЭП – линии электропередач; АЗС – автозаправочная станция; | кв. м – квадратный метр; куб. м – кубический метр; км – километр; сек. – секунда; тыс. – тысяча; а/д – автомобильная дорога; ж/д – железная дорога; ЧС – чрезвычайные ситуации; ГО – гражданская оборона; быв. – бывший(-ая); кол-во – количество; ред. – редакция; ед. – единица; измер. – измерения. |
| --- | --- |

# Сокращения, применяемые в названиях учреждений:

| ГБОУ – Государственное бюджетное образовательное учреждение; ГБОУ СПО ЛО - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области; ГКС(К)ОУ ЛО – Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области; ГОУ – государственное областное учреждение; ГОУ НПО ЛО – Государственное областное учреждение начального профессионального образования Ленинградской области; ГООХ - государственное опытное охотничье хозяйство; ДОД – дополнительное образование детей; ДОЗ – деревообрабатывающий завод; ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление; ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа; ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство; ЗАО – закрытое акционерное общество; КОЗ – камнеобрабатывающий завод; КФХ – крестьянское (фермерское) хозяйство ЛОГУК – Ленинградское областное государственное учреждение культуры; | МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение; МОУ – муниципальное образовательное учреждение; МП – муниципальное предприятие; МУ – муниципальное учреждение; МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения; МУК – муниципальное учреждение культуры; МУП – муниципальное унитарное предприятие; ОАО – открытое акционерное общество; ОВД – отдел внутренних дел; ОГПС – отдел государственной противопожарной службы; ООО – общество с ограниченной ответственностью; ООШ – основная общеобразовательная школа; Отдел ГОЧС – отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям; СОШ – средняя общеобразовательная школа; УВД – управление внутренних дел; ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; ФГДОУ – федеральное государственное дошкольное образовательное учреждение; ФГУ – федеральное государственное учреждение; ЦРБ – центральная районная больница. |
| --- | --- |

# Принятые специальные сокращения

| АПК – агропромышленный комплекс; АХОВ – аварийно химически опасные вещества; АЦ – автоцистерна; БПК5 – биохимическое потребление кислорода (за 5 суток); в/ч – войсковая часть; ВВ – взрывоопасные вещества; ВЗУ – водозаборный узел; ВЛ-110 кВ – воздушная линия электропередачи напряжением 110 киловольт. ВМ – взрывчатые материалы; ВОС – водопроводные очистные сооружения; ГАСИ – гидравлический аварийно-спасательный инструмент; ГКНС – главная канализационная насосная станция; ГПС – государственная противопожарная служба; ГРП – газорегуляторные пункты; ГРС – газораспределительная станция; ГСМ – горюче-смазочные материалы ГУ – главное управление; ДНТ – дачное некоммерческое товарищество; ДТП – дорожно-транспортные происшествия; ДЦП – долгосрочная целевая программа; ЗС – защитные сооружения; ЗСО - зона санитарной охраны. ИЗВ – индекс загрязнения воды; КОС – канализационные очистные сооружения; КНИ – комбинат нерудных ископаемых; КНС – канализационная насосная станция; КРС – крупный рогатый скот; КЧС и ПБ – комиссия по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности; МДФ – Medium Density Fiberboard - древесноволокнистая плита средней плотности | ПДВ – предельно допустимые выбросы; ПОО – потенциально опасные объекты; КЧС и ОПБ – комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности; ЛАЭС – Ленинградская атомная электростанция; ЛСО – локальные системы оповещения; ОВ – опасное вещество; ООПТ – особо охраняемая природная территория; ПГМ – песчано-гравийный материал; ПДК – предельно допустимая концентрация; ПРУ – противорадиационные укрытия; ПС 110/10 кВ - трансформаторная подстанция напряжением 110/10 киловольт. ПСД – проектно-сметная документация; ПЧ – пожарная часть; РСЧС – Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях; СПП НК ЭВВ – Стационарный пункт приготовления невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ; СЗЗ – санитарно-защитная зона; СИЗ – средства индивидуальной защиты; СКР – средства коллективного размещения; СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество; СУГ– сжиженный углеводородный газ; ТБО – твердые бытовые отходы; ТП – трансформаторная подстанция 6-10/0,4 киловольт. ТЭС – тепло-электростанция ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; ХПК – химическое потребление кислорода; ЧС – чрезвычайные ситуации; ЧМ – частотно-модулированное (радиовещание); ШРП – шкафной распределительный пункт. |
| --- | --- |

# ВВЕДЕНИЕ

Схема территориального планирования муниципального района – основной вид документации о планировании развития территории муниципальных районов, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Территориальное планирование, к которому относится Схема территориального планирования Приозерского муниципального района Ленинградской области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, направлено на определение назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В Схеме территориального планирования Приозерского муниципального района определены основные параметры развития данного муниципального образования: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры. В проекте выполняется зонирование территории с выделением планируемых категорий земель. Планировочные решения Схемы являются основой для разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление которых необходимо для успешного функционирования различных систем муниципального района.

В проекте учтены замечания и предложения, поступившие по материалам «Сбор исходных данных. Адаптация собранных материалов в ГИС. Современное использование территории»», «Стратегия социально-экономического развития Приозерского муниципального района», «Комплексная оценка территории Приозерского муниципального района. Зоны с особыми условиями использования территории», «Основные направления территориальной организации Приозерского муниципального района», а также замечания и предложения, поступившие в ходе рассмотрения проекта на Градостроительном совете комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области 11 августа 2011 г.

Оценка соответствия характеристик площадных и линейных объектов, полученных по обмеру схем и по данным уполномоченных органов.

При разработке проекта Схемы территориального планирования была проведена оценка соответствия характеристик площадных и линейных объектов, полученных по обмеру схем и по данным уполномоченных органов. Из известных способов вычисления характеристик площадных объектов наиболее близким к реальности является вычисление площади по модели рельефа. В геоинформационных системах (в частности в ArcGis) используются методы вычислительной геометрии. Сведения по характеристикам площадных и линейных объектов от уполномоченных органов, как правило, предоставляются при помощи измерения по землеустроительным картам.

Так, например, площадь в границах земель лесного фонда по данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области (территориальное отделение по Приозерскому муниципальному району, выписка из формы 22-2 на 01.01.2011 г.) – 271909 га, по данным измерениям в ArсGis – 273124,1 га. Расхождение между данными показателями составляет около 1 %. Протяженность автомобильной дороги федерального значения Санкт-Петербург – Сортавала по данным дорожной инспекции Выборгского и Приозерского муниципальных районов составляет 106,65 км. Протяженность данной трассы, измеренная с помощью средств ArсGis – 106,63 км. Расхождение между данными показателями составляет менее 1 %.

Таким образом, в качестве наиболее верных характеристик площадных и линейных объектов в проекте используются данные, полученные с использованием цифровой модели (ArcGis). Точность измерений в ArсGis составляет 0,001 ед. измер.

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проект Схемы территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Приозерского муниципального района (муниципальный контракт № 780 от 03.12.2008) в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития муниципального образования до 2035 г.

2. Проект Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района разработан в соответствии с требованиями статей 18, 19, 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010 г.) и Техническим заданием на разработку проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района (Приложение 1).

3. Разработка проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов, в том числе:

  - Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 21.07.2011 г.);

  - Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.);

  - Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (ред. от 21.07.2011 г.);

  - Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 25.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 02.08.2011 г.);

  - Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (ред. от 19.07.2011 г.);

  - Федеральный закон от 8 октября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 18.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

  - Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 19.07.2011 г.);

  - Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 19.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

  - Федеральный закон от 14 апреля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (ред. от 02.08.2011 года);

  - Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 29.12.2010 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11.01.2011 г.);

  - Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 19.07.2011 г. с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 01.08.2011 г.);

  - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 19.07.2011 г.);

  - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

  - Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

  - Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. 23.12.2010 г.).

4. Разработка проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района велась с учетом следующих нормативных документов:

  - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

  - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

  - СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

  - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция);

  - СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

  - СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

  - СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

  - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 2003 г.;

  - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 2002 г.;

  - СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 2003 г.;

  - СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 2001 г.;

  - СП 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

  - ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

  - ГОСТ Р 22.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

Кроме того, при разработке проекта Схемы использованы:

  - проект «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области»;

  - Методические рекомендации по подготовке проектов схем территориального планирования муниципальных районов Ленинградской области (утверждены приказом комитета градостроительства и архитектуры Ленинградской области от 24 марта 2007 г. № 7).

5. Официальные названия проектируемой территории в соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» − Приозерский муниципальный район. В соответствии с Уставом муниципального образования официальное название – муниципальное образование Приозерский муниципальный район Ленинградской области (сокращенное название – Приозерский муниципальный район). Далее в проекте Схемы территориального планирования  используется наименование – Приозерский муниципальный район.

6. Проект Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района подготовлен на всю территорию муниципального образования в границах, установленных областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (в ред. областного закона от 06.05.2010 г. № 17-оз).

В состав Приозерского муниципального района входят:

  - Громовское сельское поселение (административный центр – п. Громово)

  - Запорожское сельское поселение (административный центр – п. Запорожское)

  - Красноозёрное сельское поселение (административный центр – д. Красноозёрное)

  - Кузнечнинское городское поселение (административный центр – гп. Кузнечное)

  - Ларионовское сельское поселение (административный центр – п. Ларионово)

  - Мельниковское сельское поселение (административный центр – п. Мельниково)

  - Мичуринское сельское поселение (административный центр – п. Мичуринское)

  - Петровское сельское поселение (административный центр – п. Петровское)

  - Плодовское сельское поселение (административный центр – п. Плодовое)

  - Приозерское городское поселение (административный центр – город Приозерск)

  - Раздольевское сельское поселение (административный центр – д. Раздолье)

  - Ромашкинское сельское поселение (административный центр – п. Ромашки)

  - Севастьяновское сельское поселение (административный центр – п. Севастьяново)

  - Сосновское сельское поселение (административный центр – п. Сосново).

Далее по тексту наименования Приозерского муниципального района и муниципальных образований в его составе приводятся в соответствии с вышеуказанным областным законом.

В соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» административным центром Приозерского муниципального района определен город Приозерск.

7. В проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района учтены ограничения использования территорий установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации:

  - Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

  - Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

8. Проект Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района разработана с учетом основных положений документов, приведенных в пункте 45 тома «Исходно-разрешительной документации».

9. Проект Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района разработана на следующие проектные периоды:

- первая очередь – 2020 гг.,

- расчетный срок – 2035 гг.

10. Проектные решения проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- Генеральных планов муниципальных образований в составе Приозерского муниципального района;

- Правил землепользования и застройки муниципальных образований в составе  Приозерского муниципального района.

11. Проект Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района выполнен при использовании:

Топографической основы масштаба 1:10 000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 1994 г., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК-47, актуализирована ООО НПИ «ЭНКО» в 2011 г. (дата приемки в фонд 01.12.2011 г. акт № 27).

Космического снимка ALOS (PRISM) в формате GeoTiff, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2008 г.

Космического снимка ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2009 г.

12. Проект Схемы территориального планирования разработана с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGis 9.3.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

## 2.1. Цели территориального планирования

Главная цель проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района – устойчивое развитие территории, обеспечивающее улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

В соответствии с этим, основными целями территориального планирования Приозерского муниципального района являются:

- территориальное обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности Приозерского муниципального района;

- формирование Приозерского муниципального района, как высокотехнологичного агропромышленного и туристско-рекреационного региона Ленинградской области;

- улучшение экологического состояния муниципального района в целом и всех функциональных типов территорий;

- повышение уровня жизни и условий проживания населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

- сохранение, реставрация и регенерация исторического и культурного наследия;

- оптимизация состояния окружающей среды, развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территорий населенных пунктов и рекреационных зон;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального района и городского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

## 2.2. Задачи территориального планирования

- Устойчивое развитие территории достигается на основе долгосрочной территориальной стратегии, в которой решаются следующие задачи:

  - выявление природно-ресурсного, демографического, социально-экономического, культурно-исторического, рекреационного потенциалов территории;

  - рациональное использование всех видов ресурсов;

  - обеспечение сбалансированного развития всех видов градостроительной деятельности с учетом экологических, экономических, социальных и иных факторов, формирование градостроительной среды, благоприятной для жизнедеятельности человека (достижение долговременной экологической безопасности, повышение инвестиционной привлекательности, обеспечение высокого уровня жизни, современная организация транспортных и инженерных систем и т.п.).

- Задачами территориального планирования Приозерского муниципального района являются:

  - создание условий для устойчивого развития территории муниципального района, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

  - обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения муниципального района;

  - обеспечение размещения объектов капитального строительства местного значения с учетом расчетной численности населения, развития системы расселения и прогнозируемыми показателями социально-экономического развития муниципального района;

  - удовлетворение потребностей населения в объектах социальной инфраструктуры и иных объектах обслуживания;

  - реализация программ социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

  - создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Приозерского муниципального района Ленинградской области, поселений муниципального района и населения муниципального района с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

  - снижение риска возникновения и уменьшение последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

  - создание условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального района;

  - стимулирование жилищного строительства, деловой активности и производства, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории муниципального района;

  - создание условий для обеспечения доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, водным, междугородным автомобильным транспортом, средствами связи и информации;

  - обеспечение соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся на территории муниципального района.

- В проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района разработаны мероприятия по реализации поставленных задач:

  - размещение объектов капитального строительства местного значения с отображением на соответствующей карте границ зон размещения таких объектов;

  - развитие транспортной инфраструктуры;

  - развитие объектов электро- и газоснабжения, систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения;

  - развитие системы обслуживания населения и культурно-бытовой сферы;

  - развитие объектов туристско-рекреационной инфраструктуры;

  - создание новых особо охраняемых природных территорий;

  - сохранения и использование культурного наследия;

  - защита от неблагоприятных природных и антропогенных процессов, чрезвычайных ситуаций.

# 3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1. Основные сведения о территории. Краткая характеристика исторического развития

Приозерский муниципальный район расположен на севере Ленинградской области, в северо-восточной части Карельского перешейка. На западе территория муниципального района граничит с Выборгским муниципальным районом, на юге и юго-востоке – с Всеволожским муниципальным районом, на севере и северо-востоке – с Республикой Карелия.

Административный центр Приозерского муниципального района – город Приозерск – расположен при впадении р. Вуокса в Ладожское озеро. Расстояние до города Санкт-Петербург составляет 142 км. Численность постоянного населения составляет более 61,8 тыс. чел, из них две трети проживают в сельской местности. Город Приозерск относится к категории «малых городов».

Общая площадь в границах муниципального района составляет 557411,0  га, из которых 49,1 % занято лесами, 35,7 % – земли водного фонда, 9,8 % – земли сельскохозяйственного назначения (из которых треть – пахотные земли).

На территории Приозерского муниципального района образованы 14 муниципальных образований, объединяющих город Приозерск, городской поселок Кузнечное и 101 сельский населенный пункт (табл. 3.1.1).

Таблица 3.1.1.

Муниципальные образования Приозерского муниципального района

| Наименование | Административный центр муниципального образования | Численность населения (перепись 2010 г.) |
| --- | --- | --- |
| Приозерское городское поселение | город Приозерск | 19325 |
| Кузнечнинское городское поселение | гп. Кузнечное | 4473 |
| Громовское сельское поселение | п. Громово | 2683 |
| Запорожское сельское поселение | п. Запорожское | 2600 |
| Красноозёрное сельское поселение | д. Красноозёрное | 1088 |
| Ларионовское сельское поселение | п. Ларионово | 3192 |
| Мельниковское сельское поселение | п. Мельниково | 2023 |
| Мичуринское сельское поселение | п. Мичуринское | 1770 |
| Петровское сельское поселение | п. Петровское | 1843 |
| Плодовское сельское поселение | п. Плодовое | 2411 |
| Раздольевское сельское поселение | д. Раздолье | 1538 |
| Ромашкинское сельское поселение | п. Ромашки | 7135 |
| Севастьяновское сельское поселение | п. Севастьяново | 804 |
| Сосновское сельское поселение | п. Сосново | 10953 |
| Итого |  | 61838 |

Приозерский муниципальный район имеет богатое историческое прошлое. Приозерск упоминается в новгородских летописях с 1295 г., служил новгородским форпостом на границе со шведскими землями. За время своей истории город несколько раз менял название и переходил во владение шведов, финнов и русских. После присоединения Финляндии к России стал уездным городом Выборгской губернии под названием Кексгольм.

В середине XIX века было организовано регулярное пароходное сообщение по Ладожскому озеру между Кексгольмом и Санкт-Петербургом. В 1892 г. после окончания строительства железной дороги от Выборга к Сердоболю (Сортавала), которая прошла в 35 км от Кексгольма – в городе был создан курорт с водогрязелечебницей; усилилась торговля и стала развиваться промышленность.

С 1918 года после предоставления независимости Финляндии, в городе начинается активное социально-экономическое развитие, связанное со строительством железной дороги и развитием крупнейшего в то время целлюлозного завода Вальдгофа.

Исторически район развивался как аграрно-промышленный. Основными занятиями для жителей района являлись заготовка и переработка леса, производство, переработка и реализация продукции животноводства и растениеводства, добыча полезных ископаемых и производство стройматериалов, а также рекреационная деятельность. Эти  направления деятельности остаются приоритетными и в настоящее время.

Особенности развития экономики района связаны с природно-ресурсной базой, специфика которой обусловлена геологическим своеобразием района, представляющим собой уникальное сочетание доледниковых форм рельефа с отложениями послеледникового периода. В результате образовался сильно пересеченный рельеф с выходами на поверхность гранитных массивов, моренными грядами, большим количеством озер, объединенных между собой в озерно-речную систему Вуокса, обширными лесными массивами.

Специфику социально-экономического развития Приозерского муниципального района в настоящее время обуславливают основные  природные и экономико-географические особенности територии: наличие множества озер и лесных массивов, близкое соседство с Финляндией, наличие транспортного коридора (ж/д Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск и следующая параллельно ей автомобильная трасса), обеспечивающего связи муниципального района с городом Санкт-Петербург, административным центром муниципального района, Республикой Карелия.

Современный Приозерск – исторический, культурный и промышленный центр Приозерского муниципального района. Исторически Приозерский муниципальный район развивался как аграрно-промышленный, однако в настоящее время в структуре производимого на территории муниципального района валового продукта больший удельный вес приходится на промышленное производство, которое представлено преимущественно добычей и переработкой гранита и деревообработкой.

Транспортная сеть хорошо развита. С юга на север по центральной части муниципального района, как указывалось выше, проходит магистраль Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск. Автомобильной трассе в 2008 году присвоен статус федеральной, что способствует дальнейшему транспортному развитию территории. Имеется также автомобильная дорога, связывающая город Приозерск с городом Выборг. Близкое соседство Финляндии способствует развитию сотрудничества и реализации международных проектов в различных сферах деятельности.

Для сложившейся планировочной структуры Приозерского муниципального района характерно размещение самих населенных пунктов и баз отдыха вдоль рек, побережий озер, а также их концентрация вблизи города Приозерск и п. Сосново.

Основная залесенная территория муниципального района представлена сосняками, преимущественно сухими борами. Прекрасная природа, наличие брусничных и черничных боров, озер, богатых рыбой, создали уникальные возможности и предпосылки для развития инфраструктуры отдыха и туризма. Приозерский муниципальный район среди муниципальных районов Ленинградской области относится к районам с низкой экологической напряженностью.

Приозерский муниципальный район обладает значительной площадью рек и озер. Здесь расположены крупнейшие озера Карельского перешейка – оз. Ладожское, Вуокса, Отрадное, Суходольское, Любимовское, Комсомольское, Балахановское, Красное и др.  Озера и реки богаты рыбой, на многих озерах организовано рыборазведение.

Преобладающие почвы – поверхностно – и скрыто-подзолистые, а также подзолистые, главным образом песчаные и супесчаные. Легкие грунты, господствующие в муниципальном районе, хорошо дренированы, поэтому болот немного; под ними находится лишь 3,5 % территории.

Основные полезные ископаемые Приозерского муниципального района, добываемые промышленным способом: граниты на щебень и облицовочный камень (блоки), песчано-гравийный материал (ПГМ), пески, торф.

## 3.2. Анализ реализации ранее разработанной градостроительной документации

Схема районной планировки Приозерского района был выполнен  в 1979 г. Ленинградским институтом проектирования городов (Ленигипрогор). До настоящего времени прошло более 30 лет и есть возможность проанализировать реализацию данного документа в достаточно протяженном временном периоде.

Проектом 1979 г. территория современного Приозерского муниципального района отнесена к зоне активного влияния г. Ленинград, к внешнему поясу пригородной зоны города с перспективой полного вхождения в пригородную зону. Приозерский муниципальный район в настоящее время официального не входит в состав «пригородной зоны» Санкт-Петербурга, но он, безусловно, выполняет интенсивные рекреационные и другие пригородные функции.

Система расселения. Население. В Схеме 1979 город Приозерск был определен как местный организующий центр, центр формирующейся единой районной системы расселения и центр рекреационного района пригородного значения. Дополнительно выделен «подрайонный» центр – п. Сосново и местные центры расселения – п. Севастьяново, д. Раздолье, п. Громово, п. Ромашки, п. Запорожское, п. Починок, п. Мельниково, п. Мичуринское и п. Петровское. Проектом была дана рекомендация по организации крупных рекреационных зон с созданием опорных центров рекреации: дополнительно к городу Приозерск – пп. при ж/д ст. Лосево, Сосново и Плодовое.

Проектом 1979 г. зафиксировано довольно полное использование трудовых ресурсов, непосредственно на проектируемой территории  было занято 80 % ее трудовых ресурсов. Основными сферами занятости на тот период были промышленность и сельское хозяйство. На расчетный срок предполагался рост численности градообразующей группы за счет освоения новых месторождений торфа, развития сферы отдыха и туризма. Был выдвинут тезис о возможном дефиците трудовых ресурсов для развития производственной сферы.

В настоящее время в ряде сельских поселений на юге муниципального района до трети трудоспособного населения работают в городе Санкт-Петербург. Численность населения составляет лишь 79 % от проектируемого значения, количество трудовых ресурсов на четверть меньше проектного значения. Сформировавшаяся структура занятости существенно отличается от проектной: численность работников, занятых в промышленности, – в 2,5 раза ниже проектного значения. Преимущественное развитие получила не производственная сфера, а сфера услуг (что соответствует современным тенденциям в сфере занятости населения).

Перспективная численность города Приозерск оценивалась в 30 тыс. человек (на 2010 г. по переписи - 19,3 тыс. чел.). Предусматривалось промышленное развитие северо-западной части города и селитебное развитие по правому берегу р. Вуокса, что в полной мере не было реализовано. Развитие гп. Кузнечное Схема рекомендовала ограничить масштабами 8 -10 тыс. человек (в 2011 г. – численность населения составляет 4,5 тыс. чел.).

В отношении системы сельского расселения предусматривалась концентрация сельского населения в ограниченном числе перспективных населенных пунктов (центральные усадьбы сельскохозяйственных предприятий и населенные пункты, где размещаются животноводческие постройки и рекреационные учреждения). Суммарно могло быть расселено в сохраняемые населенные пункты 12 % населения района. Данное мероприятие также не выполнено. Таким образом, недооценивались роль транспортной сети, обеспечивающей маятниковую миграцию населения, роль г. Ленинград как места приложения труда для населения южной части муниципального района, перспективы роста личного автотранспорта.

Также, в Схеме не полностью учитывался ландшафтный аспект, определяющий привлекательность многих мест муниципального района для долговременного отдыха и постоянного проживания лиц, жизнедеятельность которых не связана с повседневными трудовыми миграциями (в т.ч. лица старше трудоспособного возраста, дети и подростки, представители свободных профессий, надомные работники).

В части проектирования размещения учреждений и объектов обслуживания населения сохраняет актуальность предложение Схемы 1979 г. по развитию группы учреждений периодического пользования, имеющих преимущественно местное значение муниципального района и межпоселенное значение, в городе Приозерск и п. Сосново.

# Таблица 3.2.1

Сравнение показателей Проекта районной планировки (1979 г.) и фактических статистических данных на конец ее расчетного срока

| Показатель | Проект, 1979 г. | Фактические значения показателей в настоящее время |
| --- | --- | --- |
|  | 1977 г. | 1990 г. | Расчетный срок |  |
| Численность населения, тыс. чел., в т.ч.: | 63,6 | 66,0 | 78,0 | 61,8 (перепись 2010 г.) |
| - городское население | 22,1 | 31,0 | 38 | 23,8 |
| - сельское население | 31,5 | 35,0 | 36-40 | 38,0 |
| Трудовые ресурсы, тыс. чел. % к населению | 37,8 59,5 | 39,6 60,0 | 48,4 62,0 | 39,3 63,6 |
| Численность промышленно-производственного персонала, тыс. чел. | 6,24 | 9,2 | 10,0 | 4,0 |
| Численность лиц, занятых в сельском хозяйстве, тыс. чел. | 4,3 | 4,0 | 3,7 | 3,4 |
| Сельские населенные пункты, число, единиц | 126 | 88-90 | 38-50 | 103 |
| Жилой фонд, тыс. кв. м | 722 | 1083 | 1520 | 1500 |
| - городская местность | 381,4 | 508 | 720 | 584 |
| - сельская местность | 390,5 | 580 | 800 | 916 |
| Обеспеченность на 1 человека, кв. м | 13,5 | 16,0 | 19,0 | 24,3 |
| Число мест в учреждениях отдыха и туризма (тыс. мест) | 25 | 50 | 110 | 25-30 |
| Количество учреждений отдыха и туризма всех типов (единиц) | 177 | 300 | 500 | более 200 |
| Число посетителей (тыс. чел.) | 70 | 130 | 250 | 250-330 |

Как следует из данных таблицы 3.2.1, при численности населения муниципального района достаточно близкой в настоящее время к данным 1979 г., площадь жилищного фонда увеличилась, практически в два раза (1500 тыс. кв. м вместо 722 тыс. кв. м), т.е. фактические объемы жилищного строительства значительно превышали запланированные Схемой. Общее количество мест в учреждениях отдыха по сравнению с 1979 г. увеличилось незначительно, но структура рекреационных объектов претерпела значительные изменения. К примеру, уменьшилось число объектов детского отдыха, но появились новые современные многофункциональные всесезонные рекреационные комплексы, предназначенные для семейного отдыха.

Развитие планировочной структуры и туристско-рекреационной деятельности. Проектом 1979 г. территория современного Приозерского муниципального района отнесена к внешнему поясу пригородной зоны г. Ленинград как район интенсивного рекреационного освоения. Проектом с учетом наличия на конец 1970-х гг. 25 тыс. мест в учреждениях отдыха всех типов и отсутствия сформировавшихся рекреационных зон была определена необходимость организации 11 рекреационных зон различной направленности. В том числе: «Лосевская», «Нижневуоксинская», «Суходольская», «Колосковская», «Ореховская» – зоны длительного отдыха, «Отрадненская» и «Центральная» – зоны смешанного отдыха, «район оз. Комсомольское», «Южная», «Приозерско-Кузнеченская» и «зона Морозовских озер» – кратковременного отдыха. Общая площадь зон по проекту – 82 тыс. га, общая рекреационная емкость зон на расчетный срок по проекту – 225-250 тыс. человек, в том числе – 180 тыс. мест – в учреждениях и организациях отдыха всех типов.

Полностью мероприятия выполнены не были. Полноценного развития не получили такие зоны как: «зона Морозовских озер», «Южная», «Приозерско-Кузнеченская». Существенное развитие получил рекреационный подцентр – п. Мичуринское, что не было предусмотрено проектом районной планировки.

Проектом 1979 г. на расчетный срок предполагалась организация на территории Приозерского и Выборгского муниципальных районов нового природного парка с выделением зон активного спортивного отдыха, а также заповедных участков. Это мероприятие реализовано не было.

В части развития туризма предполагалось сохранение специализации района на спортивном туризме (водный туризм). Проектом предусматривалось организовать круговой маршрут город Ленинград – о. Коневец – город Приозерск – город Выборг – город Ленинград. Полностью это мероприятие выполнено не было, в настоящее время действуют водный маршрут город Санкт-Петербург – о. Коневец и автобусный маршрут город Приозерск – город Выборг. Проектом предусматривалась модернизация всех крупных турбаз района, а также строительство нового мотеля на 200 мест с кемпингом на 500 мест в городе Приозерск. Развитие инфраструктуры туризма и отдыха в период после 1991 г. происходило не по проекту. В период 1990-2000 гг. и позднее часть ведомственных баз была закрыта или передана в частную собственность. Новые объекты размещения создавались на коммерческой основе за счет частных инвестиций. Фактически, в настоящее время при недостаточном развитии инфраструктурной составляющей Приозерский муниципальный район испытывает рекреационную нагрузку, предусмотренную проектом 1979 г.

В современных условиях основным направлением агропроизводственной деятельности Приозерского муниципального района является молочно-мясное животноводство, как это и предусматривалось в Схеме районной планировки 1979 г.

На территории района ранее размещалось 11 совхозов, 2 зверосовхоза, Приозерское отделение рыбколхоза им. Калинина. В настоящее время производителями сельскохозяйственной продукции являются 9 сельскохозяйственных предприятий, 4 крестьянских (фермерских) хозяйства, свыше 10 тыс. личных подсобных хозяйств и восемь хозяйств по производству товарной рыбы. Сельскохозяйственные предприятия являются основным поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынок.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий, которую занимали сельскохозяйственные предприятия в 1979 г., составляла 38,9 тыс. га, из них пашня занимала  16,0 тыс. га, сенокосы и пастбища – 22,9 тыс. га. К 2010 г. эти площади сократились по видам угодий, соответственно, на 18,6; 4,0; 14,6  тыс. га. В 1979 г. в структуре посевов были зерновые и кормовые культуры, картофель, овощи. В настоящее время картофель и овощи в сельскохозяйственных предприятиях района не возделываются.

Урожайность зерновых культур за прошедшие 34 года практически не изменилась,  она составляет от 20 до 25 ц/га.

В сельскохозяйственных предприятиях в 1979 г. насчитывалось 27,4 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе коров – 10,9 тыс. голов. К 2010 г. поголовье КРС сократилось до 16,9 тыс. голов (на 38 %), коров – до 7,8 тыс. голов (на 28,4 %). Однако, продуктивность в животноводстве в последние годы значительно возросла. Так, если в 1977 г. удой на 1 фуражную корову составлял 3644 кг молока, то в 2010 г. в среднем по району от 1 коровы было получено 6633 кг молока.

В последнее время на территории муниципального района был создан свиноводческий комплекс на 14 тыс. гол. (ООО ЖК «Бор»), был построен современный животноводческий комплекс в ЗАО «Племенной завод «Гражданский», реконструированы фермы в других сельскохозяйственных предприятиях и организован  ряд мелкотоварных производств.

В настоящее время отрасль животноводства в муниципальном районе успешно развивается. Перспективными направлениями в сельском хозяйстве являются рыбоводство и рыболовство, так в 2011 г. насчитывается восемь хозяйств, занимающихся товарным рыбоводством.

В последние годы в районе перестало существовать звероводство, которое следует восстанавливать.

В части охраны окружающей среды основные мероприятия проекта 1979 г. были направлены на уменьшение негативного воздействия Приозерского целлюлозного комбината. Предполагалось строительство комплекса очистных сооружений, в том числе сооружений биологической очистки промышленных стоков, а также проведение ряда мероприятий по модернизации технологического оборудования и очистки газовых выбросов целлюлозного комбината. На настоящий момент целлюлозный комбинат закрыт, что значительно повлияло на улучшение состояния окружающей среды.

Также проектом 1979 г. закладывалось строительство станций по обеззараживанию подземных вод, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также проектирование и ввод в эксплуатацию ряда канализационных очистных сооружений биологической очистки наиболее крупных населенных пунктов. Данные мероприятия были выполнены частично. В качестве охраны воздушного бассейна предлагалось осуществить централизацию объектов теплоснабжения: строительство крупных котельных в городе Приозерск и других населенных пунктах, проложить обходную дорогу город Приозерск. Данные мероприятия не были реализованы. В рамках санитарной очистки территории проектом 1979 г. предлагалось строительство трех полигонов ТБО (в районе Суходольской зоны отдыха, в районе оз. Комсомольское, в районе п. Бригадное). За период с 1979 г. был построен один полигон ТБО в районе п. Тракторное.

В части транспортной инфраструктуры в рамках предыдущего Проекта районной планировки предлагалось комплексное развитие следующих видов транспорта: железнодорожного, автомобильного и водного. Развитие транспортной инфраструктуры муниципального района осуществлялось в целом в соответствии Проектом.  В частности, в настоящее время протяженность автомобильных дорог на территории муниципального района с твердым покрытием превышает показатели, заложенные в Проекте на расчетный период.

Однако, многие положения Проекта районной планировки не были выполнены или выполнены лишь частично, что привело к усугублению старых и появлению новых проблем в транспортной организации территории:

- не организовано устойчивое сообщение с городом Санкт-Петербург: интенсивность движения на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Сортавала превышает её пропускную способность; на автомобильной дороге Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск отсутствует мостовой переход через р. Бурная;

- не осуществлена реконструкция автомобильных дорог муниципального района до параметров не ниже IV технической категории, на данный момент протяженность дорог V категории – более 200 км;

- не реализованы планы по строительству обходов города Приозерск и п. Запорожское и транспортных развязок в разных уровнях;

- не осуществлены мероприятия по строительству соединительной железнодорожной линии Сосново – Мичуринское – Житково, обеспечивающей широтную связь между Выборгской и Карельской линией;

- строительство второго пути  на участке Сосново – Приозерск реализовано лишь частично на участке Сосново – Лосево (в рамках проекта по организации скоростного движения на существующей линии Санкт-Петербург – Выборг – Бусловская – Хельсинки);

- водный транспорт функционирует не в полном объеме, закрыты многие водные маршруты, не обустроены пассажирские павильоны.

В части реализации мероприятий по развитию инженерной  инфраструктуры сложилась следующая ситуация:

# Водоснабжение

В городе Приозерск построены водоочистные сооружения (ВОС), что было намечено в ранее разработанном Проекте районной планировки.

В п. Севастьяново ВОС не построены, проектное предложение изменено, принято решение о строительстве водовода из гп. Кузнечное для питьевого водоснабжения п. Севастьяново.

Водоснабжение остальных населенных пунктов осуществляется от существующих систем водопровода.

# Водоотведение

В городе Приозерск построены канализационные очистные сооружения (КОС), что было намечено в ранее разработанном Проекте районной планировки.

В п. Соловьёвка, п. Заостровье КОС не построены. Ранее принятое решение о строительстве групповых систем канализации для близкорасположенных населенных пунктов с объединенными КОС не реализовано.

# Теплоснабжение

Теплоснабжение населенных пунктов муниципального района осуществляется в соответствии с принятыми в Проекте решениями – от собственных, групповых и районных котельных.

Намеченное в Проекте районной планировки строительство новой ТЭЦ ПЦЗ мощностью 280 тыс. кВт не реализовано в виду не осуществления расширения Приозерского целлюлозного завода.

# Газоснабжение

Подача в муниципальный район сетевого газа, строительство двух отводов от магистральных газопроводов, намечаемых в Проекте районной планировки, не реализованы.

Газоснабжение объектов муниципального района обеспечивается сжиженным газом.

# Электроснабжение

Мероприятия, намечаемые в предыдущем Проекте районной планировки, выполнены не полностью:

- построена ПС 110/10 кВ «Мельниково» с питанием от ВЛ 110 кВ ПС «Кузнечное» – ПС «Каменногорск»;

- построена вторая цепь ВЛ 110 кВ ПС «Кузнечное» – ПС «Каменногорск»;

- ПС 35/10 кВ «Мичуринская» переведена на напряжение 110 кВ;

- ВЛ 35 кВ ПС «Ч» – ПС «В» не построена;

- ВЛ 35 кВ ПС «Громово-тяговая» – ПС «Громово» не построена;

- ПС «Ромашки» и ответвление к ней от ВЛ 110 кВ ПС «Гарболово» – ПС «Громово» не построены;

- ПС 35/10 кВ «Плодовое» и ответвление к ней от ВЛ 35 кВ ПС «В»  – ПС «Приозерск» не построены;

- ПС 35/10 кВ «Починок» и ответвление к ней от ВЛ 35 кВ ПС «В» – ПС  «Приозерск» не построены.

## 3.3. Природные условия и ресурсы

# Климат

Территория Приозерского муниципального района относится к атлантико-континентальной области умеренного пояса. Из всех климатообразующих факторов наибольшее влияние на климат здесь оказывают условия атмосферной циркуляции, т.е. взаимодействие морских и континентальных воздушных масс, арктические вторжения и активная циклоническая деятельность. Под их влиянием формируется климат с умеренно теплым летом и неустойчивой, с частыми оттепелями, зимой. Весна и осень носят затяжной характер.

Период со средними суточными температурами ниже -5 ºС продолжается около 90 суток. Наиболее холодные месяцы года – январь и февраль со средней месячной температурой воздуха около -8 ºС. Редко, в наиболее холодные годы, температура воздуха в зимние месяцы может опускаться ниже минус 40 ºС. Абсолютный температурный минимум составляет -42,2 ºС (по метеостанции Сосново).

Теплый период года (с положительной средней суточной температурой) начинается в первой декаде апреля и длится до первой декады ноября. Средняя температура наиболее жаркого месяца (июля) около 17 ºС. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 33,4 ºС.

Таблица 3.3.1.

Средняя температура воздуха по месяцам, ºС (по метеостанции Сосново)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,7 | -7,9 | -3,2 | 2,9 | 9,3 | 14,2 | 16,7 | 14,9 | 9,7 | 4,5 | -1,1 | -5,3 | 3,9 |

Близость Ладожского озера, большое количество озер и болот, холмистый рельеф приводят к неоднородности температурного режима. В узкой прибрежной полосе Ладожского озера годовой и суточный ход температуры воздуха сглажены; весной температура воздуха несколько понижена, осенью несколько повышена по сравнению с континентальной территорией. Такие формы рельефа, как котловины, узкие долины, низины и нижние части склонов отличаются более низкими минимальными температурами по сравнению с открытым местом. Наоборот, вершины и верхние части склонов оказываются теплее расположенных рядом равнинных местностей.

Одной из особенностей климата региона является его повышенная влажность, составляющая в среднем за год более 80 %.

Вследствие значительной залесенности средние месячные скорости ветра на территории муниципального района, удаленной от побережья Ладожского озера, невелики. Наибольших значений они достигают в осенне-зимний период. Максимальная скорость ветра при порывах может доходить до 24 м/с. Такие сильные ветры в залесенной местности – явление довольно редкое. В холодный период года они связаны с активными циклонами, в теплый период года, как правило, с грозовой деятельностью.

В целом за год преобладают ветры западного, юго-западного и южного направления (рис. 3.3.1.) (по метеостанции Сосново).

# Рис. 3.3.1. Повторяемость направлений ветра за год, %.

По количеству осадков муниципальный район относится к зоне достаточного увлажнения. В среднем, в течение года выпадает более 670 мм осадков. В отдельные годы количество осадков может значительно отличаться от среднего многолетнего. На теплый период года (с апреля по октябрь) приходится примерно 65 % от годовой суммы. По месяцам года осадки также распределяются неравномерно: максимум приходится на июль-сентябрь, минимум – на февраль. Летом обычно осадки выпадают в виде кратковременных, локальных дождей (ливней), в холодный период года осадки чаще всего носят обложной характер.

Таблица 3.3.2.

Месячное и годовое количество осадков, мм (по метеостанции Сосново)

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 33 | 41 | 39 | 43 | 58 | 71 | 78 | 78 | 67 | 66 | 57 | 673 |

Зимой из-за частых оттепелей мощного снежного покрова не образуется. Высота снежного покрова значительно колеблется из года в год, максимальных значений она достигает в конце февраля – начале марта. В среднем устойчивый снежный покров залегает в первой декаде декабря и разрушается в середине апреля. Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно изменяются из года в год в зависимости от характера погодных условий, а редко, в особо теплые зимы, устойчивого снежного покрова может не наблюдаться совсем.

Туманы на территории муниципального района довольно частое явление, т.к. для их образования здесь имеются подходящие условия (пересеченная возвышенная местность, наличие озер и болот). Годовой ход числа дней с туманом также зависит от физико-географических условий. На ровном открытом месте и на вершинах возвышенностей он выражен четко, с максимумом туманов в конце лета – осенью и минимумом в начале лета. В суточном ходе туманы чаще всего образуются ночью и утром в теплое время года; зимой возникновение туманов возможно в любое время суток.

Грозовая деятельность наиболее развита в теплый период года: с мая по август. В апреле и октябре грозы бывают не каждый год. Возможность развития гроз существенно зависит от физико-географических условий. Возвышенности, в том числе небольшие, отличаются повышенной грозовой деятельностью по сравнению с равнинной. Уменьшение числа гроз отмечается в защищенных долинах и над плоскими берегами крупных водоемов.

В теплую часть года при больших различиях температуры воздуха на высоте и большой его влажности наблюдается град.

В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (СНиП 2.01.01-82) Приозерский муниципальный район попадает в подрайон II В умеренного климата, характеризуемый как относительно благоприятный для селитебных целей.

# Выводы

В целом климатические условия Приозерского муниципального района не вызывают ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства, а также развития различных форм рекреации.

# Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Поверхностные воды

Приозерский муниципальный район по площади озер занимает первое место среди других районов Ленинградской области, а в целом, Приозерский муниципальный район обладает самой большой площадью рек и озер в Ленинградской области. Почти все озера находятся в понижениях рельефа: в древнеозерных впадинах, в котловинах между камами, в межсельговых ложбинах. Многие озера соединены между собой реками-протоками. Среди озер есть как мелководные, интенсивно зарастающие, так и глубокие. Самые значительные озера в муниципальном районе: Вуокса (95,6 кв. км), Отрадное (66 кв. км), Суходольское (44,3 кв. км), Комсомольское (24,6 кв. км), Балахановское (15,7 кв. км), Любимовское (11,8 кв. км).

Главная река муниципального района Вуокса протекает по его территории в нижнем течении. На большей части своего протяжения р. Вуокса представляет собой цепь озер, соединенных протоками. По карте даже трудно определить направление течения воды, так как направление стока р. Вуокса неоднократно менялось.

Озерно-речная система Вуокса берет начало из Сайменского озера и впадает в Ладожское озеро, протекая по территории Финляндии, Выборгского и Приозерского муниципальных районов. Система подвержена ярко выраженным перепадам уровня вод в весенне-летний период, в отдельных случаях до 1,5 м. Для озер с пологими берегами это означает обнажение прибрежной полосы до 150 м шириной. Это оказывает неблагоприятное влияние на состояние всей системы в целом – происходит зарастание проток, заиление рек, ручьев. Прерывается связь между местами нереста и нагула рыб, нарушаются условия обитания водных млекопитающих (норка, ондатра, бобр) и водоплавающих птиц. В Ладожское озеро река впадает двумя рукавами. Северный рукав  – естественный (длиной 74 км) – образует озеро Вуокса. Южный рукав – искусственный: он возник благодаря соединению в 1818 г. озера Суходольское с Ладожским озером и в 1857 г. озера Вуокса с озером Суходольское.

Протяжённость реки 156 км (из них по России – 143 км), площадь бассейна – 52,4 тыс. кв. км. Средний расход воды – свыше 600 кубометров в секунду. Расход воды в устье р. Вуокса (южный рукав) – 682 кубометра в секунду, по объему выносимой воды она занимает второе место среди рек, впадающих в Ладожское озеро (после р. Свирь). Для столь многоводной реки длина Вуоксы невелика. Здесь расположены такие озера как – Ладожское, Вуокса, Отрадное, Суходольское, Любимовское, Комсомольское, Балахановское, Красное и др. В южной и центральной частях муниципального района рельеф сформирован древним руслом реки Вуокса.

На сегодняшний день на протяжении р. Вуокса не ведутся наблюдения за уровнем затопления паводковыми водами 1-10 % обеспеченности. Однако в 2000–х годах в рамках разработки проекта установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос р. Вуокса ООО «Ленводпроектом» были приняты расчетные уровни затопления. Определение площадей вредного воздействия вод на прибрежную территорию было выполнено с учетом морфометрических и гидрологических особенностей водной системы р. Вуокса, которая была разделена на 9 расчетных участков: 6 – на основном русле, 3 – на северном рукаве (табл. 3.3.3).

Таблица 3.3.3.

Расчетные участки на р. Вуокса

| Границы расчетных участков | Протяженность участков, км |
| --- | --- |
| Основное русло р. Вуокса |  |
| граница с Выборгским муниципальным районом – устье р. Булатная | 73 -61 |
| устье р. Булатная – исток Северного рукава | 61 - 46 |
| исток Северного рукава – п. при ж/д ст. Громово | 46 - 36 |
| п. при ж/д ст. Громово – п. Громово | 36 - 29 |
| п. Громово – устье р. Сосновка | 29 - 15 |
| устье р. Сосновка – устье р. Бурная | 15 - 0 |
| Северный рукав |  |
| исток Северного рукава (47 км основного русла) – Генеральский мост | 75 - 62 |
| Генеральский мост – исток из озера Балахановское | 62 - 56 |
| исток из озера Балахановское – автодорожный мост через р. Вуокса на автомобильной дороге Мельниково – Ромашки | 56 - 51 |

Характерные максимальные уровни воды р. Вуокса по длине расчетных участков приведены в табл. 3.3.4.

В виду мелкого масштаба разрабатываемых схем (1:50000) и незначительного уровня подъема воды граница зоны затопления не отображена на схемах проекта.

В восточной части муниципального района располагается часть крупнейшего пресного водоема Европы — Ладожское озеро (общая площадь 17 700 кв. км). Озеро доступно для судов, входит в систему Волго-Балтийского водного пути. Преобладающая глубина 50–100 м. Грунт дна вблизи берегов песчано-каменистый, в глубоководных местах — илистый. Побережье почти на всем протяжении сильно изрезано узкими, глубоко вдающимися в сушу заливами. Берега к северу от мыса Рогатый преимущественно высокие, крутые, местами со скалистыми обрывами высотой до 50 м, на остальном протяжении – большей частью низкие пологие. В прибрежье на севере много островов. Остальные озера площадью до 50 кв. км, глубиной до 20 м; дно их песчано-илистое.

Таблица 3.3.4.

Характерные максимальные уровни воды в р. Вуокса

| Участки реки, километраж | Среднемноголетний уровень воды | Максимальные уровни расчетных обеспеченностей (м БС) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 % | 3 % |
| Основное русло р. Вуокса |
| 73 – 61 | 9,8 – 9,6 | 12,3 – 11,9 | 12,0 –11,5 |
| 61 – 46 | 9,6 – 9,1 | 11,9 – 11,8 | 11,5 –10,8 |
| 46 – 36 | 9,1 – 7,2 | 11,8 – 9,2 | 10,8 – 7,9 |
| 36 – 29 | 7,2 – 7,0 | 9,2 – 8,1 | 7,9 – 7,7 |
| 29 – 15 | 7,0 – 6,6 | 8,1 – 7,8 | 7,7 – 7,5 |
| 15 – 0 | 6,6 – 4,8 | 7,8 – 6,7 | 7,5 – 6,3 |
| Северный рукав |
| 75 – 62 | 9,5 | 11,8 – 11,7 | 11,4 – 11,3 |
| 62 – 56 | 9,5 | 11,7 – 11,7 | 11,3 – 11,3 |

Озера и реки Карельского перешейка богаты рыбой. На реках Вуокса и Бурная, в оз. Суходольское, а также во многих ручьях и протоках встречаются лосось, судак, форель, сиг, корюшка. В озерах много других видов рыб (щука, налим, лещ, язь, жерех, плотва, карась, окунь, ерш, уклейка и пр.). Всего зарегистрировано около 54 видов рыб, из них несколько видов сиговых. В некоторых озерах и реках водятся раки, что указывает на высокую чистоту воды. На оз. Суходольское имеется рыбоводческое хозяйство, разводящее и выращивающее ценные породы рыб (д. Удальцово).

# Подземные воды

В гидрогеологическом отношении Приозерский муниципальный район расположен в пределах двух гидрогеологических структур: 1) Балтийского бассейна трещинных и трещинно-жильных вод, охватывающего северную часть муниципального района (Приозерская зона); 2) Ленинградского бассейна пластовых напорных вод, занимающего южную часть муниципального района (Сосновская зона).

Потенциальные эксплуатационные запасы подземных вод муниципального района оцениваются в 106 тыс. куб. м в сутки.

Основной источник подземной воды – Гдовский (Вендский) водоносный горизонт, глубина в районе п. Сосново 70-100 м, минерализация менее 1 г/л. Основные пользователи – предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сельхозпредприятия.

Следует отметить, что территория муниципального района насыщена безнапорными грунтовыми водами, обычно питьевого качества, уровень которых располагается на глубинах 2-3 м, редко – до 10 м.

В гидрологическом отношении северная половина территории не обеспечена ресурсами пресных подземных вод, в том числе город Приозерск, гп. Кузнечное. Как правило, водоприемниками сточных вод являются те же поверхностные водные объекты, которые используются для целей водоснабжения.

Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и верхней трещиноватой зоне коренных пород. Водоносный комплекс четвертичных отложений имеет повсеместное распространение.

Водовмещающими среди них являются пески и супеси. Мощность водовмещающих пород колеблется от 1,5-8 м до 10-28 м. Глубина залегания вод изменяется от 0,1-2,5 м среди озерно-ледниковых, озерных, морских и аллювиальных отложений до 2-10 м и более во флювиогляциальных, камовых, ледниковых и межморенных. Водоносный комплекс характеризуется слабой водообильностью. Наиболее водообильными из четвертичных отложений являются межморенные пески с гравием и галькой. Максимальный дебит скважин составляет 2,0 л/сек. Несмотря на слабую водообильность, воды четвертичных отложений широко эксплуатируются шахтными колодцами глубиной до 10-16 м и используются для водоснабжения индивидуальных хозяйств. Максимально возможный эксплуатационный дебит не более 10 л/с.

# Выводы

Приозерский муниципальный район обладает самой большой площадью рек и озер  в Ленинградской области. Озерно-речная система Вуокса является ключевым водным объектом муниципального района.

В гидрогеологическом отношении Приозерский муниципальный район расположен в пределах двух гидрогеологических структур.

Потенциальные эксплуатационные запасы подземных вод муниципального района оцениваются в 106 тыс. куб. м в сутки.

В гидрологическом отношении северная половина территории не достаточно обеспечена ресурсами пресных подземных вод для целей организации централизованного водоснабжения.

# Геолого-геоморфологическая характеристика

Приозерский муниципальный район отличается геологическим своеобразием, представляющим собой уникальное сочетание доледниковых форм рельефа с отложениями послеледникового периода. В результате образовался сильно пересеченный рельеф с выходами на поверхность гранитных массивов, моренными грядами, большим количеством озер, объединенных между собой в озерно-речную систему Вуокса, обширными лесными массивами.

Большая часть территории Приозерского муниципального района находится на Вуоксинской и Приладожской низменностях. Преобладают здесь низменные озерно-ледниковые и озерные ландшафты. Центральная возвышенность Карельского перешейка, охватывающая юго-запад муниципального района, имеет камово-моренные ландшафты. Обе эти части относятся к Балтийско-Ладожскому ландшафтному округу. На крайнем севере муниципальный район входит в пределы Балтийского щита, для которого типичны сельгово-ложбинные ландшафты. На низменностях пологие песчаные водоразделы с отметками 30-50 м чередуются с древнеозерными впадинами, сложенными песками, супесями, суглинками и ленточными глинами. Среди низменных участков встречаются пологие моренные увалы и камы высотой 30-40 м. Вдоль берега р. Вуокса тянутся длинные цепи озовых холмов. Берега Ладожского озера к югу от устья р. Вуокса пологие, слабо изрезанные.

Центральная возвышенность Карельского перешейка достигает в пределах муниципального района наибольшей высоты 205 м (около д. Орехово). Рельеф возвышенности – холмистый. Между многочисленными камовыми и моренными холмами располагаются глубокие котловины. Большинство из них занято озерами.

Коренные породы на юге и в центральной части муниципального района представлены кембрийскими глинами. На севере четвертичные отложения лежат непосредственно на архейских кристаллических породах: гранитах, гранодиоритах. Они повсюду выходят на поверхность в виде сельг, коротких (длиной несколько сот метров) и сравнительно узких гряд высотой 40-60 метров с плоскими вершинами и крутыми склонами. Узкие межсельговые ложбины сложены послеледниковыми отложениями –  глинами, суглинками, супесями, часть из них заполнена озерами. Берега Ладожского озера на севере муниципального района обрывистые и изрезанные, шхерного типа, с заливами и мысами, с многочисленными гранитными обрывами, разделенными узкими проливами.

В северной части Приозерского муниципального района (Кузнечнинское городское поселение) на поверхность выходят древние (докембрийские) горные породы: граниты, диабазы, гнейсы, кристаллические сланцы. Здесь особенно заметны следы деятельности ледника, сползавшего когда-то по кристаллическому руслу Балтийского щита. Отполированные ледником возвышенности коренных пород называются курчавыми скалами. На них часто встречаются длинные, суживающиеся клинообразно штрихи и борозды. Они позволяют судить о направлении движения льда. Вдоль русла ледника образовались длинные, заполненные водой узкие котловины – озера. Большая часть поверхности перешейка представляет собой ряд холмов и гряд, вытянутых с северо-запада на юго-восток и разделенных ледниковыми долинами, наполненными водой. По берегам Ладожского озера образовались узкие заливы – шхеры, берега которых сложены кристаллическими породами.

В местах, где таял ледник, можно видеть длинные, в несколько десятков километров гряды, представляющие собой бывшие русла ледниковых рек. Это озы, сложенные из песка, гравия и гальки.

В районе п. Сосново часто встречаются камы – холмы округлой формы, образовавшиеся в послеледниковый период из осадочных пород, накопившихся на дне ледниковых озер. Лемболовские высоты также представляют собой скопление камовых холмов.

О ледниковом периоде напоминают также обломки горных пород – валуны, оторванные ледником от каменного ложа и рассеянные по всей территории муниципального района, особенно в северной его части.

# Инженерно-строительные условия и минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительные условия

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки.

В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли ландшафтные исследования, которые были выполнены в рамках проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштаба 1:10 000, представленной администрацией Приозерского муниципального района (выполнена ФГУП «Аэрогеодезия» в 1994-1997 гг.) согласно разрешению № 02-10/74 от 29 марта 1994 г. (документы датированы разными числами с 1994 по 1997 гг.). Топографическая съёмка обновлена по цифровому космическому изображению ALOS (камера PRISM), съемка 2008 г. и 2009 г., разрешение 2,8 м.

Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, а также в администрации Приозерского муниципального района (Приложение 2.).

На основании выше перечисленных оценочных параметров, а также имеющихся инженерных изысканиях произведено районирование территории по инженерно-строительным условиям. Имеющиеся изыскания достаточны для выделения инженерно-строительных районов и территорий, подверженных опасным физико-геологическим процессам, в масштабе проекта Схемы территориального планирования. Однако данные материалы не могут быть использованы для принятия конкретных инженерных и контрукторских решений при застройке отдельных участков. Любое дальнейшее строительство должно сопровождаться проведением дополнительных, более детальных инженерных изысканий.

Территории благоприятные для градостроительного освоения: Дренированные равнины, сложенные устойчивыми грунтами, уклоны поверхности не более 5 %, уровень залегания грунтовых вод не менее 2 м от поверхности. Локальное развитие опасных физико-геологических процессов. А также территории с измененной поверхностью и преобладанием капитальной жилой и промышленной застройки – крупные населенные пункты, в том числе город Приозерск и гп. Кузнечное.

# Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения:

  - плоские переувлажненные равнины; характерно близкое залегание грунтовых вод, процессы заболачивания, грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками, маломощным торфом (до 0,5 м);

  - холмистый рельеф, уклоны поверхности до 15 %, понижения заболочены, нередко идут процессы торфообразования. На склонах – активное развитие эрозионных процессов. Грунты оснований представлены песчано- и супесчано-валунными отложениями с обилием валунов на поверхности (преимущественно в северной части муниципального района), галечными и валунными песками (между п. Сосново и городом Приозерск), безвалунными песками и супесями, а также маломощным торфом (восточнее и юго-восточнее п. Сосново);

  - выходы скальных пород на поверхность, уклоны крутизной до 20 %, заболачивание внутрисельговых равнин. Грунты оснований сложены кристаллическими породами, местами перекрытыми маломощным чехлом элювия и делювия, представлены валунными супесями и суглинками. Это преимущественно северные части муниципального района;

  - отвалы и искусственные насыпи в окрестностях гп. Кузнечное.

# Территории неблагоприятные для градостроительного освоения:

  - болота с мощностью торфа более 0,5 м;

  - заболоченные участки вследствие нарушения стока, отсыпки отвалов, затопленные небольшие гранитные карьеры и т.д.; распространены преимущественно в северной части муниципального района;

  - выработанные торфяники, расположенные к северо-западу от оз. Отрадное;

  - карьеры в окрестностях гп. Кузнечное;

  - территории, подверженные затоплению и подтоплению в периоды прохождения высоких половодий и паводков.

# Минерально-сырьевые ресурсы

По данным комитета по аграрной политике и экологическому контролю на территории Приозерского муниципального района имеются месторождения:

- валунно-гравийно-песчаного материала;

- песка строительного;

- строительного камня;

- облицовочного камня;

- торфа;

- сапропели.

# Валунно-гравийно-песчаный материал, песок строительный

Промышленные запасы – около 100 млн куб. м, по 12-ти разведанным месторождениям, крупнейшие из них «Первомайское» с запасами песчано-гравийных материалов более 3,5 млн куб. м; «Мичуринское» с запасами песка более 23 млн куб. м и песчано-гравийных материалов – более 61 млн куб. м. Однако более 95 млн куб. м (95 % разведанного полезного ископаемого) не может быть использовано ввиду нахождения площадей в различных охранных зонах.

Прогнозные запасы – всего выявлено 29 проявлений (перспективных площадей) с прогнозными запасами около 450 млн куб. м. Крупнейшие из них: Воробьёвская площадь и Залужье (всего более 223 млн куб. м) в районе п. Моторное, в центре площади находится оз. Воробьёво.

Разработку песчано-гравийных материалов ведет только ЛОГП «Приозерское ДРСУ», имея лицензии на разработку 3-х придорожных карьеров: «Моторное», «Студёное», «78 км».

Потребность песка и песчано-гравийных материалов в муниципальном районе оценивается в 30-50 тыс. куб. м в год. При организации лицензионной добычи песчано-гравийных материалов бюджет муниципального района получит дополнительно по налогу за недра 30-40 тыс. руб. в год. В настоящее время, в связи с возросшими темпами строительства в Приозерском муниципальном районе значительно возрос интерес к добыче песчано-гравийных материалов и песка.

# Строительный камень

Практически все детально разведанные месторождения строительного камня (на щебень) относятся к Кузнечнинскому городскому поселению – около 300 млн куб. м балансовых запасов, чего по оценкам специалистов хватит на 100 лет промышленной добычи на месторождениях «Кузнечное», «Кузнечное-I», «Ровное».

Запасы месторождений гнейсо-гранитов на территории Приозерского муниципального района по данным последней доразведки 2002 г., проведенной ГП «Геоинформпром», утверждены ТКЗ Северо-Западного регионального геологического центра протоколом от 30 мая 2002 г. № 1651. Сведения об остатке запасов гранитов на 1 января 2008 г. по категориям с учетом планируемой добычи на 2007 г. представлены в табл. 3.3.5.

Таблица 3.3.5.

Запасы гранитов по категориям (на 1 января 2008 г.), тыс. куб. м

|  | карьер «Кузнечное» | карьер «Кузнечное-1» | карьер «Ровное» |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория А |  |  | 4358,2 |
| Категория В | 1502,5 | 18597,9 | 20876,3 |
| Категория С1 | 30008,9 | 79781,7 | 50329,5 |
| Категория А+В+С1 | 31511,4 | 98379,6 | 75564,0 |
| Категория С2 | 20406,7 | 66041 | 66892,0 |

В Приозерском муниципальном районе осталось одно крупное разведанное месторождение строительного камня – «Приозерское» с балансовыми запасами по категории А+В+С1 равными 19,5 млн куб. м. Однако месторождение «Приозерское» снято с государственного баланса, так как находится в водоохранной зоне Ладожского озера.

Хотя данный вид полезного ископаемого востребован на рынке, только одно предприятие в настоящее время ведет геологоразведочные работы на проявления строительного камня (на щебень).

# Облицовочный камень

В границах Кузнечнинского городского поселения расположены детально разведанные месторождения блочного камня: «Богатыри» – 0,07 млн куб. м; «Елизовское» - 4,29 млн куб. м; «Перкон-Лампи» – 7,5 млн куб. м; «Ладожское» - единственное месторождение блочного камня, разрабатываемое в муниципальном районе на сегодняшний день. Согласно предварительной и детальной разведки,  выполненной АОЗТ "СЕВЗАПГЕО" месторождение гранитов "Ладожское" является единственным на территории Ленинградской области по качеству облицовочных гранитов и по цветовой гамме. Согласно протокола ТКЗ от 2 апреля 1997 г. № 1511 запасы приняты по категории А и С1 в объёме 367307 куб. м. Эксплуатация карьера  производится предприятием ЗАО «Ояярви».

В настоящее время на территории Приозерского муниципального района определен ряд перспективных площадей и месторождений облицовочного камня: месторождение «Коминтерн» (недропользователь – АО «Литос») с промышленными запасами 134 тыс. куб. м; месторождение «Солнечное» (ЗАО «Сиенит») с прогнозными запасами 0,3 млн куб. м; проявление «Каарлахтинское»; месторождение «Татьянинское» (ООО «Возрождение») с прогнозными запасами 8,7 млн куб. м; перспективные участки: «Медвежий», «Медвежий-I», «Медвежий-II» (ООО «Облстройгранит») с общими прогнозными ресурсами более 34 млн куб. м.

Добыча гранитов на блоки наносит меньший ущерб окружающей среде, а при наличии на территории муниципального района камнеобрабатывающего завода может стать одним из основных направлений в использовании минеральных ресурсов с солидным пополнением бюджета.

# Обломочные породы

Валуны, гравий, песок, песчано-гравийные смеси – используются пока только для внутренних нужд муниципального образования, предприятий, находящихся на его территории и,  в основном, для дорожного строительства. При наличии месторождений гранита, щебень из обломочных пород на территории муниципального района в настоящее время не добывают.

В основном на территории муниципального района распространены песчано-гравийные смеси с достаточно высоким (преобладающим) содержанием гравия: гравий – 20-46 %, валуны – 2-16 %, песок – 20-70 %. В естественном виде применяется, в основном, для дорожного строительства, а при частичном удалении гравия – для приготовления строительных растворов и других видов строительных работ. Мощность полезной толщи не постоянна и меняется в достаточно широких пределах – отдельные озовые гряды достигают высоты 40 м, а средняя толщина полезной толщи 14-15 м.

# Торф

Горючие подземные ископаемые в муниципальном районе представлены только торфом. Средняя заторфованность муниципального района оценивается специалистами в 2 %, причем южная часть заторфована значительно выше и достигает 7 %.

В муниципальном образовании разведано 126 месторождений торфа, их площадь – 5830 га, промышленные запасы торфа – около 18 млн тонн.

# Глинистые породы

Все ресурсы глинистого сырья в Приозерском муниципальном районе относятся к легкоплавким глинам (температура плавления ниже 1350 ºС) и приурочены к четвертичным отложениям. В зависимости от качества они могут быть использованы для производства керамических изделий (кирпич, черепица, облицовочная плитка, керамзит, дренажные трубы), цемента и др. По основным качественным показателям глинистые породы характеризуются как среднедисперсные, среднепластинчатые с низким и средним содержанием крупнозернистых включений. Приозерский муниципальный район не имеет ни одного детально разведанного месторождения глин. Однако прогнозные запасы по трем проявлениям («Пятиречье», «Вохмайнен», «Сосновская») достаточно внушительны – более 1333 млн куб. м. Такой объем дает практически одна перспективная площадь «Пятиречье» с прогнозными запасами 1330 млн куб. м.

Все перспективные площади представляют практический интерес для проведения поисковых работ и выявления месторождений глин. Часть этих площадей граничит или находится в пределах защитных природных зон и это необходимо иметь в виду при планировании работ.

# Подземные воды

Потенциальные эксплуатационные запасы подземных вод муниципального района оцениваются в 106 тыс. куб. м в сутки.

В гидрогеологическом отношении Приозерский муниципальный район расположен в пределах двух гидрогеологических структур: 1) Балтийского бассейна трещинных и трещинно-жильных вод, охватывающего северную часть муниципального района (Приозерская зона); 2) Ленинградского бассейна пластовых напорных вод, занимающего южную часть муниципального района (Сосновская зона).

По данным учета в год идет забор 3,5 млн куб. м подземной воды (10 тыс. куб. м в сутки). Для сравнения: из поверхностных источников – 8,5 млн куб. м в год (23,3 тыс. куб. м в сутки). Данные по забору подземной воды можно учитывать лишь приблизительно, так как в последнее время появилось большое количество водопользователей (базы отдыха, садоводства, личные подсобные хозяйства, дачные участки) водопотребление которых трудно оценить или вообще не оценивается.

Основной источник подземной воды – Гдовский (Вендский) водоносный горизонт, глубина в районе п. Сосново 70-100 м, минерализация менее 1 г/л. Основные пользователи – предприятия жилищно-коммунального хозяйства, сельхозпредприятия.

Уровень безнапорных грунтовых вод обычно питьевого качества располагается на глубинах 2-3 м, редко – до 10 м.

# Опасные физико-геологические процессы

Среди опасных физико-геологических процессов, имеющих место на территории Приозерского муниципального района, можно выделить: заболачивание, периодическое подтопление, эрозионные процессы, переработка берегов, частичное затопление.

Эрозионные процессы (обвалы, осыпи) приурочены в основном к территориям с уклонами поверхности более 20 %. Особенно эти процессы характерны для сельгововых ландшафтов северной и северо-западной части муниципального района.

Периодическое подтопление развито повсеместно и обусловлено наличием понижений, котловин, ложбин стока и прочее, а также слагающими грунтами. Границы процессов заболачивания и формирования болот сравнительно небольшие.

Переработка берегов связана с деятельностью воды и развита по берегам водотоков и водоемов.

# Современное состояние ландшафтов и потенциал их использования

Ландшафтная структура. Граница Балтийского кристаллического щита (Фенноскандии) и Восточно-Европейской плиты (равнины) делит Приозерский муниципальный район на соответственно «скальную» и «песчаную» части. Территория Приозерского муниципального района к северу и северо-западу от линии Приозерск-Мельниково входит в пределы физико-географического (ландшафтного) района Северо-Западного Приладожья Карельской южно-таежной подпровинции Фенноскандии. Остальная территория Приозерского муниципального района входит в состав южно-таежной подпровинции Северо-Западной ландшафтной области Восточно-Европейской равнины. Наибольшая по площади, центральная часть муниципального района (между городом Приозерск, п. Сосново и оз. Балахановское) составляет Отрадненский ландшафтный район песчаных озерно-ледниковых равнин. Крайняя западная часть Приозерского муниципального района входит в состав Привуоксинского ландшафтного района низменных озерных равнин. Южная часть Приозерского муниципального района к западу и юго-западу от п. Сосново является частью Токсовско-Сосновского камового ландшафтного района и Лемболовского ландшафтного района платообразных моренных возвышенностей.

Типы ландшафтов (местоположений) на территории Приозерского муниципального района выделялись с учетом преобладающих форм или типов рельефа, состава преобладающих  с поверхности отложений, режима увлажнения, и длительных антропогенных преобразований (окультуривание, осушение, торфоразработки, открытая разработка минерального сырья, капитальная застройка и др.). Всего для территории муниципального района на основании данных полевых исследований и дешифрирования дистанционных изображений выделено 30 типов местоположений, в том числе 6 антропогенных модификаций, обусловленных длительным окультуриванием и использованием под сельскохозяйственные угодья, 2 модификации, связанные с осушением и окультуриванием торфяников и 6 типов местоположений, созданных либо сильно преобразованных человеком (карьеры, отвалы и др.) (илл. 1).

В таблице 3.3.6 приведена краткая характеристика ландшафтных местоположений, с указанием наиболее распространенных растительных сообществ в каждом типе местоположений и характера распространения местоположений на территории Приозерского муниципального района.

Растительность. Приозерский муниципальный район располагается в южно-таежной подзоне тайги Восточной Европы, вблизи перехода к средне-таежной подзоне. По площади преобладают сосновые леса. В пределах Балтийского щита благодаря обогащению почв продуктами разрушения кристаллических пород сосняки часто имеют примесь мелколиственных пород, а на почвенном покрове ( обильное бореальное разнотравье с участием неморальных (дубравных) видов. В центральной и южной части на песчаных грунтах абсолютно преобладают флористически бедные кустарничково-зеленомошные и кустарничково-сфагновые сосняки. Еловые, а также сосново-еловые леса (травяно-кисличные, травяно-зеленомошные, чернично-зеленомошные) встречаются на равнинах и грядах, сложенных моренными отложениями, на выположенных участках сельг, северных склонах камовых холмов. Значительную площадь занимают мелколиственные (березовые, в меньшей степени осиновые) леса на месте рубок и гарей в хвойных лесах. Кроме того, площадь мелколиственных древостоев (в том числе сероольшаников) непрерывно увеличивается за счет зарастания заброшенных сельскохозяйственных угодий. В мелколиственных лесах нередко наблюдается активное возобновление ели.

Площадь болот не превышает 5 % от территории муниципального района: преобладают сообщества верховых и переходных болот.

Почвенный покров Приозерского муниципального района отличается значительным разнообразием и пестротой. В пределах Балтийского кристаллического щита (северная и северо-западная части муниципального района) на вершинах сельг под сосновыми зеленомошными лесами преобладают маломощные подбуры, на склонах сельг под мелколиственно-сосновыми травяными лесами ( буроземы, на террасах, сложенных суглинками и глинами ( дерново-глеевые и торфянисто-глеевые почвы. На песчаных грунтах равнин и камовых холмов центральной и южной части муниципального района преобладают поверхностно-подзолистые, слабоподзолистые и торфянисто-подзолисто-глеевые почвы. На моренных грядах и возвышенностях развиты перегнойно-подзолистые и подзолистые иллювиально-железисто-гумусовые почвы. Часто встречаются болотные торфяные почвы.

Литература

# 1. Исаченко А.Г. Ландшафты /Природа Ленинградской области и ее охрана. Л., 1983 г. 2. Исаченко А.Г., Дашкевич З.В., Карнаухова Е.В. Физико-географическое районирование Северо-Запада СССР. Л., 1965 г.

# 3. Природная среда побережья и акватории Финского залива (район порта «Приморск»)/Отв. ред. Е.А. Волкова, Г.А. Исаченко, В.Н. Храмцов. Санкт-Петербург, 2003 г.

Таблица 3.3.6.

Ландшафты Приозерского муниципального района Ленинградской области

| № | Типы местоположений | Преобладающая растительность | Распространение на территории муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |
| Ландшафты южной окраины Балтийского кристаллического щита с преобладанием сельг – гряд, сложенных гранитами и гранитоидами нижнего архея и протерозоя, с ледниковой обработкой и маломощным прерывистым чехлом четвертичных отложений |
| 1 | Вершинные поверхности и привершинные склоны сельг с многочисленными скальными выходами и обрывами, маломощным прерывистым элювием | «Скальные комплексы» с редкими соснами и чередованием лишайниковых, кустарничково-зеленомошных и кустарничково-сфагновых ассоциаций; сосняки с березой кустарничково-зеленомошные | Преобладают к северу от линии Приозерск – Мельниково |
| 2 | Преобладание склонов средней крутизны (5(20() с скальными выходами и чехлом делювия и супесчаной морены (мощность до 1 м) | Мелколиственно-сосновые, кустарничково-травяные леса, мелколиственно-еловые, реже еловые травяно-кисличные и травяно-зеленомошные леса, часто с неморальными травами | Преобладают к северу от линии Приозерск – Мельниково |
| 3 | Преобладание волнистых слабонаклонных (до 5() равнин и внутрисельговых ложбин с близким залеганием кристаллических пород и отдельными их выходами, в основном перекрытых маломощными валунными супесями и суглинками, в сочетании с маломощными торфяниками | Сосновые, мелколиственно-сосновые, сосново-еловые, еловые чернично-зеленомошные леса в сочетании с еловыми чернично-сфагновыми лесами | Распространены в северной части муниципального района |
| Холмы и гряды, сложенные песчано-валунными и песчано-галечными отложениями ледникового и водно-ледникового происхождения |
| 4 | Гряды и склоны (до 15(), сложенные песчано- и супесчано-валунными (моренными) отложениями, с обилием валунов на поверхности, в сочетании с волнистыми равнинами на валунных и щебнистых супесях и песках, а также маломощными торфяниками | Еловые чернично-зеленомошные, травяно-черничные и травяно-кисличные леса, сосновые с елью травяно-чернично-зеленомошные леса | Изредка встречаются в северной части муниципального района |
| 5 | Холмы и гряды с преобладанием крутых склонов, сложенные галечными и валунными (водно-ледниковыми) песками (камы и озы), в сочетании с глубокими ложбинами, нередко заторфованными | На грядах сосняки бруснично - вересковые и бруснично - зеленомошные, сосновые молодняки, вересковые гари. В ложбинах сосняки с елью кустарничково-зеленомошно-сфагновые, верховые и переходные болота | Встречаются между городом Приозерск и п. Сосново |
| 6 | Комплексы камовых холмов, сложенных безвалунными песками и супесями, в сочетании с преимущественно заторфованными котловинами | На холмах сосняки бруснично-зеленомошные, сосновые и сосново-мелколиственные (с елью) молодняки, вересковые гари. В котловинах сосняки с елью кустарничково-зеленомошно-сфагновые, верховые и переходные болота | Распространены юго-восточнее п. Сосново |
| 7 | То же, окультуренные. | Луга, пашни и зарастающие луга; мелколиственные и мелколиственно-еловые с сосной травяные леса. | К востоку и юго-востоку от п. Сосново |
| Волнистые пологонаклонные (до 5() дренированные равнины и террасы, сложенные ледниковыми, водно-ледниковыми, озерно-ледниковыми и озерными отложениями |
| 8 | Волнистые равнины и пологие гряды на плотных валунных и щебнистых пылеватых супесях и песках (морене) | Сосново - еловые и еловые травяно-чернично - зеленомошные и чернично-зеленомошные леса, вырубки иван-чаевые и вейниковые. | Распространены на территории между оз. Суходольское, р. Вуокса и оз. Вуокса |
| 9 | То же, окультуренные | Луга, пашни и зарастающие луга; мелколиственные и мелколиственно-еловые с сосной травяные леса. | Там же, встречаются изредка |
| 10 | Волнистые террасированные равнины на безвалунных песках и супесях | Сосновые и елово-сосновые кустарничково- зеленомошные и травяно-кустарничково-зеленомошные леса; сосновые и мелколиственные молодняки, вересковые гари и вейниковые вырубки | Широко распространены к югу и юго-востоку от линии Приозерск – Мельниково |
| 11 | Волнистые равнины и пологие гряды на мелковалунно-галечных песках | Сосняки бруснично-вересковые, лишайниково - зеленомошные и бруснично - зеленомошные, сосновые молодняки и редколесья, вересковые гари и пустоши. | Встречаются на территории между оз. Суходольское, р. Вуокса и городом Приозерск |
| 12 | Окультуренные волнистые равнины на безвалунных и мелковалунно-галечных песках и супесях | Разнотравно-злаковые луга, мелколиственные и сосново-мелколиственные травяные леса | Распространены к югу и юго-востоку от линии Приозерск – Мельниково |
| 13 | Слабоволнистые пологонаклонные, иногда искусственно дренированные террасы на безвалунных суглинках и глинах | Елово-мелколиственные и мелколиственно-еловые (с активным возобновлением ели) травяные, травяно-зеленомошные и травяно-сфагновые леса | Встречаются к северу от линии Приозерск – Мельниково |
| 14 | Слабоволнистые пологонаклонные террасы на безвалунных суглинках и глинах, длительно окультуренные и осушенные | Разнотравно-злаковые луга и различные стадии их зарастания влажнотравные луга, ивняки, мелколиственные травяные леса) | Распространены в западной и северо-западной части муниципального района |
| Плоские и слабоволнистые равнины, периодически избыточно увлажненные, с маломощным (до 0,5 м) торфом |
| 15 | Слабоволнистые и плоские переувлажненные равнины на валунных и щебнистых супесях и песках (морене), в основном, перекрытых торфом | Чернично-сфагновые и влажнотравные леса из березы, ели и сосны в различных сочетаниях; вырубки политриховые и сфагновые | Между озерами Суходольское и Отрадное |
| 16 | Слабоволнистые и плоские переувлажненные равнины на безвалунных и галечных песках и супесях, в основном, перекрытых торфом | Сосняки болотнокустарничково – сфагновые, ельники чернично-сфагновые, елово- и сосново-мелколиственные травяно-сфагновые леса, вырубки политриховые и сфагновые. | Распространены к югу от линии Приозерск – Мельниково |
| 17 | То же, окультуренные | Влажнотравные луга с кустарниками, березовые и сосново-березовые травяно-сфагновые леса | Встречаются к югу от линии Приозерск – Мельниково |
| 18 | Слабоволнистые и плоские террасы на безвалунных глинах и суглинках, реже супесях, длительно переувлажненные, с маломощным (до 0,5 м) торфом, местами – со следами дренажной сети | Еловые и мелколиственно-еловые (в т.ч. с сосной) чернично-сфагновые и травяно-сфагновые леса | Встречаются в западной (западнее р. Вуокса) и в северо-западной части муниципального района |
| 19 | То же, окультуренные и искусственно дренированные в прошлом | Мелколиственные (в т.ч. с елью) влажнотравные и влажнотравно-сфагновые леса, ивняки влажнотравные | Там же |
|  | Болота (торфяники), мощность торфа более 0,5 м |
| 20 | Олиготрофные (верховые) торфяники, в том числе грядово-мочажинные и грядово-озерковые | Сосново- кустарничково- пушицево- сфагновые верховые болота, безлесные пушицево- сфагновые верховые болота, сосняки болотнокустарничково-сфагновые | Встречаются по всей территории муниципального района, наиболее крупные массивы южнее линии Приозерск – Мельниково |
| 21 | Мезотрофные и мезоолиготрофные (переходные) торфяники (в т.ч. числе сплавины по берегам озер), иногда с олиготрофной окраиной | Осоково-сфагновые, кустарничково-осоково-сфагновые, реже травяно-сфагновые безлесные болота, по окраинам иногда сосново-кустарничково-сфагновые низколесья | Небольшие массивы по всей территории муниципального района |
| 22 | Олиготрофные и мезотрофные торфяники, осушаемые в прошлом для лесомелиорации | Сосновые, березовые, елово-сосновые, елово-березовые кустарничково-сфагновые и травяно-сфагновые леса, осоково-сфагновые болота с сосной, ивой и березой | Небольшие участки по всей территории муниципального района |
| 23 | Евтрофные (низинные) торфяники (мощность торфа, как правило, менее 1 м) | Травяно-осоковые, осоковые, тростниковые болота, иногда с ивой | В основном вдоль побережий плесов р. Вуокса |
| 24 | Мезотрофные и евтрофные торфяники, осушенные и, в основном, окультуренные (длительно использовались под сельскохозяйственные угодья) | Березовые (в т. ч. с сосной и елью) влажнотравные и травяно-сфагновые леса, березово-сосновые кустарничково-сфагновые леса, осоково-сфагновые болота с сосной, ивой и березой, влажнотравно-щучково-осоковые луга | Небольшие участки по всей территории муниципального района |
| Местоположения, созданные либо сильно преобразованные человеком |
| 25 | Карьеры по добыче кристаллических пород (глубина до 30 м), вдоль периферии - отвалы вскрышных пород | Сомкнутая растительность отсутствует; подрост сосны и березы, отдельные травянистые растения, пятна мхов и лишайников в трещинах бортов карьеров; вдоль бортов - заросли мелколиственных пород, сосны, кустарниковых ив с редким травяным покровом | В районе гп. Кузнечное |
| 26 | Карьеры по добыче песчано-галечных отложений, в т.ч. заброшенные и зарастающие (глубина до 10 м), с валунами на днищах | Разреженные древостои с преобладанием ели, березы и сосны; травяно-зеленомошный напочвенный покров | Небольшие участки по всей территории муниципального района |
| 27 | Отвалы песчано-гравийного материала («отсев»), искусственные насыпи (высота до 10 м) | Несомкнутое рудеральное разнотравье; на старых выположенных отвалах -разреженный сосново-мелколиственный подрост с беднотравно-моховым покровом | В районе гп. Кузнечное |
| 28 | Территории с измененной поверхностью и преобладанием капитальной жилой и промышленной застройки | Насаждения древесных пород (преимущественно лиственных); травянистые газоны, рудеральная растительность | город Приозерск, гп. Кузнечное и другие крупные населенные пункты |
| 29 | Полностью или частично выработанные торфяники | Березняки и сосняки травяные и влажнотравные, заросли высокотравья, вторичные низинные и переходные болота с зарастающими водоемами | К северо-западу от оз. Отрадное |
| 30 | Мелководные водоемы, образовавшиеся при нарушении стока, отсыпке отвалов, затоплении небольших гранитных карьеров; в т.ч интенсивно зарастающие | Заросли тростника, рогоза, осок, водных макрофитов | Преимущественно в северной части муниципального района |

Выводы

На основе ландшафтных условий муниципального района были выделены территории наиболее пригодные для различных видов деятельности.

Территории, наиболее благоприятные для градостроительного освоения (илл. 2), занимают большую часть Приозерского муниципального района и в центральной и южной части распространены достаточно равномерно. По ландшафтным условиям менее благоприятным для градостроительного освоения является север муниципального района (Севастьяновское сельское поселение, северная часть Мельниковского сельского поселения и большая часть Кузнечнинского городского поселения).

Территории наиболее пригодные для ведения сельского хозяйства (илл. 3) представлены в муниципальном районе достаточно мозаично и приурочены, в основном, к берегам озер (например, южный берег оз. Вуокса, северное побережье оз. Отрадное, оз. Красное) и окрестностям крупных населенных пунктов (п. Запорожское, п. Петровское, п. Ромашки и др.).

С точки зрения ландшафтных условий, территории пригодные для развития рекреации (илл. 4) распространены в муниципальном районе достаточно равномерно. Наибольшие по площади территории располагаются на севере муниципального района, вдоль озерно-речной системы Вуокса, на востоке Ларионовского сельского поселения, в Сосновском сельском поселении.

Описание территорий пригодных для создания особо охраняемых природных территорий (илл. 5) см. в разделе «Особо охраняемые природные территории».

# Лесные ресурсы

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 февраля 2009 г. № 37 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория Приозерского муниципального района относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны. Общая площадь муниципального района 557411,0 га, а площадь, покрытая лесной растительностью составляет порядка 49,0 %, этого более чем достаточно для поддержания равновесия природных экосистем территории муниципального района. Реки и озера также занимают значительную часть территории – порядка 10-15 %.

В соответствии с приказом Рослесхоза от 17 октября 2008 г. № 319 «Об определении количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их границ»  в составе Приозерского лесничества организовано 29 участковых лесничеств, из которых 20 осуществляют свою деятельность на территории Приозерского муниципального района, а остальные на территории Всеволожского и Выборгского муниципальных районов.

В настоящее время силами ОАО «Севзаплесхозпроект» (город Санкт-Петербург) разработан «Лесной план Ленинградской области» – документ, направленный на обеспечение устойчивого развития территории в области использования, защиты и воспроизводства лесов, а ФГУП «Севзаплеспроект» (город Санкт-Петербург) – «Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества», являющийся основой претворения Лесного плана в жизнь.

Общая площадь земель лесного фонда Приозерского лесничества на территории Приозерского муниципального района в соответствии с Лесохозяйственным регламентом составляет 288515 га. Согласно Лесохозяйственному регламенту Приозерского лесничества по мере постановки земель лесного фонда на кадастровый учет, регистрации права собственности на земли лесного фонда и внесения изменений в государственный лесной реестр, площадь лесничества, участковых лесничеств, их распределения по целевому назначению и категориям земель может меняться. В рамках проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района площади земель лесного фонда были уточнены по кадастровым данным масштаба 1:10000 с помощью измерений в ArсGis 9.3. В результате данных измерений площадь земель лесного фонда принята 273124,1 га.

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса и категориям защитных лесов произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст. 10) и приказом Рослесхоза от 20 февраля 2009 г. № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области». В соответствие с данным документами все леса муниципального района отнесены по целевому назначению к защитным (Приложение 3.); распределение их по категориям защитности в разрезе участковых лесничеств приведено в табл. 3.3.7.

Таблица 3.3.7.

Характеристика лесов Приозерского муниципального района по лесничествам

(по Лесохозяйственному регламенту Приозерского лесничества)

| № | Наименование участковых лесничеств | Площадь лесов, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Итого | В том числе |
|  |  |  | Запретные полосы вдоль водных объектов | Защитные полосы вдоль ж/д. и автодорог | Нерестоохранные полосы | Зеленые зоны |
| 1 | Антикайненское | 19217 | 17359 | 665 | 1062 | 131 |
| 2 | Приозерское | 18015 | 4946 | 528 | 12137 | 404 |
| 3 | Вуоксинское | 23495 | 9635 | 1000 | 12860 | – |
| 4 | Куйбышевское | 16105 | 10541 | 1079 | 4485 | – |
| 5 | Коммунарское | 13013 | 5387 | 726 | 6900 | – |
| 6 | Некрасовское | 12298 | 5649 | 1171 | 5478 | – |
| 7 | Громовское | 24268 | 12696 | 1157 | 10415 | – |
| 8 | Джатиевское | 20622 | 10093 | 659 | 9870 | – |
| 9 | Ладожское | 12329 | 6155 | 266 | 5908 | – |
| 10 | Мичуринское северное | 9314 | 6228 | – | 3086 | – |
| 11 | Яблоновское | 10825 | 7142 | 387 | 3296 | – |
| 12 | Мичуринское | 18693 | 14747 | 1180 | 2766 | – |
| 13 | Борисовское | 11573 | 7422 | 816 | 3335 | – |
| 14 | Кривковское | 12121 | 6790 | 1001 | 4330 | – |
| 15 | Кучеровское | 16629 | 15271 | 713 | 645 | – |
| 16 | Сосновское | 14641 | 12207 | 1492 | 942 | – |
| 17 | Приозерское южное | 6317 | 4040 | 317 | 1960 | – |
| 18 | Ладожское южное | 9025 | 4049 | 329 | 4647 | – |
| 19 | Денисовское | 6842 | 6367 | 475 | – | – |
| 20 | Ларионовское | 13173 | 8621 | 998 | 3554 | – |
|  | Итого | 288515 | 175345 | 14959 | 97676 | 535 |

На настоящий момент весь лесосечный фонд в границах Приозерского муниципального района передан в долгосрочную аренду предприятиям и организациям для целей рекреации, сельского хозяйства, недропользования, охоты и лесозаготовки (илл. 6, 7, приложение 11). На территории муниципального района находятся 5 крупных арендаторов: ОАО «Приозерский «ДОЗ», ЗАО «Лемо-Вуд», ЗАО «Интерсолар», ООО «Привус» осуществляющие лесозаготовку на выделенных им участках. Так как леса Приозерского муниципального района отнесены к защитным лесам, то на территории муниципального района допускаются только рубки промежуточного пользования (ухода), рубки спелых и перестойных насаждений и прочие (сплошная санитарная, расчистка просек).

По возрастному составу леса Приозерского муниципального района распределяются следующим образом: молодняки – 10 %, средневозрастные – 16 %, приспевающие – 30 %, спелые и перестойные насаждения – 44 %. Запас спелых и перестойных насаждений около 12 млн куб. м, из них хвойных – около 9 млн куб. м.

Породный состав насаждений представлен следующим образом: сосновые насаждения – 56 %; еловые – 16 %; березовые – 22 %; осиновые – 3 %; ольховые – 3 %.

Основные направления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Приозерского муниципального района:

– увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород);

– удовлетворение потребности в древесине для местных нужд;

– увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации (главным образом за счет усиления использования защитных и рекреационных функций лесов муниципального района).

# Выводы

Территории лесного фонда в муниципальном районе занимают около 50 % площади муниципального района. Все леса отнесены по целевому назначению к защитным. Наибольшую площадь (56 %) имеют сосновые леса.

# Растительный и животный мир

Приозерский муниципальный район занимает часть Карельского перешейка, который расположен в области хвойных лесов южно-таежной подзоны на контакте с границей средней тайги. Основную площадь территории муниципального района занимают леса – 76,2 %. На легких почвообразующих породах господствуют осветленные сосновые леса. Ельники преобладают главным образом на суглинистых отложениях и отчасти на моренных супесчаных наносах. Распространены также вторичные травянистые леса – сосново-березовые, осиновые, серо-ольшаники и ивняки, приуроченные к более влажным местообитаниям.

Около 3 % территории муниципального района занимают болота, преимущественно верховые. Низинные и переходные болота выделяются мелкими контурами и большая их часть осушена и превращена в кормовые угодья. Болота моховые, местами поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озер обычно развиты травянистые (осоковые) болота.

Луга на территории муниципального района в основном представлены лугами-залежами, возникшими на месте сеяных в прошлом лугов. Луговые угодья в основном приурочены к озерным котловинам, берегам рек и заливов, а также частично – к осушенным торфяникам. В основном это малопродуктивные луга – полевичные, душистоколосковые и заболоченные – щучковые. На небольшой части муниципального района, на террасах и склонах мелких рек и притоков р. Вуокса встречаются более продуктивные луга – слабо выродившиеся старосеянные с господством тимофеевки, лисохвоста, овсяницы луговой, ежи сборной.

На территории Кузнечнинского городского поселения зарегистрировано порядка 400 видов растений. Через этот район проходит северо-восточная граница распространения дуба летнего и ясеня обыкновенного. Отличительной особенностью флоры данного района является обилие дубравных видов среди травянистой растительности. Наиболее широкое распространение имеют перелеска благородная, чина весенняя, звездчатка ланцетолистная, ландыш, перловник поникший. Из кустарников довольно часто встречается волчеягодник.  В виде подлеска в наиболее благоприятных условиях, вдоль русел ручьев произрастают клен, реже липа. Редко встречаются медуница лекарственная, ветреница дубравная. В расщелинах гранитных скал обитает редкий вид папоротника – вудсия северная.

Животный мир Приозерского муниципального района может считаться типичным для лесной зоны. В фаунистическом отношении территория поселения относится к западной части Ленинградской области, для которой характерны, помимо широко распространенных таежных форм, набор видов европейских широколиственных лесов. По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области в охотничьим ресурсам на территории Приозерского муниципального района и Приозерского городского поселения в частности относятся: белка, волк, лось, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, олень благородный, олень пятнистый, рысь, хорь, рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка. Однако интенсивное освоение территории муниципального района, приводит к сужению ареалов распространения животных.

К краснокнижным животным на территории Приозерского муниципального района (Красная книга природы Ленинградской области) относятся: млекопитающие: усатая ночница, обыкновенная летяга, подземная полевка, европейская норка, росомаха, речная выдра, ладожская кольчатая нерпа; птицы: краснозобая гагара, чернозобая гагара, красношейная поганка, большая выпь, белоглазый нырок, луток, черный коршун, орлан-белохвост, сапсан, серая куропатка, перепел, кулик-сорока, клуша, малая крачка, гагарка, бородатая неясыть, зеленый дятел, седой дятел, белоспинный дятел, лесной жаворонок, оляпка, ятребиная славка, садовая овсянка, кедровка, а также некоторые виды моллюсков, ракообразных и насекомых.

Особым статусом на территории муниципального района пользуются охотничьи заказники Приладожское, Красноозёрный, Дымово, Государственное лесоохотничье хозяйство.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. При освоении новых территорий вне границ населенных пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

# Рыболовство и рыбоводство

По сведениям ФГУ «Севзапрыбвод» все водоемы Приозерского муниципального района относятся к рыбохозяйственным. Однако категория водоемов (рыбохозяйственная значимость) разная и зависит от состава ихтиофауны. Данные исследования проводятся при разработке отдельных более детальных проектов исследуемой территории.

По данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории Приозерского муниципального района не выделяются. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов Приозерского муниципального района в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

На сегодняшний день согласно перечню рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области (приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 г. № 61 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области», а также дополнения и изменения к данному приказу: приказ от 21 декабря 2010 г. № 83, приказ от 31 марта 2011 г. № 16), а также данным отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Приозерского муниципального района на территории муниципального района сформированы 12 рыбопромысловых участков для организации спортивного и любительского рыболовства и 19 рыбопромысловых участков для товарного рыбоводства (Приложение 4).

Осуществление хозяйственной деятельности должно сопровождаться мероприятиями по сохранению водных биоресурсов и среды обитания, а также соблюдением нормативных документов в области рыболовства, в том числе: Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 569 «О правилах согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания».

# Особо охраняемые природные территории

На территории Приозерского муниципального района располагается 3 особо охраняемые территории регионального значения: 2 памятника природы – озера Ястребиное и Красное, государственный природный заказник «Гряда Вярямянселькя». Особо охраняемые природные территории федерального или местного значения в Приозерском муниципальном районе отсутствуют.

Озеро Ястребиное – комплексный (геологический, ботанический, зоологический) памятник природы. Его площадь 629,5 га. Находится в северной части муниципального района на границе с Республикой Карелия (Паспорт памятника природы «Озеро Ястребиное», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 г. № 494)

В 2010 г. был разработан проект памятника природы «Озеро Ястребиное» (Проект «Материалы комплексного экологического обследования участков территории, обосновывающие внесение изменений в паспорт памятника природы «Озеро Ястребиное»). Проект согласован в администрации Приозерского муниципального района. Проектом предусмотрено создание охранной зоны площадью 1663 га на территории, прилегающей к памятнику природы в Ленинградской области.

Памятник природы создан с целью сохранения природных комплексов оз. Ястребиное с его живописным рельефом, характеризующимся выходами кристаллических пород, разнообразным растительным и животным миром, типичным для северной части Карельского перешейка.

Своеобразный рельеф территории обусловил особый тип растительности, характерный для северной части Карельского перешейка. Его отличительной чертой является сочетание скальной растительности с дубравным комплексом. Животный мир памятника природы типичен для малонарушенных хозяйственной деятельностью участков севера Карельского перешейка. Видовой состав наземных позвоночных очень разнообразен.

Режим охраны памятника природы допускает туризм и рекреацию.

Озеро Красное – гидрологический (гидрохимический), геологический памятник природы. Озеро располагается в юго-западной части Приозерского муниципального района. Площадь памятника природы – 1012,2 га, в том числе акватория оз. Красное, – 913,0 га. Площадь охранной зоны – 2872,5 га (Паспорт памятника природы «Озеро Красное», утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области от 22 апреля 2010 г. № 99).

Цели создания памятника природы:

- сохранение озерного водоема с донными отложениями марганца и железа;

- сохранение местообитания охраняемых видов животных и мест произрастания охраняемых видов растений;

- сохранение охраняемых видов растений и животных.

Цели созданий охранной зоны:

- охрана памятника природы «Озеро Красное»;

- охрана гидрологического режима озера Красное.

Озеро Красное является фрагментом древней доледниковой долины с донными отложениями марганца и железа. На территории памятника природы обитают редкие виды животных и растений: минога, коростель и другие.

Режим охраны памятника природы и его охранной зоны допускают туризм и рекреацию.

Гряда Вярямянселькя является государственным природным комплексным заказником регионального значения. Это крупнейшая особо охраняемая природная территория Приозерского муниципального района (ее площадь 7613,6 га), расположена в южной его части. По форме заказник вытянут с запада на восток почти на 50 км при средней ширине 2-2,5 км. Целями заказника являются:

- охрана крупнейшей на северо-западе Российской Федерации конечной гряды;

- охрана озерной системы;

- охрана уникальных почв и почвенных эталонов;

- охрана эталонных участков сосновых лесов;

- охрана мест произрастания редких видов растений и грибов;

- охрана редких видов растений, грибов и животных;

- поддержание биологического разнообразия.

Особо охраняемые объекты заказника:

- гряда Вярямянселькя, представляющая собой крупнейшую на северо-западе Российской Федерации конечную гряду, приуроченную к тектоническому уступу, разделяющему Привуоксинскую депрессию и Котовское плато;

- система озер, часть которых представляет собой бессточные термокарстовые котловины;

- охраняемые почвы и почвенные эталоны;

- эталонные участки сосновых лесов;

- охраняемые виды растений и животных.

В границах заказника проведено зонирование в выделением земельных участков с особым правовым режимом, в том числе земельные участки: включающие особо ценные природные комплексы и объекты, с экстенсивным природопользованием, рекреационного назначения, с интенсивным природопользованием.

Общая площадь существующих особо охраняемых природных территорий Приозерского муниципального района составляет 9255,3 га или чуть более 2 % площади муниципального района.

По результатам разработки ландшафтной карты в Приозерском муниципальном районе были выделены территории, наиболее пригодные для создания особо охраняемых природных территорий. Пространственно они расположены следующим образом:

- Наиболее благоприятные для создания особо охраняемых природных территорий местоположения представлены в северной части муниципального района: в Севастьяновском и Мельниковском сельских поселениях, а также в Кузнечнинском городском поселении. Здесь имеются различные типы ландшафтов. Более всего пригодны территории с преобладанием вершин и привершинных склонов сельг с многочисленными скальными выходами, покрытые сосновыми и мелколиственно-сосновыми лесами с преобладанием лишайниковых, кустарничково-зеленомошных и кустарничково-сфагновых ассоциаций.

- В юго-восточной части муниципального района: в Сосновском и Запорожском сельских поселениях. Наиболее ценные ландшафты представлены здесь комплексами холмов, сложенными безвалунными песками и супесями. На холмах произрастают сосняки бруснично-зеленомошные, сосновые молодняки, располагаются вересковые гари, а в котловинах – сосняки с елью кустарничково-зеленомошно-сфагновые, верховые и переходные болота.

- Вблизи оз. Воробьёво и п. Плодовое. Здесь преобладают холмы и гряды сложенные песками (камы и озы), в сочетании с глубокими ложбинами. Преобладающий тип растительности: на грядах – сосняки, в ложбинах – сосняки с елью.

Всего к территориям благоприятным для создания особо охраняемых природных территорий по ландшафтным условиям относится около 56 тыс. га (около 16 % площади Приозерского муниципального района).

# Выводы

На сегодняшний момент особо охраняемые природные территории занимают лишь более 2 % площади Приозерского муниципального района и представлены 3 объектами регионального значения: памятники природы «Озеро Ястребиное» и «Озеро Красное», а также заказник «Гряда Вярямянселькя». В Ленинградской области особо охраняемые природные территории занимают 6 % территории, а научные рекомендации российских ученых для таежной зоны Российской Федерации рекомендуют для создания условий экологического благополучия и охраны природы отводить под особо охраняемые природные территории 10-15 % площади.

Учитывая природную ценность территории муниципального района и наличие значительных площадей благоприятных для создания особо охраняемых природных территорий по ландшафтным условиям, существующую сеть особо охраняемых природных территорий Приозерского муниципального района нельзя считать оптимальной и необходимо увеличить.

Наиболее значительные по площади территории, пригодные для создания особо охраняемых природных территорий расположены в северной части муниципального района.

# Земельные и агроприродные ресурсы

Земельные ресурсы

Общая площадь земель Приозерского муниципального района в существующих границах составляет 557411,0 га. Структура земельного фонда муниципального района с процентным распределением земель по категориям приведена на следующей диаграмме.

Рис. 3.3.1.

Среди всех категорий земель на территории муниципального района преобладают земли лесного фонда 273124,1 га или 49,0 %. Все леса, расположенные  на территории  муниципального района, относятся к защитным лесам. В настоящее время значительная часть водоемов Приозерского муниципального района отнесена к землям лесного фонда.

Земли лесного фонда Приозерского муниципального района представлены 20 участковыми лесничествами. По сведениям ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в 2009-2010 гг. в Приозерском муниципальном районе большая часть земель лесного фонда (все участковые лесничества, кроме Ларионовского) была поставлена на кадастровый учет.

В процессе подготовки проекта Схемы территориального планирования муниципального района был проведен анализ документации, предоставленной органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Ленинградской области, а также филиалом ЛОГБУ «Ленобллес» (Приозерское лесничество), в результате которого были выявлены многочисленные спорные участки, которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

В графических материалах проекта Схемы территориального планирования как земли лесного фонда были отражены земли 19 участковых лесничеств Приозерского лесничества. При определении площадных характеристик земель различных категорий за основу были взяты данные ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области», где не учтены земли Ларионовского участкового лесничества. Земли Ларионовского участкового лесничества помечены на «Схеме существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского участкового лесничества», как спорные (илл. 8). Требуется установить принадлежность данных спорных участков к определенной категории земель в соответствии с действующим законодательством.

Особенностью муниципального района является высокая степень обводненности территории: в состав территории входит часть акватории Ладожского озера и другие многочисленные водоемы. В связи с этим, площадь земель водного фонда в муниципальном районе занимает значительную долю и составляет 199255,7 га или 35,8 % от общего земельного фонда.

Земли сельскохозяйственного назначения занимают 54741,5 га или 9,8 % от всего земельного фонда муниципального района. Земли сельскохозяйственного назначения  расположены на территориях всех поселений, входящих в состав Приозерского муниципального района, массивами площадью от 600 до 7000 га. Северная и центральная часть территории муниципального района характеризуется мелкоконтурностью сельскохозяйственных угодий, тогда как в  южной его части сельскохозяйственные угодья имеют значительные площади.

В настоящее время в составе земель сельскохозяйственного назначения находятся, так называемые, «сельские» леса. В соответствии с действующим законодательством данные леса будут переведены в земли лесного фонда.

При разработке проекта Схемы территориального планирования были учтены участки особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается.

Общая площадь особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий по Приозерскому муниципальному району, по данным постановления Правительства Ленинградской области от 17 августа 2011 г. № 257 «Об утверждении перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается», составляет 742002,6 га (илл. 9).

Земли населенных пунктов в целом по муниципальному району составляют достаточно низкую долю 15121,2 га или 2,7 %.  Планировочной особенностью территории Приозерского муниципального района является анклавное размещение множества отдельных участков земель населенных пунктов, что является следствием исторической специфики системы расселения, складывающейся на данной территории в течение длительного исторического отрезка времени.

Категория земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения составляет 13766,0 га или 2,5 % от земельного фонда муниципального  района. Преимущественно, данные земли размещаются в Ромашкинском, Запорожском, Громовском сельских поселениях.

Земли особо охраняемых территорий и объектов занимают небольшие площади, всего лишь 696,3 га, что составляет 0,1 % от всего земельного фонда. Основные их площади находятся в Петровском, Громовском, Севастьяновском сельских поселениях и представлены объектами рекреационного значения.

Под земли запаса отведено  706,2 га, или 0,1 %. Они сосредоточены в Приозерском и Кузнечнинском городских поселениях, а также небольшими площадями в Громовском, Петровском, Ромашкинском, Севастьяновском и Сосновском сельских поселениях.

Агроклиматические условия

На территории Ленинградской области выделено пять агроклиматических районов, каждый из которых характеризуется своими типичными агроклиматическими условиями. Приозерский муниципальный район располагается в третьем агроклиматическом районе. Его климат умеренно континентальный. Благодаря вторжениям воздушных масс с Атлантики, он имеет черты, характерные морским побережьям – зима здесь смягчается, а осень оказывается теплее весны. Вегетационный период в среднем 160-170 дней.

Продолжительность периода со средними суточными температурами   выше 10 ºС  составляет 110-115 дней, а суммы температур выше 10 ºС  не превышают 1700 ºС. Вследствие особенностей местоположения и различных форм рельефа территория  муниципального района неоднородна в климатическом отношении. Более низкими суммами температур отличается побережье  Ладожского озера, на мысах она не превышает 1470 ºС. Средняя температура воздуха самого теплого месяца – июля составляет 16 ºС, самого холодного месяца – февраля –9 ºС.

Весна на территории Приозерского муниципального района умеренно прохладная, преимущественно с пасмурной погодой. Снежный покров разрушается в первой половине апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. В третьей декаде апреля она достигает +5 °С, а в середине мая происходит устойчивый переход температуры воздуха через +10 градусов. Последние заморозки обычно заканчиваются в третьей декаде мая.

Безморозный период на территории Приозерского муниципального района наступает в третьей декаде мая и длится в среднем 115–130 дней. На его продолжительность большое влияние оказывает рельеф. Так, на вершинах холмов и на побережье Ладожского озера  продолжительность безморозного периода увеличивается до 135–150 дней, а в низинах, на осушенных болотах и заболоченных лугах он длится всего лишь 90–105 дней.

Первые ночные заморозки наступают в конце сентября – начале октября. Снежный покров устанавливается в конце ноября, наибольшей высоты он достигает в третьей декаде февраля – второй декаде марта.

Территория Приозерского муниципального района находится в зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая сумма осадков, составляет 550–650 мм, что на 200–250 мм больше количества испаряющейся влаги. За период активной вегетации растений выпадает 200–300 мм осадков. Гидротермический коэффициент, являющийся показателем влагообеспеченности вегетационного периода  (ГТК) равен 1,4–1,6. Основное количество  осадков выпадает в период с апреля по октябрь. Больше всего осадков, в основном  в виде кратковременных ливней, нередко с грозами выпадает  в августе.  В конце октября начале ноября появляется первый снежный покров. До образования устойчивого снежного покрова снег обычно несколько раз сходит.

Почвы

В почвенном покрове Приозерского муниципального района, как и всего Карельского перешейка, господствует подзолистый тип почвообразования. Характерной особенностью этих почв является сравнительно высокое содержание в них органического вещества. Содержание гумуса в верхних горизонтах подзолистых почв в среднем колеблется от 4 до 6 %.  Под лесами сохранились дерново-среднеподзолистые оглеенные и перегнойно-глеевые (заторфованные) почвы.

Кроме господствующих подзолистых почв на территории муниципального района выделяются еще следующие генетические группы почв: подзолисто-болотные, болотные, примитивно-аккумулятивные почвы.

Подзолисто-болотные почвы имеют значительно меньшее распространение. Они занимают более пониженные участки рельефа и подвергаются избыточному увлажнению.

Собственно болотные почвы занимают на территории муниципального района ограниченную площадь. Они занимают плоские депрессии и представляют собой более или менее крупные массивы верховых болот.

Примитивно-аккумулятивные почвы фрагментарно развиты на обнажениях скальных пород.

Основной фонд землепользования Приозерского муниципального района составляют дерново-подзолистые суглинистые почвы, широко распространенные на озерно-ледниковых террасах и в приозерных ложбинах, и в меньшей степени на более легких породах. Крупные массивы сельскохозяйственных угодий приурочены к расширенным озеровидным низинам и к берегам р. Вуокса. Большинство освоенных почв отличаются высоким плодородием. Вместе с тем значительная часть их испытывает избыточное увлажнение от притекающих со склонов поверхностных вод и требует регулирование водного режима. Ценным пахотным резервом являются залежные земли, на которых местами сохранились старосеянные луга.

Для территории Кузнечнинского городского поселения, которое находится в подзоне южной тайге, характерна сильная расчлененность рельефа, резкая смена почвообразующих пород и разнообразие растительного покрова, что определяет распространение здесь различных типов почв: органно-литогенных, подбурых, дерново-подзолистых, болотно-подзолистых, дерново-глеевых и болотных. Наиболее дренированные местообитания занимают наиболее плодородные дерново-слабоподзолистые  глееватые среднегуминифицированные почвы. Под бобово-разнотравными и крупнозлаковыми лугами сформировались высокоплодородные многогумусные дерново-глеевые почвы с мощностью гумусового горизонта до 30 см.

# Выводы

На территории Приозерского муниципального района земли сельскохозяйственного назначения занимают небольшую долю – 54741,5 га (9,8 %), основную часть земельных ресурсов занимают земли лесного фонда  273124,1 (49,0 %).

Климат Приозерского муниципального района умеренно континентальный. Благодаря вторжениям воздушных масс с Атлантики, он имеет черты, характерные морским побережьям – зима здесь смягчается, а осень оказывается теплее весны, что способствует получению устойчивых урожаев культурных многолетних трав.

В почвенном покрове Приозерского муниципального района, как и всего Карельского перешейка, господствует подзолистый тип почвообразования. Основной фонд землепользования муниципального района составляют низкоплодородные дерново-подзолистые суглинистые почвы. Большинство освоенных почв отличаются высоким плодородием. Однако из-за притекающих со склонов поверхностных вод  значительная часть их площадей имеет избыточное увлажнение. Ценным пахотным резервом являются залежные земли, на которых местами сохранились старосеянные луга.

Луговые угодья на территории Приозерского муниципального района в основном представлены малопродуктивными полевичными, душистоколосковыми и заболоченными – щучковыми лугами – залежами, возникшими на месте сеяных в прошлом лугов. На небольшой части Приозерского муниципального района, на террасах и склонах мелких рек  и притоков р. Вуокса встречаются более продуктивные луга – старосеянные с господством тимофеевки, лисохвоста, овсяницы луговой, ежи сборной.

## 3.4. Современное использование территории

Современная планировочная ситуация Приозерского муниципального района сложилась на основе наиболее важных факторов: экономико-географического положения муниципального района, природных условий и ресурсов, исторически сложившейся системы расселения и развития хозяйственной деятельности. Приозерский муниципальный район примыкает на востоке к Ладожскому озеру, на западе граничит с Выборгским муниципальным районом, на юге – с Всеволожским муниципальным районом, на севере – с Республикой Карелия.

Важнейший фактор экономико-географического положения Приозерского муниципального района – его близость к городу Санкт-Петербург. Территорию Приозерского муниципального района пересекает транспортный коридор (железная и федеральная автомобильная дороги Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала). И, таким образом, Приозерский муниципальный район может рассматриваться как территориальное связующее звено между городом Санкт-Петербург и Республикой Карелия.

Транспортный коридор условно делит территорию Приозерского муниципального района на восточную часть (Приладожье) и западную. Основа планировочной структуры западной части Приозерского муниципального района – река Вуокса с многочисленными притоками и озерами.

Меридиональная планировочная структура муниципального района имеет дисперсный характер: разнообразные живописные ландшафты с многочисленными озерами чередуются с фрагментарным сельскохозяйственным освоением территории.

Основные населенные пункты муниципального района, в том числе город Приозерск, гп. Кузнечное, п. Сосново – расположены на федеральной автомобильной дороге Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала. Центры сельских поселений, как правило, прилегают к автомобильным дорогам, озерам, притокам р. Вуокса. Характерная особенность исторически сложившейся системы расселения – «кустовое» расположение сельских населенных пунктов вблизи центров поселений.

Большая часть территории Приозерского муниципального района занята защитными лесами. Сельскохозяйственные угодья в большинстве случаев приурочены к долине реки Вуокса, ее притокам и озерам, в том числе к таким большим, как озеро Вуокса.

Территория Приозерского муниципального района обладает большим туристско-рекреационным потенциалом. Туристско-рекреационные объекты различного типа расположены, в основном, в южной части муниципального района. В настоящее время сформированы горнолыжные комплексы («Игора» в Сосновском поселении, «Красное озеро», «Золотая Долина», «Снежный» в Красноозёрном сельском поселении). Небольшие рекреационные учреждения расположены дисперсно по всей территории муниципального района.

На Схеме использования территории показаны природные элементы: реки, озера, защитные леса, границы муниципального района и муниципальных образований в его составе, транспортные коммуникации, объекты инженерной инфраструктуры, сельскохозяйственные угодья и объекты, особо охраняемые природные территории.

## 3.5. Социально-экономическая ситуация

# Население

Численность постоянного населения Приозерского муниципального района на начало 2011 года (с учетом предварительных итогов переписи населения 2010 г.) составила 61,8 тыс. человек, в том числе городское – 23,4 тыс. человек, сельское – 38,4 тыс. человек. На долю горожан приходится почти 38 % жителей муниципального района, (в среднем по области горожанами являются свыше 66 % населения). Средняя плотность населения – также несколько ниже, чем в среднем по области.

# Система расселения

На развитие системы расселения значительное влияние оказало прохождение основных федеральных и межрайонных дорог, магистральных железнодорожных путей через центральную часть муниципального района, а также наличие значительного числа водных объектов. В целом, наибольшей освоенностью отличается юго-восточная часть муниципального района, что обусловлено влиянием города Санкт-Петербург, здесь же располагается наибольшее сосредоточение садоводческих и дачных объединений граждан, что способствует значительному сезонному увеличению численности населения.

Основу урбанизированного каркаса Приозерского муниципального района составляют два городских населенных пункта: город Приозерск и гп. Кузнечное, расположенные в северной части муниципального района. В 2008 г. областными законами установлены пригородные зоны города Приозерск и гп. Кузнечное. Численность городского населения постепенно снижается, динамика численности населения городских населенных пунктов представлена в табл. 3.5.1.

Система сельского расселения муниципального района характеризуется наличием относительно большой доли больших и крупных населенных пунктов. Для сельской местности характерно преобладание крупных населенных пунктов с численностью выше 1000 человек – в таких населенных пунктах (всего их 15) проживает около 80 % сельского населения муниципального района. Наиболее крупные сельские населенные пункты (с численностью населения более 2000 тыс. чел.) – поселок Сосново (Сосновское сельское поселение), а также поселки Сапёрное и Суходолье (Ромашкинское сельское поселение). Наименее заселены западная и восточная (приладожская) части муниципального района. Наибольшая плотность сельского населения отмечается в Петровском, Запорожском, Плодовском и Ларионовском сельских поселениях.

Таблица 3.5.1.

Динамика численности городских населенных пунктов

| Населенный пункт | Перепись 1989 г., чел. | Перепись 2002 г., чел. | Перепись 2010 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| город Приозерск | 20284 | 20506 | 18933 |
| гп. Кузнечное | 5028 | 4738 | 4473 |

Специфика сельских населенных пунктов Приозерского муниципального района также характеризуется их кластерностью, что обусловлено характером рельефа, а также расположением защитных лесов, которые ограничивают возможности расширения границ населенных пунктов.

# Динамика численности населения

Численность населения Приозерского муниципального района остается достаточно стабильной как в межпереписной период, так и в последние годы. По сравнению с переписью населения 1989 г. общая численность населения практически не изменилась. По данным Петростата тенденция снижения численности населения в первое десятилетие текущего века в большей степени характерна для городской местности, чем для сельской местности муниципального района.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост-убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

Показатели естественной убыли населения (табл. 3.5.2) в последнее время постепенно сокращаются, что обусловлено некоторым снижением смертности.

В среднем за год в Приозерском муниципальном районе рождается 530 человек, а умирает 1200 человек. Смертность стабильно превышает рождаемость в 2,3-2,6 раза. Миграция лишь частично компенсирует естественную убыль населения.

По статистическим итогам 2010 г. коэффициент рождаемости вырос и достиг 9,46 ед. на 1000 чел. населения, коэффициент смертности снизился до 18,72 ед. на 1000 чел. населения. В результате сложившегося соотношения рождаемости и смертности естественная убыль составила – 9,26 ед. на 1000 чел. населения против – 9,73 ед. в январе-декабре 2009 года.

Таблица 3.5.2.

Динамика основных демографических показателей

| Показатель/Годы | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, тыс. чел. | 63,3 | 62,7 | 62,5 | 61,6 | 61,3 | 60,4 | 59,4 | 58,5 (по переписи населения – 61,8) |
| в т.ч. - городская местность: город Приозерск и гп. Кузнечное | 24,4 | 24,6 | 24,2 | 23,2 | 22,8 | 22,4 | 21,9 | 21,5 (23,4) |
| - сельская местность | 38,9 | 38,1 | 38,4 | 38,4 | 38,5 | 38,1 | 37,5 | 37,1 (38,4) |
| Родилось по муниципальному району в целом, человек | 529 | 508 | 492 | 526 | 489 | 572 | 558 | 554 |
| Умерло по муниципальному району в целом, человек | 1265 | 1176 | 1261 | 1281 | 1159 | 1173 | 1136 | 1096 |
| Естественная убыль, чел. | -736 | -668 | -769 | -755 | -670 | -601 | -578 | -542 |
| Миграционный прирост (убыль), чел. | 406 | 386 | 32 | 386 | -165 | 27 | 386 | -391 |

# Возрастная структура

Возрастная структура населения носит регрессивный характер с выраженным численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Численность старшей возрастной когорты примерно в 1,8 раза превышает численность населения в молодых возрастах. В перспективе из-за сокращения доли населения моложе трудоспособного возраста, а затем и доли молодых трудоспособных возрастов муниципальный район будет испытывать трудности с пополнением трудовых ресурсов. Большое количество лиц пенсионных возрастов и близких к ним возрастных групп населения способствует сохранению показателя смертности на высоком уровне. Показатель демографической нагрузки (отношение численности лиц нетрудоспособных возрастов к численности лиц трудоспособного возраста) находится на уровне 550-560 человек на 1000 человек в трудоспособном возрасте (в т.ч. в городской местности 620-630 чел./тыс. чел., в сельской – 510-520 чел./тыс. чел.).

Таблица 3.5.3.

Возрастная структура постоянного населения Приозерского муниципального района

в % ко всему населению

| Население по возрастным группам | Приозерский муниципальный район | Городская местность | Сельская местность |
| --- | --- | --- | --- |
| Все население, в т.ч. в возрасте | 100 | 100 | 100 |
| - моложе трудоспособного | 12,6 | 13,5 | 12,1 |
| - трудоспособном | 64,3 | 61,4 | 65,9 |
| - старше трудоспособного | 23,1 | 25,1 | 22,0 |

# Трудовые ресурсы

Трудовая структура населения отражает основные группы трудовых ресурсов, в числе которых учитываются: трудоспособное население в трудоспособном возрасте, занятые в экономике лица старше трудоспособного возраста и подростки до 16 лет. Лица старше и моложе трудоспособного возраста составляют небольшую часть трудовых ресурсов, с другой стороны часть населения в трудоспособном возрасте составляет учащаяся молодежь и инвалиды трудоспособного возраста, небольшие контингенты других категорий. Поэтому в первом приближении численность трудовых ресурсов довольно близка к численности населения в трудоспособном возрасте и ключевым показателем трудового потенциала можно считать удельный вес трудоспособных возрастов в структуре населения.

По данным Приозерского центра занятости населения на начало 2011 г. были зарегистрированы 142 безработных, уровень безработицы составил 0,48 % (среднеобластной показатель – 0,7 %). Ситуация на рынке труда в 2010 г. складывалась достаточно стабильной: всего за год по Приозерскому муниципальному району в службу занятости обратилось 1115 человек, из них были признаны безработными – 373 чел., или 56 % к уровню 2009 года. Значительное превышение среднерайонного показателя наблюдается в Мельниковском, Ларионовском и Громовском сельских поселениях. Максимальных значений численность безработных достигала в начале века, когда размер зарегистрированной безработицы достигал 0,7-0,8 тыс. человек.

Экономически активным населением в пределах территории муниципального района на начало 2011 г. были признаны 29,6 тыс. человек, что составляет примерно три четверти от общей численности населения в трудоспособном возрасте. Экономически активными являются занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, которые производят продукцию на продажу, индивидуальные предприниматели, ищущие работу и готовые к ней приступить зарегистрированные и незарегистрированные безработные. Таким образом, значительная часть трудоспособного населения, несомненно, зарабатывает на жизнь за пределами территории муниципального района без изменения места постоянной регистрации.

В структуре занятости по видам экономической деятельности преобладает торговля 22 %, здравоохранение и прочие социальные услуги 17 %, сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 14 %, на обрабатывающие производства приходится 12 %.

# Выводы

Небольшое сокращение населения свойственно, прежде всего, городским поселениям. Численность сельского населения более стабильна. Сокращение численности населения происходит в основном из-за превышения смертности над рождаемостью. Миграция является источником восполнения потерь в численности населения, но полностью их не компенсирует. По предварительным результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность постоянного населения показана выше данных текущего учета. Таким образом, можно сделать вывод о наличии еще одного (внутреннего) источника пополнения постоянной численности – за счет населения уже считающего себя постоянными жителями, хотя и не имеющего еще регистрации на территории муниципального района.

Возрастная структура населения характеризуется превышением кагорты старше трудоспособного возраста над молодежью, старением населения. Отчасти это связано с оттоком экономически активного населения, особенно молодежи, за пределы муниципального района. Необходимы мероприятия по снижению смертности и повышению рождаемости, а также создание новых рабочих мест на территории муниципального района.

В трудоспособном возрасте находится достаточно высокая доля населения муниципального района. Безработица минимальна и носит структурный характер.

# Экономическая база

Экономический потенциал территории включает несколько основных факторов: экономико-географическое положение, обеспеченность природными ресурсами, производственный потенциал, трудовой и научно-технический потенциал. В совокупности эти составляющие экономического потенциала отражают способности экономики, её отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельность, выпускать продукцию, товары, услуги, удовлетворять запросы населения, общественные потребности, обеспечивать развитие производства и потребления.

В разделе использованы материалы администрации Приозерского муниципального района (Концепция социально-экономического развития до 2020 г. от Отдела экономики администрации муниципального района, материалы проекта Стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области» на период до 2035 года (разработана в рамках проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2009 году), паспорт Приозерского муниципального района, бизнес-карты Приозерского муниципального района и поселений); материалы официального сайта Приозерского муниципального района (ежегодные отчеты о социально-экономическом развитии Приозерского муниципального района, информация о крупных предприятиях), материалы Петростата.

Основные приоритетные направления развития экономического комплекса обозначены в проекте «Стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области до 2035 г.».

Исторически Приозерский муниципальный район развивался как аграрно-промышленный, однако в настоящее время в структуре производимого на территории муниципального района валового продукта около 68 % занимает продукция промышленности, 15 % – продукция сельского хозяйства. На территории муниципального района зарегистрировано более 2 тысяч предприятий и организаций всех форм собственности. Их распределение по видам экономической деятельности представлено в табл. 3.5.4.

Таблица 3.5.4.

Число зарегистрированных в органах статистики организаций по видам экономической деятельности

| Виды экономической деятельности | Число предприятий, % |
| --- | --- |
| сельское хозяйство | 24,5 |
| рыболовство, рыбоводство | 1,3 |
| добыча полезных ископаемых | 1,2 |
| обрабатывающие производства | 8,7 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 20,5 |
| гостиницы и рестораны | 5,3 |
| транспорт и связь | 3,3 |
| финансовая деятельность | 0,9 |
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 20,5 |
| образование | 3,9 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1,1 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 8,6 |

Экономика муниципального района отличается многоотраслевой структурой (рис. 3.5.1.-3.5.2.), ее основными отраслями и сферами деятельности являются добыча и переработка гранита, лесная и деревообрабатывающая промышленность, производство мебели, производство сельскохозяйственной продукции, швейная, пищевая и перерабатывающая промышленность, стройиндустрия и автотранспорт, сфера услуг. В сельском хозяйстве достаточно развиты животноводство и рыбоводство.

Рис. 3.5.1.

Рис. 3.5.2.

Одним из приоритетных направлений развития сферы услуг Приозерского муниципального района является рекреационная деятельность. Приозерский муниципальный район – излюбленное место отдыха жителей города Санкт-Петербург, а также других регионов России. Рекреационные возможности территории дополняет наличие 272 памятников истории и культуры, из них 6 – федерального значения. В настоящее время на территории муниципального района расположено около 280 объектов туризма и отдыха, включая 64 детских оздоровительных лагеря (работают 16). Приоритетное развитие получают водный и горнолыжный туризм. Основную рекреационную привлекательность составляют уникальные природные ландшафты, наличие большого количества рек, озер, лесных массивов, относительно благоприятный климат, разнообразие рельефа, растительного и животного мира. Рекреационная деятельность получила основное развитие на территории в бассейне реки Вуокса, также привлекательны для туристов скальные массивы возле городского поселка Кузнечное. На территории муниципального района расположено более 20 тыс. садоводческих участков. Для развития туризма и рекреационных комплексов на территории муниципального района существуют все предпосылки, его территория наиболее благоприятна на Карельском перешейке по природно-климатическим условиям.

В последние годы складывался благоприятный инвестиционный климат. Общий объем инвестиций уже несколько лет имеет устойчивую тенденцию к увеличению. В отраслевой структуре инвестиций отмечаются позитивные изменения: растет доля вложений в развитие сельскохозяйственных предприятий, увеличились инвестиции в социальную сферу (здравоохранение, образование), возросли вложения в строительство и реконструкцию объектов коммунального хозяйства. Ведется техническое перевооружение ОАО «Гранит-Кузнечное» – крупнейшего на Северо-Западе Российской Федерации горнодобывающего предприятия по добыче нерудных полезных ископаемых. По объему инвестиций на душу населения Приозерский муниципальный район занимает 9 место среди 18 муниципальных районов области.

Наиболее крупные инвестиционные проекты, реализованные на территории муниципального района за последние годы – это ввод в строй завода по производству мебельных плит типа МДФ в городе Приозерск, ввод 2-х дробильно-сортировочных заводов в ОАО «Гранит-Кузнечное» (гп. Кузнечное) в рамках реконструкции и модернизации производства; реализация проекта производства деревянных домов по уникальной технологии ООО «Строительная компания «Русь» в п. Сосново, ввод в строй крупнейшего на Северо-Западе спортивно-развлекательного комплекса «Игора» в д. Иваново.

Одной из основных задач развития Приозерского муниципального района является привлечение инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо дальнейшее развитие инвестиционного потенциала муниципального района с созданием благоприятного правового климата для инвесторов, а также с подготовкой необходимого количества земельных участков для перспективного освоения.

Малый бизнес в экономике муниципального района играет значительную роль, особенно в таких сферах, как торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, услуги автосервиса, пищевая переработка. Малые предприятия составляют 35,5 % общего числа предприятий и организаций, действующих на территории муниципального образования. Создан и работает Фонд поддержки малого предпринимательства «Социально-деловой центр».

На территории Приозерского муниципального района осуществляют деятельность более 2 тыс. субъектов малого предпринимательства. На малых предприятиях трудится 33 % всего занятого населения или свыше 8 тысяч человек. Ими формируется до 18 % собственных доходов местного бюджета и треть валового продукта муниципального района.

Таблица 3.5.5.

Распределение малых предприятий по отраслям экономики

| Сфера деятельности | Количество малых предприятий | % к общему числу малых предприятий |
| --- | --- | --- |
| Бытовое обслуживание | 17 | 4,0 |
| Промышленность | 46 | 10,8 |
| Сельское хозяйство | 13 | 3,1 |
| Строительство | 47 | 11,1 |
| Торговля и общественное питание | 157 | 37,0 |
| Транспорт и связь | 16 | 3,8 |
| Туризм | 27 | 6,4 |
| Коммунальные услуги | 24 | 5,7 |
| Прочие отрасли экономики | 77 | 18,1 |
| Всего | 424 | 100 |

На экономику муниципального района оказывают существенное влияние следующие успешно развивающиеся предприятия малого и среднего бизнеса: ЗАО «Дело», ЗАО «Лемо-Вуд», ООО КОЗ «Кузнечное», ООО «Лес-Мастер», ООО «Животноводческий комплекс «Бор», строительная компания «Русь», ООО «Озон», ООО «СХП «Кузнечное» и другие.

# Промышленный комплекс

Промышленная специализация муниципального района обусловлена использованием местной ресурсно-сырьевой базы: промышленность, в основном, ориентирована на добычу и переработку гранита и деревообработку. Основные виды выпускаемой продукции – гранитный щебень различных фракций, гранитные блоки и плиты, мебель, древесноволокнистая плита типа МДФ, изделия из пластмассы, швейные изделия.

Таблица 3.5.6.

Перечень крупных и средних промышленных предприятий Приозерского муниципального района

| № | Наименование предприятия | Среднесписочная численность занятых, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | город Приозерск |  |
| 1 | ОАО «Приозерский ДОЗ», город Приозерск, ул. Калинина, 49-А | 501 |
| 2 | ОАО «Лесплитинвест», город Приозерск, ул. Инженерная, 13 | 704 |
| 3 | ЗАО «Салма», город Приозерск, ул. Красноармейская, 16 | 90 |
| 4 | ОАО «Приозерский хлебокомбинат», город Приозерск, ул. Ленина, 20 | 185 |
| 5 | ООО «Профиль-лайн», деревообработка, город Приозерск, ул. Заводская, 7 | 86 |
| 6 | ЗАО «Дело», город Приозерск, Сортавальское шоссе, 73 | 79 |
| 7 | ООО «Лес-Мастер», город Приозерск, Сортавальское шоссе, 73 | 54 |
|  | гп. Кузнечное |  |
| 8 | ОАО «Гранит-Кузнечное», гп. Кузнечное | 1374 |
| 9 | ООО КОЗ «Кузнечное», гп. Кузнечное | 157 |
|  | п. Ларионово |  |
| 10 | ЗАО «Приозерский лесокомбинат», п. Ларионово, ул. Ленинградская, 19-А | 273 |
|  | п. Сосново |  |
| 11 | ОАО «Аэлита», п. Сосново, ул. Озерная, 2 | 181 |
| 12 | ЗАО «Технопарк» ООО «ДОЗ Технопарк-Сосново», п. Сосново ул. Академическая, 1 | 35 |

Более 50 % всех объемов промышленного производства в муниципальном районе формируется за счет крупнейшего предприятия по производству строительных материалов – ОАО «Гранит-Кузнечное». Около 40 % всех объемов промышленного производства составляет доля лесопромышленных предприятий: ОАО «Приозерский ДОЗ», ОАО «Лесплитинвест» ЗАО «Приозерский лесокомбинат»; 4,5 % приходится на предприятия пищевкусовой промышленности, которая представлена ОАО «Приозерский хлебокомбинат», 1 % – легкая промышленность (ЗАО «Сигма») и 2,5 % приходится на прочие отрасли (ОАО «Аэлита»).

Продукция ведущих промышленных предприятий поставляется, как на региональный рынок, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

# Добыча полезных ископаемых

Основным по вкладу в экономику муниципального района является добыча строительного камня. В северной части муниципального района расположены крупное предприятие по добыче щебня – ОАО «Гранит-Кузнечное», производящее 4,0 млн куб. м гранитного щебня в год, и малое предприятие ЗАО «Ояярви» по добыче блочного камня, 1,3 тыс. куб. м в год. Одновременно в муниципальном районе разведаны несколько месторождений для добычи блочного камня, которые в настоящее время активно разрабатываются и являются весьма перспективными. Среднесписочная численность занятых на предприятиях по добыче полезных ископаемых составляет около 1,5 тыс. человек.

Самым крупным предприятием муниципального района является ОАО «Гранит-Кузнечное», формирующее треть общеэкономического оборота по муниципальному району. Основная промышленная продукция предприятия – гранитный щебень различных фракций, отсевы и пески. Предприятие сохраняет высокие темпы роста производства и отгрузки продукции. ОАО «Гранит-Кузнечное» является крупнейшим поставщиком гранитного щебня различных фракций по Ленинградской области и Северо-Западу России (треть всех объемов производства). Разработка полезных ископаемых гранитов и гнейсо-гранитов ведется открытым способом. Обеспеченность промышленными запасами по всем месторождениям составляет около 100 лет. ОАО «Гранит-Кузнечное» одно из самых динамично развивающихся предприятий в отрасли. Благодаря современнейшей производственной базе постоянно повышается качество и объемы выпуска щебня. В настоящее время предприятие обладает четырьмя карьерами в Ленинградской области. Производство щебня осуществляется на шести дробильно-сортировочных заводах.

Промышленную переработку гранитного камня осуществляет ООО КОЗ «Кузнечное», выпускающее облицовочные плиты, изделия из гранита, применяемые для отделки фасадов зданий и внутренних интерьеров помещений. Основные наиболее крупные производственные площадки предприятия занимают карьеры, в том числе:

- Месторождение «Кузнечное». Площадь горного отвода под разработку месторождения «Кузнечное» – 149,2 га, запасы полезного ископаемого к началу 2007 года составили около 53 млн куб. м. На базе месторождения расположен дробильно-сортировочный завод № 3 (ДСЗ № 3). Проектная производственная мощность ДСЗ № 3 по выпуску щебня составляет около 1 200 тыс. куб. м в год.

- Месторождение «Кузнечное-1». Площадь горного отвода под разработку месторождения составляет 292,9 га. Запасы полезного ископаемого к началу 2007 года составили около 165,5 млн куб. м. На базе месторождения расположен дробильно-сортировочный завод № 2 (ДСЗ № 2). Проектная производственная мощность (производительность) ДСЗ № 2 по выпуску щебня составляет около 1 600 тыс. куб. м в год.

- Месторождение «Ровное». Площадь горного отвода под разработку месторождения «Ровное-1» составляет 188 га. Запасы полезного ископаемого к началу 2007 года составили около 143,5 млн куб. м. На базе месторождения расположены два завода: дробильно-сортировочный завод «Ровное» (ДСЗ «Ровное») производства компании Telsmith.Inc (США), являющийся на сегодняшний день одним из самых современных в России и дробильно-сортировочный завод № 4 (ДСЗ № 4) модульного типа, производительность которого свыше 600 тыс. куб. м щебня в год. Проектная производственная мощность (производительность) ДСЗ «Ровное» по выпуску щебня составляет около 1 500 тыс. куб. м в год и может быть увеличена в зависимости от режима работы завода.

Уникальность природно-климатического комплекса территории Карельского перешейка создает трудности для развития горнодобывающей промышленности. А таким геологическим объектам, как «Гряда Вярямянселькя» в районе станции Петяярви и скалы озера «Ястребиное» присвоен статус регионального заказника и памятника природы соответственно.

В настоящее время на территории Приозерского муниципального района определен ряд перспективных площадей и месторождений блочного камня: месторождение «Коминтерн» с промышленными запасами 134 тыс. куб. м; месторождение «Солнечное» с прогнозными запасами 0,3 млн куб. м; проявление «Каарлахтинское»; месторождение «Татьянинское» с прогнозными запасами 8,7 млн куб. м; перспективные участки: «Медвежий», «Медвежий-I», «Медвежий-II» с общими прогнозными ресурсами более 34 млн куб. м.

Минерально-сырьевая база Приозерского муниципального района позволяет в перспективе наращивать объемы добычи, а также освоить дополнительные виды полезных ископаемых (в частности, возможно освоение добычи минеральных красок, сапропелей). К южной «Сосновской» территории приурочены многочисленные проявления минеральных красок, которые практически не изучены. Запасы сапропеля ограничиваются шестью учтенными залежами с прогнозными запасами около 2 млн тонн.

# Обрабатывающие производства

Основные предприятия деревообрабатывающей промышленности осуществляют свою деятельность на территории Приозерского городского поселения (ОАО «Лесплитинвест», ОАО «Приозерский ДОЗ») и Ларионовского сельского поселения (ЗАО «Приозерский лесокомбинат»). Структура обрабатывающих производств представлена на рис. 3.5.3.

Рис. 3.5.3.

На территории Кузнечнинского городского поселения действуют малые предприятия, специализирующиеся на выпуске строительных материалов из гранита. ООО КОЗ «Кузнечное» и ООО «КЗ ОСМ» (производство облицовочных гранитных плит) и ЗАО «Ояярви» (производство гранитных блоков).

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий обрабатывающих производств составляет около 2,2 тыс. человек.

Значительную роль в экономике муниципального района играет лесоперерабатывающая промышленность, ее доля составляет около 60 % от всех объемов обрабатывающих производств в муниципальном районе. Она представлена 59 предприятиями, включая малые. Ежегодная заготовка древесины по полному кругу предприятий составляет около 260-300 тыс. куб. м древесины, производство лесоматериалов круглых – 220-230 тыс. куб. м, пиломатериалов – 110-130 тыс. куб. м 50-55 % лесопродукции и 35 % пиломатериалов реализуется предприятиями на экспорт.

При сложившемся за последние годы высоком уровне освоения расчетной лесосеки (95–100 %), почти 50 % всей заготовленной продукции вывозится за пределы муниципального района в виде пиловочника. Практически не используются отходы лесозаготовки на делянках, ориентировочное количество которых по муниципальному району может составлять 30 тыс. куб. м.

Обеспечение предприятий лесосырьевой базой на длительный срок, позволяет развивать не только заготовку древесины, но и ее глубокую переработку, опираясь на гарантированные лесозаготовки, обеспеченные лесовосстановительными мероприятиями. Перерабатывающие лесные ресурсы производства позволяют более эффективно использовать древесные отходы и низкотоварную древесину в качестве вторичного материала для производства продукции либо в качестве биотоплива.

Так, ОАО «Приозерский ДОЗ», крупнейшее предприятие отрасли, в настоящее время  замыкает весь цикл от лесозаготовки до производства мебели, полуфабрикатов для домостроения, сжигая отходы в собственной котельной для производственных нужд.

Предприятием, использующим технологическую древесину, является завод по производству древесноволокнистых плит средней плотности МДФ ОАО «Лесплитинвест» в городе Приозерск. ОАО «Лесплитинвест» является одним из самых крупных производителей плиты МДФ в России. Инвестиционный проект по строительству завода был реализован в 2004 году. В 2007 году завод успешно вышел на проектные мощности – 120 тыс. куб. м плиты в год.

Свой вклад в развитие глубокой переработки древесины на территории муниципального района вносят  малые и средние предприятия отрасли, такие, как ЗАО «Приозерский лесокомбинат», ЗАО «Дело» (производство пиломатериалов европейского качества на экспорт) и ДОЗ «Технопарк–Сосново» (производство дерево-алюминиевых окон). ЗАО «Дело» выпускает пиломатериалы высокого качества, поставляемые на экспорт.

Но положение предприятий лесопромышленного комплекса на сегодняшний день является сложным. Начиная с 2008 года, наблюдается падение объемов производства, из-за резкого ограничения сырьевой базы. Отсутствие возможности использовать собственную сырьевую базу в полном объеме, необходимость закупать древесину, ограничение сбыта, недостаток оборотных средств – привели к убыткам и сокращению объемов производства  на большинстве малых и средних предприятий ЛПК.

С 2008 г. леса Карельского перешейка, по целевому назначению, отнесены к защитным лесам. Поэтому в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации на территории Приозерского муниципального района допускаются лишь рубки промежуточного пользования (ухода) и прочие (сплошная санитарная, расчистка просек), что значительно уменьшает объемы лесозаготовок, установленные условиями долгосрочных договоров аренды. В настоящее время идет процесс приведения действующих договоров аренды в соответствие с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации.

# Агропромышленный комплекс

Основным направлением агропроизводственной деятельности Приозерского муниципального района является молочно-мясное животноводство. Кроме того, здесь занимаются свиноводством и рыбоводством. Природно-климатические условия позволяют возделывать здесь зерновые культуры на фураж, силосные и кормовые культуры, картофель, овощи.

Анализ сельскохозяйственной деятельности на территории муниципального района показывает, что сельское хозяйство является устойчивой и перспективной отраслью экономики муниципального района.

Агропромышленный комплекс Приозерского муниципального района по производственным показателям занимает одно из ведущих мест в Ленинградской области. Сельскохозяйственная продукция, производимая в муниципальном районе, занимает в региональном объеме производства: по молоку  более  11 %, по мясу скота и птицы – около 1,5 %.

В муниципальном районе категорией земель сельскохозяйственного назначения занято 54741,5 га (9,8 % от площади муниципального района), среди них пахотные земли и луговые угодья ограничены. Так, площадь пашни составляет всего лишь 4,6 %, а кормовые угодья – 4,1 % от всего земельного фонда.

Наиболее благоприятные условия для ведения сельского хозяйства согласно физико-географическому и агроклиматическому районированию сложились в Красноозёрном, Мичуринском, Сосновском, Раздольевском сельских поселениях. Малоблагоприятные условия – в северной и восточной частях муниципального района.

Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения в среднем по муниципальному району составляет 3,49 руб. за кв. м. Наиболее ценные земли размещаются в Раздольевском сельском поселении – 4,46 руб. за кв. м,  Плодовском сельском поселении – 4,29 руб. за кв. м, Петровском сельском поселении – 4,22 руб. за кв. м. Низкую кадастровую стоимость имеют земли в Ларионовском сельском поселении – 1,06 руб. за кв. м, Мельниковском сельском поселении – 1,27 руб. за кв. м, Севастьяновском сельском поселении – 1,41 руб. за кв. м.

На начало 2012 г. основными производителями сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе являются 9 сельскохозяйственных предприятий, 457 крестьянских (фермерских) хозяйств (38 хозяйств внесено в реестр) и свыше 10 тысяч личных подсобных хозяйств.

Наиболее крупными сельскохозяйственными предприятиями по численности поголовья крупного рогатого скота, являются:

- ЗАО «Племенной завод «Гражданский» (поголовье КРС – 2805 голов, в т.ч. коров – 1150 голов),

- ЗАО Племенное хозяйство «Красноозёрное» (КРС – 2599 голов, коров – 1100 гол.),

- ЗАО Племенной завод «Петровский» (КРС – 2202 голов, коров – 1000 гол.),

- ЗАО Племенной завод «Красноармейский» (КРС – 1881 голов, коров – 902 гол.)

- ЗАО «Племенное хозяйство «Первомайское» (КРС – 1862 голов, коров – 1000 гол.).

- На территории муниципального района расположено крупнейшее предприятие по откорму свиней – ООО ЖК «Бор» (800 голов свиней).

В муниципальном районе занимаются товарным рыбоводством восемь хозяйств (ООО «Экон» (д. Удальцово), ООО ««Форват» (п. Сосново), ООО «Целинник-2002» (п. Ромашки), ООО «СХП «Кузнечное», Сосновское ГООХ, Приозерская рыбная компания (д. Яблоневка), крестьянское хозяйство Аверченкова К.А. (п. Приладожское), ООО «Эгир» (д. Черёмухино). Основными объектами рыбоводства являются: радужная форель, разные виды сиговых, осетровые, карповые ООО «Экон», ООО «СХП «Кузнечное» в настоящее время являются основными производителями товарной форели с ежегодными объемами выращивания свыше 500 тонн рыбы.

# Выводы

Экономика муниципального района имеет агропромышленный характер. На долю промышленности в структуре отгруженных товаров приходится почти 80 % за счет развития добывающей промышленности (в том числе доля обрабатывающих производств составляет 30 %). Более половины всех объемов промышленного производства в муниципальном районе формируется за счет крупнейшего предприятия по производству строительных материалов – ОАО «Гранит-Кузнечное». Около 40 % объема промышленного производства составляет доля лесопромышленных предприятий. На территории муниципального района промышленные зоны представлены предприятиями города Приозерск, гп. Кузнечное, также отдельные предприятия расположены в п. Ларионово и п. Сосново. Приозерский муниципальный район по производству молочно-мясной продукции занимает ведущее положение в Ленинградской области, в муниципальном районе постоянно увеличивается поголовье крупного рогатого скота, развиваются свиноводство, птицеводство, рыбоводство. В перспективе потребуется создание современных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

# Жилищный фонд

По данным, полученным от отдела архитектуры Приозерского муниципального района по состоянию на начало 2011 г. жилищный фонд составил 1500 тыс. кв. м. Принимая численность постоянного населения в соответствии с данными переписи 2010 г. имеем среднюю по муниципальному району жилищная обеспеченность 25,6 кв. м на человека.

Ветхим и аварийным признано около 3,5 % жилищного фонда муниципального района. Наиболее благоустроенное жилье сконцентрировано в городской местности. Общие сведения о современном состоянии муниципального жилищного фонда в разрезе городских и сельских поселений муниципального района представлены ниже в табл. 3.5.7.

Жилищное строительство. Населением за свой счет и с помощью кредитов осуществляется более половины всего нового жилищного строительства. В последнее десятилетие населением строилось в среднем 92,3 % всего вновь вводимого жилья (табл. 3.5.8.).

Таблица 3.5.7.

Существующий муниципальный жилищный фонд на начало 2011 г.

| Наименование поселения | Общая площадь на 01.01.2011, тыс. кв. м | Аварийный фонд (дома) | Ветхий фонд (дома) | Жилищная обеспеченность, кв. м/чел. общей площади | Доля благоустроенного жилья по основным видам благоустройства (водопровод, канализация, газоснабжение и т.п.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городские поселения: |  |  |  |  |  |
| Приозерское | 215,3 | 51 | 133 | 18,4 | 99,9 |
| Кузнечнинское | 97,8 | - | - | 21,9 | 96,4 |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |  |
| Громовское | 36,0 | - | - | 19,8 | 99,8 |
| Запорожское | 24,7 | - | - | 16,3 | 99,9 |
| Красноозёрное | 12,3 | - | - | 16,6 | 99,9 |
| Ларионовское | 47,9 | 14 | 8 | 17,5 | 99,9 |
| Мельниковское | 24,7 | - | - | 18,3 | 99,9 |
| Мичуринское | 21,3 | 2 | - | 20,1 | 99,9 |
| Плодовское | 29,2 | 2 | 1 | 15,8 | 96,2 |
| Петровское | 26,2 | - | - | 17,3 | 99,9 |
| Раздольевское | 20,5 | - | - | 17,3 | 99, |
| Ромашкинское | 65,4 | - | - | 20,1 | 73,8 |
| Севастьяновское | 12,1 | - | - | 17,4 | 99,9 |
| Сосновское | 135,0 | 6 | 34 | 12,5 | 99,9 |
| ИТОГО по Приозерскому муниципальному району | 768,4 | 75 | 176 | 17,8 | 90,4 |

Таблица 3.5.8.

Новое жилищное строительство, тыс. кв. м общей площади

| Годы Показатель | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий ввод | 16,9 | 16,2 | 17,6 | 18,6 | 16,6 | 17,6 | 26,7 | 40,6 | 30,2 | 26,2 | 23,8 |
| в т.ч. индивидуальное строительство | 10,1 | 16,2 | 17,6 | 18,6 | 16,6 | 17,6 | 23,1 | 40,6 | 28,3 | 23,2 | 14,3 |

Суммарный ввод жилья всеми категориями застройщиков в 2010 г. составлял 23,8 тыс. кв. м, из них более половины было представлено индивидуальным строительством. Максимальный объем ввода 40,6 тыс. кв. м наблюдался в 2007 г., в среднем за год в 2001–2010 гг. вводилось 23,4 тыс. кв. м, в т.ч. 21,6 тыс. кв. м составляло индивидуальное жилищное строительство. Свыше 90 % индивидуального строительства осуществляется в сельской местности. В общей сложности на город Приозерск и городской поселок Кузнечное приходится лишь каждый 4-ый или 5-ый квадратный метр вновь вводимого жилищного фонда. Основные объемы нового жилищного строительства сосредоточены в следующих муниципальных образованиях: Приозерское городское поселение, Сосновское, Запорожское, Плодовское, Ларионовское, Громовское сельские поселения.

Обеспечение жильем граждан, имеющих льготы осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» (ред. от 09.12.2010 г.), от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 01.07.2011 г.):

  - по областному закону от 7 декабря 2005 г. № 110-оз «Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, поставленных на учет до 1 января 2005 года» (ред. от 29.12.2010 г.),

  - по областному закону от 2 марта 2010 г. № 5-оз «Об обеспечении жильем некоторых категорий граждан, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (ред. от 29.12.2010 г.).

На территории муниципального района выполняются мероприятия подпрограмм федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050, ред. от 14.07.2011 г. № 575):

  - подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»,

  - подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;

а также федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года" (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858, ред. от 28.04.2011 г. № 336);

долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2009-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 21 августа 2009 г. № 272, ред. от 05.04.2011 г. № 88);

долгосрочной целевой программы «Жилье для молодежи» на 2009-2011 годы (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2009 г. № 239, ред. от 26.04.2011 г. № 112);

долгосрочной целевой программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на основе принципов ипотечного кредитования на 2009-2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 3 августа 2009 г. № 240, ред. от 07.07.2010 г. № 163);

муниципальной программы «О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, за счет средств бюджета муниципального образования при приобретении или строительстве жилья».

# Выводы

Общий показатель жилищной обеспеченности населения муниципального района выше среднего по Российской Федерации. Свыше 90 % нового строительства осуществляется населением и большая часть всего нового жилищного строительства приходится на сельскую местность. Доля ветхого и аварийного фонда в общем объем жилого фонда не велика, практически весь муниципальный жилищный фонд может считаться благоустроенным. Несколько отстает по показателям благоустройства Ромашкинское сельское поселение.

## 3.6. Объекты культурного наследия

В настоящее время в списке объектов культурного наследия, полученном в Департаменте государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области в ноябре 2011 г. по Приозерскому муниципальному району насчитывается 82 наименования объектов культурного наследия (памятников и ансамблей), в том числе: объекты археологического наследия – 13, памятники и ансамбли архитектуры и градостроительства - 41 (в том числе, в городе Приозерск – 25), памятники истории и монументального искусства – 28 (в том числе, в городе Приозерск – 5), в основном это рубежи обороны, воинские могилы и мемориалы 1939–44 гг. По категории охраны объекты культурного наследия подразделяются на объекты федерального значения (6), регионального значения (38), выявленные объекты (38), и более 200 объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия. Полный перечень объектов культурного наследия, предоставленный Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия комитета по культуре Ленинградской области представлен в Приложениях 5.1-5.4.

В общее число объектов культурного наследия входят 9 ансамблей (в основном, памятников архитектуры), включающие множество элементов – отдельных зданий и сооружений, и являющиеся комплексными объектами культурного наследия. По количеству входящих в состав ансамбля памятников выделяется ансамбль Коневского Богородице-Рождественского монастыря на о. Коневец – в него включено боле 40 отдельных элементов. Старая и Новая крепости в городе Приозерск включают 14 и 18 элементов.

Эти три крупных ансамбля относятся к объектам культурного наследия федерального значения, кроме них к категории объектов федерального значения относятся два редута на Лосевской протоке и около п. Бригадное, а также археологические памятники «Тиверского городка».

Памятники истории и монументального искусства на территории Приозерского муниципального района в основном отнесены к категории объектов регионального значения, и преимущественно связаны с военными событиями 1939–40 и 1941–44 гг., в т.ч. рубежи обороны, фортификационные сооружения, мемориальные комплексы и братские могилы воинов.

Объекты археологического наследия (199) на территории Приозерского муниципального района характерны своей высокой концентрацией на довольно ограниченных территориях (у п. Мельниково, п. Васильево Мельниковского сельского поселения, п. Богатыри, п. Севастьяново, д. Ольховка), в основном по берегам озер и рек.

Наиболее выдающиеся памятники архитектуры

- Музей-крепость Корела (т.н. «Старая крепость») на бывшем острове у северного берега р. Вуокса (Узьерва) в городе Приозерск. Земляные валы, Круглая башня (т.н. Башня Ларса Торсгенссона), Старый арсенал конца XVI в., Новый арсенал второй половины XVIII в. (в настоящее время выставочный зал музея-крепости «Корела»).

- Новая крепость на бывшем Спасском острове в городе Приозерск. Система земляных валов с бастионами XVII в. Казарменные здания ХIХ – начала ХХ вв. Здесь после ликвидации крепостного статуса последовательно размещались: тюрьма, психиатрическая больница, казарма; в настоящее время – это место нахождения ведомственного санатория.

- Коневский Богородице-Рождественский монастырь на острове Коневец. Сохранившиеся памятники относятся к кон. XVIII в. Рождественский собор 1799–1809 гг., надвратная колокольня, каре служебных корпусов. Несколько в стороне от основной части ансамбля находятся два малых ансамбля скитов: Святогорского кон. XVIII – нач. ХIХ вв. и Казанского последней трети ХIХ в.

- Остатки Тиверского городка вблизи п. Васильево (Мельниковское сельское поселение), на берегу реки Вуокса. Это была карельская крепость, прикрывающая подходы к Кореле со стороны города Выборг. Археологические исследования позволили отнести ее основание к началу XIV в. В 1411 г. она была разрушена шведами и больше не восстанавливалась.

- Усадьба «Ампиала» в южной части города Приозерск на берегу Судаковского озера. Это место связано со многими деятелями финской культуры кон. ХIХ – нач. ХХ вв.

- Здание кирхи в п. Мельниково (быв. Ряйсяля), построенной по проекту известного финского архитектора Й. Стейнбека.

В последние годы в качестве памятников архитектуры был выявлен ряд общественных и жилых построек периода 1920-х – 1930-х гг. в пп. Горы (быв. Пиисконмяки), Громово (быв. Саккола), Плодовое (быв. Пюхякюля), Мельниково, д. Кривко (быв. Вехмайнен), кирхи в пп. Ромашки (быв. Кунинкаанристи) и Севастьяново (быв. Каукола).

В Приозерском муниципальном районе только один город Приозерск входит (с 1970 г.) в список исторических поселений Российской Федерации. Других поселений, официально определенных как исторические, на территории Приозерского муниципального района нет. Населенные пункты, имеющие объекты недвижимого культурного наследия могут по закону считаться историческими поселениями (пп. Горы, Громово, Мельниково, Петровское, Плодовое, Ромашки, Севастьяново, д. Кривко).

Основными этапами развития города Приозерск выступают:

- создание и развитие крепостного ядра города – Старой и затем Новой крепостей на островах;

- формирование посадов на обоих берегах р. Вуокса;

- развитие «трехзубцовой» планировочной структуры основной части города на левобережье – называемого форштадтом;

- последующее преобразование планировки левобережной части города в регулярную, прямоугольную и ее развитие в соответствии с правилами, установленными в Финляндии для городов с преимущественно деревянной застройкой.

Основными планировочными документами, по которым развивался город Приозерск (Кякисалми), были – план города, одобренный Екатериной II в 1773 г., проект расширения города 1861 г. К. фон-Бранденбурга, генеральный план 1935 г. архитектора Б. Брунила, учитывающий появление в 1929–31 гг. на восточной границе застроенной территории крупного предприятия по производству целлюлозы, что превратило Кякисалми в четвертый по значимости промышленный центр Финляндии довоенного периода.

Значительные изменения в характере города произошли в середине ХIХ в., когда направление стока вод р. Вуокса в 1857 г. напрямую в Ладожское озеро по р. Бурная (тогда Тайпалеен) намного южнее города привело к резкому понижению уровня вод реки в границах города и слиянию многих островов друг с другом и с основным берегом. Вторым большим изменением было довольно значительное каменное строительство общественных и жилых зданий в ранее почти исключительно деревянном городе и формирование ими облика ряда центральных улиц, площадей и бульваров в конце 1920-х и в 1930-х гг.

Памятниками архитектуры в городе Приозерск считаются (помимо ансамблей Старой и Новой крепостей) Богородице-Рождественский собор (арх. Л. Висконти, 1847 г.), железнодорожный вокзал (арх. Т. Хёллстрём, 1916 г.), бывший кооперативный магазин (в настоящее время хлебокомбинат, 1916 г.), быв. Скандинавский банк (арх. У. Уллберг, 1925 г.), быв. дом Б. Карлссона (1920-е гг., в настоящее время – архив), быв. дом К. Кнаапила (1920-е гг.), Лютеранская кирха (арх. А. Линдгрен, 1930 г.), бывший Саво-Карельский банк (1932–1933 гг.), бывший лицей (арх. Ю. Садениеми, 1935 г.), бывшая гостиница «Курки» (1937–1938 гг.), бывший ресторан «Кякисалми» (1938 г.), бывшая гостиница «Вуоксенхови» (арх. Я. Ланкинен, 1939 г., в настоящее время гостиница и ресторан «Корела»), бывший кинотеатр «Кинолинна» (арх. Я. Ланкинен, 1939 г.), пожарная часть (1930-е гг.).

Памятникоохранные документы для исторического поселения город Приозерск разрабатывались с середины 1970-х гг. В 1975 г. в ЛИСИ был разработан первый проект зон охраны памятников истории и культуры города (рук. Т.А. Славина и М.И. Мильчик). Проект был утвержден в 1977 г. В 1986 г. была проведена корректировка проекта, с конкретизацией содержащихся в нем предложений по режимному содержанию памятников. В 1993–1995-х гг. в связи со значительным изменением в оценках культурного наследия возникла необходимость в разработке новой кардинальной корректуры проекта зон охраны, что было выполнено в ПТАМ С.В. Тирских. В этом проекте больше внимания было уделено выявлению и взятию под охрану объектов культурного наследия, представляющих шведский и финский периоды в историческом развитии города. Эта работа не получила согласования органов государственной охраны памятников Ленинградской области.

В 2005–2006 гг. по заданию комитета по культуре Архитектурно-реставрационной мастерской ООО АРМ «КИФ» подготовлена корректировка проекта зон охраны объектов культурного наследия города Приозерск. Проект также не был утвержден и требует корректировки в соответствии с требованиями, внесенными в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

По современной территории Приозерского муниципального района проходили исторические пути сообщения, некоторые из которых и сейчас являются важными дорогами, некоторые стали местными проселочными путями или совершенно не используются, но могут представлять интерес для развития ностальгического туризма.

Самыми древними и наиболее надежными выступали водные пути по морям, рекам и озерам – по Ладожскому озеру, вдоль его западного побережья и к противоположному берегу, а также по рекам и озерам, входящим в систему р. Вуокса (до XVII в. она имела выход и на запад в Выборгскую бухту Финского залива). Еще в конце ХIХ – начале ХХ вв. существовали пароходные линии из города Санкт-Петербург через о. Коневец и Кексгольм на о. Валаам и в Сортавалу, а также по некоторым протяженным внутренним озерам на Карельском перешейке.

На весьма сильно пересеченной водотоками и протяженными озерами территории современного Приозерского муниципального района формировались сухопутные пути, соединявшие между собой поселения. В XIX в. это были, главным образом, почтовые и торговые тракты, на главных направлениях с середины XIX в. появились шоссейные дороги со спрямленными трассами и уположенными уклонами.

Основной исторической дорогой муниципального района является пересекающая его трасса шоссе Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала (федеральная дорога А-121). На территории муниципального района она проходит, кроме города Приозерск, через пп. Сосново, Петровское, при ж/д ст. Лосево, п. при ж/д ст. Отрадное, Плодовое, Ларионово, Бригадное.

Другими историческими дорогами Приозерского муниципального района являются тракты:

- на город Выборг (до Лосевской перемычки его направление совпадало с Петербургским шоссе) через д. Ягодное, урочище  Колокольцево.

- на Орешек (Шлиссельбург), вдоль побережья Ладожского озера через пп. Моторное, Заостровье, Приладожское, Соловьёво, Запорожское, Пески.

Исторические поселения и дороги являются важной основой построения историко-культурного каркаса Приозерского муниципального района, накладывающегося и согласующегося с инфраструктурным и экологическим каркасом.

Музеи и другие учреждения культуры, народные ремесла и промыслы

Основным музеем на территории Приозерского муниципального района является Музей-крепость «Корела», расположенный в городе Приозерск в ансамбле памятников архитектуры. Первый музей в Старой крепости был основан в 1894 г. Т. Швиндтом к празднованию 600-летия города, как этнографический. Развитие музея в 1920-е – 1930-е гг. связано с именем А. Каасинена. С уходом финнов в 1940-х гг. он прекратил существование, а экспонаты были вывезены в Финляндию. Возрождение музея в советское время, как историко-краеведческого, состоялось в 1962 г.

В настоящее время в соответствии с долгосрочной целевой программой «Культура Ленинградской области на 2011-2013 гг.» продолжаются ремонтно-реставрационные работы, а также реализуется культурологический проект «От крепости к крепости», обновляются экспозиции, проводятся научно-практические конференции и тематические мероприятия.

На территории, вошедший в Приозерский муниципальный район, развивались народные промыслы.

Выводы

Приозерский муниципальный район обладает весьма обширным и разнообразным культурно-историческим наследием – археологическим, архитектурным, историко-мемориальным. Могут быть выделены историко-культурные зоны, наследие в пределах которых имеет определенную специфику, что является основой предложений об установлении зон концентрации объектов культурного наследия и сохранения культурных ландшафтов. Изученность и комплексность охраны отдельных компонентов культурного наследия являются в настоящее время недостаточными. Выявленные и изученные археологические объекты расположены неравномерно, в наследии отдельных населенных пунктов не выявлены объекты градостроительного наследия, почти нет выявленных памятников многих значимых событий в истории края, помимо событий двух прошедших войн. Значительная часть объектов культурного наследия находится в неудовлетворительном или руинированном состоянии.

В Приозерском муниципальном районе представлены объекты культурного наследия – отдельные памятники, а также ансамбли и достопримечательные места, в т.ч. по категориям – федерального, регионального значения и выявленные объекты. Историко-культурное наследие Приозерского муниципального района весьма разнообразно и имеет большую культурную ценность. К нему относятся ценные в архитектурном отношении здания и сооружения, памятники истории, а также усадебные ансамбли, уникальные культурные и природные ландшафты.

## 3.7. Объекты туристско-рекреационного комплекса

Туристско-рекреационные ресурсы

Туристско-рекреационные ресурсы рассматриваются как совокупность природных территорий, обладающих ценными экологическими и эстетическими свойствами, объектов культурного наследия, обладающих исторической и художественной ценностью, а также природных лечебных факторов, которые могут использоваться для организации различных видов туристско-рекреационной деятельности. Туристско-рекреационные ресурсы подразделяются на четыре типа: рекреационно-лечебный, рекреационно-оздоровительный, рекреационно-спортивный и рекреационно-познавательный (историко-культурное наследие, события и праздники).

Природные рекреационные ресурсы. Ландшафтно-рекреационный потенциал.

Ленинградская область в целом и Приозерский муниципальный район в частности характеризуется относительно благоприятными природно-климатическими условиями в летний сезон, но с учетом других физико-географических характеристик отнесены к территориям благоприятным для организации рекреационной деятельности в соответствии с бонитировкой природных провинций страны (классификация Института географии РАН СССР).

Географическое положение муниципального района позволяет отнести всю его территорию к зоне обширного северо-западного рекреационного региона. При этом вся западная часть Ленинградской области, в т.ч. территория Приозерского муниципального района, еще десятки лет назад в разработках Института географии АН СССР и ЦНИИЭП лечебно-курортных зданий была зарезервирована для развития санаторного лечения, отдыха и туризма.

На материалах имеющейся ландшафтной карты и дешифрирования синтезированного космического снимка аналогичного масштаба была произведена комплексная укрупненная ландшафтно-рекреационная оценка территории Приозерского муниципального района. В ее основе лежат результаты частных рекреационных оценок рельефа и литогенной основы, водного компонента ландшафта, микроклиматических особенностей и растительного покрова.

Степень благоприятности для рекреации определяется совокупностью эстетических качеств ландшафтов, степенью их устойчивости к рекреационным нагрузкам и в дальнейшем должна учитывать уровень развития транспортной и туристско-рекреационной инфраструктуры. В результате комплексной оценки территории Приозерского муниципального района его ландшафты были дифференцированы по степени благоприятности для рекреации, в целях организации длительного и кратковременного отдыха. Условные оценки рекреационной пригодности территории даны для каждого типа ландшафтов района с учетом их современного состояния.

Ландшафты наиболее благоприятные – соответствуют категориям наибольшей и высокой эстетической ценности с хорошей транспортной доступностью, за исключением сельскохозяйственных земель, которые для рекреации практически не используются (исключение  составляет лишь так называемый агротуризм). Ландшафты этого типа широко распространены по территории Приозерского муниципального района.

Ландшафты благоприятные (относительно благоприятные) – соответствуют категории средней эстетической ценности с хорошей транспортной доступностью.

Все типы местоположений, встречающиеся на территории муниципального района, охарактеризованы по степени их благоприятности для рекреации с указанием особенностей видов отдыха.

Для дальнейшего детального обоснования по размещению зон отдыха рассматриваются ландшафты наиболее благоприятные и благоприятные. Исключение составляют преобразованные человеком местоположения, сельскохозяйственные угодья, вырубки, ветровалы, гари, заболоченные земли и массивы торфяников.

В целом территория Приозерского муниципального района располагает огромным рекреационным потенциалом, в основном представленным ландшафтно-рекреационными условиями и ресурсами, водной компонентой. Территория располагает базой для развития всех видов промыслового отдыха, регулируемой рыбной ловли и природно-ориентированного туризма (экологический, сельский, водный, спортивный).

Приозерский муниципальный район всегда имел большое значение, прежде всего в качестве «здравницы» для жителей города Санкт-Петербург. Здесь сформирована значительная база средств коллективного размещения специализированного типа – действуют санатории, пансионаты, дома и базы отдыха (более 100 объектов). Основную рекреационную привлекательность составляют уникальные природные ландшафты, наличие большого количества рек, озер, лесных массивов, прежде всего светлохвойных, относительно благоприятный климат, разнообразие форм рельефа, растительного и животного мира. Местный микроклимат благоприятен для людей с заболеваниями органов дыхания. Места массового отдыха, как местного населения, так и многочисленных петербуржцев, благоприятные для отдыха лесные  и околоводные угодья представляют собой Приозерскую территориальную рекреационную систему – составную часть Петербургской территориальной рекреационной системы, т.е. комплексными рекреационными зонами (Орехово – Сосново – Петровское, Красное озеро – Мичуринское – Борисово, р. Вуокса – оз. Суходольское – оз. Балахановское, оз. Комсомольское – оз. Рощинское, оз. Отрадное – оз. Гусиное, оз. Вуокса – р. Вуокса, Северо-западное Приладожье, включая оз. Судаковское, берег Ладожского озера и часть Ладожских шхер, зеленые зоны города Приозерск, гп. Кузнечное, а также оз. Любимовское, оз. Хвойное и отдельные места отдыха вдоль западного берега Ладожского озера и вдоль р. Бурная).

Ежегодно на территории Приозерского муниципального района отдыхает не менее 175 тыс. дачников и садоводов (сезонное население), 60–80 тыс. человек занимаются промысловыми видами отдыха (сбор дикоросов). По оценке администрации муниципального района в 2008 году район посетили с различными туристско-экскурсионными целями не менее 70 тыс. человек, в 2010 – не менее 130 тыс. человек. В то же время наиболее посещаемые объекты – берега многочисленных озер, пригородные лесные массивы (Сосново, Приозерск, Кузнечное) весьма уязвимы перед неорганизованными туристами, непродуманным строительством и поэтому требуют особой охраны и проведения в местах сложившихся мест отдыха специальных мероприятий по обустройству в соответствии с имеющимися стандартами и нормативами емкости. Официально в Приозерском муниципальном районе на кадастровый учет поставлены немногим более 1 тыс. га (за границей населенных пунктов) в качестве земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов, земель рекреационного назначения, т.е. площадь земель, за которыми закреплено рекреационное использование – незначительна.

Туристско-рекреационный потенциал

Туристско-рекреационная инфраструктура

Уровень развития туристско-рекреационной инфраструктуры Приозерского муниципального района является хорошим. Комплекс соответствующих услуг достаточно развит и имеет большие перспективы дальнейшего развития.

Сеть обслуживающих учреждений туристского профиля в Приозерском муниципальном районе представлена гостиницами и гостевыми домами, турбазами,  двумя мотелями, которые способны разместить единовременно порядка 1 тыс. человек. Инфраструктура гостиничного типа сосредоточена в городе Приозерск. Административный центр и историческое поселение город Приозерск является единственным сформировавшимся туристским центром муниципального района.

Обеспеченность муниципального района гостиничной инфраструктурой соответствует нормативам СНиПа (100-105 %), однако, с учетом того, что город Приозерск является туристским центром этот уровень обеспеченности можно считать недостаточным, поскольку для туристских центров применять устаревшие нормативы не целесообразно. В соответствии с неутвержденными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области показатель обеспеченности туристскими гостиницами для города Приозерск составляет 67 % от потребностей, исходя из показателя в 9 мест на 1 тыс. жителей, что в 1,5 раза больше норматива СНиП 2.07.01-89. Во многом показатели недостаточного развития туристской инфраструктуры можно объяснить относительной близостью города Приозерск к областному центру, хорошей транспортной доступностью от города Санкт-Петербург и наличием значительной инфраструктурной базы в самом мегаполисе. При этом, значительная часть муниципального района (южнее Суходольского оз. и оз. Вуокса) объективно относится к территориям наиболее освоенным в рекреационном отношении для организации отдыха жителей города Санкт-Петербург. В настоящее время на территории муниципального района количество отелей городского и загородного типов составляет 11,3 % от общеобластного количества. Учитывая уровень инвестиционной активности, в ближайшие годы в муниципальном районе могут появиться новые средства размещения. По-видимому, перспективным направлением развития гостиничного хозяйства может стать строительство сети небольших комфортабельных гостиниц вдоль автомобильных трасс, в исторических поселениях, в формируемых туристских центрах и рекреационных зонах. В настоящее время в муниципальном районе имеются специализированные придорожные места отдыха – мотели и кемпинг, предназначенные для автомобилистов, однако их явно недостаточно и в сезонные пики выявляется существенный дефицит мест в средствах размещения такого типа.

Одной из главных отраслей специализации муниципального района традиционно выступает рекреационная деятельность (отдых, лечение, оздоровление, садоводство). Здесь сформировался комплекс рекреационной инфраструктуры, детского отдыха, оздоровления и спорта, представленный множеством объектов. В Приозерском муниципальном районе по разным данным от 143 до 245 объектов рекреационной инфраструктуры, 112 объектов значатся в официальном реестре, предоставленном комитетом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Ленинградской области. При столь большом количестве объектов возможны значительные расхождения при учете недействующих объектов, а также при двойном счете вместе с объектами недвижимости, находящимися в пользовании без надлежащих правовых оснований. Среди объектов рекреации – 97 действующих баз отдыха (здесь и далее в скобках неофициальная экспертная оценка – 164), 27 (46) – действующих детских оздоровительных лагерей (20 % от реально работающих детских лагерей области), 3 объекта санаторного типа, что  в сумме составляет 7 % аналогичных объектов на территории всей Ленинградской области. Промысловый отдых на территории Приозерского муниципального района развит весьма значительно, здесь располагается 16 (32) ведомственных и частных баз рыбака и охотника – т.н. охотхозяйства и рыболовецкие базы – 24 % от общего числа по области. Система общественного питания представлена 37 объектами различного класса (6,8 % от общего количества в Ленинградской области). Всего на территории Приозерского муниципального района располагается 25,5 % (30 %) реально работающих коллективных средств размещения области (по всем видам, как гостиничного типа, так и специализированные). Приозерский муниципальный район имеет благоприятные природные условия для развития экстремальных видов спорта – горнолыжного спорта (район д. Васильево, Красноозёрное сельское поселение, район 69-го км Приозерского шоссе, Сосновское сельское поселение), скалолазания (район оз. Ястребиное, район так называемых «малых скал» – Севастьяновское сельское поселение), спортивного ориентирования – Сосновское сельское поселение, кайтинга, мотокросса и прочих видов спорта.

Среди недействующих объектов числится множество средств коллективного размещения, в том числе детские оздоровительные лагеря и базы отдыха. Все эти объекты являются собственностью различных предприятий города Санкт-Петербург и входят в перечень объектов недвижимости, находящихся в пользовании без надлежащих правовых оснований, не поставлены на кадастровый учет.

Кроме этого, значительную площадь занимают коллективные садоводства, дачные поселки, используемые для отдыха преимущественно петербуржцами, а также местным населением (город Приозерск). Всего в муниципальном районе имеется более 200 садоводческих и дачных некоммерческих объединений (товариществ) общей площадью более 3400 га. Общее количество сезонного населения приближается к цифре 175 тыс. чел. На перспективу потребность в новых территориях под размещение садоводств будет снижаться, в то же время будет возрастать доля застройки элитным малоэтажным загородным жильем, как для местных нужд, так и для жителей города Санкт-Петербург, совмещающим, в том числе рекреационные (дачные) функции. Часть садоводческих товариществ должна быть в дальнейшем включена в границу населенных пунктов. Для расширения садоводств целесообразно рассматривать относительно малоценные сельскохозяйственные угодья (в соответствии с кадастровой оценкой земель).

На Схеме развития туризма и рекреации представлена территориальная организация рекреационного комплекса Приозерского муниципального района. В Приложении 6. приведена характеристика существующих объектов рекреационно-туристического назначения по состоянию на 2011 г.

Туристско-рекреационная активность

Современный устойчивый поток учтенных посетителей муниципального района оценивается в 250–330 тыс. человек в год (2009–2010 гг.), из них собственно туристы и экскурсанты – 130 тыс. чел (до 40 % от числа посетителей), или 7–10 % от числа туристов посетивших Ленинградскую область за аналогичный период. Число туристских прибытий в Приозерский муниципальный район ежегодно увеличивается с начала 2000-х годов. Значительное число туристов и посетителей муниципального района прибывают в муниципальный район и административный центр с деловыми целями или в ходе проводимых (в т.ч. ежегодных) культурных и спортивных мероприятий. Основной поток отдыхающих прибывает из города Санкт-Петербург – в летнее время благодаря отдыхающим численность фактически пребывающего на территории муниципального района населения увеличивается более чем в 3 раза. Это обстоятельство свидетельствует о значительном рекреационном потенциале муниципального района.

Основными объектами внимания туристов в Приозерском муниципальном районе являются старая крепость-музей «Корела» XIV-XVIII в., новая крепость, расположенные непосредственно в центре исторического поселения города Приозерск у северного берега р. Вуокса (Узьерва), а также комплекс Рождество-Богородичного Коневского монастыря, кирхи, редуты, места, связанные с различными историческими событиями. К природным объектам, активно посещаемым туристами, относятся многочисленные озера Карельского перешейка, Ладожское озеро и шхеры, а также «Лосевские» пороги на р. Вуокса, оз. Вуокса, оз. Суходольское, оз. Ястребиное (скалы), озера Отрадное, Красное, Мраморное.

Туристско-рекреационный комплекс в Приозерском муниципальном районе ожидает значительное развитие, в т.ч. благодаря хорошим социально-экономическим перспективам муниципального района в целом, развитию транспортной инфраструктуры, значительным объемам гражданского строительства. Прогноз развития туристско-рекреационной сферы представлен ниже в табл. 3.7.1. К 2020 г. число туристов и экскурсантов может увеличиться на 35–40 %, к расчетному сроку (2035 г.) – в два раза, при этом численность сезонного населения принята без существенного изменения на уровне 2010 г. 175 тыс. чел, с перспективой увеличения до 200–230 тыс. чел. к 2035 г.

Главными туристскими и экскурсионными маршрутами в Приозерском муниципальном районе  являются:

- паломнические маршруты, маршруты посещения святых мест (водные): Приозерск – о. Валаам, Приозерск – о. Коневец;

- водные: по Ладожскому озеру и Ладожским шхерам (с заходом в Сортавалу, Куркиёки, Лахденпохью и пр.);

- сухопутные: Санкт-Петербург – Выборг – Приозерск – Санкт-Петербург; Приозерск – Выборг; Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала.

Таблица 3.7.1.

Среднесрочный прогноз в сфере туризма

| Основные показатели | Факт | Оценка | Прогноз (по среднему варианту) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Общее число учтенных посетителей муниципального района (тыс. чел.) | 240 | 250 | 335 | 370 | 400 | 450 | 500 |
| Количество туристов (учтенных), тыс. чел. | 70 | 130 | 150 | 180 | 200 | 230 | 270 |
| Средняя продолжительность пребывания туристов (суток) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
| Количество мест в гостиницах, гостевых домах и в объектах рекреационной инфраструктуры (неофициально) | 8100 (12000) | 8500 | 11000 | 12000 | 12500 | 13000 | 13500 |

В целях развития туризма в Приозерском муниципальном районе, а также для полноценного использования культурного и природного наследия в последние годы на официальном уровне разрабатываются мероприятия по развитию туризма и рекреации, новые туристские маршруты.

Туристско-рекреационные зоны и узлы

В Приозерском муниципальном районе сложились рекреационные зоны и узлы, которые можно отнести к местам традиционного отдыха местного населения, в дальнейшем рассматриваемые в качестве территорий активного рекреационного освоения и благоустройства. К ним относятся следующие зоны.

- Две сложившиеся и благоустроенные зоны рекреации водных объектов  на оз. Раздолинское в п. Сосново и на р. Вуокса в городе Приозерск, эти пляжи соответствуют требованиям санитарных норм и правил в части благоустройства и качества воды и песка.

- В городе Приозерск – лесопарковая зона в районе Приозерского культурного центра «Карнавал», Петровский сквер, сквер 50-летия Октября, Комсомольский сквер,  городской парк с организованным пляжем. Неорганизованные пляжи расположены на побережье Ладожского озера в районе п. Сторожевое (Финский пляж), берег реки Вуокса (деревенский пляж) и в районе построек бывшего ремонтно-строительного управления. В соответствии с областным законом установлена пригородная зона площадью более 6 тыс. га, в т.ч. рекреационная зона – 1,6 тыс. га.

- В гп. Кузнечное – пляж на оз. Травкино;

- Берега оз. Вуокса и Суходольское – в п. при ж/д ст. Лосево, неорганизованные пляжи.

В муниципальном районе, помимо крупных садоводческих массивов, также существуют многочисленные рекреационные зоны и узлы, преимущественно используемые для отдыха жителями города Санкт-Петербург, и в дальнейшем рассматриваемые в качестве территорий для строительства средств долговременного размещения. К основным узлам (крупным рекреационным центрам) относятся:

- Лосево – Овраги, так называемый «Курорт «Лосево» (Ромашкинское и Петровское сельские поселения). Комплекс многочисленных учреждений отдыха различного профиля – детские лагеря, базы отдыха и турбазы. В Лосево (на порогах) проводятся массовые спортивные мероприятия (рафтинг);

- Мичуринское (Мичуринское сельское поселение) здесь располагается множество детских загородных оздоровительных учреждений. Специализация центра – детский отдых;

- Васильево (Красноозёрное сельское поселение). В окрестностях д. Васильево и п. Коробицыно (Выборгский муниципальный район) располагается группа современных благоустроенных комплексов отдыха и спорта – горнолыжный курорт «Снежный» (гора Зеленая, рядом с п. Коробицыно), горнолыжный комплекс «Красное Озеро», база отдыха «Золотая долина». Специализация – активный отдых.

- Сосново – Игора (Сосновское сельское поселение). «Игора» - современный горнолыжный комплекс, расположенный в южной части муниципального района в пределах полуторачасовой доступности от города Санкт-Петербург. Специализация – активный отдых.

Учитывая большое количество небольших средств размещения, распределенных по территории Приозерского муниципального района в рамках Приозерской территориальной рекреационной системы и в рамках многофункциональных планировочных систем можно выделить обособленные озерно-речные и прочие туристско-рекреационные зоны:

Сложившиеся:

- Орехово – Сосново – Петровское;

- Красное озеро – Мичуринское – Борисово;

- р. Вуокса – оз. Суходольское – оз. Балахановское;

- оз. Комсомольское – оз. Рощинское;

- оз. Отрадное – оз. Гусиное;

- оз. Вуокса – р. Вуокса;

- Северо-западное Приладожье;

- Студёное – Севастьяново (оз. Хвойное, оз. Любимовское).

Перспективные:

- Заостровье – Владимировка;

- Запорожское – Соловьёво;

- Природный парк в северо-западной части муниципального района.

Берега многочисленных водоемов, используемые в настоящее время для целей кратковременного летнего отдыха должны быть оборудованы пляжами и благоустроены в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80, СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Кроме того, берега должны быть оборудованы небольшими пристанями и пирсами для занятий водными видами спорта, а на водоемах, где выделены участки для любительского и спортивного рыболовства – для промыслового отдыха населения.

В дальнейшем объекты для пребывания туристов и отдыхающих предлагается размещать в наиболее живописных местах муниципального района, имеющих удобные подъезды и подходы, а также формировать новые локальные туристско-рекреационные центры. На побережье водоемов, по берегам малых рек, озер, карьеров предполагается строительство некапитальных объектов сезонного и круглогодичного использования. При размещении рекреационных объектов и новом жилищном строительстве недопустимо нарушение водоохранного законодательства и ограничение доступа к берегам водоемов для местного населения и отдыхающих.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности должно производиться в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности». Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам – в аренду.

Выводы

В результате укрупненной рекреационной оценки ландшафтов Приозерского муниципального района было выявлено, что порядка 60–65 % его территории пригодно для рекреационного использования (наиболее благоприятные и благоприятные ландшафтно-рекреационные условия), с учетом транспортной доступности – 25–30 % территории. Однако, для размещения рекреационных объектов и прокладки маршрутов оздоровительного и экологического туризма наиболее ценными участками признаны долины рек и берега озер, что обусловлено их промысловой и эстетической ценностью, таким образом рекреационно-ценные территории составляют 15–20 %.

С учетом дополнительных благоприятных факторов для развития туристско-рекреационных объектов, а также сложившегося туристско-рекреационного каркаса выделены особо ценные территории, в дальнейшем рассматриваемые в качестве туристско-рекреационных зон.

Рекреационные зоны размещаются повсеместно и могут быть освоены по мере рекреационного спроса местного населения, а также петербуржцев и других гостей муниципального района. На перспективу площадь рекреационных территорий может быть увеличена до 160 тыс. га, с учетом природного парка до 190 тыс. га.

Рекреационный потенциал Приозерского муниципального района, выявленный в результате комплексной оценки территории, позволяет сделать вывод о благоприятности организации новых объектов массового отдыха и туризма, ориентированных на потребности населения, как самого муниципального района, так и города Санкт-Петербург и его пригородов.

В Приозерском муниципальном районе система средств коллективного размещения (СКР) составляет четверть от всех мощностей СКР Ленинградской области, однако при этом по объектам гостиничной инфраструктуры и особенно базам отдыха существует сезонный дефицит мест. В перспективе потребуется строительство новых СКР гостиничного типа различного класса. По специализированным СКР выявлен недостаток учреждений круглогодичного обслуживания, строительство новых или переустройство существующих объектов для круглогодичного использования потребуется в ближайшие годы. Представляется целесообразным передача недействующих СКР в муниципальную собственность или эффективных собственников без изменения функционального назначения объектов.

На территории Приозерского муниципального района перспективу для развития имеют многие традиционные виды рекреации, прежде всего, культурно-познавательный туризм, событийный туризм, военно-патриотический туризм, ностальгический туризм, деловой туризм, активные виды спорта, водная рекреация, промысловый отдых, сельский отдых и агротуризм, экологический туризм.

Обоснование проектных предложений

Концепция развития туристско-рекреационной деятельности в проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района базируется на следующих основных ориентирах:

- Развитие приоритетных направлений туризма – культурно-познавательный туризм, событийный туризм, военно-патриотический туризм, ностальгический туризм, деловой туризм.

- Развитие приоритетных направлений рекреации – активные виды спорта, водная рекреация, промысловый отдых, сельский отдых и агротуризм, экологический туризм.

- Создание инфраструктуры водных видов спорта и отдыха, в том числе: водного стадиона с трибунами в п. при ж/д ст. Лосево, причальных комплексов, благоустроенных мест стоянок и заправок маломерных судов, развитие водных туристских маршрутов на маломерных судах по Вуоксинской водной системе.

- Создание системы велодорожек, транспортно-пешеходных направлений вдоль основных автодорог, а также межу основными достопримечательностями Приозерского муниципального района.

- Для создания новых емких рекреационных зон массового отдыха требуется проведение благоустройства территорий для рекреационных целей на площади 140–150 тыс. га для приема не менее 1,3 млн человек, включая создание многочисленных благоустроенных площадок отдыха, «зеленых стоянок», околоводных «зеленых стоянок», зон рекреации водных объектов, традиционных мест массового отдыха населения, пляжей.

- В отдельных рекреационных зонах с многократным превышением допустимой нагрузки в 1–3 чел. га развитие дорожно-тропиночной сети, почвозащитные мероприятия и мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в лесопарковый или парковый на площади 47–50 тыс. га. (в Сосновском, Раздольевском, Петровском сельских поселениях, прилегающих к границе пригородной лесопарковой зоны города Санкт-Петербург, а также в пригородной зоне города Приозерск, в пригородной зоне гп. Кузнечное).

- Создание новых ООПТ, в том числе для развития рекреационной и природоохранной деятельности создание природного парка в северо-западной части Приозерского муниципального района на площади 17,4 тыс. га.

- Формирование иерархически четкой планировочной структуры туристско-рекреационного комплекса в рамках Приозерского муниципального района и Приозерской территориальной рекреационной системы, включающей туристско-рекреационные центры различного ранга.

Кроме сложившихся туристских центров предлагается организовать дополнительно туристские центры – маршрутно-опорные центры местного значения, среди них: Коневец, Берёзово, Васильево (Мельниковское сельское поселение), Горы, Кротово, Моторное, Ольховка, Приладожское, Синёво, Соловьёво, Судаково, Хвойное, Черёмухино, Яркое, в районе Колокольцевского залива на р. Вуокса, Мыс, Новая Деревня, в Петровском сельском поселении в районе мыса Открытый, в Ромашкинском сельском поселении в окрестностях урочища Счастливец, в Петровском сельском поселении в районе лагеря «Спутник», Борисово, Гречухино, Торфяное, Яблоновка, Портовое, Луговое, Заветное, Студёное, Солнечное, Цветково, Силино, Бурнево, Сторожевое, Сапёрное, Ягодное, Быково, Заостровье, гольф-деревня в Запорожском сельском поселении.

Развитие туризма потребует создания площадок для проведения культурно-досуговых мероприятий, этнографических центров, гостевых домов (в том числе на базе хуторов), конно-спортивных баз, музеев, различных спортивно-досуговых центров, в том числе круглогодичного обслуживания.

В настоящее время наиболее крупным инвестиционным проектом по созданию рекреационно-спортивного комплекса на территории Приозерского муниципального района является проект по размещению гольф-центра на территории Запорожского сельского поселения. Проект предусматривает размещение гольф-клуба площадью 50 га, объектов рекреационной инфраструктуры (гостинично-коттеджного комплекса, ресторана и др.), жилых комплексов, а также соответствующей инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.

Объекты для пребывания туристов и отдыхающих предлагается размещать в наиболее живописных местах муниципального района, имеющих удобные подъезды и подходы. На побережье многочисленных озер, по берегам рек, где предполагается строительство некапитальных объектов сезонного и круглогодичного использования.

Создание специализированного природного парка, а также объектов рекреации, рассчитанных на массового потребителя или же на узкие специализированные группы позволит привлечь массового потребителя, а также разнообразить туристско-рекреационную активность в Приозерском муниципальном районе (культурно-познавательный туризм, событийный туризм, военно-патриотический туризм, ностальгический туризм, деловой туризм).

## 3.8. Транспортная инфраструктура

Благодаря своему географическому положению, уникальным природным условиям и достаточно хорошей оснащенности транспортными коммуникациями, Приозерский муниципальный район обладает высоким социально-экономическим и туристско-рекреационным потенциалом. То, что район граничит с Выборгским, Всеволожским муниципальными районами, Республикой Карелия, находится в близком соседстве с Финляндской Республикой, предопределяет широкие возможности внутри регионального, межрегионального и международного сотрудничества.

Значительная роль в реализации потенциала муниципального района принадлежит сложившейся транспортной инфраструктуре, как части общей системы транспортного комплекса Ленинградской области.

Основу планировочного каркаса муниципального района составляют меридиональные транспортные связи, представленные железнодорожной магистралью Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск и автомобильной дорогой федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола». А также широтная связь – автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения Комсомольское – Приозерск.

# Железнодорожный транспорт

Железнодорожное сообщение осуществляется Санкт-Петербургским отделением Октябрьской железной дороги – филиалом ОАО «Российские железные дороги», а также Санкт-Петербург – Финляндской дирекцией по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Дирекции пригородных сообщений «Транском». Железнодорожный транспорт является одним из основных видов массового пассажирского транспорта, обеспечивающего, главным образом, перевозки петербуржцев к местам кратковременного и длительного отдыха, а также постоянного населения муниципального района к местам приложения труда и объектам административного и культурно-бытового назначения, находящимся как непосредственно на территории муниципального района, так и в городе Санкт-Петербург. Правда, трудовые связи с городом Санкт-Петербург осуществляются в основном экономически активным населением, постоянно проживающим на территории, прилегающей к ж/д линии между  п. Сосново и южной границей муниципального района.

Железнодорожная линия электрифицирована, на участке Санкт-Петербург – Сосново – двухпутная, далее однопутная. Движение пригородных поездов производится по двум направлениям: Санкт-Петербург – Сосново и Санкт-Петербург – Кузнечное. В пределах муниципального района расположено 15 станций и остановочных пунктов, наиболее крупные из них – Приозерск (отправлено в год 519,5 тыс. пассажиров) и Сосново  (отправлено в год 685,8 тыс. пассажиров). Средняя длина перегона между станциями и остановочными пунктами – 6 км, что в значительной мере обеспечивает их пешеходную  доступность. В периоды максимальных перевозок на участке Орехово – Сосново наполнение электропоездов является комфортным. Поезда же, идущие до станции Кузнечное, переполнены, что свидетельствует о недостаточной частоте их движения.

Железнодорожных вокзалов с залами ожидания имеется всего три – в городе Приозерск, п. Сосново и гп. Кузнечное. Остальные остановочные пункты частично оборудованы лишь навесами. Всего на территории муниципального района расположено 15 станций и пассажирских платформ платформ (станции Сосново, Орехово, Петяярви, Громово, Отрадное, Мюллюпельто, Приозерск, Кузнечное, пассажирские платформы Лосево, Суходолье, Синёво, Капеасалми, 79 км, 67 км, 69 км).

Пассажирские перевозки в дальнем сообщении (всего 1 пара поездов в сутки) при общем объеме движения около 45 пар в сутки – сравнительно невелики (15 %).

# Автомобильные дороги и транспорт

Автомобильные пути сообщения и, соответственно, автомобильный транспорт играют главенствующую роль в реализации пассажирских и грузовых перевозок, охватывая как территории, прилегающие к железной дороге, так и в особенности удаленные от нее. Довольно развитая сеть автомобильных коммуникаций представлена дорогами федерального, регионального или межмуниципального и местного значения. Перечень дорог федерального, регионального или межмуниципального значения и их основные технико-эксплуатационные характеристики приводятся в таблице 3.8.1.

Протяженность федеральных, региональных или межмуниципальных дорог составляет 564,8 км. Все эти дороги имеют твердое покрытие, усовершенствованным (асфальтобетонным) покрытием обладают 437,1 км или 77 % дорог.

Сеть основных дорожных путей сообщения дополняется дорогами местного значения, протяженность которых составляет 385,7 км. Как правило, это грунтовые и, лишь частично, гравийные дороги плохого качества. Часть этих дорог находится на балансе Ленинградской области (59,0 км).

Таблица 3.8.1.

Перечень и характеристика автодорог федерального, регионального или межмуниципального значения

| Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность в пределах муниципального района, км | Среднесуточная интенсивность движения в летний период на наиболее загруженном участке, приведенные единицы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе с твердым покрытием |  |
| Дороги федерального значения |
| А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола») | II-III | 106,7 | 106,7 | 26458 |
| Дороги регионального или межмуниципального значения |
| Комсомольское – Приозерск | III | 40,2 | 40,2 | 2006 |
| Подъезд к п. Пчёлино | III | 22,5 | 22,5 | 1838 |
| Подъезд к станции Кузнечное | III | 3,2 | 3,2 | 2282 |
| Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск | III | 84,2 | 84,2 | 1685 |
| Ушково – Гравийное | III | 57,0 | 57,0 | 7757 |
| Пески – Сосново – Подгорье | IV | 63,5 | 63,5 | 2902 |
| Подъезд к д. Ягодное | IV | 5,0 | 5,0 | 812 |
| Ж/д станция Громово – паромная переправа | IV | 30,3 | 30,3 | 1501 |
| Громово – Яблоновка | IV | 9,1 | 9,1 | 1034 |
| Котово – Мичуринское | IV | 14,9 | 14,9 | 888 |
| Торфяное – Отрадное – Заостровье | IV | 35,3 | 35,3 | 643 |
| Малый Ручей – Яблоновка – Приладожское | IV | 20,2 | 20,2 | 505 |
| Подъезд к д. Красноозёрное | IV | 17,0 | 17,0 | 1240 |
| Сапёрное – Мельниково – Кузнечное | IV | 55,7 | 55,7 | 904 |
| Всего | - | 564,8 | 564,8 | - |

Общая протяженность автодорожной сети муниципального района (без внутри поселенческих коммуникаций) – 950,5 км, в том числе с твердым покрытием – 781,6 км или 82 %. Плотность дорог с твердым покрытием – 218 км/тыс. кв. км, что свидетельствует о вполне приемлемой разветвленности автодорожной сети.

Анализ наблюдаемой интенсивности движения транспорта на автодорогах муниципального района (илл. 10) показывает, что по средним её показателям автодорожная сеть в основном отвечает присвоенным техническим категориям. Исключением являются автодороги Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала (до Петрозаводска), где летняя среднесуточная интенсивность движения достигает 26,5 тыс. приведенных единиц, и Орехово – Сосново – Кривко – Петяярви – 11,8 тыс. Очевидно, что параметры автодороги федерального значения Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала должны быть доведены до I технической категории, а дорога Орехово – Сосново – Кривко – Петяярви до III.

Ниже приводится перечень дорожных сооружений (табл.3.8.2).

Таблица 3.8.2.

Перечень и характеристика дорожных искусственных сооружений мостов (длиной 25 м и более) и путепроводов

| Вид сооружения и его местоположение | Протяженность, м | Ширина проезжей части, м | Материал | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мост, р. Вуокса, п. при ж/д ст. Лосево | 80,7 | 7,0 | Сталь, железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, р. Вуокса, город Приозерск | 48,3 | 7,05 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, р. Вуокса, город Приозерск | 24,06 | 11,61 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, р. Вуокса, п. Бригадное | 31,58 | 7,08 | Сталь | Неудовлетворительное |
| Мост, р. Волчья, д. Ягодное | 34,1 | 8,02 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, р. Вуокса, п. Мельниково | 39,3 | 9,68 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, р. Вьюн, п. Запорожское | 32,5 | 8,0 | Сталь, железобетон | Хорошее |
| Мост, р. Волчья, д. Крутая Гора | 49,98 | 10,0 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, р. Вьюн, п. Пятиречье | 24,3 | 10,0 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, р. Волчья, д. Раздолье | 25,15 | 8,06 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, протока, п. Ромашки | 47,2 | 8,18 | Железобетон | Хорошее |
| Мост, р. Вуокса, п. Новая Деревня | 41,73 | 8,0 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, р. Красная, д. Красноозёрное | 26,65 | 8,0 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, р. Севастьяновка, п. Севастьяново | 29,68 | 10,5 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Мост, р. Бегуновка, п. Богатыри | 53,73 | 8,0 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Путепровод, железная дорога, п. при ж/д ст. Отрадное | 50,4 | 8,02 | Железобетон | Удовлетворительное |
| Путепровод на железнодорожной линии через, а/д Ушково – Гравийное, вблизи п. Сосново | 29,9 | - | Железобетон | нет данных |
| Путепровод на железнодорожной линии через а/д Санкт-Петребург – Сортавала, вблизи д. Раздолье | 33,6 | - | Сталь | нет данных |
| Путепровод, железная дорога, п. при ж/д ст. Отрадное | 30,0 | - | Железобетон | нет данных |

Всего мостов, включая малые, –  53 ед., общей протяженностью 995 погонных м, из которых 162 м (16 %) находятся в неудовлетворительном состоянии. Путепроводов на пересечениях с железной дорогой – 5 ед.

Маршрутную автобусную сеть муниципального района обслуживает ООО «Питеравто». Всего действуют около 40 маршрутов (табл. 3.8.3, илл. 11). Ремонтная база отсутствует. Обслуживание пассажиров находится на невысоком уровне: на ряде маршрутов ощущается низкая частота рейсов, ни в городе Приозерск, ни в п. Сосново нет автовокзалов и автостанций.

Таблица 3.8.3.

# Перечень и характеристика основных автобусных маршрутов

| Номер маршрута | Наименование маршрута | Протяженность, км | Количество рейсов в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские |
| 1 | Приозерск, ПМДК – Ларионово | 10,3 | 41 |
| 2 | Приозерск, ПМДК – АТП | 5,8 | 14 |
| 1 | Сосново, Островки – Кривко | 10,9 | 86 |
| 2 | Сосново, Сосново (вокзал) – Снегирёвка | 6,0 | 76 |
| Пригородные |
| 101 | Приозерск – Студёное | 44,2 | 3 |
| 101-б | Мюллюпельто – Студёное | 21,7 | 4 |
| 104 | Мельниково – Васильево | 8,8 | 4 |
| 105 | Приозерск – Яблоновка | 50,6 | 2 |
| 105-б | Приозерск – Приладожское | 41,8 | 2 |
| 106 | Приозерск – Моторное | 16,0 | 2 |
| 107 | Приозерск – Починок | 11,0 | 11 |
| 109 | Приозерск – Отрадное | 28,1 | 4 |
| 110-б | Отрадное – Владимировка | 25,5 | 6 |
| 113 | Отрадное – Торфяное | 13,6 | 4 |
| 125 | Приозерск – Шушино | 33,4 | 6 |
| 131 | Приозерск – Сторожевое | 6,5 | 6 |
| 125-к | Приозерск – Кузнечное | 18,0 | 14 |
| 643-644 | Сосново – Пятиречье – Денисово | 30,0 | 17 |
| 624 | Сосново – Владимировка | 71,6 | 4 |
| 619 | Ромашки – Приозерск | 59,2 | 2 |
| 608 | Сосново – Ромашки | 40,6 | 6 |
| 654 | Сосново – Ольховка | 24,1 | 4 |
| 647 | Сосново – Ягодное | 31,1 | 2 |
| 620 | Ромашки – Новая Деревня | 18,0 | 4 |
| 647-а | Сосново – Петровское ГПЗ | 14,5 | 10 |
| 651 (сезонный) | Сосново – Новожилово | 11,3 | 4 |
| 652 (сезонный) | Сосново – Крутая Гора | 6,9 | 4 |
| 645 | Сосново – Красноозёрное | 55,7 | 6 |
| 645-а | Сосново – Коробицыно | 38,9 | 4 |
| 646 | Сосново – Мичуринское | 28,9 | 10 |
| 623-а | п. при ж/д ст. Громово – Портовое | 17,9 | 2 |
| 623-б | п. при ж/д ст. Громово – п. Громово | 10,1 | 2 |
| 623 (сезонный) | п. при ж/д ст. Громово – Красноармейское | 12,0 | 2 |
| 642 | Сосново – Замостье | 12,4 | 4 |
| 641 | Островки – Племстанция | 13,9 | 4 |
| Межрайонные |
| 859 | Приозерск – станция Девяткино | 164,0 | 16 |
| 885 | Ромашки – станция Девяткино | 111,0 | 2 |
| 873 | Сосново – Выборг | 114,5 | 2 |

За последний год автотранспортными предприятиями муниципального района перевезено 3,6 млн пассажиров, выполнено 42,5 млн пассажиро-километров. Коэффициент выпуска автобусов на линию – 0,94–0,97, среднегодовой коэффициент наполнения подвижного состава – 0,70–0,76. Общее количество подвижного состава в инвентаре – 59 ед. (2 ед. – Газели, 35 ед. – ПАЗ, 22 ед. – ЛИАЗ, КАВЗ). Хранение и обслуживание автобусного парка осуществляется на базе АТП-1 (город Приозерск, ул. Калинина, 51). В связи с отсутствием на территории муниципального района автостанций и автовокзалов, прием и отправка пассажиров осуществляется в некомфортных условиях. Годовой объем перевозок массовым общественным транспортом стабилизировался на уровне 2,5–3,5 млн пассажиров, хотя в 2002 г. объем перевозок составлял 4,5 млн пассажиров. Процесс обусловлен сокращением эксплуатируемого на маршрутах подвижного состава и, соответственно, рейсов, неудержимым ростом оснащенности населения индивидуальным легковым транспортом. Достаточно отметить, что летом из города Санкт-Петербург в Приозерский муниципальный район на все виды отдыха в период с пятницы по воскресенье до 50 % перевозок осуществляется легковыми автомобилями.

Общее количество зарегистрированных автомототранспортных средств в Приозерском муниципальном районе – 27,9 тыс. ед., в том числе принадлежащих физическим лицам – 25,4 тыс. Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями  составляет порядка  250 ед./тыс. жителей.

На территории Приозерского муниципального района располагаются 2 государственных пункта технического осмотра автотранспорта (в городе Приозерск и п. Сосново).

# Воздушный и водный транспорт

На территории муниципального района расположены следующие объекты воздушного транспорта:

- аэродром «Громово» – государственный аэродром 2-го класса (военная часть 49719, п. Громово). Взлетно-посадочная полоса – бетонная (2500х36 м) принимает все типы воздушных судов категории А и В (Т-134, Ту-154, Ил-76 и пр.);

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» (в редакции от 27 сентября 2011 г.) для аэродрома установлена приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома;

- вертолетная площадка войсковой части 99795, вблизи п. Сторожевое. Площадка бетонная стандартная, пригодная для приема вертолетов всех типов;

- временный сельскохозяйственный аэродром «Мельниково», 1 км юго-западнее п. Мельниково, взлетно-посадочная полоса – асфальт;

- временный сельскохозяйственный аэродром «Ромашки», 0,5 км южнее п. Ромашки, взлетно-посадочная полоса – асфальтобетон;

- вертолетная площадка «Петровское», 3 км северо-восточнее п. Петровское, площадка – грунтовая;

- вертолетная площадка «Севастьяново», п. Севастьяново, площадка – бетонная;

- вертолетная площадка «Коневец», о. Коневец, площадка – бетонная;

- частный аэродром для спортивных самолетов, п. Соловьёво.

В настоящее время в границах Приозерского муниципального района существует одна судоходная трасса (вдоль западного берега Ладожского озера от бухты Петрокрепость до острова Заячий) с гарантированными габаритами судовых ходов. Данная трасса активно используется грузовыми судами и малым пассажирским флотом («метеорами»), следующими в город Приозерск.

Наряду с этим существует ряд трасс без гарантированных габаритов, границами которых является бар р. Вуокса:

- через Ладожское озеро от Свирской губы;

- вдоль северного берега  озера к заливу Лахденпохья;

- подход к бару р. Вуокса с юго-запада;

- бухта Владимирская – о. Коневец – о. Валаам;

- подход к убежищу Куркиокский залив;

- подход к убежищу Кильписарет.

Данные трассы используются эпизодически.

Трассы реки и озера Вуокса используются судами Валаамского монастыря, яхтами, маломерными судами, а также периодически (когда позволяют глубины) грузовыми судами, следующими на ОАО «Лесплитинвест». Судовой ход данных трасс периодически замывается, в этой связи ранее проводились дноуглубительные работы один-два раза в год.

До 1992 г. на оз. Вуокса использовали три судоходные трассы:

- Приозерск – Турбаза (оз. Вуокса Северное);

- Приозерск – Турбаза – Горы (оз. Вуокса Северное);

- Приозерск – Барышево – оз. Вуокса Южное.

В настоящее время постоянного судоходства здесь нет.

Возрождение судоходства на р. Вуокса затруднено в связи с малыми габаритами судовых ходов, отсутствием лоцийных сведений и средств  навигационного оборудования.

По Ладожскому озеру в районе гп. Кузнечное в навигационный период водным транспортом осуществляются перевозки промышленной продукции (строительного камня, щебня).

В Приозерской бухте Ладожского озера имеются грузовые причалы для разгрузки древесины.

# Транспортная доступность

Для анализа транспортной доступности административных центров поселений  муниципального района были построены зоны часовой и полуторачасовой  транспортной доступности по полным затратам времени на передвижения при использовании железнодорожного, общественного (автобуса) и легкового транспорта (илл. 12, 13, 14).

При использовании железнодорожного транспорта:

В пределы зоны часовой транспортной доступности  крупных железнодорожный станций – Приозерск и Сосново укладываются 13 населенных пунктов с численностью населения 27,2 тыс. чел. (45 % от общей численности).

В пределы зоны полуторачасовой транспортной доступности этих станций – 31 населенный пункт с численностью населения 38,6 тыс. чел. (64 % от общей численности).

Таким образом, жители населенных пунктов, удаленных от железнодорожной магистрали, в количестве 21,8 тыс. чел. или 36 % всего населения муниципального района находятся вне зоны пешеходной доступности остановочных пунктов железной дороги.

При использовании автобуса:

- в пределы зоны часовой транспортной доступности административных центров поселений укладываются 74 населенных пунктов с численностью населения 59,7 тыс. чел. (99 % от общей численности). Часовая транспортная доступность города Приозерск обеспечивается для 8 населенных пунктов с численностью населения 20,2 тыс. чел.  (33 %);

- приемлемая 1,5–часовая транспортная доступность города Приозерск обеспечивается для 25 населенных пунктов с численностью населения 29,1 тыс. чел. (48 %).

  - При использовании легкового автомобиля:

- зона часовой транспортной доступности административных центров поселений охватывает все населенные пункты муниципального района. Часовая транспортная доступность города Приозерск обеспечивается для 8 населенных пунктов с численностью населения 29,2 тыс. чел.  (48 %);

- приемлемая 1,5–часовая транспортная доступность города Приозерск обеспечивается для 63 населенных пунктов с численностью населения 41,5 тыс. чел. (69 %).

Таким образом, для 31 % населения затруднительно пользоваться объектами трудового и культурно-бытового назначения, расположенными в административном центре муниципального района – городе Приозерск. Однако, это население имеет возможность частично восполнить соответствующие потребности в близлежащих административных центрах поселений.

# Выводы

- Приозерский муниципальный район имеет разветвленную сеть железнодорожных и автомобильных  транспортных коммуникаций, по отношению к которым практически вся территория муниципального района находится в благоприятной зоне, что предопределяет высокий потенциал рекреационного и социально-экономического развития муниципального района.

- Пригородное железнодорожное сообщение в основном удовлетворяет имеющийся спрос на пассажирские перевозки за исключением направления Санкт-Петербург – Кузнечное, нуждающееся в увеличении частоты движения электропоездов особенно в предвыходные и выходные дни.

- Несмотря на приемлемую густоту, сеть главных автомобильных дорог не отвечает сложившейся, а тем более, ожидаемой транспортной нагрузке. По ряду направлений (особенно на связи с городом Санкт-Петербург) требуется перевод автодорог в более высокую техническую категорию, предполагающую значительное уширение проезжих частей, строительство разноуровневых развязок и путепроводов, организация дублирующих и обходных автодорог.  Дороги местного значения,  большинство из которых грунтовые, должны быть оснащены твердыми типами покрытия. Развитие меридиональных транспортных  связей между поселениями муниципального района сдерживается наличием всего одного мостового перехода через р. Вуокса.

- Большинство населенных пунктов муниципального района попадают в зону благоприятной транспортной доступности при использовании как легкового автомобиля так и автобуса.

- Сеть автобусных маршрутов должна быть укомплектована достаточным количеством подвижного состава с таким расчетом, чтобы обеспечить ее конкурентоспособность с легковым транспортом. Следует обратить внимание на повышение качества автобусных перевозок, в том числе и за счет сооружения автовокзалов и автостанций.

- Необходимо проработать вопросы развития воздушного и водного транспорта. По-видимому, ключ решения проблем находится в области развития туристско-рекреационного обслуживания.

## 3.9. Инженерная инфраструктура

### 3.9.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения муниципального района служат поверхностные и подземные воды. Удельный вес артезианских скважин составляет 88 %, поверхностных водоемов – 12 %.

Поверхностные источники водоснабжения расположены в городе Приозерск, гп. Кузнечное, поселках: Владимировка, Севастьяново, Мельниково, Ромашки; в остальных населенных пунктах – подземные источники.

Мощность всех водопроводов и водозаборов составляет 32,2 тыс. куб. м в сутки.

На подземных водозаборах ВОС отсутствуют, кроме д. Красноозёрное, где используется обезжелезивающая установка.

Собственный источник водоснабжения имеется на ОАО «Приозерский ДОЗ». Водозабор расположен на р. Вуокса. Вода забирается и используется на технические нужды. Для хозяйственно-питьевых нужд вода подается из водопроводной системы города Приозерск.

Вблизи п. Сторожевое (воинская часть) имеется собственный водозабор из Ладожского озера.

Практически по каждому населенному пункту требуется выполнение работ, как по строительству новых очистных сооружений, так и по реконструкции существующих.

Одной из главных причин ухудшения качества питьевой воды является отсутствие зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории муниципального района, а также неудовлетворительное состояние водопроводных сетей.

В Приозерском муниципальном районе ни один источник водоснабжения не имеет проекта ЗСО, согласованного в установленном порядке (в соответствии с постановлением Роспотребнадзора от 29 декабря 2010 г. № 16-П «Об организации работы по согласованию и утверждению проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Ленинградской области»).

Протяженность водопроводных сетей по муниципальному району – 206,6 км, из них ветхих – 45,6 км.

Уровень благоустройства водопроводом составляет 75,4 %.

### 3.9.2. Водоотведение

Пропускная способность существующих  канализационных очистных сооружений (КОС) муниципального района составляет 27,6 тыс. куб. м/сут. Большой  проблемой является неэффективная очистка сточных вод в 60 % КОС.

Практически половина существующих КОС находятся в неудовлетворительном состоянии. Незначительная часть КОС имеют обеззараживающие установки.

Вблизи п. Сторожевое (воинская часть) канализационные стоки отводятся на локальные очистные сооружения полной биологической очистки, производительностью 400 куб. м/сут.

В эксплуатации находятся 18 канализационных насосных станций.

Общая длина канализационных сетей – 138,5 км, из них ветхих – 45,8 км.

Уровень благоустройства канализацией составляет 73,1 %.

Таблица 3.9.1.

Техническая характеристика очистных сооружений Приозерского муниципального района

| № | Наименование городского (сельского) поселения | Установленная мощность КОС, куб. м/сут | Фактическое поступление стоков на КОС, куб. м/сут | Год ввода в эксплуатацию | % износа, необходимость реконструкции | Место сброса очищенных стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузнечнинское гп. Кузнечное, микрорайон Ровное | 4500 | 1600 | 1975 | 70 реконструкция | оз. Большое Боровское |
| 2 | гп. Кузнечное, микрорайон КНИ | 200 | 230 | 1973 | 85 реконструкция | оз. Ровенское |
| 3 | Приозерское город Приозерск | 12000 | 9500 |  | выполнено 90 % реконструкции | Ладожское озеро |
| 4 | Громовское п. Громово | 400 | 105 | 1973 | 90 реконструкция | оз. Суходольское |
| 5 | п. при ж/д ст. Громово | 700 | 180 | 1979 | 80 реконструкция | оз. Суходольское |
| 6 | Запорожское п. Запорожское | 700 | 255 |  | реконструкция | р. Вьюн |
| 7 | Красноозёрное д. Красноозёрное | 400 | 250 | 1970 | реконструкция | оз. Красное |
| 8 | Ларионовское п. Починок | 400 | 300 | 1987 | реконструкция | р. Луговая |
| 9 | п. Коммунары | 700 | 400 | 1985 | реконструкция | р. Вуокса |
| 10 | Мельниковское п. Мельниково | 1400 | 200 | 1987 | реконструкция | р. Вуокса |
| 11 | Мичуринское п. Мичуринское | 400 | 390 |  | реконструкция | оз. Мичуринское |
| 12 | Петровское п. Петровское | 700 | 580 | 1986 | реконструкция | р. Петровка |
| 13 | Плодовское п. Плодовое | 700 | 400 |  | реконструкция | оз. Отрадное |
| 14 | п. Тракторное | 200 | 100 |  | реконструкция | оз. Отрадное |
| 15 | Раздольевское д. Раздолье | 600 | 600 |  | реконструкция | р. Волчья |
| 16 | Ромашкинское п. Ромашки | 700 | 250 |  | реконструкция | р. Вуокса |
| 17 | п. Суходолье | 700 | 350 |  | реконструкция | р. Вуокса |
| 18 | п. Понтонное | 100 | 130 |  | реконструкция | р. Вуокса |
| 19 | Севастьяновское п. Севастьяново | 400 | 160 |  | реконструкция | оз. Невское |
| 20 | Сосновское п. Сосново | 700 Строятся КОС 2250 | 700 |  |  | р. Сосновка |
| 21 | Лесхоз | 100 | 100 |  | на КОС п. Сосново | р. Быковец |
| 22 | Сосновоагропромтехника | 400 | 400 |  | на КОС п. Сосново | р. Быковец |
| 23 | д. Снегирёвка | 400 | 400 |  | на КОС п. Сосново | р. Гладыш |
| 24 | д. Кривко | 400 | 400 |  | на КОС п. Сосново | р. Сосновка |
| 25 | п. Платформа 69-й км | 200 | 200 |  | на КОС п. Сосново | р. Козлец |

В настоящее время в муниципального районе разработана муниципальная адресная программа комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры, основная цель которой, в том числе реконструкция, модернизация и строительство в большинстве поселений  водоочистных и канализационных сооружений.

В городе Приозерск существует система дождевой канализации. Протяженность сетей – 1,5 км. Очистные сооружения дождевого стока отсутствуют.

В последние годы:

- проведена реконструкция КОС города Приозерск;

- осуществлено строительство КОС д. Кривко и п. Сосново и проектирование КОС д. Снегирёвка;

- выполнен проект КОС п. Коммунары;

- запроектированы КОС п. Ромашки и п. Суходолье;

- запроектированы КОС п. Мельниково;

- запроектированы КОС п. Запорожское;

- запроектированы КОС д. Красноозёрное.

### 3.9.3. Электроснабжение

Электроснабжение Приозерского муниципального района осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго».

На территории муниципального района расположены 13 подстанций напряжением 110 кВ: № 533 «Бородинская» (2·6,3 МВ·А), № 519 «Мельниково» (2·6,3 МВ·А), № 57 «Кузнечное», (2·25 МВ·А), № 415 «Копеасалми» (2·10 МВ·А), № 530 «Приозерский мебельный комбинат» (2·25 МВ·А), № 166 «Приозерская» (2·16 МВ·А), № 414 «Мюллюпельто» (2·10 МВ·А), № 511 «Плодовое» (2·6,3 МВ·А), № 413 «Громово» (2·16 МВ·А), № 416 «Петяярви» (2·16 МВ·А), № 547 «Сосновская» (2·25 МВ·А), № 304 «Запорожская» (2·6,3 МВ·А), № 330 «Мичуринская» (2·10 МВ·А) и 3 подстанции напряжением 35 кВ: «ДСЗ» (2·10 МВ·А), «Красноармейская» (1·2,5 МВ·А), «Сапёрная» (2·6,3 МВ·А).

В основном, все выше перечисленные подстанции,  двухтрансформаторные и имеют двухстороннее питание, кроме подстанции напряжением 35/10 кВ «Красноармейская».

Все подстанции напряжением 110 кВ муниципального района присоединены к двухцепной ВЛ 110 кВ ПС 330 кВ № 264 «Каменногорская» – ПС № 57 «Кузнечная» – ПС № 166 «Приозерская» – ПС № 413 «Громово» – ПС №  43 «Гарболово» – Северная ТЭЦ.

В муниципальном районе развита распределительная электрическая сеть 6-10 кВ. Средняя загрузка трансформаторов ТП 10(6)/0,4 кВ   составляет 30 %.

Протяженность линий 6-10 кВ муниципального района составляет 700,4 км, из них воздушных – 639 км, кабельных – 61,4 км. Средняя протяженность фидеров 6-10 кВ с отпайками составляет 17,9 км.

В границах муниципального района планировочными ограничениями являются шумовые зоны электрических подстанций 35 кВ, 110 кВ и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Все существующие электроподстанции муниципального района открытого типа имеют трансформаторы, основные источники шума, мощностью от 2,5 МВ·А до 25 МВ·А. В зависимости от мощности и напряжения трансформаторов расстояние от них до жилой застройки составляет от 30 до 200 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### 3.9.4. Теплоснабжение

Уровень благоустройства в Приозерском муниципальном районе составляет:

- центральным отоплением – 66,3 %

- горячим водоснабжением – 62,3 %

В городе Приозерск уровень обеспеченности ваннами и газом выше средних показателей по Ленинградской области, а центральным отоплением – ниже. В сельской местности уровень благоустройства по всем показателям выше, чем в среднем по области.

В муниципальном районе функционируют котельные разных видов собственности суммарной установленной мощностью 224,4 Гкал/ч. В настоящее время в аренде все муниципальные котельные.

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) – 154,7 км, из них ветхих – 20,6 км.

Теплоснабжение городских и сельских поселений муниципального района  осуществляется от отопительных котельных, представленных в таблице 3.9.2.

Прокладка тепловых сетей, в основном, подземная, канальная и бесканальная.

Степень износа теплопроводов – 35-60 %. Схема тепловых сетей тупиковая, горячее водоснабжение решено, в основном, самостоятельными сетями от источников.

Основными проблемами теплоснабжения муниципального района являются рост цен на мазутное топливо и сверхнормативные потери теплоты.

Таблица 3.9.2.

Характеристика системы теплоснабжения городских и сельских поселений

| № | Населенный пункт | Оборудование | Мощность Гкал/ч | Тепловые сети, км | Топливо | % - износ, (охват системой отопления) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузнечнинское городское поселение |
|  | городской поселок Кузнечное котельная № 1 введена в эксплуатацию в 1963 г. | КЕ 6,5/14-1 ДЕ10/14-1 ДКВР10/13-1 | 16,56 | 4,0 | мазут | 42 |
|  | городской поселок Кузнечное котельная № 2 введена в эксплуатацию в 1969 г. | ДКВР 4/13-2 ДКВР 6,5/13-1 Е 1/9М | 10,25 | 3,0 | мазут | 54 |
|  | поселок Боровое | Отопление печное |  |  |  |  |
| 2 | Приозерское городское поселение |
|  | Котельная ТЭС | 1 Ганомаг, 1 Штейн-Мюллер, 1Е-75-3,9-440 –ГМ, 1БКЗ- 75-39 ГМА. | 17 29 48 48 | н/д | мазут | 95 80 20 20 |
|  | Котельная ДДИ | паровой Луга-Лотос-0,5 – 1 шт. | 0,32 | - | уголь | 10 |
|  |  | паровой Луга-Лотос-КП 1,2 – 1 шт. | 0,77 | - | уголь | 10 |
|  |  | Лотос-КВР 1,0 – 1 шт. | 1,0 | - | уголь | 80 |
|  |  | Луга-Лотос-КВР-1,0 – 1 шт. | 1,0 | - | уголь | 80 |
|  | Котельная ДРСУ | Универсал-5 3 шт. | 0,5 | - | уголь | 80 |
|  | Котельная бани | Ореон-28 – 1 шт. | 0,86 | - | дрова | 90 |
|  | Котельная, ул. Цветкова | КЧ-1– 2 шт. | 0,5 | - | дрова | 90 |
|  | Новая котельная № 1 ООО «Энергоресурс» | н/д |  |  |  |  |
| 3 | Громовское сельское поселение |
|  | поселок Громово | «Братск», Луга-Лотос | 3,0 | 2,052 | уголь | 30 |
|  | поселок при ж/д станции Громово | НР-18 Луга-Лотос | 4,6 | - | уголь дрова | 65 |
|  | поселок Владимировка | КСВ-Ф-0,18-2 | 0,36 | 0,22 | - | 30 |
| 4 | Запорожское сельское поселение |
|  | поселок Запорожское | 5 котлов | 4,34 | - | уголь |  |
| 5 | Красноозёрное сельское поселение |
|  | деревня Красноозёрное | 2 котла | (2) |  | щепа |  |
|  |  | новая котельная |  |  | газ | июнь 2009 г. |
| 6 | Ларионовское сельское поселение |
|  | поселки Моторное, Коммунары, Починок | собственные котельные котлы «Братск» | 6 Гкал/ |  | уголь |  |
| 7 | Мельниковское сельское поселение |
|  | поселок Мельниково | 3 шт. паровых котла | 17,1 |  | уголь | планируется перевод на газ |
| 8 | Мичуринское сельское поселение |
|  | поселок Мичуринское | БМК | (6,75) | - | газ |  |
| 9 | Петровское сельское поселение |
|  | поселок Петровское | жаротрубный «Вымпел» – 2 шт. (резерв) | 2,58 2,0 | 6,15 | щепа дрова | 30 |
| 10 | Плодовское сельское поселение |
|  | поселок Плодовое | «Орионс» | 4,3 | 1,8 | опилки, кора, щепа | - |
|  | поселок Тракторное | Луга-Лотос -2 | 1 МВт | 1,0 | дрова, уголь | - |
|  | поселок Тракторное (проектируемое) | «Орионс» – 2 шт. КВМ-1 | 2 МВт | 1,0 | щепа, опилки, стружка | (70) |
|  | в 10-ти остальных населенных пунктах | отопление печное |  |  |  |  |
| 11 | Раздольевское сельское поселение |
|  | деревня Раздолье | 5 ДЖК | 2,6 | 2,3 | уголь | 70 |
|  | в 4-х остальных деревнях | отопление печное |  |  |  |  |
| 12 | Ромашкинское сельское поселение |
|  | поселок Суходолье | «Орионс» – 2 шт. | 7 МВт | 2,8 | щепа, опилки торф | (98) |
|  | поселок Ромашки | ДЖК-0,63-2 КВМ-1-2 | 3,8 МВт | 1,5 | торф уголь | (95) |
|  | поселок Ромашки | Орионс», КВМ | 3,2 | - | уголь |  |
|  | Поселок Понтонное | ДЖК-0,63-3 | 1,8 | 0,63 | уголь, куск. торф | (70) |
| 13 | Севастьяновское сельское поселение |
|  | поселок Севастьяново | 2 «Луга-Орион» 3 «Луга-Лотос» 1НИИсту | 4,68 | - | Уголь дрова | 50 (73) |
| 14 | Сосновское сельское поселение |
|  | поселок Сосново | 11 котельных | общая мощность 103,6 МВт | 21,27 | газ | Износ трасс 70 |

### 3.9.5. Газоснабжение

Природным газом в муниципальном районе газифицированы следующие населенные пункты: п. Мичуринское, деревни Светлое, Васильево (Красноозёрное сельское поселение), Красноозёрное, Силино.

Общая протяженность газопроводов природного газа составляет 44,3 км.

Количество газифицированных квартир в указанных населенных пунктах – 689.

Остальные населенные пункты газифицированы сжиженным углеводородным газом (СУГ) от групповых емкостных и газобаллонных установок.

Общая протяженность газопроводов СУГ по населенным пунктам, находящимся в эксплуатации, составляет  46,937 км.

Количество квартир снабжаемых СУГ:

- от групповых резервуарных установок – 15214квартир;

- от шкафных газобаллонных установок – 8401квартира;

- от внутрикухонных газобаллонных установок – 6 квартир.

Современное состояние газификации жилищного фонда представлено в таблице 3.9.3.

Таблица 3.9.3.

Современное состояние газификации жилищного фонда

| № п/п | Городское поселение Сельское поселение | Количество газифицированных квартир |
| --- | --- | --- |
|  |  | природный газ | СУГ |
|  |  |  | резервуары | баллоны |
| 1 | Кузнечнинское городское поселение | - | 1676 | 266 |
| 2 | Приозерское городское поселение | - | 5949 | 2472 |
| 3 | Громовское сельское поселение. | - | 619 | 466 |
| 4 | Запорожское сельское поселение | - | 422 | 325 |
| 5 | Красноозёрное сельское поселение | 217 | - | 148 |
| 6 | Ларионовское сельское поселение | - | 662 | 732 |
| 7 | Мельниковское сельское поселение | - | 470 | 392 |
| 8 | Мичуринское сельское поселение | 466 | - | 391 |
| 9 | Петровское сельское поселение | - | 386 | 234 |
| 10 | Плодовское сельское поселение | - | 432 | 467 |
| 11 | Раздольевское сельское поселение | 6 | 424 | 110 |
| 12 | Ромашкинское сельское поселение | - | 2106 | 432 |
| 13 | Севастьяновское сельское поселение | - | 240 | 151 |
| 14 | Сосновское сельское поселение | - | 1781 | 1815 |
|  | Всего | 689 | 15214 | 8401 |

Расход сжиженного углеводородного газа (по данным филиала «Выборгмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз») представлен в таблице 3.9.4.

Таблица 3.9.4.

Расход сжиженного углеводородного газа

| № | Потребитель | Баллонный газ, тонн | Ёмкостной газ, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | 155,4 | 534,2 – город Приозерск |
|  | - « - |  | 6 – п. Сторожевое |
|  | - « - |  | 180 – заправка а/м на АГЗС |
| 2 | Промышленность |  | 50 – заправка а/м на АГЗС |

### 3.9.6. Связь и информатизация

Население, предприятия, учреждения и организации Приозерского муниципального района в целом обеспечены средствами телефонной связи общего пользования.

Основным оператором связи Приозерского муниципального района является Северо-Западный филиал ОАО «Ростелеком».

Во всех муниципальных образованиях муниципального района имеются АТС с выходом на междугородные линии связи. Тип оборудования АТС в основном – координатное. Монтированная емкость всех АТС порядка 14000 номеров.

Практически вся территория Приозерского муниципального района покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

Проводное радиовещание организовано в следующих населенных пунктах: Приозерск, Кузнечное, Сосново, Запорожское, Мичуринское, Красноармейское, Плодовое и Мельниково. Общее количество радиоточек в муниципальном районе около 2100.

На всей территории муниципального района имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

## 3.10. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения

# Границы зон с особыми условиями использования территорий

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

- Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

- Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

# Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций

- Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

- Охранные зоны геодезических пунктов

- Приаэродромная территория

- Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

- Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Зоны особо охраняемых природных территорий

- Лесопарковые зоны и зеленые зоны

# 1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция «Санитерно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"), СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (Приложение 7).

# 2. Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

- Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция« СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

# 3. Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций

- Санитарные разрывы от инженерных коммуникаций (магистральных газопроводов) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция; СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»; СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

4. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

- Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 303-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; Постановлением Госгортехнадзора Российской Федерации от 22 апреля 1992 г. № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов».

5. Охранные зоны геодезических пунктов

Охранные зоны геодезических пунктов устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 1996 г. № 1170 «Об утверждении Положения об охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории Российской Федерации».

# 6. Приаэродромная территория

Приаэродромная территория – прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории. Данная зона устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" (в редакции от 27 сентября 2011 г.).

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

# 7. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Приложение 8).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

# 8. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (Приложение 9).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов зон санитарной охраны градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

# 9. Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Установление зон  охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- зоны охраны объекта культурного наследия;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной  деятельности;

- зоны охраняемого природного ландшафта.

Использование территорий зон охраны объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов культурного наследия, Схемой территориального планирования муниципального района, Генеральными планами поселений и городских округов, Правилами землепользования и застройки.

Владение, пользование или распоряжение участком, в пределах которого обнаружен объект археологического наследия, осуществляется с соблюдением условий, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

Все земляные, строительные работы на таких участках ведутся при условии проведения предварительных полномасштабных археологических исследований; работы и иные действия по использования памятника и земли в пределах зоны его охраны осуществляются в строгом соответствии с требованиями охранного обязательства и содержащимися в нем техническими и иными условиями.

# 10. Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в особо охраняемых природных территориях  регламентируются Федеральным законом от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и соответствующими Положениями для каждого объекта.

# 11. Лесопарковые зоны и зелёные зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 1007 «Об утверждении положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зелёных зон», а также Лесохозяйственным регламентом Приозерского лесничества.

# Прочие планировочные ограничения

# 1. Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

# 2. Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

# 3. Зона нормированных параметров авиационных шумов

# Нормированные параметры авиационных шумов определяются по ГОСТ 22283-88  «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; СП 51.13330.2011 «Защита от шума», актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

## 3.11. Состояние окружающей среды

Промышленность является одним из важнейших источников загрязнения окружающей среды, но в Приозерском муниципальном районе она не играет такой значительной роли, как в промышленно развитых муниципальных районах области. В основном, промышленность представлена добычей и переработкой древесины, добычей строительного камня, пищевой промышленностью. Также развито племенное животноводство – в муниципальном районе размещены 12 сельхозпредприятий, имеющих животноводческие комплексы от 200 голов до 3 тыс. голов крупного рогатого скота, более 14,4 тыс. голов свиней. На территории муниципального района находится 457 крестьянских  хозяйств (из них в Реестре сельхозтоваропроизводителей – 38).

Одним из ключевых источников негативного воздействия на окружающую среду является добыча строительного камня. В северной части муниципального района расположены два крупных предприятия по добыче щебня. Предприятие ОАО «Гранит-Кузнечное» производит до 2,5 млн куб. м щебня в год. Одновременно в муниципальном районе разведаны несколько месторождений для добычи блочного камня, которые в настоящее время активно разрабатываются, и являются весьма перспективными. С точки зрения сохранения окружающей среды предпочтение следует отдавать развитию добычи блочного камня, т.к. при  широком спектре получаемой продукции отпадет необходимость в проведении открытых взрывных работ, нарушении значительных по площади территорий, затрат на формирование отвалов и рекультивацию.

# Санитарное состояние атмосферного воздуха

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в Приозерском муниципальном районе составляют около 2,5 тыс. тонн (более 80 % из них выбрасывается без очистки). При этом доля выбросов загрязняющих веществ в целом по Приозерскому муниципальному району невелика. На Приозерский муниципальный район приходится менее 1 % суммарных выбросов Ленинградской области.

Ведущими источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального района являются: ОАО «Гранит-Кузнечное» (пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния; количество населения, находящегося под воздействием составляет 1920 человек) и ОАО «Лесплитинвест» (формальдегид, количество населения, находящегося под воздействием составляет 76 человек).

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха осуществляется Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Приозерском районе на 5 постах наблюдения:

- город Приозерск, ул. Калинина, д.45 и 49.

- гп. Кузнечное, Кузнечнинское городское поселение, ул. Центральная, д.4.

- гп. Кузнечное, Кузнечнинское городское поселение, Приозерское шоссе, д.4.

- гп. Кузнечное, Кузнечнинское городское поселение, ул. Пионерская, д. 1а.

- гп. Кузнечное, Кузнечнинское городское поселение, ул. Юбилейная, д. 8б.

В городе Приозерск мониторинг ведется по диоксиду азота, диоксиду серы и взвешенным веществам. В гп. Кузнечное ведутся наблюдения по оксиду углерода и гранитной пыли. В точках у ОАО «Гранит-Кузнечное» имеет место превышение ПДК в 2 и более раз. Приоритетным загрязнителем в районе гп. Кузнечное является неорганическая пыль, содержащая двуокись кремния. Это фиброгенная пыль, вызывающая силикозы. В 2010 г. в 13 из 80 проб, отобранных на границе санитарно-защитной зоны данного предприятия, было отмечено превышение ПДК по содержанию взвешенных веществ. Также превышение взвешенных веществ было отмечено в 2010 г. в городе Приозерск.

# Использование и санитарное состояние водных объектов

По форме 2ТП-водхоз отчитывается 31 предприятие расположенное в Приозерском муниципальном районе. Следующие организации осуществляют наибольший забор воды: ОАО «Водоканал», МП ЖКХ «Кузнечное», МУП «Сосновское ЖКХ». Предприятия жилищно-коммунального хозяйства являются также основными источниками сброса сточных вод в муниципальном районе. Забор воды в муниципальном районе составляет около 90 тыс. куб. м в год. В северной части Приозерского муниципального района основным источником хозяйственного и производственного водоснабжения является бассейн Ладожского озера. В южной части – водоснабжение осуществляется из подземного горизонта. Сброс точных вод в Приозерском муниципальном районе равняется приблизительно 3 тыс. куб. м в год. Основными предприятиями загрязнителями водных объектов Приозерского муниципального района являются ОАО «Водоканал», МП ЖКХ «Кузнечное», МУП «Сосновское ЖКХ» и Приозерская квартирно-эксплуатационая часть района п. Сапёрное.

На сегодняшний момент на территории муниципального района по зарегистрированным выпускам сбрасываются в основном недостаточно очищенные (умеренно-загрязненные) сточные воды, а 10 % сброса от общего объема стоков и вовсе без очистки. За небольшим исключением это хозяйственно-бытовые стоки коммунальных очистных сооружений. Основной вклад вносят канализационные очистные сооружения крупнейших населенных пунктов муниципального района: города Приозерск и п. Сосново. Состояние данных очистных сооружений немного лучше, чем в остальных населенных пунктах. Вместе с недостаточно очищенными сточными водами в водные объекты поступает азот и фосфор, вызывая развитие эвфтрофикационных процессов в озерах, что приводит к их вторичному загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию ценных видов рыб. Более того, проблема усугубляется с каждым годом из-за обветшания существующих сооружений, что приведет к увеличению количества сточных вод, сбрасываемых в водоемы без очистки. Для сокращения негативного влияния на водные объекты необходима, в частности, реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений.

Объекты рекреации, находящиеся на территории муниципального района, вносят свой вклад в загрязнение водного объекта оз. Вуокса неочищенными сточными водами. Так, почти все базы отдыха, расположенные в районе «Лосевских порогов», осуществляют деятельность на территории Приозерского муниципального района без оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Как правило, водозабор осуществляется незаконно (без лимита водопотребления, либо из незарегистрированной артезианской скважины). Учет забранной и использованной  воды не ведется. Только на территории некоторых крупных баз отдыха построены очистные сооружения биологической очистки загрязненных сточных вод, либо иные, удовлетворяющие требованиям современного законодательства. Сброс хозяйственно-фекальных стоков с остальных объектов осуществляется  в лучшем случае через систему отстойников без очистки в оз. Вуокса, являющегося рыбохозяйственным водоемом высшей категории  и источником питьевого водоснабжения  для тех же объектов.

Отсутствие единой региональной системы комплексного мониторинга, объединяющей не только службы по охране окружающей среды, но и другие организации муниципального района, усложняет процессы контроля и управления качеством окружающей среды.

Гидрохимические наблюдения в муниципальном районе проводятся в пункте на р. Вуокса в городе Приозерск ежемесячно. Кислородный режим удовлетворительный. Характерная загрязненность воды наблюдалась по ХПК, БПК5, железу и меди; единичная – по марганцу. Воды реки характеризуется как слабо загрязненные.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в Приозерском районе ведется наблюдение за местами водозаборов и качеством воды в водопроводных сетях.

41 % населения муниципального района обеспечивается из поверхностных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, 59 % из подземных источников. На настоящий момент удельный вес количества проживающих, обеспеченных доброкачественной питьевой водой, от общего количества проживающих в муниципальном районе оставляет всего 7 % (п. Коммунар, п. Тракторное, п. Громово). В городе Приозерск, п. Починок, п. Громово, п. Ромашки, п. Севастьяново, п. Сосново, п. Суходолье водоочистные сооружения поверхностных водозаборов не обеспечивают нормативного качества питьевой воды. Водоочистные сооружения на подземных источниках отсутствуют, кроме д. Красноозёрное, где установлена обезжелезивающая установка.

Основным фактором, обуславливающим несоответствие качества подземных вод санитарно-химическим показателям, является природный состав воды. В Приозерском муниципальном районе отмечаются превышения содержания железа, а также марганца и сероводорода (п. Громово, п. Запорожское, п. Починок, п. Петровское).

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Приозерском районе по показателям радиационной безопасности в 2010- 2011 гг. не отвечают требованиям отдельные скважины подземных источников п. Громово (скважина № 80 по концентрации радона-222; скважина № 33046 ЗАО «Завод ВНИИЗЕММАШ» по суммарной альфа-активности) и п. Сосново (скважина № 38 по суммарной альфа-активности). Необходимые решения по защитным мероприятиям будет принимать Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

По данным лабораторных исследований доля нестандартных проб воды из водопроводной сети по микробиологическим показателям составила в 2010 г. около 5 %. В последние годы произошло незначительное снижение доли неудовлетворительных проб.

Продолжает оставаться высоким удельный вес нестандартных проб и по санитарно-химическим показателям (более половины всех проб). В разводящей сети с подземными источниками этот же показатель составляет порядка 20 % (железо, марганец, мутность, цветность: п. Починок, п. Громово, д. Красноозёрное). Наиболее выражено по санитарно-химическим показателям превышение по железу (удельный вес нестандартных проб – 26 %). Результаты исследований показывают, что доброкачественной питьевой водой обеспечено лишь треть населения, проживающего на территории муниципального района.

Одной из проблем муниципального района является то, что ни один источник централизованного водоснабжения не имеет проекта организации зон санитарной охраны.

На территории муниципального района расположено два санкционированных пляжа, на которые имеются распоряжения муниципальных образований. Один из них расположен в городе Приозерск на оз. Вуокса, другой – в п. Сосново на оз. Раздолинское. Удельный вес нестандартных проб воды за последние годы санкционированных мест купания (водные объекты II категории) остается неудовлетворительным. Превышения выявлены по содержанию железа и по ХПК.

# Отходы производства и потребления

Образование отходов.

Количество образующихся твердых бытовых отходов в Ленинградской области практически не подвергается учету и определяется расчетным путем. Всего в муниципальном районе от постоянно проживающего населения по действующим нормативам образуется около 65 тыс. куб. м в год бытовых отходов.

В целом система сбора отходов на территории Приозерского муниципального района может быть охарактеризована как удовлетворительная. В 80 % населенных пунктов действует система сбора отходов. Общее количество площадок для сбора отходов и мусора на территории муниципального района составляет 360, на них установлено 1115 контейнеров. В населенных пунктах с небольшим количеством проживающих сбор отходов осуществляется в мешках или тракторных прицепах, либо в контейнеры близлежащих объектов (баз отдыха, кварталов застройки).

Ухудшение ситуации со сбором и вывозом отходов происходит в летнее время в связи со  значительным наплывом отдыхающих. Количество отходов возрастает в несколько раз и имеющейся транспортной базы недостаточно для вывоза на свалки отходов от дачных поселков, садовых некоммерческих товариществ и других мест сезонного отдыха.

Существенным недостатком нынешней системы обращения с отходами является неэффективная организация раздельного сбора отходов и вторичного использования сырья. В муниципальном районе не решена проблема сбора макулатуры, отработанных аккумуляторов, автомобильных шин и др.

На территории Приозерского муниципального района ежегодно образуется около 620 тыс. тонн промышленных и строительных отходов. По количеству образующихся промышленных отходов Приозерский муниципальный район занимает второе место в Ленинградской области (порядка 15 % от общего количества), уступая только Выборгскому. Подавляющее большинство промышленных отходов относятся к 4 классу опасности.

Таблица 3.11.1.

Среднегодовое образование промышленных отходов в Приозерском муниципальном районе (тонн/год)

| 1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,6 | 9,1 | 149,8 | 618162 | 618324 |

Практически все централизованные системы хозяйственно-бытовой канализации имеют очистные сооружения, где образуется осадок, представляющий собой смесь осевших взвесей и избыточного ила, влажность которого составляет 96–98 %. Достоверные данные о количестве образовавшихся осадков очистных сооружений отсутствуют. В связи с этим количество образующегося осадка определено расчетным путем исходя из нормы образования осадка, рекомендованного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (50 кг/год на человека в пересчете на сухое вещество). Исходя из этих расчетов, количество образующихся осадков сточных вод составляет 1,485 тыс. тонн.

В муниципальном районе также образуются отходы лечебно-профилактических учреждений. Согласно расчетам их общее количество составляет 441 тонн в год. Преимущественно (335 тонн) это отходы категории А (неопасные).

В Приозерском муниципальном районе образуется достаточно большое количество отходов агропромышленного комплекса (навоз и помет). Из-за нарушений природоохранного законодательства (например, размещение отходов на необорудованных площадках) отходы агропромышленного комплекса становятся источниками загрязнения окружающей среды.

Объекты размещения отходов

На сегодняшний день в Приозерском муниципальном районе размещение отходов осуществляется на лицензированном полигоне твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов, расположенном вблизи п. Тракторное. Данный полигон ТБО функционирует с мая 2010 г. Проектируемая мощность полигона составляет 64 тыс. куб. м в год. Он предназначен для размещения отходов населенных пунктов Приозерского муниципального района.

Ранее вывоз и размещение отходов осуществлялось на двух свалках: города Приозерск и п. Сосново. Обе свалки имеют площадь около 4,5 га. Ориентировочно на них размещено 400 и 480 тыс. куб. м отходов. Несмотря на то, что в настоящее время на этих свалках размещение отходов не осуществляется, данные объекты являются потенциальными источниками загрязнения подземных вод и атмосферного воздуха. Кроме того, у данных объектов не была выдержана санитарно-защитная зона до жилой застройки. Необходимо провести рекультивацию свалок в городе Приозерск и п. Сосново. Еще одной серьезной проблемой являются несанкционированные свалки, появляющиеся возле небольших населенных пунктов, дачных поселков, садоводческих кооперативов и др. Кроме того, остро стоит вопрос рекультивации или ликвидации объекта размещения промышленных отходов – короотвала, расположенного в городе Приозерск, в устье р. Вуокса, в 150 м от берега Ладожского озера, площадью более 20 га. Короотвал является постоянным источников загрязнения атмосферного воздуха, почвы и поверхностных вод, имеет место процесс тления.

Предполагается, что наибольший эффект по дальнейшему улучшению ситуации на территории муниципального района в части  управления отходами должно дать внедрение двухстадийной утилизации отходов за счет ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающих заводов, что позволит сократить размещение отходов на полигоне, а значит, увеличит срок его эксплуатации, а также  более эффективно использовать парк транспортной техники. Предполагается строительство мусороперерабатывающего завода вблизи существующего полигона ТБО около п. Тракторное, а также мусоросортировочной станции в районе п. Сосново.

На сегодняшний день в Приозерском муниципальном районе действует долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2010-2012 годы». Одними из значимых мероприятий данного документа являются:

- разработка проекта рекультивации свалки города Приозерск и п. Сосново;

- обеспечение и выбор земельного участка на проведение изыскательских работ по размещению мусоросортировочного комплекса, расположенного вблизи п. Тракторное;

- обоснование и выбор земельного участка для размещения мусороперегрузочной станции (включая сортировку отходов) в Сосновской зоне Приозерского муниципального района.

# Места утилизации биологических отходов

На территории Приозерского муниципального района имеется 14 ям Беккари для утилизации биологических отходов (табл. 3.11.2). Они расположены на территории сельскохозяйственных предприятий. Состояние большинства объектов удовлетворительное. Только две ямы Беккари (вблизи п. Севастьяново и д. Снегирёвка) находятся в неудовлетворительном состоянии. Яма у п. Починок непригодна к эксплуатации.

Все ямы Беккари, за исключением расположенной в городе Приозерск, не предусмотрены для захоронения домашних животных от населения, так как они находятся на территориях ферм, работающих в режиме закрытого типа.

Таблица 3.11.2.

Ямы Беккари для утилизации биологических отходов на территории Приозерского муниципального района

| Владелец и место расположения ямы Беккари | Наличие ветеринарной карточки | Состояние |
| --- | --- | --- |
| ЗАО «Агроэнерго», п. Севастьяново | Имеется | Бесхозная, неудовлетворительное |
| ЗАО «Племенное хозяйство «Первомайское», п. Плодовое | Имеется | Удовлетворительно |
| СЗАО «Сосновское», д. Снегирёвка | Имеется | Бесхозная, неудовлетворительное |
| МУП Экология, город Приозерск | Имеется | Удовлетворительно |
| ЗАО «Племенной завод «Гражданский» | Имеется | Удовлетворительно |
| ЗАО «Мельниково» | Имеется | Удовлетворительно |
| ЗАО Племенной завод «Красноармейский», п. Громово (2 ямы) | Имеется | Удовлетворительно |
| ЗАО Племенное хозяйство «Красноозёрное», д. Красноозёрное | Имеется | Удовлетворительно |
| ЗАО Племенной завод «Петровский», п. Петровское | Имеется | Удовлетворительно |
| СЗАО «Судаково», п. Починок | Имеется | Не пригодна к эксплуатации |
| ЗАО «Племенной завод «Раздолье», д. Раздолье | Имеется | Удовлетворительно |
| ЗАО «Племенной завод «Расцвет», д. Кривко | Имеется | Удовлетворительно |
| ООО ЖК «Бор», п. Ромашки | Имеется | Удовлетворительно |

В связи с тем, что предусматривается рекультивация свалки в городе Приозерск, необходимо также закрыть скотомогильник, расположенный на ее территории. По предложению отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Приозерского муниципального района для захоронения домашних, бродячих и павших животных необходимо организовать места утилизации биологических отходов в Приозерской и Сосновской зоне. Одним из современных методов утилизации биологических отходов является мобильный или стационарный крематорий. Предлагается строительство инсинераторных установок на площадке существующего полигона ТБО вблизи п. Тракторное (Ларионовское сельское поселении), а также на площадке проектируемого мусороперерабатывающего комплекса к юго-западу от д. Крутая Гора, вдоль автомобильной дороги Ушково – Гравийное (Раздольевское сельское поселение).

# Состояние почвенного покрова

На территории муниципального района лабораторный контроль за состоянием почв на площадках планируемой застройки и объектах текущего санитарного надзора осуществляется филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Приозерском районе». В первую очередь контроль и мониторинг осуществляется на территории общего доступа (селитебные зоны, зоны рекреации) и объектах повышенного риска (детские и образовательные учреждения).

В 2010 г. были зарегистрированы превышения ПДК по бенз(а)пирену. Доля неудовлетворительных проб составила порядка 2 %.  Превышений по тяжелым металлам в 2010 г. отмечено не было. По санитарно-химическим показателям происходит снижение доли неудовлетворительных показателей. По микробиологическим показателям порядка 20 % проб почвы не отвечали гигиеническим требованиям. Недостатком мониторинга почвенного покрова является то, что он осуществляется преимущественно в городе Приозерск и практически не охватывает остальную территорию муниципального района.

# Физические факторы воздействия (радиация, электромагнитная обстановка, шум)

Основным источником шума в населенных пунктах является автомобильный транспорт, а источниками электромагнитного излучения – объекты системы энергоснабжения, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Защита от шума транспортного потока должна достигаться организацией защитного озеленения вдоль дорог, обеспечения прохождения основного потока за пределами жилых зон, установкой стеклопакетов и прочее. Для большей части источников радиочастотного излучения организация зон ограничения застройки и санитарно-защитных зон не предусматривается, так как их безопасность для населения должна быть обеспечена техническими средствами.

Радиационная обстановка в Приозерском муниципальном районе на протяжении ряда лет остается стабильной и не превышает нормативные значения. Радиационная обстановка территории складывается под влиянием ряда факторов:

- глобальные выпадения;

- естественные источники излучения;

- облучение при медицинском обследовании;

- облучение при работе с ионизирующими источниками излучения.

# Выводы

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в целом по Приозерскому муниципальному району невелико. Однако в районе гп. Кузнечное регистрируются превышения ПДК по неорганической пыли, поступающей в воздух в результате добычи щебня, которая представляет угрозу для здоровья населения.

Анализ воды открытых водоемов показывает, что исследуемые объекты являются загрязненными. Доброкачественной питьевой водой обеспечено лишь треть населения, проживающего на территории муниципального района. Эти проблемы обусловлены недостаточной эффективностью работы водоочистных сооружений муниципального района, а также сбросом в водные объекты недостаточно очищенных сточных вод, отсутствием у источников централизованного водоснабжения проектов зон санитарной охраны.

В целом система сбора отходов на территории Приозерского муниципального района может быть охарактеризована как удовлетворительная. Размещение отходов осуществляется на полигоне ТБО вблизи п. Тракторное. Существенным недостатком нынешней системы обращения с отходами является неэффективная организация раздельного сбора отходов и вторичного использования сырья. Осложняющим фактором является резко возрастающее в летнее время количество отходов, обусловленное наплывом отдыхающих.

В муниципальном районе имеется 14 мест утилизации биологических отходов. Хотя состояние большинства из них удовлетворительно, некоторые нуждаются в рекультивации и в приведении в соответствие с санитарными требованиями.

## 3.12. Выводы комплексного анализа состояния территории

Приозерский муниципальный район расположен на севере Ленинградской области, в северо-восточной части Карельского перешейка, имеет ряд особенностей, определяющих его дальнейшее устойчивое развитие.

1. Площадь муниципального района в существующих границах составляет 557411,0 га. Среди всех категорий земель на его территории преобладают земли лесного фонда (49,0 %). Земли сельскохозяйственного назначения занимают 9,8 %. Таким образом, очевидно, что сколько-нибудь значительное развитие муниципального района в области туристско-рекреационного, жилищного, дачного строительства и пр., возможно только на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения, что потребует перевода земель из одной категории в другую.

2. При достаточно благоприятных климатических условиях, не вызывающих ограничений для хозяйственного освоения территории и строительства, муниципальный район обладает значительной площадью рек и озер. Жемчужиной Приозерского муниципального района является уникальная озерно-речная система Вуокса. Муниципальный район отличается исключительным ландшафтным разнообразием – около 30 типов природных ландшафтов и множество их антропогенных модификаций – что дает возможность развивать различные виды деятельности: от туризма и рекреации, сельскохозяйственного производства до жилищного и промышленного строительства.

3. По ландшафтным условиям, наиболее благоприятные для градостроительного освоения территории, занимают большую часть Приозерского муниципального района и в центральной, и южной части распространены достаточно равномерно. Менее благоприятным для градостроительного освоения является север муниципального района (Севастьяновское сельское поселение, северная часть Мельниковского сельского поселения и большая часть Кузнечнинского городского поселения). Территории наиболее пригодные для ведения сельского хозяйства, представлены в муниципальном районе достаточно мозаично. Приурочены, в основном, к берегам озер (например, южный берег оз. Вуокса, северное побережье оз. Отрадное, оз. Красное) и окрестностям крупных населенных пунктов (п. Запорожское, п. Петровское, п. Ромашки и др.). Наибольшие по площади территории, пригодные для развития рекреации, располагаются на севере муниципального района, вдоль озерно-речной системы Вуокса, на востоке Ларионовского сельского поселения и в Сосновском сельском поселении.

По результатам комплексного анализа произведена сравнительная оценка потенциала территории поселений по комплексу факторов, определяющих условия осуществления градостроительной деятельности. В целом, территория муниципального района оценивается как благоприятная, ограниченно благоприятные условия отмечаются в Кузнечнинском городском поселении (преимущественно ограничения по инженерно-строительным условиям) и в Севастьяновском сельском поселении (по инженерно-строительным условиям, недостаточному уровню развития транспортной и инженерной инфраструктур и социально-экономическим условиям).

4. Земли лесного фонда занимают 273124,1 га или 49,0 % площади муниципального района. Все леса отнесены по целевому назначению к защитным. Более 40 % лесов являются спелыми и перестойными по возрастному составу. Наибольшую площадь (56 %) имеют сосновые насаждения, что еще более увеличивает рекреационную привлекательность муниципального района.

Учитывая уникальность природных условий, можно сказать, что существующая сеть особо охраняемых природных территорий Приозерского муниципального района, занимающих всего около 2 % от его площади, не выполняет возложенных на них функций сохранения и восстановления природных ландшафтов. В этой связи остро встает вопрос о расширении сети особо охраняемых природных территорий, размещение которых на основе ландшафтного анализа территории будет предлагаться, главным образом, в северной части муниципального района.

5. Большое значение для Приозерского муниципального района имеет озерно-речная система Вуокса. В 2006 г. ФГУП «РосНИПИ Урбанистики» был разработан проект «Градостроительное зонирование и рекреационное использование территории установленной водоохраной зоны и прибрежных защитных полос реки Вуоксы» (по заданию Невско-Ладожского Бассейнового Водного Управления, проект не утвержден), в котором был проведен анализ антропогенной нагрузки, состояния окружающей среды, выявлен природно-рекреационный потенциала территории прилегающей к реке Вуокса, а также разработаны рекомендации по дальнейшему использованию и развитию данной территории.

6. Демографическая ситуация, несмотря на депопуляцию населения, характерную для большинства регионов Российской Федерации, характеризуется благоприятной возрастной структурой населения: в трудоспособном возрасте находится достаточно высокая доля собственного населения муниципального района. Безработица минимальна и носит структурный характер. Необходимы мероприятия по снижению смертности и повышению рождаемости, а также создание в муниципальном районе новых рабочих мест.

7. Экономика муниципального района имеет агропромышленный характер. На долю промышленности в структуре отгруженных товаров приходится почти 80 % за счет развития добывающей промышленности (в том числе доля обрабатывающих производств составляет 30 %). Более половины всех объемов промышленного производства в муниципальном районе формируется за счет крупнейшего предприятия по производству строительных материалов – ОАО «Гранит-Кузнечное». Около 40 % объема промышленного производства составляет доля лесопромышленных предприятий. На территории муниципального района промышленные зоны представлены предприятиями города Приозерск, гп. Кузнечное, также отдельные предприятия расположены в п. Ларионово и п. Сосново. Приозерский муниципальный район по производству молочно-мясной продукции занимает ведущее положение в Ленинградской области, в муниципальном районе постоянно увеличивается поголовье крупного рогатого скота и свиней, в перспективе потребуется создание современных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

8. Развитие учреждений социальной инфраструктуры в целом характеризуется как достаточное, в том числе отмечается превышение нормативного показателя обеспеченности населения услугами учреждений образования, амбулаторно-поликлиническими услугами и местами в учреждениях клубного типа. Отмечается дефицит централизованных библиотечных фондов, площади спортивных залов и плавательных бассейнов. Показатели развития розничной торговли находятся на среднем уровне между федеральными и  региональными нормативами.

В целом по учреждениям социального обслуживания необходимо решение проблемы с улучшением технического состояния зданий, их своевременным капитальным ремонтом, реконструкцией или заменой новыми зданиями. Необходимо строительство филиала детско-юношеской спортивной школы на юге муниципального района, спортивных залов и бассейнов. Целесообразно предусматривать дальнейшее развитие объектов обслуживания, ориентированных на обслуживание рекреантов, в т.ч. посредством развития малых форм предпринимательства. Кроме того, при условии активизации экономической жизни в муниципальном районе и частичном улучшении демографической ситуации может встать вопрос о строительстве новых детских садов.

9. На территории муниципального района широкое развитие получило развитие садовых и дачных некоммерческих объединений, в последние годы активно размещаются коттеджные поселки дачного типа. Ежегодно увеличение численности населения за счет сезонных рекреантов (преимущественно петербуржцев) составляет не менее 175 тыс. чел.

10. Приозерский муниципальный район обладает весьма обширным и разнообразным культурно-историческим наследием – археологическим, архитектурным, историко-мемориальным. Могут быть выделены историко-культурные микрорайоны, наследие в пределах которых имеет определенную специфику, что позволит разработать в данной работе предложения об установлении зон концентрации объектов культурного наследия и культурных ландшафтов, требующих особого регулирования происходящей в их границах строительной и хозяйственной деятельности. Вместе с тем, очевидно, что изученность и комплексность охраны отдельных компонентов культурного наследия являются недостаточными. Так, выявленные и изученные археологические объекты расположены весьма неравномерно, в наследии исторических поселений не выявлены объекты градостроительного наследия, почти нет выявленных памятников многих значимых событий в истории Приозерского муниципального района, помимо событий двух прошедших войн. Значительная часть объектов культурного наследия находится в неудовлетворительном, или даже руинированом состоянии. При этом культурное наследие муниципального района, приведенное в надлежащее состояние, может стать надежной основой для развития познавательного туризма.

11. Состояние окружающей среды муниципального района в целом оценивается как удовлетворительное. Вызывает беспокойство только состояние открытых водоемов, большинство из которых классифицируется как загрязненное. В связи с этим доброкачественной питьевой водой обеспечено лишь треть населения, проживающего на территории муниципального района, что ставит вопрос о необходимости реконструкции очистных сооружений муниципального района, установлении (и соблюдении!) зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения.

Актуальной проблемой муниципального района является образование и размещение отходов. Существенным недостатком существующей системы обращения с отходами является неэффективная организация вторичного использования ряда отходов. Осложняющим фактором является резко возрастающее в летнее время количество отходов, обусловленное наплывом отдыхающих.

12. Муниципальный район имеет разветвленную сеть железнодорожных и автомобильных  транспортных коммуникаций, по отношению к которым практически вся территория муниципального района находится в благоприятной зоне, что предопределяет высокий потенциал рекреационного и социально-экономического развития муниципального района. Однако, этот потенциал, в настоящее время в значительной степени не используется из-за крайне низкого состояния дорожного полотна практически всех автомобильных дорог. Пригородное железнодорожное сообщение в основном удовлетворяет имеющийся спрос на пассажирские перевозки за исключением направления Санкт-Петербург – Кузнечное, нуждающееся в увеличении частоты движения электропоездов особенно в предвыходные и выходные дни.

Несмотря на приемлемую густоту, сеть главных автомобильных дорог не отвечает сложившейся, а тем более, ожидаемой транспортной нагрузке. Проблемы реконструкции и развития главных автодорог муниципального района выходят за его рамки и должны решаться на областном и даже федеральном уровне, в увязке со всей системой дорожных коммуникаций Северо-западного региона. По ряду направлений требуется перевод автодорог в более высокую техническую категорию, предполагающую значительное уширение проезжих частей, строительство разноуровневых развязок и путепроводов. Особое внимание следует уделить созданию обходных дорог населенных пунктов, прежде всего административного центра – города Приозерск, а также организации дублирующих направлений особенно на связи с городом Санкт-Петербург, возможно, с использованием существующих и новых трасс по направлению Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск, что увеличит транспортную доступность и привлекательность прибрежных территорий муниципального района. Местные дороги,  большинство из которых грунтовые, должны быть оснащены хотя бы переходными типами покрытия.

Большинство населенных пунктов муниципального района попадают в зону благоприятной транспортной доступности при использовании, как легкового автомобиля, так и автобуса. Сеть автобусных маршрутов должна быть укомплектована достаточным количеством подвижного состава с таким расчетом, чтобы обеспечить ее конкурентоспособность с легковым транспортом. Следует обратить внимание на повышение качества автобусных перевозок, в том числе и за счет сооружения автовокзалов и автостанций. Необходимо также проработать вопросы реанимации и развития воздушного и водного транспорта, развитие данных видов транспорта может ориентироваться на развитие туристско-рекреационного обслуживания.

13. В целом наиболее высоким уровнем социально-экономического развития отличаются город Приозерск и гп. Кузнечное, что обусловлено более высоким уровнем развития экономического потенциала, всех видов инфраструктур (транспортной, инженерной, социальной), более устойчивой работой градообразующих производств.

* * *

В результате комплексного анализа проектируемой территории, резюмируя сказанное, следует отметить следующие положительные факторы развития, а также  проблемные факторы, требующие оптимизационных решений:

Таблица 3.12.1.

Положительные и отрицательные факторы развития территории

| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| --- | --- |
| 1. Выгодное экономико-географическое положение, благоприятные ландшафтные и экологические условия | 1. Слабое развитие производственной базы. Отсутствие значительных запасов полезных ископаемых. |
| 2. Высокий рекреационный потенциал | 2. Недостаточная обустроенность мест кратковременного отдыха |
| 3. Относительно высокий историко-культурный потенциал | 3. Плохое состояние большинства объектов культурного наследия, неподготовленность района для развития познавательного туризма |
| 4. Разветвленная сеть железнодорожных и автомобильных транспортных коммуникаций | 4. Плохое состояние покрытия автомобильных дорог |
| 5. Высокая транспортная доступность большинства населенных пунктов | 5. Низкое качество автобусных перевозок. Отсутствие автовокзалов и автостанций |
| 6. Высокий уровень развития сельскохозяйственного производства, особенно мясо-молочного направления | 6. Недостаточно развито направление переработки сельскохозяйственной продукции |
| 7. Значительная залесенность территории с преобладанием сосновых боров | 7. В связи с отнесением всех лесов района к категории «защитных» традиционная для муниципального района отрасль лесопереработка не имеет значительных перспектив для развития |
| 8. Преобладание сельского населения над городским, как фактор экологического благополучия муниципального района | 8.Неудовлетворительная инженерно-инфраструктурная обеспеченность большинства сельских населенных пунктов |
| 9. Развитая социальная инфраструктура (дошкольные и общеобразовательные учреждения, медицинское и социальное обслуживанием и пр.) | 9. Значительная нагрузка на социальную инфраструктуру в летнее время из-за многократного сезонного увеличения населения муниципального района |
| 10. Большой инвестиционный интерес к созданию долговременных мест отдыха, включая коттеджные, дачные поселки и садоводческие товарищества. | 10. Практически все территориальные ресурсы представлены землями либо лесного фонда (защитные леса), либо сельскохозяйственного назначения |

Таким образом, представляется, что Приозерский муниципальный район в перспективе должен рассматриваться, преимущественно, как рекреационный и сельскохозяйственный. Развитие промышленности в перспективе должно быть ограничено созданием только экологически чистых инновационных производств и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции.

Развитие большинства сельских поселений должно идти по пути создания благоустроенных населенных пунктов сельского типа, коттеджных (дачных) поселков с развитой инфраструктурой, рекреационных учреждений всесезонного действия, развитию малого бизнеса, в том числе по переработке сельскохозяйственной продукции и дикорастущего сырья (грибы, ягоды и пр.).

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Экономическая база. Развитие промышленного и агропромышленного комплексов

Сформулированные ниже предложения по развитию экономической базы являются развитием раздела «4.4. Характеристика базового варианта развития экономики» проекта «Стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области до 2035 г.». Отображение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района предусмотрено в проектах генеральных планов поселений в соответствии с решениями проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

# Развитие промышленного комплекса

Промышленная специализация Приозерского района традиционно ориентирована на добычу и переработку гранита и деревообработку. Основные промышленные центры сложились в городе Приозерск (около 40 % промышленного производства) и гп. Кузнечное (более 50 % промышленного производства), отдельные предприятия расположены в п. Сосново, и п. Ларионово.

На перспективу предусмотрено сохранение и благоустройство сложившихся промышленных зон, а также развитие малых промышленных предприятий в центрах муниципальных образований. Основная специализация промышленных предприятий будет ориентироваться на использование собственной ресурсно-сырьевой базы, частично на привозное сырье (деревообработка).

  - Добыча и переработка гранита (гп. Кузнечное);

  - Деревообработка;

  - Пищевая промышленность (в том числе переработка сельхозпродукции, производство молочной продукции, мясопереработка, развитие рыбопромышленного комплекса и др.).

Перспективным направлением развития обрабатывающих производств и малого предпринимательства является создание «технопарков» и «бизнес-инкубаторов» (в соответствии со «Сводным перечнем целей и задач Правительства Ленинградской области по социально-экономическому развитию Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года»). Такие объекты могут разместиться в городе Приозерск, п. Ромашки п. Понтонное, перспективны п. Ларионово, п. Сосново, п. Суходолье и п. Сапёрное и др.

# Развитие агропромышленного комплекса

Целью развития отрасли сельского хозяйства является обеспечение населения Приозерского муниципального района и города Санкт-Петербург качественной сельскохозяйственной продукцией, что позволит укрепить продовольственную безопасность региона и уменьшить зависимость от импорта иностранной продукции.

На современном этапе развития экономики в муниципальном районе необходимо создать условия для устойчивого развития сельского хозяйства (илл. 15).

На территории Приозерского муниципального района, учитывая его природно-климатические и экономические условия, следует развивать молочное и мясное животноводство, птицеводство, кролиководство, звероводство рыбоводство и рыболовство.

Отрасль растениеводства должна быть направлена на производство зерна на фураж, возделывание силосных и кормовых культур, картофеля и овощей.

Особенностью географического положения Приозерского муниципального района является множество озер, которые занимают около 13,2 % всей его территории. Это способствует развитию здесь предприятий по товарному рыбоводству и промышленному рыболовству, а также созданию коммерческих организаций, оказывающих услуги  по любительскому и спортивному рыболовству.

Для целей товарного рыбоводства предложены следующие рыбопромысловые участки:

на Ладожском озере (залив Лехмалахти) – 24 участка, общей площадью 108,5 га

на Ладожском озере  (залив Черёмухинский) – 4 участка, общей площадью 89,7 га;

на оз. Утконос (Громовское сельское поселение) – 1 участок, площадью 9 га;

на оз. Суходольское (в устье Сосновки) – 4 участка, площадью 6,3 га;

на оз. Суходольское (район  п. Громово) – 1 участок, площадью 1,7 га;

на озерах Малое и Большое Ольховое, Малое Бережное, Воробьёво/Светлое (Ларионовское сельское поселение);

на озерах Ельчинское, Окуневое, Борисовское (Раздольевское сельское поселение);

на озеро Журавлёвское (Красноозёрное сельское поселение);

на озере Светлое (Мичуринское сельское поселение);

на озере Лебединое (Приозерское городское поселение);

на р. Вуокса – залив Новодеревенский – вблизи п. Ромашки (Ромашкинское  сельское поселение)

На территории муниципального района есть предпосылки к строительству рыбоводного завода по воспроизводству водных биоресурсов естественных водоемов Ленинградской области.

Одной из серьезных проблем на территории муниципального района является не использование или малоэффективное использование собственниками земельных долей земель сельскохозяйственного назначения. В этих условиях сельскохозяйственным предприятиям не хватает площадей земель для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции. Так, по норме на 1 условную голову КРС должно приходиться 1,5-2,0 га кормовых угодий в зависимости от их продуктивности. В настоящее время на 1 усл. голову КРС с учетом пашни, сенокосов и пастбищ  приходится 1,2 га.

Для решения данной проблемы необходимо:

  - Осуществление контроля за целевым использованием земель сельскохозяйственного назначения и изъятие участков у собственников в случае неиспользования его в течение 3 лет в соответствии с целевым назначением (статья 6, пункт 3 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

  - Аренда и выкуп земельных долей у собственников сельскохозяйственными предприятиями.

# Развитие малого предпринимательства

Важную роль в развитии экономического потенциала играет малый бизнес, который способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, формирование оптимальной структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами.

Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. Необходимо добиваться изменений в структуре малого бизнеса в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, а также в сфере потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания, рекреационных услуг. На уровне генеральных планов поселений необходимо решение вопроса, который упорядочит размещения объектов мелкорозничной торговой сети. Весьма перспективным является развитие малого предпринимательства в сельском хозяйстве и развитии смежных и обслуживающих производств. Актуальным остается внедрение малого бизнеса в сферу развития туристско-рекреационных услуг.

Предоставление земельных участков, находящихся в собственности Приозерского муниципального района, с целью создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства (на которых расположены или предполагается размещение объектов имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства), определяется на общих основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района.

Требования к субъектам малого и среднего предпринимательства, претендующим на получение земельных участков, а также вопросы определения сроков предоставления земельных участков для строительства, начисления арендной платы и стоимости продажи участков определяются органами местного самоуправления Приозерского муниципального района.

Перевод земельных участков из одной категории в другую осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

Предоставление земельных участков для строительства осуществляется в соответствии со статьей 30 Земельного кодекса Российской Федерации с учетом утвержденных документов территориального планирования муниципальных образований.

# Развитие системы инвестиционных площадок

Повышение конкурентоспособности промышленной продукции и частичная диверсификация структуры всего производственного комплекса путем развития малого и среднего бизнеса создадут необходимые условия для обеспечения занятости населения. Достижению данной стратегической цели способствует развитие и использование следующих конкурентных преимуществ: выгодное приграничное положение, развитая инженерная и транспортная инфраструктура. Строительство дороги федерального значения через территорию муниципального района дополнительно усиливает его преимущества.

Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов производственной деятельности создается участием муниципального района в областных программах социально-экономического развития. Территориальной частью деловой стратегии, позволяющей создать в Ленинградской области благоприятный инвестиционный климат являются так называемые «технопарки» и «бизнес-инкубаторы» – производственные площадки, создаваемые на инженерно-оборудованных территориях. Работа таких площадок координируется специальной управляющей компанией, которая может оперативно решать все возникающие у предпринимателей проблемы.

В Приозерском муниципальном районе, по сообщению комитета по экономике и инвестициям Ленинградской области рассматриваются 6 вариантов размещения инвестиционных площадок: два участка в городе Приозерск площадью 3 и 5 га. Еще две территории по 0,9 га и 2 га в п. Ромашки и по одному наделу в п. Понтонное площадью 2 га и в п. Мельниково 10 га. Виды деятельности пока не определены. Применительно к п. Мельниково инвестиционная площадка может использоваться под объекты рекреации, индустрии развлечений. В качестве отдельных компонентов комплекса могут быть использованы элементы агрорекреации, что позволит муниципальному району продвигать продукцию своего сельского хозяйства и пищевой промышленности. Площадки в п. Ромашки могут предлагаться под агропроизводство и переработку сельскохозяйственной продукции, прочие площадки следует ориентировать на производственную деятельность. Поиск новых территорий, пригодных для создания инвестиционных площадок перспективен также в районе  п. Ларионово, Сосново, Суходолье, Сапёрное, в меньшей степени – в районе гп. Кузнечное. Одним из перспективных направлений использования выделяемых инвестиционных площадок в прибрежной зоне озер может быть организация товарных рыбоводных хозяйств.

Кроме того, в административных центрах всех сельских поселений муниципального района можно предусматривать формирование площадей для проведения массовых мероприятий и ярмарок, проведение которых будет способствовать созданию благоприятного имиджа муниципального района и производимых на его территории товаров.

# Перспективы развития занятости населения

Перспективы создания в Приозерском муниципальном районе новых рабочих мест формируются на основании перспектив развития промышленного и агропромышленного комплексов, а также имеющегося потенциала развития сферы туризма и рекреации (раздел 4.5), прогнозируемых на расчетный срок потребностей населения в объектах обслуживания (раздел 4.7). Указанные сферы деятельности на расчетный срок дадут основной прирост мест приложения труда.

За счет максимального развития и диверсификации деятельности существующих предприятий и организаций, создания новых производств, развития малого бизнеса, туризма и рекреации на расчетный срок количество рабочих мест на проектируемой территории может увеличиться более чем на 10 %, что позволит сократить трудовые миграции в город Санкт-Петербург. Основной вклад в увеличение числа рабочих мест внесет развитие сферы услуг, в т.ч. деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта. Предполагается рост занятости в сфере общественного питания, торговли и строительства. Рост занятости в сфере образования будет связан с необходимостью повышения квалификации кадров и увеличением числа учащихся в школах, вызванным изменением демографической ситуации. Поскольку промышленность и сельское хозяйство не являются для проектируемой территории новыми видами деятельности, то темпы экономического роста в них будут несколько более скромными, в добывающей и обрабатывающей промышленности можно рассчитывать на сохранение существующего числа рабочих мест при углублении переработки и выпуске продукции с большей добавленной стоимостью. Рост занятых по виду деятельности «здравоохранение и предоставление социальных услуг» будет связан с предоставлением услуг медицинского и оздоровительного характера рекреантам, но в абсолютных цифрах даст только около 100 новых рабочих мест. Существенно увеличится численность занятых индивидуальным трудом (табл. 4.1.1).

Таблица 4.1.1.

Динамика численности трудовых ресурсов и структуры занятости населения на территории Приозерского муниципального района

| Показатель | 2010 -2011 год | % | На 2020 год | На 2035 год | % | Динамика: 2035 г. по отношению к 2010 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Трудовые ресурсы | 41,0 | - | 35,4 | 37,1 | - | 90,5 |
| Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 39,8 | - | 34,32 | 35,99 | - | 90,5 |
| 2. Численность занятых в экономике – всего | 27,13 | 100 | 28,9 | 30,3 | 100 | 111,6 |
| в том числе по видам экономической деятельности: |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 3,5 | 13,1 | 3,4 | 3,0 | 9,9 | 84,5 |
| добыча полезных ископаемых | 1,9 | 6,9 | 1,9 | 1,8 | 5,9 | 95,1 |
| обрабатывающие производства | 3,4 | 12,7 | 3,4 | 3,4 | 11,1 | 97,6 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 0,7 | 2,7 | 0,8 | 0,6 | 2 | 82,9 |
| строительство | 1,4 | 5,0 | 1,7 | 1,5 | 4,9 | 109,3 |
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 5,5 | 20,4 | 5,5 | 5,7 | 18,8 | 102,9 |
| гостиницы и рестораны | 1,1 | 4,2 | 1,5 | 1,7 | 5,5 | 145,0 |
| транспорт и связь | 0,7 | 2,7 | 0,8 | 0,6 | 2,1 | 87,0 |
| финансовая деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 1,8 | 6,5 | 1,7 | 1,6 | 5,2 | 88,7 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 0,9 | 3,5 | 0,7 | 0,6 | 2 | 64,5 |
| образование | 2,3 | 8,5 | 2,5 | 2,6 | 8,5 | 112,1 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 1,5 | 5,4 | 1,5 | 1,6 | 5,3 | 109,8 |
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2,3 | 8,5 | 3,7 | 5,7 | 18,8 | 247,9 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 1,1 | 4,2 | 2,4 | 4,7 | 15,5 | 408,8 |
| 3. Из числа занятых в экономике лица, занятые индивидуальным трудом и работающие по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашних хозяйствах производством товаров и услуг для реализации (включая личные подсобные хозяйства) | 4,8 | 17,7 | 5,3 | 6,7 | 22,2 | 140,0 |
| 4. Численность зарегистрированных безработных | 0,4 | - | 0,2 | 0,2 | - | 50,0 |

## 4.2. Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета нормативных характеристик сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь (2020 г.) и на расчетный срок (2035 г.) проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района и для определения перечня предлагаемых мероприятий по достижению нормативных параметров обеспеченности населения.

Приозерский муниципальный район находится в зоне непосредственного влияния города Санкт-Петербург, что проявляется в маятниковых поездках населения на работу и учебу. Оно выражается также в рекреационном освоении муниципального района садоводческими и дачными объединениями граждан и просто рекреантами, приобретающими или снимающими на лето «домик в сельской местности». Соответственно в летний период численность населения муниципального района за счет отдыхающих многократно возрастает.

Собственная демографическая ситуация в муниципальном районе на краткосрочную перспективу будет формироваться депопуляцией собственного населения муниципального района, вызванной превышением смертности над рождаемостью, разрыв между значениями которых постепенно сокращается. Данная тенденция не будет преодолена в течение расчетного срока проекта Схемы территориального планирования, хотя рост рождаемости, очевидно, продолжится примерно до 2015 г. и в течение еще нескольких лет после будет оставаться на уровне выше современного, смертность же предположительно будет постепенно сокращаться. Развитие отдыха и туризма, малого и среднего предпринимательства будет способствовать созданию новых рабочих мест, кроме того, территория муниципального района довольно привлекательна для постоянного проживания. Поэтому можно рассчитывать на устойчивое положительное миграционное сальдо, которое будет сдерживать процесс старения возрастной структуры населения и, в определенной степени, является механизмом, поддерживающим рождаемость на более высоком уровне, поскольку экономически активное население и население в фертильном возрасте – это одни и те же люди.

Предлагаемые варианты демографического прогноза (табл.4.2.1.) в отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность учитывают их предшествующую динамику за наиболее благополучные для муниципального района 2006–2010 гг. и следуют, соответственно, за низким, средним и высоким вариантами прогноза, выполненными для Ленинградской области Росстатом (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г./Стат. бюлл. М.: 2009). Влияние на итоговую численность населения положительного миграционного сальдо довольно велико: без миграции («нулевое» сальдо) итоговая численность населения муниципального района на начало 2035 г. могла бы составить примерно 44–47 тыс. человек.

Таблица 4.2.1.

Прогноз численности населения Приозерского муниципального района,

на начало года, тыс. человек

| Варианты прогноза | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий (пессимистический) | 58,1 | 57,5 | 56,6 | 55,7 | 54,5 |
| Средний (базовый) | 59,3 | 60,4 | 61,9 | 63,4 | 65,0 |
| Высокий (оптимистический) | 59,8 | 61,4 | 64,8 | 68,2 | 71,9 |

Низкий (пессимистический) вариант основан на возможности сохранения неблагоприятных тенденций в развитии основных демографических показателей – отставания по темпам снижения уровня смертности населения и в целом невысокого уровня рождаемости относительно средних показателей по области. За период 2011–2034 гг. в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 7,7 человек, смертность 19,3 человек, естественная убыль населения – 11,6 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 11,65 тыс. человек за весь период расчетного срока или 450–480 человек в среднем в год.

Средний вариант обеспечивает стабилизацию численности населения к 2030–2035 гг. на уровне 2000 г. За период 2011–2034 гг. в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 8,3 человек, смертность 17,3 человек, естественная убыль населения – 9,0 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере до 19,85 тыс. человек за весь период расчетного срока или 780–810 человек в среднем в год. При существенном сокращении смертности в трудоспособных возрастах в пределах данного варианта возможно сокращение общей величины миграционного прироста за весь период до 15 тыс. человек.

Высокий (оптимистичный) вариант предполагает рост численности населения и предусматривает благоприятные тенденции в естественном движении населения (существенное сокращение темпов естественной убыли) и наличие значительного положительного миграционного сальдо. За период 2011–2034 гг. в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит почти 9,0 человек, смертность 16,1 человек, естественная убыль населения – 7,1 человек. Сальдо миграции предусматривается в размере 24,2 тыс. человек за весь период расчетного срока или 950–980 человек в среднем в год.

Таблица 4.2.2.

Прогноз возрастной структуры населения Приозерского муниципального района,

тыс. человек (%)

| Вариант прогноза | Возрастная группа | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Низкий (пессимистический) | Моложе трудоспособного возраста | 8,52 (14,7) | 8,68 (15,1) | 8,24 (14,6) | 7,41 (13,3) | 6,47 (11,9) |
|  | Трудоспособного возраста | 34,80 (59,9) | 33,13 (57,6) | 32,24 (57,0) | 31,74 (57,0) | 31,10 (57,1) |
|  | Старше трудоспособного возраста | 14,74 (25,4) | 15,69 (27,3) | 16,12 (28,5) | 16,54 (29,7) | 16,88 (31,0) |
| Средний | Моложе трудоспособного возраста | 8,79 (14,8) | 9,41 (15,6) | 9,52 (15,4) | 9,04 (14,3) | 8,48 (13,0) |
|  | Трудоспособного возраста | 35,40 (59,7) | 34,32 (56,9) | 34,49 (55,7) | 35,18 (55,5) | 35,99 (55,4) |
|  | Старше трудоспособного возраста | 15,13 (25,5) | 16,62 (27,5) | 17,87 (28,9) | 19,18 (30,3) | 20,54 (31,6) |
| Высокий (оптимистический) | Моложе трудоспособного возраста | 8,91 (14,9) | 9,77 (15,9) | 10,41 (16,1) | 10,50 (15,4) | 10,52 (14,6) |
|  | Трудоспособного возраста | 35,61 (59,6) | 34,72 (56,6) | 35,69 (55,1) | 37,17 (54,5) | 38,90 (54,1) |
|  | Старше трудоспособного возраста | 15,24 (25,5) | 16,86 (27,5) | 18,65 (28,8) | 20,48 (30,1) | 22,43 (31,2) |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае в течение прогнозного периода в сельском поселении будут наблюдаться следующие общие с высоким вариантом областного прогноза тенденции: 1) рост доли молодежи в численности всего населения, после 2021–2025 гг. сменяющийся новым снижением; 2) заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и 3) существенное сокращение доли населения в трудоспособном возрасте, сменяющееся стабилизацией в конце периода. Таким образом, динамика возрастной структуры населения, как и по стране в целом, будет следовать за т.н. демографической волной. Снижение доли лиц в трудоспособном возрасте по всем вариантам сопоставимо со средним показателем по Ленинградской области.

Средний вариант прогноза, несмотря на сокращение доли населения в трудоспособном возрасте, позволяет несколько увеличить абсолютную численность населения в трудоспособном возрасте относительно современного показателя. По согласованию с администрацией Приозерского муниципального района он принят в качестве базового для расчетов проекта Схемы территориального планирования. Данный вариант полностью соответствует целевым показателям проекта «Стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области до 2035 г.» (раздел «4.5. Динамика численности и структуры населения»).

Вместе с тем при проектируемом переводе территорий садоводческих и дачных объединений граждан на юге муниципального района (территория шести сельских поселений, расположенных южнее озера Суходольское) в земли населенных пунктов следует предусматривать дополнительный рост численности постоянных жителей муниципального района, поскольку такой перевод упрощает регистрацию их населения как проживающего в населенных пунктах муниципального района.

Общая оценка возможной численности постоянного населения Приозерского муниципального района дана в табл. 4.2.3. Вторая цифра в скобках для 5 сельских поселений на юге проектируемого муниципального района (Запорожское, Мичуринское, Петровское, Раздольевское, Сосновское) указывает предполагаемую численность постоянного населения с учетом населения садоводческих и дачных объединений граждан, зарегистрировавшегося на соответствующий срок в качестве жителей населенных пунктов муниципального района.

Таблица 4.2.3.

Динамика численности постоянного населения Приозерского муниципального района на 2020 г. и расчетный срок 2035 г., чел.

| Территория | Перепись, 2010 г. | 2020 г. | в том числе в возрасте | 2020 г. в % к 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | моложе трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного |  |
| Городские поселения: |  |  |  |  |  |
| Приозерское | 19325 | 18200 (18560) | 3000 (3060) | 9830 (10020) | 5370 (5480) | 94,2 (96,0) |
| Кузнечнинское | 4473 | 4000 (4080) | 660 (670) | 2160 (2210) | 1180 (1200) | 89,4 (91,2) |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |  |
| Громовское | 2683 | 2550 (2600) | 380 (390) | 1480 (1510) | 690 (700) | 95,0 (96,9) |
| Запорожское | 2600 | 2470 (3270) | 370 (490) | 1430 (1890) | 670 (890) | 95,0 (125,8) |
| Красноозёрное | 1088 | 880 (1710) | 130 (410) | 500 (900) | 250 (400) | 80,9 (157,2) |
| Ларионовское | 3192 | 3480 (3550) | 530 (540) | 2060 (2100) | 890 (910) | 109,0 (111,2) |
| Мельниковское | 2023 | 1820 (2030) | 270 (300) | 1050 (1180) | 500 (550) | 90,0 (100,3) |
| Мичуринское | 1770 | 1680 (1880) | 250 (280) | 980 (1100) | 450 (500) | 94,9 (106,2) |
| Петровское | 1843 | 1840 (2240) | 280 (340) | 1070 (1300) | 490 (600) | 99,8 (121,5) |
| Плодовское | 2411 | 2170 (2210) | 320 (330) | 1250 (1270) | 600 (610) | 90,0 (91,7) |
| Раздольевское | 1538 | 1610 (2510) | 240 (370) | 950 (1490) | 420 (650) | 104,7 (163,2) |
| Ромашкинское | 7135 | 8110 (8270) | 1250 (1270) | 4830 (4930) | 2030 (2070) | 113,7 (115,9) |
| Севастьяновское | 804 | 680 (690) | 100 (100) | 390 (400) | 190 (190) | 84,6 (85,8) |
| Сосновское | 10953 | 10910 (15310) | 1640 (2300) | 6380 (8950) | 2890 (4060) | 99,6 (139,8) |
| ИТОГО | 61838 | 60400 (68910) | 9420 (10850) | 34360 (39250) | 16620 (18810) | 97,7 (111,4) |
| % во всем населении | 100 | 100 (100) | 15,6 (15,7) | 56,9 (57,0) | 27,5 (27,3) | - |

(продолжение таблицы 4.2.3.)

| Территория | 2035 г. | в том числе в возрасте | 2035 г. в % к 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | моложе трудоспособного | трудоспособного | старше трудоспособного |  |
| Городские поселения: |  |  |  |  |
| Приозерское | 19200 (20160) | 2680 (2810) | 10080 (10590) | 6440 (6760) | 99,4 (104,3) |
| Кузнечнинское | 4700 (4940) | 650 (680) | 2470 (2600) | 1580 (1660) | 105,1 (110,4) |
| Сельские поселения: |  |  |  |  |
| Громовское | 2740 (2880) | 340 (360) | 1550 (1630) | 850 (890) | 102,1 (107,3) |
| Запорожское | 2660 (4460) | 330 (550) | 1500 (2520) | 830 (1390) | 102,3 (171,5) |
| Красноозёрное | 940 (4400) | 110 (1320) | 520 (1760) | 310 (1320) | 86,4 (404,4) |
| Ларионовское | 3750 (3940) | 480 (500) | 2160 (2270) | 1110 (1170) | 117,5 (123,4) |
| Мельниковское | 1960 (2700) | 240 (430) | 1100 (1590) | 620 (680) | 96,9 (133,5) |
| Мичуринское | 1800 (2300) | 220 (280) | 1020 (1300) | 560 (720) | 101,7 (129,9) |
| Петровское | 1970 (3070) | 250 (390) | 1120 (1740) | 600 (940) | 106,9 (166,6) |
| Плодовское | 2340 (2460) | 290 (300) | 1310 (1380) | 740 (780) | 97,1 (102,0) |
| Раздольевское | 1730 (4030) | 220 (510) | 990 (2310) | 520 (1210) | 112,5 (262,0) |
| Ромашкинское | 8730 (9170) | 1130 (1190) | 5060 (5310) | 2540 (2670) | 122,4 (128,5) |
| Севастьяновское | 740 (780) | 90 (90) | 410 (440) | 240 (250) | 92,0 (97,0) |
| Сосновское | 11740 (22340) | 1470 (2800) | 6680 (12710) | 3590 (6830) | 107,2 (204,0) |
| ИТОГО | 65000 (87630) | 8500 (12210) | 35970 (48150) | 20530 (27270) | 105,1 (141,7) |
| % во всем населении | 100 (100) | 13,1 (13,9) | 55,3 (54,9) | 31,6 (31,1) | - - |

В целом предполагается, что на первую очередь до 2020 г. зарегистрируются в качестве жителей муниципального района около 5 % жителей садоводческих и дачных объединений, а к 2035 г. их доля может достичь 10 %.

В Мельниковском и Красноозёрном сельских поселениях вторая цифра принимается в соответствии с проектами их генеральных планов (так называемый основной или базовый вариант). Она образуется за счет осуществления инвестиционных проектов по строительству жилья для мигрантов и рекреантов.

В муниципальных образованиях, расположенных в северной части района (городские поселения, а также Громовское, Ларионовское, Плодовское, Ромашкинское и Севастьяновское сельские поселения) дополнительный рост численности постоянного населения за счет внешних факторов (в т.ч. в результате строительства жилья для мигрантов) оценивается как умеренный. На первую очередь до 2020 г. допускается превышение на 3 % в сравнении с базовой оценкой по среднему варианту прогноза, к 2035 г. доля дополнительного населения может достичь 5 %.

В проекте Генерального плана Мельниковского сельского поселения диапазон оценок численности постоянного населения по трем вариантам на 2020 г. находится в пределах 1750-2400 жителей, на 2030 г. – 1450-2800 жителей. В Генеральном плане Сосновского сельского поселения рассмотрены 4 варианта развития, с учетом которых численность населения на 2020 г. может колебаться в пределах 10,5-15 тыс. чел., на 2030 г. – 11-21,5 тыс. чел. Таким образом, наблюдается идентичность оценок тенденций демографического развития муниципальных образований в настоящем проекте и Генеральном плане Сосновского сельского поселения. Относительно Мельниковского сельского поселения для достижения соответствия с проектом его Генерального плана в настоящем проекте на 2035 г. допущен диапазон 1960-2700 жителей (табл. 4.2.3) с превышением допустимой максимальной оценки над базовой на 38 %, тогда как для соседних с ним сельских поселений установленные диапазоны эквивалентны 5 %.

Определенное беспокойство вызывает значительный прирост постоянного населения, предусмотренный Генеральным планом Красноозёрного сельского поселения. В обосновывающей части данного Генерального плана отмечена тенденция к снижению численности постоянного зарегистрированного населения в условиях преобладания смертности над рождаемостью и отсутствия достаточного для компенсации естественной убыли миграционного притока населения. Существующая численность сезонного населения Красноозёрного сельского поселения ориентировочно составляет – 1,15 тыс. чел., то есть почти совпадает с численностью постоянного зарегистрированного населения. Таким образом, суммарно постоянное и сезонное население не превышают 2,2 тыс. человек. Тем не менее, на 2020 г. в Генеральном плане предусмотрена численность постоянного населения 1650 человек, на 2030 г. 3960 человек. Численность постоянного населения на перспективу рассчитывается в обосновании исходя из отводимых под застройку территорий, она не подтверждена социально-экономическими или демографическими расчетами. Обеспечение проектируемого населения постоянными рабочими местами на должном уровне не предусмотрено: основные градообразующие предприятия связаны со сферами, где основная часть рабочих мест предоставляется сезонно. Занятость в рекреационной сфере по данному муниципальному образованию, приближающаяся к 1 тыс. рабочих мест, на расчетный срок представляется проблематичной, поскольку по статистическим данным на весь муниципальный район в настоящее время создано в данной сфере только 1,1 тыс. рабочих мест.

В проекте Схемы территориального планирования для Красноозёрного сельского поселения принимается расширенный диапазон оценок численности постоянного зарегистрированного населения, приведенный в табл. 4.2.3 и позволяющий согласовать проект с Генеральным планом. Однако было бы неправильно возлагать задачу обеспечения дополнительного населения, представленного преимущественно мигрантами, объектами обслуживания на бюджет муниципального района. Строительство дополнительных объектов должно осуществляться в рамках инвестиционных проектов по комплексному освоению территорий под новое жилищное строительство. При наличии соответствующих инвестиционных проектов и реальной необходимости включения в программы и планы муниципального района дополнительных объектов капитального строительства районного значения, осуществляется корректировка Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района в соответствующей ее части. Раздел «4.7. Развитие объектов и учреждений обслуживания» содержит подраздел «Объекты социальной инфраструктуры для обслуживания незарегистрированного постоянного и сезонного населения», что позволяет учесть интересы муниципальных образований в части обеспечения потребностей привлекаемого извне и сезонно занятого в сфере рекреации населения.

Примерная оценка численности сезонного населения (пиковая нагрузка) дана в таблице 4.2.4. Поскольку информация о постоянно проживающем незарегистрированном населении носит отрывочный характер, упомянутая оценка фактически представляет собой сводный показатель. Это численность всех жителей садоводческих и дачных объединений граждан, незарегистрированных жителей проживающих в населенных пунктах муниципального района, просто рекреантов и туристов, которые могут находиться на территории муниципального района и его муниципальных образований в выходные дни в летние месяцы. Проект Генерального плана Сосновского сельского поселения позволяет примерно представить структуру этого явления. При численности постоянного зарегистрированного населения близкой к 11 тыс. чел. с 1 мая по 1 октября на территории данного поселения постоянно живут 32-35 тыс. чел., в течение трех летних месяцев – 55-57 человек. Таким образом, из указанной величины пиковой нагрузки 80 тыс. чел., примерно 5-7 тыс. чел. (6-9 %) – постоянное незарегистрированное население, 16-17 тыс. чел. (20-21 %) – проживают в течение 5 месяцев, еще около 23-тыс. чел. (29 %) приезжают только на 3 месяца. Остальные 34-35 тыс. человек (около 43 %) – приезжают на месяц-два или прибывают только на выходные. Таким образом, среднегодовое значение для всего населения составляет порядка 32,5 тыс. человек (в терминологии разработчика проекта генерального плана – приведенная численность населения). В их числе 15,5 тыс. чел. – среднегодовая величина собственно рекреантов и в незначительной степени туристов. Поэтому в целях перевода значений пиковой нагрузки из табл. 4.2.4. в среднегодовые значения для муниципальных образований Приозерского муниципального района в первом приближении рекомендуется использовать коэффициент 0,194.

Таблица 4.2.4.

Динамика численности сезонного населения Приозерского муниципального района (пиковая нагрузка) на 2020 г. и расчетный срок 2035 г., чел.

| Территория | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Городские поселения: |  |  |  |
| Приозерское | 7000 | 7400 | 8900 |
| Кузнечнинское | 2000 | 2100 | 2500 |
| Сельские поселения: |  |  |  |
| Громовское | 10500 | 11000 | 13300 |
| Запорожское | 14500 | 14400 | 16600 |
| Красноозёрное | 5500 | 5700 | 6600 |
| Ларионовское | 15500 | 17700 | 21400 |
| Мельниковское | 500 | 600 | 700 |
| Мичуринское | 4000 | 4000 | 4600 |
| Петровское | 8000 | 8400 | 9500 |
| Плодовское | 4500 | 4700 | 5700 |
| Раздольевское | 17000 | 17700 | 20200 |
| Ромашкинское | 3500 | 3500 | 4300 |
| Севастьяновское | 2500 | 2500 | 3000 |
| Сосновское | 80000 | 83300 | 95500 |
| ИТОГО | 175000 | 183000 | 212800 |

Рост приведенной численности населения в Генеральном плане Сосновского сельского поселения к 2030 г. до 50-55 тыс. человек (1,6 раза), в том числе 21,5 тыс. чел. – постоянное зарегистрированное население, означает рост среднегодовой численности рекреантов и туристов примерно до 31 тыс. чел. или в 2 раза. Фактически это означает, что в структуре сезонного населения будет резко преобладать категория проживающих на территории указанного поселения не менее 5 месяцев в году, либо произойдет экстенсивное расширение используемых для размещения сезонного населения территорий. В последнем случае пиковые нагрузки сезонного населения увеличатся не на 20 %, как в табл. 4.2.4, а примерно в 1,5 раза, что без комплекса специальных мероприятий по благоустройству территории может выразиться в высокой степени дигрессии природных ландшафтов.

## 4.3. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры.

# Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Разработка планировочных решений проекта Схемы территориального планирования осуществлялась на вариантной основе. Варьируемыми позициями являлись: интенсивность рекреационного освоения территории; интенсивность жилищного строительства, интенсивность развития промышленного и агропромышленного комплексов, что определяет направления территориального планирования, соответствующие трем уровням развития перечисленных отраслей.

  - Вариант 1 (Максимальный)

  - Вариант 2 (Оптимальный - поляризованный)

Эти два варианта отвечают базовому варианту развития муниципального района, принятому в проекте «Стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области до 2035 г.» (вариант диверсификации экономики). Максимальный вариант дополнительно учитывает элементы более форсированных вариантов «индустриального развития» и «развития района как индустриально-транспортного центра».

  - Вариант 3 (Инерционный) – соответствует «инерционному» варианту (трактуется как вариант оперативного реагирования) проекта «Стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области до 2035 г.» при относительно слабом проявлении элементов рассмотренных в вариантах «мягкого» развития и диверсификации экономики» и «развития района как индустриально-транспортного центра».

Вариант 1 (Максимальный) предполагает на расчетный срок Схемы чрезвычайно высокий уровень антропогенной нагрузки за счет увеличения потока туристов и отдыхающих на уровне 1,8 млн посетителей/год. Это означает значительное развитие не только организованного, но и кратковременного отдыха в самой южной, наиболее приближенной к городу Санкт-Петербург части территории Приозерского муниципального района (муниципальные образования Красноозёрное, Мичуринское, Сосновское, Запорожское Петровское, Раздольевское сельские поселения). Для обеспечения рекреационных потребностей потребуется 120 га только для строительства объектов рекреационного назначения для организованных туристов и отдыхающих.

Жилищное строительство в данном варианте предполагается до уровня около 1,1 млн кв. м, что потребует освоения 0,91-1,37 тыс. га новых территорий на расчетный срок.

Также прогнозируется интенсивное развитие промышленного и агропромышленного комплексов (с сохранением численности занятых в данной сфере на уровне около 9 тыс. рабочих мест и значительным ростом производительности труда) с вовлечением значительных территорий под организацию производственных зон – 350-400 га.

В данном варианте предполагается активное территориальное развитие всех административных центров поселений для целей рекреации и туризма, промышленного и сельскохозяйственного производства, а также организация новых центров обслуживания и туризма.

Вариант не предполагает развития сети существующих особо охраняемых природных территорий.

Положительные качества Варианта 1:

  - интенсивное экономическое развитие производственной и агропромышленной сфер;

  - интенсивное развитие жилищного строительства, в том числе для жителей города Санкт-Петербург;

  - интенсивное развитие туристско-рекреационной деятельности, в том числе, кратковременно отдыхающих.

Отрицательные качества Варианта 1:

  - значительное вовлечение в градостроительное освоение территорий природного комплекса, в том числе земель лесного фонда, и земель сельскохозяйственного назначения, что может отрицательно сказаться на состоянии природных, рекреационных и агроресурсов;

  - интенсивное развитие территорий жилищного строительства отрицательно скажется на рекреационно-пригородной традиционной специализации муниципального района, практически, превратит южную часть муниципального района в еще один жилой район города Санкт-Петербург;

  - значительный рост отдыхающих и туристов выходного дня создаст дополнительную нагрузку на природные комплексы, вызовет их дигрессию и не увеличит бюджетных поступлений;

  - дополнительные мероприятия по организации санитарной очистки территории в крупных объемах и строительство значительного числа объектов социальной сферы, дополнительные противопожарные мероприятия;

  - необходимость привлечения чрезвычайно больших инвестиций в развитие территории;

  - существующей площади ООПТ недостаточно для поддержания экологической безопасности территории.

Вариант 2 (Оптимальный – поляризованный) предполагает более умеренное развитие всех сфер экономики и, соответственно, более сбалансированное соотношение земель различных категорий, вовлеченных в градостроительное освоение. По данному варианту предполагается более умеренное антропогенное воздействие на рекреационные комплексы, туристический годовой поток прогнозируется на уровне не более 1,5 млн посетителей, структура потока по сравнению с современным видоизменяется в сторону увеличения доли организованных туристов и отдыхающих, что потребует освоения порядка 55 га под новое строительство объектов рекреации.

Жилищное строительство по данному варианту прогнозируется в объемах около 0,87 млн кв. м, что потребует освоения 0,79-1,19 тыс. га новых территорий на расчетный срок. Предполагается, что значительная часть потребности может быть реализована в пределах существующих границ земель населенных пунктов и прилегающих к ним территорий.

Развитие производственных объектов предполагает размещение производственных объектов, преимущественно, в пределах территорий населенных пунктов. Для размещения производственных и агропромышленных объектов потребуется по данному варианту около 200 га.

Сеть особо охраняемых природных территорий предлагается расширить новыми объектами с учетом Красной книги природы Ленинградской области.

Положительные качества Варианта 2:

  - сбалансированное развитие экономики территории с учетом вмещающей емкости ландшафта;

  - реалистичный рост числа новых рабочих мест;

  - сохранение общего объема туристско-рекреационного потока на уровне современного, изменение структуры потока с увеличением доли организованного отдыха и туризма;

  - развитие планировочной структуры территории на основе выделения многофункциональных озерно-речных планировочных систем, предполагающих размещение объектов капитального строительства в многофункциональных центрах обслуживания; сохранение значительных территорий природного комплекса;

  - улучшение состояния окружающей среды с учетом развития системы особо охраняемых природных территорий;

  - сохранение традиционной пригородной рекреационной и агропромышленной специализации территории.

Отрицательные качества Варианта 2:

  - необходимость привлечения значительных инвестиций в развитие территории;

  - необходимость участия муниципального района в федеральных и региональных программах, так как необходимые мероприятия выходят за рамки муниципального уровня.

Вариант 3 (Инерционный) предполагает сохранение существующих тенденций в использовании территории, как положительных, так и отрицательных, что не может дать устойчивого эффекта в социально-экономическом и градостроительном развитии территории муниципального района.

По данному варианту предполагается снижение годового рекреационного потока до 1,230 млн посетителей (что возможно при отсутствии подготовленных для приема туристов объектов и территорий, отсутствии современного уровня благоустройства, отсутствии необходимого ремонта и развития объектов транспортной и инженерной инфраструктур). Необходимые территории для развития туристско-рекреационного комплекса составят порядка 25,5 га, которые могут размещаться в границах населенных пунктов или на землях лесного фонда. Структура рекреационного потока предполагается аналогичной существующей, значительную часть отдыхающих и туристов привлекает сезонный отдых и отдых выходного дня в теплый период.

Объемы жилищного строительства составят порядка 0,67 млн кв. м с необходимостью освоения 0,65-0,97 тыс. га для нового жилищного строительства на расчетный срок. Это может быть реализовано как за счет внутренних территориальных резервов населенных пунктов, так и за счет перевода части земель сельскохозяйственного назначения и части земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов.

Развитие производственной деятельности по данному варианту потребует около 50 га территории, что может быть реализовано в пределах существующих производственных зон в границах населенных пунктов.

Инерционный вариант предполагает дисперсное (неконцентрированное) развитие элементов планировочной структуры (коттеджных и дачных поселков, объектов размещения туристов и отдыхающих), слабый уровень реконструкции, модернизации и развития объектов обслуживания, транспортной и инженерной инфраструктур.

Положительные качества Варианта 3:

  - минимальные инвестиции в сферы благоустройства, транспортной и инженерной инфраструктур, охрану окружающей среды, развитие инфраструктуры туризма и рекреации, охрану объектов культурного наследия.

Отрицательные качества Варианта 2:

  - слабо контролируемое дисперсное развитие элементов планировочной структуры – коттеджных и дачных поселков, «диких» стоянок туристов;

  - низкий уровень благоустройства, плохое состояние транспортной и инженерной инфраструктур, что снижает спрос на отдых на территории муниципального района;

  - ухудшение состояния окружающей среды, дигрессия ландшафтов;

  - низкий уровень налогооблагаемой базы.

Сравнение вариантов по комплексу факторов позволяет сделать вывод о выборе в качестве базового варианта территориального развития, наиболее целесообразном для экономики и территориальной организации Приозерского муниципального района, Варианта 2 (Оптимальный - поляризованный).

Далее описание проектных предложений и мероприятий по территориальному планированию идет на основе выбранного варианта.

В таблице 4.3.1. приводится ряд показателей по трем вариантам.

Таблица 4.3.1.

Основные показатели социально-экономического развития для целей территориального планирования по трем  вариантам

| Показатель | Единица измерения | Вариант Инерционный | Вариант Оптимальный | Вариант Максимальный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на 2035 год в существующих населенных пунктах То же с учетом включения в территории населенных пунктов существующих садоводств | тыс. чел. | 55 | 65 | 72 |
|  |  | 72 | 82 | 89 |
| Объемы нового жилищного строительства за период 2011-2035 гг. | тыс. кв. м | 672,3 | 867,3 | 1062,3 |
| Потребность в территориях под новое жилищное строительство при средних размерах земельных участков под индивидуальное жилищное строительство: в среднем по 15 соток в среднем по 10 соток | га | 970 647 | 1187 791 | 1368 912 |
| Развитие мест приложения труда | новых рабочих мест | 1500 | 3200 | 5600 |
| Потребность в территориях для развития производственных объектов | га | 50 | 200 | 350-400 |
| Объем максимального годового рекреационного потока | тыс. чел. | 1230 | 1500 | 1820 |
| Объемы рекреационного строительства, места в средствах коллективного размещения | мест | 3400 | 5500 | 8000 |
| Потребность в территориях для рекреационного строительства | га | 25,5 | 55 | 120 |

# Развитие планировочной структуры территории. Макрорайонирование

По комплексу факторов на территории Приозерского муниципального района выделяются три планировочных макрорайона, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками (илл. 16).

- Северный планировочный район включает территории Приозерского, Кузнечнинского, Мельниковского, Ларионовского поселений. Приоритетными направлениями развития данного макрорайона являются:

- дальнейшее развитие города Приозерск в качестве главного административно-хозяйственного центра муниципального района,

- развитие производственных территорий в пределах границ населенных пунктов;

- развитие инфраструктуры водного транспорта и спортивного водного туризма (город Приозерск, п. Моторное, оз. Вуокса),

- организация природного парка в северной части Севастьяновского сельского поселения,

- развитие инфраструктуры детского отдыха (Мельниковское сельское поселение),

- организация новых локальных центров отдыха и туризма.

- Центральный планировочный район включает территории Плодовского, Ромашкинского, Громовского поселений. Приоритетными направлениями развития данного макрорайона являются:

- активное развитие туристско-рекреационных функций вдоль Вуоксинской озерно-речной системы: водноспортивный туризм, рафтинг, событийный  туризм, агротуризм,

- развитие инфраструктуры курортной зоны «Лосево»,

- развитие туристского комплекса в п. Владимировка,

- развитие обслуживающих, транспортных и производственно-коммунальных функций в зоне формирующегося транспортного коридора.

- Южный планировочный район включает территории Красноозёрного, Мичуринского, Сосновского, Запорожского, Петровского, Раздольевского сельских поселений. Приоритетными направлениями развития данного макрорайона являются:

- активное развитие индивидуального и малоэтажного строительства,

- развитие всесезонных обслуживающих и туристско-рекреационных функций в крупных многофункциональных комплексах,

- организация лесопарковых зон с развитой дорожно-тропиночной сетью на основе массивов лесного фонда,

- развитие в центрах поселений активной хозяйственной деятельности – строительство, торговля, производственно-коммунальные объекты и пр.

Основу проектной планировочной структуры Приозерского муниципального района составляют следующие планировочные элементы:

- озерно-речные многофункциональные планировочные системы

- многофункциональные центры обслуживания

- главные транспортные коммуникации

- буферные природно-рекреационные территории

- особо охраняемые природные территории

Как следует из названия, озерно-речные многофункциональные планировочные системы формируются по природно-планировочному принципу и концентрируют основные населенные пункты и объекты рекреации. На данных территориях ведется наиболее активная  хозяйственная деятельность и к ним тяготеют основные рекреационные потоки.

I. Северный планировочный район включает следующие озерно-речные многофункциональные планировочные системы:

- Кузнечное – Приозерск - Ларионовское

- оз. Вуокса – р. Вуокса

- Севастьяново – Студёное

II. Центральный планировочный район включает следующие озерно-речные многофункциональные планировочные системы:

- Заостровье – Владимировка – Черёмухино – о. Коневец

- оз. Отрадное – оз. Гусиное

- оз. Комсомольское – оз. Рощинское – оз. Верхнегорское

- оз. Вуокса – оз. Балахановское – оз. Суходольское

III. Южный планировочный район включает следующие озерно-речные многофункциональные планировочные системы

- Запорожское – устье р. Бурная - Соловьёво

- Орехово – Сосново – Раздолье – Петровское

- Красноозёрное – Мичуринское – Борисово

Отображение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района предусмотрено в проектах генеральных планов поселений в соответствии с решениями проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

Изменение границ поселений

Границы муниципальных образований Приозерского муниципального района установлены в соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (ред. от 6 мая 2010 г.).

В связи с малой численностью постоянного населения в Красноозёрном и Севастьяновском сельских поселениях и большими диспропорциями в численности населения сельских поселений муниципального района возникает необходимость в их оптимизации в целях повышения эффективности процессов управления и решения вопросов местного значения. В настоящее время по предварительным данным Всероссийской переписи населения разница в численности населения между Севастьяновским и Сосновским сельскими поселениями достигает 13,6 раз.

В соответствии с принятым базовым вариантом демографического прогноза численность постоянного населения Севастьяновского и Красноозёрного сельских поселений продолжит сокращаться и разрыв между сельскими поселениями с наибольшей и наименьшей численностью населения будет увеличиваться. Поэтому администрацией Приозерского муниципального района высказывается предложение о преобразовании Севастьяновского сельского поселения и Кузнечнинского городского поселения  путем их объединения, преобразовании Красноозёрного сельского поселения и Мичуринского сельского поселения путем их объединения. Менее очевидна необходимость в преобразовании Петровского сельского поселения и Раздольевского сельского поселения путем их объединения, тем не менее, единство транспортной инфраструктуры и компактное расположение населенных пунктов позволяют предлагать и рассматривать этот вариант объединения.

Инициатива администрации муниципального района в настоящее время юридически не оформлена, поэтому в графических материалах проекта Схемы территориального планирования не отражается. Согласно статьи 4 областного закона от 15 июня 2010 г. № 32-оз преобразование муниципальных образований, осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ областными законами по представлению Губернатора Ленинградской области. В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 3 мая 2011 г.) «Изменение границ муниципального образования осуществляется законом субъекта Российской Федерации по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов государственной власти в соответствии с настоящим Федеральным законом. … Инициатива органов местного самоуправления, органов государственной власти об изменении границ муниципального образования оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти. …». В соответствии со статьей 13 этого закона «объединение двух и более поселений, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований, осуществляется с согласия населения каждого из поселений, выраженного представительным органом каждого из объединяемых поселений».

# Обоснование для перевода земель из одной категории в другую

Проектом Схемы территориального планирования предусматривается увеличение площадей категории земель населенных пунктов в поселениях Приозерского муниципального района, категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения, категории земель особо охраняемых территорий и объектов, а также земель водного фонда.

На настоящее время площадь муниципального района составляет 557411,0 га, из них 49,0 % - земли лесного фонда, 35,8 % - земли водного фонда (Ладожское озеро), 9,8 % - земли сельскохозяйственного назначения, 0,1% - земли запаса. Земли населенных пунктов составляют лишь 2,7 % от общей площади муниципального района.

В основу принятия решений об увеличении границ земель населенных пунктов были заложены следующие положения:

- На территории муниципального района предусматривается строительство новых федеральных трасс (автомобильной «Сортавала» и железной дороги Лосево - Каменногорск). Данное мероприятие требует значительного изъятия земель, в том числе, в существующих населенных пунктах. Для сбалансированного развития муниципального района и компенсации изъятых участков под государственные нужды, необходимо возместить эти территории за счет земель других категорий.

- Приозерский муниципальный район – мощный туристический центр всего Северо-Западного региона. Дальнейшее развитие рекреационных территорий наиболее целесообразно производить в границах населенных пунктов, это позволяет создавать современные благоустроенные рекреационные объекты, возводить капитальные строения и оборудовать их полноценной инженерной инфраструктурой.

- Устойчивый ежегодный рекреационный поток на территорию Приозерского муниципального района составляет более 250 тыс. чел. Для обеспечения пожарной безопасности лесов, существующей и планируемой застройки  необходимо иметь оборудованные зоны (с системой мусороудаления, противопожарными системами) для обслуживания временного населения. Такие оборудованные территории можно создать только в границах населенных пунктов. При отсутствии таких обустроенных территорий возможны следующие последствия: массовый неорганизованный отдых и, как следствие, повышенная пожароопасность и загрязнение лесных массивов.

- На территории Приозерского муниципального района имеется значительная потребность развития территорий населенных пунктов не только для государственных и муниципальных нужд. Имеющиеся многочисленные инвестиционные проекты направлены на комплексное развитие территории, улучшение качества жизни местного населения, создание новых рабочих мест и требуют соответствующих территориальных ресурсов. Поэтому предусматривается развитие ряда перспективных населенных пунктов, имеющих трудовые ресурсы, объекты производственной и инженерной инфраструктуры.

- Важной проблемой, требующей решения, в настоящее время является наличие жилой застройки советского периода фактически расположенных на землях лесного фонда. Поскольку данные объекты капитального строительства не являются самостроем (имеются свидетельства о праве собственности и т.п.), необходимо решить вопрос об изменении категории земель с переводом соответствующих земельных участков в земли населенных пунктов.

- Водные поверхности занимают значительную часть территории муниципального района, перспективным направлением развития туризма является водный туризм, требуется сооружение яхт-клубов и соответствующей инфраструктуры водного спорта и туризма на территориях вблизи акваторий, которые в основном заняты землями лесного фонда.

- Существует значительная потребность в размещении жилищного строительства для обеспечения постоянного населения площадью жилищного фонда и для размещения домов, используемых сезонным населением. Необходимо учитывать, что близость города Санкт-Петербург, крупнейшего мегаполиса Северо-Запада, обусловливает значительную потребность в пригородном дачном и коттеджном строительстве. Однако, большинство существующих населенных пунктов не имеют территориальных ресурсов для жилищного строительства. Очевидно, что дальнейшее развитие земель населенных пунктов возможно, преимущественно, за счет лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения.

Решения по изменению границ населенных пунктов, принятые в проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района, учитывают предложения: проекта Генерального плана Сосновского сельского поселения, согласованного Правительством Ленинградской области, утвержденного Генерального плана Красноозёрного сельского поселения (решение совета депутатов муниципального образования Красноозёрное сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 27 февраля 2012 года № 70), а также предложения проектов Генеральных планов Кузнечнинского и Приозерского городских поселений, Громовского, Запорожского, Ларионовского, Мичуринского, Раздольевского, Ромашкинского, Петровского, Плодовского, Севастьяновского сельских поселений, находящихся в данный момент на согласовании в Правительстве Ленинградской области.

Вывод:

Проектом Схемы территориального планирования рекомендуется на расчетный срок (2035 г.) необходимо осуществить перевод земель из различных категорий в категорию земель населенных пунктов. Увеличение площади населенных пунктов предполагается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда и земель запаса.

Всего в категорию земель населенных пунктов планируется перевести 5956,1 га, из них:

-земель сельскохозяйственного назначения – 2587,4 га;

-земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения – 477,1 га;

-земель особо охраняемых территорий и объектов – 190,1 га;

-земель лесного фонда – 2609,5 га;

-земель запаса – 92,0 га.

В табл. 4.3.2. представлены данные о планируемых переводах земель по каждому поселению.

В связи со строительством железной дороги Лосево – Каменногорск, автомобильной дороги федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола», развитием инженерных коммуникаций, необходимостью расширения городского кладбища проектом предусмотрен перевод земель различных категорий в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения. В данную категорию планируется перевод 695,6 га земель различных категорий, из них:

-земель сельскохозяйственного назначения – 118,8 га;

-земель особо охраняемых территорий и объектов – 0,3 га;

-земель лесного фонда – 510,3 га;

-земель запаса – 64,7 га.

Проектом предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов. Общая площадь земель, планируемых к переводу, составила 76,2 га. Данные земли планируется использовать преимущественно для учреждений и предприятий обслуживания населения, размещения рекреационных зон.

Кроме этого, Проектом Схемы территориального планирования учитываются предложения проекта Генерального плана Сосновского сельского поселения (разработан по заказу администрации Сосновского сельского поселения, согласован Правительством Ленинградской области) по переводу 510,4 га из категории земель лесного фонда в земли водного фонда.

# Таблица 4.3.2.

Экспликация земель, переводимых из одной  категории в другую, на территории Приозерского муниципального района

| Цель перевода | Поселение Приозерского муниципального Района | Существующая категория земель, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, …, и земли иного специального назначения | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли запаса | Итого по поселению: |
| Перевод в земли населенных пунктов |
| Расширение территории населенных пунктов в поселениях | Громовское сельское поселение | 35,3 | 0,7 | 5,3 | 385,7 | 0,0 | 0,0 | 427,0 |
|  | Запорожское сельское поселение | 118,0 | 1,0 | 0,0 | 104,0 | 0,0 | 0,0 | 223,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | 794,2 | 14,5 | 0,0 | 217,7 | 0,0 | 0,0 | 1026,4 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 5,9 |
|  | Ларионовское сельское поселение | 95,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,4 |
|  | Мельниковское сельское поселение | 517,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 517,7 |
|  | Мичуринское сельское поселение | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |
|  | Петровское сельское поселение | 133,8 | 11,5 | 89,6 | 350,8 | 0,0 | 17,3 | 603,0 |
|  | Плодовское сельское поселение | 120,3 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 126,6 |
|  | Приозерское городское Поселение | 79,3 | 17,9 | 0,0 | 736,3 | 0,0 | 0,0 | 833,5 |
|  | Раздольевское сельское поселение | 179,9 | 0,2 | 0,0 | 70,9 | 0,0 | 0,0 | 251,0 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | 16,0 | 382,8 | 49,2 | 108,6 | 0,0 | 13,7 | 570,3 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сосновское сельское поселение | 486,5 | 46,3 | 46,0 | 593,2 | 0,0 | 57,3 | 1229,3 |
| Итого по категории: | 2587,4 | 477,1 | 190,1 | 2609,5 | 0,0 | 92,0 | 5956,1 |
| Перевод в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Строительство железной дороги Лосево –Каменногорск, автомобильной дороги федерального значения Санкт-Петербург-Сортавала, инженерных коммуникаций, под земли промышленности, а также для расширения городского кладбища | Поселение Приозерского муниципального Района | Существующая категория земель, га |
|  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли запаса | Итого по поселению: |
|  | Громовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Запорожское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | 41,7 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 0,0 | 72,2 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,7 | 64,7 |
|  | Ларионовское сельское поселение | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 |
|  | Мельниковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мичуринское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Петровское сельское поселение | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 49,5 | 0,0 | 0,0 | 51,6 |
|  | Плодовское сельское поселение | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |
|  | Приозерское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 31,6 |
|  | Раздольевское сельское поселение | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 154,7 | 0,0 | 0,0 | 168,7 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | 46,9 | 0,0 | 0,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 236,5 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сосновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,7 | 0,0 | 0,0 | 54,7 |
| Итого по категории: | 118,8 | 0,0 | 0,3 | 510,3 | 0,0 | 64,7 | 694,1 |
| Перевод в земли охраняемых территорий и объектов |
| Под учреждения и предприятия обслуживания, рекреационные зоны | Поселение Приозерского муниципального Района | Существующая категория земель, га |
|  |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | Земли особо охраняемых территорий и объектов | Земли лесного фонда | Земли водного фонда | Земли запаса | Итого по поселению: |
|  | Громовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Запорожское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,6 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ларионовское сельское поселение | 21,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,4 |
|  | Мельниковское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мичуринское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Петровское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Плодовское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приозерское городское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Раздольевское сельское поселение | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Сосновское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по категории: | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76,2 |

Перевод категорий земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда, земель водного фонда, а также земель запаса в другие категории производится в рамках Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», а также Федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 72-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

Сведения об участках земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель приведены в Приложении 10.

## 4.4. Охрана объектов культурного наследия

В связи с тем, что на сегодняшний день территории и зоны охраны объектов культурного наследия не установлены, необходимо соблюдать требования Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым:

- Проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом.

- Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Кроме того, в случае нахождения на территории муниципального образования объектов, обладающих историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющих особое значение для истории и культуры муниципального образования, органам местного самоуправления следует направить в комитет по культуре Ленинградской области по этим объектам документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с целью включения объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

В состав главных целей Схемы территориального планирования входит сохранение и рациональное использование культурного наследия муниципального района – как одного из важнейших факторов устойчивого развития территории. Реализация этой цели предполагает решение следующих основных задач:

- сохранение и возрождение исторической сети расселения – городских и основных сельских населенных пунктов и дорог;

- регулирование территориально-планировочной и градостроительной деятельности с учетом интересов сохранения и надлежащего использования объектов культурного наследия;

- сохранение и совершенствование архитектурного облика старинных усадеб, сельских населенных пунктов, планировочной организации населенных пунктов и характерных природных ландшафтов – привлекательных мест туризма и отдыха;

- реставрация памятников архитектуры, регенерация исторической среды;

- формирование историко-культурного каркаса муниципального района, выделение историко-культурных зон с особыми условиями использования территорий;

- совершенствование деятельности по охране объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране и выявленных во исполнение существующих законодательных требований;

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест: развитие предприятий туристской сферы, народных художественных промыслов и ремесел, производственной и хозяйственной деятельности, основанной на использовании исторических традиций и местных природных ресурсов.

Для обеспечения комплексности в решении выявленных проблем и поставленных задач необходимо, чтобы все мероприятия по сохранению и использованию историко-культурного наследия в Приозерском и смежных с ним муниципальных районах лежали в едином русле и обеспечивали возможность их поэтапной реализации.

Становление материального культурного наследия Приозерского муниципального района – результат длительного процесса. Размеры утрат наследия в неблагоприятные для него десятилетия ХХ века оказались различными и, соответственно, разнятся задачи восстановления конкретных объектов культурного наследия на территории муниципального района по сравнению с задачами его возрождения в городе Приозерск.

Дальнейшее использование объектов культурного наследия может оказать существенное, а подчас решающее влияние на их сохранность. Эта задача осуществима только после определения предмета охраны отдельных архитектурных объектов. Такая научно-исследовательская работа предшествует назначению функционального использования памятников и должна осуществляться путем проведения историко-культурной экспертизы (согласно Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

Необходимо восстановление утраченных храмовых зданий (кирхи) в их первоначальной функции и с историческим архитектурным обликом. Кроме того, целесообразно включение объектов Приозерского муниципального района в туристские маршруты федерального и регионального значения по Ленинградской области, пригородам города Санкт-Петербург, вокруг Ладожского озера, и в прилегающих районах Республики Карелия, для которых город Приозерск, благодаря своему выгодному транспортному положению, может играть роль одного из организующих узлов и опорной базы.

Желательна разработка концепций сохранения, исследования и развития старинных поселков (пп. Горы, Громово, Мельниково, Петровское, Плодовое, Ромашки, Севастьяново, д. Кривко), которые могут получить статус «исторических поселений», в расчете на максимальное сохранение и использование богатств культурного наследия. При этом, многие из исторических старых зданий – памятников и фоновой застройки могут и должны использоваться в обслуживающей сфере.

В числе рядовых зданий – объектов культурного наследия в городских и сельских поселениях многие находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеются возможности для их функционального использования в качестве ретро-гостиниц, офисов, магазинов и т.п., с расселением существующего жилого фонда. Такая реконструкция может быть предложена не только для отдельных зданий, но и для целых групп домов.

Значительную часть застройки в старинных поселках составляет ценная средовая застройка – здания, не имеющие в настоящий момент статуса памятника истории и культуры, но «имеющие признаки объектов культурного наследия» и образующие вместе с памятниками градостроительную среду, характерную для данной территории. Эти объекты, подлежат дополнительному специальному исследованию – историко-культурной экспертизе на предмет их включения в установленном законом порядке в состав «выявленных» с последующим включением в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

В состав подобных потенциально ценных зданий и сооружений могут входить здания различного времени постройки. Тем самым по возможности обеспечивается преемственность и охват всех периодов историко-градостроительного развития территории.

Сохранение историко-культурного наследия должно ориентироваться на привлечение для этого средств из разных источников, увеличение круга физических и юридических лиц, понимающих задачи сохранения и заинтересованных в их решении, и, на этой основе, приспособление максимально возможного числа объектов культурного наследия к современному использованию.

Правовой базой для предложений по мероприятиям являются Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. № 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»). Исполнителями мероприятий предполагаются органы государственной власти разного уровня и местного самоуправления в соответствии с их компетенцией и полномочиями, определенными федеральным и областным законодательством, с обязательным взаимным согласованием принимаемых решений.

К полномочиям муниципального района вопросы сохранения наследия не отнесены, поэтому перечень мероприятий по сохранению и использованию объектов культурного наследия, представленный в проекте Схемы территориального планирования, носит концептуальный характер. Отдельные мероприятия, представленные в этом перечне, относятся, в первую очередь, ко всему множеству объектов наследия, а не к частным памятникам истории и культуры. Стоит отметить, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 19) разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не отнесена к задачам территориального планирования.

Мероприятия по углублению и расширению исследований

- Проведение исследований и выявление объектов культурного наследия, представляющих части наследия, не имеющие еще достаточного представления в списках памятников истории и культуры (менее изученные удаленные части муниципального района, мало представленные аспекты истории, наследие ХХ века, культурные ландшафты, исторические дороги, финские военные памятники и пр.).

- Составление по всем городским и сельским поселениям муниципального района списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы в выявленные объекты и представление на утверждение в качестве объектов культурного наследия регионального или местного значения.

- Исследование старых сельских населенных пунктов на предмет обоснованности их представления на придание им статуса исторических поселений.

- Начало исследований и составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечения поддержания и сохранения.

- Проведение исследования и составление карты уникальных территорий – культурных ландшафтов Приозерского муниципального района.

- Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

- Установление для  объектов культурного наследия Приозерского муниципального района границ их территорий и предметов охраны, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения).

- Приведение учета памятников археологии на территории муниципального района, установленных решениями разного уровня, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения.

- Разработка для города Приозерск и всех потенциальных исторических поселений предложений по установлению зон охраны объектов культурного наследия и возможному выделению достопримечательных мест, отвечающих современным требованиям федерального и областного законодательства и задачам сохранения и рационального использования наследия.

Мероприятия по сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер историко-культурного наследия и особые условия его использования

- Выделение зон, имеющих особые условия использования территорий из-за повышенной ценности и концентрации в их границах культурного наследия, с их возможной фиксацией, охраной и использованием, как музеев-заповедников местного значения, достопримечательных мест.

- Разработка, утверждение и реализация районной программы комплексного развития, сохранения наследия, совершенствования экологического состояния и рекреационно-туристского использования местностей, имеющих наиболее ценное культурное наследие.

- Подготовка предложений по выделению межрайонных зон с особыми условиями использования территорий для регулирования в их границах градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения культурного наследия в местах повышенной концентрации такого наследия на границе Приозерского муниципального района с Выборгским, Всеволожским муниципальными районами Ленинградской области, Лахденпохским муниципальным районом Республики Карелия.

Мероприятия по использованию историко-культурного наследия

- Разработка по заданию органов местного самоуправления Приозерского муниципального района концепции социально-экономического развития исторических поселений (населенных пунктов), с учетом максимального сохранения и использования богатств их культурного наследия. При этом многие из зданий – памятников в исторических поселениях могут и должны использоваться в обслуживающей сфере.

- Разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с системой социально-экономического развития Приозерского муниципального района.

Мероприятия по межрайонной координации

- Координация исследований самобытных черт культурного наследия муниципального района (наследие различных народов, наследие территории, входившей в состав Финляндии) и обмен опытом его выявления, сохранения и использования в пределах северо-западного региона Ленинградской области, включающего соседние муниципальные районы: Выборгский, Всеволожский (северная часть).

## 4.5. Развитие сферы туризма и рекреации

В целях развития туристско-рекреационной деятельности на территории муниципального района необходимо продолжить проведение мероприятий, связанных с совершенствованием инфраструктуры туризма, развитием и улучшением качества предоставляемых туристам услуг, внедрением новых форм и видов туристского продукта, производством сувенирной продукции, совершенствованием музейной деятельности, укреплением контактов с туристическими фирмами города Санкт-Петербург, Ленинградской области и всей страны.

Рассмотрение совокупности таких факторов, как природные условия территории, ландшафтное разнообразие, система современного размещения учреждений отдыха, проектные решения по развитию транспорта и формированию системы расселения, позволяет выделить дополнительно территории и зоны рекреационного освоения, в т.ч. участки для оздоровительных учреждений, мест детского отдыха, спортивно-досуговых объектов.

В результате сопоставления ландшафтно-рекреационных условий и оценки их устойчивости к рекреационным нагрузкам для строительства объектов массового отдыха (крупные базы отдыха, яхт-клубы, дома отдыха) предлагается использовать относительно устойчивые к рекреационным нагрузкам территории. Необходимо отметить, что при соответствующем благоустройстве традиционных мест отдыха населения (включающем размещение площадок отдыха, развитие дорожно-тропиночной сети и т.п.) и лесопарковом строительстве, а также при соответствующем зонировании и регламентировании во вновь создаваемых рекреационных зонах, рекреационная устойчивость ландшафтов значительно повышается.

На первую очередь до 2020 г. предлагается создание 4 тыс. мест во всех средствах размещения, на расчетный срок (2035 г.) – 5,4-5,6 мест.

В целях развития рекреационной деятельности необходимо формирование и развитие системы ООПТ, парковых и лесопарковых зон, садоводств, агрорекреационных комплексов и зон коттеджного строительства.

Локальные территориальные рекреационные зоны - выделенные в границах озерно-речных многофункциональных планировочных систем и сформированные по природно-планировочному принципу ареалы, которые концентрируют основные населенные пункты, объекты туристско-рекреационной инфраструктуры, сложившиеся места отдыха населения. В локальных территориальных рекреационных зонах ведется наиболее активная рекреационная деятельность и к ним тяготеют основные рекреационные потоки. В перспективе локальные территориальные рекреационные зоны рассматриваются в качестве зон планируемого размещения объектов капитального строительства туристско-рекреационной инфраструктуры.

В разделе «4.4.4. Туристско-рекреационный комплекс» проекта «Стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области до 2035 г.» предусматриваются подготовка и реализация новых проектов в сфере туризма, создание новых объектов рекреации, расширение спектра рекреационных услуг, развитие санаторно-курортного отдыха. Отображение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района предусмотрено в проектах генеральных планов поселений в соответствии с решениями проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

Проектом предусматривается возможность размещения объектов капитального строительства в составе туристско-рекреационных центров различного ранга, в локальных рекреационных зонах (зонах планируемого размещения объектов капитального строительства туристско-рекреационной инфраструктуры).

При размещении  вводимых в строй объектов капитального строительства туристско-рекреационной инфраструктуры вне границ земель населенных пунктов проектом предусматривается перевод земельных участков, на которых размещаются такие объекты, в состав земель особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреационного назначения).

На первую очередь (до 2020 г.) размещение объектов туристско-рекреационного назначения предлагается на территории следующих городских и сельских поселений муниципального района:

- Строительство 3 гостиниц на 330 мест – п. Мельниково (50 мест), п. Берёзово (80 мест), д. Васильево (Красноозёрное сельское поселение) (200 мест);

- Организация не менее 4 «зеленых стоянок», мест придорожного отдыха для бытовых остановок экскурсионных автобусов на строящейся федеральной автомобильной дороге Санкт-Петербург – Сортавала;

- Создание 3 кемпингов по 100 мест (пп. Синёво, Плодовое, Васильево (Мельниковское сельское поселение).

- Создание 2 деревень ремесел, площадок для проведения культурно-досуговых мероприятий, этнографического поселения, гостевых домов (в том числе на базе хуторов) в п. Плодовое, Васильево (Мельниковское сельское поселение);

- Создание регионального рафтинг-центра в п. при ж/д ст. Лосево;

- Создание агродеревень в составе гостевых домов, фермерского хозяйства и экспозиционной площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок, культурно-досуговых мероприятий, развития агротуризма в п. Ромашки, п. Кротово, п. Луговое, д. Снегирёвка;

- Создание конно-спортивных баз в пп. Мичуринское, Мельниково;

- Строительство прочих учреждений отдыха в сложившихся и формируемых туристско-рекреационных центрах общей вместимостью до 3,5 тыс. мест;

- Строительство комплекса технических видов спорта (п. Сапёрное), а также площадки для картинга или внедорожного вождения на территории современного танкового полигона;

- Ввод новых детских оздоровительных лагерей общей вместимостью 600 мест (п. Мельниково, д. Хвойное, д. Кучерово);

- Строительство пристаней и причалов на Ладожском озере и внутренних водоемах;

- Строительство крупных яхт-клубов, в т.ч. с объектами размещения и досуга в городе Приозерск (100 мест), п. Владимировка (с гостиницей на 100 мест), п. Лососёво;

- Организация рыборазводных хозяйств (пп. Ромашки, Громово, д. Удальцово и др.);

- Прокладка лыжных трасс, лыже-роллерных трасс и строительство лыжных баз (д. Овраги, д. Раздолье, д. Васильево (Красноозёрное сельское поселение), п. Ларионово);

- Создание центров по скалолазанию и экстремальным видам спорта (по пути на оз. Ястребиное), спортивному ориентированию (д. Кривко);

- Создание базы для проведения соревнований по кайтингу в п. Приладожское.

В период с 2020 по 2035 гг. (до расчетного срока) необходимо будет ввести в строй:

- Водный стадион в п. при ж/д ст. Лосево на 2 тыс. мест;

- Создание визит-центра природного парка в п. Севастьяново;

- Ипподром с конно-спортивной базой в д. Крутая Гора, создание конно-спортивных баз в п. Пятиречье, д. Ягодное;

- Строительство гольф-центра и гостиничной инфраструктуры на базе гольф-центра (Запорожское сельское поселение) на 200 мест;

- Яхт-клубы в п. Пятиречье, п. Соловьёво, п. Черёмухино, п. Моторное, п. Бурнево, п. Берёзово, строительство пристаней и причалов на Ладожском озере и внутренних водоемах;

- Создание спортивно-оздоровительных центров круглогодичного функционирования (пп. Плодовое, Починок, Мельниково, Новая Деревня, д. Варшко и др.) для увеличения туристского потока в низкий (зимний) сезон;

- Строительство авиа-деревни (п. Сапёрное), развитие спортивной авиации на базе существующих и планируемых площадок малой авиации, аэродромов (п. Мыс, п. Запорожское);

- Создание трасс мотогонок (пп. Моторное, Сапёрное), раллийных трасс (вблизи п. Сторожевое, п. Сапёрное), дайвинг-центра (п. Моторное), центров развития дельтапланерного спорта, строительство аквапарка;

- Создание базы для проведения соревнований по кайтингу в д. Ольховка;

- Строительство дополнительных учреждений отдыха общей емкостью 500–700 мест.

Объекты капитального строительства рекреационной сферы показаны на Схеме развития туризма и рекреации.

Кроме капитального строительства предполагается организовать множество туристских маршрутов общей протяженностью более 400 км.

Развитие туристско-рекреационного комплекса и транзитного придорожного сервиса в муниципальном районе должно в первую очередь ориентироваться на жителей Ленинградской области, города Санкт-Петербург, Приозерского муниципального района, соседних регионов и стран. Формирование высокоэффективного и конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса приведет к увеличению бюджета муниципального района, созданию новых рабочих мест, развитию малого и среднего предпринимательства.

Общая площадь, необходимая для развития туристско-рекреационной инфраструктуры составит не менее 1000 га, в т.ч. всего потребуется порядка 95 участков под гостиницы, мотели и базы отдыха (55 га), десятки участков под прочие более крупные по площади объекты рекреационно-спортивной направленности.

## 4.6. Новое жилищное строительство

«Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства» в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» отнесено к вопросам местного значения поселения. Поэтому представленные в разделе расчеты перспективных объемов жилищного строительства носят оценочный характер и могут далее уточняться в генеральных планах городских и сельских поселений муниципального района.

В соответствии с упомянутым Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ вопросы планирования застройки территории отнесены к вопросам местного значения поселения и, следовательно, должны разрабатываться в генеральных планах поселений. Схема территориального планирования муниципального района может лишь высказывать наиболее общие предложения по возможному размещению новой застройки, но в строгом юридическом смысле не вправе выносить эти предложения на утверждение.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 апреля 2007 г. в качестве нормального уровня нового жилищного строительства предложен 1 кв. м на человека в год (т.е. международная норма годового объема строительства жилья на человека). Такие объемы строительства характерны для развитых стран мира. При ориентации на этот показатель объемы ежегодного строительства в муниципальном районе должны быть увеличены более чем в 2–2,5 раза. Однако, территориальные возможности для индивидуального жилищного строительства в Приозерском муниципальном районе ограничены, кроме того, значительные объемы ввода приходятся на садоводческие и дачные объединения граждан и не считаются домами для постоянного проживания.

В соответствии с пунктом 4 статьи 14 главы 1, раздела 1 Жилищного кодекса Российской Федерации определение региональных нормативов жилищной обеспеченности входит в полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений. Поэтому расчет жилищного фонда выполнен с учетом нескольких возможных норм обеспеченности населения площадью жилищного фонда. Предлагаются к рассмотрению 3 варианта расчета объемов нового жилищного строительства (табл. 4.6.1.).

Таблица 4.6.1.

Расчет объемов нового жилищного строительства по Приозерскому муниципальному району в целом

| Показатель | Вариант 1 | Вариант 2 (базовый) | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (2020 г.) для численности постоянного населения 60,4 тыс. чел. при убывающем жилищном фонде 33,1 тыс. кв. м и сохраняемом 1466,9 тыс. кв. м |
| Обеспеченность, кв. м/чел. | 28,0 | 29,0 | 30,0 |
| Требуемый, тыс. кв. м | 1691,2 | 1753,5 | 1812,0 |
| Новое строительство, тыс. кв. м |  |  |  |
| в 2011-2019 гг.- всего | 224,3 | 286,6 | 345,1 |
| в среднем за год | 24,9 | 31,6 | 38,3 |
| На душу населения, кв. м /чел. в год | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Расчетный срок (2035 г.) для численности постоянного населения 65,0 тыс. чел. при убывающем жилищном фонде 92,3 тыс. кв. м и сохраняемом 1407,7тыс. кв. м |
| Обеспеченность, кв. м/чел. | 32 | 35,0 | 38,0 |
| Требуемый, тыс. кв. м | 2080,0 | 2275,1 | 2470,0 |
| Новое строительство, тыс. кв. м |  |  |  |
| в 2011-2034 гг.- всего | 672,3 | 867,4 | 1062,3 |
| в среднем за год в 2011-2034 гг. | 28,0 | 36,1 | 44,3 |
| На душу населения, кв. м /чел. в год | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| в 2020-2034 гг.- всего | 447,9 | 582,5 | 717,1 |
| в среднем за год в 2020-2034 гг. | 29,9 | 38,8 | 47,8 |
| На душу населения, кв. м /чел. в год | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
| Площади, требуемые под застройку (к 2035 г.), га |
| Увеличение жилищного фонда (к 2035 г.), тыс. кв. м | 580,0 | 775,0 | 970,0 |
| Итого прирост площади под застройкой при условии застройки только индивидуальными домами с участками 0,1 га, всего га | 647 | 791 | 912 |

Выбытие ветхого и аварийного фонда по всем вариантам предусматривается исходя из выбытия всего аварийного и половины ветхого фонда на первую очередь, но (условно) не менее 1,5 % от общей площади существующего жилищного фонда. На весь расчетный срок убывает удвоенное количество всего ветхого и аварийного фонда, но не менее 3 % от общей площади существующего жилищного фонда.

Базовый вариант 2 представляется наиболее взвешенным. Для него выполнен расчет в разрезе городских и сельских поселений муниципального района (табл. 4.6.2.).

Общая площадь территорий под новое жилищное строительство в табл. 4.6.2. дана с учетом максимально возможного выделения земельных участков по 10 соток под застройку индивидуальными домами и отведения 20 % площади селитебной территории для размещения улиц и проездов и т.п. Для среднего размера семьи 3,5 человека при принятой расчетной норме обеспеченности жилищным фондом на 2035 г. по вариантам 32–38 кв. м средняя расчетная площадь индивидуального жилого дома будет в пределах 112–133 кв. м.

Таблица 4.6.2.

Расчет объемов нового жилищного строительства по городским и сельским поселениям (вариант 2)

| Территория | Существующий жилищный фонд | Первая очередь, на начало 2020 г., за период 2011-2019 гг. | Расчетный сок на начало 2035 г., за период 2011-2034 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль | Сохраняемый Жилищный фонд | Новое строительство | Всего жилищный фонд | Убыль | Сохраняемый Жилищный фонд | Новое строительство | Всего жилищный фонд |
| Городские поселения: |
| Приозерское | 486,2 | 17,6 | 468,6 | 80,8 | 549,5 | 55,0 | 431,2 | 248,4 | 679,6 |
| Кузнечнинское | 97,8 | 1,5 | 96,3 | 8,6 | 104,9 | 2,9 | 94,9 | 65,3 | 160,2 |
| Сельские поселения: |
| Громовское | 72,4 | 1,1 | 71,3 | 11,3 | 82,6 | 2,2 | 70,3 | 28,7 | 99,0 |
| Запорожское | 49,7 | 0,7 | 48,9 | 7,7 | 56,6 | 1,5 | 48,2 | 39,5 | 87,7 |
| Красноозёрное | 24,7 | 1,0 | 23,7 | 0,3 | 24,0 | 1,7 | 23,0 | 9,3 | 32,4 |
| Ларионовское | 96,4 | 2,7 | 93,7 | 32,4 | 126,1 | 6,6 | 89,8 | 50,5 | 140,3 |
| Мельниковское | 49,7 | 0,7 | 48,9 | 4,7 | 53,6 | 1,5 | 48,2 | 20,7 | 68,9 |
| Мичуринское | 42,9 | 0,3 | 42,6 | 6,3 | 48,8 | 0,6 | 42,3 | 20,8 | 63,0 |
| Петровское | 52,7 | 0,8 | 51,9 | 11,2 | 63,1 | 1,6 | 51,1 | 21,3 | 72,4 |
| Плодовское | 58,7 | 0,4 | 58,4 | 5,1 | 63,4 | 0,9 | 57,8 | 24,2 | 82,1 |
| Раздольевское | 41,2 | 0,6 | 40,6 | 11,2 | 51,8 | 1,2 | 40,0 | 22,4 | 62,4 |
| Ромашкинское | 131,6 | 2,0 | 129,6 | 49,9 | 179,5 | 3,9 | 127,6 | 157,9 | 285,6 |
| Севастьяновское | 24,3 | 0,4 | 24,0 | 0,7 | 24,7 | 0,7 | 23,6 | 4,1 | 27,7 |
| Сосновское | 271,6 | 3,4 | 268,2 | 56,5 | 324,6 | 12,0 | 259,6 | 154,2 | 413,9 |
| Всего | 1500,0 | 33,1 | 1466,9 | 286,6 | 1753,5 | 92,3 | 1407,7 | 867,4 | 2275,1 |

Реальные потребности в площади под застройку будут меньшими, чем показано в таблице. Это объясняется тем, что некоторая часть нового строительства может быть представлена пристройками к уже существующим домам или осуществляться путем возведения нового дома большей площади на месте ветхого дома, что не связано с выделением нового земельного участка. При соотношении прироста жилищного фонда за счет реконструкции существующей застройки – 20 % и строительства на вновь выделенных участках – 80 % прирост площадей под застройку также сокращается на 20 %. Кроме того, в ряде населенных пунктов могут формироваться зоны застройки многоквартирными домами малой и средней этажности, которые при относительно большой плотности застройки позволяют значительно экономить территорию. В целом по всем перечисленным направлениям можно сократить оценки требуемой под застройку территории на 30 %.

Новое жилищное строительство в течение расчетного срока в основном будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций. Предусматривается также строительство жилых домов за счет муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ, однако их роль в общем объеме жилищного строительства не столь значительна (до 10 %).

Предлагаемое в проекте расширение населенных пунктов предусматривает территории для расселения населения, стоящего в очереди на получение жилья и живущих в ветхих и аварийных жилых домах, а также для расселения населения, жилые дома которых даже после разработки проектов санитарно-защитных зон от всех предприятий будут попадать в зону, где запрещено размещение жилой застройки, а также для бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в соответствии с областным законом от 4 октября 2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области».

Отображение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района предусмотрено в проектах генеральных планов поселений в соответствии с решениями проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

## 4.7. Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов социальной инфраструктуры направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения муниципального района комплексами объектов образования, воспитания, здравоохранения, социальной защиты населения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных социальных благ (услуг), предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста материального уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 03.05.2011 г.) и Уставом Приозерского муниципального района.

В проекте Схемы территориального планирования произведена комплексная оценка и определены перспективы развития социальной инфраструктуры по видам объектов, размещение которых регулируется градостроительными нормативными документами:

  - Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р.;

  - «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

  - Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

  - Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области (проект).

Проектом «Стратегии социально-экономического развития Приозерского муниципального района Ленинградской области до 2035 г.» (раздел «4.7. Стратегия развития социальной инфраструктуры») в сфере образования наряду с реализацией задач общеотраслевого характера предусмотрены сохранение и реновация большей части мелкокомплектных школ, учитывая их определяющую социально-культурную значимость для конкретного населенного пункта. В сфере здравоохранения предусматривается дальнейшее совершенствование сложившейся системы территориальной организации отрасли, представленной подразделениями Центральной районной больницы, опережающее развитие профилактической деятельности, сохранение основной сети территориальных амбулаторных подразделений, а также развитие медицинских структур сезонного, временного и мобильного типа в местах массового отдыха, дачных поселках и поселках садоводческих товариществ. Отображение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района предусмотрено в проектах генеральных планов поселений в соответствии с решениями проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

# Образование

Существующее положение

В Приозерском муниципальном районе на начало 2011 г. насчитывается 24 учреждения дошкольного образования. Из них 23 муниципальных, одно федеральное (ФГДОУ «Детский сад № 2026 ЛВО»), дошкольное образование представлено во всех сельских поселениях. Наибольшая концентрация учреждений отмечается в Сосновском сельском поселении, здесь находятся 4 детских сада. Дошкольные учреждения муниципального района посещают 1939 человек. Дополнительно к указанным в табл. 4.7.1. дошкольным образовательным учреждениям дошкольные группы имеются в Кривковской, Снегирёвской начальных школах-детских садах и Приозерской специальной (коррекционной) начальной школе-детский сад.

По состоянию на начало 2011 г. сеть муниципальных общеобразовательных учреждений (МОУ) муниципального района включает в себя 22 общеобразовательные школы, из них 12 средних школ, 6 основных школ, 2 начальные школы-детские сады, 1 специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад, 1 вечерняя школа (табл. 4.7.2). На начало 2011 г. в школах муниципального района обучались 4,9 тыс. учеников. Практически во всех школах отмечено наличие свободных мест. В городе Приозерск расположено областное учреждение ГКС(К)ОУ ЛО «Приозерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VII–VIII вида».

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СП 42.13330.2011 должна составлять 85 % от численности детей соответствующей возрастной группы. В реальности имеет место более низкий уровень востребованности услуг дошкольных учреждений в сельской местности из-за особенностей сельского образа жизни и необходимости использования транспорта для доставки детей в эти учреждения и обратно домой. Поэтому для расчета показателей  существующей и нормативной обеспеченности в услугах дошкольных учреждений по сельской местности в табл. 4.7.3 взят норматив из СНиП II-60-75**, в котором предусмотрено обеспечение местами 75 % детей в возрасте 1-6 лет.

Таблица 4.7.1.

Перечень муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории Приозерского муниципального района

| № п/п | Наименование, местоположение | Вместимость | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |
|  | Приозерское городское поселение | 659 | 642 | 97,4 |
| 1 | Детский сад комбинированного вида № 5, город Приозерск | 272 | 267 | 98,2 |
| 2 | Детский сад общеразвивающего вида № 8, город Приозерск | 128 | 138 | 107,8 |
| 3 | Детский сад комбинированного вида № 9, город Приозерск | 259 | 237 | 91,5 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | 246 | 167 | 67,9 |
| 4 | Детский сад комбинированного вида № 11, гп. Кузнечное | 163 | 148 | 90,8 |
| 5 | Детский сад № 12, гп. Кузнечное | 83 | 19 | 22,9 |
|  | Громовское сельское поселение | 158 | 75 | 47,5 |
| 6 | Детский сад № 25, п. Громово | 47 | 30 | 63,8 |
| 7 | Детский сад № 35, п. при ж/д ст. Громово | 111 | 45 | 40,5 |
|  | Запорожское сельское поселение | 71 | 75 | 105,6 |
| 8 | Детский сад № 16, п. Запорожское | 71 | 75 | 105,6 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | 56 | 34 | 60,7 |
| 9 | Детский сад № 33, д. Красноозёрное | 56 | 34 | 60,7 |
|  | Ларионовское сельское поселение | 118 | 95 | 80,5 |
| 10 | Детский сад № 27, п. Починок | 57 | 57 | 100 |
| 11 | Детский сад № 29, п. Коммунары | 61 | 38 | 62,3 |
|  | Мельниковское сельское поселение | 128 | 65 | 50,8 |
| 12 | Детский сад № 20, п. Мельниково | 128 | 65 | 50,8 |
|  | Мичуринское сельское поселение | 96 | 61 | 63,5 |
| 13 | Детский сад № 13, п. Мичуринское | 96 | 61 | 63,5 |
|  | Петровское сельское поселение | 132 | 52 | 39,4 |
| 14 | Детский сад № 14, п. Петровское | 132 | 52 | 39,4 |
|  | Плодовское сельское поселение | 106 | 77 | 72,6 |
| 15 | Детский сад № 24, п. Плодовое | 106 | 77 | 72,6 |
|  | Раздольевское сельское поселение | 67 | 53 | 79,1 |
| 16 | Детский сад № 19, д. Раздолье | 67 | 53 | 79,1 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | 527 | 232 | 44,0 |
| 17 | Детский сад № 23, п. Ромашки | 58 | 55 | 94,8 |
| 18 | ФГДОУ «Детский сад № 2026 ЛВО», п. Сапёрное | 220 | 120 | 54,5 |
| 19 | Детский сад № 10, п. Суходолье | 249 | 57 | 22,9 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | 34 | 26 | 76,5 |
| 20 | Детский сад № 30, п. Севастьяново | 34 | 26 | 76,5 |
|  | Сосновское сельское поселение | 373 | 285 | 76,4 |
| 21 | Центр развития ребенка – детский сад, п. Сосново | 139 | 104 | 74,8 |
| 22 | Детский сад комбинированного вида № 2, п. Сосново | 100 | 103 | 103 |
| 23 | Детский сад компенсирующего вида № 31, п. Сосново | 104 | 66 | 63,5 |
| 24 | Детский сад присмотра и оздоровления № 38, п. Платформа 69-й км | 30 | 12 | 40,0 |
|  | ИТОГО | 2771 | 1939 | 70,0 |

Таблица 4.7.2.

Перечень муниципальных общеобразовательных учреждений Приозерского муниципального района

| № п/п | Наименование, местоположение | Вместимость | Доля, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | проект | факт |  |
|  | Приозерское городское поселение | 2455 | 1968* | 80,2 |
| 1 | Средняя общеобразовательная школа № 1 | 950 | 633 | 66,6 |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа № 4 | 800 | 649 | 81,1 |
| 3 | Средняя общеобразовательная школа № 5 | 555 | 598 | 107,7 |
| 4 | Приозерская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | 150 | 88 | 58,7 |
| 5 | Муниципальное специальное (коррекционное) общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Приозерская специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад», город Приозерск | - | 103 |  |
|  | Кузнечнинское городское поселение | 350 | 347 | 99,1 |
| 6 | Кузнеченская СОШ, гп. Кузнечное | 350 | 347 | 99,1 |
|  | Громовское сельское поселение | 120 | 69 | 57,5 |
| 7 | Красноармейская ООШ, п. Громово | 120 | 69 | 57,5 |
|  | Запорожское сельское поселение | 281 | 159 | 56,6 |
| 8 | Запорожская ООШ, п. Запорожское | 281 | 159 | 56,6 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | 150 | 72 | 48,0 |
| 9 | Красноозёрненская ООШ, д. Красноозёрное | 150 | 72 | 48,0 |
|  | Ларионовское сельское поселение | 150 | 66 | 44,0 |
| 10 | Коммунарская ООШ, п. Коммунары | 150 | 66 | 44,0 |
|  | Мельниковское сельское поселение** | 300 | 150 | 50,0 |
| 11 | Мельниковская СОШ, п. Мельниково | 300 | 150 | 50,0 |
|  | Мичуринское сельское поселение | 300 | 133 | 44,3 |
| 12 | Мичуринская СОШ, п. Мичуринское | 300 | 133 | 44,3 |
|  | Петровское сельское поселение | 300 | 148 | 49,3 |
| 13 | Петровская СОШ, п. Петровское | 300 | 148 | 49,3 |
|  | Плодовское сельское поселение | 350 | 196 | 56,0 |
| 14 | Отрадненская СОШ, п. Плодовое | 350 | 196 | 56,0 |
|  | Раздольевское сельское поселение | 360 | 201 | 55,8 |
| 15 | Раздольская СОШ, д. Раздолье | 360 | 201 | 55,8 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | 1186 | 619 | 52,2 |
| 16 | Джатиевская ООШ, п. Ромашки | 125 | 95 | 76,0 |
| 17 | Шумиловская СОШ, п. Сапёрное | 482 | 306 | 63,5 |
| 18 | Громовская СОШ, п. Суходолье | 579 | 218 | 37,7 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | 80 | 68 | 85,0 |
| 19 | Степанянская ООШ, п. Севастьяново | 80 | 68 | 85,0 |
|  | Сосновское сельское поселение | 1203 | 739 | 61,4 |
| 20 | Сосновская СОШ, п. Сосново | 1000 | 624 | 62,4 |
| 21 | Кривковская начальная школа-детский сад, д. Кривко | 60 | 50 | 83,3 |
| 22 | Снегирёвская начальная школа-детский сад», д. Снегирёвка | 143 | 65*** | 45,4 |
|  | ИТОГО | 7585 | 4935* | 65,1 |

* - Без учета Приозерской специальной (коррекционной) начальной школы-детского сада.

** - Данные по Мельниковской СОШ приводятся за 2010 г.

*** - Указан общий контингент учащихся и воспитанников учреждения.

В соответствии с СП 42.13330.2011 необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) при обучении в одну смену. Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования или доучиваться в вечерней школе.

Таблица 4.7.3.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения образовательными услугами

по СП 42.13330.2011 и СНиП II-60-75**(для сельских дошкольных учреждений)

| Территория | Дошкольные образовательные учреждения, мест | Общеобразовательные учреждения, мест |
| --- | --- | --- |
|  | по проекту | нормативная | % от норматива | по проекту | нормативная | % от норматива |
| Приозерский муниципальный район | 2771 | 2579 | 107,4 | 7585 | 5698 | 133,1 |
| Приозерское городское поселение | 659 | 918 | 71,8 | 2455 | 1890 | 129,9 |
| Кузнечнинское городское поселение | 246 | 213 | 115,5 | 350 | 437 | 80,1 |
| Сельские поселения: | 1866 | 1448 | 128,9 | 4780 | 3371 | 141,8 |
| Громовское | 158 | 102 | 154,9 | 120 | 238 | 50,4 |
| Запорожское | 71 | 99 | 71,7 | 281 | 230 | 122,2 |
| Красноозёрное | 56 | 41 | 136,6 | 150 | 96 | 156,3 |
| Ларионовское | 118 | 122 | 96,7 | 150 | 283 | 53,0 |
| Мельниковское | 128 | 77 | 166,2 | 300 | 179 | 167,6 |
| Мичуринское | 96 | 68 | 141,2 | 300 | 157 | 191,1 |
| Петровское | 132 | 70 | 188,6 | 300 | 163 | 184,0 |
| Плодовское | 106 | 92 | 115,2 | 350 | 213 | 164,3 |
| Раздольевское | 67 | 59 | 113,6 | 360 | 137 | 262,8 |
| Ромашкинское | 527 | 271 | 194,5 | 1186 | 632 | 187,7 |
| Севастьяновское | 34 | 31 | 109,7 | 80 | 72 | 111,1 |
| Сосновское | 373 | 416 | 89,7 | 1203 | 971 | 123,9 |

Таким образом, в настоящее время число мест в дошкольных образовательных учреждениях примерно соответствует нормативному уровню, определенная нехватка мест и загруженность дошкольных учреждений наблюдается в Запорожском, Ларионовском и Сосновском сельских поселениях. Однако в Сосновском сельском поселении в перечне образовательных учреждений есть две начальные школы-детские сады, с учетом которых услуги дошкольного образования могут считаться предоставляемыми в полном объеме в соответствии с нормативом. Существующее число мест в школах муниципального района примерно на треть больше нормативно необходимого, дефицит мест в Громовском и Ларионовском сельских поселениях.

# Обоснование проектных предложений

Расчет перспективной емкости учреждений дошкольного и общего образования в соответствии с проектируемой численностью и возрастной структурой постоянного населения дан в табл. 4.7.4 в двух вариантах.

В настоящее время из 24 детских садов муниципального района 13 имеют здания, требующие ремонта. Капитальный ремонт требуется зданиям СОШ № 1 и № 4 в городе Приозерск, Шумиловской СОШ в Ромашкинском сельском поселении, замена коммуникаций водоснабжения и канализации необходима в Красноармейской ООШ в Громовском сельском поселении, ремонт систем электроснабжения и канализации – Отрадненской СОШ в Плодовском сельском поселении, капитальный ремонт системы отопления, замена окон и дверей, ремонт канализационной системы и санузлов – Приозерской специальной (коррекционной) начальной школе-детскому саду в городе Приозерск, капитальный ремонт необходим также Громовской СОШ, Мичуринской СОШ, Петровской СОШ, Сосновской СОШ.

Таблица 4.7.4.

Расчет перспективной потребности в учреждениях образования

по СП 42.13330.2011 и СНиП II-60-75**(для сельских детских садов)

Для численности постоянного населения по базовому (среднему) варианту прогноза

| Территория | Дошкольные образовательные учреждения, мест | Общеобразовательные учреждения, мест |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Приозерский муниципальный район | 2771 | 2787 | 2516 | 7585 | 6182 | 5579 |
| Приозерское городское поселение | 659 | 956 | 854 | 2455 | 1969 | 1759 |
| Кузнечнинское городское поселение | 246 | 210 | 207 | 350 | 433 | 427 |
| Сельские поселения: | 1866 | 1621 | 1455 | 4780 | 3780 | 3393 |
| Громовское | 158 | 107 | 96 | 120 | 249 | 223 |
| Запорожское | 71 | 104 | 93 | 281 | 243 | 217 |
| Красноозёрное | 56 | 37 | 31 | 150 | 85 | 72 |
| Ларионовское | 118 | 149 | 135 | 150 | 348 | 315 |
| Мельниковское | 128 | 76 | 68 | 300 | 177 | 158 |
| Мичуринское | 96 | 70 | 62 | 300 | 164 | 144 |
| Петровское | 132 | 79 | 70 | 300 | 184 | 164 |
| Плодовское | 106 | 90 | 82 | 350 | 210 | 190 |
| Раздольевское | 67 | 68 | 62 | 360 | 158 | 144 |
| Ромашкинское | 527 | 352 | 318 | 1186 | 820 | 742 |
| Севастьяновское | 34 | 28 | 25 | 80 | 66 | 59 |
| Сосновское | 373 | 461 | 413 | 1203 | 1076 | 965 |

Для максимальной численности постоянного населения

| Территория | Дошкольные образовательные учреждения, мест | Общеобразовательные учреждения, мест |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Приозерский муниципальный район | 2771 | 3192 | 3566 | 7585 | 7121 | 8013 |
| Приозерское городское поселение | 659 | 975 | 896 | 2455 | 2008 | 1844 |
| Кузнечнинское городское поселение | 246 | 214 | 217 | 350 | 440 | 446 |
| Сельские поселения: | 1866 | 2003 | 2453 | 4780 | 4673 | 5723 |
| Громовское | 158 | 110 | 101 | 120 | 256 | 236 |
| Запорожское | 71 | 138 | 155 | 281 | 322 | 361 |
| Красноозёрное | 56 | 115 | 371 | 150 | 269 | 866 |
| Ларионовское | 118 | 152 | 141 | 150 | 354 | 328 |
| Мельниковское | 128 | 84 | 121 | 300 | 197 | 282 |
| Мичуринское | 96 | 79 | 79 | 300 | 184 | 184 |
| Петровское | 132 | 96 | 110 | 300 | 223 | 256 |
| Плодовское | 106 | 93 | 84 | 350 | 217 | 197 |
| Раздольевское | 67 | 104 | 143 | 360 | 243 | 335 |
| Ромашкинское | 527 | 357 | 335 | 1186 | 833 | 781 |
| Севастьяновское | 34 | 28 | 25 | 80 | 66 | 59 |
| Сосновское | 373 | 647 | 788 | 1203 | 1509 | 1838 |

Кузнеченская СОШ нуждается в реконструкции, ликвидации второй смены, а с учетом планируемого увеличения численности лиц школьного возраста по причине роста рождаемости, целесообразно планировать реконструкцию с увеличением числа мест для учащихся до 430 мест. В областной ДЦП «Приоритетные направления развития образования в Ленинградской области на 2011-2015 годы» запланировано строительство нового здания Кузнеченской средней общеобразовательной школы на 350 мест в гп. Кузнечное Приозерского муниципального района в период с 2012 по 2013 год. Дополнительно 80 мест будут организованы при полном использовании здания Степанянской ООШ в п. Севастьяново для обучения школьников. Администрация Севастьяновского сельского поселения рассматривает вариант ремонта ранее занимаемого детским садом здания и перевода в него детского сада из помещений в здании школы. В связи с этим может требоваться организация доставки детей в п. Севастьяново.

Недостаток мест в школах Ларионовского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок носит формальный характер, поскольку школьники из этого муниципального образования пользуются общеобразовательными учреждениями города Приозерск. Недостаток мест в школах Громовского сельского поселения восполняется профицитом мест в школах соседнего Ромашкинского сельского поселения. Поэтому строительства новых школ в муниципальном районе не требуется.

В связи с ростом рождаемости в середине проектируемого периода увеличится численность детей в возрасте 1-6 лет. Поэтому встанет вопрос о расширении сети дошкольных учреждений путем строительства новых детских садов. Предлагается строительство детского сада на 280 мест в городе Приозерск, который позволит ликвидировать разрыв между нормативной потребностью в услугах этих учреждений и реальным числом мест. При условии создания при существующих школах города дошкольных групп можно обойтись строительством детского сада на 140 мест.

Небольшой проектируемый дефицит в Запорожском и Сосновском сельских поселениях предлагается восполнить за счет

- строительства детского сада в п. Пятиречье Запорожского сельского поселения на 2–3 разновозрастные группы,

- реконструкции детского сада комбинированного вида № 2 в п. Сосново с увеличением числа мест для детей до 160 мест.

Мероприятие по строительству детского сада в Запорожском сельском поселении не будет необходимо при условии организации дошкольных групп при Запорожской ООШ. Поэтому строительство детского сада следует предлагать только с учетом роста рекреационного значения этого сельского поселения и осуществлять за счет частных инвестиций. При условии использования в Сосновском сельском поселении начальных школ-детских садов в качестве детских садов увеличение числа мест при реконструкции детского сада в п. Сосново может не предусматриваться.

Возможные дополнительные мероприятия при достижении максимальной численности постоянного населения. С учетом дополнительного роста численности постоянного населения потребуются более серьезные мероприятия. С учетом строительства и содержания объектов за счет средств местных бюджетов соответствующих городских и сельских поселений и других, не запрещенных законодательством Российской Федерации средств возможно осуществление следующих предлагаемых генеральными планами и проектами генеральных планов мероприятий.

Запорожское сельское поселение

- На первую очередь строительство дошкольного образовательного учреждения на 200 мест в д. Удальцово.

- Реконструкция существующей школы в п. Запорожское с увеличением емкости на расчетный срок до 660 мест.

Красноозёрное сельское поселение

- На первую очередь строительство дошкольного образовательного учреждения на 25 мест в д. Светлое.

- На расчетный срок (2020-2030 гг.) строительство трех дошкольных образовательных учреждений – на 100 мест, в т.ч.: д. Светлое – на 50 мест, д. Силино на 25 мест, д. Четверяково – на 25 мест.

- На расчетный срок (2020-2030 гг.) реконструкция существующей общеобразовательной школы в д. Красноозёрное с расширением до 500 мест.

Мельниковское сельское поселение

- На расчетный срок строительство дошкольного образовательного учреждения на 66 мест.

Сосновское сельское поселение

- На первую очередь строительство дошкольных образовательных учреждений (суммарно 660 мест), в т.ч.: п. Сосново – 2 учреждения на 280 и 120 мест, д. Новожилово – 1 учреждение на 110 мест, д. Снегирёвка – 1 учреждение на 130 мест.

- На расчетный срок (до 2030 г.) строительство двух детских дошкольных образовательных учреждений на 340 мест, в т.ч.: п. Сосново на 280 мест и д. Новожилово на 60 мест.

- На первую очередь строительство в п. Сосново школы на 650 мест.

- На расчетный срок (до 2030 г.) строительство школы на 200 мест в д. Новожилово.

При наличии соответствующих инвестиционных проектов по освоению территории под комплексное жилищное строительство и размещение объектов обслуживания указанные выше объекты могут быть включены в программы и планы муниципального района, одновременно осуществляется корректировка Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района в соответствующей ее части.

Реальная необходимость указанных мероприятий с точки зрения выполненных в данном проекте расчетов (табл. 4.7.4 для максимальной численности постоянного населения) не очевидна. В соответствии с расчетами могут потребоваться лишь следующие мероприятия в Сосновском сельском поселении.

- На первую очередь строительство двух детских садов на 280 и 120 мест.

- На расчетный срок – перевод в детские сады двух начальных школ-детских садов и строительство здания средней школы на 850 мест.

Строительством детских садов в Сосновском сельском поселении будут учтены чистая дополнительная потребность Сосновского сельского поселения в 415 местах и Раздольевского сельского в 76 местах в дошкольных учреждениях.

# Дополнительное (внешкольное) образование

В 2011 г. функционировали 10 муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых обучались 2,1 тыс. учащихся. В основном учреждения дополнительного образования сконцентрированы в городе Приозерск и п. Сосново, по одному учреждению имеют Кузнечнинское городское поселение, Петровское и Ромашкинское сельские поселения (табл. 4.7.5). В д. Васильево Красноозёрного сельского поселения расположено областное учреждение ГБОУ ДОД «Ленинградская областная детско-юношеская спортивная школа по горнолыжным видам спорта».

СП 42.13330.2011 дает норму в 10 % от численности школьников. В «Социальных нормативах и нормах» для учреждений типа школ искусств и школ эстетического образования предусмотрена 12 % норма обеспеченности школьников 1–8 классов. Аналогичный 12 % уровень обеспеченности предусматривается в «Методике». Вместимость детско-юношеских спортивных школ рассчитывается исходя из 20 % от численности детей в возрасте 6–15 лет.

Исходя их этих нормативов в Приозерском муниципальном районе в настоящее время уровень обеспеченности детей услугами учреждений дополнительного образования по школам искусств и другим подобным учреждениям превышает нормативный в 2,5–2,7 раза, по детско-юношеской спортивной школе составляет 70 % от норматива.

Таблица 4.7.5.

Перечень муниципальных учреждений дополнительного образования детей по состоянию на сентябрь 2010 г.

| № п/п | Местоположение | Вместимость |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проект. | Факт. |
|  | Приозерское городское поселение, город Приозерск |  |
| 1 | МОУ ДОД «Центр детского творчества» | 400 | 285 |
| 2 | МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей «Центр информационных технологий»» | 90 | 90 |
| 3 | МОУ ДОД «Приозерская детская школа искусств» | 103 |
| 4 | МОУ ДОД «Приозерская детская художественная школа» | 135 |
| 5 | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | 761 |
|  | Кузнечнинское городское поселение, гп. Кузнечное |  |
| 6 | МОУ ДОД «Кузнеченская детская школа искусств» | 84 |
|  | Петровское сельское поселение, д. Овраги |  |
| 7 | МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесные зори» | 200 | 200 |
|  | Ромашкинское сельское поселение, п. Сапёрное |  |
| 8 | МОУ ДОД «Шумиловская детская школа искусств» | 120 |
|  | Сосновское сельское поселение, п. Сосново |  |
| 9 | МОУ ДОД «Сосновский дом детского творчества» | - | 100 |
| 10 | МОУ ДОД «Сосновская детская школа искусств» | 189 |
| Итого | 2082 | 2067 |

В перспективе уже на первую очередь муниципальному району потребуется новая детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ) или создание филиала существующей ДЮСШ на 250 учащихся. Предлагается разместить такой филиал на юге муниципального района в п. Сосново Сосновского сельского поселения, это целесообразно сделать путем строительства многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса, который мог бы использоваться не только ДЮСШ, но и был бы открыт для всех жителей.

Следует также отметить, что в д. Васильево Красноозёрного сельского поселения расположено Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ленинградская областная детско-юношеская спортивная школа по горнолыжным видам спорта», что смягчает дефицит мест в детско-юношеской спортивной школе муниципального района.

В настоящее время требуется реконструкция зданий МОУ ДОД «Центр детского творчества» в городе Приозерск и МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный центр «Лесные зори» в Петровском сельском поселении. Здание Шумиловской детской школы искусств изношено физически и морально и на расчетный срок не сохранится. МОУ ДОД «Сосновский дом детского творчества» расположен в здании, которое находится в частной собственности, на расчетный срок целесообразно предусматривать его перевод в другое муниципальное здание, либо строительство в п. Сосново нового здания для этого муниципального учреждения.

# Профессиональное образование

Система профессионального образования в муниципальном районе представлена двумя учреждениями среднего профессионального образования: ГБОУ СПО ЛО «Приозерский политехнический колледж» в городе Приозерск, ГОУ НПО ЛО «Профессиональный лицей (агротехнический) № 41» в п. Мичуринское, в каждом из которых могут обучаться более 300 человек, а также Приозерский филиал ГБОУ СПО ЛО «Выборгский медицинский колледж».

По нормативам, представленным в Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, Приозерский муниципальный район при численности постоянного населения на расчетный срок 65 тыс. чел. может иметь 715 мест в учреждениях начального профобразования, почти 1040 мест в учреждениях среднего и около 1,1 тыс. мест в учреждениях высшего профессионального образования. При численности постоянного населения на расчетный срок 82 тыс. человек – соответственно: около 900 мест в учреждениях начального профессионального образования, около 1,3 тыс. мест в учреждениях среднего и около 1,4 тыс. мест в учреждениях высшего профессионального образования.

В настоящее время соответствующими областными программами мероприятия по созданию новых учреждений профессионального образования не предусмотрены, а близость к административному центру Ленинградской области делает мало вероятным размещение в муниципальном районе учреждений высшего профессионального образования.

# Здравоохранение

Существующее положение

Лечебно-профилактическая помощь населению осуществляется МУЗ «Приозерская ЦРБ», в составе которой имеются главный корпус больницы, поликлиническое отделение, неврологическое отделение, инфекционное отделение, родильный дом, дневной стационар, здание скорой помощи, а также больницы в гп. Кузнечное и п. Сосново, 5 сельских врачебных амбулаторий и 15 фельдшерско-акушерских пунктов.

Таблица 4.7.6.

Перечень стационаров и врачебных амбулаторий Приозерского муниципального района в 2011 г. по данным МУЗ «Приозерская ЦРБ»

| Наименование | Местоположение | Фактическая вместимость стационара | Поликлиники, амбулатории, число посещений в смену |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Круглосуточный стационар, число коек | Дневной стационар, число мест |  |
| Приозерская ЦРБ | Приозерское городское поселение, город Приозерск | 187 | 30 | 875 |
| Кузнеченская поселковая больница | Кузнечнинское городское поселение, гп. Кузнечное | 40 | 20 | 150 |
| Мельниковская сельская врачебная амбулатория | Мельниковское сельское поселение, п. Мельниково |  | 4 | 60 |
| Мичуринская сельская врачебная амбулатория | Мичуринское сельское поселение, п. Мичуринское |  | 6 | 45 |
| Отраднинская сельская врачебная амбулатория | Плодовское сельское поселение, п. Плодовое |  | 3 | 45 |
| Сапёрнинская сельская врачебная амбулатория | Ромашкинское сельское поселение, п. Сапёрное |  |  | 45 |
| Суходольская сельская врачебная амбулатория | Ромашкинское сельское поселение, п. Суходолье |  | 4 | 45 |
| Сосновская сельская участковая больница | Сосновское сельское поселение, п. Сосново | 20 | 25 | 160 |
| Итого |  | 247 | 92 | 1425 |

Основные показатели обеспеченности населения Приозерского муниципального района услугами здравоохранения приведены в табл. 4.7.8 и 4.7.9. Обеспеченность муниципальными больничными койками составляет 40,7 % от норматива «Социальных нормативов и норм» (134,7 коек на 10 тыс. жителей). При использовании данного норматива учитываются все виды стационарной помощи независимо от принадлежности оказывающих их учреждений.

Федеральной «Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 г.» нормативы объема медицинской помощи на 2010 г. зафиксированы на уровне 9,5 посещений амбулаторно-поликлинических учреждений на душу населения (без учета профилактических посещений – профосмотры и т.п.), 2,78 койко-дня в больничном стационаре и 0,59 пациенто-дня в дневном стационаре. В пересчете на показатели мощности учреждений имеем 19,66 посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений, 8,42 больничные койки и примерно 2,2 койки дневного стационара на 1000 жителей.

Имеющиеся в муниципальном районе 339 муниципальных больничных коек эквивалентны 51,7 % уровню обеспеченности этим видом гарантированной бесплатной медицинской помощи, что является удовлетворительным показателем. Для районов, расположенных близко к административным центрам своих областей, обычной является ситуация, когда до 40–45 % стационарной помощи населению оказывают именно стационары регионального (областного) значения.

Таблица 4.7.7.

Перечень фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и амбулаторно-поликлинических учреждений Приозерского муниципального района

| Поселение | Наименование | Местоположение | Число посещений в смену |
| --- | --- | --- | --- |
| Громовское сельское поселение | Громовский ФАП | п. Громово | 16 |
|  | ФАП ст. Громово | п. при ж/д ст. Громово | 15 |
| Запорожское сельское поселение | Запорожский ФАП | п. Запорожское | 24 |
| Красноозёрное сельское поселение | Красноозёрнинский ФАП | д. Красноозёрное | 17 |
| Ларионовское сельское поселение | Коммунарский ФАП | п. Коммунары | 13 (строится) |
|  | Ларионовский ФАП | п. Ларионово | 12 |
|  | Починковский ФАП | п. Починок | 16 |
| Петровское сельское поселение | Петровский ФАП | п. Петровское | 25 |
| Плодовское сельское поселение | Соловьёвский ФАП | п. Соловьёвка | 3 |
| Раздольевское сельское поселение | Раздольский ФАП | д. Раздолье | 22 |
| Ромашкинское сельское поселение | Ромашкинский ФАП | п. Ромашки | 24 |
| Севастьяновское сельское поселение | Севастьяновский ФАП | п. Севастьяново | 11 |
| Сосновское сельское поселение | Кривковский ФАП | д. Кривко | 12 |
|  | Снегирёвский ФАП | д. Снегирёвка | 24 |
|  | Ореховский ФАП | д. Орехово | 8 |
|  |  | Итого |  |

Таблица 4.7.8.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами стационаров и медицинским персоналом в 2011 г.

| Показатель | Фактическая мощность | по Социальным нормативам и нормам | по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год» |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная мощность | % от норматива | Нормативная мощность | % от норматива |
| Количество коек в стационарных учреждениях | 339 | 833 | 40,7 | 656 | 51,7 |
| круглосуточных коек | 247 | - | - | 521 | 47,4 |
| коек дневного стационара | 92 | - | - | 135 | 68,1 |
| Численность врачебного персонала, чел. | 119 | 148 | 80,4 | прямо не нормируется | прямо не нормируется |
| Численность среднего медицинского персонала, чел | 326 | 412 | 79,1 | прямо не нормируется | прямо не нормируется |

Таблица 4.7.9.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАП в 2011 г.

| Территория | Фактическая мощность, посещений в смену | по Социальным нормативам и нормам | по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2010 год» с учетом профилактических посещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нормативная мощность | % от норматива | Нормативная мощность | % от норматива |
| Приозерский муниципальный район | 1667 | 1122 | 148,6 | 1347 | 123,8 |
| Приозерское городское поселение | 875 | 351 | 249,3 | 421 | 207,8 |
| Кузнечнинское городское поселение | 150 | 81 | 185,2 | 97 | 154,6 |
| Сельские поселения: | 642 | 692 | 92,8 | 828 | 77,5 |
| Громовское | 31 | 49 | 63,3 | 58 | 58,6 |
| Запорожское | 24 | 47 | 51,1 | 57 | 42,1 |
| Красноозёрное | 17 | 20 | 85,0 | 24 | 70,8 |
| Ларионовское | 41 | 58 | 70,7 | 70 | 58,6 |
| Мельниковское | 60 | 37 | 162,2 | 44 | 136,4 |
| Мичуринское | 45 | 32 | 140,6 | 39 | 115,4 |
| Петровское | 25 | 33 | 75,8 | 40 | 62,5 |
| Плодовское | 48 | 44 | 109,1 | 52 | 86,5 |
| Раздольевское | 22 | 28 | 78,6 | 33 | 66,7 |
| Ромашкинское | 114 | 130 | 87,7 | 155 | 73,5 |
| Севастьяновское | 11 | 15 | 73,3 | 18 | 61,1 |
| Сосновское | 204 | 199 | 102,5 | 238 | 85,7 |

В отношении сельских поселений муниципального района можно говорить об относительно низкой обеспеченности амбулаторно-поликлиническими услугами Запорожского, Громовского и Ларионовского сельских поселений, однако уровень 60 % и более от нормативного уровня по «Программе государственных гарантий…» уже нельзя считать ненормативным. Дело в том, что фельдшерско-акушерские пункты могут выполнить только часть функций по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи, квалифицированную врачебную помощь оказывает районная поликлиника или врачебная амбулатория.

# Обоснование проектных предложений

Расчет перспективной потребности в услугах здравоохранения дан в табл. 4.7.10 в соответствии с проектируемой численностью постоянного населения на расчетный срок 65 тыс. человек.

Таблица 4.7.10.

Расчет перспективной потребности в учреждениях здравоохранения

Для численности постоянного населения по базовому (среднему) варианту прогноза

| Территория | Фактическая мощность | по Социальным нормативам и нормам | по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год» с учетом профилактических посещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Количество коек в стационарных учреждениях | 339 | 814 | 877 | 641 | 690 |
| круглосуточных коек | 247 | - | - | 509 | 548 |
| коек дневного стационара | 92 | - | - | 132 | 142 |
| Численность врачебного персонала, чел. | 119 | 248 | 267 | прямо не нормируется | прямо не нормируется |
| Численность среднего медицинского персонала, чел | 326 | 690 | 743 | прямо не нормируется | прямо не нормируется |
| Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАП, посещений в смену |
| Приозерский муниципальный район | 1667 | 1094 | 1178 | 1365 | 1469 |
| Приозерское городское поселение | 875 | 330 | 348 | 411 | 434 |
| Кузнечнинское городское поселение | 150 | 73 | 85 | 90 | 106 |
| Сельские поселения: | 642 | 691 | 745 | 863 | 929 |
| Громовское | 31 | 46 | 50 | 58 | 62 |
| Запорожское | 24 | 45 | 48 | 56 | 60 |
| Красноозёрное | 17 | 16 | 17 | 20 | 21 |
| Ларионовское | 41 | 63 | 68 | 79 | 85 |
| Мельниковское | 60 | 33 | 36 | 41 | 44 |
| Мичуринское | 45 | 30 | 33 | 38 | 41 |
| Петровское | 25 | 33 | 36 | 42 | 45 |
| Плодовское | 45* | 39 | 42 | 49 | 53 |
| Раздольевское | 22 | 29 | 31 | 36 | 39 |
| Ромашкинское | 114 | 147 | 158 | 183 | 197 |
| Севастьяновское | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Сосновское | 204 | 198 | 213 | 247 | 265 |

* С учетом того, что здание Соловьёвского ФАПа на расчетный срок не сохранится.

Для максимальной численности постоянного населения

| Территория | Фактическая мощность | по Социальным нормативам и нормам | по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 год» с учетом профилактических посещений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Количество коек в стационарных учреждениях | 339 | 927 | 1181 | 732 | 929 |
| круглосуточных коек | 247 | - | - | 581 | 738 |
| коек дневного стационара | 92 | - | - | 151 | 191 |
| Численность врачебного персонала, чел. | 119 | 283 | 359 | прямо не нормируется | прямо не нормируется |
| Численность среднего медицинского персонала, чел | 326 | 788 | 1002 | прямо не нормируется | прямо не нормируется |
| Обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАП, посещений в смену |  |  |  |  |  |
| Приозерский муниципальный район | 1667 | 1251 | 1591 | 1558 | 1981 |
| Приозерское городское поселение | 875 | 337 | 366 | 420 | 456 |
| Кузнечнинское городское поселение | 150 | 74 | 90 | 92 | 112 |
| Сельские поселения: | 642 | 840 | 1135 | 1046 | 1413 |
| Громовское | 34 | 47 | 52 | 59 | 65 |
| Запорожское | 24 | 59 | 81 | 74 | 101 |
| Красноозёрное | 17 | 31 | 80 | 39 | 99 |
| Ларионовское | 41 | 64 | 72 | 80 | 89 |
| Мельниковское | 60 | 37 | 49 | 46 | 61 |
| Мичуринское | 45 | 34 | 42 | 42 | 52 |
| Петровское | 25 | 41 | 56 | 51 | 69 |
| Плодовское | 45 | 40 | 45 | 50 | 56 |
| Раздольевское | 22 | 46 | 73 | 57 | 91 |
| Ромашкинское | 114 | 150 | 166 | 187 | 207 |
| Севастьяновское | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| Сосновское | 204 | 278 | 405 | 346 | 505 |

Федеральная «Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» ежегодно разрабатывается и утверждается на каждый последующий год. Также обстоит дело и с аналогичными региональными программами. В связи с этим оценка объема гарантированной бесплатной медицинской помощи по «Программе государственных гарантий…» возможна лишь на основе нормативов, действующих на год разработки документа территориального планирования и, соответственно, неизбежно приобретает достаточно условный характер. Вместе с тем весь востребованный населением объем медицинских услуг может быть больше объема государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощи. Применение показателя «Социальных нормативов и норм» – 13,47 коек на тысячу жителей – наряду с гарантированным объемом бесплатных услуг позволяет учесть возможный объем услуг платного сектора.

Для муниципальных районов с численностью населения близкой к 60–65 тыс. человек нормальным показателем обеспеченности муниципальными койками является примерно 70 % от общей величины норматива, большая обеспеченность обычно связана с исполнением стационарами муниципального района межрайонных функций, меньший показатель обеспеченности обычно характерен для ситуации, когда часть услуг перекладывается на областные стационары. Поэтому при нормативном уровне на 2035 г. 548 круглосуточных коек в муниципальном районе можно иметь около 348 коек. Таким образом, с учетом 142 коек дневного стационара предполагаемый дефицит можно оценить в 187 коек.

В том случае если постоянное население муниципального района за счет перерегистрации части населения, постоянно проживающего на территории садоводств, достигнет 82 тыс. человек – потребуется иметь уже 484 круглосуточные койки и 179 коек дневного стационара, т.е. дефицит суммарно оценивается в 324 койки, что уже сопоставимо с современной мощностью МУЗ «Приозерская ЦРБ».

Таким образом, на расчетный срок до 2035 г. предположительно потребуется дальнейшее развитие комплекса Приозерской ЦРБ в городе Приозерск. Потребность в земельном участке для этих целей, его местоположение и размеры следует определить при разработке Генерального плана Приозерского городского поселения. При численности постоянного населения на конец расчетного срока 82 тыс. человек дополнительно к развитию ЦРБ в сельских врачебных амбулаториях на юге муниципального района целесообразно существенно увеличить вместимость дневных стационаров.

Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции комитета по здравоохранению Ленинградской области. Мероприятия по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения в схемах территориального планирования муниципальных районов могут рассматриваться только в соответствии с утвержденными региональными и муниципальными программами. Поэтому в настоящее время мероприятие не может быть сформулировано как «строительство нового здания в составе комплекса Приозерской ЦРБ», возможно только предусмотреть выделение земельного участка без выноса соответствующего мероприятия в утверждаемые Положения о территориальном планировании Приозерского муниципального района.

Кроме того, ряд зданий нуждается в текущем и капитальном ремонте: главный корпус и поликлиника Приозерской ЦРБ, отделение скорой помощи Сосновской сельской участковой больницы, здания Мельниковской и Мичуринской врачебных амбулаторий, Починковского, Лариновского, Ромашкинского, Кривковского ФАПов, а также здание ФАПа в п. при ж/д ст. Громово.

В ходе реализации «Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» в структуре работы учреждений в 2010–2015 гг. возможны изменения в связи с расширением функций по организации «восстановительного лечения (долечивания), реабилитации и медицинского ухода». Осуществляется политика расширения ранней диагностической и профилактической помощи населению в целях сокращения необходимости в дорогостоящем стационарном лечении пациентов с запущенными стадиями болезней. Это обстоятельство говорит в пользу сохранения и развития амбулаторно-поликлинических учреждений.

С учетом относительно низкой современной обеспеченности амбулаторно-поликлиническими услугами населения Запорожского, Громовского и Ларионовского сельских поселений, перспективного роста в этих услугах на первую очередь и расчетный срок, потребности в капитальном ремонте зданий ФАПов предлагается осуществить реконструкцию зданий

- Запорожского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 35 единиц;

- фельдшерско-акушерского пункта в п. при ж/д ст. Громово с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц;

- Ларионовского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц;

- Ромашкинского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 35 единиц.

Реконструкции или замены требуют также здания Раздольского и Ореховского фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, на расчетный срок целесообразно планировать строительство отдельного здания для Отрадненской сельской врачебной амбулатории (п. Плодовое, Плодовского сельского поселения), которая в настоящее время находится в здании дома культуры.

Областной ДЦП "Социальное развитие села на 2009-2012 годы" предусмотрены реконструкция здания амбулатории в п. Мельниково (2012 г.) и строительство в 2011 г. новых зданий Коммунарского и Раздольского фельдшерско-акушерских пунктов. Строительство фельдшерско-акушерских пунктов ведется. Здание Коммунарского фельдшерско-акушерского пункта построено, здание Раздольского находится в стадии строительства.

Возможные дополнительные мероприятия при достижении максимальной численности постоянного населения. С учетом дополнительного роста численности постоянного населения потребуются более серьезные мероприятия. С учетом строительства и содержания объектов за счет средств местных бюджетов соответствующих городских и сельских поселений и других, не запрещенных законодательством Российской Федерации средств возможно осуществление следующих предлагаемых генеральными планами и проектами генеральных планов мероприятий.

Запорожское сельское поселение

- На первую очередь строительство нового здания Запорожского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 75 единиц.

Красноозёрное сельское поселение

- На первую очередь реконструкция существующего фельдшерско-акушерского пункта в д. Красноозёрное с увеличением мощности до 25 посещений в смену.

- На расчетный срок (2020-2030 гг.) реконструкция существующего фельдшерско-акушерского пункта в д. Красноозёрное с увеличением мощности до 75 посещений в смену.

Мельниковское сельское поселение

- Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Мельниково на первую очередь и двух других фельдшерско-акушерских пунктов в удаленных поселках – на расчетный срок.

- Создание в п. Мельниково на расчетный срок выдвижного пункта скорой медицинской помощи.

Сосновское сельское поселение

- На первую очередь строительство двух новых фельдшерско-акушерских пунктов в д. Кривко и в п. при ж/д ст. Орехово.

- На расчетный срок (2020-2030 гг.) строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в д. Новожилово.

При наличии соответствующих инвестиционных проектов по освоению территории под комплексное жилищное строительство и размещение объектов обслуживания указанные выше объекты могут быть включены в программы и планы муниципального района, одновременно осуществляется корректировка Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района в соответствующей ее части.

В соответствии с расчетами (табл. 4.7.4 для максимальной численности постоянного населения) в генеральных планах сельских поселений дополнительно могут быть разработаны мероприятия по развитию фельдшерско-акушерских пунктов в Петровском, Раздольевском и Ромашкинском сельских поселениях. Предлагаемые проектом Генерального плана мероприятия по развитию фельдшерско-акушерских пунктов в Мельниковском сельском поселении в соответствии с нормативами являются чрезмерными.

# Социальная защита населения

В городе Приозерск расположено Ленинградское областное государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Приозерский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» (251 место).

На территории Приозерского муниципального района расположены следующие муниципальные учреждения социальной защиты населения.

1. Муниципальное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в городе Приозерск (всего 36 мест) с отделениями диагностики и разработки программ индивидуальной реабилитации; медико-социальной реабилитации; консультирования семьи; дневного пребывания; круглосуточного пребывания.

2. Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов» муниципального образования «Приозерский муниципальный район» в городе Приозерск осуществляет социальное обслуживание на дому, имеются стационарное отделение, отделение социальной реабилитации, отделение срочного социального обслуживания. Всего обслуживается 600 человек, в т.ч. в стационаре имеются 30 мест.

3. Муниципальное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» в п. Коммунары Ларионовского сельского поселения имеет отделение профилактики безнадзорности и стационарное отделение (всего 36 мест).

В соответствии с Региональным нормативом градостроительного проектирования Ленинградской области при численности постоянного населения 65 тыс. человек на расчетный срок 2035 г. Приозерский муниципальный район может также иметь следующие учреждения (табл. 4.7.11). Цифры для численности населения 82 тыс. человек приведены в скобках.

При наличии областного учреждения и отделения круглосуточного пребывания в МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» в муниципальном районе нет необходимости в новом доме-интернате для детей-инвалидов. Учреждения интернатного типа для взрослых в настоящее время в Приозерском муниципальном районе отсутствуют, но в МУ «Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов» есть небольшое стационарное отделение на 30 мест, что вполне достаточно для удовлетворения неотложных нужд. Ближайшими учреждениями такого типа по отношению к Приозерскому муниципальному району являются учреждения, территориально расположенные во Всеволожском и Выборгском муниципальных районах (по одному учреждению на 80 мест каждое) и в городе Санкт-Петербург. Основную нагрузку принимают на себя областные учреждения.

Комитет по социальной защите населения Ленинградской области создание новых стационарных учреждений в муниципальном районе не предусматривает, выделение земельных участков под новые объекты областного значения не требуется. Строительство и содержание объектов социальной защиты населения местного значения может осуществляться за счет средств местных бюджетов и других, не запрещенных законодательством Российской Федерации средств. В этих целях в генеральных планах городских и сельских поселений Приозерского муниципального района может предусматриваться выделение земельных участков для такого строительства.

Таблица 4.7.11.

Расчет перспективной потребности в учреждениях социальной защиты населения

| Учреждение | Норматив | Показатель на 2035 г. |
| --- | --- | --- |
| Центр социальной помощи семье и детям | 1 учреждение на 50 тыс. жителей | 1 объект (1-2 объекта) |
| Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации | 1 учреждение на 10 тыс. детей | 1 объект (1 объект) |
| Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями | 2 учреждение на 10 тыс. детей | 1 объект (1 объект) |
| Отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект на 120 человек данной категории | 4 объекта (6 объектов) |
| Специализированные отделения социально-медицинского обслуживания для граждан пенсионного возраста и инвалидов | 1 объект на 30 человек данной категории | 1 объект (1 объект) |
| Дома-интернаты для престарелых с 60 лет и инвалидов | 3 места на 1 тыс. жителей (в городском поселении) | 72 места (72 места) |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический) | 3 места на 1 тыс. населения | 195 мест (246 мест) |
| Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых (с 60 лет) | 60 чел. на 1тыс. населения старше 60 лет (городская местность) | 226 человек (254 человека) |
| Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | 0,5 чел. на 1 тыс. всего населения (городская местность) | 12 человек (12 человек) |
| Детские дома-интернаты | 3 места на 1 тыс. жителей (в возрасте 4-17 лет) | 21 мест (26 мест) |
| Дом-интернат для детей-инвалидов | 2 места на 1 тыс. детей | 19 мест (24 места) |
| Приют для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | 1 учреждение на 10 тыс. детей | 1 объект (1 объект) |

При численности постоянного населения более 50 тыс. человек по нормативу в Приозерском муниципальном районе может быть создан Центр социальной помощи семье и детям. Его размещение возможно во встроенном помещении, т.е. путем выделения помещения в уже имеющемся или строящемся здании другого муниципального учреждения.

Областной ДЦП "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы" предусматриваются открытие точки доступа к сети Интернет для людей с ограниченными возможностями и организация мероприятий по приспособлению для доступа инвалидов следующих зданий:

- Приозерского детского дома-интерната для умственно отсталых детей;

- Центра социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в городе Приозерск;

- аптеки "Фармация" в городе Приозерск;

- Приозерской центральной районной больницы;

- межпоселенческой районной библиотеки в городе Приозерск;

- детской художественной школы в городе Приозерск;

- детской музыкальной школы в городе Приозерск;

- Приозерского центра детского творчества;

- Центра детского творчества в  п. Сосново;

- Центра информационных технологий в городе Приозерск.

# Культурно-досуговая деятельность и спорт

Вопросы развития культурно-досуговой деятельности, физической культуры и спорта в основном относятся к вопросам местного значения поселения:

- «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»;

- «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»;

- «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения».

Поэтому разрабатываемые ниже мероприятия, за исключением относящихся к объектам районного значения, носят рекомендательный характер и должны уточняться при разработке генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Существующее положение

Организация досуга является одним из факторов, определяющих качество жизни населения. Наличие в полном объеме услуг культурно-досуговой сферы может быть дополнительным стимулом для закрепления населения на территории, в том числе молодежи.

Кроме муниципальных учреждений культурно-досугового типа и библиотек в Приозерском муниципальном районе имеется Государственное учреждение культуры Государственный музей-заповедник «Корела», принадлежащий ЛОГУК «Музейное агентство». В нем хранятся 14,7 тыс. экспонатов, количество посетителей приближается к 30 тысячам в год.

В системе дополнительного образования сферы культуры Приозерского муниципального района действуют четыре детские школы искусств и одна детская художественная школа с общим контингентом учащихся 661 человек. Перечень и характеристика этих учреждений даны выше в подразделе «Дополнительное (внешкольное) образование».

Отделом по культуре администрации муниципального района проводится работа по реализации на его территории долгосрочной целевой программы «Культура Ленинградской области на 2011–2013 годы». Приозерский муниципальный район участвует в мероприятиях областных долгосрочных целевых программ: ДЦП «Социальное развитие села на 2009–2012 гг.» и Адресной программы капиталовложений ДЦП «Развитие информационного общества Ленинградской области на 2011-2013 гг.», в которой представлены межпоселенческая районная библиотека и 8 библиотек сельских поселений.

Рассматриваемые ниже вопросы преимущественно относятся к сфере компетенции органов местного самоуправления поселений и должны подробно рассматриваться в генеральных планах городского и сельских поселений муниципального района.

В настоящее время в муниципальном районе есть 22 учреждения культуры (почти 6,2 тыс. мест), в числе которых Приозерский культурный центр «Карнавал», Приозерский районный киноконцертный зал, Сосновский дом творчества и 3 культурно-спортивных комплекса. Кроме того, в городе Приозерск имеется ведомственный клуб военного санатория (ФГУ «Приозерский ВС ЛенВО» Минобороны России).

Таблица 4.7.12.

# Перечень муниципальных учреждений культуры

| № | Наименование учреждения | Местоположение | Число мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приозерское городское поселение | 820 |
| 1 | МУК «Приозерский культурный центр «Карнавал» | город Приозерск | 550 |
| 2 | МУК «Приозерский районный киноконцертный зал» | город Приозерск | 270 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | 400 |
| 3 | МУК «Кузнечное» | гп. Кузнечное | 400 |
|  | Громовское сельское поселение | 450 |
| 4 | МУК «Громовский Дом культуры» | п. Громово | 350 |
| 5 | МУК «Культурно-спортивный комплекс «Громово» | п. при ж/д ст. Громово | 100 |
|  | Запорожское сельское поселение | 250 |
| 6 | МУК «Запорожское клубное объединение» | п. Запорожское | 250 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | 156 |
| 7 | МУК «Красноозёрненское клубное объединение» | д. Красноозёрное | 156 |
|  | Ларионовское сельское поселение | 1000 |
| 8 | МУК «Ларионовский Дом культуры» | п. Ларионово | 150 |
| 9 | МУК «Починковский Дом культуры» | п. Починок | 300 |
| 10 | МУК «Коммунарский Дом культуры» | п. Коммунары | 350 |
| 11 | Моторненский сельский клуб | п. Моторное | 200 |
|  | Мельниковское сельское поселение | 300 |
| 12 | МУК «Мельниковское клубное объединение» | п. Мельниково | 300 |
|  | Мичуринское сельское поселение |  |
| 13 | МУК «Мичуринское культурно-досуговое объединение» | п. Мичуринское | нет здания |
|  | Плодовское сельское поселение | 300 |
| 14 | МУК «Плодовский культурно-спортивный комплекс» | п. Плодовое | 300 |
|  | Петровское сельское поселение | 300 |
| 15 | МУК «Петровское клубное объединение» | п. Петровское | 300 |
|  | Раздольевское сельское поселение | 320 |
| 16 | МУК «Раздольское клубное объединение» | д. Раздолье | 320 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | 650 |
| 17 | МУК «Ромашкинское клубное объединение» | п. Ромашки | 250 |
| 18 | МУК «Суходольский Дом культуры» | п. Суходолье | 400 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | 400 |
| 19 | МУК «Севастьяновское клубное объединение» | п. Севастьяново | 400 |
|  | Сосновское сельское поселение | 850 |
| 20 | МУК «Сосновский Дом творчества» | п. Сосново | 400 |
| 21 | МУК «Кривковский Дом культуры» | д. Кривко | 250 |
| 22 | МУ Культурно-спортивный комплекс «Снегирёвский» | д. Снегирёвка | 200 |
|  |  | Итого | 6196 |

Техническое состояние зданий учреждений культуры в большинстве случаев хорошее. Киноконцертный зал вновь открылся после реконструкции в 2006 г., капитально отремонтированы в период 2008–2010 гг. 8 зданий: Сосновского Дома творчества, Починковского и Коммунарского Домов культуры, Запорожского, Мельниковского и Севастьяновского клубных объединений, Плодовского культурно-спортивного комплекса, Культурно-спортивного комплекса «Снегирёвский». В хорошем техническом состоянии находятся здания Кривковского и Ромашкинского Домов культуры, КСК «Громово», МУК «Кузнечное».

Строительство дома культуры в д. Красноозёрное было осуществлено в рамках ДЦП «Социальное развитие села на 2009–2012 гг.», кроме того, по этой программе осуществлялся капитальный ремонт зданий ряда муниципальных учреждений культуры, что позволило увеличить число помещений для организации досуга населения.

Требуется капитальный ремонт зданиям Приозерского культурного центра «Карнавал», Ларионовского, Громовского и Суходольского Домов культуры, Раздольского и Петровского клубных объединений. Не имеет собственного здания Мичуринское культурно-досуговое объединение, не сохранятся на расчетный срок морально изношенные здания Моторненского и Ларионовского сельских клубов. В соответствии с областной ДЦП "Социальное развитие села на 2009-2012 годы" в 2009-2010 гг. осуществлялась реконструкция здания МУК "Сосновский дом творчества" в п. Сосново, капитальный ремонт учреждений в п. Петровское и д. Раздолье предусмотрен в 2011 году.

Библиотечная сеть представлена 25 муниципальными библиотеками, в т.ч. межпоселенческой районной библиотекой в городе Приозерск. МУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека осуществляет комплектование библиотечных фондов библиотек поселений, включая изучение читательского спроса, формирование сводного заказа на литературу, осуществление закупок изданий, техническую обработку и распределение по библиотекам поселений, ведение финансового учёта и отчётности.

Таблица 4.7.13.

# Перечень муниципальных библиотек

| № п/п | Наименование учреждения | Местоположение | Книжный фонд, тыс. экз. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приозерское городское поселение |  |
| 1 | МУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека» | город Приозерск | 48,0 |
| 2 | МУК «Приозерская городская библиотека» | город Приозерск | 32,6 |
| 3 | Приозерская районная детская библиотека | город Приозерск | 33,7 |
|  | Кузнечнинское городское поселение |  |
| 4 | Библиотека МУК "Кузнечное" | гп. Кузнечное | 18,1 |
|  | Громовское сельское поселение |  |
| 5 | Громовская сельская библиотека | п. Громово | 12,1 |
| 6 | Красноармейская сельская библиотека | п. при ж/д ст. Громово | 8,5 |
|  | Запорожское сельское поселение |  |
| 7 | Запорожская сельская библиотека | п. Запорожское | 12,3 |
|  | Красноозёрное сельское поселение |  |
| 8 | Красноозёрненская сельская библиотека | д. Красноозёрное | 10,2 |
|  | Ларионовское сельское поселение |  |
| 9 | Ларионовская сельская библиотека | п. Ларионово | 9,1 |
| 10 | Моторненская сельская библиотека | п. Моторное | 4,4 |
| 11 | Коммунарская сельская библиотека | п. Коммунары | 10,1 |
| 12 | Починковская сельская библиотека | п. Починок | 8,8 |
|  | Мельниковское сельское поселение |  |
| 13 | Мельниковская сельская библиотека | п. Мельниково | 12,3 |
|  | Мичуринское сельское поселение |  |
| 14 | Мичуринская сельская библиотека | п. Мичуринское | 13,6 |
|  | Плодовское сельское поселение |  |
| 15 | Первомайская сельская библиотека | п. Плодовое | 13,7 |
| 16 | Соловьёвская сельская библиотека | п. Соловьёвка | 1,9 |
|  | Петровское сельское поселение |  |
| 17 | Петровская сельская библиотека | п. Петровское | 12,8 |
|  | Раздольевское сельское поселение |  |
| 18 | Борисовская сельская библиотека | д. Раздолье | 12,7 |
|  | Ромашкинское сельское поселение |  |
| 19 | Ромашкинская сельская библиотека | п. Ромашки | 12,0 |
| 20 | Суходольская сельская библиотека | п. Суходолье | 2,1 |
|  | Севастьяновское сельское поселение |  |
| 21 | Севастьяновская сельская библиотека | п. Севастьяново | 10,4 |
|  | Сосновское сельское поселение |  |
| 22 | МУК «Сосновская поселковая объединенная библиотека» | п. Сосново | 20,0 |
| 23 | Сосновская детская библиотека | п. Сосново | 12,8 |
| 24 | Снегирёвская сельская библиотека | д. Снегирёвка | 8,7 |
| 25 | Кривковская сельская библиотека | д. Кривко | 9,0 |
|  |  | ИТОГО | 349,7 |

Зданиям Приозерской межпоселенческой районной, Приозерской городской и Сосновской поселковой библиотек и большинству помещений других муниципальных библиотек капитальный либо текущий ремонт не требуются. В капитальном ремонте Ларионовская, Моторненская, Первомайская, Борисовская и Суходольская сельские библиотеки.

Кроме того, в результате Всероссийской переписи библиотек в 2010 г. на территории муниципального района выявлено 23 ведомственные библиотеки, среди которых большинство представлены библиотеками школ и учреждений дополнительного образования, также имеются библиотеки Приозерского политехнического колледжа, войсковой части № 99795, Приозерского военного санатория, ФГУ Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство, Мичуринского профессионального (агротехнического) лицея № 41 и библиотека на базе отдыха «Лосевская»

«Социальные нормативы и нормы», предусматривают для населенных пунктов людностью до 500 жителей наличие 100–150 зрительских мест в клубах или учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 чел. – 150–200 мест, от 1 до 3 тыс. чел. – по 150 зрительских мест на каждую тысячу жителей. Для города людностью 10–20 тыс. чел. предусмотрено 70 мест на каждую тысячу жителей, более 20 тыс. чел – 50 мест. Мощности районного дома культуры (200–700 мест) прописаны в нормативах отдельной строкой.

Согласно СП 42.13330.2011 и Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры норматив обеспеченности библиотечными фондами для сельских населенных пунктов и их групп людностью 1 тыс. человек составляет 7,5 тыс. единиц хранения, людностью 2 тыс. – по 6 тыс. ед. на тысячу населения, людностью 5 тыс. – по 5 тыс. ед., 10 тыс. и более – по 4,5 тыс. единиц. Норматив для центральной городской библиотеки дополнительно включает 0,5 тыс. единиц хранения на каждую тысячу жителей.

Анализ обеспеченности населения услугами учреждений культуры дан в табл. 4.7.14.

Из данных табл. 4.7.14 следует, что в Приозерском городском поселении и 6 сельских поселениях обеспеченность местами в клубных учреждениях ниже нормативного значения. В целом по муниципальному району и сельским поселениям муниципального района норматив практически соблюден. Определенную проблему составляет отсутствие собственного здания у Мичуринского культурно-досугового объединения.

Таблица 4.7.14.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами учреждений культуры и библиотеками по «Социальным нормативам и нормам» и по СП 42.13330.2011

| Территория | Клубы или учреждения клубного типа, мест | Общедоступные библиотеки, фонд, тыс. экз. |
| --- | --- | --- |
|  | по проекту | нормативная* | % от норматива | существующий | нормативный* | % от норматива |
| Приозерский муниципальный район | 6196 | 5775* | 107,3 | 349,7 | 605,5* | 57,8 |
| Приозерское городское поселение | 820 | 966 | 84,9 | 114,2 | 96,6 | 118,2 |
| Кузнечнинское городское поселение | 400 | 224 | 178,6 | 18,1 | 25,4 | 71,2 |
| Сельские поселения: | 4976 | 4385 | 113,5 | 217,4 | 205,2 | 105,9 |
| Громовское | 450 | 402 | 111,9 | 20,6 | 15,5 | 132,8 |
| Запорожское | 250 | 390 | 64,1 | 12,3 | 15,1 | 81,7 |
| Красноозёрное | 156 | 163 | 95,7 | 10,2 | 8,0 | 128,0 |
| Ларионовское | 1000 | 319 | 313,5 | 32,4 | 17,9 | 181,0 |
| Мельниковское | 300 | 303 | 99,0 | 12,3 | 12,1 | 101,8 |
| Мичуринское | 0 | 266 | 0,0 | 13,6 | 11,2 | 121,8 |
| Петровское | 300 | 276 | 108,7 | 12,8 | 11,5 | 111,0 |
| Плодовское | 300 | 362 | 82,9 | 15,6 | 14,1 | 110,3 |
| Раздольевское | 320 | 231 | 138,5 | 12,7 | 10,3 | 123,0 |
| Ромашкинское | 650 | 714 | 91,0 | 14,0 | 34,2 | 41,1 |
| Севастьяновское | 400 | 192 | 208,3 | 10,4 | 6,0 | 172,6 |
| Сосновское | 850 | 767 | 110,8 | 50,5 | 49,3 | 102,4 |

* С учетом наличия в зрительных залах дополнительно 200 мест на общерайонные нужды нормативной величины фондов центральной районной библиотеки 278,3 тыс. экз.

# Спортивные объекты

По данным отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Приозерского муниципального района из капитальных спортивных сооружений в муниципальном районе имеются Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность» с бассейном в городе Приозерск, стадион с трибунами в п. Сосново. В результате реконструкции и расширения спорткомплекса «Юность» будут открыты дом физкультурника и стадион с трибунами на 500 мест (их строительство планируется в 2013–2014 гг.). В настоящее время в муниципальном районе действуют 22 стандартных и 10 нестандартных спортивных залов, 8 тренажерных залов, 4 тира, 2 гиревых зала, 2 зала борьбы, зал для настольного тенниса.

Из плоскостных спортивных сооружений имеются горнолыжный комплекс на 2,2 тыс. человек единовременно занимающихся спортом, 9 баскетбольных, 7 волейбольных, 6 мини-футбольных, 4 городошных, 4 хоккейных и 8 комплексных площадок, а также 12 футбольных полей, 14 спортивных ядер, 5 теннисных кортов, площадка для гольфа, площадка для бадминтона, спортивная площадка.

Многие из перечисленных спортивных сооружений принадлежат образовательным учреждениям: школам муниципального района, детско-юношеской спортивной школе, учреждениям профессионального образования. Значительная часть находится в муниципальной собственности поселений (МУ спортивно-оздоровительный комплекс "Кузнечное" и др.), некоторые принадлежат предприятиям и организациям.

Отделу по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике также подведомственно Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" в городе Приозерск с численностью занимающихся 761 человек.

При подсчете показателей для табл. 4.7.15 площадь нестандартных спортивных залов принималась усреднённо в размере 140 кв. м, тренажерных и гиревых залов – 40 кв. м. Из-за неполноты сведений о характеристиках нескольких спортивных объектов в Кузнечнинском городском поселении их площадь принята по минимальному аналогу: комплексной площадки – 875 кв. м, футбольного поля – 5400 кв. м.

Показатель обеспеченности населения спортивными залами и плоскостными сооружениями (футбольными полями, стадионами и т.д.) ниже необходимого уровня (табл. 4.7.16), кроме того, учтенные в общей сумме показателей спортивные залы и спортивные плоскостные сооружения при школах и других образовательных учреждениях не вполне отвечают понятию общедоступности.

С учетом всех имеющихся плоскостных спортивных сооружений обеспеченность населения их услугами превышает нормативную в 3,6 раза, вместе с тем имеется выраженный дефицит спортивных (универсальных и специализированных) и тренажерных залов, площади плавательных бассейнов. Плоскостные спортивные сооружения в значительной степени представлены футбольными полями и спортивными ядрами школ, которые при большой общей площади имеют невысокие удельные показатели единовременной вместимости, поэтому по единовременной пропускной способности всех объектов муниципальный район достигает лишь уровня в 40 % от рекомендуемого норматива.

Таблица 4.7.15.

Характеристика спортивных объектов на территории Приозерского муниципального района

| Территория | Единовременная пропускная способность спортсооружений, человек | Спортивные залы, площадь пола, тыс. кв. м | Плоскостные сооружения, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| Приозерское городское поселение | 700 | 2,24 | 166,8 |
| Кузнечнинское городское поселение | 275 | 1,14 | 7,1 |
| Сельские поселения: |  |  |  |
| Громовское | 83 | 0,16 | 18,6 |
| Запорожское | 90 | 0,20 | 10,4 |
| Красноозёрное | 2348 | 0,16 | 8,4 |
| Ларионовское | 111 | 0,14 | 21,4 |
| Мельниковское | 134 | 0,14 | 21,9 |
| Мичуринское | 107 | 0,49 | 55,0 |
| Петровское | 77 | 0,29 | 20,0 |
| Плодовское | 102 | 0,47 | 8,1 |
| Раздольевское | 93 | 0,62 | 8,4 |
| Ромашкинское | 264 | 0,48 | 52,8 |
| Севастьяновское | 98 | 0,20 | 4,2 |
| Сосновское | 211 | 0,76 | 36,6 |
| ИТОГО | 4693 | 7,49 | 439,5 |

Таблица 4.7.16.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения спортивными сооружениями в 2011 г. по Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры

| Показатель | Фактическая | Нормативная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Единовременная пропускная способность спортсооружений, тыс. чел | 4,7 | 11,8 | 39,9 |
| Спортивные залы, площадь пола, тыс. кв. м | 7,5 | 21,6 | 34,7 |
| Плавательные бассейны, площадь зеркала воды, кв. м | 288 | 1546 | 18,6 |
| Плоскостные сооружения, тыс. кв. м | 439,5 | 120,6 | 364,5 |

* Норматив на перспективу для 2050 г. составляет 750 кв. м на 10 тыс. чел., в настоящее время принят максимальный по СП 42.13330.2011 в размере 250 кв. м на 10 тыс. чел.

# Обоснование проектных предложений

# Учреждения культуры и общедоступные библиотеки

Расчеты перспективной потребности в учреждениях клубного типа и фондах библиотек представлены в табл. 4.7.17 в соответствии с проектируемой численностью постоянного населения на расчетный срок 2035 г. 65 тыс. человек.

Таблица 4.7.17.

Расчет перспективной потребности в учреждениях культуры по Социальным нормативам и нормам и по СП 42.13330.2011

| Территория | Клубы или учреждения клубного типа, число мест | Общедоступные библиотеки, фонд, тыс. экз. |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Приозерский муниципальный район | 5846** | 5733 | 6131 | 349,7 | 589,8 | 632,5 |
| Приозерское городское поселение | 820 | 910 | 960 | 114,2 | 91,0 | 96,0 |
| Кузнечнинское городское поселение | 400 | 200 | 235 | 18,1 | 23,0 | 27,0 |
| Сельские поселения: | 4626** | 4423 | 4736 | 217,4 | 204,0 | 217,0 |
| Громовское | 450 | 383 | 411 | 20,6 | 15,0 | 16,0 |
| Запорожское | 250 | 371 | 399 | 12,3 | 14,0 | 15,0 |
| Красноозёрное | 156 | 197 | 199 | 10,2 | 7,0 | 7,0 |
| Ларионовское | 650** | 348 | 375 | 32,4 | 19,0 | 20,0 |
| Мельниковское | 300 | 273 | 294 | 12,3 | 11,0 | 12,0 |
| Мичуринское | 0 | 252 | 270 | 13,6 | 11,0 | 11,0 |
| Петровское | 300 | 276 | 296 | 12,8 | 11,0 | 12,0 |
| Плодовское | 300 | 326 | 351 | 15,6 | 13,0 | 14,0 |
| Раздольевское | 320 | 242 | 260 | 12,7 | 11,0 | 11,0 |
| Ромашкинское | 650 | 811 | 873 | 14,0 | 38,0 | 40,0 |
| Севастьяновское | 400 | 180 | 186 | 10,4 | 5,0 | 6,0 |
| Сосновское | 850 | 764 | 822 | 50,5 | 49,0 | 53,0 |

* С учетом наличия в зрительных залах дополнительно 200 мест на общерайонные нужды нормативной величины фондов центральной районной библиотеки 2020 г. - 271,8 тыс. экз., 2035 г. - 292,5 тыс. экз.

** С учетом того, что здания Моторненского и Ларионовского сельских клубов на расчетный срок не сохранятся.

Зависимость между численностью населения и нормативно необходимым суммарным числом мест в учреждениях культурно-досугового типа не является прямо пропорциональной. Тоже справедливо и для величины библиотечных фондов. Поэтому при ожидаемом росте численности постоянного населения возможно незначительное снижение нормативной потребности в библиотечных фондах (Запорожское и Мичуринское сельские поселения), а при снижении численности населения – рост потребности в числе мест в домах культуры и клубах (Красноозёрное сельское поселение).

Замена изношенных зданий Ларионовского Дома культуры и Моторненского сельского клуба строительством новых зданий, расположенных в тех же населенных пунктах может не производиться, поскольку дефицита мест в учреждениях культуры в самом Ларионовском сельском поселении не возникнет. Вместе с тем на 2035 г. муниципальному району в целом будет недоставать примерно 300 мест, поэтому после 2020 г. требуется строительство нового здания Районного Дома культуры в городе Приозерск или в п. Ларионово (возможно на месте несохраняемого здания Дома культуры). Кроме того, с учетом общерайонных нужд необходимо расширить фондохранилище Приозерской межпоселенческой районной библиотеки. Вопрос возможного выделения земельных участков под строительство должен быть рассмотрен в генеральных планах соответствующих городского и сельского поселений.

Заметный дефицит числа мест на первую очередь (2020 г.) и расчетный срок (2035 г.) прогнозируется в муниципальных учреждениях культуры в Запорожском, Красноозёрном и Ромашкинском сельских поселениях.

В Запорожском сельском поселении при дефиците на расчетный срок в 149 мест с учетом территориальной близости этого поселения к п. Сосново и д. Раздолье можно ограничиться строительством сельского клуба примерно на 60 мест. В качестве места размещения клуба предлагается п. Пятиречье.

Дефицит мест в Красноозёрном сельском поселении и отсутствие здания для учреждения культуры в Мичуринском сельском поселении  требуют строительства такого учреждения вместимостью 300–320 мест в п. Мичуринское, профиль учреждения можно определить как культурно-спортивный центр, в его составе могут быть спортивные и тренажерные залы, что позволит уменьшить дефицит в спортивных объектах этого типа.

В Ромашкинском сельском поселении предлагается строительство здания дома культуры примерно на 200–250 мест, в составе которого могла бы разместиться библиотека на 35–40 тыс. экз. В качестве места размещения предлагается п. Сапёрное.

При учете в шести сельских поселениях юга муниципального района дополнительного роста численности постоянного населения за счет перерегистрации части населения, постоянно проживающего на территории садоводств, потребуются более серьезные мероприятия. Дополнительно к предложенным выше потребуется строительство еще одного учреждения культуры в Красноозёрном сельском поселении и общий прирост мест в учреждениях такого типа по Красноозёрному и Мичуринскому сельским поселениям должен составить 435 мест, для размещения учреждений предлагаются п. Мичуринское и д. Светлое. В Запорожском сельском поселении потребуется строительство учреждения культуры на 200 мест с библиотекой на 10–12 тыс. экз. при нем и ввод 350 мест суммарно с учетом дополнительного развития библиотечных учреждений на 60–65 тыс. экз. будет необходим в Раздольевском и Сосновском сельских поселениях.

# Спортивные объекты

Перспективная потребность в спортивных сооружениях представлена в табл. 4.7.18, расчет произведен в соответствии с Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры для численности постоянного населения муниципального района на 2035 г. 65 тыс. человек.

Таблица 4.7.18.

# Расчет перспективной потребности в спортивных сооружениях

по Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры

| Показатель | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Единовременная пропускная способность спортсооружений, тыс. чел | 4,7 | 11,5 | 12,4 |
| Спортивные залы, площадь пола, тыс. кв. м | 7,5 | 21,1 | 22,8 |
| Плавательные бассейны, площадь зеркала воды, кв. м * | 287,5 | 1812 | 2275 |
| Плоскостные сооружения, тыс. кв. м | 439,5 | 117,8 | 126,8 |

* Норматив на перспективу для 2050 г. составляет 750 кв. м  на 10 тыс. чел. На первую очередь 2020 г. расчет дан исходя из 300 кв. м  на 10 тыс. чел., на расчетный срок 2035 г. расчет дан исходя из 350 кв. м  на 10 тыс. чел.

В настоящее время общая единовременная пропускная способность всех имеющихся в муниципальном районе спортивных сооружений примерно в 2,6 раза меньше величины, требуемой по нормативу на 2035 г. В связи с этим муниципальному району необходим широкий комплекс мероприятий по развитию соответствующей инфраструктуры и вовлечению населения в занятия физической культурой

При разработке генеральных планов поселений муниципального района физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования предлагается объединять со спортивными объектами учреждений отдыха и культуры, что обеспечит более равномерное использование этих сооружений в течение года, позволит сократить общую потребность в их мощности, облегчит бремя расходов по содержанию объектов.

На перспективу необходим рост площади спортзалов примерно в 3 раза, площади зеркала плавательных бассейнов в 7–9 раз. Создание новых плоскостных спортивных сооружений не требуется, но возможно в расчете на сезонное население в связи с развитием рекреации и туризма и за счет частных инвестиций.

Число бассейнов в муниципальном районе может быть увеличено до 10 единиц. Универсальные спортивные и тренажерные залы или небольшие физкультурно-оздоровительные комплексы, могут размещаться совместно со школами, домами культуры или в составе иных общественных центров. В целях повышения эффективности использования новых спортивных залов следует выбирать стандартные проекты универсальных спортзалов, позволяющих заниматься различными видами спорта. В генеральном плане каждого сельского поселения муниципального района необходимо резервировать соответствующие земельные участки для размещения объектов для занятий физической культурой и спортом.

При росте численности постоянного населения до 82 тыс. человек в 2035 г. потребуются, соответственно, большие объемы строительства объектов для занятий физической культурой и спортом. Так, площадь спортивных залов потребуется увеличить до 28,7 тыс. кв. м, а площадь зеркала плавательных бассейнов – до 2870 кв. м.

При создании новых зон комплексной жилой застройки спортивные объекты могут возводиться за счет застройщика или на условиях софинансирования, а их размещение – предусматриваться в соответствующих проектах планировки.

Областной ДЦП "Социальное развитие села на 2009-2012 годы" предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в п. Сосново (общей пропускной способностью 512 человек в сутки) и спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на 40 человек в п. Плодовое. В настоящее время данные мероприятия начаты и находятся в стадии осуществления.

# Учреждения для работы с молодежью

«Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью» относится к вопросам местного значения поселений и муниципальных районов (мероприятия межпоселенческого характера). Отделом по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Приозерского муниципального района работа с молодежью в настоящее время осуществляется на базе учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и ряда спортивных организаций (в т.ч. Физкультурно-оздоровительный и спортивный комплекс «Юность», Молодёжный спортивный центр "Надежда" и т.п.).

В качестве нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального образования учреждениями по работе с молодежью используются нормативы, утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области», которые составляют 25 кв. м общей площади учреждений на 1000 человек населения

Имеющиеся в муниципальном районе площади, выделенные для работы с детьми и молодежью, являются в целом достаточными и выделение земельных участков для строительства новых объектов или выделение новых встроенных помещений в настоящее время не требуется. При строительстве новых учреждений культуры и спортивных объектов предлагается осуществлять выделение помещений для целей организации работы с детьми и молодежью в соответствии с приведенными выше нормативами. В целом на 2035 г. при численности постоянного населения муниципального района 65 тыс. человек предусматривается наличие свыше 1,6 тыс. кв. м общей площади помещений для работы с детьми и молодежью, в т.ч. на первую очередь (2020 г. – 60,4 тыс. чел) – 1,5 тыс. кв. м.

При росте численности постоянного населения на 2035 г. до 82 тыс. человек, соответственно, в общей сложности потребуется выделить 2,1 тыс. кв. м.

Более подробно вопросы обеспечения данного направления работы помещениями в обязательном порядке рассматриваются в генеральных планах городских и сельских поселений муниципального района. Итоговый перечень мероприятий с учетом мероприятий уже утвержденных и разрабатываемых в настоящее время генеральных планов приведен в разделе «5.2.2. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания».

В частности генеральным планом Красноозёрного сельского поселения предусмотрено

- создание многопрофильных центров по работе с детьми и молодежью в дд. Красноозёрное, Светлое на базе учреждений культуры и спорта общей площадью на 2020 г. – 44 кв. м, на 2030 г. – 111 кв.м.

Перечень мероприятий, предусмотренный Генеральным планом Сосновского сельского поселения включает

на первую очередь:

- строительство многопрофильного центра (клуб) площадью 640 кв. м с выделением помещений для работы по молодежной политике 440 кв.м в п. Сосново,

- предоставление площади на базе существующего клуба в д. Кривко 46 кв. м;

на расчетный срок:

- размещение учреждений сферы молодежной политики во встроено-пристроенных помещениях нового строительства объектов социально-культурного назначения на территории д. Снегирёвка (113 кв. м), д. Новожилово (75 кв. м), п. при ж/д ст. Орехово (57 кв. м).

# Розничная торговля и общественное питание

К вопросам местного значения поселения отнесено «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания». Поэтому разрабатываемые ниже предложения носят рекомендательный характер и должны уточняться при разработке генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Существующее положение

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области и Приозерского муниципального района установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 11 июля 2011 г. № 210. Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для области установлен в размере 486,6 кв. м на 1000 жителей, в том числе нормативы обеспеченности площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров - 148,5 кв. м на 1000 жителей, по продаже непродовольственных товаров - 338,1 кв. м на 1000 жителей, для Приозерского муниципального района норматив установлен в размере 195,9 кв. м на 1000 жителей, в том числе по продаже продовольственных товаров – 59,8 кв. м на 1000 жителей, по продаже непродовольственных товаров – 136,1 кв. м на 1000 жителей.

С учетом большой значимости территории Приозерского муниципального района для рекреации и туризма, а, следовательно, наличия дополнительных контингентов потребителей услуг розничной торговли в данном проекте расчеты выполняются по среднему нормативу для Ленинградской области. Обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли представлена в табл. 4.7.19. В большинстве городских и сельских поселений обеспеченность населения данным видом услуг ниже областного  норматива. Для объектов общественного питания используется норматив СП 42.13330.2011 – 40 мест на тысячу населения.

Таблица 4.7.19.

Фактическая и нормативная обеспеченность населения общей мощностью объектов торговли и общественного питания

| Территория | Магазины, тыс. кв. м торговой площади | Предприятия общественного питания, число мест |
| --- | --- | --- |
|  | фактическая | нормативная | % от норматива | фактическая | нормативная | % от норматива |
| Приозерский муниципальный район | 26,17 | 30,09 | 87,0 | 3578 | 2474 | 144,6 |
| Приозерское городское поселение | 9,02 | 9,40 | 95,9 | 641 | 773 | 82,9 |
| Кузнечнинское городское поселение | 1,30 | 2,18 | 59,6 | 84 | 179 | 46,9 |
| Сельские поселения: | 15,85 | 18,51 | 85,6 | 2853 | 1522 | 187,5 |
| Громовское | 0,77 | 1,31 | 59,3 | 28 | 107 | 26,2 |
| Запорожское | 0,57 | 1,27 | 45,2 | 80 | 104 | 76,9 |
| Красноозёрное | 0,38 | 0,53 | 72,5 | 527 | 44 | 1197,7 |
| Ларионовское | 1,16 | 1,55 | 74,5 | 0 | 128 | 0,0 |
| Мельниковское | 0,98 | 0,98 | 99,4 | 40 | 81 | 49,4 |
| Мичуринское | 0,98 | 0,86 | 114,2 | 40 | 71 | 56,3 |
| Петровское | 0,82 | 0,90 | 91,2 | 345 | 74 | 466,2 |
| Плодовское | 0,52 | 1,17 | 44,2 | 64 | 96 | 66,7 |
| Раздольевское | 0,27 | 0,75 | 36,4 | 28 | 62 | 45,2 |
| Ромашкинское | 2,47 | 3,47 | 71,1 | 524 | 285 | 183,9 |
| Севастьяновское | 0,30 | 0,39 | 77,9 | 16 | 32 | 50,0 |
| Сосновское | 6,62 | 5,33 | 124,2 | 1161 | 438 | 265,1 |

В отношении предприятий общественного питания следует отметить, что реальная потребность сельского населения в их услугах обычно ниже нормативного уровня. Эти объекты на территории муниципального района размещаются в основном в населенных пунктах, имеющих рекреационное значение, а также при элементах транспортной инфраструктуры (транспортные узлы, автозаправки, придорожный сервис). Вместе с тем город Приозерск, безусловно, должен иметь более развитую сеть кафе и ресторанов. Огромное число мест в объектах общественного питания по Красноозёрному сельскому поселению объясняется наличием Горнолыжного курорта "Красное озеро".

# Обоснование проектных предложений

Развитие предприятий общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса (сетевые магазины, развитие малого предпринимательства и т.д.). Положительная динамика денежных доходов населения расширяет потребительский спрос и способствует росту оборотов розничной торговли, общественного питания и платных услуг, что создает предпосылки для создания новых объектов обслуживания. Конкретизация перспективных показателей развития данной сферы и размещение объектов осуществляются в генеральных планах городских и сельских поселений муниципального района, в т.ч. путем выделения участков для возможного строительства объектов общественного питания, магазинов и торговых комплексов в центрах сельских поселений, в центрах и пунктах обслуживания туристов и рекреантов. В связи с выраженной сезонностью туристской и рекреационной деятельности функционирование отдельных объектов может носить сезонный характер.

Таблица 4.7.20.

Расчет перспективной потребности в общей мощности объектов торговли и общественного питания по нормативам, рекомендованным комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, и СП 42.13330.2011

| Территория | Магазины, кв. м торговой площади | Рыночные комплексы, кв. м торговой площади | Предприятия общественного питания, мест |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| Приозерский муниципальный район | 29389 | 31630 | 1933 | 2080 | 2415 | 2601 |
| Приозерское городское поселение | 8856 | 9343 | 582 | 614 | 728 | 768 |
| Кузнечнинское городское поселение | 1946 | 2287 | 128 | 150 | 160 | 188 |
| Сельские поселения: | 18587 | 20000 | 1223 | 1316 | 1527 | 1645 |
| Громовское | 1241 | 1333 | 82 | 88 | 102 | 110 |
| Запорожское | 1202 | 1294 | 79 | 85 | 99 | 106 |
| Красноозёрное | 428 | 457 | 28 | 30 | 35 | 38 |
| Ларионовское | 1693 | 1825 | 111 | 120 | 139 | 150 |
| Мельниковское | 886 | 954 | 58 | 63 | 73 | 78 |
| Мичуринское | 817 | 876 | 54 | 58 | 67 | 72 |
| Петровское | 895 | 959 | 59 | 63 | 74 | 79 |
| Плодовское | 1056 | 1139 | 69 | 75 | 87 | 94 |
| Раздольевское | 783 | 842 | 52 | 55 | 64 | 69 |
| Ромашкинское | 3946 | 4248 | 260 | 279 | 324 | 349 |
| Севастьяновское | 331 | 360 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Сосновское | 5309 | 5713 | 349 | 376 | 436 | 470 |

В соответствии с пунктом 2 приложения 5 к постановлению Правительства Ленинградской области от 29 мая 2007 г. № 121 «Об организации розничных рынков на территории Ленинградской области», предельная площадь розничного рынка предусмотрена в размере от 7 до 14 кв. м размера земельного участка на 1 кв. м торговой площади розничного рынка в зависимости от вместимости; 14 кв. м – при торговой площади до 600 кв. м, 7 кв. м – свыше 3000 кв.м.

Приведенные в табл. 4.7.20. значения показателей являются ориентировочными: их достижение позволяет говорить только о нормативной обеспеченности постоянного населения муниципального района (60,4 тыс. человек в 2020 г. и 65 тыс. чел. в 2035 г.) объектами розничной торговли (магазинами, павильонами и универсальными рынками) и общественного питания. При росте численности постоянного населения муниципального района до 82 тыс. нормативными значениями на 2035 г. в целом по  муниципальному району будут считаться 39,9 тыс. кв. м торговой площади в объектах розничной торговли, 2,6 тыс. кв. м торговой площади рыночных комплексов и почти 3,3 тыс. мест в системе общественного питания.

«Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» отнесено к вопросам местного значения поселения и должно рассматриваться в генеральных планах поселений и проектах планировки с учетом всего комплекса особенностей конкретной территории, реальной потребности постоянно проживающего населения, а также обслуживания туристов и рекреантов.

Объекты социальной инфраструктуры для обслуживания незарегистрированного постоянного и сезонного населения

Приведенные выше расчеты по мощности объектов социальной инфраструктуры муниципального значения могут быть дополнены коммерческими объектами, развиваемыми за счет частных инвестиций.

Круглогодично проживающее на территории муниципального района незарегистрированное население по своим потребностям мало отличается от постоянно проживающего зарегистрированного населения. В среднем оно все же слабее связано с территорией муниципального района, часто обладает существенно большей мобильностью, иной возрастной структурой, значительную часть периодических и эпизодических потребностей удовлетворяет за пределами муниципального района. Данная категория населения часто ориентирована на более высокий уровень обслуживания, чем тот уровень, который характерен для учреждений и организаций муниципального района.

Часть объектов обслуживания, ориентированных на рекреантов, потенциально не являются круглогодичными, поскольку контингент обслуживаемого ими населения будет представлен отдыхающими на территории муниципального района в летний период. Сезонным населением могут быть востребованы услуги магазинов, объектов общественного питания, культурно-досуговой сферы, спортивных сооружений. Кроме того, оно создает дополнительную нагрузку на медицинские учреждения муниципального района.

Организация медицинского обслуживания отдыхающих в муниципальном районе горожан представляет собой существенную проблему. В настоящее время как федеральные, так и ведомственные нормативы в данной сфере не разработаны, медицинские программы соответствующего направления также отсутствуют, тем не менее, в случае экстренной госпитализации сезонно пребывающего на территории муниципального района пациента он оказывается в больнице муниципального района. Дополнительная нагрузка на муниципальные учреждения статистически выражается в повышении частоты случаев госпитализации населения. Из всех видов амбулаторно-поликлинических услуг в первую очередь востребуется первичная медико-санитарная помощь. Поэтому в крупных садоводствах, расположенных на территории муниципального района, в принципе возможно создание подконтрольных МУЗ «Приозерская ЦРБ» сезонно действующих медицинских пунктов, организация которых производится за счет привлеченных частных инвестиций. Такая практика в настоящее время не является общераспространенной, но, например, в нескольких массивах садоводств в Ленинградской области собственные медпункты имеются.

Развитие культурно-досуговой сферы и услуг в сфере физической культуры и спорта в местах концентрации постоянного незарегистрированного и сезонного населения будет способствовать внедрению новых для муниципального района (инновационных) видов услуг. В генеральных планах сельских поселений целесообразно предусматривать возможность резервирования земельных участков для организации на основе частных инвестиций культурно-досуговой деятельности, занятий физкультурой и спортом со строительством соответствующих объектов. В их числе могут быть многофункциональные общественные центры, оздоровительные комплексы и т.п.

В генеральных планах тех сельских поселений, где численность сезонного населения велика, следует предусматривать дополнительные площади для сезонной торговли.

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 на тысячу населения в поселках садоводческих товариществ можно предусматривать продовольственные магазины с торговой площадью 80 кв. м на каждую тысячу населения, что несколько меньше нормы для населенных пунктов, которая составляет 100 кв. м на тыс. чел. Принцип снижения нормы может быть распространен на показатель общей торговой площади объектов розничной торговли, ориентированных на обслуживание сезонного населения. Таким образом, с учетом относительно малой востребованности непродовольственных товаров следует рекомендовать показатель около 200 кв. м на тыс. чел. По СП 53.13330.2011 в средних и крупных садоводческих, дачных объединениях предлагается выделение земельных участков под строительство магазинов смешанной торговли из расчета 0,2–0,5 кв. м земельного участка на один садовый участок.

Генеральными планами городских и сельских поселений Приозерского муниципального района могут предусматриваться дополнительные объекты обслуживания населения сверх списка, принятого в проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района. Строительство и содержание таких объектов осуществляется за счет местных бюджетов соответствующих поселений и других, не запрещенных законодательством Российской Федерации средств. Новые объекты, не включенные в список объектов, предусмотренных в проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района, являются объектами местного значения поселения. Их включение в программы муниципального района и придание им статуса объекта местного значения муниципального района возможно только при наличии полного комплекта разработанной проектно-строительной документации и обоснования необходимости включения мероприятия в программы Приозерского муниципального района. При благоприятном решении вопроса возможна корректировка соответствующих разделов и графических материалов проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района в целях внесения в нее новых объектов местного значения муниципального района.

На Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объекты промышленного и агропромышленного комплексов, объекты обслуживания населения отражены только мероприятия по новому строительству объектов местного значения или замене зданий существующих учреждений, предусмотренные действующими областными и муниципальными программами, а также перечнем мероприятий проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района. Капитальный ремонт и реконструкция отражены только в текстовой части проекта (раздел «Перечень мероприятий по территориальному планированию» и Положения о территориальном планировании Приозерского муниципального района).

## 4.8. Развитие транспортной инфраструктуры

# Железнодорожный, автомобильный, воздушный транспорт

Как показал анализ современного состояния транспортной инфраструктуры муниципального района, проблемы модернизации и развития основных транспортных связей выходят за рамки его административного ведения и должны решаться на областном и даже федеральном уровне, в увязке со всей системой дорожных коммуникаций Северо-Западного региона.

При этом надо учитывать, что наблюдающаяся среднесуточная нагрузка на дорожную сеть муниципального района, взятая даже в наиболее активный летний период, далеко не полностью отражает фактическую ситуацию, особенно на связи город Санкт-Петербург – Приозерский муниципальный район. Максимальная нагрузка формируется здесь на выезде из города Санкт-Петербург в летний предвыходной день (пятница) и в обратном направлении в воскресенье и распределяется по всей трассе. Нагрузка столь велика, что в лучшем случае обеспечивается вялотекущее движение транспорта. Нередки и продолжительные заторы, из-за которых затраты времени на преодоление расстояния в 140 км из города Санкт-Петербург до города Приозерск на легковом автомобиле вместо нормальных 2-х часов увеличиваются до 5-6 часов, что негативным образом сказывается на транспортной доступности проектируемого муниципального района.

В составе существующего транспортного потока на автодорогах превалируют легковые автомобили (95 %). Если принять во внимание ожидаемый к концу расчетного срока рост уровня автомобилизации с 240 до 400–450, то это приведет к увеличению среднесуточной интенсивности движения транспорта в 1,6–1,8 раза (принято в проекте 1,7). Например, на автодороге «Сортавала» она вырастет с 26,5 до 45 тыс. ед.

Очевидно, что только повышение технической категории существующих дорог, строительство  на них дорожных искусственных сооружений – мостов, путепроводов, автодорожных развязок в разных уровнях не обеспечат надлежащей пропускной способности транспортной сети. Для этого на направлении город Санкт-Петербург – Приозерский муниципальный район и других связях потребуется осуществить в перспективе ряд более серьезных мероприятий: создание полноценных дублеров федеральной трассы, обходов населенных пунктов (в частности, городе Приозерск).

Таким образом, проектные предложения по модернизации и развитию транспортного комплекса Приозерского муниципального района сформированы с учетом интересов Российской Федерации, Ленинградской области и самого муниципального образования.

Учет интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования Приозерского муниципального района

Данная часть раздела разработана на основе следующих документов, определяющих развитие объектов транспортной инфраструктуры федерального значения:

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года № 877-р «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 мая 2008 г. № 377 «Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015)» (внесены изменения Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. № 828, от 21 декабря 2010 г. № 1076, от 22 декабря 2010 г. № 1088, от 18 апреля 2011 г. № 293).

- Концепция федеральной целевой программы «Развитие аэродромной сети государственной и экспериментальной авиации Российской Федерации (2010-2020 годы)».

Согласно перечисленным документам на территории Приозерского муниципального района предусматривается:

- Строительство второго железнодорожного пути на участке Сосново – Петяярви – Лосево и строительство новой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Лосево – Каменногорск. Данные мероприятия предусматриваются в рамках проекта по организации скоростного движения на существующей линии Санкт-Петербург – Выборг – Бусловская – Хельсинки и обеспечению в этой связи выноса грузового движения на параллельный ход (направление Лосево – Каменногорск).

На данный момент ОАО «ЛЕНГИПРОТРАНС» разработан проект «Строительство новой линии Лосево – Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи  – Петяярви – Каменногорск – Выборг», ведется его реализация.

Протяженность новой железнодорожной линии на территории Приозерского муниципального района составит порядка 33 км, она будет ответвляться от существующих железнодорожных путей в районе п. при ж/д ст. Лосево в северо-западном направлении и проходить по территории Ромашкинского сельского поселения. Проектируется строительство 8 путепроводов и 3 мостовых переходов.  Среднесуточный интервал движения поездов в перспективе составит 6-7 мин. Предполагается сооружение новых 2-х железнодорожных станций (Лосево-1 и Дружное) и 4 пассажирских платформ (Лосево, Понтонное, Ромашки, 27-й км), что предполагает возможность организации пассажирского движения. Это значительно увеличит транспортную доступность привлекательных в рекреационном отношении территорий Ромашкинского сельского поселения. На период строительства предусматривается сооружение вдоль ж/д путей автомобильных дорог, которые целесообразно в дальнейшем сохранить в качестве дорог местного значения.

В составе проекта новой ж/д линии планируется организация надземных пешеходных переходов через ж/д пути в п. при ж/д ст. Лосево, п. Ромашки, п. Понтонное.

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»).

В настоящее время разработан проект реконструкции трассы на участке 36–81 км (Керро – Лосево) (ООО  «Проектно-изыскательский институт «Промтранспроект»). На территории Приозерского муниципального района в рамках этого проекта предполагается строительство нового участка автомобильной дороги федерального значения, проходящей западнее существующей трассы. Характеристики планируемой автомобильной дороги: I-в техническая категория, расчётная скорость 120 км/час, количество полос движения – 4. Предусматривается сооружение нескольких путепроводов и транспортных развязок, а также внеуличных пешеходных переходов.

На участок Лосево – Сортавала проект еще не разработан. Предполагается, что это будет в основном реконструкция существующей трассы А-121  с учетом возможности её спрямления и организации обходов п. Ларионово, города Приозерск и прилегающих к ним населенных пунктов. Предлагаемый вариант в информационных целях представлен на Схеме планируемого размещения объектов местного значения: автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений.

Существующему направлению А-121 «Сортавала» после строительства новой дороги следует придать статус местного значения.

- Реконструкция аэродрома «Громово» (восстановление инфраструктуры аэродрома с увеличением длины искусственной взлетно-посадочной полосы).

В дополнение к вышеизложенному и связи с фактической недостаточностью количества поездов на участке Лосево – Кузнечное считаем необходимым Правительству Ленинградской области обратиться в ОАО «РЖД» и  ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» с предложениями:

- Строительства второго пути на участке Лосево – Кузнечное с реконструкцией существующих железнодорожных платформ (в том числе благоустройство перронов). Возможность организации второго железнодорожного пути заложена проектом «Строительства новой линии Лосево – Каменногорск с целью переноса грузового движения к портам Финского залива на направление Ручьи  – Петяярви – Каменногорск – Выборг» (выполнен ОАО «ЛЕНГИПРОТРАНС»).

- Увеличения частоты движения пассажирских электропоездов по направлению Санкт-Петербург – Кузнечное для обеспечения более комфортных условий поездок к местам расселения и активного рекреационного посещения.

Учет интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Приозерского муниципального района

При разработке раздела было учтено постановление Правительства Ленинградской области от 18 марта 2011 г. № 55 «Долгосрочная целевая программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы».

Касательно Приозерского муниципального района этой программой предусматривается только реконструкция автомобильной дороги «подъезд к поселку   Платформа 69-й км» от автомобильной дороги Санкт-Петербург – Сортавала протяженностью 2 км. На данный момент работы по реконструкции ведутся.

Для создания надежного транспортного каркаса рассматриваемой территории в дополнении к намеченным мероприятиям требуется значительное развитие сети дорог регионального или межмуниципального значения. Оно должно быть направлено на создание меридиональных направлений, дублирующих автомобильную дорогу федерального значения.

На основе сведений о существующей интенсивности движения и прогнозируемых темпов роста автомобилизации в проекте была построена Схема ожидаемой интенсивности движения транспорта  на основных автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального значения (илл. 17). С учетом того, что на конец расчетного срока среднесуточная интенсивности движения транспорта увеличится в 1,7 раза, ожидаемая интенсивность движения по направлению автомобильной дороги А-121 «Сортавала» может составить на отдельных участках от 15 до 45 тыс. приведенных ед. в сут. Максимальный транспортный поток, который сможет пропустить данная трасса (с учетом намеченного строительства и реконструкции) не превысит 35 тыс. приведенных ед., что подтверждает необходимость создания меридиональных дублеров:

- восточного: Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск с мостом через р. Бурная (ожидаемая интенсивность движения 3-5,5 тыс. приведенных ед. в сут);

- западного: граница Приозерского муниципального района – Мичуринское – Новая Деревня – Мельниково – Севастьяново – Кузнечное (ожидаемая интенсивность движения 2-5 тыс. приведенных ед. в сут).

Реализация данного направления сопряжена с необходимостью строительства дорогостоящего моста через р. Вуокса (протяженностью порядка 450-500 м) и может быть осуществлена при благоприятной экономической коньюктуре. При всех обстоятельствах целесообразно закрепить соответствующую территорию для возможности строительства мостового перехода даже за пределами расчетного срока. Проблема, связанная с сооружением данного моста, не снимает актуальность осуществления западного меридионального дублера в целом. При отсутствии мостового перехода движение может быть осуществлено по объездной трассе с использованием существующих автомобильных дорог (через п. Зверево), частично проходящих по территории Выборгского муниципального района.

Необходимо также предусмотреть усиление широтных направлений. Помимо существующей автодороги Комсомольское – Приозерск предлагается развитие следующих:

- Приладожское – Громово – Шумилово – Ромашки – Новая Деревня с выходом в Выборгский муниципальный район (на А-126) по новому участку и мосту через р. Вуокса (ожидаемая интенсивность 1,8-2,0 тыс. приведенных ед. в сут);

- Запорожское – Сосново – Первомайское (Выборгский муниципальный район) в границах Приозерского муниципального района (ожидаемая интенсивность 1,9 тыс. приведенных ед. в сут).

Перечисленные транспортные направления регионального значения совместно с имеющимися дорогами федерального значения позволят: сформировать современную надежную транспортно-коммуникационную систему на всей территории муниципального района, включая периферийные поселения, значительно улучшить транспортную доступность привлекательных для развития туризма и рекреации зон. Что будет способствовать привлечению новых инвестиций и создаст  условия для социально-экономической стабилизации и перспективного развития территории Приозерского муниципального района.

Требуется проведение реконструкции участков дорог в случае изменения технической категории и приведение в нормативное состояние участков (в случае сохранения технической категории). Решения об изменении технической категории принято согласно размерам ожидаемой интенсивности движения транспорта (илл. 17).

Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры регионального значения составит порядка 10500 млн руб., в том числе на I очередь – 1300 млн руб.

Перечень мероприятий, предлагаемых для включения в стратегические программы Ленинградской области, приведен в таблице 4.8.1.

Таблица 4.8.1.

Перечень мероприятий по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, предлагаемых для включения в стратегические программы Ленинградской области

| Наименование дороги или её участка | Мероприятие | Протяженность, км | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск |
| автомобильная дорога Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск с новым мостовым переходом через р. Бурная и автодорожным обходом п. Запорожское (с мостовым переходом через р. Вьюн) | приведение в нормативное состояние по параметрам III категории | 84,2 | Расчетный срок |
|  | строительство по параметрам III категории | 6,3 | Расчетный срок |
| Направление граница Приозерского муниципального района – Мичуринское – Новая Деревня – Мельниково – Севастьяново – Кузнечное |
| Котово – Мичуринское | реконструкция по параметрам III категории | 14,9 | Расчетный срок |
| Обход п. Мичуринское | строительство по параметрам III категории | 3,7 | Расчетный срок |
| Подъезд к п. Мичуринское | реконструкция по параметрам III категории, присвоение регионального или межмуниципального значения | 9,0 | Расчетный срок |
| Подъезд к урочищу Колокольцево | реконструкция по параметрам III категории, присвоение регионального или межмуниципального значения | 4,4 | Расчетный срок |
| Урочище Колокольцево – Новая Деревня с мостовым переходом через оз. Вуокса | строительство по параметрам III категории | 6,4 | Расчетный срок |
| Сапёрное – Мельниково | реконструкция по параметрам III категории, присвоение регионального или межмуниципального значения | 30,7 | Расчетный срок |
| Сапёрное – Мельниково – Кузнечное | приведение в нормативное состояние по параметрам IV категории | 54,1 | Расчетный срок |
| Подъезд к станции Кузнечное со строительством путепровода через железнодорожные пути в гп. Кузнечное | приведение в нормативное состояние по параметрам III категории | 3,2 | Расчетный срок |
| Направление Выборг – Приозерск |
| Комсомольское – Приозерск | реконструкция по параметрам III категории | 40,2 | Расчетный срок |
| Обход п. Мельниково | строительство по параметрам III категории | 3,1 | Расчетный срок |
| Направление Приладожское – Громово – Шумилово – Ромашки – Новая Деревня с выходом в Выборгский муниципальный район |
| Малый Ручей – Яблоновка – Приладожское | приведение в нормативное состояние по параметрам IV категории | 7,1 | Расчетный срок |
| Громово – Яблоновка | приведение в нормативное состояние по параметрам IV категории | 8,9 | Расчетный срок |
| ж/д станция Громово – паромная переправа | приведение в нормативное состояние по параметрам IV категории | 10,7 | Расчетный срок |
| Сапёрное – Мельниково | приведение в нормативное состояние по параметрам IV категории присвоение регионального или межмуниципального значения | 26,2 | Расчетный срок |
| Подъезд к границе Выборгского муниципального района с выходом на трассу А-126 со строительством мостового перехода через р. Вуокса | реконструкция по параметрам IV категории, присвоение регионального или межмуниципального значения | 3,8 | Расчетный срок |
| Направление Запорожское – Сосново – Первомайское |
| Ушково – Гравийное | приведение в нормативное состояние по параметрам III категории | 30,9 | I очередь |
| Прочие направления |
| ж/д станция Громово – паромная переправа | устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей | 13,1 | I очередь |
| Малый Ручей – Яблоновка – Приладожское | устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей | 12,2 | I очередь |
| Пески – Сосново – Подгорье (западнее п. Сосново) со строительство обхода п. Мичуринское | реконструкция по параметрам III категории | 29,3 | I очередь |
|  | строительство по параметрам III категории | 3,0 | Расчетный срок |
| Пески – Сосново – Подгорье (восточнее п. Сосново) | устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей | 18,8 | I очередь |
| Подъезд к д. Ягодное | устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей | 5,0 | I очередь |
| Торфяное – Отрадное – Заостровье | устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей | 36,0 | I очередь |
| ИТОГО | строительство реконструкция приведение в нормативное состояние устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей | 22,5 132,3 225,3 85,1 |  |

На автодорогах III технических категорий предусматривается организация пешеходных переходов типа «зебра».

На территории Приозерского муниципального района имеется сеть дорог местного значения,  находящихся на балансе Ленинградской области, нуждающихся в устройстве усовершенствованного покрытия проезжих частей. Перечень этих дорог приведен в таблице 4.8.2.

Таблица 4.8.2.

Перечень автомобильных дорог местного значения,  находящихся на балансе Ленинградской области, нуждающихся в устройстве усовершенствованного покрытия проезжих частей

| Наименование дороги или её участка | Протяженность, км | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Коммунары – Малая Горка | 6,3 | I очередь |
| Петровское – Ольховка | 4,6 | I очередь |
| Подъезд к бухте Владимирская | 1,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Васильево (Мельниковское сельское поселение) | 2,2 | I очередь |
| Подъезд к п. Горы | 2,8 | I очередь |
| Подъезд к п. Гречухино | 4,8 | I очередь |
| Подъезд к д. Замостье | 2,6 | I очередь |
| Подъезд к п. Проточное | 2,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Славянка | 3,3 | I очередь |
| Подъезд к д. Хвойное | 4,1 | I очередь |
| Подъезд к п. Черёмухино | 6,2 | I очередь |
| Подъезд к п. Шушино | 1,0 | I очередь |
| Подъезд к п. Мельничные Ручьи | 1,0 | I очередь |
| Севастьяново – Яровое | 2,3 | I очередь |
| ИТОГО | 45,8 |  |

В связи с тем, что величина существующей интенсивности движения автотранспорта (450 приведенных ед./сут) на а/д  подъезд к д. Бережок (3,9 км)  не соответствует параметрам V категории требуется проведение её реконструкции до IV категории.

При разработке проекта Схемы территориального планирования были использованы материалы «Концепции развития аэропортовой (аэродромной) инфраструктуры в Ленинградской области и государственного управления имуществом аэропортов (аэродромов), находящихся в собственности Ленинградской области на период до 2013 и на перспективу до 2025 года», согласно которым предполагается рассмотреть аэродром «Громово» в качестве аэродрома совместного базирования гражданской и государственной авиации по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации.

Проектом Схемы территориального планирования учитывается постановление Правительства Ленинградской области от 27 января 2012 г. № 22 «Концепция развития и размещения объектов базирования и обслуживания маломерного флота на территории Ленинградской области до 2020 года», согласно которому на территории Приозерского муниципального района предусматривается размещение двух объектов обслуживания и базирования маломерного флота (марина с полным набором услуг) регионального значения вместимостью 300-400 ед.:

- в городе Приозерск (устье р. Вуокса);

- в устье р. Бурная напротив п. Соловьёво (Громовское сельское поселение).

Мероприятия местного значения по территориальному планированию Приозерского муниципального района и последовательность их выполнения

Мероприятия по развитию автомобильных дорог местного значения, находящихся непосредственно в ведении Приозерского муниципального района, направлены на:

- приведение в нормативное состояние существующей сети дорог и дорожных искусственных сооружений;

- обеспечение связи населенных пунктов с автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием;

- увеличение транспортной доступности территорий, привлекательных для развития туризма, рекреации, жилищного строительства. Это потребует сооружения сети новых дорог местного значения (в основном рокадных).

Перечень мероприятий приведен в таблице 4.8.3.

Таблица 4.8.3.

Перечень автомобильных дорог местного значения, находящихся в ведении Приозерского муниципального района, подлежащих приведению в нормативное состояние и новому строительству

| Наименование дороги или её участка | Протяженность, км | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Существующие автомобильные дороги, подлежащие приведению в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия |
| Подъезд к садоводству «Крутая Гора» | 1,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Марьино | 3,1 | I очередь |
| Подъезд к ж/д станции Синёво | 1,0 | I очередь |
| Подъезд от КНИ до А-121 | 6,4 | I очередь |
| Подъезд от А-121 до п. Боровое | 3,4 | I очередь |
| Подъезд к станции Кузнечное от А-121 | 2,3 | I очередь |
| Севастьяново – Степанянское | 6,0 | I очередь |
| Шушино – Заветное | 8,9 | I очередь |
| Проточное – Гранитное | 7,9 | I очередь |
| Урочище Колокольцево (от подъезда к п. Пчёлино) | 6,0 | I очередь |
| Подъезд к урочищу Межевое | 1,9 | I очередь |
| Раздолье – Крутая Гора | 3,1 | I очередь |
| Подъезды к п. Моторное | 2,1 | I очередь |
| Подъезд к п. Яркое | 4,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Беличье | 0,9 | I очередь |
| Подъезд к турбазе ЦНИИТА | 0,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Цветково | 2,1 | I очередь |
| Подъезд к п. Тракторное | 1,1 | I очередь |
| Подъезд к БИН | 5,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Красное | 1,2 | I очередь |
| Соединительная дорога (п. Плодовое) | 1,4 | I очередь |
| Подъезд к д. Удальцово | 2,0 | I очередь |
| Пятиречье – Дамба | 7,9 | I очередь |
| Подъезд к базе отдыха «Мечта» | 1,9 | I очередь |
| Подъезд к д. Силино | 3,9 | I очередь |
| Подъезд к д. Четверяково | 0,8 | I очередь |
| Торфяное – урочище Балтиец | 1,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Васильево (Мельниковское сельское поселение) | 5,2 | I очередь |
| Подъезд к р. Весeлая | 4,4 | I очередь |
| Подъезд к Рябинкиному урочищу | 2,4 | I очередь |
| Подъезд к д. Хвойное | 3,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Коверино | 1,8 | I очередь |
| Подъезд к п. Лососёво | 0,6 | I очередь |
| Подъезд к п. Шумилово и садоводству "Прогресс" | 1,5 | I очередь |
| Подъезд к п. Суходолье | 1,1 | I очередь |
| Подъезд к п. Сапёрное | 2,4 | I очередь |
| Подъезд к п. Понтонное | 0,7 | I очередь |
| Дорога, соединяющая а/д Сапёрное –Мельниково | 7,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Мыс | 10,9 | I очередь |
| Подъезд к границе Выборгского муниципального района | 6,1 | I очередь |
| Подъезд к Минаеву урочищу | 1,3 | I очередь |
| Подъезд к базе отдыха «Старвуд» | 1,6 | I очередь |
| Подъезд от А-121 до станции 1-го подъема Ладожского озера | 0,7 | I очередь |
| Подъезд к д. Петриченко | 2,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Торфяное | 0,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Луговое | 1,4 | I очередь |
| Севастьяново – Проточное | 2,6 | I очередь |
| ИТОГО | 150,1 |  |
| Новые автомобильные дороги, предлагаемые к строительству по параметрам IV, V категории |
| Кривко – Снегирёвка – Иваново – Новожилово | 19,1 | Расчетный срок |
| Громово – Красное | 11,1 | Расчетный срок |
| Урочище Колокольцево – Ягодное | 1,9 | I очередь |
| Урочище Колокольцево – Ягодное | 8,0 | Расчетный срок |
| Лосево – Ромашки | 7,8 | I очередь |
| Ольховка – Удальцово | 6,2 | Расчетный срок |
| Подъезд к п. Горы | 5,4 | Расчетный срок |
| Подъезд к п. Коммунары | 2,1 | Расчетный срок |
| Подъезд к п. Мыс | 3,0 | Расчетный срок |
| Подъезд от а/д Сапёрное – Мельниково – Кузнечное к п. Ромашки | 6,0 | Расчетный срок |
| Подъезд от А-121 до д. Ольховка | 12,9 | I очередь |
| Портовое – р. Бурная | 19,6 | Расчетный срок |
| Приладожское – Кутузовское | 5,6 | Расчетный срок |
| Приозерск – Бойцово – а/д Комсомольское – Приозерск | 11,5 | I очередь |
| Рокадная дорога вдоль Ладожского озера | 11,9 | Расчетный срок |
| Севастьяново – Яровое | 6,3 | Расчетный срок |
| Степанянское – граница с Республикой Карелия | 12,6 | Расчетный срок |
| Торфяное – Гречухино | 5,0 | Расчетный срок |
| Яровое – Горы | 6,3 | Расчетный срок |
| Автомобильные дороги вдоль ж/д линии Лосево – Каменногорск | 33,5 | I очередь |
| Заветное – Маслятино | 2,8 | Расчетный срок |
| Подъезды к Ладожскому озеру в Запорожском сельском поселении | 6,2 | Расчетный срок |
| Удальцово – а/д Ушково – Гравийное | 3,0 | I очередь |
| Продолжение а/д Пятиречье – Дамба до а/д Санкт-Петербург – Запорожское | 0,8 | Расчетный срок |
| ИТОГО | 208,6 |  |

В результате реализации проектных предложений общая протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным и твердым покрытием возрастет с 781,6 км до 1247,2 км, а их плотность – с 218 до 346 км/тыс. кв. км, что свидетельствует о высоком уровне намеченного развития дорожной сети. Прирост протяженности дорожной сети будет происходить в основном за счет строительства автомобильных дорог местного значения.

Помимо автомобильных дорог предусматривается приведение в нормативное состояние мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения (9 ед.) и сооружение новых на проектируемых автомобильных дорогах (5 ед.).

После строительства новой дороги федерального значения существующему направлению А-121 «Сортавала» будет предан статус местного значения. Необходимо привести в нормативное состояние мосты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, в первую очередь мост  через р. Вуокса, п. Бригадное.

Учитывая специфику проектируемого муниципального образования, проектом Схемы территориального планирования предусматривается создание системы туристических пешеходно-транспортных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств и протрассированы, как правило, вдоль побережья водных пространств и «глубинным» территориям, интересным для проведения активного отдыха. Там, где эти направления совпадают с лесными и проселочными дорогами, предлагается устройство облегченного (например, гравийного) дорожного покрытия.

Серьезное внимание уделено развитию автобусных перевозок. В связи с намеченным увеличением протяженности дорожной сети, длина автодорог, по которым организовано пригородное и междугородное автобусное сообщение, возрастет с 435 до 650 км. В частности предлагается ввести дополнительные автобусные маршруты Санкт-Петербург – Кузнечное с их прохождением по западной меридиональной связи (Санкт-Петербург – Мичуринское – Новая Деревня – Мельниково – Севастьяново – Кузнечное) и восточной (Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск), а также по новому направлению А-121. Эти маршруты позволят разгрузить пассажирский железнодорожный транспорт и обслужить удаленные от него места расселения и активного рекреационного посещения. Также необходимо развитие сети школьных автобусов. Соответственно, с учетом повышения частоты рейсов, автобусный парк муниципального района, занятого на всех видах перевозок, должен возрасти с 40 до 70-80 ед.

Повышению качества пассажирских перевозок будет способствовать предложенное проектом сооружение четырех автостанций: в городе Приозерск, гп. Кузнечное, п. Сосново и п. Мельниково.

Помимо 8-ми существующих, предусматривается размещение 19-ти новых АЗС.

Организация новых государственных пунктов технического осмотра автотранспорта на территории муниципального района не предусматривается.

# Водный транспорт

Проектом Схемы территориального планирования предусматривается развитие системы водного транспорта, ориентированного, прежде всего, на туристические и прогулочные маршруты, парусный и водно-моторный спорт.

Проектируется взаимосвязанная сеть водных путей на Ладожском озере, также локальных путей на озерах Вуокса, Суходольское, Комсомольское, Отрадное. Для функционирования водного транспорта предусмотрено создание соответствующей  инфраструктуры – причальных устройств и пристаней (в том числе реконструкция ранее существовавших пристаней), в комплексе с  местами хранения объектов маломерного флота, 11-ю заправочными пунктами, станциями технического обслуживания, обустройство водных путей современным навигационным оборудованием. Места размещения причалов и пристаней привязаны к населенным пунктам, объектам рекреации и туризма, а также интересным ландшафтным образованиям (бухты, лагуны и пр.).

Финансирование соответствующих мероприятий по созданию взаимосвязанной сети водных путей, реконструкции существующих пристаней, сооружению новых причальных  комплексов предполагается осуществить за счет местного бюджета.

# Воздушный транспорт

Предлагается широкое использование имеющихся модернизируемых вертолетных площадок и аэродромов, а также строительство новых посадочных площадок вертолетов в основном в существующих и развивающихся рекреационных зонах (в районе оз. Суходольского). Для повышения транспортной доступности поселений муниципального района предусматривается также сооружение ряда посадочных площадок – в Мельниковском, Севастьяновском, Красноозёрном сельских поселениях и городе Приозерск.

Размещение посадочных площадок необходимо производить с учетом СНиП 32-03-96 «Аэродромы», согласно которому посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от жилой застройки в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей территории жилой застройки не менее 0,3 км. На последующих стадиях проектирования необходимо разработать специальный проект для определения санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

Для нормального функционирования воздушного транспорта необходимо соорудить вертолетные станции (с заправочными комплексами и станциями технического обслуживания). Предусматривается сооружение вертолетной станции на базе аэродрома «Громово».

На Ладожском озере, озерах Вуокса, Суходольское, Комсомольское, Отрадное предусматривается создание инфраструктуры для гидроавиации – посадочные полосы, заправочные станции и станции технического обслуживания, совмещенные с объектами водного транспорта.

Планируемые объекты железнодорожного, автомобильного, водного и воздушного транспорта представлены на Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. Отображение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района предусмотрено в проектах генеральных планов поселений в соответствии с решениями проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

## 4.9. Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры, её надежная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории и ее привлекательности для инвестиций. Отображение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального района предусмотрено в проектах генеральных планов поселений в соответствии с решениями проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

### 4.9.1. Водоснабжение

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения будут использоваться поверхностные и подземные воды. Извлечение воды осуществляется поверхностными водозаборами, артезианскими скважинами, колодцами.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их износа, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. На качество воды в поверхностных источниках оказывают влияние недостаточно очищенные сточные воды коммунальных объектов и промышленных предприятий, неочищенный дождевой сток.

Практически по каждому населенному пункту требуется выполнение работ, как по строительству новых очистных сооружений, так и по реконструкции существующих.

Заречная часть города Приозерск будет подключена к городской системе водопровода, для чего необходимо проложить дюкеры через р. Вуокса (при наличии финансирования).

Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо строительство станций по обезжелезиванию подземных вод, строительство очистных сооружений на поверхностных водозаборах, бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство подземных водопроводных сетей, обустройство водонапорных башен системами автоматики.

Таблица 4.9.1.

Прогнозируемые расходы воды питьевого качества на расчетный срок

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут чел. | Расход воды, тыс. куб. м/сут |
| Население, пользующееся централизованным водоснабжением (~50 тыс. чел.) | 250 | 12,5 |
| Население, пользующееся децентрализованным водоснабжением (~15 тыс. чел.) | 50 | 0,8 |
| Население в садоводствах (229 тыс. чел.) | 50 | 11,5 |
| Итого |  | 24,8 |
| Неучтенные расходы 10 % |  | 2,5 |
| Поливочные нужды (295 тыс. чел.) | 60 | 17,7 |
| Всего |  | 45,0 |

Таблица 4.9.2.

Прогнозируемые расходы воды питьевого качества на первую очередь

| Наименование потребителей | Первая очередь |
| --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут чел | Расход воды тыс. куб. м/сут |
| Население, пользующееся централизованным водоснабжением (~45,4 тыс. чел.) | 250 | 11,4 |
| Население, пользующееся децентрализованным водоснабжением (~15 тыс. чел.) | 50 | 0,8 |
| Население в садоводствах (190 тыс. чел.) | 50 | 9,5 |
| Итого |  | 21,7 |
| Неучтенные расходы 10 % |  | 2,2 |
| Поливочные нужды (250,4 тыс. чел.) | 60 | 15,0 |
| Всего |  | 40,0 |

Необходимые потребности в воде могут быть обеспечены от существующих водозаборов,  при увеличении их производительностей до проектных потребностей.

В целях улучшения хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального района необходимы следующие мероприятия:

# Мероприятия на расчетный срок:

- развитие системы водоснабжения в поселениях в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта;

- разведка и освоение месторождений подземных вод.

# Мероприятия на первую очередь:

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений;

- реконструкция и модернизация всех водоочистных сооружений;

- ремонт и реконструкция водозаборных скважин, находящихся в длительной эксплуатации;

- строительство станций обезжелезивания для используемых подземных вод;

- замена изношенных водопроводных сетей 58,1 км;

- ремонт колодцев общественного пользования;

- проведение мероприятий в соответствии с проектом «Реконструкция системы водоснабжения гп. Кузнечное»;

- строительство водовода из гп. Кузнечное для питьевого водоснабжения п. Севастьяново.

- подключение водопровода Заречной части города Приозерск к городским водопроводным сетям.

### 4.9.2. Водоотведение

Для населенных пунктов муниципального района предусматривается развитие системы канализации, строительство новых и перекладка существующих сетей канализации, а также строительство сооружений биологической очистки.

Существующим очистным сооружениям (КОС) требуется реконструкция, а также необходимо строительство новых очистных сооружений в населенных пунктах муниципального района.

Подлежат реконструкции КОС города Приозерск, в связи с вывозом на них жидких отходов с неканализованных территорий п. Бригадное, п. Бурнево, п. Сторожевое.

Вблизи п. Сторожевое (воинская часть) канализационные стоки отводятся на локальные очистные сооружения полной биологической очистки, производительностью 400 куб. м/сут, требуется реконструкция. Сброс стоков после очистки осуществляется в ближайшее озеро.

В городе Приозерск предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока путем строительства уличных коллекторов (районы многоэтажной и среднеэтажной застройки) и открытых лотков (в районах малоэтажной и индивидуальной застройки), с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации.

Предлагается два комплекса очистных сооружений, располагаемых на правом и левом берегах р. Вуокса.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого типа – 50 м.

Предусматривается строительство локальных очистных сооружений для больницы п. Сосново

Поверхностные стоки с территорий населенных пунктов отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

Таблица 4.9.3.

Прогнозируемые расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок

| Наименование потребителей | Расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Норма водоотведения, л/сут чел. | Расход стоков, тыс. куб. м/сут |
| Население, пользующееся централизованной канализацией (~50 тыс. чел.) | 250 | 12,5 |
| Население, пользующееся децентрализованной канализацией (~15 тыс. чел.) | 25 | 0,4 |
| Население в садоводствах (229 тыс. чел.) | 25 | 5,7 |
| Итого |  | 18,6 |
| Неучтенные расходы 5 % |  | 0,9 |
| Всего |  | 19,5 |

Таблица 4.9.4.

Прогнозируемые расходы хозяйственно-бытовых стоков на первую очередь

| Наименование потребителей | Первая очередь |
| --- | --- |
|  | Норма водоотведения, л/сут чел. | Расход стоков, тыс. куб. м/сут |
| Население, пользующееся централизованной канализацией (~45,4 тыс. чел.) | 250 | 11,4 |
| Население, пользующееся децентрализованной канализацией (~15 тыс. чел.) | 25 | 0,4 |
| Население в садоводствах (190 тыс. чел.) | 25 | 4,8 |
| Итого |  | 16,6 |
| Неучтенные расходы 5 % |  | 0,8 |
| Всего |  | 17,4 |

С целью улучшения экологической ситуации и повышения уровня жизни населения, необходимо проведение ряда мероприятий.

# Мероприятия на расчетный срок:

- развитие системы водоотведения в населенных пунктах муниципального района;

- проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового строительства.

# Мероприятия на первую очередь:

- строительство КОС и канализационных сетей в д. Снегирёвка, п. Ромашки, п. Суходолье, п. Мельниково, п. Запорожское, д. Красноозёрное, п. Мичуринское;

- реконструкция КОС города Приозерск, п. Петровское, п. Тракторное, п. Плодовое, п. Громово, п. при ж/д ст. Громово, д. Раздолье, п. Севастьяново, п. Понтонное, п. Починок, п. Коммунары;

- применение современных технологий очистки и обеззараживания стока на очистных сооружениях;

- строительство локальных очистных сооружений для больницы п. Сосново;

- мероприятия в городе  Приозерск:

- подключение хозяйственно-бытовой канализации ул. Инженерной и ул. Ларионова к городской канализационной сети;

- установка частотных преобразователей на КНС № 1, 2, 3, 4;

- реконструкция и строительство канализационных коллекторов в разных районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

- отведение стоков промышленных предприятий в городскую канализацию после локальных очистных сооружений, с показателями концентраций загрязнений допустимых к сбросу в систему бытовой канализации;

- в гп. Кузнечное – реконструкция КНС № 1 и канализационного коллектора от КНС № 1 до КОС и реконструкция канализационных сетей на участках ул. Пионерская, ул. Новостроек;

- развитие децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации на территории населенных пунктов с малыми расходами стоков;

- проектирование и строительство систем водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

### 4.9.3. Электроснабжение

Потребителями электроэнергии муниципального района являются коммунально-бытовые, промышленные, транспортные и сельские потребители.

Проектом Схемы территориального планирования предусматривается размещение на территории муниципального района объектов жилищного строительства, формирование новых промышленных и рекреационных  зон, строительство новой транспортной магистрали Лосево – Каменногорск.

# Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей муниципального района определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД-34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельные электрические нагрузки составляют: 0,4 кВт на человека для постоянного населения и 0,2 кВт на человека для садоводств и объектов рекреации.

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей муниципального района приведены в таблице 4.9.5.

Таблица 4.9.5.

Прогнозируемые электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей муниципального района

| № п/п | Наименование | Население, тыс. человек | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчётный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1 | Населенные пункты муниципального района | 68,9 | 87,6 | 27,0 | 33,2 |
| 2 | Садоводства | 183,0 | 212,0 | 36,6 | 42,4 |
| 3 | Объекты рекреации | 10,0 | 13,7 | 2,0 | 2,7 |
|  | Всего по муниципальному району: | 260,4 | 308,7 | 65,6 | 78,3 |

Потребление электроэнергии составит: 1 очередь – 230 тыс. кВт·ч в год, расчётный срок – 313 тыс. кВт·ч в год.

# Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального района на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго».

Для повышения надежности электроснабжения существующих, обеспечения электроэнергией новых потребителей муниципального района потребуется реконструкция существующих и строительство новых сетей 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и подстанций 110 кВ, 35 кВ, 10/0,4 кВ.

В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы», выполненной ПЦ «СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», «Схемой развития электрических сетей 6-10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерского РЭС и Сосновского РЭС», предусматривается строительство новых центров питания напряжением 110 кВ и линий 110 кВ к ним в районах населенных пунктов Севастьяново, Судаково, 35 кВ и линий 35 кВ к ним в Сосновском и Красноозёрном сельских поселениях.

В связи с предполагаемой электрификацией железной дороги на территории муниципального района планируется строительство тяговых подстанций 110 кВ и ВЛ 110 кВ Лосево – Каменногорск. Проектом Схемы территориального планирования муниципального района предусматриваются места размещения новых подстанций 110 кВ, 35 кВ и коридоры прохождения ВЛ 110 кВ,35 кВ

Также необходимо проведение модернизации ряда существующих подстанций 110 кВ, 35 кВ и ВЛ 110 кВ, 35 кВ муниципального района.

Проектные предложения по развитию электроснабжения муниципального района  показаны на Схеме планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро  и газоснабжения.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей Приозерского муниципального района потребуется проведение следующих мероприятий.

# Мероприятия на расчетный срок:

Учет интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Приозерского муниципального района

- строительство подстанций: 110 кВ «Севастьяново», «Судаково», «Сапёрное» и линий 110 кВ к ним,

- строительство ВЛ 110 кВ ПС «Сосновская» – ПС «Лесное»;

- модернизация существующих подстанций напряжением 110 кВ и 35 кВ муниципального района.

# Мероприятия на первую очередь:

Учет интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования Приозерского муниципального района

- Строительство ПС 110/10 кВ «12 км» и ПС «29 км».

- Строительство ВЛ 110 кВ от ПС «12 км» до ВЛ 110 кВ ПС № 413 «Громово» – ПС № 416 «Петяярви» – 6 км.

- Строительство ВЛ 110 кВ от ПС «12 км» до ВЛ 110 кВ ПС № 413 «Громово» – ПС № 547 «Сосновская» – 6 км.

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС «12 км» – ПС «29 км» – ПС «Каменногорск-тяговая» – 25 км.

Учет интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Приозерского муниципального района

- полное восстановление подстанций 110 кВ «Плодовое» и «Мельниково» (выполнение работ по реконструкции электромагнитной блокировки без замены трансформаторов в 2012 г.);

- модернизация подстанций: 110 кВ: № 416 «Петяярви» (с заменой существующих трансформаторов на трехобмоточные напряжением 110/35/10 кВ мощностью 2·40 МВ·А в 2011 г.), № 330 «Мичуринская» (с заменой трансформаторов на 2·25 МВ·А к 2013 г.), №  304 «Запорожская», № 57 «Кузнечная» (с заменой оборудования в РУ-110 кВ и 35 кВ к 2014 г.);

- реконструкция ВЛ 35 кВ ПС № 330 «Мичуринская» – ПС «Гранит» – ПС № 375 «Первомайская» (8 км);

- строительство двухцепной ВЛ 35 кВ ПС № 416 «Петяярви» – ПС «Орехово-тяговая» (27 км);

- строительство захода существующей ВЛ 35 кВ ПС «Сапёрная» – ПС «Сосновская» на  ПС «Петяярви» (3 км);

- реконструкция ПС «Красноармейская» с установкой трансформаторов  2·4 МВ·А и строительство второй ВЛ 35 кВ от ПС «Громово» (11,5 км);

- демонтаж ВЛ 35 кВ ПС № 216 «Петяярви» – ПС «Орехово-тяговая» (20 км);

- строительство ПС 110/10 кВ «Игора» и двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС «Игора» до существующей ВЛ 110 кВ ПС № 547 «Сосновская» – ПС № 43 «Гарболово» (1,3 км);

- строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС № 416 «Петяярви»: от ВЛ 110 кВ на ПС № 330 «Мичуринская» и ВЛ 110 кВ ПС № 413 «Громово» – ПС № 547 «Сосновская» (6,5 км);

- строительство ПС 35 кВ «Снегирёвка» (1·10 МВ·А) и ВЛ 35 кВ к ней от ПС «Сосновская» (8 км);

- строительство ПС 35/10 кВ: «Владимировская» (2·2,5 МВ·А) и ВЛ 35 кВ к ней от ПС «Красноармейская»  (21,3 км),  «Красноозёрная» (2·10 МВ·А) и ВЛ 35 кВ к ней и «Климово» (2·6,3 МВ·А) и ВЛ 35 кВ к ней.

Для строительства  новых объектов электроэнергетики, размещаемых на территории муниципального района, проектом Схемы территориального планирования предусматривается  выделение земельных участков в размере ориентировочно 3 га на каждую новую подстанцию.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### 4.9.4. Теплоснабжение

Для перспективного развития теплоснабжения муниципального района (с учётом значительной изношенности всех элементов инфраструктуры теплоснабжения) необходимо поэтапное осуществление технического перевооружения на источниках и тепловых сетях.

Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства при реализации ряда мероприятий.

# Мероприятия на расчетный срок:

- перевод котельных населенных пунктов муниципального района с энергоносителей – твёрдое топливо и электроэнергия  – на природный газ;

- перевод котельных на газ в соответствии с разработанной муниципальной адресной программой комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры осуществить;

- перевод автономных источников теплоснабжения (АИТ) в сельской местности на природный газ;

- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе»);

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др.);

- перевод жилого фонда (в том числе индивидуального) со сжиженного газа на природный газ.

# Мероприятия на первую очередь:

- техническое перевооружение существующих котельных на базе использования современных высокоэффективных технологий;

- перевод на биотопливо котельных городского поселка Кузнечное для сокращения расхода мазута;

- реконструкция и замена тепловых сетей; обустройство и эксплуатация в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов с целью уменьшения сверхнормативных потерь теплоты;

- строительство тепловых источников для населенных пунктов с планируемыми объектами социально-культурной сферы (деревни Ольховка, Удальцово, Овраги; поселки – Денисово, Луговое);

- развитие децентрализованного теплообеспечения в сельской местности с использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников, обеспечивающих потребителей отоплением и горячим водоснабжением;

- перевод жилого фонда со сжиженного газа на природный газ.

### 4.9.5. Газоснабжение

Развитие газоснабжения  Приозерского муниципального района осуществляется в соответствии с решениями «Схемы газоснабжения Приозерского муниципального района» разработанной ОАО «Газпром» – ОАО Промгаз.

Схема предполагает газификацию Кузнечнинского городского поселения и сельских поселений – Запорожское, Громовское, Ларионовское, Петровское, Плодовское, Раздольевское, Ромашкинское.

Газоснабжение муниципального района предусматривается от существующей газораспределительной станции (ГРС) Коробицыно и проектируемых ГРС – Сапёрное, Коммунары, Сосново и Приозерск.

При полной реализации указанной Схемы количество газифицированных населенных пунктов составит – 43, с общей численностью населения 61,0 тыс. человек. Общий объём потребления сетевого газа должен достигнуть 158,8 млн куб. м/год, в том числе населением – 43,5 млн куб. м/год.

Подача природного газа в муниципальный район позволит осуществить:

- реконструкцию существующих котельных, работающих на мазуте, с переводом их на природный газ.

- перевод жилого фонда со сжиженного газа на природный газ;

- газификацию индивидуального жилищного строительства.

Газификация Приозерского муниципального района обеспечит социальный и экономический эффект (существенно улучшается качество жизни населения, возрастает надежность теплоснабжения при значительном сокращении затрат на приобретение и использование других видов энергоносителей) и устойчивое сохранение окружающей среды.

Газифицируемые населенные пункты от ГРС муниципального района представлены в таблице 4.9.6.

Таблица 4.9.6.

Газифицируемые населенные пункты

| № п/п | ГРС | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сапёрное | Громово, Лосево, Лососёво, Понтонное, Речное, Ромашки, Сапёрное, Соловьёвка, Суходолье, Шумилово, п. при ж/д ст. Громово |
| 2 | Коммунары | Беличье, Быково, Веснино, Коммунары, Кротово, Мельниково, п. при ж/д ст. Отрадное, Плодовое, Торфяное |
| 3 | Сосново | п. Платформа 69-й км, Запорожское, Иваново, Колосково, Кривко, Петровское, Пятиречье, Раздолье, Снегирёвка, Сосново, Ольховка, Удальцово, Овраги, Денисово, Луговое |
| 4 | Приозерск | Бурнево, Кузнечное, Ларионово, Моторное, Починок, Приозерск, Сторожевое |
| 5 | Коробицыно | Красноозёрное, Силино |

Прогнозируемые расходы газа для жилищного строительства представлены в таблице 4.9.7.

Таблица 4.9.7.

Прогнозируемые расходы газа для жилищного строительства

| № | Потребитель | Население тыс. человек* | Расход газа |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | млн куб. м/год | тыс. куб. м/ч |
| 1 | Расчетный срок | 87,6 |  |  |
|  | - нужды населения |  | 55 | 28 |
|  | - тепловые источники |  | 150 | 42 |
|  | Всего |  | 205 | 70 |
| 2 | Первая очередь | 24 |  |  |
|  | - нужды населения |  | 16 | 8 |
|  | - тепловые источники |  | 44 | 13 |
|  | Всего |  | 60 | 21 |

*Население газифицируемых населенных пунктов, с учетом вводимых в границу населенных пунктов садоводств.

В настоящее время «Схема газоснабжения Приозерского района», разработанная ОАО «Газпром» - ОАО Промгаз, корректируется.

Принимая во внимание решение Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 года .№ 37 «О внесении изменений в основные положения формирования государственного регулирования цен на газ и тарифы на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации», в качестве альтернативного варианта газоснабжения потребителей Приозерского проектом предусматривается использование сжиженного природного газа (СПГ).

Такое решение целесообразно для населенных пунктов, не охваченных Схемой, удаленных или отстоящих от намечаемых Схемой межпоселковых газопроводов в Кузнечном городском поселении, в Мельниковском и Севастьяновском сельских поселениях.

Перспективное развитие газоснабжение муниципального района возможно при выполнении ряда мероприятий.

# Расчётный срок

# Мероприятия регионального значения

- строительство газопровода – отвода от магистрального газопровода «Ленинград – Выборг – Госграница» к г. Приозерск –104 км;

- строительство ГРС Сапёрное, Коммунары, Приозерск;

# Мероприятия местного значения

- строительство межпоселковых газопроводов –140 км;

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицируемых населенных пунктах (строительство ГРП, разводящих газопроводов);

- газификации на базе использования СПГ населенных пунктов в Кузнечниском городском поселении, в Мельниковском и Севастьяновском сельских поселениях.

# Первая очередь

# Мероприятия регионального значения

- строительство газопровода – отвода от магистрального газопровода высокого давления Ленинград – Выборг – Госграница до поселка Сосново – 21 км;

- строительство ГРС Сосново;

# Мероприятия местного значения

- строительство межпоселковых газопроводов и устройство ГРП для населенных пунктов: Платформа 69-й км, Запорожское, Иваново, Колосково, Кривко, Петровское, Пятиречье, Раздолье, Снегирёвка, Сосново и для населенных пунктов с планируемыми объектами социально-культурной сферы (деревни Ольховка, Удальцово, Овраги; поселки Денисово, Луговое) – 67 км;

- строительство ГРП и уличных газопроводов низкого давления в деревнях Красноозёрное, Светлое, Силино.

### 4.9.6. Связь и информатизация

# Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммутационных услуг, выхода в сеть «Интернет».

Развитие телефонной сети общего пользования в поселении должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

# Сотовая связь

Учитывая, что в муниципальном районе сотовой связью покрыта большая часть территории, дальнейшее развитие данного вида связи должно идти по пути увеличения покрытия территории муниципального района, повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

# Радиофикация

Проводное вещание согласно «Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации», постепенно переводится на эфирное вещание. Переход на ЧМ вещание позволяет обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций. В то же время существующие системы проводного вещания могут быть сохранены при экономической их целесообразности.

# Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах муниципального района.

# Мероприятия на расчетный срок

Внедрение новейших технологических достижений в области средств связи включая спутниковую связь и цифровое телерадиовещание.

# Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования муниципального района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов, подключённых к сети Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи муниципального района.

- Подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

## 4.10. Охрана окружающей среды. Санитарная очистка территории

На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 4.5. Охрана окружающей среды) проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

Для улучшения состояния окружающей среды в сфере охраны атмосферного воздуха предлагаются следующие основные направления развития территории:

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных, сельскохозяйственных предприятий, скотомогильников и объектов инженерной инфраструктуры в случае несоблюдения ориентировочных размеров санитарно-защитных зон;

- установка пылеочистных сооружений предприятий и иных сооружений, полив территорий, для осаждения пыли в пределах территории ОАО «Гранит-Кузнечное»;

- разработка сводного тома предельно допустимых выбросов Приозерского городского поселения;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;

- разработка проекта санитарно-защитной зоны мусороперегрузочной станции вблизи д. Кривко в Сосновской зоне.

Для улучшения состояния окружающей среды в сфере охраны водных ресурсов и обеспечения населения качественной питьевой водой предлагаются следующие основные направления развития территории:

- реконструкция канализационных очистных сооружений (прежде всего в п. Петровское, п. Тракторное, п. Громово, д. Раздолье);

- организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на близрасположенные канализационные очистные сооружения (д. Красноозёрное, п.  Петровское, город Приозерск, д. Раздолье, д. Снегирёвка, д. Кривко, Платформа 69-й км, п. Громово, п. при ж/д ст. Громово, гп. Кузнечное, п. Мельниково, п. Севастьяново, п. Мичуринское, п. Ромашки, п. Суходолье, п. Понтонное, п. Запорожское, п. Плодовое, п. Тракторное, п. Починок, п. Коммунар), неутилизируемых твердых фракций на существующий полигон ТБО вблизи п. Тракторное;

- установление водоохранных и рыбохозяйственных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, разработка проектов заповедных рыбохозяйственных зон;

- разработка проектов и установление зон санитарной охраны всех источников водоснабжения муниципального района;

- тампонирование неработающих водозаборных скважин;

- инвентаризация водозаборов и мест сброса сточных вод в Приозерском муниципальном районе, особенно в районе мест массового отдыха населения;

- ликвидация гидротехнических сооружений, не выполняющих своих функций (плотина ГЭС на протоке из оз. Любимовское у п. Мельниково, плотина на ручье Мазанский), реконструкция и капитальный ремонт остальных гидротехнических сооружений.

Для улучшения состояния окружающей среды в сфере санитарной очистки и утилизации биологических отходов предлагаются следующие основные направления развития территории:

- разработка схемы санитарной очистки Приозерского муниципального района;

- разработка проекта рекультивации свалки города Приозерск и п. Сосново;

- проведение изыскательских работ по размещению и строительство мусоросортировочного комплекса, расположенного вблизи п. Тракторное;

- строительство мусороперегрузочной станции (включая сортировку отходов) в Сосновской зоне Приозерского муниципального района вблизи д. Кривко с соблюдением необходимой санитарно-защитной зоны до жилья;

- проведение проектных работ и строительство мусороперерабатывающего комплекса к юго-западу от д. Крутая Гора, вдоль автомобильной дороги Ушково – Гравийное (Раздольевское сельское поселение), с возможным захоронением неутилизируемой части отходов, с соблюдением необходимой санитарно-защитной зоны до жилья;

- приобретение и установка инсинераторов для утилизации медицинских и биологических отходов на площадке существующего полигона ТБО вблизи п. Тракторное (Ларионовское сельское поселении), а также на площадке проектируемого мусороперерабатывающего комплекса к юго-западу от д. Крутая Гора, вдоль автомобильной дороги Ушково – Гравийное (Раздольевское сельское поселение);

- проведение проектных работ и строительство ямы Беккари на территории полигона ТБО вблизи п. Тракторное;

- закрытие скотомогильника, расположенного вблизи свалки в города Приозерск;

- консервация и рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям, расположенных на территориях ЗАО «Агроэнерго» п. Севастьяново, СЗАО «Сосновское» д. Снегирёвка, СЗАО «Судаково» п. Починок;

- перенос существующего скотомогильника из зоны влияния на жилую застройку (ЗАО «Племенной завод «Расцвет», д. Кривко);

- консервация мест утилизации биологических отходов (ям Беккари) на территории сельскохозяйственных предприятий, установка крематоров, с соблюдением санитарно-защитных зон до нормируемых объектов;

- модернизация систем хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий.

Для уменьшения влияния физических факторов на здоровье населения предлагаются следующие основные направления развития территории:

- разработка проекта санитарно-защитной зоны аэропорта Громово, проектируемых вертолетных площадок, проекта санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов аэропорта Громово;

- содействие проведению мониторинговых исследований по показателям шум, электромагнитное излучение, радиация;

- контроль за соблюдением уровня электромагнитного излучения, шума, радиации при отводе новых земельных участков под жилое строительство;

- внедрение автоматизированной системы измерения уровня радиации;

- организация озелененных защитных насаждений вдоль транспортных магистралей.

## 4.11. Развитие системы особо охраняемых природных территорий

# Проектные предложения

Основой для разработки проектных предложений в системе особо охраняемых природных территорий стали, специальные исследования Биологического Научно-исследовательского института Санкт-Петербургского государственного университета по заданию исполнительных органов власти Ленинградской области, вошедшие как предложения в Красную книгу природы Ленинградской области, а также ландшафтные исследования, проводимые специалистом Санкт-Петербургского государственного университета для разработки проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района (Г.А. Исаченко).

Формируемая система особо охраняемых природных территорий включает в себя особо охраняемые природные территории регионального и местного значения.

Согласно приказу комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25 февраля 2005 г. № 12 (в редакции приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 16 июня 2011 г. № 26) утверждены положения Красной книги природы Ленинградской области, в том числе список проектируемых и предлагаемых особо охраняемых природных территорий на территории Приозерского муниципального района:

Региональный комплексный заказник «Кузнечное». Площадь 4320 га. Расположен в северо-восточной части Приозерского муниципального района, на прибрежных островах и акватории Ладожского озера к северу от п. Бурнево до границы с Республикой Карелия. Цель создания – сохранение скальных ландшафтов, старовозрастных лесов в водоохранной зоне Ладожского озера, редкие виды флоры и фауны, мест стоянок перелетных птиц, а также как объект долговременных комплексных исследований динамики природных процессов в Приладожье.

Региональный комплексный заказник «Моторное-Заостровье». Площадь 17 125 га. Расположен в восточной части Приозерского муниципального района, в 10 км к югу от города Приозерск. Цель – сохранение озерно-речной сети, своеобразных ландшафтов, лесной и прибрежной растительности и комплекса редких видов.

Региональный комплексный заказник «Ореховский». Расположен в границах Приозерского (к юго-востоку от п. Сосново) и Всеволожского (вблизи д. Орехово) муниципальных районов. Общая площадь 8950 га. Цель – сохранение живописных ландшафтов, ценных лесов с редкими видами флоры и фауны.

Региональный комплексный заказник «Долина реки Смородинки». Расположен в границах Приозерского (к юго-востоку от п. Сосново) и Всеволожского (к западу от д. Орехово) муниципальных районов. Общая площадь 6000 га. Цель – сохранение природных комплексов долины реки Смородинка.

Региональный комплексный заказник «Сапёрное». По предложениям тома 1, Красной книги природы Ленинградской области, площадь ООПТ 800 га, из них 300 га – озеро. Расположен в центральной части Приозерского муниципального района, в окрестностях п. Сапёрное. Цель – сохранение живописных ландшафтов с редкими видами растений. Однако, опираясь на ландшафтные исследования, проводимые специалистом Санкт-Петербургского государственного университета (Г.А. Исаченко), проектом предлагается расширение границ данного ООПТ в северо-западном направлении.

Профиль, площадь, географическое положение и цели создания перечисленных проектируемых и планируемых ООПТ приводятся по материалам Красной книги природы Ленинградской области, том 1, особо охраняемые природные территории, 1999 г. При этом, необходимо учесть, что статус и режим данных ООПТ не утвержден, разработка и установка границ данных территорий относится к уровню Ленинградской области.

Особо охраняемые природные территории местного значения предложены на основе анализа ландшафтной карты. Данные территории призваны охранять уникальные ландшафтные комплексы исследуемой территории. Однако в первую очередь необходима разработка проектов данных ООПТ, установка границ и режимов территорий: «Ояярви-Ильменйоки» – территория крайнего северо-запада муниципального района, расположенная на сельговых ландшафтах; река Бурная – Ладожское озеро – территория, расположенная в месте впадения р. Бурная в Ладожское озеро; озеро Вуокса, включающее акваторию озера и прилегающее побережья и острова. Предлагается создание данных особо охраняемых природных территорий на конец расчетного срока/за расчетный срок проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

Помимо вновь проектируемых особо охраняемых природных территорий, проектом предлагается восстановить Дендрологический парк «Отрадное», расположенный вблизи п. Плодовое в статусе ООПТ местного значения.

## 4.12. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Сегодня на территории Приозерского муниципального района Ленинградской области имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

1. Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТу Р 22.0.03-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. В Приозерском муниципальном районе такие ситуации могут вызываться следующими факторами.

# Опасные геологические процессы

Северная часть Приозерского муниципального района представляет собой территорию с уклонами поверхности до 20 %, с выходами скальных пород на поверхность. Территория представляет опасность с точки зрения возникновения эрозионных процессов. Процессы выветривания могут приводить к смещению масс горных пород.

# Опасные гидрологические явления и процессы

В Приозерском муниципальном районе развита система рек и озер, которая покрывает значительную часть территории. В период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков происходит затопление и подтопление значительных территорий. В зону подтопления попадают практически все поселения муниципального района.

В результате подтопления в период половодья возможно блокирование групп населения на отдельных участках местности, в населенных пунктах, отрезанных от незатапливаемой территории потоками воды; повреждение отдельных зданий, сооружений, участков дорог, дорожных сооружений, линий связи и энергоснабжения.

# Опасные метеорологические явления и процессы

На территории муниципального района распространены следующие неблагоприятные метеорологические явления: сильный порывистый ветер до 25 м/с летом, но особенно в осенне-зимний период, ливневые кратковременные дожди летом и затяжные дожди в холодный период, гололед в зимнее время, туманы, грозы.

Сильные ветра (ураганы), ливни, град возможны в южных районах (Сосновское, Петровское, Красноозёрное сельские поселения) – в среднем 2-3 случая в течение года (особенно в связи с повышением температур в летний период).

Продвижение активного атмосферного фронта на территории муниципального района может сопровождаться ливнями, грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20-25 м/с (возможны в южных районах (Сосновское, Петровское, Красноозёрное сельские поселения) – в среднем 2-3 случая в течение года (особенно в связи с повышением температур в летний период), что может вызвать возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто- и железнодорожного), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП, обрушением слабо-укрепленных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, увеличением пострадавших при ДТП на трассах регионального и местного значения, подтоплением пониженных участков местности, неисправностей и замусоривания ливневых стоков. В зону возможной чрезвычайной ситуации указанного характера может попасть до 36 населенных пунктов Приозерского муниципального района, что может вызвать нарушение жизнедеятельности около 63 тыс. чел. постоянного и временного населения.

Зимой, кроме того, на территории муниципального образования могут возникать снежные заносы. В результате грозовых явлений возможно возникновение лесных пожаров, а также возгораний построек в жилом секторе.

Существует вероятность увеличения количества аварий на маломерных судах и гибели людей (в основном отдыхающих из других муниципальных районов области и города Санкт-Петербург) на водных объектах Приозерского муниципального района в связи с жаркой погодой.

# Природные пожары: лесные и торфяные

По сведениям, предоставленным отделом ГОЧС Приозерского муниципального района, на его территории в среднем прогнозируется 15-20 пожаров в год, их площадь может составить от 0,01 до 7 га, в зоне пожара может оказаться до 8 населенных пунктов с населением до 1,0 тыс. человек, 6 производственных объектов, 15 садоводческих объединений, 6 детских оздоровительных лагерей.

Населенные пункты, расположенные вблизи (менее 10 км) от лесной зоны:

- Сосновское сельское поселение д. Новожилово (39 домов, 87 чел.);

- Запорожское сельское поселение п. Денисово (33 дома, 67 чел.);

- Красноозёрное сельское поселение д. Васильево (35 домов, 55 чел.);

- Красноозёрное сельское поселение д. Четверяково (3 дома, 7 чел.);

- Петровское сельское поселение д. Варшко (72 дома, 145 чел.);

- Петровское сельское поселение д. Овраги (27 домов, 50 чел.);

- Петровское сельское поселение д. Ольховка (15 домов, 75 чел.);

- Раздольевское сельское поселение д. Борисово (51 дом, 80 чел.).

Пожары возникают в пожароопасный период с конца апреля и до середины сентября. Наиболее часто пожары возникают на территории лесничеств: Кривковское, Некрасовское, Сосновское, Ладожское, Приозерское, Джатиевское. В пожароопасный период опасным с точки зрения возникновения пожаров является торфяное болото – Сакколо. Повторяемость горения лесного фонда практически ежегодно, но зависит от знойности летнего периода.

В основном причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Количество пожаров, возникающих по причине человеческого фактора, возрастает год от года. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

- Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97, на территории Приозерского муниципального района относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

- промышленные аварии и катастрофы:

- химически опасные объекты экономики (включая склады хранения опасных химических веществ);

- аварии на ГТС (гидротехнические сооружения);

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

- опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт,

- трубопроводный транспорт.

4. аварии на объектах инженерной инфраструктуры

Аварии на химически опасных объектах

К химически опасным объектам на территории муниципального района относятся ВОС (водоочистные сооружения) в Кузнечнинском и Приозерском городских поселениях. На водоочистных сооружениях используется жидкий хлор, при утечке которого может возникнуть зона заражения.

Таблица 4.12.1.

Перечень ВОС (водоочистные сооружения) на территории Приозерского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоочистная станция МП ЖКХ Кузнечнинского городского поселения | гп. Кузнечное |
| 2 | МУП ПЖКХ участок УВКХ подразделение ВОС | город Приозерск |

В муниципальном районе имеется объект хранения АХОВ (активно химически опасные вещества) – ООО «Санкт-Петербург», стационарный пункт производства невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (СПП НК ЭВВ).

Стационарный пункт приготовления невзрывчатых компонентов эмульсионных взрывчатых веществ (СПП НК ЭВВ) ООО «Орика СПб» расположен на территории расходного и базисного складов ВМ 1, 2 ОАО «Гранит-Кузнечное» между озерами Узкое и Лопастным. Объект расположен на 146 км трассы Санкт-Петербург – Сортавала в 5 км на запад от гп. Кузнечное.

Аварии на ГТС (гидротехнические сооружения)

По сведениям, предоставленным Администрацией Приозерского муниципального района, на территории района размещено 11 ГТС.

Все ГТС, кроме двух рыбоводных прудов у п. Моторное, находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют опасность возникновения ЧС.

Таблица 4.12.2.

Характеристика существующих ГТС

| № п/п | Наименование ГТС | Форма собственности | Наименование собственника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плотина Сосновской ГЭС на р. Волчья у п. Сосново | Негосударственная | ТЭЦ № 15 ОАО «Ленэнерго» |
| 2 | Плотина ГЭС на р. Пионерка (мельница) у п. Мельничные Ручьи | Негосударственная | ОАО «Ленэнерго» |
| 3 | Плотина водохранилища на р. Бегуновка у п. Богатыри | Негосударственная | ОАО «Ленэнерго» |
| 4 | Плотина водохранилища на руч. Рыбоводный | Негосударственная | Рыбное хозяйство |
| 5 | Плотина ГЭС на протоке из оз. Любимовское у п. Мельниково | Негосударственная | ЗАО «Мельниково» |
| 6 | Плотина трех рыбоводных прудов на руч. Рыбоводный у п. Моторное | Негосударственная | Рыбное хозяйство |
| 7 | ГЭС и мельница на р. Вьюн | Негосударственная | п. Запорожское |
| 8 | Плотина на ручье Мазанский | Негосударственная | Вблизи д. Удальцово |
| 9 | Мельничная плотина на ручье Мельничный | Негосударственная | п. Коммунары |
| 10 | Плотина на протоке, соединяющей оз. Вуокса и оз. Синее | Негосударственная | Вблизи п. Студёное |
| 11 | Плотина на р. Веселая | Негосударственная | Вблизи п. Васильево Мельниковского сельского поселения |

# Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

По сведениям, предоставленным отделом ГОЧС Приозерского муниципального района, к основным пожаро-, взрывоопасным  ПОО (потенциально-опасный объект) на территории Приозерского муниципального района относятся:

- склад ВМ (взрывчатый материал) № 1 ДОАО 458 КНИ (Дочернее открытое акционерное общество Комбината нерудных ископаемых);

- постоянный поверхностный расходный склад ВМ № 3 (вместимостью 120 т).

Перечисленные объекты расположены в лесу в 1,5 км от гп. Кузнечное. На складе хранятся: аммонит, граммонит 79/21, гранипор ВГ, детонирующий шнур, электродетонаторы, неэлектричесие системы инициирования, сигнальные патроны (ракеты). Суммарное количество одновременно находящихся ОВ (опасное вещество) на объекте – 120 тонн. На складе № 1 находится 60 тонн ВВ (взрывчатое вещество), на складе № 3 – также 60 тонн. Границы опасной зоны составляют 600 м.

При возникновении взрыва в хранилище ВВ № 1 ОАО «Гранит-Кузнечное»  радиус зоны смертельного поражения составит 106 м, радиус зоны возможного опасного воздействия на человека 587 м, разрушение малостойких каменных и деревянных зданий – 184 м. В зону возможных смертельных поражений попадет до 27 человек, в зону возможного травмирования – 1 человек.

Наиболее вероятной является техногенная авария в результате нарушения режимов эксплуатации опасных объектов и обращения с возгораемыми веществами. Наибольшую опасность для людей и материальных ценностей представляют поражающие факторы химического заражения, горения и взрыва нефтепродуктов.

В таблицах 4.12.4-4.12.4 представлен перечень ПОО, расположенных на территории Приозерского муниципального района помимо вышеперечисленных ПОО.

Таблица 4.12.3.

# Перечень пожароопасных объектов

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приозерская нефтебаза ОАО «Леннефтепродукт» | город Приозерск |
| 2 | АЗС № 229 ОАО «Леннефтепродукт» | город Приозерск |
| 3 | АЗС № 230 ОАО «Леннефтепродукт» | п. Сосново |
| 4 | АЗС № 231 ОАО «Леннефтепродукт» | город Приозерск |
| 5 | ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» АЗС № 58 | д. Варшко |
| 6 | ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» АЗС № 24 | д. Иваново |
| 7 | ОАО «Приозерский ДОЗ» | город Приозерск |
| 8 | ОАО «Лесплитинвест» | город Приозерск |
| 9 | ЗАО «Приозерский лесокомбинат» | п. Ларионово |
| 10 | ОАО «Тепловые сети» | город Приозерск |
| 11 | Филиал Выборгмежрайгаз Приозерский район газоснабжения | город Приозерск |

Таблица 4.12.4.

Объекты хранения и использования газовых баллонов

| № п/п | Адрес | Наименование объекта | Применяемое вещество/ кол-во баллонов |
| --- | --- | --- | --- |
| Район выезда 142 ПЧ |
| 1 | город Приозерск, ул. Заводская | Ангар | Кислород/20 шт. |
| 2 | город Приозерск, ул. Песочная, 19 | Газозаправочная станция, 1 степени огнестойкости | Пропан/200 шт. |
| Район выезда 143 ПЧ |
| 3 | п. Сосново, ул. Никитина, д. 13 | ООО «Леноблгаз», 1 этаж, 2 степени огнестойкости | Пропан объем 50 л/270 шт., 2,5 куб. м/4 шт. |
| 4 | п. Сосново, ул. Вокзальная, 39Б | ООО «Фродо», 1 этаж, 1 степени огнестойкости | Пропан/200 шт. |
| 5 | п. Сосново, ул. Механизаторов, 11 | «Сосновоагропромтехника», 1 этаж, 2 степени огнестойкости | Кислород/16 шт. Пропан/7 |
| 6 | а/д «Сортавала» д. Иваново | Газовая заправка ЗАО «Северное» 1 этаж, 1 степени огнестойкости ' | Пропан/ 2 емкости: 17,5 куб. м, 12,45 куб. м |
| 7 | пассажирская платформа 67-й км, Сосновское сельское поселение | ДЭК, складское помещение | Пропан/50 л |
| Район выезда 144 ПЧ |
| 8 | гп. Кузнечное | ОАО «Гранит-Кузнечное» 27 газосварочных постов (ДСЦ-2 – 5 постов, ДС1Д-3 – 6 постов, ДСЦ «Ровное» – 3 поста, горный-1 – 1 пост, горный-2 – 2 поста, горный-3-2 поста, РМЦ-1 пост, УБР – 1 пост, ЖДЦ – 3 поста, АТЦ-2 – 2 поста) | Пропан-бутановые и кислородные баллоны – 80 шт. Пропан-бутановые баллоны – 20 шт., кислородные — 96 шт. |

Приозерская нефтебаза расположена на северной окраине города Приозерск в районе, в основном, одноэтажных частных домов, поэтому имеется реальная угроза пожара для жилых домов и населения. На территории нефтебазы хранятся в резервуарах и цистернах бензин, дизельное топливо и масла, которые являются взрыво-пожароопасными.

При работе с бензином существует опасность отравления его испарениями. При утечке нефтепродукта из трубопровода, цистерны, резервуара или перелива возможен пожар. На нефтебазе разработан план взаимодействия с отрядом пожарной охраны муниципального района. При возгорании нефтепродукта на начальной стадии к локализации и тушению очага пожара приступает нештатное аварийно-спасательное формирование нефтебазы, у которого имеются гидранты, огнетушители, запасы песка, а также водяная мотопомпа. При возникновении пожара на Приозерской нефтебазе возникает необходимость эвакуации населения из близстоящих частных домов (около 55 семей).

При возникновении выброса сжиженного газа на участке Приозерского муниципального района газоснабжения начинается интенсивное испарение, в результате чего создается взрыво-пожароопасная обстановка. На заводе-производителе газа проводят его одоризацию путём добавления этилмеркаптана, что позволяет легко по запаху определить наличие в воздухе паров газа.  Концентрация газа, когда появляется запах, составляет  примерно 1/5 нижнего предела взрываемости. Для пропан-бутановой смеси это 0,4 % содержания в объеме воздуха. При пожаре или взрыве могут  пострадать и даже погибнуть люди, находящиеся в непосредственной близости от очага и на  заправочной площадке. Для ликвидации последствий аварии разработан план взаимодействия со службами муниципального района, подготовлена аварийно – диспетчерская служба, силами которой в первую очередь осуществляется локализация очага путём отключения  поврежденного участка газопровода и затем тушение очага средствами пожаротушения (гидрант с комплектом рукавов и огнетушителей).

# Аварии на транспорте

Опасность возникновения ЧС на транспорте связана с перевозимыми по авто- и железным дорогам опасными грузами – АХОВ (наиболее часто перевозят аммиак и хлор), взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ – горюче-смазочные материалы и СУГ- сжиженный углеводородный газ).

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Наиболее опасными местами в системе железнодорожных магистралей, связанными с возможным возникновением ЧС, являются железнодорожные узлы, мостовые переходы, места пересечения железнодорожного полотна с магистральными трубопроводами. Основную опасность на автотранспорте представляют собой аварии с участием бензовозов, перевозящих нефтепродукты. Особую опасность могут представлять автомобильные аварии бензовозов с последующим возгоранием.

При выводе из строя железнодорожного и автомобильного мостов через р. Вуокса в районе п. при ж/д ст. Лосево нарушится автомобильное и железнодорожное сообщение с городом Санкт-Петербург.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

- железнодорожная емкость с хлором		46 куб. м;

- железнодорожная емкость с аммиаком	54 куб. м;

- автомобильная емкость с хлором		1 т;

- автомобильная емкость с аммиаком		8 куб. м;

2. Толщина свободного разлития 		            0,05 м;

3. Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха 		+20 оС;

6. Время от начала аварии				1 час.

Таблица 4.12.5.

Характеристики зон поражения при разрушении  емкости, содержащий АХОВ

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 куб. м | 8 куб. м | 54 куб. м |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/ куб. м | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч / мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 - СУГ – 14,5 куб. м;

- ГСМ – 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с			 - СУГ – 73 куб. м;

- ГСМ – 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 - 0,05 м;

территория							 - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				          - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 - 15-100 м;

класс пожара						           - В1, С.

Таблица 4.12.6.

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна | ж/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14.5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/кв. м | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на железной и автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

# Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

Водоснабжение. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях.

При авариях на коллекторах канализационных сетей фекальные воды могут попасть в водопровод и водоемы области, что приведет к инфекционным и другим заболеваниям.

Электроснабжение. При обрывах проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь приводят к пожарам. При отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий и организаций.

Теплоснабжение. При авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях часть населения муниципального района, предприятия и организации могут остаться без тепла. Кроме того, подача тепла может прекратиться из-за прекращения подачи на котельные газа и электроэнергии.

# 5. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Мероприятия федерального и регионального значения приводятся в информационно-справочных целях и не подлежат утверждению.

## 5.1. Мероприятия по развитию планировочной структуры

Мероприятия местного значения

Мероприятия на весь период реализации Схемы:

Для целей устойчивого развития территории Приозерского муниципального района и рационального природопользования, Схемой территориального планирования определены следующие основные элементы планировочной структуры территории муниципального района:

- озерно-речные многофункциональные планировочные системы;

- многофункциональные центры обслуживания;

- главные транспортные коммуникации;

- буферные природно-рекреационные территории;

- особо охраняемые природные территории.

Озерно-речные многофункциональные планировочные системы формируются по природно-планировочному принципу и концентрируют основные населенные пункты и объекты рекреации. На данных территориях ведется наиболее активная  хозяйственная деятельность и к ним тяготеют основные рекреационные потоки.

I. Северный планировочный район включает следующие озерно-речные многофункциональные планировочные системы:

I.1. Кузнечное – Приозерск – Ларионовское

I.2. оз. Вуокса – р. Вуокса

I.3. Севастьяново – Студёное

Приоритетными направлениями развития данного макрорайона являются:

- дальнейшее развитие города Приозерск в качестве главного административно-хозяйственного центра муниципального района;

- развитие производственных территорий в пределах границ населенных пунктов;

- развитие инфраструктуры водного транспорта и спортивного водного туризма (город Приозерск, п. Моторное, оз. Вуокса);

- организация природного парка в северной части Севастьяновского сельского поселения;

- развитие инфраструктуры детского отдыха (Мельниковское сельское поселение);

- организация новых локальных центров отдыха и туризма.

II. Центральный планировочный район включает следующие озерно-речные многофункциональные планировочные системы:

II.1. Заостровье – Владимировка – Черёмухино – о. Коневец

II.2. оз. Отрадное – оз. Гусиное

II.3. оз. Комсомольское – оз. Рощинское – оз. Верхнегорское

II.4. оз. Вуокса – оз. Балахановское – оз. Суходольское

Приоритетными направлениями развития данного макрорайона являются:

- активное развитие туристско-рекреационных функций вдоль Вуоксинской озерно-речной системы: водноспортивный туризм, рафтинг, событийный  туризм, агротуризм,

- развитие инфраструктуры курортной зоны «Лосево»,

- развитие туристского комплекса в п. Владимировка,

- развитие обслуживающих, транспортных и производственно-коммунальных функций в зоне формирующегося транспортного коридора.

III. Южный планировочный район включает следующие озерно-речные многофункциональные планировочные системы

III.1. Запорожское – устье р. Бурная – Соловьёво

III.2. Орехово – Сосново – Раздолье – Петровское

III.3. Красноозёрное – Мичуринское – Борисово

Приоритетными направлениями развития данного макрорайона являются:

- активное развитие индивидуального и малоэтажного строительства,

- развитие всесезонных обслуживающих и туристско-рекреационных функций в крупных многофункциональных комплексах,

- организация лесопарковых зон с развитой дорожно-тропиночной сетью на основе массивов лесного фонда,

- развитие в центрах поселений активной хозяйственной деятельности – строительство, торговля, производственно-коммунальные объекты и пр.

## 5.2. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства

### Развитие жилищного строительства

Мероприятия местного значения

- Подготовка земельных участков (в том числе подготовка элементов инженерной и транспортной инфраструктур), планируемых для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

# Мероприятия на расчетный срок:

- достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2035 г. на уровне 35 кв. м/чел., в т.ч. 35,1 кв. м/чел. в городских и 34,9 кв. м/чел. в сельских поселениях. Средний ежегодный ввод свыше 36 тыс. кв. м или до 0,6 кв. м/чел. На начало 2035 г. общая площадь жилищного фонда по Приозерскому муниципальному району должна составить 2,28 млн кв. м;

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- достижение обеспеченности населения жилищным фондом на начало 2020 г. на уровне 29 кв. м/чел. Средний ежегодный ввод на уровне 31-32 тыс. кв. м нового жилищного фонда. На начало 2020 г. общая площадь жилищного фонда по Приозерскому муниципальному району должна превысить 1,75 млн кв. м.

### 5.2.2. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

Генеральными планами городских и сельских поселений Приозерского муниципального района могут предусматриваться дополнительные объекты обслуживания населения сверх списка, принятого в Схеме территориального планирования Приозерского муниципального района. Строительство и содержание таких объектов осуществляется за счет местных бюджетов соответствующих поселений и других, не запрещенных законодательством Российской Федерации средств.

# Образование

Перспективная потребность в услугах сети дошкольных образовательных учреждений на 2020 г. определяется в 2,8-3,0 тыс. мест, на 2035 г. – 2,5-3,0 тыс. мест; в общеобразовательных учреждениях на 2020 г. – 6,2-7,7 тыс. мест, на 2035 г. – 5,6-7,7 тыс. мест. На расчетный срок по согласованию с соответствующими органами государственной власти Ленинградской области возможно расширение системы учреждений начального и среднего профессионального образования.

Мероприятия местного значения

# Мероприятия на расчетный срок:

- мониторинг ситуации и разработка целевых комплексных программ в сфере дошкольного и общего образования;

- строительство детского сада в п. Пятиречье Запорожского сельского поселения на 2-3 разновозрастные группы;

- строительство детского сада на 140 мест в городе Приозерск;

- капитальный ремонт зданий средних образовательных школ №1 и №4 в городе Приозерск;

- ремонт канализационной системы и санузлов Приозерской специальной (коррекционной) начальной школе-детскому саду в городе Приозерск;

- реконструкция здания МОУ ДОД «Центр детского творчества» в городе Приозерск;

- реконструкция детского сада комбинированного вида № 2 в поселке Сосново с увеличением числа мест для детей до 160 мест;

- строительство новой Кузнечненской средней общеобразовательной школы на 350 мест;

- строительство в поселке Сосново Сосновского сельского поселения здания для МОУ ДОД «Сосновский дом детского творчества» до 200 мест;

- замена изношенного здания МОУ ДОД «Шумиловская детская школа искусств» – строительство нового здания на 120 мест;

- строительство здания филиала детско-юношеской спортивной школы на 250 учащихся в поселке Сосново Сосновского сельского поселения;

- решение вопроса о целесообразности расширения и реконструкции существующих детских садов, а также о возврате в систему дошкольных образовательных учреждений зданий, ранее занимаемых такими учреждениями;

- капитальный ремонт зданий муниципальных детских садов и общеобразовательных учреждений.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- строительство детского сада в п. Пятиречье Запорожского сельского поселения на 2-3 разновозрастные группы;

- строительство детского сада на 140 мест в городе Приозерск;

- капитальный ремонт зданий средних образовательных школ №1 и №4 в городе Приозерск;

- ремонт канализационной системы и санузлов Приозерской специальной (коррекционной) начальной школе-детскому саду в городе Приозерск;

- реконструкция здания МОУ ДОД «Центр детского творчества» в городе Приозерск;

- реконструкция детского сада комбинированного вида № 2 в поселке Сосново с увеличением числа мест для детей до 160 мест;

- строительство новой Кузнечненской средней общеобразовательной школы на 350 мест;

- строительство здания филиала детско-юношеской спортивной школы на 250 учащихся в поселке Сосново Сосновского сельского поселения.

# Здравоохранение

По согласованию с соответствующими органами государственной власти Ленинградской области возможно увеличение общей мощности муниципальных больничных учреждений на 2020 г. – до 488 коек круглосуточного и дневного пребывания, на 2035 г. – до 526 коек. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 2020 г. – 1,4-1,7 тыс. посещений в смену, на 2035 г. – 1,5-1,7 тыс. посещений в смену.

Мероприятия местного значения

# Мероприятия на расчетный срок:

- строительство отдельного здания для Отрадненской сельской врачебной амбулатории (поселок Плодовое, Плодовского сельского поселения), которая находится в здании дома культуры;

- строительство нового здания Ромашкинского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 35 единиц;

- реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта в поселке при железнодорожной станции Громово с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц;

- реконструкция здания Ларионовского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц;

- реконструкция здания Запорожского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 35 единиц;

- реконструкция или замена здания Ореховского фельдшерско-акушерского пункта в Сосновском сельском поселении;

- реконструкция Мельниковской сельской врачебной амбулатории;

- завершение строительства здания Раздольского фельдшерско-акушерского пункта;

- решение вопроса о выделении земельного участка для развития комплекса МУЗ «Приозерская ЦРБ» в городе Приозерск: местоположение и размеры участка определяются в Генеральном плане Приозерского городского поселения;

- решение вопроса о целесообразности дальнейшей реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских поселениях Приозерского муниципального района;

- капитальный ремонт сохраняемых зданий медицинских учреждений.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- строительство нового здания Ромашкинского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 35 единиц;

- реконструкция здания фельдшерско-акушерского пункта в поселке при железнодорожной станции Громово с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц;

- реконструкция здания Ларионовского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц;

- реконструкция здания Запорожского фельдшерско-акушерского пункта с увеличением числа посещений в смену до 35 единиц;

- реконструкция или замена здания Ореховского фельдшерско-акушерского пункта в Сосновском сельском поселении;

- реконструкция Мельниковской сельской врачебной амбулатории.

- завершение строительства здания Раздольского фельдшерско-акушерского пункта.

# Социальная защита населения

Развитие существующих и размещение новых учреждений предусматривается в соответствии с федеральными и региональными нормативами и соответствующими региональными целевыми программами.

Мероприятия местного значения

В генеральных планах городских и сельских поселений Приозерского муниципального района допускается выделение земельных участков под цели размещения объектов местного значения, строительство и содержание которых будет осуществляться за счет средств местных бюджетов и других, не запрещенных законодательством Российской Федерации средств.

# Мероприятия на расчетный срок:

- выделение помещений под создание муниципального Центра социальной помощи семье и детям при строительстве или реконструкции одного из зданий муниципальных учреждений в Приозерском городском поселении.

# Учреждения культуры и объекты молодежной политики

Перспективная потребность в услугах учреждений клубного типа всех видов собственности на 2020 г. определяется в 5,7-6,8 тыс. мест, на 2035 г. – 6,1-7,1 тыс. мест; в фондах  общедоступных библиотек на 2020 г. – 0,59 млн экз., на 2035 г. – 0,63 млн экз.

Мероприятия местного значения

# Мероприятия на расчетный срок:

- выделение земельного участка и строительство здания районного дома культуры (с размещением в нем также библиотеки) в городе Приозерск и в поселке Починок Ларионовского сельского поселения, выполняющего функции объекта молодежной политики, с выделением с целевым назначением «для работы с детьми и молодежью».

- формирование целевых программ по развитию муниципальных учреждений культуры в целях достижения нормативных показателей обеспеченности населения услугами учреждений культуры во всех городских и сельских поселениях. Включение соответствующих мероприятий по развитию инфраструктуры этих поселений в профильные областные и муниципальные программы;

- строительство здания дома культуры (на 250 мест) и библиотеки в поселке Сапёрное Ромашкинского сельского поселения;

- строительство культурно-спортивного центра на 350 мест в поселке Мичуринское Мичуринского сельского поселения, выполняющего функции объекта молодежной политики, с выделением помещений общей площадью не менее 40 кв. м целевым назначением «для работы с детьми и молодежью»;

- строительство сельского клуба на 60 мест в п. Пятиречье Запорожского сельского поселения;

- расширение фондохранилища МУК «Приозерская межпоселенческая районная библиотека»;

- создание многопрофильных центров по работе с детьми и молодежью в дд. Красноозёрное, Светлое Красноозёрного сельского поселения на базе учреждений культуры и спорта общей площадью 111 кв.м;

- выделение помещений в объектах культуры Сосновского сельского поселения целевым назначением «для работы с детьми и молодежью» общей площадью 731 кв. м в соответствии с Генеральным планом Сосновского сельского поселения.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- строительство здания дома культуры (на 250 мест) и библиотеки в поселке Сапёрное Ромашкинского сельского поселения;

- строительство культурно-спортивного центра на 350 мест в поселке Мичуринское Мичуринского сельского поселения, выполняющего функции объекта молодежной политики, с выделением помещений общей площадью не менее 40 кв. м целевым назначением «для работы с детьми и молодежью»;

- строительство сельского клуба на 60 мест в п. Пятиречье Запорожского сельского поселения;

- создание многопрофильных центров по работе с детьми и молодежью в дд. Красноозёрное, Светлое Красноозёрного сельского поселения на базе учреждений культуры и спорта общей площадью 44 кв. м.

- выделение помещений в объектах культуры Сосновского сельского поселения целевым назначением «для работы с детьми и молодежью» общей площадью 486 кв. м в соответствии с Генеральным планом Сосновского сельского поселения.

# Физическая культура и спорт, объекты молодежной политики

Целевыми показателями по развитию спортивных объектов являются:

- рост единовременной пропускной способности спортсооружений Приозерского муниципального района до 11,5 тыс. человек в 2020 г. и до 12,4 тыс. человек в 2035 г.;

- увеличение площади спортивных залов до 14,8 тыс. кв. м с достижением показателя 70 % обеспеченности населения в сравнении с нормативным уровнем в 2020 г. и до 22,8 тыс. кв. м в 2035 г.;

- наличие к 2035 г. плавательных бассейнов во всех городских и большинстве сельских поселений.

Мероприятия местного значения

# Мероприятия на расчетный срок:

- формирование целевых программ по развитию муниципальных спортивных сооружений и объектов в целях достижения нормативных показателей обеспеченности населения спортивными объектами во всех городских и сельских поселениях. Включение соответствующих мероприятий по развитию инфраструктуры этих поселений в профильные областные и муниципальные программы;

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными и тренажерными залами в городе Приозерск, Громовском, Запорожском, Ларионовском, Мельниковском, Ромашкинском сельских поселениях. В составе физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Приозерск выделяются помещения общей площадью не менее чем по 40 кв. м целевым назначением «для работы с детьми и молодежью»;

- строительство плавательных бассейнов в наиболее многолюдных населенных пунктах: городском поселке Кузнечное и поселках Сосново, Сапёрное, Суходолье, завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в поселке Плодовое;

- продолжение строительства новых спортивных объектов в соответствии с целевыми показателями по развитию спортивных сооружений на 2035 г. и генеральными планами городских и сельских поселений.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- строительство физкультурно-оздоровительных комплексов со спортивными и тренажерными залами в городе Приозерск, Громовском, Запорожском, Ларионовском, Мельниковском, Ромашкинском сельских поселениях. В составе физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Приозерск выделяются помещения общей площадью не менее чем по 40 кв. м целевым назначением «для работы с детьми и молодежью»;

- строительство плавательных бассейнов в наиболее многолюдных населенных пунктах: городском поселке Кузнечное и поселках Сосново, Сапёрное, Суходолье, завершение строительства спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в поселке Плодовое.

# Общественное питание и торговля

Предусматривается сохранение существующей сети торговых предприятий и организаций, рост емкости предприятий общественного питания за счет развития частного бизнеса. Нормативно необходимая торговая площадь магазинов на 2035 г. – не менее 31,6 тыс. кв. м, рыночных комплексов – 2,1 тыс. кв. м.

# Мероприятия на расчетный срок:

- первоочередное развитие объектов торговли в рекреационных зонах и на территориях с формирующейся индивидуальной жилой застройкой;

- определение участков для строительства торговых комплексов в генеральных планах городских и сельских поселений;

- формирование площадей для проведения массовых мероприятий и ярмарок в административных центрах всех сельских поселений.

### 5.2.3. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

# Мероприятия федерального значения

Учет интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования Приозерского муниципального района

# Мероприятия на расчетный срок

- строительство второго железнодорожного пути на участке Сосново – Петяярви – Лосево и строительство новой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Лосево – Каменногорск (в рамках проекта по организации скоростного движения на существующей линии Санкт-Петербург – Выборг – Бусловская – Хельсинки и обеспечению в этой связи выноса грузового движения на параллельный ход (направление Лосево – Каменногорск);

- строительство и реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола») на всей территории Приозерского муниципального района;

- реконструкция аэродрома «Громово».

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- строительство второго железнодорожного пути на участке Сосново – Петяярви – Лосево и строительство новой двухпутной электрифицированной железнодорожной линии Лосево – Каменногорск;

- строительство и реконструкция автомобильной дороги федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола») на участке 36–81 км (Керро – Лосево);

- реконструкция аэродрома «Громово».

# Мероприятия регионального значения

Учет интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Приозерского муниципального района

# Мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция автомобильной дороги «подъезд к поселку Платформа 69-й км» от автомобильной дороги Санкт-Петербург – Сортавала протяженностью 2 км;

- размещение двух объектов обслуживания и базирования маломерного флота (марина с полным набором услуг) вместимостью 300-400 ед.: в городе Приозерск (устье р. Вуокса); в устье р. Бурная напротив п. Соловьёво (Громовское сельское поселение).

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- реконструкция автомобильной дороги «подъезд к поселку Платформа 69-й км» от автомобильной дороги Санкт-Петербург – Сортавала протяженностью 2 км;

- размещение двух объектов обслуживания и базирования маломерного флота (марина с полным набором услуг) вместимостью 300-400 ед.: в городе Приозерск (устье р. Вуокса); в устье р. Бурная напротив п. Соловьёво (Громовское сельское поселение).

# Мероприятия местного значения

# Мероприятия на расчетный срок:

- выполнение мероприятий, приведенных в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1.

Перечень автомобильных дорог местного значения, находящихся в ведении Приозерского муниципального района, подлежащих приведению в нормативное состояние и новому строительству

| Наименование дороги или её участка | Протяженность, км | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Существующие автомобильные дороги, подлежащие приведению в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия |
| Подъезд к садоводству «Крутая Гора» | 1,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Марьино | 3,1 | I очередь |
| Подъезд к ж/д станции Синёво | 1,0 | I очередь |
| Подъезд от КНИ до А-121 | 6,4 | I очередь |
| Подъезд от А-121 до п. Боровое | 3,4 | I очередь |
| Подъезд к станции Кузнечное от А-121 | 2,3 | I очередь |
| Севастьяново – Степанянское | 6,0 | I очередь |
| Шушино – Заветное | 8,9 | I очередь |
| Проточное – Гранитное | 7,9 | I очередь |
| Урочище Колокольцево (от подъезда к п. Пчёлино) | 6,0 | I очередь |
| Подъезд к урочищу Межевое | 1,9 | I очередь |
| Раздолье – Крутая Гора | 3,1 | I очередь |
| Подъезды к п. Моторное | 2,1 | I очередь |
| Подъезд к п. Яркое | 4,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Беличье | 0,9 | I очередь |
| Подъезд к турбазе ЦНИИТА | 0,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Цветково | 2,1 | I очередь |
| Подъезд к п. Тракторное | 1,1 | I очередь |
| Подъезд к БИН | 5,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Красное | 1,2 | I очередь |
| Соединительная дорога (п. Плодовое) | 1,4 | I очередь |
| Подъезд к д. Удальцово | 2,0 | I очередь |
| Пятиречье – Дамба | 7,9 | I очередь |
| Подъезд к базе отдыха «Мечта» | 1,9 | I очередь |
| Подъезд к д. Силино | 3,9 | I очередь |
| Подъезд к д. Четверяково | 0,8 | I очередь |
| Торфяное – урочище Балтиец | 1,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Васильево (Мельниковское сельское поселение) | 5,2 | I очередь |
| Подъезд к р. Весeлая | 4,4 | I очередь |
| Подъезд к Рябинкиному урочищу | 2,4 | I очередь |
| Подъезд к д. Хвойное | 3,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Коверино | 1,8 | I очередь |
| Подъезд к п. Лососёво | 0,6 | I очередь |
| Подъезд к п. Шумилово и садоводству "Прогресс" | 1,5 | I очередь |
| Подъезд к п. Суходолье | 1,1 | I очередь |
| Подъезд к п. Сапёрное | 2,4 | I очередь |
| Подъезд к п. Понтонное | 0,7 | I очередь |
| Дорога, соединяющая а/д Сапёрное –Мельниково | 7,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Мыс | 10,9 | I очередь |
| Подъезд к границе Выборгского муниципального района | 6,1 | I очередь |
| Подъезд к Минаеву урочищу | 1,3 | I очередь |
| Подъезд к базе отдыха «Старвуд» | 1,6 | I очередь |
| Подъезд от А-121 до станции 1-го подъема Ладожского озера | 0,7 | I очередь |
| Подъезд к д. Петриченко | 2,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Торфяное | 0,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Луговое | 1,4 | I очередь |
| Севастьяново – Проточное | 2,6 | I очередь |
| ИТОГО | 150,1 |  |
| Новые автомобильные дороги, предлагаемые к строительству по параметрам IV, V категории |
| Кривко – Снегирёвка – Иваново – Новожилово | 19,1 | Расчетный срок |
| Громово – Красное | 11,1 | Расчетный срок |
| Урочище Колокольцево – Ягодное | 8,0 | I очередь |
| Урочище Колокольцево – Ягодное | 1,9 | Расчетный срок |
| Лосево – Ромашки | 7,8 | I очередь |
| Ольховка – Удальцово | 6,2 | Расчетный срок |
| Подъезд к п. Горы | 5,4 | Расчетный срок |
| Подъезд к п. Коммунары | 2,1 | Расчетный срок |
| Подъезд к п. Мыс | 3,0 | Расчетный срок |
| Подъезд от а/д Сапёрное – Мельниково – Кузнечное к п. Ромашки | 6,0 | Расчетный срок |
| Подъезд от А-121 до д. Ольховка | 12,9 | I очередь |
| Портовое – р. Бурная | 19,6 | Расчетный срок |
| Приладожское – Кутузовское | 5,6 | Расчетный срок |
| Приозерск – Бойцово – а/д Комсомольское – Приозерск | 11,5 | I очередь |
| Рокадная дорога вдоль Ладожского озера | 11,9 | Расчетный срок |
| Севастьяново – Яровое | 6,3 | Расчетный срок |
| Степанянское – граница с Республикой Карелия | 12,6 | Расчетный срок |
| Торфяное – Гречухино | 5,0 | Расчетный срок |
| Яровое – Горы | 6,3 | Расчетный срок |
| Автомобильные дороги вдоль ж/д линии Лосево – Каменногорск | 33,5 | I очередь |
| Заветное – Маслятино | 2,8 | Расчетный срок |
| Подъезды к Ладожскому озеру в Запорожском сельском поселении | 6,2 | Расчетный срок |
| Удальцово – а/д Ушково – Гравийное | 3,0 | I очередь |
| Продолжение а/д Пятиречье – Дамба до а/д Санкт-Петербург – Запорожское | 0,8 | Расчетный срок |
| ИТОГО | 208,6 |  |

В результате реализации проектных предложений общая протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным и твердым покрытием возрастет с 781,6 км до 1247,2 км, а их плотность – с 218 до 346 км/тыс. кв. км.

- приведение в нормативное состояние мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения (9 ед., в том числе моста  через р. Вуокса, п. Бригадное). Строительство новых мостовых переходов на проектируемых автомобильных дорогах (5 ед.);

- развитие автобусных перевозок, в том числе ввод дополнительных автобусных маршрутов Санкт-Петербург – Кузнечное с их прохождением по западной меридиональной связи (Санкт-Петербург – Мичуринское – Новая Деревня – Мельниково – Севастьяново – Кузнечное) и восточной (Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск), а также по новому направлению А-121.  Длина автодорог, по которым организовано пригородное и междугородное автобусное сообщение, составит 650 км. Развитие сети школьных автобусов. Автобусный парк муниципального района, занятый на всех видах перевозок, составит 70-80 ед.;

- сооружение 4-х автостанций: в городе Приозерск, п. Сосново, гп. Кузнечное, п. Мельниково;

- создание системы туристических пешеходно-транспортных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств и протрассированы, как правило, вдоль побережья водных пространств и «глубинным» территориям, интересным для проведения активного отдыха.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- выполнение мероприятий, приведенных в таблице 5.2.2.

Таблица 5.2.2.

Перечень автомобильных дорог местного значения, находящихся в ведении Приозерского муниципального района, подлежащих приведению в нормативное состояние и новому строительству

| Наименование дороги или её участка | Протяженность, км | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| Существующие автомобильные дороги, подлежащие приведению в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия |
| Подъезд к садоводству «Крутая Гора» | 1,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Марьино | 3,1 | I очередь |
| Подъезд к ж/д станции Синёво | 1,0 | I очередь |
| Подъезд от КНИ до А-121 | 6,4 | I очередь |
| Подъезд от А-121 до п. Боровое | 3,4 | I очередь |
| Подъезд к станции Кузнечное от А-121 | 2,3 | I очередь |
| Севастьяново – Степанянское | 6,0 | I очередь |
| Шушино – Заветное | 8,9 | I очередь |
| Проточное – Гранитное | 7,9 | I очередь |
| Урочище Колокольцево (от подъезда к п. Пчёлино) | 6,0 | I очередь |
| Подъезд к урочищу Межевое | 1,9 | I очередь |
| Раздолье – Крутая Гора | 3,1 | I очередь |
| Подъезды к п. Моторное | 2,1 | I очередь |
| Подъезд к п. Яркое | 4,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Беличье | 0,9 | I очередь |
| Подъезд к турбазе ЦНИИТА | 0,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Цветково | 2,1 | I очередь |
| Подъезд к п. Тракторное | 1,1 | I очередь |
| Подъезд к БИН | 5,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Красное | 1,2 | I очередь |
| Соединительная дорога (п. Плодовое) | 1,4 | I очередь |
| Подъезд к д. Удальцово | 2,0 | I очередь |
| Пятиречье – Дамба | 7,9 | I очередь |
| Подъезд к базе отдыха «Мечта» | 1,9 | I очередь |
| Подъезд к д. Силино | 3,9 | I очередь |
| Подъезд к д. Четверяково | 0,8 | I очередь |
| Торфяное – урочище Балтиец | 1,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Васильево (Мельниковское сельское поселение) | 5,2 | I очередь |
| Подъезд к р. Весeлая | 4,4 | I очередь |
| Подъезд к Рябинкиному урочищу | 2,4 | I очередь |
| Подъезд к д. Хвойное | 3,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Коверино | 1,8 | I очередь |
| Подъезд к п. Лососёво | 0,6 | I очередь |
| Подъезд к п. Шумилово и садоводству "Прогресс" | 1,5 | I очередь |
| Подъезд к п. Суходолье | 1,1 | I очередь |
| Подъезд к п. Сапёрное | 2,4 | I очередь |
| Подъезд к п. Понтонное | 0,7 | I очередь |
| Дорога, соединяющая а/д Сапёрное –Мельниково | 7,9 | I очередь |
| Подъезд к п. Мыс | 10,9 | I очередь |
| Подъезд к границе Выборгского муниципального района | 6,1 | I очередь |
| Подъезд к Минаеву урочищу | 1,3 | I очередь |
| Подъезд к базе отдыха «Старвуд» | 1,6 | I очередь |
| Подъезд от А-121 до станции 1-го подъема Ладожского озера | 0,7 | I очередь |
| Подъезд к д. Петриченко | 2,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Торфяное | 0,7 | I очередь |
| Подъезд к п. Луговое | 1,4 | I очередь |
| Севастьяново – Проточное | 2,6 | I очередь |
| ИТОГО | 150,1 |  |
| Новые автомобильные дороги, предлагаемые к строительству по параметрам IV, V категории |
| Урочище Колокольцево – Ягодное | 1,9 | I очередь |
| Лосево – Ромашки | 7,8 | I очередь |
| Подъезд от А-121 до д. Ольховка | 12,9 | I очередь |
| Приозерск – Бойцово – а/д Комсомольское – Приозерск | 11,5 | I очередь |
| Автомобильные дороги вдоль ж/д линии Лосево – Каменногорск | 33,5 | I очередь |
| Удальцово – а/д Ушково – Гравийное | 3,0 | I очередь |
| ИТОГО | 70,6 |  |

В результате реализации первоочередных проектных предложений общая протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным и твердым покрытием возрастет с 781,6 км до 1048,1 км, а их плотность – с 218 до 290 км/тыс. кв. км.

- приведение в нормативное состояние мостовых переходов на автомобильных дорогах местного значения (9 ед., в том числе моста  через р. Вуокса, п. Бригадное);

- ввод дополнительных автобусных маршрутов Санкт-Петербург – Кузнечное с их прохождением по восточному направлению (Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск), а также по новому направлению А-121;

- создание системы туристических пешеходно-транспортных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог;

- сооружение двух автостанций: в городе Приозерск и в п. Сосново.

# Водный транспорт

# Мероприятия на расчетный срок:

- развитие системы водного транспорта, ориентированного, прежде всего, на туристические и прогулочные маршруты, парусный и водно-моторный спорт;

- создание взаимосвязанной сети водных путей на Ладожском озере, также локальных путей на озерах Вуокса, Суходольское, Комсомольское, Отрадное;

- обустройство водных путей современным навигационным оборудованием.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- создание взаимосвязанной сети водных путей на Ладожском озере, также локальных путей на озерах Вуокса, Суходольское, Комсомольское, Отрадное;

- обустройство водных путей современным навигационным оборудованием.

# Воздушный транспорт

# Мероприятия на расчетный срок:

- приведение в нормативное состояние существующих вертолетных площадок и аэродромов;

- строительство 16-ти новых посадочных площадок вертолетов;

- создание инфраструктуры для гидроавиации (на Ладожском озере, озерах Вуокса, Суходольское, Комсомольское, Отрадное) – посадочные полосы, заправочные станции и станции технического обслуживания, совмещенные с объектами водного транспорта;

- сооружение вертолетной станции (с заправочными комплексами и станциями технического обслуживания) на базе аэродрома «Громово».

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- приведение в нормативное состояние существующих вертолетных площадок и аэродромов;

- строительство 7-ми новых посадочных площадок вертолетов;

- создание инфраструктуры для гидроавиации (на Ладожском озере, озерах Вуокса, Суходольское, Комсомольское, Отрадное) – посадочные полосы, заправочные станции и станции технического обслуживания, совмещенные с объектами водного транспорта.

### 5.2.4. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

# Учёт интересов Российской Федерации на территории Приозерского муниципального района

# Электроснабжение

Мероприятия на первую очередь:

- строительство одной тяговой подстанции 110/10 кВ «12 км» и двухцепной ВЛ 110 кВ Лосево – Каменногорск (31 км).

# Учёт интересов Ленинградской области на территории Приозерского муниципального района

# Электроснабжение

# Мероприятия на расчетный срок:

- строительство подстанций: 110 кВ «Севастьяново», «Судаково», «Сапёрное» и линий 110 кВ к ним,

- строительство ВЛ 110 кВ ПС «Сосновская» - ПС «Лесное»;

- модернизация существующих подстанций напряжением 110 кВ и 35 кВ муниципального района.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- полное восстановление подстанций 110 кВ «Плодовое» и «Мельниково» (выполнение работ по реконструкции электромагнитной блокировки без замены трансформаторов в 2012 г.);

- модернизация подстанций: 110 кВ - № 416 «Петяярви» (2011г.), № 330 «Мичуринская» (с заменой трансформаторов на 2·25 МВ·А к 2013 г.), № 304 «Запорожская», № 57 «Кузнечная» (с заменой оборудования в РУ-110 кВ и 35 кВ к 2014 г);

- реконструкция ВЛ 35 кВ ПС № 330 «Мичуринская» - ПС «Гранит» - ПС № 375 «Первомайская» (8 км);

- строительство двухцепной ВЛ 35 кВ ПС № 416 «Петяярви» - ПС «Орехово-тяг.» (27 км);

- строительство захода существующей ВЛ 35 кВ ПС «Сапёрная» - ПС «Сосновская» на ПС « Петяярви» (3 км);

- реконструкция ПС «Красноармейская» с установкой трансформаторов 2·4 МВ·А и второй ВЛ 35 кВ от ПС «Громово» (11,5 км);

- демонтаж ВЛ 35 кВ ПС № 216 «Петяярви» - ПС «Орехово-тяг.» (20 км);

- строительство ПС 110/10 кВ «Игора» и двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС «Игора» до существующей ВЛ 110 кВ ПС № 547 «Сосновская» - ПС № 43 «Гарболово» (1,3 км);

- строительство заходов ВЛ 110 кВ на ПС № 416 «Петяярви»: от ВЛ 110 кВ на ПС № 330 «Мичуринская» и ВЛ 110 кВ ПС № 413 «Громово» - ПС № 547 «Сосновская» (6,5 км);

- строительство ПС 35 кВ «Снегирёвка» (1х10 МВ·А) и ВЛ 35 кВ к ней от ПС «Сосновская» (8 км);

- строительство ПС 35/10 кВ: «Владимировская» (2·2,5 МВ·А) и ВЛ 35 кВ к ней от ПС «Красноармейская» (21,3 км), «Красноозёрная» (2·10 МВ·А) и ВЛ 35 кВ к ней () и «Климово» (2·6,3 МВ·А) и ВЛ 35 кВ к ней.

# Газоснабжение

Развитие газоснабжения Приозерского муниципального района осуществляется в соответствии с решениями «Схемы газоснабжения Приозерского муниципального района» разработанной ОАО «Газпром» – ОАО Промгаз.

Газоснабжение муниципального района предусматривается от существующей газораспределительной станции – ГРС Коробицыно и проектируемых ГРС – Сапёрное, Коммунары, Сосново и Приозерск.

Перспективное развитие газоснабжение муниципального района возможно при выполнении ряда мероприятий.

# Мероприятия на расчетный срок:

- строительство газопровода – отвода от магистрального газопровода «Ленинград – Выборг – Госграница» к городу Приозерск;

- строительство ГРС Сапёрное, Коммунары, Приозерск;

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- строительство газопровода – отвода от магистрального газопровода высокого давления Санкт-Петербург – Выборг – госграница и ГРС до посёлка Сосново;

- строительство ГРС Сосново;

# Мероприятия местного значения муниципального района

# Водоснабжение

# Мероприятия на расчетный срок:

- развитие системы водоснабжения в поселениях в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта;

- разведка и освоение месторождений подземных вод.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений;

- реконструкция и модернизация всех водоочистных сооружений;

- ремонт и реконструкция водозаборных скважин, находящихся в длительной эксплуатации;

- строительство станций обезжелезивания для используемых подземных вод;

- замена изношенных водопроводных сетей 58,1 км;

- ремонт колодцев общественного пользования;

- проведение мероприятий в соответствии с проектом «Реконструкция системы водоснабжения гп. Кузнечное»;

- строительство водовода из гп. Кузнечное для питьевого водоснабжения п. Севастьяново.

# Водоотведение

# Мероприятия на расчетный срок:

- развитие централизованной системы водоотведения в населенных пунктах муниципального района;

- проектирование и строительство канализационных сетей и сооружений для районов нового строительства.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- строительство КОС и канализационных сетей в д. Снегирёвка, п. Ромашки, п. Суходолье, п. Мельниково, п. Запорожское, д. Красноозёрное, п. Мичуринское;

- реконструкция КОС п. Петровское, п. Тракторное, п. Плодовое, п. Громово, п. при ж/д станции Громово, д. Раздолье, п. Севастьяново;

- для г. Приозерск:

- выполнить подключение хозяйственно-бытовой канализации ул. Инженерной и ул. Ларионова к городской канализационной сети;

- установить частотные преобразователи на КНС №№ 1, 2, 3, 4;

- провести реконструкцию и строительство канализационных коллекторов в разных районах города, с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

- предусмотреть отведение стоков промышленных предприятий в городскую канализацию после локальных очистных сооружений, с показателями концентраций загрязнений допустимых к сбросу в систему бытовой канализации;

- в гп. Кузнечное реконструкция КНС №1 и канализационного коллектора от КНС №1 до КОС и реконструкцию канализационных сетей на участках ул. Пионерская, ул. Новостроек;

- развитие децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации на территории населенных пунктов с малыми расходами стоков;

- проектирование и строительство систем водоотведения поверхностного стока в населенных пунктах, с подачей его на очистные сооружения.

# Теплоснабжение

Для перспективного развития теплоснабжения муниципального района (с учётом значительной изношенности всех элементов инфраструктуры теплоснабжения) необходимо поэтапное осуществление технического перевооружения на источниках и тепловых сетях.

Выполнение этой задачи базируется на программе модернизации, техническом перевооружении и строительстве новых элементов всей структуры теплового хозяйства при реализации ряда мероприятий.

# Мероприятия на расчетный срок:

# перевод котельных населенных пунктов с энергоносителей – твёрдое топливо и электроэнергия на природный газ;

# в соответствии с разработанной муниципальной адресной программой комплексного развития объектов коммунальной инфраструктуры осуществить перевод ряда тепловых источников на газ;

# перевод автономных источников теплоснабжения (АИТ) в сельской местности на природный газ;

# В том числе мероприятия на первую очередь:

# перевод котельных гп. Кузнечное на биотопливо для сокращения расхода мазута;

# реконструкция и замена тепловых сетей; обустройство и эксплуатация в многоквартирных домах индивидуальных тепловых пунктов с целью уменьшения сверхнормативных потерь теплоты;

# строительство тепловых источников для населенных пунктов с планируемыми объектами социально-культурной сферы (деревни- Ольховка, Удальцово, Овраги, поселки –	 Денисово, Луговое);

# перевод жилого фонда со сжиженного газа на природный газ.

# Газоснабжение

# Развитие газоснабжения Приозерского муниципального района осуществляется в соответствии с решениями «Схемы газоснабжения Приозерского муниципального района» разработанной ОАО «Газпром» – ОАО Промгаз.

# Газоснабжение муниципального района предусматривается от существующей газораспределительной станции – ГРС Коробицыно и проектируемых ГРС – Сапёрное, Коммунары, Сосново и Приозерск.

# Перспективное развитие газоснабжение муниципального района возможно при выполнении ряда мероприятий.

# Мероприятия на расчетный срок:

# строительство межпоселковых газопроводов и устройство газорегуляторных пунктов (ГРП) для газифицируемых населенных пунктов;

# строительство внутрипоселковых газопроводов.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

# строительство межпоселковых газопроводов и устройство газорегуляторных пунктов (ГРП) для населенных пунктов: Платформа 69-й км, Запорожское, Иваново, Колосково, Кривко, Петровское, Пятиречье, Раздолье, Снегирёвка, Сосново и для населенных пунктов с планируемыми объектами социально-культурной сферы (деревни Ольховка, Удальцово, Овраги; поселки – Денисово, Луговое);

# строительство ГРП и уличных газопроводов низкого давления в деревнях Красноозёрное, Светлое, Силино;

# перевод жилого фонда (в том числе индивидуального) со сжиженного газа на природный газ в газифицированных поселениях.

# Связь

# Мероприятия на расчетный срок:

- внедрение новейших технологических достижений в области средств  связи включая спутниковую связь  и цифровое телерадиовещание.

# В том числе мероприятия на первую очередь:

- обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- увеличение ёмкости телефонной сети общего пользования муниципального района для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи;

- увеличение количества пунктов, подключённых к сети Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи муниципального района;

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах поселения.

## 5.3. Мероприятия по развитию экономической базы

## 5.3.1. Мероприятия по развитию промышленного и агропромышленного комплексов

# Мероприятия местного значения

# Мероприятия на расчетный срок:

- развитие и благоустройство производственных зон, поддержка развития малых предприятий;

- развитие сети «технопарков» и «бизнес-инкубаторов» (в соответствии со «Сводным перечнем целей и задач Правительства Ленинградской области по социально-экономическому развитию Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года»). Размещение объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в п. Ларионово, п. Сосново, п. Суходолье, п. Сапёрное;

- осуществление перехода от равномерного освоения пахотных земель к  ячеистому  с размещением посевов на более плодородных землях с целью эффективного использования пашни на территории муниципального района;

- выделение зоны интенсивного развития агропромышленного комплекса (полюс роста) с включением территорий Красноозёрного, Мичуринского, Сосновского и Раздольевского и, частично, Громовского сельского поселений;

- сохранение земель сельскохозяйственного назначения (преимущественно, сельскохозяйственные мелиорированные земли) в северной части муниципального района – в Севастьяновском и Мельниковском сельских поселениях;

- возобновление обеспечения местного населения картофелем и овощами необходимо посевов этих культур площадью 25 и 20 га, соответственно, на пахотных землях с высоким бонитетом почв – в Плодовском, Сосновском, Мичуринском,  Красноозёрном сельских поселениях;

- резервирование площадей для создания семенного фонда из районированных семян;

- организация сбора и переработки ягод, грибов,  лекарственных трав;

- развитие товарного рыбоводства, а также рыболовства, включая спортивное и любительское;

- развитие агротуризма (сельского туризма) в Плодовском, Ромашкинском сельских поселениях и в других живописных местах Приозерского муниципального района;

- ограничение перевода земель сельскохозяйственного назначения с кадастровой стоимостью выше среднерайонной (3,49 руб. за кв. м), мелиорированных земель,  а также земель племенных хозяйств в другие категории земель;

- поддержка производителям сельскохозяйственной продукции, которые имеют потенциальные преимущества на внутреннем рынке, но без государства не могут реализовать свой потенциал;

- осуществление комплекса землеустроительных работ, связанных с правовым, экономическим и экологическим обоснованием перераспределения земель;

- усиление контроля за рациональным использованием земель, включая земельные паи, в соответствии с целевым назначением категории земель для сохранения земель, используемых в сельскохозяйственном производстве.

В том числе мероприятия на первую очередь:

- сохранение и комплексное благоустройство сложившихся производственных зон, развитие малых промышленных предприятий в центрах муниципальных образований;

- развитие сети «технопарков» и «бизнес-инкубаторов» (в соответствии со «Сводным перечнем целей и задач Правительства Ленинградской области по социально-экономическому развитию Ленинградской области на период до 2013 года и стратегическую перспективу до 2025 года»). Размещение объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в городе Приозерск, п. Ромашки п. Понтонное;

- подготовка земельных участков для строительства объектов малого и среднего предпринимательства;

- выделение земель для развития предприятия ЗАО «Племенной завод «Раздолье» общей площадью 20 га для следующих целей:

– под строительство животноводческого комплекса – 8,83 га;

– под строительство силосно-сенажных сооружений на 12 тыс. т – 6,5 га;

– остальную площадь – 4,67 га для расширения существующей дороги и строительства новой.

- выделение участка земли площадью 7 га для реконструкции и расширения фермы ЗАО Племенной завод «Петровский»;

- выделение земель в ЗАО «Племенной завод «Гражданский» под строительство следующих объектов: доильный зал «Карусель» (на 48 голов), два двора (беспривязное содержание) по 540 голов, выгульные площадки (по 1 га), силосные траншеи (4 траншеи по 4 тыс. т), сенные сараи (2 шт. по 500 т), комбикормовый склад (на 500 т), бойня (на 20 голов в смену), цех переработки готовой мясной продукции, цех переработки молока, зерноток и склад для хранения зерна;

- выделение участка площадью 1-2 га для возделывания ранних овощей и выделить участок (выкуп, аренда) под строительство рынка в Сосновском сельском поселении;

- выделение участка (выкуп, аренда) площадью 4-5 га для размещения районной сельскохозяйственной ярмарки в д. Варшко;

- перевод земли сельскохозяйственного  назначения  в категорию земель  населенных пунктов с целью расширения границ населенного пункта  д. Удальцово площадью 7500 кв. м;

- вынос фермы из д. Ольховка и расширение фермы Центральная в Петровском сельском поселении;

- строительство птицефермы (ООО «Агрофирма «Раздолье») производительностью 340 т мяса индейки в год с цехом забоя и переработки в Раздольевском сельском поселении вблизи д. Крутая Гора;

- развитие птицефермы «Гуси – Лебеди» в Громовском сельском поселении (п. Громово);

- размещение фермы по выращиванию крупного рогатого скота племенного и мясного направления вблизи п. Степанянское;

- реконструкция недействующего в настоящее время сельскохозяйственного предприятия по производству молочно-мясной продукции и строительство фермы по разведению коз в п. Севастьяново; строительство фермы по разведению уток на прибрежных островах оз. Вуокса (п. Горы);

- восстановление звероводческой отрасли (п. Коммунары);

- восстановление сельскохозяйственного производства на базе молокозавода в Мичуринском сельском поселении;

- строительство завода-цеха по производству комбикормов в Сосновском сельском поселении;

- развитие товарного рыбоводства на Ладожском озере (залив Лехмалахти и залив Черёмухинский); оз. Утконос (Громовское сельское поселение); оз. Суходольское (в устье Сосновки и районе п. Громово); озерах Малое и Большое Ольховое, Малое Бережное, Воробьёво/Светлое (Ларионовское сельское поселение); озерах Ельчинское, Окуневое, Борисовское (Раздольевское сельское поселение); озере Журавлёвское (Красноозёрное сельское поселение); озере Светлое (Мичуринское сельское поселение);

- развитие спортивного  и любительского рыболовства на р. Вуокса – залив  Новодеревенский – вблизи п. Ромашки (Ромашкинское  сельское поселение); на оз. Лебединое (Приозерское городское поселение); озерах Тихое, Охотничье, Малое Заветное, озеро Веснино, оз. Суходольское – район полуострова Земляной, на р. Бурная (исключая водопад Падунец), р. Волчья, р. Федоровка (Малый и Большой Разливы);

- строительство рыбоперерабатывающего предприятия вблизи гп. Кузнечное;

- развитие рыбохозяйственной деятельности в КФХ Козловой О.Н. (Раздольевское сельское поселение).

## 5.3.2. Мероприятия по развитию сферы туризма и рекреации

# Мероприятия федерального значения

Мероприятия на расчетный срок:

- организация не менее 4 «зелёных стоянок», мест придорожного отдыха для бытовых остановок экскурсионных автобусов на строящейся федеральной автомобильной дороге А-121 «Сортавала»;

# Мероприятия регионального значения

Мероприятия на расчетный срок:

- в центральном планировочном районе в рамках озерно-речной многофункциональной планировочной системы «оз. Вуокса – оз. Балахановское – оз. Суходольское» – строительство водного стадиона в п. при ж/д ст. Лосево на 2 тыс. мест;

- в северном планировочном районе – создание визит-центра природного парка в п. Севастьяново;

В том числе мероприятия на первую очередь:

- в центральном планировочном районе: создание регионального рафтинг-центра в п. при ж/д ст. Лосево.

- в северном планировочном районе – ввод новых детских оздоровительных лагерей общей вместимостью 400 мест (п. Мельниково, д. Хвойное);

- в южном планировочном районе – создание центра по спортивному ориентированию (д. Кривко).

# Мероприятия местного значения

Мероприятия на расчетный срок:

- в южном планировочном районе:

сооружение ипподрома с конно-спортивной базой в д. Крутая Гора;

создание конно-спортивных баз в п. Пятиречье, д. Ягодное;

- в северном и центральном планировочных районах – создание спортивно-оздоровительных центров круглогодичного функционирования (пп. Плодовое, Ларионово, Мельниково, Новая Деревня, д. Варшко и др.) для увеличения туристского потока в низкий (зимний) сезон;

- в южном планировочном районе – развитие спортивной авиации на базе существующих и планируемых площадок малой авиации, аэродромов (п. Мыс, п. Запорожское);

- в северном и центральном планировочных районах – создание трасс мотогонок (пп. Моторное, Сапёрное), раллийных трасс (вблизи п. Сторожевое, п. Сапёрное), дайвинг-центра (п. Моторное), центров развития дельтапланерного спорта, строительство аквапарка;

- в южном планировочном районе в рамках озерно-речной многофункциональной планировочной системы "оз. Вуокса – оз. Балахановское – оз. Суходольское" – создание базы для проведения соревнований по кайтингу в д. Ольховка;

- строительство дополнительных учреждений отдыха общей емкостью 500–700 мест.

- строительство яхт-клубов в п. Пятиречье, п. Соловьёво, п. Черёмухино, п. Моторное, п. Бурнево, п. Берёзово.

- строительство пристаней и причалов на Ладожском озере и внутренних водоемах во всех озерно-речных многофункциональных планировочных системах;

В том числе мероприятия на первую очередь:

- в северном и южном планировочных районах:

строительство 3 гостиниц на 330 мест – п. Мельниково (50 мест), п. Берёзово (80 мест), д. Васильево (Красноозёрное сельское поселение) (200 мест);

создание конно-спортивных баз в пп. Мичуринское, Мельниково;

прокладка лыжных трасс, лыже-роллерных трасс и строительство лыжных баз (д. Овраги, д. Раздолье, д. Васильево, п. Ларионово);

- в северном и центральном планировочных районах:

создание 3 кемпингов по 100 мест (пп. Синёво, Плодовое, Васильево (Мельниковское сельское поселение);

создание 2 деревень ремесел, площадок для проведения культурно-досуговых мероприятий, этнографического поселения, гостевых домов (в том числе на базе хуторов) в п. Плодовое, Васильево (Мельниковское сельское поселение);

- в центральном и южном планировочных районах – строительство крупных яхт-клубов, в т.ч. с объектами размещения и досуга в городе Приозерск (100 мест), п. Владимировка (с гостиницей на 100 мест), п. Лососёво;

- в северном планировочном районе:

создание центра по скалолазанию и экстремальным видам спорта (по пути на оз. Ястребиное);

- в центральном планировочном районе в рамках озерно-речной многофункциональной планировочной системы "оз. Отрадное – оз. Гусиное" – создание базы для проведения соревнований по кайтингу в п. Приладожское.

- в южном планировочном районе – ввод нового детского оздоровительного лагеря общей вместимостью 200 мест в д. Кучерово;

- создание агродеревень в составе гостевых домов, фермерского хозяйства и экспозиционной площадки для проведения сельскохозяйственных ярмарок, культурно-досуговых мероприятий, развития агротуризма в п. Ромашки, п. Кротово, п. Луговое, д. Снегирёвка;

- строительство прочих учреждений отдыха в сложившихся и формируемых туристско-рекреационных центрах общей вместимостью до 3,5 тыс. мест;

- строительство пристаней и причалов на Ладожском озере и внутренних водоемах во всех озерно-речных многофункциональных планировочных системах;

## 5.3.3. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства

# Мероприятия местного значения

# Мероприятия на первую очередь:

- подготовка инвестиционных площадок, предназначенных для размещения новых производственных объектов, размещения объектов рекреации и туризма: в городе Приозерск, поселках Ромашки, Понтонное, Мельниково. Включение сведений о свободных (существующих и потенциальных) инвестиционных площадках с основной характеристикой в паспорт Приозерского муниципального района;

- выделение в генеральных планах городских и сельских поселений территорий, пригодных для создания инвестиционных площадок местного значения;

- выделение в генеральных планах городских и сельских поселений территорий для размещения малых и средних производств (с уточнением площади и границ участков), расположение которых преимущественно планируется в границах населенных пунктов, исключение могут составлять производственные объекты агропромышленной специализации и добывающей промышленности, а также объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и придорожного сервиса. Потребности развития производственной деятельности в пределах населенных пунктов учитываются при установлении перспективных границ населенных пунктов.

## 5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

# Мероприятия местного значения

Органы местного самоуправления Приозерского муниципального района содействуют осуществлению органами местного самоуправления городских и сельских поселений рекомендуемых мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия местного значения, расположенных на их территории.

# Мероприятия на расчетный срок:

# Мероприятия по углублению и расширению исследований

- проведение исследований и выявление объектов культурного наследия, представляющих части наследия, не имеющие еще достаточного представления в списках памятников истории и культуры (менее изученные удаленные части муниципального района, мало представленные аспекты истории, наследие ХХ века, культурные ландшафты, исторические дороги, финские военные памятники и пр.);

- исследование старых сельских населенных пунктов на предмет обоснованности их представления на придание им статуса исторических поселений.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования историко-культурного наследия

- приведение учета памятников археологии на территории муниципального района, установленных решениями разного уровня, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения;

- разработка для города Приозерск и всех потенциальных исторических поселений предложений по установлению зон охраны объектов культурного наследия и возможному выделению достопримечательных мест, отвечающих современным требованиям федерального и областного законодательства и задачам сохранения и рационального использования наследия.

Мероприятия по сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер историко-культурного наследия и особые условия его использования

- разработка, утверждение и реализация районной программы комплексного развития, сохранения наследия, совершенствования экологического состояния и рекреационно-туристского использования местностей, имеющих наиболее ценное культурное наследие;

- подготовка предложений по выделению межрайонных зон с особыми условиями использования территорий для регулирования в их границах градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения культурного наследия в местах повышенной концентрации такого наследия на границе Приозерского муниципального района с Выборгским, Всеволожским муниципальными районами Ленинградской области, Лахденпохским муниципальным районом Республики Карелия.

В том числе мероприятия на первую очередь:

# Мероприятия по углублению и расширению исследований

- начало исследований и составления списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечения поддержания и сохранения;

- проведение исследования и составление карты уникальных территорий – культурных ландшафтов Приозерского муниципального района;

- составление по всем городским и сельским поселениям муниципального района списков объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, перевод их на основе экспертизы в выявленные объекты и представление на утверждение в качестве объектов культурного наследия регионального или местного значения.

Мероприятия по совершенствованию учета объектов культурного наследия и охранного зонирования

- установление для объектов культурного наследия Приозерского муниципального района границ их территорий и предметов охраны, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения);

- мероприятия по сохранению и развитию местностей, имеющих особый характер историко-культурного наследия и особые условия его использования;

- выделение зон, имеющих особые условия использования территорий из-за повышенной ценности и концентрации в их границах культурного наследия, с их возможной фиксацией, охраной и использованием, как музеев-заповедников местного значения, достопримечательных мест;

Мероприятия по использованию историко-культурного наследия

- разработка по заданию органов местного самоуправления Приозерского муниципального района концепции социально-экономического развития исторических поселений (населенных пунктов), с учетом максимального сохранения и использования богатств их культурного наследия. При этом многие из зданий – памятников в исторических поселениях могут и должны использоваться в обслуживающей сфере;

- разработка комплексных схем сохранения наследия, охраны природы, развития туризма, в увязке с системой социально-экономического развития Приозерского муниципального района.

# Мероприятия по межрайонной координации

- координация исследований самобытных черт культурного наследия муниципального района (наследие различных народов, наследие на бывшей территории Финляндии) и обмен опытом его выявления, сохранения и использования в пределах северо-западного региона Ленинградской области, включающего соседние муниципальные районы: Выборгский, Всеволожский (северная часть).

## 5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

# Мероприятия местного значения

# Охрана атмосферного воздуха:

# Мероприятия на расчетный срок:

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных, сельскохозяйственных предприятий, скотомогильников и объектов инженерной инфраструктуры в случае несоблюдения ориентировочных санитарно-защитных зон;

- разработка сводного тома предельно допустимых выбросов Приозерского городского поселения;

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников.

В том числе мероприятия на первую очередь:

- разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от сельскохозяйственных предприятий;

- разработка проекта санитарно-защитной зоны мусороперегрузочной станции вблизи д. Кривко в Сосновской зоне.

Охрана водных ресурсов и обеспечения населения качественной питьевой водой:

# Мероприятия на расчетный срок:

- организация сбора и вывоза жидких отходов с неканализованных территорий на близрасположенные канализационные очистные сооружения (д. Красноозёрное, п. Петровское, город Приозерск, д. Раздолье, д. Снегирёвка, д. Кривко, Платформа 69-й км, п. Громово, п. при ж/д ст. Громово, гп. Кузнечное, п. Мельниково, п. Севастьяново, п. Мичуринское, п. Ромашки, п. Суходолье, п. Понтонное, п. Запорожское, п. Плодовое, п. Тракторное, п. Починок, п. Коммунар), неутилизируемых твердых фракций на существующий полигон ТБО вблизи п. Тракторное;

- инвентаризация водозаборов и мест сброса сточных вод в Приозерском муниципальном районе, особенно в районе мест массового отдыха населения;

- ликвидация гидротехнических сооружений, не выполняющих своих функций (плотина ГЭС на протоке из оз. Любимовское у п. Мельниково, плотина на ручье Мазанский), реконструкция и капитальный ремонт остальных гидротехнических сооружений.

В том числе мероприятия на первую очередь:

- реконструкция канализационных очистных сооружений в поселках Петровское, Тракторное, Громово, деревне Раздолье);

- тампонирование неработающих водозаборных скважин;

- разработка проектов и установление зон санитарной охраны всех источников водоснабжения муниципального района установление водоохранных и рыбохозяйственных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, разработка проектов заповедных рыбохозяйственных зон.

# Санитарная очистка и утилизация биологических отходов:

# Мероприятия на расчетный срок:

- проведение проектных работ и строительство мусороперерабатывающего комплекса к юго-западу от д. Крутая Гора, вдоль автомобильной дороги Ушково – Гравийное (Раздольевское сельское поселение), с возможным захоронением неутилизируемой части отходов, с соблюдением необходимой санитарно-защитной зоны до жилья;

- рекультивация короотвала и золоотвала на территории города Приозерск;

- рекультивация мест захоронения биологических отходов (ямы Беккари), не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям, расположенных на территориях ЗАО «Агроэнерго» п. Севастьяново, СЗАО «Сосновское» д. Снегирёвка, СЗАО «Судаково» п. Починок;

- рекультивация свалок в Ромашкинском, Севастьяновском, Плодовском сельских поселений;

- модернизация систем хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий.

В том числе мероприятия на первую очередь:

- разработка схемы санитарной очистки Приозерского муниципального района;

- оборудование контейнерных площадок для сбора отходов в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями в Севастьяновском сельском поселении;

- закрытие скотомогильника (ямы Беккари), расположенного вблизи свалки в города Приозерск;

- рекультивация свалок вблизи города Приозерск и п. Сосново;

- разработка проектов по рекультивации свалок в Ромашкинском, Севастьяновском, Громовском сельских поселений, короотвала и золоотвала на территории города Приозерск;

- проведение изыскательских работ по размещению и строительство мусоросортировочного комплекса, расположенного вблизи п. Тракторное;

- строительство мусороперегрузочной станции (включая сортировку отходов) в Сосновской зоне Приозерского муниципального района вблизи д. Кривко с соблюдением необходимой санитарно-защитной зоны до жилья;

- приобретение и установка инсинераторов для утилизации медицинских и биологических отходов на площадке существующего полигона ТБО вблизи п. Тракторное (Ларионовское сельское поселении), а также на площадке проектируемого мусороперерабатывающего комплекса к юго-западу от д. Крутая Гора (порядка 7 км), вдоль автомобильной дороги Ушково – Гравийное (Раздольевское сельское поселение);

- строительство ямы Беккари на территории полигона ТБО вблизи п. Тракторное;

- обустройство скотомогильника для экстренного захоронения трупов животных в Ромашкинском сельском поселении;

- перенос существующих скотомогильников из зон влияния на жилую застройку (ЗАО «Племенной завод «Раздолье», д. Раздолье, ЗАО «Племенной завод «Расцвет», д. Кривко);

- консервация мест утилизации биологических отходов (ям Беккари) на территории сельскохозяйственных предприятий, установка крематоров, с соблюдением санитарно-защитных зон до нормируемых объектов.

Уменьшение влияния физических факторов на здоровье населения:

# Мероприятия на расчетный срок:

- разработка проекта санитарно-защитной зоны аэропорта Громово, проектируемых вертолетных площадок, проекта санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов аэропорта Громово;

- обеспечение контроля за соблюдением уровня электромагнитного излучения, шума, радиации при отводе новых земельных участков под жилое строительство;

- внедрение автоматизированной системы измерения уровня радиации.

В том числе мероприятия на первую очередь:

- организация озелененных защитных насаждений вдоль транспортных магистралей.

# Охрана природных комплексов и объектов животного мира:

# Мероприятия на расчетный срок:

- приведение в соответствие с нормами действующего законодательства существующих спорных участков,  которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий;

- строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных через существующие и проектируемые автомобильные дороги в соответствии со сроком строительства: рокадная дорога вдоль Ладожского озера (в месте перехода животных в Громовском сельском поселении); Колокольцево – Ягодное (Мичуринское сельское поселение); Санкт-Петербург – Сортавала (на протяжении всей автомобильной дороги);

- строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных через проектируемую ветку Лосево – Каменногорск в соответствии с очередью строительства (Ромашкинское сельское поселение);

- рекультивация отработанных карьеров и восстановление естественных природных ландшафтов после разработки месторождений.

В том числе мероприятия на первую очередь:

- строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных через существующие автомобильные дороги по направлениям: Шушино – Заветное (в месте перехода в Севастьяновском сельском поселении); Громово – Яблоновка (Громовское сельское поселение); Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (Громовское, Ларионовское, Плодовское сельские поселения), подъезд к п. Пчёлино и д. Красноозёрное (Красноозёрное сельское поселение); Торфяное – Отрадное – Заостровье (Плодовское сельское поселение); Пески – Сосново – Подгорье и Котово – Мичуринское (Мичуринское, Красноозёрное, Раздольевское сельские поселения); Ушково – Гравийное (Раздольевское сельское поселение), подъезд к границе Выборгского муниципального района (Ромашкинское сельское поселение);

- строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных через существующие железнодорожные пути у ст. Петяярви (Петровское сельское поселение).

## 5.6. Мероприятия по развитию системы особо охраняемых природных территорий

Согласно приказу комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25 февраля 2005 г. № 12 (в редакции приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 16 июня 2011 г. № 26) утверждены положения Красной книги, в том числе список проектируемых и предлагаемых ООПТ на территории Приозерского муниципального района:

Региональный комплексный заказник «Кузнечное». Площадь 4320 га. Расположен в северо-восточной части Приозерского муниципального района, на прибрежных островах и акватории Ладожского озера к северу от п. Бурнево до границы с Республикой Карелия. Цель создания – сохранение скальных ландшафтов, старовозрастных лесов в водоохранной зоне Ладожского озера, редкие виды флоры и фауны, мест стоянок перелетных птиц, а также как объект долговременных комплексных исследований динамики природных процессов в Приладожье.

Региональный комплексный заказник «Моторное-Заостровье». Площадь 17 125 га. Расположен в восточной части Приозерского муниципального района, в 10 км к югу от города Приозерск. Цель – сохранение озерно-речной сети, своеобразных ландшафтов, лесной и прибрежной растительности и комплекса редких видов.

Региональный комплексный заказник «Ореховский». Расположен в границах Приозерского (к юго-востоку от п. Сосново) и Всеволожского (вблизи д. Орехово) муниципальных районов. Общая площадь 8950 га. Цель – сохранение живописных ландшафтов, ценных лесов с редкими видами флоры и фауны.

Региональный комплексный заказник «Долина реки Смородинка». Расположен в границах Приозерского (к юго-востоку от п. Сосново) и Всеволожского (к западу от д. Орехово) муниципальных районов. Общая площадь 6000 га. Цель – сохранение природных комплексов долины реки Смородинка.

Региональный комплексный заказник «Сапёрное». По предложениям тома 1, Красной книги природы Ленинградской области, площадь ООПТ 800 га, из них 300 га – озеро. Расположен в центральной части Приозерского муниципального района, в окрестностях п. Сапёрное. Цель – сохранение живописных ландшафтов с редкими видами растений. Однако, опираясь на ландшафтные исследования, проводимых специалистом Санкт-Петербургского государственного университета (Г.А. Исаченко), проектом предлагается расширение границ данного ООПТ в северо-западном направлении.

Профиль, площадь, географическое положение и цели создания перечисленных проектируемых и планируемых ООПТ приводятся по материалам Красной книги природы Ленинградской области, том 1, особо охраняемые природные территории, 1999 г. При этом, необходимо учесть, что статус и режим данных ООПТ не утвержден, разработка и установка границ данных территорий относится к уровню Ленинградской области.

Особо охраняемые природные территории местного значения предложены на основе анализа ландшафтной карты. Данные территории призваны охранять уникальные ландшафтные комплексы исследуемой территории.

Однако в первую очередь необходима разработка проектов данных ООПТ, установка границ и режимов территорий.

# Мероприятия местного значения

# Мероприятия на расчетный срок:

- создание ООПТ местного значения:

- «Ояярви-Ильменйоки» – территория крайнего северо-запада муниципального района, расположенная на сельговых ландшафтах;

- река Бурная – Ладожское озеро – территория, расположенная в месте впадения р. Бурная в Ладожское озеро;

- озеро Вуокса, включающее акваторию озера и прилегающее побережья и острова;

- восстановление Дендрологический парк «Отрадное», расположенный вблизи п. Плодовое.

В том числе мероприятия на первую очередь:

- разработка проектов указанных ООПТ, установка границ, зонирования и режимов использования территорий.

## 5.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

# Мероприятия местного значения

# Мероприятия на расчетный срок:

- обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- осуществление мер по укреплению и защите систем тепло-, электроснабжения и связи, дорог и других транспортных коммуникаций;

- создание запасов средств для ликвидации последствий ЧС;

- своевременное оповещение об угрозе приближения урагана или сильной бури;

- укрепление наземных зданий и сооружений при угрозе возникновения урагана;

- непрерывное наблюдение за гидрологической обстановкой на реках и водоемах муниципального района и оповещение об угрозе подтопления;

- проведение мероприятий по расчистке и содержанию в надлежащем состоянии существующих противопожарных водоемов;

- ограничение посещения лесов в период засушливого лета.

В том числе мероприятия на первую очередь:

- проектирование, строительство и оборудование запасного пункта управления для размещения оперативной группы и группы контроля в период нарастания угрозы агрессии, объявления мобилизации и переводе на военное время;

- размещение пожарных частей V типа в следующих населенных пунктах: п. при ж/д ст. Лосево, п. Мельниково, п. Громово, п. Ромашки, п. Плодовое, п. Мичуринское, п. Запорожское, д. Красноозёрное, п. Севастьяново;

- размещение пожарных водоемов в Ромашкинском сельском поселении (2 ПГ), в Севастьяновском сельском поселении (2 ПГ, 3 ПВ), Запорожском сельском поселении (3 ПГ), Кузнечнинском городском поселении (1 ПВ), КНИ (1 ПВ), д. Снегирёвка (2 ПВ), п. Колосково (9 ПВ), п. Денисово (3 ПВ), п. Пятиречье (2 ПВ), п. Луговое (2 ПВ), д. Замостье (3 ПВ), П. Пески (1 ПВ), д. Крутая Гора (3 ПВ), д. Варшко (1 ПВ);

- дооснащение звуковыми сиренами Севастьяновского, Раздольского, Петровского, Красноозёрного, Запорожского, Ларионовского, Ромашкинского и Мичуринского сельских поселений;

- установка громкоговорителей во всех населенных пунктах Приозерского муниципального района;

- реконструкция и увеличение емкости существующих ПРУ;

- очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- устройство при необходимости заградительных минерализованных полос для населенных пунктов, находящихся вблизи лесных массивов;

- очистка от снега дорог и подъездов к водоисточникам, населенным пунктам в зимнее время;

- очистка, утепление пожарных гидрантов и горловин пожарных водоемов в зимнее время в населенных пунктах муниципального образования.

# 6. 	технико-экономические показатели

|  | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние (на 01.01. 2012 г.) | Первая очередь (2011- 2020 гг.) | Расчетный срок (2011-2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория Общая площадь земель в границах муниципального образования Приозерский муниципальный район - всего, в т.ч. по поселениям: | га | 557411,0 | 557411,0 | 557411,0 |
|  | Громовское сельское поселение | га | 105940,5 | 105940,5 | 105940,5 |
|  | Запорожское сельское поселение | га | 73819,0 | 73819,0 | 73819,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | га | 24587,0 | 24587,0 | 24587,0 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | га | 3952,0 | 3952,0 | 3952,0 |
|  | Ларионовское сельское поселение | га | 95935,1 | 95935,1 | 95935,1 |
|  | Мельниковское сельское поселение | га | 34884,7 | 34884,7 | 34884,7 |
|  | Мичуринское сельское поселение | га | 3513,9 | 3513,9 | 3513,9 |
|  | Петровское сельское поселение | га | 20043,9 | 20043,9 | 20043,9 |
|  | Плодовское сельское поселение | га | 25677,5 | 25677,5 | 25677,5 |
|  | Приозерское городское поселение | га | 43628,3 | 43628,3 | 43628,3 |
|  | Раздольевское сельское поселение | га | 29257,8 | 29257,8 | 29257,8 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | га | 38998,9 | 38998,9 | 38998,9 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | га | 38570,0 | 38570,0 | 38570,0 |
|  | Сосновское сельское поселение | га | 18602,4 | 18602,4 | 18602,4 |
| 1.1. | Земли сельскохозяйственного назначения, - всего, в т.ч. по поселениям: | га | 54741,5 | 51959,1 | 51959,1 |
|  | Громовское сельское поселение | га | 5784,1 | 5748,8 | 5748,8 |
|  | Запорожское сельское поселение | га | 5594,0 | 5476,0 | 5476,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | га | 3675,0 | 2789,5 | 2789,5 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | га | 234,0 | 234,0 | 234,0 |
|  | Ларионовское сельское поселение | га | 5137,7 | 5011,2 | 5011,2 |
|  | Мельниковское сельское поселение | га | 6900,4 | 6382,7 | 6382,7 |
|  | Мичуринское сельское поселение | га | 626,7 | 615,7 | 615,7 |
|  | Петровское сельское поселение | га | 3546,7 | 3410,8 | 3410,8 |
|  | Плодовское сельское поселение | га | 4346,2 | 4221,5 | 4221,5 |
|  | Приозерское городское поселение | га | 134,1 | 54,8 | 54,8 |
|  | Раздольевское сельское поселение | га | 3993,9 | 3794,8 | 3794,8 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | га | 6576,7 | 6513,8 | 6513,8 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | га | 5238,2 | 5238,2 | 5238,2 |
|  | Сосновское сельское поселение | га | 2953,8 | 2467,3 | 2467,3 |
| 1.2. | Земли населенных пунктов, в т. ч. по поселениям | га | 15121,2 | 21077,3 | 21077,3 |
|  | Громовское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 934,1 | 1361,1 | 1361,1 |
|  | п. Владимировка | га | 61,0 | 193,1 | 193,1 |
|  | п. Гречухино | га | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
|  | п. при ж/д ст. Громово | га | 116,1 | 137,2 | 137,2 |
|  | п. Громово | га | 111,6 | 272,7 | 272,7 |
|  | п. Красноармейское | га | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
|  | п. Новинка | га | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
|  | п. Портовое | га | 70,4 | 159,6 | 159,6 |
|  | п. Приладожское | га | 221,2 | 226,4 | 226,4 |
|  | п. Славянка | га | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
|  | п. Соловьёво | га | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
|  | п. Черёмухино | га | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
|  | п. Яблоновка | га | 83,4 | 101,7 | 101,7 |
|  | Запорожское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 788,0 | 1011,0 | 1011,0 |
|  | п. Денисово | га | 88,0 | 104,0 | 104,0 |
|  | д. Замостье | га | 51,0 | 56,0 | 56,0 |
|  | п. Запорожское | га | 294,0 | 362,0 | 362,0 |
|  | п. Луговое | га | 58,0 | 62,0 | 62,0 |
|  | п. Пески | га | 1,0 | 38,0 | 38,0 |
|  | п. Пятиречье | га | 145,0 | 183,0 | 183,0 |
|  | д. Удальцово | га | 151,0 | 206,0 | 206,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 741,0 | 1767,4 | 1767,4 |
|  | д. Васильево | га | 68,8 | 198,0 | 198,0 |
|  | д. Красноозёрное | га | 236,4 | 342,9 | 342,9 |
|  | д. Светлое | га | 235,2 | 504,0 | 504,0 |
|  | д. Силино | га | 163,8 | 356,7 | 356,7 |
|  | д. Четверяково | га | 36,8 | 365,8 | 365,8 |
|  | Кузнечнинское городское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 307,1 | 313,0 | 313,0 |
|  | гп. Кузнечное | га | 285,6 | 291,5 | 291,5 |
|  | п. Боровое | га | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
|  | Ларионовское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 1452,6 | 1548,0 | 1548,0 |
|  | п. Беличье | га | 44,5 | 52,7 | 52,7 |
|  | п. Бойцово | га | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | п. Заостровье | га | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
|  | п. Коммунары | га | 182,3 | 182,3 | 182,3 |
|  | п. Кротово | га | 239,6 | 241,0 | 241,0 |
|  | п. Ларионово | га | 253,4 | 263,9 | 263,9 |
|  | п. Марьино | га | 58,7 | 58,7 | 58,7 |
|  | п. Моторное | га | 193,3 | 201,5 | 201,5 |
|  | п. Починок | га | 143,4 | 145,4 | 145,4 |
|  | п. Синёво | га | 127,1 | 127,1 | 127,1 |
|  | п. Судаково | га | 41,6 | 106,7 | 106,7 |
|  | п. Яркое | га | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
|  | Мельниковское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 1356,3 | 1874,0 | 1874,0 |
|  | п. Быково | га | 45,2 | 62,2 | 62,2 |
|  | п. Васильево | га | 150,5 | 228,9 | 228,9 |
|  | п. Горы | га | 169,8 | 203,7 | 203,7 |
|  | п. Коверино | га | 125,4 | 88,8 | 88,8 |
|  | п. Мельниково | га | 565,5 | 778,7 | 778,7 |
|  | п. Студёное | га | 47,2 | 96,8 | 96,8 |
|  | п. Торфяное | га | 100,9 | 239,1 | 239,1 |
|  | д. Хвойное | га | 151,8 | 175,8 | 175,8 |
|  | Мичуринское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 483,5 | 530,5 | 530,5 |
|  | п. Мичуринское | га | 473,4 | 519,8 | 519,8 |
|  | д. Петриченко | га | 10,1 | 10,7 | 10,7 |
|  | Петровское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 490,0 | 1093,0 | 1093,0 |
|  | д. Варшко | га | 59,2 | 334,1 | 334,1 |
|  | д. Овраги | га | 60,4 | 227,2 | 227,2 |
|  | д. Ольховка | га | 73,9 | 82,4 | 82,4 |
|  | п. Петровское | га | 189,8 | 326,2 | 326,2 |
|  | п. при ж/д ст. Петяярви | га | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
|  | д. Ягодное | га | 81,8 | 98,2 | 98,2 |
|  | Плодовское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 938,7 | 1065,3 | 1065,3 |
|  | п. Веснино | га | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
|  | п. Красное | га | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
|  | п. Кутузовское | га | 82,9 | 82,9 | 82,9 |
|  | п. Малая Горка | га | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
|  | п. Мельничные Ручьи | га | 41,3 | 41,3 | 41,3 |
|  | п. при ж/д ст. Отрадное | га | 45,2 | 45,2 | 45,2 |
|  | п. Плодовое | га | 171,6 | 229,9 | 229,9 |
|  | п. Солнечное | га | 94,6 | 113,7 | 113,7 |
|  | п. Соловьёвка | га | 152,0 | 182,0 | 182,0 |
|  | п. Тракторное | га | 26,6 | 41,6 | 41,6 |
|  | п. Уральское | га | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
|  | п. Цветково | га | 83,4 | 87,6 | 87,6 |
|  | Приозерское городское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 1586,3 | 2419,8 | 2419,8 |
|  | город Приозерск | га | 1327,2 | 2160,7 | 2160,7 |
|  | п. Бригадное | га | 211,1 | 211,1 | 211,1 |
|  | п. Бурнево | га | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
|  | п. Сторожевое | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
|  | Раздольевское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 396,6 | 647,6 | 647,6 |
|  | д. Бережок | га | 68,6 | 76,3 | 76,3 |
|  | д. Борисово | га | 54,7 | 101,8 | 101,8 |
|  | д. Крутая Гора | га | 5,4 | 10,3 | 10,3 |
|  | д. Кучерово | га | 45,1 | 72,1 | 72,1 |
|  | д. Раздолье | га | 222,8 | 387,1 | 387,1 |
|  | Ромашкинское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 930,7 | 1501,0 | 1501,0 |
|  | п. при ж/д ст. Лосево | га | 50,9 | 230,7 | 230,7 |
|  | п. Лососёво | га | 17,6 | 23,8 | 23,8 |
|  | п. Мыс | га | 26,9 | 26,9 | 26,9 |
|  | п. Новая Деревня | га | 346,1 | 346,1 | 346,1 |
|  | п. Понтонное | га | 31,9 | 84,0 | 84,0 |
|  | п. Речное | га | 0,0 | 31,1 | 31,1 |
|  | п. Ромашки | га | 420,2 | 426,4 | 426,4 |
|  | п. Сапёрное | га | 8,2 | 197,6 | 197,6 |
|  | п. Суходолье | га | 20,0 | 53,2 | 53,2 |
|  | п. Шумилово | га | 8,9 | 81,2 | 81,2 |
|  | Севастьяновское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам | га | 1286,4 | 1286,4 | 1286,4 |
|  | п. Берёзово | га | 57,1 | 57,1 | 57,1 |
|  | п. Богатыри | га | 146,4 | 146,4 | 146,4 |
|  | п. Гранитное | га | 68,7 | 68,7 | 68,7 |
|  | п. Заветное | га | 124,7 | 124,7 | 124,7 |
|  | п. Проточное | га | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
|  | п. Севастьяново | га | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
|  | п. Степанянское | га | 329,8 | 329,8 | 329,8 |
|  | п. Шушино | га | 141,1 | 141,1 | 141,1 |
|  | п. Яровое | га | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
|  | Сосновское сельское поселение, в т.ч. по населенным пунктам: | га | 3429,9 | 4659,2 | 4659,2 |
|  | д. Иваново | га | 21,6 | 82,4 | 82,4 |
|  | п. Колосково | га | 163,5 | 245,4 | 245,4 |
|  | д. Кривко | га | 133,5 | 145,8 | 145,8 |
|  | д. Новожилово | га | 337,7 | 226,3 | 226,3 |
|  | д. Орехово | га | 24,8 | 30,5 | 30,5 |
|  | п. при ж/д ст. Орехово | га | 835,1 | 1176,9 | 1176,9 |
|  | п. Платформа 69-й км | га | 216,0 | 71,4 | 71,4 |
|  | д. Снегирёвка | га | 98,6 | 213,8 | 213,8 |
|  | п. Сосново | га | 1599,1 | 2466,7 | 2466,7 |
| 1.3. | Земли промышленности, … и иного специального назначения, в т.ч. по поселениям: | га | 13766,0 | 13983,0 | 13983,0 |
|  | Громовское сельское поселение | га | 2158,0 | 2157,3 | 2157,3 |
|  | Запорожское сельское поселение | га | 1893,0 | 1892,0 | 1892,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | га | 114,4 | 172,1 | 172,1 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | га | 365,1 | 427,6 | 427,6 |
|  | Ларионовское сельское поселение | га | 282,4 | 292,1 | 292,1 |
|  | Мельниковское сельское поселение | га | 148,9 | 148,9 | 148,9 |
|  | Мичуринское сельское поселение | га | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
|  | Петровское сельское поселение | га | 224,7 | 264,8 | 264,8 |
|  | Плодовское сельское поселение | га | 302,7 | 307,1 | 307,1 |
|  | Приозерское городское поселение | га | 486,7 | 500,4 | 500,4 |
|  | Раздольевское сельское поселение | га | 149,0 | 317,5 | 317,5 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | га | 7252,1 | 7105,8 | 7105,8 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | га | 124,8 | 124,8 | 124,8 |
|  | Сосновское сельское поселение | га | 241,3 | 249,7 | 249,7 |
| 1.4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч. по поселениям: | га | 696,3 | 582,1 | 582,1 |
|  | Громовское сельское поселение | га | 84,1 | 78,8 | 78,8 |
|  | Запорожское сельское поселение | га | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | га | 0,0 | 49,6 | 49,6 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | га | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
|  | Ларионовское сельское поселение | га | 52,4 | 73,8 | 73,8 |
|  | Мельниковское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мичуринское сельское поселение | га | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
|  | Петровское сельское поселение | га | 227,9 | 138,3 | 138,3 |
|  | Плодовское сельское поселение | га | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
|  | Приозерское городское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Раздольевское сельское поселение | га | 8,3 | 13,5 | 13,5 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | га | 51,3 | 1,8 | 1,8 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | га | 95,7 | 95,7 | 95,7 |
|  | Сосновское сельское поселение | га | 58,1 | 12,1 | 12,1 |
| 1.5. | Земли лесного фонда, в т.ч. по поселениям: | га | 273124,1 | 269493,9 | 269493,9 |
|  | Громовское сельское поселение | га | 40129,7 | 39744,0 | 39744,0 |
|  | Запорожское сельское поселение | га | 23442,0 | 23338,0 | 23338,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | га | 18269,1 | 18020,9 | 18020,9 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | га | 2722,3 | 2722,3 | 2722,3 |
|  | Ларионовское сельское поселение | га | 33422,8 | 33422,8 | 33422,8 |
|  | Мельниковское сельское поселение | га | 22491,1 | 22491,1 | 22491,1 |
|  | Мичуринское сельское поселение | га | 2338,8 | 2302,8 | 2302,8 |
|  | Петровское сельское поселение | га | 15537,3 | 15137,0 | 15137,0 |
|  | Плодовское сельское поселение | га | 19887,4 | 19881,1 | 19881,1 |
|  | Приозерское городское поселение | га | 5272,5 | 4504,6 | 4504,6 |
|  | Раздольевское сельское поселение | га | 24710,0 | 24484,4 | 24484,4 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | га | 24174,4 | 23876,5 | 23876,5 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | га | 28960,8 | 28960,8 | 28960,8 |
|  | Сосновское сельское поселение | га | 11765,9 | 10607,6 | 10607,6 |
| 1.6. | Земли водного фонда, в т.ч. по поселениям: | га | 199255,7 | 199766,1 | 199766,1 |
|  | Громовское сельское поселение | га | 56850,3 | 56850,3 | 56850,3 |
|  | Запорожское сельское поселение | га | 42091,0 | 42091,0 | 42091,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | га | 1787,5 | 1787,5 | 1787,5 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ларионовское сельское поселение | га | 55587,2 | 55587,2 | 55587,2 |
|  | Мельниковское сельское поселение | га | 3988,0 | 3988,0 | 3988,0 |
|  | Мичуринское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Петровское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Плодовское сельское поселение | га | 162,4 | 162,4 | 162,4 |
|  | Приозерское городское поселение | га | 36143,6 | 36143,6 | 36143,6 |
|  | Раздольевское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | га | 2593,6 | 2593,6 | 2593,6 |
|  | Сосновское сельское поселение | га | 52,1 | 562,5 | 562,5 |
| 1.7. | Земли запаса, в т.ч. по поселениям: | га | 706,2 | 549,5 | 549,5 |
|  | Громовское сельское поселение | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Запорожское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Красноозёрное сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Кузнечнинское городское поселение | га | 298,1 | 229,7 | 229,7 |
|  | Ларионовское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мельниковское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мичуринское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Петровское сельское поселение | га | 17,3 | 0,0 | 0,0 |
|  | Плодовское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Приозерское городское поселение | га | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
|  | Раздольевское сельское поселение | га | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ромашкинское сельское поселение | га | 13,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | Севастьяновское сельское поселение | га | 270,5 | 270,5 | 270,5 |
|  | Сосновское сельское поселение | га | 101,3 | 44,0 | 44,0 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность постоянного зарегистрированного населения, всего | тыс. чел | 61,8 | 60,4 | 65,0 |
|  | - в городских поселениях - в сельских поселениях |  | 23,8 38,0 | 22,2 38,2 | 23,9 41,1 |
| 2.2. | Показатели движения населения (современное состояние – данные за 2010 г.). Естественное движение: - рождаемость: - смертность: Миграционный прирост: | в расчете на тыс. чел. | 9,2 18,6 9,0 | 9,1 16,2 14,0 | 7,0 15,0 19,6 |
| 2.3. | Возрастная структура населения - дети до 15 лет включительно, - население в трудоспособном возрасте, - население старше трудоспособного возраста. | тыс. чел./% от всего населения | 8,7/14 38,3/62 14,8/24 | 9,4/16 34,4/57 16,6/27 | 8,5/13 36,0/55 20,5/32 |
| 2.4. | Число муниципальных образований – всего: из них сельских поселений городских поселений Городов Поселков городского типа | единиц | 14 12 2 1 1 | 11-14 9-12 2 1 1 | 11-14 9-12 2 1 1 |
| 2.5. | Плотность населения, всего: в т.ч. по городским поселениям: по сельским поселениям: | чел./кв. км | 17,2 238 10,6 | 16,8 222 10,6 | 18,1 239 11,4 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1. | Всего В том числе: - в городских поселениях, - в сельских поселениях. | тыс. кв.м общей площади квартир | 1500 584 916 | 1753 654 1099 | 2275 840 1435 |
| 3.2. | Обеспеченность населения общей площадью квартир, в том числе: - в городских поселениях, - в сельских поселениях. | кв.м/чел. | 24,3 24,5 24,1 | 29,0 29,5 28,8 | 35,0 35,1 34,9 |
| 4. | Муниципальные объекты обслуживания населения (сводная характеристика объектов с учетом мероприятий/норматив) |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения | ед. | 24 | 26 | 26 |
|  |  | число мест | 2771 | 2998/не менее 2787 | 2998/не менее 2516 |
| 4.2. | Общеобразовательные учреждения | ед. | 22 | 22 | 22 |
|  |  | число мест | 7585 | 7665/не менее 6182 | 7665/не менее 5579 |
| 4.3. | Учреждения дополнительного образования детей | ед. | 9 | 9 | 9 |
|  |  | число мест | 1321 | 1421/не менее 565 | 1421/не менее 510 |
| 4.4. | Детско-юношеские спортивные школы | ед. | 1 | 2 | 2 |
|  |  | число мест | 761 | 1011/не менее 1178 | 1011/не менее 1063 |
| 4.5. | Больницы (круглосуточные койки и койки дневного стационара) | объекты | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  |  | всего | число коек | 339 | 339/не менее 488 | 339/не менее 526 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 5,5 | 5,6 | 5,2 |
| 4.6. | Амбулаторно-поликлинические учреждения (поликлиники при больницах, амбулатории и ФАПы) | объекты | ед. | 23 | 22 | 22 |
|  |  | всего | число посещений в смену | 1667 | 1712/не менее 1369 | 1712/не менее 1469 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 27,0 | 28,3 | 26,3 |
| 4.7. | Учреждения социальной защиты населения: |  |  |  |  |
|  | - центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов | объектов | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | всего | число мест | 600 | 600 | 600 |
|  | - центр социальной помощи семье и детям | объектов | ед. | - | 1 | 1 |
|  | - социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних | объектов | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | всего | число мест | 36 | 36 | 36 |
|  | - реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | объектов | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  | всего | число мест | 36 | 36 | 36 |
|  | - отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объектов | 3 | 4 | 4 |
|  | - специализированные отделения социально-медицинского обслуживания для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объектов | нет | 1 | 1 |
|  | - дом-интернат для престарелых и инвалидов, | объектов | ед. | нет | нет | нет |
|  |  | всего | число мест | 30 | 30 | 30 |
|  | - специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический) | объектов | ед. | нет | нет | нет |
|  |  | всего | число мест | нет | нет | нет |
|  | - специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых, | человек | нет | 182 | 226 |
|  | - специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах-колясках и их семей | человек | нет | 11 | 12 |
|  | - дом-интернат для детей-инвалидов | объектов | ед. | нет | нет | нет |
|  |  | всего | число мест | 11 | 11 | 11 |
|  | - детские дома-интернаты, приюты для детей и подростков, оставшихся без попечения родителей | объектов | ед. | нет | нет | нет |
|  |  | всего | число мест | 31 | 31 | 31 |
|  | - дома ночного пребывания, социальные приюты, центры социальной адаптации | объектов | нет | нет | нет |
| 4.8. | Клубы или учреждения клубного типа | объектов | ед. | 22 | 23 | 24 |
|  |  | всего | число мест | 6196 | 6791/ 5733 | 7091/ 6131 |
|  |  | на 1000 чел |  | 100 | 112 | 109 |
| 4.9. | Общедоступные библиотеки, фонд | объектов | ед. | 25 | 26 | 27 |
|  |  | всего | тыс. экз. | 349,7 | до 589,8 | до 632,5 |
|  |  | на 1000 чел |  | 5,7 | до 9,8 | до 9,7 |
| 4.10 | Спортивные залы | всего | тыс. кв. м площади пола | 7,5 | 14,8/до 21,1 | до 22,8 |
|  |  | на 1000 чел |  | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| 4.11 | Плоскостные спортивные сооружения | всего | тыс. кв. м | 439,5 | 440/117,8 | 475/126,8 |
|  |  | на 1000 чел |  | 7,1 | 7,3 | 7,3 |
| 4.12 | Бассейны | объектов | ед. | 1 | до 8 | до 10 |
|  |  | всего | кв. м зеркала воды | 287,5 | до 1812 | до 2275 |
|  |  | на 1000 чел |  | 4,6 | 30 | 35 |
| 4.13 | Учреждения для работы с детьми и молодежью | объектов | ед. | 24 | не менее 29 | не менее 30 |
|  |  | всего | тыс. кв. м общей площади | около 1,4 | 2,01/ 1,51 | 2,43/ 1,63 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность железнодорожных путей | км | 100,2 | 133,2 | 133,2 |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог – всего: в том числе: - федерального значения - регионального или межмуниципального значения - местного значения (на балансе Ленинградской области) - местного значения (на балансе Приозерского муниципального района) | км | 950,5 106,7 458,1 56,4 329,3 | 1048,1 103,3 458,1 56,4 430,3 | 1247,2 103,3 480,6 56,4 607,0 |
| 5.3. | Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием | км | 781,6 | 1048,1 | 1247,2 |
| 5.4. | Плотность транспортной сети - железнодорожной - автодорожной | км/тыс. кв. км | 28 218 | 37 290 | 37 346 |
| 5.5. | Количество мостов | ед. | 53 | 54 | 66 |
| 5.6. | Количество путепроводов и транспортных развязок | ед. | 5 | 25 | 47 |
| 5.7. | Количество автостанций | ед. | 0 | 2 | 4 |
| 5.8. | Количество железнодорожных вокзалов | ед. | 3 | 3 | 3 |
| 5.9. | Количество железнодорожных станций | ед. | 8 | 10 | 10 |
| 5.10. | Количество железнодорожных пассажирских платформ | ед. | 7 | 11 | 11 |
| 5.10. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | ед. | 240 | 350 | 450 |
| 5.11. | Количество заправочных станций | ед. | 8 | 27 | 38 |
|  | автотранспорта |  | 8 | 19 | 27 |
|  | маломерного флота, гидроавиации |  |  | 8 | 11 |
|  | Территории, занятые объектами транспортной инфраструктуры | га | 1900 | 2683 | 2932 |
| 6. |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водовод из г. п. Кузнечное до п. Севастьяново | км | - | 12,0 | 12,0 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы | тыс. куб. м/сут | 21,0 | 17,4 | 19,5 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации |  | 29,0 | 17,4 | 19,5 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт·ч в год | 140 | 230 | 313 |
| 6.4. | Газоснабжение: |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление газа всего - на коммунально-бытовые нужды населения - на тепловые источники | млн куб. м/ год | 8,4 3,1 5,3 | 60 44 16 | 205 55 150 |
| 6.4.2. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 5 | 30 | 100 |
| 6.4.3. | Источники подачи газа |  | ГРС | ГРС | ГРС |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от численности населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 60 | 90 | 100 |
| 7. | Охрана природы и рациональное природопользование |
| 7.1. | Несанкционированные свалки | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 7.2. | Полигон ТБО | ед | 1 | 1 | 1 |
| 7.3. | Мусоросортировочный комплекс | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 7.4. | Мусороперегрузочная станция | ед. | 0 | 1 | 1 |
| 7.5. | Скотомогильники, не отвечающие природоохранным требованиям | ед | 5 | 0 | 0 |
| 7.6. | Мусороперерабатывающий завод | ед. | 0 | 0 | 1 |
| 7.7. | Инсинератор | ед. | 0 | 2 | 2 |
| Ориентировочная стоимость строительства |
| 8.1. | - жилищное строительство (муниципальный жилищный фонд в размере 10 % от общей стоимости всего нового жилищного строительства)* | млн руб. | - | 1304 | 3916 |
| 8.2. | - учреждения и объекты обслуживания населения (строительство и реконструкция по перечню мероприятий проекта) | млн руб. | - | 2035 | 2520 |
| 8.3. | - инженерное оборудование | млн руб. | - | 326 | 979 |
| 8.4. | - производственная сфера | млн руб. | - | 20 | 45 |
| 8.5. | - транспортная инфраструктура | млн руб. | - | 7200 | 21160 |
| 8.6. | - охрана окружающей природной среды | млн руб. | - | 1500 | 2000 |

* Рассчитано по нормативам постановления Правительства Ленинградской области от 23 апреля 2010 г. № 101 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальным образованиям Ленинградской области на первый квартал 2010 года для расчета в 2010 году размеров социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2009-2012 годы». Доля нежилых помещений в составе вновь вводимых муниципальных домов принята за 10 %.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Footnotes

В действующих нормативных правовых актах указанный термин применяется лишь для территории в границах города федерального значения.

Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3 материалов кадастра недвижимости.

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ст. 59, часть 1).

Методические указания по характеристике природных условий рекреационного района. М., Институт Географии АН СССР, 1975.

Теоретические основы рекреационной географии. М., 1975. География рекреационных систем СССР. М., 1980.

ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

Постановление Правительства Ленинградской области от 6 февраля 2006 г. № 31 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков особо охраняемых территорий  и объектов на территории Ленинградской области».

НИР «Обоснование и разработка туристско-рекреационного зонирования и методов формирования оптимальной структуры туристского комплекса Ленинградской области на период до 2012 года». ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания».

СНиП 2.07.01-89*

Свешников В.К. Загородный отдых. – «Архитектура и строительство Ленинграда», 1972, № 7; Наумов А.И. Проблемы преобразования крупнейших городов и их агломераций. – В сб. ЛИСИ «Градостроительство». М.–Л., Стройиздат, 1975.

Число учтенных туристских и экскурсионных прибытий по экспертной оценке «Туристско-информационный центр (ТИЦ) «Сто озер».

По данным ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» число туристов, посетивших Ленинградскую область в 2008 году по отношению к 2007 году возросло на 5% и составило 1785 тыс. человек (20 % - иностранцы). Количество туристов в 2008 году впервые превысило число жителей Ленинградской области, в 2010 г. поток оценивается в 1,8-2 млн туристов.

Сумма мест в СКР, предоставивших информацию в Реестр туристских ресурсов Ленинградской области, 2008 г.

Областной закон от 8 июля 2008 г. № 89-оз «Об установлении границ и правового режима пригородной зоны города Приозерска муниципального образования «Приозерское городское поселение» муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (в ред. областного закона от 31 декабря 2010 г. № 90-оз).

Утверждены приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 2007 № 108.

п. Пчёлино располагается на территории Выборгского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Официальный приказ о переименовании учреждения в связи с созданием Западного военного округа не издан.

Официальный приказ о переименовании учреждения в связи с созданием Западного военного округа не издан.

Письмо комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Председателю комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области Е.В. Домрачеву от 1 апреля 2011 г. № 07-675/11-4-0.

п. Пчёлино располагается на территории Выборгского муниципального района

п. Пчёлино располагается на территории Выборгского муниципального района

п. Пчёлино располагается на территории Выборгского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

п. Пчёлино располагается на территории Выборгского муниципального района

Сведения о площади территории, распределении по категориям земель приводится в установленных границах в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGis 9.3 материалов цифровой топографической основы М 1:10 000.

Площадь земель лесного фонда приведена по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» без учета земель Ларионовского участкового лесничества (13173 га), которые по состоянию на 01.01.2012 г. не стоят на учете в ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе.

Создание учреждений социальной защиты населения осуществляется в соответствии с областными целевыми программами.

Стационарное отделение в составе МУ «Центр социального обслуживания пожилых людей и инвалидов»

Есть стационарное отделение в составе МУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», кроме того в муниципальном районе расположено областное учреждение ГКС(К)ОУ ЛО «Приозерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 7–8 вида».

Стационарное отделение в составе МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».