|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д. 33, офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7–812–328 5902, факс.+7–812 – 323 5033; e-mail: enko@enko.spb.ru |

# Инв. № 71/655

# Экз. __

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГРОМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель Генерального директора, главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель Генерального директора, главный инженер проекта | А.Г. Петров |

2012 г.

# Авторский коллектив:

| Архитектурно-планировочные разделы | гл. арх. проекта, профессор Международной Академии Архитектуры (МААМ) О.В. Красовская; ведущий архитектор С.И. Лутченко |
| --- | --- |
| Градостроительная экономика | экономисты градостроительства М.А. Пчелка, А.В. Косарев |
| Природные условия и ресурсы | эколог градостроительства С.А. Гаврилкина, при участии гл. специалиста Т.А. Тереховой |
| Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения | эколог градостроительства С.А. Гаврилкина, при участии гл. специалиста Т.А. Тереховой |
| Объекты культурного наследия | канд. архитектуры, советник РААСН В.Р. Крогиус, экономист градостроительства А.В. Косарев |
| Земельные ресурсы | Инженер А.А. Тимофеева |
| Транспортная инфраструктура | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, гл. специалист Д.С. Савинкова |
| Инженерная инфраструктура | гл. инженер проекта А.Г. Петров, гл. специалисты И.Н. Максимова, Н.А. Масленникова, Г.Е. Нехамкис, инженер Д.Б. Тарских |
| Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера | эколог градостроительства, З.Р. Бачерникова |
| ГИС-технологии | гл. специалист А.М. Савинков |

# Оглавление

Список используемых сокращений:	7

1.	Общие положения	8

2.	Цели и задачи территориального планирования	11

2.1. Цели территориального планирования	11

2.2. Задачи территориального планирования	11

3.	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ	14

3.1. Основные сведения о территории	14

3.2. Природные условия и ресурсы	14

3.3. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации. Современное использование территории	24

3.4. Объекты культурного наследия	27

3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий. Прочие планировочные ограничения	29

3.6. Земельный фонд. Агроприродные ресурсы	32

3.7. Социально-экономическое развитие	36

3.8. Состояние окружающей среды	47

3.9. Транспортная инфраструктура	49

3.10. Инженерная инфраструктура	53

3.11. Выводы комплексного анализа территории	56

4.	ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	59

4.1. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Охрана объектов культурного наследия	59

4.2. Социально-экономическое развитие	64

4.3. Развитие рекреации и туризма	75

4.4. Развитие транспортной инфраструктуры	76

4.5. Развитие инженерной инфраструктуры	80

4.6. Охрана окружающей  среды. Санитарная очистка территории	89

4.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение пожарной безопасности территории	90

5.	ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	95

5.1. Мероприятия по изменению границ населенных пунктов	95

5.2. Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории	95

5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	96

5.4. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	105

5.5. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	105

5.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	107

6.	тЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	109

7.	ПРИЛОЖЕНИЯ	120

Состав материалов по обоснованию 
проекта Генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Муниципальное образование Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана | 71/655 |
| 2 | Муниципальное образование Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 71/656 |
| 3 | Муниципальное образование Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 71/657 |
| 4 | Муниципальное образование Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Исходно-разрешительная документация | 71/658 |
| Схемы |
| 1 | Схема использования территории М 1:25 000, 1:5 000 | 71/659 |
| 2 | Схема существующих границ земель различных категорий М 1:25 000 | 71/660 |
| 3 | Схема планируемых границ земель различных категорий М 1:25 000 | 71/661 |
| 4 | Схема ограничений. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. М 1:25 000 | 71/662 |
| 5 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты социальной сферы). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:25 000, 1:5 000 | 71/663 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения | 71/488 |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов | 71/489 |
| 8 | Схема ограничений. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов М 1:25 000 | 71/664 |
| в том числе иллюстративные материалы |
| 1 | Схема расположения арендуемых лесных участков для целей рекреации и лесозаготовки |
| 2 | Схема расположения охотничьих хозяйств |
| 3 | Ландшафтная карта |
| 4 | Схема размещения проектного пожарного депо |
| 5 | Схема размещения проектного пожарного депо в п. Владимировка |
| 6 | Схема доступности пожарного депо |
| 7 | Концепция территориального развития Громовского сельского поселения. Вариант №1 |
| 8 | Концепция территориального развития Громовского сельского поселения. Вариант №2 |
| 9 | Схема существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского участкового лесничества |
| 10 | Схема участков земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель |
| Электронная версия проекта |
| 1 | Электронные материалы проекта открытого пользования: текстовые материалы в формате Word, схемы в формате JPG, MapInfo | 71/733 |

# Список используемых сокращений:

| а/д – автомобильная дорога АТС – автоматическая телефонная станция АХОВ – аварийно химически опасное вещество АЗС – автозаправочная станция авт. – автомобилей БПК – биохимическое потребление кислорода ВЛ – воздушная линия электропередачи ВОС – водоочистные сооружения г. – год гг. – годы га – гектар ГРП – газорегуляторные пункты ГСМ – горюче-смазочные материалы ГОСТ – государственный стандарт ГП – государственное предприятие грунт. – грунтовое д. – дом др. – другое ДРСУ – дорожно-строительное управление ед. – единица ж/д – железная дорога ЖКС – жилищно-коммунальная система ЗСО – зона санитарной охраны и т.п. – и тому подобное кол-во-количество кв. км – квадратный километр кв. м – квадратный метр куб. м – кубический метр КНС – канализационная насосная станция КОС – канализационные очистные сооружения МЧС – Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий л/с – литры в секунду м. – мужчина мес. – месяц млн – миллион м – метр м/с – метр в секунду мг/л – миллиграмм на литр мм – миллиметр мкг/л – микрограмм на литр н/д – нет данных оз. – озеро ООО – общество с ограниченной ответственностью ОАО – открытое акционерное общество | пр. – прочее |
| --- | --- |
|  | п. – поселок пп. - поселки |
|  | п. при ж/д ст. – поселок при железнодорожной станции |
|  | ПДВ – предельно-допустимые выбросы |
|  | посещ. – посещение |
|  | пр. – прочее |
|  | привед. – приведенных |
|  | р. – река |
|  | ред. – редакция |
|  | сек. – секунда |
|  | СЗЗ – санитарно-защитная зона |
|  | ст. – статья |
|  | СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество |
|  | ºС – градусы Цельсия |
|  | СанПиН – санитарные правила и нормы |
|  | СНиП – строительные нормы и правила |
|  | СП – строительные правила |
|  | СТО – станция технического обслуживания |
|  | СТП – схема территориального планирования |
|  | сут. – сутки |
|  | ТБО – твердые бытовые отходы |
|  | т.н. – так называемый |
|  | техн. – технический |
|  | тыс. – тысяча |
|  | тв. – твердое |
|  | тыс. – тысяча |
|  | ТБО – твердые бытовые отходы |
|  | ул. – улица |
|  | УДС – улично-дорожная сеть |
|  | ФГУ – федеральное государственное учреждение |
|  | ФАП – фельдшерско-акушерский пункт ФЦП – федеральная целевая программа ХПК – химическое потребление кислорода |
|  | шт. – штука |
|  | чел. – человек |

# 1 Общие положения

# 1. Проект генерального плана муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» по заказу администрации Приозерского муниципального района (муниципальный контракт № 780 от 03.12.2008) в качестве документа, направленного на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Громовского сельского поселения до 2035 г.

# 2. Проект генерального плана разработан в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010) и заданием на подготовку проекта Генерального плана (приложение № 1 к муниципальному контракту № 780 от 03.12.2008).

# 3. Разработка проекта генерального плана велась в соответствии с требованиями федеральных законодательных актов в действующих редакциях, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 года);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ (ред. от 18 июля 2011 года);

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ (ред. от 19 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 25 июля 2011 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 2 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 8 октября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 18 июля 2011 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (ред. от 18 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ред. от 18 июля 2011 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 29 декабря 2010 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 11 января 2011 года);

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 18 июля 2011 года с изменениями и дополнениями, вступающими в силу с 1 августа 2011 года);

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ред. от 1 июля 2011 года);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (ред. 23 декабря 2010 года).

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ Российской Федерации «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

# 4. Подготовка проекта генерального плана велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

- СНиП 11–04–2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 11–02–96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 год;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03–85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07–86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41–02–2003 «Тепловые сети», 2003 год;

- СНиП 35–01–2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», 2001 год;

- Сп 11.13.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны»;

- ГОСТ Р 22.0.07–95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.05–94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

# 5. Официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Далее в проекте используется сокращенное наименование муниципального образования: Громовское сельское поселение.

.

# 6. Проект генерального плана подготовлен на всю территорию Громовского сельского поселения в границах, установленных областным законом от 1 сентября 2004 г. № 50-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

В соответствии с этим же законом муниципальное образование Громовского сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области наделено статусом сельского поселения и утвержден перечень населенных пунктов, входящих в его состав: Владимировка, поселок; Гречухино, поселок; Громово, поселок при железнодорожной станции; Громово, поселок;                        
Красноармейское, поселок; Новинка, поселок; Портовое, поселок; Приладожское, поселок; Славянка, поселок; Соловьёво, поселок; Черёмухино, поселок; Яблоновка, поселок.

# 7. Генеральный план учитывает основные положения:

- Проекта «Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района» (разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в 2011 году);

- Проекта «Стратегии социально-экономического развития территории Приозерского муниципального района» (разработан в составе проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района);

- Проекта «Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области».

# 8. При разработке данного проекта генерального плана проанализированы и учтены следующие документы:

- «Проект районной планировки Приозерского муниципального района» (институт «Ленгипрогор», 1979 г.);

- «Схема размещения жилищно-гражданского строительства в населенных пунктах Ленинградской области» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики», 2002 г.).

# 10. Проект генерального плана Громовского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

- расчетный срок – 2035 гг.,

- первая очередь – 2020 гг.

# 11. Проектные решения генерального плана Громовского сельского поселения на первую очередь строительства и расчетный срок являются основанием для разработки:

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки.

# 12. Проект генерального плана выполнен с использованием следующих материалов:

- Топографической основы масштаба 1:10 000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 1994 г., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК- 47 (в настоящее время ведется работа по постановке на учет и сдаче топоосновы в государственный фонд).

- Векторной топографической основы масштаба 1:2000, выполненной СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ в 2005 – 2006 гг., гриф – ОП, система высот – Балтийская, система координат – МСК - 47 (в настоящее время ведется работа по постановке на учет и сдаче топоосновы в государственный фонд).

- Космического снимка ALOS (PRISM) в формате GeoTiff, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2008 г.

- Космического снимка ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2009 г.

# 13. Проект генерального плана разработан на единой концептуальной и технологической основе с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) – программный пакет ArcGIS 9.3.

# 2 Цели и задачи территориального планирования

## 2.1 Цели территориального планирования

Основными целями территориального планирования муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области являются:

- обеспечение территориальных предпосылок для устойчивого развития экономики поселения и повышение инвестиционной привлекательности территории;

- дальнейшее развитие пригородных функций на территории Громовского сельского поселения: туристско-рекреационная деятельность, агропромышленный комплекс; индивидуальное жилищное строительство, благоустройство и развитие садоводческих и дачных некоммерческих товариществ;

- качественное улучшение состояния окружающей среды поселения в целом и благоустройство всех функциональных типов территорий;

- создание территориальных предпосылок для повышения уровня жизни и условий проживания населения:  размещение площадок для нового жилищного строительства, объектов обслуживания, рекреации и туризма;

- сохранение объектов культурного наследия, проведение работ по выявлению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия;

- развитие и благоустройство рекреационных территорий: зон отдыха у воды, организация пляжей, организация санитарной очистки мест массового отдыха населения;

- развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры;

- учет интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

## 2.2  Задачи территориального планирования

## 2.2.1. Задачи по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

- формирование планировочной структуры и функциональное зонирование территории Громовского сельского поселения с учетом специфики его территории: экономико-географического положения; природных условий; зон с особыми условиями использования территорий; сложившегося использования территории и др.;

- определение территорий для градостроительного развития населенных пунктов на основе прогнозных параметров социально-экономического развития Громовского сельского поселения;

- определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон;

- развитие системы объектов обслуживания населения;

- развитие, рекреационных зон, благоустройство мест массового отдыха населения, развитие туристко-рекреационной инфраструктуры, в том числе, инфраструктуры водных видов туризма и спорта;

- планировочная реорганизация и развитие территорий агропромышленного комплекса.

## 2.2.2. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства местного значения

- достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 38 кв. м общей площади на человека;

- определение объемов, структуры и площадок нового жилищного строительства;

- выделение территорий для размещения учреждений и предприятий обслуживания населения регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами;

- достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и предприятий обслуживания местного значения поселения в соответствии с действующими нормативами;

- улучшение транспортного обслуживания населения, развитие объектов транспортной инфраструктуры;

- интенсивное развитие инфраструктуры водного транспорта;

- развитие объектов инженерной инфраструктуры с достижением нормативных показателей.

## 2.2.3. Задачи по охране объектов культурного наследия

- сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия;

- организация охраны объектов культурного наследия, учет требований и регламентов территорий объектов культурного наследия.

## 2.2.4. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры поселения.

- выделение территорий для размещения новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры.

## 2.2.5. Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- организация мониторинга состояния окружающей среды;

- организация санитарной очистки территории;

- организация водоотведения в границах поселения.

## 2.2.6. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятиям гражданской обороны населения и противопожарным мероприятиям

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

- формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны населения;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения, о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия, с учетом новых жилых образований и т.д.;

- подготовка мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций.

- медицинское обеспечение населения в случае возникновения аварийной ситуации.

## 2.2.7. Задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана

- установление границ населенных пунктов Громовского сельского поселения;

- законодательное обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения;

- законодательное обеспечение охраны окружающей среды;

- координация действий исполнительных органов муниципального образования по обеспечению реализации генерального плана.

# 3 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

## 3.1 Основные сведения о территории

Громовское сельское поселение расположено в юго-восточной части Приозерского муниципального района. К нему примыкают: с севера Плодовское и Ларионовское, с северо-запада Мельниковское, с запада Ромашкинское, с юго-запада Петровское, с юга Запорожское сельские поселения Приозерского муниципального района. На востоке Громовское сельское поселение имеет выход к Ладожскому озеру.

Территория Громовского сельского поселения составляет 105940,5 га. Административный центр сельского поселения – п. Громово расположен в 50 км от города Приозерск и в 110 км от города Санкт-Петербург. Местное население Громовского сельского поселения ~ 2600 чел.

В состав поселения входят 12 населенных пунктов: поселки Владимировка, Гречухино, Громово, поселок при железнодорожной станции Громово, поселки Красноармейское, Новинка, Портовое, Приладожское, Славянка, Соловьёво, Черёмухино, Яблоновка.

Климат территории – влажный умеренно-континентальный. На территории поселения расположены крупные водные объекты – озеро Отрадное, являющееся вторым по величине в районе, озеро Суходольское, озеро Комсомольское. Восточную часть сельского поселения омывает крупнейший пресный водоем Европы – Ладожское озеро (площадь 17 700 кв. км). На территории сельского поселения имеются месторождения минеральных красок (участок Громовский в центральной части сельского поселения); строительных материалов (песка, песчано-гравийного материала); сапропеля; торфа.

Основу экономики поселения составляет сельское хозяйство. Промышленные виды деятельности практически отсутствуют и представлены малыми предприятиями по переработке древесины и оказывающими услуги в области строительства. Основным предприятием на территории сельского поселения является ЗАО Племенной завод «Красноармейский».

## 3.2 Природные условия и ресурсы

# 3.2.1 Климат

Территория Громовского сельского поселения, как и всего Приозерского муниципального района, характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Воздушные массы, приходящие с северо-запада, приносят летом часто влажную пасмурную и умеренно-дождливую погоду, зимой – значительное потепление и оттепели. Большое влияние на климат и погодные условия оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых осадков.

Зима - мягкая, но продолжительная. Для зимы обычны, пасмурная погода и оттепель, наиболее частые в декабре. Самый холодный месяц года февраль. Осадки зимой выпадают часто.

Весна – из-за частых возвратов холодов протекает медленно. Снежный покров задерживается до 20 апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. Последние заморозки заканчиваются обычно в начале июня.

Лето – умеренно теплое и сравнительно короткое. Заканчивается обычно во второй декаде сентября. Самый теплый месяц – июль с температурой воздуха 16-17 (С и выше до 32-33 (С (по метеостанции Сосново). Летом возможны похолодания. Количество осадков в летние месяцы наибольшее в году. Летние ливни часто сопровождаются грозами.

Осень – наступает в середине сентября. Понижение температуры воздуха от 10 (С до 0 (С происходит медленно. Осень – самый неблагоприятный период года. Пасмурная, ветреная и ненастная погода в нем преобладает, бывают часто туманы. Ветровой режим территории характеризуется преобладанием в течение всего года и особенно зимой, юго-западных и южных ветров. Летом ветер более неустойчив по направлению. Среднегодовая скорость ветра 2-2,3 м/с с максимумом зимой 3-4 м/с и минимумом летом 2,5-3 м/с. На открытом побережье Ладожского озера зимой средние скорости ветра возрастают до 5-6 м/с, а летом – до 4-5 м/с.

В соответствии с климатическим районированием территории страны для строительства (СНиП 23-01-99* «Строительная климатология») Громовское сельское поселение, как и весь Приозерский муниципальный район, попадает в подрайон II В умеренного климата.

Все эти климатические условия соответствуют выращиванию сельскохозяйственных культур (рожь, овес, ячмень, картофель, многолетние травы).

# 3.2.2. Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическую сеть на территории Громовского сельского поселения представляют озёра: Комсомольское, Суходольское, Отрадное, Гусиное, Нарядное и множество речек и ручьев. На востоке Громовское сельское поселение имеет выход к Ладожскому озеру..

Своеобразием гидрографической сети можно считать ее приуроченность к понижениям доледникового рельефа и долинам ледникового выпахивания, вытянутым с северо-запада на юго-восток. Реки фактически являются протоками между озёрами, приуроченными к котловинам тектонико-ледникового, ледникового и эрозионного происхождения. Эрозионные процессы здесь не получили значительного развития, поэтому речная сеть отличается небольшим глубинным врезом долин, которые плохо разработаны и напоминают искусственные каналы. Форма речных долин корытообразная с плоским дном. Все это свидетельствует о ее молодости.

На востоке сельское поселение имеет выход к Ладожскому озеру – крупнейшему пресному водоему Европы  (площадь 17 700 кв. км). Грунт дна вблизи берегов песчано-каменистый, в глубоководных местах — илистый. Побережье почти на всем протяжении сильно изрезано узкими, глубоко вдающимися в сушу заливами. Лед на озере образуется в конце октября — начале ноября; сначала у берегов, более глубокие участки замерзают позднее — в конце декабря — январе, а центральная часть покрывается сплошным льдом только в очень суровые зимы. Таяние льда начинается в марте, по полностью озеро ото льда очищается лишь в начале мая.

Почти все озёра сельского поселения проточные и отличаются хорошим водообменом. Дно озер, как правило, неровное, илистое, берега низкие, часто заболоченные. Донные отло-зкения в основном состоят из органических илов (торфа, сапропеля и др.). У многих озер зарастают дно и берега. Почти все они сточные. Основные источники питания озер — атмосферные осадки, речные и подземные воды. Реки, вытекающие из озер, имеют хороший сток и более или менее равномерный режим. Для остальных рек характерны половодье весной, межень — летом и зимой, подъемы уровня воды — осенью. Весенний подъем, связанный с таянием снега, бывает довольно значительным и быстрым. Летняя межень часто нарушается дождевыми наводками; на некоторых реках подъем воды в паводок бывает даже выше, чем в половодье. Зимняя межень, в отличие от летней, довольно устойчивая. Осенние подъемы, вызываемые обложными дождями, длительны, но ниже весенних и летних. Почти половина речного стока приходится па весну, особенно на апрель и май, и около трети — на осенние месяцы — октябрь, ноябрь. Максимальная амплитуда колебаний уровня воды за год на крупных реках обычно не превышает 3-4 метров, по на некоторых, особенно небольших речках, иногда достигает 5-7 метров.

Отрадное — одно из самых крупных озер Карельского перешейка. Площадь его - 72,6 кв. км. Изрезанность берегов незначительная, заливов и бухт мало. На юге есть несколько островов общей площадью 3 кв. км. Дно впадин выстилают темно-коричневые и светло-голубые илы. Прибрежные мелководья большей частью песчаные или глинистые, местами каменистые. Берега низкие, у впадения ручья Яблонового - болотистые.

Длина Комсомольского озера - 14 километров, ширина - 2 километра, площадь - 24,5 кв. км. За время существования озера трижды произошло резкое падение уровня воды, прежде чем он достиг современного положения. Об этом напоминают небольшие террасы, отчетливо выступающие на пологих берегах. Берега озера изрезаны слабо. Есть на нем несколько заливов, сильно заросших по краям осокой и тростником. Прибрежные мелководья озера сложены смесью песка и ила, дно на глубоких участках покрыто толстым слоем светло-коричневой илистой массы. За исключением заливов, озеро зарастает слабо: ширина зеленой каймы у берегов 10 - 20 метров.

Озеро Суходольское — самое длинное на Карельском перешейке. Узкой лентой оно вытянулось с запада на восток на 40 км при ширине от 500 м до 1 км. Берега озера высокие, поросшие у кромки воды смешанным лесом, а чуть выше – сосновым. Встречаются песчаные пляжи.

В гидрогеологическом отношении Громовское сельское поселение расположено в пределах гидрогеологической структуры Балтийского бассейна трещинных и трещинно-жильных вод. Среди дочетвертичных отложений водоносными являются пески, песчаники, мергели, доломиты, известняки, а иногда верхние трещиноватые горизонты кристаллических пород. В четвертичных отложениях водоносны преимущественно пески и песчаники, особенно содержащие гальку и гравии. Подземные воды в четвертичных отложениях обычно пресные и ненапорные. Артезианские воды встречаются лишь там, где опи залегают между водоупорными моренными пластами .

Основной источник подземной воды – Гдовский (Вендский) водоносный горизонт, расположденный на глубине порядка 70-100 м; минерализация менее 1 г/л. В озерно-ледниковых песках содержатся грунтовые воды, образующие многочисленные, но малообильные выходы у подножия склонов; зеркало их лежит на глубине 1-10 м. Довольно обильные напорные воды содержатся в межморенных отложениях (пески с гравием и галькой). Максимально возможный эксплуатационный дебит не более 10 л/с.

Грунтовые воды залегают на глубине 3-10 метров, на понижениях- 0,2 –1,0 м.

# 3.2.3. Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы

# Инженерно-строительные условия

Разработка раздела по оценке инженерно-строительных условий включает анализ комплекса исходных данных по территории сельского поселения. В процессе оценки условий территории были учтены и проанализированы сведения о геолого-геоморфологическом строении, гидрогеологической характеристике, наличии и степени развития физико-геологических процессов и явлений, а также техногенных изменений геологической оболочки. В основу разработанной схемы инженерно-строительных условий легли исследования по ландшафтной структуре, которые были выполнены в рамках проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по заказу ООО НПИ «ЭНКО». Данные ландшафтных исследований были уточнены и актуализированы по предоставленным топографическим материалам масштабов 1:10 000 (выполнена в 1994 г., обновлена в 2011 г.) и 1:2 000 (выполнена в 2003 г., обновлена в 2011 г.). Анализ современного состояния территории базировался на цифровых космических изображениях ALOS (PRISM) в формате GeoTiff (2008 г.) и ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF (2009 г.). Также была проведена работа по анализу существующих материалов по инженерным изысканиям, которые хранятся в отделе обеспечения надзора и экспертиз Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. В основу инженерно-строительной оценки легли также ландшафтные карты, которые были разработаны в составе проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района Ленинградской области. Имеющихся материалов инженерных изысканий достаточно для оценки инженерно-строительных условий территории Громовского сельского поселения на уровне проекта генерального плана. Однако любое строительство должно сопровождаться проведением дополнительных более детальных инженерно-геологических, инженерно-топографических и других изысканий на площадках будущего строительства.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров выделяются следующие территории по инженерно-строительным условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения покрывают большую часть территории сельского поселения (58,2 %). Представлены дренированными равнинами, сложенными устойчивыми грунтами; уклоны поверхности не более 5 %, уровень залегания грунтовых вод не менее 2 м от поверхности. Отмечается локальное развитие опасных физико-геологических процессов.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (занимают 33,4 % площади сельского поселения):

- плоские переувлажненные равнины с характерным близким залеганием грунтовых вод, процессами заболачивания; грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками, маломощным торфом (до 0,5 м);

- холмистый рельеф с уклонами поверхности до 15 %; понижения заболочены, нередко идут процессы торфообразования; на склонах идет активное развитие эрозионных процессов; грунты оснований представлены галечными и валунными песками;

- выработанные торфяники.

# Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (8,4 %):

- болота с мощностью торфа более 0,5 м;

- заболоченные участки вследствие нарушения стока.

# Минерально-сырьевые ресурсы

На территории поселения имеются месторождения минеральных красок (участок Громовский в центральной части сельского поселения); строительных материалов (песка, песчано-гравийного материала); сапропеля (месторождение Нарядное в восточной части сельского поселения, Рощинское на западе); торфа – наиболее крупные месторождения из них расположены в центральной части сельского поселения: Сур-Суо II (114 га), Сур-Суо III (101 га), Хильпо-Оя (102 га), Саккала (904 га), на юге: Теренгтиле (309 га) и Каорно-Суо (276 га).

# 3.2.4. Лесные ресурсы

Лесной фонд, расположенный на территории Громовского сельского поселения, относится по целевому назначению к защитной категории (Приложение 6).

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества (в соответствии с приказом Рослесхоза от 17 октября 2008 г. № 319 «Об определении количества лесничеств на территории Ленинградской области и установлении их границ»). Эту миссию на территории Приозерского муниципального района осуществляет Приозерское лесничество со своими филиалами – участковыми лесничествами; на территории Громовского сельского поселения это Громовское, Мичуринское северное, Ладожское, Яблоновское и Ларионовское участковые лесничества.

После принятия Лесного кодекса (от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ) разработаны Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества. В этих документах определены цели и задачи, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Распределение лесов сельского поселения по целевому назначению и категориям защитных лесов проведено в соответствии с пунктом 1.1.4 Лесохозяйственного регламента Приозерского лесничества Ленинградской области, Лесным кодексом Российской Федерации (статья 10) и приказом Рослесхоза от 20 февраля 2009 № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области» (таблица 1).

Таблица 1

Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов

| Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Участковое лесничество | Номера лесных кварталов или их частей |
| --- | --- | --- |
| 1.Защитные леса |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Громовское | 62ч,68ч,77ч,78ч,109ч,112ч, 157ч,163ч,165ч,166ч,172ч,174ч,175, 176ч,185ч,187ч,188ч, 195,196ч |
|  | Ладожское | 60ч, 66ч, 67ч |
|  | Яблоневское | 11ч,22ч,36ч,52ч,58ч,80ч,81ч,86ч,87ч,91ч,93ч |
|  | Ларионовское | 41ч,59ч,61ч,63ч,64ч,70 |
| 2.Ценные леса |  |  |
| в том числе: |  |  |
| Нерестоохранные полосы лесов | Громовское | 36,43ч,44,55ч,56,58ч,59-61,74ч, 75,84,91,101-103,144,156, 157ч,164,174ч,185ч, 205,206 |
|  | Ладожское | 44,45,46ч,52,53ч,55ч,56ч,59,60ч,61,62, 63ч,64,65, 66ч, 68ч,69-71, 72ч,74ч, 75,76ч-78ч,79,80ч,83, 84ч,87ч,88,89,90ч,93,94, 99ч,100,101,103ч, 104 |
|  | Мичуринское северное | 36,43,44,52-59,65-67, 75-77,79,82,84-87 |
|  | Яблоневское | 16,27,42-47,53, 54,59, 60,66,67,72, 76,77,82-84,88,92,94-96 |
|  | Приозерское южное | 9 |
|  | Ларионовское | 41ч,57, 59ч-66ч |
| Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Громовское | 42, 43ч,47-54,55ч, 57,58ч,62ч,63-67,68ч, 69-73,74ч,77ч,78ч,79-83,85-90,92-95,97-100,104-108,109ч, 110,112ч,154,161-162,163ч, 165ч,166ч,167,168,170-172ч,173,174ч,176ч, 177-184,185ч, 186, 187ч, 188ч,189-194, 196ч,197-202,204 |
|  | Ладожское | 46ч,47-49,53ч, 54,55ч,56ч,57,60ч,63ч,66ч-68ч, 72ч,73,74ч,76ч-78ч,80ч,81,82,84ч,85,86, 87ч,90ч,91,92,95-98,99ч,102,103ч |
|  | Мичуринское северное | 1-35,37-42,45-51,60-64,68-74,78,80,81,83 |
|  | Яблоневское | 1-10,11ч,12-15,17-21, 22ч,23-26,28-35,36ч,37-41,48-51,52ч,55-57, 58ч,61-65,68-71, 73-75,78,79, 80ч,81ч, 85,86ч,87ч,89,90,91ч,93ч |
|  | Ларионовское | 41ч,59ч-66ч |

Основными направлениями использования охраны, защиты и воспроизводства лесов Громовского сельского поселения являются:

- увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород);

- удовлетворение потребности в древесине для местных нужд;

- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации (главным образом за сет усиления использования защитных и рекреационных функций лесов).

На настоящий момент весь лесосечный фонд в границах Громовского сельского поселения передан в долгосрочную аренду предприятиям и организациям для целей рекреации, охоты и лесозаготовки. На территории сельского поселения находятся 25 арендаторов, среди которых наиболее крупные ОАО «Приозерский «ДОЗ», ЗАО «Приозерский лесокомбинат», ООО «Золотая утка», ЗАО «Интерсолар», ООО «Ирбис», ЗАО «Приозерская лесная компания», ЗАО «Яблоневское охотхозяйство», ООО «Вега», осуществляющие лесозаготовку на выделенных им участках (см. «Схема расположения арендуемых лесных участков для целей рекреации и лесозаготовки» и Приложение 7).

# Выводы

Ресурсный потенциал Громовского сельского поселения дополняют лесные ресурсы. Лесной фонд сельского поселения относится к защитной категории лесов; леса также могут быть использованы в рекреационных целях.

# 3.2.5. Растительный и животный мир

Приозерский муниципальный район занимает часть Карельского перешейка, который расположен в области хвойных лесов южно-таежной подзоны на контакте с границей средней тайги. Основную площадь территории сельского поселения занимают леса.

В верхних частях сельг на обнаженном граните небольшими пятнами расположены различные растительные сообщества. Сомкнутого древесного полога здесь нет, хотя невысокие сосны (до 10 м) довольно многочисленны, растут также невысокие экземпляры березы и можжевельника. На обнаженном граните лишайники образуют отдельные подушки, практически не прикрепленные к каменистому субстрату. В трещинах гранита произрастают либо зеленые мхи, либо сфагновые мхи, а также кустарнички (вереск, брусника, толокнянка) и папоротники.На легких почвообразующих породах господствуют осветленные сосновые леса. На территории сельского поселения отмечены почти все типы сосновых лесов, встречающиеся в Приозерском муниципальном районе: лишайниковые, зеленомошные (брусничные, черничные, кисличные), долгомошные и сфагновые. Сосняки с разреженным травяно-кустарничковым покровом и значительным покрытием лишайников характерны для дренируемых песков на вершинах сельг и моренных гряд и холмов, а также для береговых валов рек и озер. Склоны сельг покрывают кустарничковы сосняки, подножья и днища ложбин покрыти сфагновыми лесами.

Ельники преобладают главным образом на суглинистых отложениях и отчасти на моренных супесчаных наносах. Еловые дубнотравяные леса приурочены к продуктам выветривания гранитов рапакиви. Распространены также вторичные травянистые леса – сосново-березовые и неморально-травяные леса (с копытнем, ясменником, медуницей, снытью), осиновые, сероольшатники и ивняки, приуроченные к более влажным местообитаниям. Большинство лугов суходольные. Их травостой состоит из разнотравья, злаков (белоуса, душистого колоска, тимофеевки, ежи сборной, овсяницы луговой: и др.), красного и лугового клевера, различных бобовых. В переувлажненных низинах встречаются мелкие болотные луга, состоящие из осоковых и щучки, пойменные ивняки, характерные березо-черноольхово-ивовые сообщества. Черноольшатники принадлежат к числу коренных, но мало распространенных типов леса. Они произрастают главным образом по берегам внутренних водоемов, в межсельговых понижениях; то есть там, где грунтовые воды подходят близко к поверхности. Кроме того, до 10 % территории сельского поселения покрытозаболоченными и незаболоченными вторичными березняками (черничные, кисличные, лесовейниковые, олуговелые, влажнотравные, серовейниковые, таволговые, сфагновые, долгомошносфагновые и белокрыльниковые). Осинники произрастают на боле богатых почвах и образуют боле богатый флористический состав. На месте вырубок, вдоль берегов водоемов, по краям болот часто встречаются ивняки, образованные ивами чернеющей, пепельной, ушастой, филиколистной.

По берегам Ладожского озера встречаются фрагменты лесов с участием широколиственных пород: дуба, вяза, ясеня, липы, клена, лещины. Участки лесов с липой встречаются гораздо чаще и произрастают насклонах моренных холмов, по берегам озер. Клен часто встречается в виде всходов в мелколиственных лесах и в виде подроста в еловых лесах, но редко достигает крупных размеров из-за повреждения осенними заморозками и обмерзания в суровые зимы. Небольшие фрагменты лесов с вязом отмечены на берегах озер Суходольское и Отрадное.

Лесистые холмы и гряды чередуются со скальными выходами, заболоченными ложбинами и впадинами, торфяниками и озёрами.

Подавляющее большинство лугов возникло на месте вырубок и заброшенных пашен. Также характерно широкое распространение верховых выпуклых болот, имеющих озерное происхождение. Такие болота возникли на местах ледниковых озер после их зарастания. На многих из них в центральной части еще имеются участки свободной воды. На таких болотах хорошо развиты грядово-мочажинные комплексы. Большие площади занимают некрупные облесенные верховые болота, не имеющие грядово-мочажинных комплексов. Меньше распространены переходные открытые и облесенные травяно-сфагновые болота, а также богатые во флористическом отношении низинные болота, изредка встречаются аапа-болота южного типа

Флора Громовского сельского поселения богата редкими видами, включенными в Красную Книгу Российской Федерации, среди которых частуха Валенберга, гроздовник простой, каулиния тончайшая, лобелия Дортманна, восковник болотный, прострелы весенний и луговой, очеретник бурый и другие. В Красную книгу природы Ленинградской области помимо этих видов включены еще те виды, некоторые из которых к настоящему времени уже исчезли на Карельском перешейке полностью или из некоторых местонахождений. Так, из-за осушения небольшого болота у озера Гусиное исчезло единственное местонахождение на Карельском перешейке очень редкого вида – плаунка плауновидного. По этой же причине в окрестностях поселка Громово исчезло местонахождение осоки свинцово-зеленой. Часть видов, включенных в Красную книгу природы Ленинградской области, в настоящее время встречается в Ленинградской области только или преимущественно на Карельском перешейке. К их числу можно отнести полушники колючеспорый и озерный, лобелию Дортманна, плауночек топяной, вайду красильную, дерен шведский, тиллею, восковник болотный, прострел весенний, камнеломку болотную.

Животный мир сельского поселения может считаться типичным для лесной зоны. В фаунистическом отношении территория Громовского сельского поселения относится к западной части Ленинградской области, для которой характерны, помимо широко распространенных таежных форм, набор видов европейских широколиственных лесов. В лесах водятся такие представители животного мира, как лоси, кабаны, лисицы, медведи, олени, волки, ондатры. В спелых сосновых лесах многочисленна желна. Из видов животных, занесенных в Красную Книгу природы Ленинградской области, следует указать, гагару, выдру, ладожскую нерпу, европейскую норку, белку летягу. Таким образом, богатство и разнообразие животного мира Громовского сельского поселения обусловлено пестротой и многообразием природных условий этой территории. Это также дает возможность здесь соседствовать лесным, луговым, болотным и водоплавающим птицам. Более 30 видов птиц, будучи весьма редкими и уязвимыми, для своего сохранения требуют специальных мер охраны. Среди них следует назвать некоторых крупных хищных птиц (беркут и большой подорлик), клинтуха, сов (филин, ястребиная сова, бородатая неясыть), многих дятлов (белоспинный, трехпалый, седой, зеленый), лесного жаворонка, кедровку, а также ряд других видов воробьиных.

Обычными и многочисленными видами амфибий могут считаться травяная лягушка, серая жаба, а местами также остромордая лягушка и обыкновенный тритон. Другой вид тритонов – гребенчатый – очень редок. Он известен всего лишь в нескольких пунктах и заслуживает всяческой охраны

По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к охотничьим ресурсам на территории Приозерского муниципального района и Громовского сельского поселения в частности относятся: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, олень благородный, олень пятнистый, лось, рысь, хорь, рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка.

Территория Громовского сельского поселения расположена в границах охотхозяйств «Общественная организация Приозерское районное общество охотников и рыболовов», «Мельниковское общество охотников и рыболовов», ООО «Ирбис», ЗАО «Яблоновское охотхозяйство». Воспроизводственные участки данных охотхозяйств расположены на территории сельского поселения (см. «Схема расположения охотничьих хозяйств»).

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

При освоении новых территорий вне границ населенных пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

# 3.2.6. Рыболовство и рыбоводство

По сведениям ФГУ «Севзапрыбвод» все водоемы Приозерского муниципального района относятся к рыбохозяйственным. Однако категория водоемов (рыбохозяйственная значимость) разная и зависит от состава ихтиофауны. Данные исследования проводятся при разработке отдельных более детальных проектов исследуемой территории.

По данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории Приозерского муниципального района не выделяются. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов Приозерского муниципального района в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

Во внутренних водоемах сельского поселения и в Ладожском озере можно встретить около 70 видов и форм рыб и миног. Большинство малых речек и озер заселены плотвой, окунем, щукой. Чуть реже встречаются ерш, карась, красноперка, лещ, судак, несколько форм сигов, форель, кумжа, палия, хариус, корюшка, ряпушка, речная минога и многие другие. Ряд видов рыб и круглоротых области нуждаются в специальных мерах охраны. Среди них следует назвать морскую миногу, атлантического осетра, финту, озерного лосося, форель, голавля, жереха, обыкновенного подкаменщика. Основным условием сохранения этих видов остается поддержание естественной среды их обитания, в первую очередь мест размножения, нагула молоди, путей миграций, а также чистоты водоемов и соблюдение правил рыболовства.

На сегодняшний день согласно перечню рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области (приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 № 61 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области», а также дополнения и изменения к данному приказу: приказ от 21 декабря 2010 г. № 83, приказ от 31 марта 2011 г. № 16), а также данным отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Приозерского муниципального района вблизи территории сельского поселения сформированы: 2 участка для товарного рыбоводства (залив Черемухинский Ладожского озера и акватория озера Суходольское), 2 участка промышленного рыболовства в Ладожском озере) и 3 участка спортивного и любительского рыболовства (озеро Суходольское, Большой и Малый разливы реки Федоровка) (Приложение 5).

Осуществление хозяйственной деятельности должно сопровождаться мероприятиями по сохранению водных биоресурсов и среды обитания, а также соблюдением нормативных документов в области рыболовства, в том числе: Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 	постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 2008 г. № 569 «О правилах согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания».

# 3.2.7. Особо охраняемые природные территории

На территории Громовского сельского поселения имеются проектируемые и предлагаемые особо охраняемые природные территории, утвержденные приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 25 февраля 2005 г. № 12 (в редакции Приказа комитета по природным ресурсам Ленинградской области от 16 июня 2011 г. № 26):

- Региональный комплексный заказник «Моторное-Заостровье» площадью 17 125 га (на территории Громовского сельского поселения около 540 га); расположен в северо-восточной части сельского поселения, в 10 км к югу от города Приозерск. Цель создания заказника – сохранение озерно-речной сети, своеобразных ландшафтов, лесной и прибрежной растительности и комплекса редких видов флоры и фауны.

Профиль, площадь, географическое положение и цели создания данной особо охраняемой природной территории приводится по материалам Красной книги природы Ленинградской области, том 1, особо охраняемые природные территории, 1999 г. При этом необходимо учесть, что статус и режим заказника не утвержден, разработка и установка границ данных территорий относится к уровню Ленинградской области.

Особо охраняемая природная территория местного значения предложена на основе анализа ландшафтной карты, выполненной в рамках разработки проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района. Данная территория призваня охранять уникальные ландшафтные комплексы исследуемой территории. Однако в первую очередь необходима разработка проектов, установка границ и режимов территории: комплексного заказника «река Бурная – Ладожское озеро» — территория, расположенная в месте впадения р. Бурная в Ладожское озеро;

Предлагается создание данных особо охраняемых природных территорий на конец расчетного срока/за расчетный срок.

# 3.2.8. Современное состояние ландшафтов

В проекте была разработана ландшафтная карта, отображающая современное состояние ландшафтов Громовского сельского поселения. Типы ландшафтов (местоположений) на рассматриваемой территории выделялись с учетом преобладающих форм или типов рельефа, состава преобладающих с поверхности отложений, режима увлажнения, и длительных антропогенных преобразований (окультуривание, осушение, торфоразработки, открытая разработка минерального сырья, капитальная застройка и др.).

Ландшафты Громовского сельского поселения представлены в основном волнистыми равнинами на безвалунных песках и супесях, их окультуренными модификациями, дренированными равнинами на мелковалунно-галечных песках, камовыми холмами, сложенными галечными и валунными песками, заболоченными равнинами на безвалунных и галечных песках. В западной и центральной частях сельского поселения располагаются волнистые равнины и пологие гряды на мелковалунно-галечных песках с преобладанием сосняков бруснично-вересковых.

На основе ландшафтных условий Громовского сельского поселения были выделены территории наиболее пригодные для различных видов деятельности.

Территории, наиболее благоприятные для градостроительного освоения, занимают большую часть сельского поселения и распространены достаточно равномерно.

По ландшафтным условиям развитие рекреации наиболее благоприятно практически на всей территории Громовского сельского поселения.

# Выводы

На основе анализа ландшафтных условий Громовского сельского поселения были выделены территории наиболее пригодные для различных видов деятельности.

Территории наиболее благоприятные для градостроительного освоения занимают большую часть Громовского сельского поселения и приурочены, в основном, к равнинным участкам ландшафта.

Участки пригодные для ведения сельского хозяйства незначительны и представлены мозаично. Это, по большей части, территории слабоволнистых равнин.

Сравнительно мягкий климат, наличие ряда крупных водных объектов, а также высокая лесистость территории создают благоприятные условия для проживания населения, рекреации и туризма.

## 3.3. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации. Современное использование территории

# 3.3.1. Краткий анализ реализации предыдущей градостроительной документации

В 1979 году институтом «Ленгипрогор» разработан «Проект районной планировки Приозерского муниципального района», который в свою очередь, с уточнениями и дополнениями, базировался на предложениях «Схемы районной планировки Ленинградской области» («Ленгипрогор», 1975 г.). В работе 1979 г. были приняты следующие этапы проектирования:

- первая очередь – 1990 г.;

- расчетный срок – 2002–2007 гг.

Одним из перспективных населенных пунктов Приозерского муниципального района являлся п. Громово, прочие поселки предлагались к ограниченному развитию. Развитие предполагалось осуществлять за счет сельского хозяйства и рекреации.

Осуществление значительной части заложенных в проекте решений пришлось на период смены политической и экономической ситуации в стране и содержащиеся в проекте основные показатели по объективным причинам не могли быть реализованы в должном объеме.

То же самое, но в значительно большей степени, можно сказать и о «Проекте планировки и застройки п. Громово центральной усадьбы совхоза «Красноармейский», который был разработан 1983 г. Выборгским филиалом института «Ленгражданпроект». В данном проекте прогнозировалось увеличение численности населения поселка на 2010 г. до 1,2 тыс. чел., что не оправдалось – в 2011 г. численность населения составила 0,8 тыс. чел. Соответственно, по прогнозу намечалось и выделение территорий под 3-этажную малоэтажную жилую застройку. Реализация проекта была выполнена частично. В отличие от проекта планировки поселка, была не полностью реализована застройка 3- этажными домами. Общественный центр в 2011 г. приобрел свой окончательный вид в соответствии с проектом, дополнительно в центральной части п. Громово была построена хоккейная коробка и церковь Михаила Архангела.

В целом можно сделать вывод, что Громовское сельское поселение в существующих границах развивалось в соответствии предыдущей градостроительной документацией, что является положительным фактором. Однако многое из проектируемого не осуществилось, а ряд положений потеряли свою актуальность и не могут рассматриваться в дальнейшем как перспективные направления градостроительного развития.

# 3.3.2. Современное использование территории

Современная планировочная ситуация Громовского сельского поселения сформировалась на основе ряда факторов: географического положения поселения, природных условий и ресурсов, хозяйственной деятельности, исторически сложившейся системы расселения.

Основная особенность планировочной структуры Громовского сельского поселения – это концентрация населенных пунктов вдоль берегов озер  Ладожское, Суходольское,   Комсомольское,  Гусиное, Отрадное. Побережье Ладожского озера в рекреационном отношении, практически, не освоено, отсутствуют благоустроенные выходы к водной поверхности, организованные места пребывания туристов

Самой главной достопримечательностью на территории Громовского сельского поселения является Коневецкий Рождество-Богородичный мужской монастырь, расположенный на острове  Коневец в западной части Ладожского озера. Этот монастырь является памятником федерального значения, его посещает большое количество паломников и туристов.

Планировочные особенности территории поселения показаны на «Схеме использования территории» в масштабе 1:25000, где отображены наиболее важные характеристики. Показаны границы земель населенных пунктов, входящих в состав Громовского сельского поселения, нанесены основные объекты транспортной инфраструктуры: автодороги, крупные мосты, а также основные объекты инженерной инфраструктуры, объекты культурного наследия. Из природных объектов отображены территории лесов, территории сельскохозяйственного назначения, водные акватории и реки.

На "Схеме использования территории" в масштабе 1:5000 показано сложившееся использование территории внутри границ населенных пунктов. Следует отметить, что для каждого населенного пункта существует установленная, но не утвержденная юридически граница населенного пункта. Освоенные под жилищное строительство территории в отдельных случаях выходят за эти границы, располагаясь на землях лесного фонда, либо на землях сельскохозяйственного назначения.

Поселок Громово – административный центр Громовского сельского поселения, расположен в северо-восточной части Карельского перешейка на берегу оз. Суходольское. Расстояние от населенного пункта до железнодорожной станции Громово составляет 9 км, 100 км до города Санкт-Петербург и 50 км до города Приозерск.

Территория п. Громово делится на две части долиной ручья, протекающего через населенный пункт с севера на юг. В состав поселка входят два жилых массива – центральный район, расположенный в восточной части, и район «Нижнее Громово» в западной части населенного пункта. Застройка п. Громово представляет собой индивидуальные жилые дома с надворными постройками и жилой квартал 4-5 этажной застройки, в котором размещены объекты административного, социально-культурного и спортивного назначения (администрация Громовского сельского поселения, фельдшерско-амбулаторный пункт, почта, школа, спортивная площадка, детское дошкольное учреждение, церковь, дом культуры и ряд других объектов обслуживания).

Объект сельскохозяйственного производства – животноводческий комплекс, принадлежащий ЗАО ПХ «Красноармейский», размещен к северо-востоку от п. Громово.

Поселковое кладбище находится к юго-востоку от п. Громово, его общая площадь составляет 2 га.

Основной проблемой и ограничением для развития внутри границ населенного пункта п. Громово является:

- массив огородов, примыкающий к застройке многоэтажных жилых домов на севере поселка. Территория огородов требует разработки проекта планировки для структурирования всего массива и хозяйственных построек;

- существующие канализационные очистные сооружения требуют модернизации;

- поселок не обладает территориальными резервами для развития жилья и объектов социальной инфраструктуры. Требуется изменение границ населенного пункта за счет включения в земли населенного пункта ряда участков земель лесного фонда.

Поселок Владимировка состоит из трех основных территорий: малоэтажная застройка, дачные товарищества и территория иного специального назвачения. Здесь находится военная бухта «Владимирская» и пассажирская пристань, обеспечивающая движение туристических потоков на остров Коневец.

Поселок при железнодорожной станции Громово является самым крупным по численности населения поселком в Громовском сельском поселении и граничит: на севере с автодорогой Санкт-Петербург – Сортавала, на юге с оз. Суходольское, на востоке с землями обороны и безопасности (военный аэродром «Громово») и на западе с территорией Ромашкинского сельского поселения.

Центральное планировочное образование п. при ж/д ст. Громово, представлено капитальными строениями, жилыми и общественными домами, планировочно вытянутыми вдоль автодороги Санкт-Петербург – Сортавала. П. при ж/д ст. Громово включает территории застройки многоэтажными жилыми домами, застройки индивидуальными жилыми домами, садовые и дачные товарищества, а также территории общественно-деловой застройки (недостроенный дом культуры и спортивный комплекс, магазин, кафе, отделения связи и детское дошкольное учреждение).

В поселке есть железнодорожная станция Громово.

Значительным ограничением развития п. при ж/д ст. Громово является соседство с федеральными землями (земли обороны), на которых располагается военный аэродром "Громово".

Поселок Новинка – ближайший населенный пункт к п. Громово, расположен в западном направлении от административного поселения. П. Новинка представляет собой населенный пункт с хуторской системой расселения (разбросанные на значительном расстоянии друг от друга жилые индивидуальны дома с надворными постройками).

Поселок Портовое находится на берегу оз. Суходольское, на юго-востоке от п. Громово. К нему идет автомобильная дорога регионального и межмуниципального значения. На территории населенного пункта преобладает индивидуальная жилая застройка, вокруг которой формируются новые садоводства и дачные товарищества.

На прилегающей территории п. Портовое, у берега оз. Суходольское, складывается благоприятная ситуация для размещения объектов рекреационного назначения.

Поселок Соловьёво имеет выгодное местоположение относительно Ладожского озера и имеет большой потенциал для развития объектов рекреационного назначения. П. Соловьёво формируется из индивидуальных жилых домов и массивов садоводств и дачных товариществ. На юге населенного пункта имеется небольшой частный аэродром на землях сельскохозяйственного назначения.

Поселок Приладожское вытянулся вдоль западного берега оз. Гусиное. Его сложившаяся линейная структура имеет две основных территории: застройка индивидуальными жилыми домами и застройка дачными товариществами. На севере поселка имеется кладбище. На западе от п. Приладожское расположено крупное форелевое хозяйство.

Поселки Гречухино, Красноармейское и Славянка находятся на северо-западе Громовского сельского поселения, на западном берегу оз. Комсомольское. Территории поселков окружены лесами и территориями сельскохозяйственного назначения. Внутри населенных пунктов преобладают два основных функциональных типа территорий – застройка индивидуальными жилыми домами и застройка дачными товариществами. Дорога, ведущая к поселкам, грунтовая и в настоящее время находится в неудовлетворительном состоянии. Территории вокруг поселков имеют высокий рекреационный потенциал для размещения баз отдыха и детских лагерей.

Поселок Черёмухино состоит из трех основных типов территорий: застройка индивидуальными жилыми домами, застройка дачными товариществами и территории иного специального назначения. Поселок находится у берега Ладожского озера и имеет высокий рекреационный потенциал.

Поселок Яблоновка вытянулся вдоль южного берега оз. Отрадное. Поселок  имеет две основных функциональных типа территорий: застройка индивидуальными жилыми домами и застройка дачными товарищества. На востоке поселка имеется кладбище. Поселок имеет высокий рекреационный потенциал для размещения учреждений и баз отдыха.

Одной из главных проблем всех населенных пунктов Громовского сельского поселения является ограниченные территориальные ресурсы для комплексного развития населенных пунктов в части жилых и рекреационных зон. Все существующие земельные ресурсы населенных пунктов в настоящий момент исчерпаны.

## 3.4 Объекты культурного наследия

По данным Комитета по культуре Ленинградской области (Департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия) на территории Громовского сельского поселения расположены 5 объектов культурного наследия. В том числе 1 объект (ансамбль) культурного наследия федерального значения - Коневецкий монастырь (Рождественский), 3 объекта культурного наследия (памятники истории и монументального искусства) регионального значения - братские захоронения советских воинов (1939-1941 гг.), 1 выявленный объект культурного наследия (памятник истории) комплекс оборонительных сооружений линии Маннергейма. Объектов культурного наследия местного значения на территории поселения не имеется.

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались. В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Громовского сельского поселения, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия (при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия) в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проектов зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план поселения), проекты планировки подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

Необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в соответствии с которым проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Кроме того, генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице ниже.

Таблица 2

Список объектов культурного наследия на территории Громовского сельского поселения

| №№ п/п | №№ в экспликации | Наименование объекта | Местоположение | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | Коневецкий монастырь (Рождественский), 1393 г., XIX в. | остров Коневец | Федеральный, Постановление СМ РСФСР от 30 августа 1960 года № 1327 |
| 2 | 3.2 | Братское захоронение советских военных моряков, погибших в июле 1941 г. | п. Владимировка, у здания школы | Региональный, Решение Леноблисполкома от 16 мая 1988 года № 189 |
| 3 | 3.3 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1939-40 гг. близ реки Бурной | п. Соловьёво | Региональный, Решение Леноблисполкома от 16 мая 1988 года № 189 |
| 4 | 3.4 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-44 гг. | в районе ж/д ст. (п. при ж/д ст.) Громово | Региональный, Решение Леноблисполкома от 16 мая 1988 года № 189 |
| 5 | 3.5 | Комплекс оборонительных сооружений линии Маннергейма | вдоль реки Вуокса и берега оз. Суходольское | Выявленный, Акт постановки на учет от 15 января 2005 года № 65/д |

Территория муниципального образования в археологическом отношении изучена достаточно хорошо. На территории сельского поселения по берегам озера Суходольское, озера Гусиное и озера Комсомольское предположительно имеется ряд объектов археологического наследия (местонахождения эпохи неолита). При выделении новых участков под строительство объектов необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование. В годы войны 1939-1940 гг. и Великой Отечественной войны территория к северу от реки Вуокса была местом активных боевых действий. Здесь на северном берегу Суходольского озера находятся основные объекты комплекса оборонительных сооружений линии Маннергейма. Согласно требованиям Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» перед проведением любых работ на территориях боевых действий необходимо проводить обследование местности в целях выявления неизвестных захоронений.

В соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 14 января 1993 года № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» ответственность за содержание воинских захоронений на территории поселения возлагается на органы местного самоуправления.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

В случае нахождения на территории Громовского сельского поселения объекта, обладающего историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющего особое значение для истории и культуры муниципального образования, для наделения его статусом объекта культурного наследия местного (муниципального) значения органам местного самоуправления муниципального образования следует направить в комитет по культуре Ленинградской области документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», с целью включения объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

# Выводы:

Культурно-историческое наследие Громовского сельского поселения представлено 5 объектами. Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались. Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории поселения не имеется. Таким образом, полномочия поселения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения, отнесенные к вопросам местного значения (поселения) не могут быть реализованы за отсутствием таких объектов.

## 3.5. Зоны с особыми условиями использования территорий. Прочие планировочные ограничения

К основным зонам с особыми условиями использования территорий относятся:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- придорожные полосы;

- приаэродромная территория;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

# Прочие планировочные ограничения:

- зоны месторождений полезных ископаемых;

- зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности;

- зона нормированных параметров авиационных шумов.

# Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"), СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения»; СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах санитарно-защитных зон производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами, носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга (Приложение 1).

Основные источники загрязнения окружающей среды, для которых необходимо определение ориентировочных санитарно-защитных зон, а в случае их несоблюдения – разработки проектов санитарно-защитных зоны, расположены на территории п. Громово и п. при ж/д ст. Громово. Данные объекты включают в себя лесоперерабатывающие предприятия, оказывающие услуги в области строительства (ЗАО «Зодчий», ООО «Карельский перешеек») и предприятие по производству бетона (ООО «Громовский бетон»); сельскохозяйственное предприятие  молочного животноводства ЗАО «ПЗ «Красноармейский» и мелкие фермерские хозяйства; сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (гаражи); объекты инженерной инфраструктуры (канализационные очистные сооружения, электроподстанции); сооружения иного специального назначения (кладбища, свалка твердых бытовых отходов, яма Беккари) (Приложение 9).

Санитарно-защитные зоны от наземных гаражей-стоянок, паркингов закрытого типа принимается на основании результатов расчетов рассеивания загрязнений в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, для гостевых автостоянок санитарно-защитные зоны не устанавливаются. Для подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок регламентируется лишь расстояние от въезда-выезда и от вентиляционных шахт до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др., которое должно составлять не менее 15 м. В случае размещения подземных, полуподземных и обвалованных гаражей-стоянок в жилом доме расстояние от въезда-выезда до жилого дома не регламентируется. Достаточность разрыва обосновывается расчетами загрязнения атмосферного воздуха и акустическими расчетами.

# Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция», СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 "Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03. Новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция« СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 "Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

В графических материалах отображены санитарно-защитные зоны от железной дороги Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала, а также от автомобильных дорог II, III и IV технической категории.

# Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

# Придорожные полосы

Устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 1998 г. № 1420 «Об утверждении Правил установления и использования природорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования». Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

# Приаэродромная территория

Приаэродромная территория - прилегающий к аэродрому участок земной или водной поверхности, в пределах которого (в целях обеспечения безопасности полетов и исключения вредного воздействия на здоровье людей и деятельность организаций) устанавливается зона с особыми условиями использования территории. Данная зона устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 5.09.2011 № 743 (редакция 27.09.2011))

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома. Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на удалении не менее 30 км, а вне полос воздушных подходов - не менее 15 км от контрольной точки аэродрома объекты выбросов отходов, строительство животноводческих ферм, скотобоен и других объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц.

# Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности (Приложение 2).

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

# Таблица 3

Перечень основных водных объектов Громовского сельского поселения с указанием размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос

| № п/п | Наименование | Водоохранная зона (м) | Прибрежная защитная полоса (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ладожское озеро | 50 | 200 |
| 2 | оз. Суходольское | 200 | 35-50 |
| 3 | оз. Отрадное | 50 | 35-50 |
| 4 | оз. Комсомольское | 50 | 35-50 |
| 5 | оз. Нарядное | 50 | 35-50 |
| 6 | оз. Гусиное | 50 | 35-50 |
| 7 | оз. Верхнегорское | 50 | 35-50 |

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (Приложение 3).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

# Прочие планировочные ограничения

# Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*

# Зона затопления паводковыми водами 1 % обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

# Зона нормированных параметров авиационных шумов

Нормированные параметры авиационных шумов определяются по ГОСТ 22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы его измерения», СНиП 32-03-96 «Аэродромы»; СП 51.13330.2011  «Защита от шума», актуализированная редакция СНиП 23-03-2003.

## 3.6. Земельный фонд. Агроприродные ресурсы

# 3.6.1. Земельный фонд

Земельный фонд на территории Громовского сельского поселения по целевому назначению представлен всеми семью категориями земель, согласно действующему законодательству:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения);

- земли лесного фонда;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2012 г. представлено на рис. 1.

Площадные значения земель рассчитывались по полученным материалам от администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и измерению чертежей (Схема существующих земель различных категорий и Схема планируемых земель различных категорий) с использованием программного пакета ArcGIS 9.3.

# Рисунок 1

Согласно установленных границ Приозерского муниципального района в соответствие с Областным законом Ленинградской области от 1 сентября 2004 года № 50-оз (ред. от 6 мая 2010 года) «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Приозерский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (принят ЗС ЛО 24 августа 2004 года), большую часть территории поселения занимают земли водного фонда (53,6 % от общей площади земельного фонда поселения).

Категория земель населенных пунктов представлена двенадцатью населенными пунктами. Общая площадь земель категории населенных пунктов составляет 934,1 га. Из них:

- в п. Владимировка 61,0 га земель находятся в государственной собственности;

- в п. Гречухино 37,7 га земель находятся в государственной собственности; земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности составили 9,9 га;

- в п. при ж/д ст. Громово 114,7 га земель находятся в государственной собственности, земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности составили 1,4 га;

- в п. Громово 106,0 га земель находятся в государственной собственности; 3,0 га располагаются в муниципальной собственности; земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности составили 2,6 га;

- в п. Красноармейское 103,2 га земель находятся в государственной собственности; 0,2 га располагаются в муниципальной собственности; земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности составили 10,9 га;

- в п. Новинка 30,7 га земель находятся в государственной собственности; земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности составили 0,4 га;

- в п. Портовое 61,8 га земель находятся в государственной собственности; 8,6 га - в частной;

- в п. Приладожское 202,7 га земель находятся в государственной собственности; земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности составили 18,5 га;

- в п. Славянка 39,4 га земель находятся в государственной собственности; земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности составили 0,2 га;

- в п. Соловьёво 17,4 га земель находятся в государственной собственности; земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности составили 0,4 га;

- в п. Черёмухино 19,8 га земель находятся в государственной собственности; земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности составили 0,2 га;

- в п. Яблоновка 81,3 га земель находятся в государственной собственности; 0,9 га располагаются в муниципальной собственности; земли населенных пунктов, находящиеся в частной собственности составили 1,2 га;

Согласно п. 1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (принят ГД ФС Российской Федерации 28 сентября 2001 года) «землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов». Территория в границах населенных пунктов находится в ведении администрации поселения и может быть использована по ее усмотрению в целях получения дохода. В результате предоставления земельных участков в аренду администрация может пополнять бюджет поселения за счет земельного налога, но с учетом соблюдения вида разрешенного использования предоставляемых земельных участков.

По данным филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе, на 1 января 2012 года в Громовском сельском поселении арендуется 22,6 га земель категории населенных пунктов (в п. Громово – 2,5 га; в п. Красноармейское – 2,7 га; в п. Портовое – 2,6 га; в п. Приладожское – 2 га; в п. Соловьёво – 0,3 га; в п. Черёмухино – 11,7 га; в п. Яблоновка – 0,9 га). Наиболее крупные площади земель населенных пунктов арендуют:

- Антонов В. А. под индивидуальное жилое строительство (земельный участок с кадастровым номером 47:03:0803004:35) – 11,7 га;

- Мысько А. М. под индивидуальное жилое строительство (земельный участок с кадастровым номером 47:03:0817002:282) – 2,5 га;

- ООО "Лухтеннен М" для размещения базы отдыха (земельный участок с кадастровым номером 47:03:0807001:142) – 2,2 га.

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Громовского сельского поселения составляют 5784,1 га или 5,1 % от площади поселения, из них 1086,2 га используются для:

- ведения садоводства в садоводческих некоммерческих товариществах – 300,7 га (из них 33,7 га находятся в частной собственности; 267,0 га – в государственной);

- ведения дачных некоммерческих товариществ, дачных некоммерческих партнерств – 172,5 га (из них 165,0 га находятся в частной собственности; в муниципальной – 0,6 га; 6,9 га – в государственной);

- ведения крестьянско-фермерского хозяйства – 138,6 га (из них 101,1 га находятся в государственной собственности; в частной собственности – 37,5 га);

- для сельскохозяйственного производства – 470,7 га (из них 266,6 га находятся в частной собственности; 198,4 га в муниципальной собственности; 5,7 га в государственной собственности);

- под личные подсобные хозяйства – 3,7 га (из них 1,9 га находятся в частной собственности; 0,2 га – в муниципальной собственности; 1,6 га в государственной).

Оставшиеся 4697,9 га в составе земель сельскохозяйственного использования находятся в государственной собственности и используются для нужд сельского хозяйства.

Сельскохозяйственные угодья, как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площадей, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

При разработке проекта Генерального плана были учтены участки особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Ленинградской области, использование которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается.

Земли промышленности и иного специального назначения занимают в составе земельного фонда сельского поселения 2158,0 га (2 % от общей площади земель). Данная категория земель представлена землями промышленности, землями транспорта, а также землями под опорами ЛЭП (ВЛ-110 кВ). При этом 2118,2 га земель находятся в государственной собственности, в том числе 1982,1 га находятся в государственной собственности Российской Федерации (федеральной), 136,1 га – в государственной собственности субъекта Федерации (Ленинградской области). Земли данной категории, находящиеся в собственности муниципального образования Приозерский муниципальный район составляют 17,0 га, находящиеся в частной собственности - 22,8 га. Земли данной категории расположены за чертой населенных пунктов.

На 1 января 2012 г. земли в составе категории лесного фонда составили 40129,7 га (38,3 % от общей площади поселения). Земли данной категории находятся в собственности Российской Федерации.

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.).

Кроме того, на территории городского поселения присутствуют участки Ларионовского лесничества.

В процессе подготовки проекта Генерального плана Громовского сельского поселения был проведен анализ документации, предоставленной органами местного самоуправления, органами исполнительной власти Ленинградской области, а также филиалом ЛОГБУ «Ленобллес» (Приозерское лесничество), в результате которого были выявлены спорные участки, которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат на праве собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

В графических материалах проекта Генерального плана Громовского сельского поселения за земли лесного фонда были приняты земли участковых лесничеств Приозерского лесничества, входящие в Громовское сельское поселение, а также поставленные на кадастровый учет.

При определении площадных характеристик земель различных категорий за основу были взяты данные ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области», где по состоянию на 01.01.2012 г. не учтены земли Ларионовского участкового лесничества.

Земельные участки Ларионовского лесничества отражены на иллюстрации «Схема существующих границ земель различных категорий с отображением земельных участков Ларионовского лесничества». Требуется установить принадлежность данных спорных участков к определенной категории земель в соответствии с действующим законодательством.

Земли особо охраняемых территорий и объектов в составе Громовского сельского поселения составляют 84,1 га или 0,1 % от площади поселения, из них 27,0 га находятся в государственной собственности, из них 1,5 га – в собственности Российской Федерации (федеральной), 0,04 га – в муниципальной собственности и 57,0 в частной собственности.

Земли водного фонда представлены только акваторией Ладожского озера, все остальные водные объекты, располагающиеся на территории Громовского сельского поселения, ст. 25 Лесного кодекса Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ (ред. от 6 декабря 2011 года), а также ст. 101 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (принят ГД ФС Российской Федерации 28 сентября 2001 года), входят в состав лесного фонда. Общая площадь земель водного фонда составила в границах поселения 56850,3 га. Данные земли находятся в государственной собственности Российской Федерации. К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах и (или) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли запаса в составе поселения находятся в государственной собственности и составляют 0,2 га.

В соответствие со ст. 103 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ (принят ГД ФС Российской Федерации  28 сентября 2001 года), к землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель. Использование земель запаса допускается только после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

# 3.6.2. Агроприродные ресурсы

Почвы на территории поселения представлены низкоплодородными дерново-подзолистыми и другими типами подзолистых почв, требующими на пахотных землях известкования и внесения удобрений.

Агроклиматические условия на территории поселения малоблагоприятны для  выращивания теплолюбивых культур, однако здесь возможно возделывание зерновых и кормовых культур, многолетних трав, а также картофеля и овощей. Поэтому здесь целесообразно развивать молочно-мясное животноводство.

Отрасль растениеводства в сельскохозяйственном предприятии подчинена животноводству. Так в структуре посевных площадей преобладают кормовые культуры. Зерновые культуры  возделываются на фураж на площади около 100 га.

## 3.7. Социально-экономическое развитие

### 3.7.1  Демографический потенциал. Трудовые ресурсы

По данным статистики на 01.01.2012 г. в Громовском поселении проживает 2592 чел. (4,2 % населения Приозерского муниципального района), (по предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 г. – 2683 чел.). На начало 1988 г. в поселении проживали 2446 человек. Плотность населения составляет 2,4 чел./ кв. км. По данным паспорта сельского поселения уровень рождаемости в 2011 г. соответствовал уровню смертности, также в поселении отмечался миграционный прирост.

Таблица 4

Численность населения сельского поселения, чел.

| Год | 1988 | 2002 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | 2446 | 2556 | 2646 | 2720 | 2702 | 2753 | 2645 | 2500 | 2522 | 2592 |

Таблица 5

Демографические показатели (по данным паспорта сельского поселения)

|  | рождаемость | смертность | миграция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. на 1000 жителей | чел. | чел. на 1000 жителей | чел. на 1000 жителей |
| 2010 г. | 23 | 9,1 | 48 | 19,1 | 18,7 |
| 2011 г. | 29 | 11,3 | 29 | 11,3 | 27,4 |

Для населения Громовского сельского поселения, как и для Приозерского муниципального района в целом, характерна стабилизация численности населения. За последние 8 лет численность населения сократилась на 54 человека (или на 2,0 %).

# Возрастная структура

Возрастная структура населения носит регрессивный характер с численным преобладанием лиц пенсионных возрастов над молодежью. Численность старшей возрастной группы в 1,6 раз превышает численность населения в молодых возрастах. Показатель демографической нагрузки составляет 766 человек в возрастах старше и моложе трудоспособного на 1000 лиц трудоспособного возраста и в последние годы имеет тенденцию к увеличению из-за сокращения населения в трудоспособном возрасте и увеличения доли пенсионеров.

Таблица 6

Возрастная структура населения

| Возраст | 2008 г. | 2011 г. |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Моложе трудоспособного | 0,4 | 17 | 0,4 | 17 |
| Трудоспособного | 1,6 | 63 | 1,5 | 57 |
| Старше трудоспособного | 0,5 | 20 | 0,7 | 26 |
| Всего | 2,6 | 100 | 2,6 | 100 |
| Показатель демографической нагрузки, чел. на 1000 лиц, в трудоспособном возрасте | 578 | 766 |

# Трудовые ресурсы

Численность трудовых ресурсов охватывает трудоспособное население в трудоспособном возрасте (без инвалидов и неработающих пенсионеров-льготников) и работающее население вне пределов трудоспособного возраста (работающие пенсионеры и подростки).

По данным администрации поселения среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1,2 тыс. чел.

Население поселения работает преимущественно в сельском и лесном хозяйстве – 20 %, государственным управлением и обеспечением военной безопасности занимается 20 %, оптовой и розничной торговлей – 20 %, в сфере образования занято порядка 7 % населения. Основным крупным работодателем является ЗАО ПЗ «Красноармейский». Места приложения труда располагаются преимущественно в п. Громово и п. при ж/д ст. Громово. Часть населения выезжает на работу за пределы поселения.

Уровень регистрируемой безработицы (от численности экономически активного населения) на 01.01.2012 г. составил 0,7 %, что несколько превышает средний показатель по Приозерскому муниципальному району.

### 3.7.2 Экономическая база

Экономическая база поселения основана на использовании местных ресурсов – лесопереработке, сельском хозяйстве, а также туристско-рекреационной деятельности. Развитие экономического потенциала поселения ориентировано на развитие агропромышленного комплекса. Более половины всех занятых в экономике работают в сфере сельского хозяйства, государственного управления и оптовой и розничной торговли. Развитие промышленных производств практически отсутствует и представлены несколькими индивидуальными предпринимателями, занимающимися лесопилением и оказывающими услуги в области строительства (ЗАО «Зодчий», ООО «Карельский перешеек»), а также предприятием по производству бетона (ООО «Громовский бетон»).

# Агропромышленный комплекс

Основными производителями сельскохозяйственной продукции в поселении являются ЗАО ПЗ «Красноармейский» и 27 крестьянских (фермерских хозяйств).

Кадастровая стоимость земель сельскохозяйственного назначения – 27600 руб./га.

На территории расположено крупное сельскохозяйственное предприятие - ЗАО ПЗ «Красноармейский». Основное направление – молочно животноводство. В этом сельскохозяйственном предприятии насчитывается более 1800 голов КРС. Удои молока от одной фуражной коровы здесь высокие – 8108 кг. Хозяйство реализует 6137, 3 т молока и 273,6 т мяса, что составляет 11 % и 8 % соответственно от общего объёма реализации продукции в районе.

Крестьянские (фермерские хозяйства) занимаются производством молока, мяса и овощей. На территории поселения зарегистрировано крестьянское хозяйство Аверченкова В.Ф (выращивание рыбы в водоемах).

### 3.7.3 Учреждения и предприятия обслуживания населения

# Образование

На территории поселения расположены следующие учреждения образования: общеобразовательная школа и два детских сада.

Наличие свободных мощностей отмечается в школе, которая на сегодняшний день заполнена всего лишь на 57 % своих возможностей. В дошкольных учреждениях, наоборот, количество свободных мест в целом ограничено, но при этом посещающие детские сады распределены неравномерно между двумя учреждениями. Нужно отметить, что дошкольным образованием сегодня охвачено лишь 46 % всех детей поселения.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях по СП 42.13330.2011 должна составлять 85 % от численности детей соответствующей возрастной группы. В реальности обычно имеет место более низкий уровень востребованности услуг дошкольных учреждений в сельской местности из-за особенностей сельского образа жизни и необходимости использования транспорта для доставки детей в эти учреждения и обратно домой.

В соответствии с СП 42.13330.2011 необходим 100 % охват детей неполным средним образованием (девятилетняя основная общеобразовательная школа) и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) при обучении в одну смену. Такой норматив установлен в связи с тем, что учащиеся старших классов могут получать образование в дневных общеобразовательных школах, колледжах, а также в учреждениях начального профессионального образования или доучиваться в вечерней школе. Нормативно необходимое число школьных мест составляет порядка 280 мест, фактически же в поселении имеется одна основная школа на 120 мест. Формальный дефицит мест в общеобразовательных учреждениях связан с тем, что часть детей ездит в школы соседних поселений – из п. Владимировка детей подвозят в п. Плодовое (Плодовское сельское поселение), из п. при ж/д.ст. Громово – в п. Суходолье, также все школьники старших классов получают образование в Громовской СОШ в п. Суходолье (Ромашкинское сельское поселение). Заполняемость школы в п. Громово составляет 58 %, таким образом, мощности общеобразовательного учреждения поселения можно считать достаточными. Здания учреждений образования нуждаются в проведении ремонта.

Таблица 7

Перечень общеобразовательных учреждений

| № п/п | Наименование МОУ | Местополо-жение | Вместимость | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект. | Факт. |  |
| 1 | Красноармейская ООШ | п. Громово | 120 | 69 | 174 |
| 2 | Детский сад № 25 | п. Громово | 47 | 30 | 157 |
| 3 | Детский сад № 35 | п. при ж/д ст. Громово | 111 | 45 | 247 |

# Таблица 8

Фактическая и нормативная обеспеченность населения образовательными услугами

| Детские дошкольные учреждения, мест | Общеобразовательные учреждения, мест |
| --- | --- |
| факти-ческая | норма-тивная | % от норматива | факти-ческая | норма-тивная | % от норматива |
| 158 | 138 | 144 | 120 | 283 | 42 |

# Здравоохранение

Для оказания медицинской помощи имеются 2 фельдшерско-акушерских пункта – в п. Громово (16 посещений в смену), в п. при ж/д ст. Громово (15 посещений в смену). В соответствии с федеральной «Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.» нормативы объема медицинской помощи на 2011 г. зафиксированы на уровне 20,07 посещений в смену (без профилактических осмотров) амбулаторно-поликлинических на 1000 жителей. Таким образом, норматив составляет 52 посещения в смену. Здание ФАПа на станции Громово нуждается в проведении капитального ремонта.

Таблица 9

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами амбулаторно-поликлинических учреждений и ФАП

| Фактическая мощность, посещений в смену | Нормативная мощность, посещений в смену | % от норматива |
| --- | --- | --- |
| 31 | 52 | 60 |

# Социальная защита населения

На территории поселения работает один социальный работник Центра социального обслуживания УСЗН муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области обслуживает 3 пенсионеров, нуждающихся в помощи. В Красноармейской образовательной школе работает социальный педагог, который оказывает консультационную и психологическую помощь детям и родителям.

# Культура и спорт

В поселении имеется муниципальное учреждение культуры Культурно-спортивный комплекс «Громово», который включает Громовский Дом культуры, расположенный в п. Громово и Дом культуры в п. при ж/д ст. Громово. Две сельские библиотеки Красноармейская и Громовская (11425 томов) расположены в п. при ж/д ст. Громово и п. Громово соответственно.

«Социальные нормативы и нормы», одобренные распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. (в ред. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14 июля 2001 г.), предполагают для населенных пунктов людностью менее 500 жителей наличие 100-150 зрительских мест в клубах или учреждениях клубного типа, от 500 до 1000 жителей – 150-200 мест. При людности от 1 до 3 тыс. жителей – наличие 150 зрительских мест в расчете на каждую тысячу жителей. Книжный фонд библиотек оценивается по СП 42.13330.2011, для сельских поселений от 2 до 5 тыс. человек норматив составляет 5-6 тыс. единиц хранения. Таким образом, обеспеченность населения клубными местами согласно этим нормативам немногим превышает норматив, книжный фонд также превышает требуемые нормативные значения. Здание Громовского Дома культуры в п. Громово требует проведения капитального ремонта.

Таблица 10

Перечень учреждений культуры

| № | Наименование учреждения | Местополо-жение | Количество мест/Книжн. фонд, тыс. экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Громовский Дом культуры | п. Громово | 350 |
| 2 | Муниципальное учреждение культуры Культурно-спортивный комплекс «Громово» | п. при ж/д ст. Громово | 100 |
| 2 | Красноармейская сельская библиотека | п. при ж/д ст. Громово | 8,5 |
| 3 | Громовская сельская библиотека | п. Громово | 12,1 |

# Таблица 11

Фактическая и нормативная обеспеченность населения услугами учреждений культуры и библиотеками по «Социальным нормативам и нормам» и по СП 42.13330.2011

| Клубы или учреждения клубного типа, мест | Общедоступные библиотеки, фонд, тыс. экз. |
| --- | --- |
| фактическая | нормативная | % от норматива | фактическая | нормативная | % от норматива |
| 450 | 390 | 115 | 20,6 | 15,3 | 135 |

Из спортивных объектов в поселении имеется школьный спортивный зал, тренажерный зал, футбольное поле, спортивная площадка при школе, хоккейная коробка, в п. Громово и спортивная площадка в п. при ж/д ст. Громово. В соответствии с формой 1-ФК количество плоскостных сооружений составляет 1 ед. общей площадью 8400 кв. м.

Таблица 12

| Показатель | Фактическая | Нормативная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Спортивные залы, площадь пола, тыс. кв. м | 0,210 | 0,907 | 23 |
| Плоскостные сооружения, тыс. кв. м | 10,8 | 5,05 | 214 |

В соответствии с нормативом население поселения обеспечено плоскостными сооружениями, площадь спортивных залов не соответствует необходимому уровню.

Объекты инфраструктуры молодежной политики. В качестве нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального образования учреждениями по работе с молодежью используются нормативы, утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области», которые составляют 25 кв. м общей площади учреждений на 1000 человек населения. В соответствии с данным распоряжением для сельских поселений необходимо иметь не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью.

В соответствии с данным нормативом необходимо иметь 65 кв. м площади объектов инфраструктуры молодежной политики.

В соответствии с паспортом Громовского сельского поселения количество учреждений по месту жительства для подростков и молодежи составляет 1 ед. (здание дома культуры), которое фактически не относятся к тем учреждениям молодежной политики, которые предусмотрены Нормативами развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области, утвержденными распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 г. № 618-р.

# Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области установлены Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20 декабря 2010 г. № 20 «О разработке нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области, в том числе входящих в ее состав муниципальных районов, Сосновоборского городского округа и установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области» в соответствии с Методикой расчета минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2010 г. № 754 "Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов".

Для объектов общественного питания используется норматив СП 42.13330.2011 – 40 мест на тысячу населения.

Таблица 13

Обеспеченность населения предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Показатель | Фактическая | Нормативная | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины, тыс. кв. м | 0,770 | 1,3 | 59 |
| Предприятия общественного питания, мест | 28 | 103 | 27 |
| Баня | 16 | 18 | 89 |

В сравнении с нормативными показателями обеспеченность предприятиями  торговли и общественного питания ниже требуемой величины.

Из предприятий бытового обслуживания на территории поселения находится баня, расположенная в п. Громово, фактическая мощность которой чуть ниже нормативной.

### 3.7.4 Жилищный фонд

Общий объем жилищного фонда поселения составляет 67,1 тыс. кв. м, ветхий и аварийный фонд отсутствует. Жилищная обеспеченность составляет 26 кв. м/чел.

Таблица 14

Оборудование жилищного фонда различными видами благоустройства, тыс. кв. м.

| Территория | Водопровод | Канализация | Отопление | Горячее водоснабжение | Газ | Электрические плиты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громовское с/п | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 0 |

Улучшение жилищных условий происходит в основном за счет строительства жилья индивидуальными застройщиками.

На получение жилья по Громовскому сельскому поселению стоит 22 очередника. Улучшение жилищных условий происходит за счет строительства жилья индивидуальными застройщиками.

Коммунальные услуги на территории п. Громово, п. при ж/д ст. Громово (участок жилищно-коммунального хозяйства) предоставляет ООО «Громовское ЖКХ».

Жилищный фонд представлен индивидуальными жилыми домами с участками, малоэтажными жилыми домами, среднеэтажными жилыми домами. В настоящее время зона застройки индивидуальными жилыми домами не до конца освоена и имеет разреженную структуру. Существующая плотность застройки в указанной зоне составляет порядка 45 кв. м/га.

В санитарно-защитные зоны лесопильного предприятия ООО «Карельский перешеек» и строительного предприятия ООО «Громовский бетон» попадает индивидуальная жилая застройка п. при ж/д ст. Громово.

В границы санитарных разрывов попадают:

  - индивидуальная жилая застройка и дачное строительство (участки граждан) от автомобильных дорог: А-121 «Сортавала» в п. Громово; ж/д ст. Громово – Паром в п. при ж/д ст. Громово, п. Громово, п. Новинка, п. Портовое, п. Соловьевка; Громово – Яблоновка в п. Яблоновка; Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск в п. Соловьёво, п. Приладожское, п. Владимировка; Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское в п. Яблоновка; Громово – Яблоновка в п. Яблоновка; подъезд к п. Владимировка в п. Владимировка; подъезд к п. Красноармейское в п. Красноармейское;

  - индивидуальная жилая застройка в п. при ж/д ст. Громово вдоль железнодорожных путей Санкт-Петербург – Сортавала.

# Выводы

Для населения Громовского сельского поселения, как и для Приозерского муниципального района в целом, характерна стабилизация численности населения.

Проектная мощность учреждения дошкольного образования в поселении превышает нормативную в 1,5 раза, в то время как в общеобразовательных учреждениях подобный нормативный показатель немногим не дотягивает до 50 %. Однако, при наличии свободных мест во всех образовательных учреждениях, дефицита мест не наблюдается.

Обеспеченность населения услугами медицинских учреждений соответствует нормативной на 60 %.

Количество мест в клубных учреждениях культуры в поселении несколько выше нормативного значения, также как и обеспеченность книжным фондом.

Улучшение жилищных условий населения производится за счет индивидуального жилищного строительства.

### 3.7.5 Рекреационная деятельность и туризм

Туристско-рекреационная сфера является одним из приоритетных направлений развития Приозерского муниципального района, при этом Громовское сельское поселение, обладающее значительным природно-рекреационным потенциалом, является популярным местом отдыха среди жителей города Санкт-Петербург, Ленинградской области, а также других регионов России.

Географическое положение, рекреационный потенциал территории, наличие обширных водоемов, промысловых ресурсов, развитого аграрного сектора экономики и уникальных объектов культурного наследия представляют возможности для развития отдельных видов спорта и активного отдыха, спортивного рыболовства, культурно-познавательного, военно-патриотического, экологического туризма, агротуризма, а также паломничества. Благоприятные природные условия создают высокий оздоровительный эффект, что предопределяет размещение на рассматриваемой территории специализированных оздоровительных учреждений, организаций отдыха и туризма, садоводческих и дачных некоммерческих товариществ. Значительные по площади акватории озёр Ладожское, Суходольское, Отрадное, Гусиное, Комсомольское предопределяют развитие на территории активных видов спорта и отдыха на воде (яхтенный спорт, гребля, байдарочный спорт, кайтинг и пр.).

На территории Громовского сельского поселения насчитывается 30 садоводческих и дачных некоммерческих товариществ, занимающих площадь порядка 260 га, за счет которых в летний период численность населения увеличивается в отдельные дни на 10,5 тыс. Человек (пиковая нагрузка).

Таблица 15

Перечень дачных и садоводческих объединений

|  | Наименование объекта | Адрес объекта | Территория, га | Количество участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СНТ «Громовец» | Громовское сельское поселение, массив «Комсомольское» | 3 | 46 |
| 2 | СНТ «Громово» | Громовское сельское поселение, массив «Громово» | 16 | 180 |
| 3 | СНТ «Корабел» | Громовское сельское поселение, массив «ст. Громово» | 10 | 120 |
| 4 | СНТ «Полёт» | Громовское сельское поселение, массив «Громово» | 7 | 73 |
| 5 | СНТ «Славянка» | Громовское сельское поселение, п. Красноармейское, массив «Славянка» | 54 | 413 |
| 6 | СНТ «Успех» | Громовское сельское поселение, п. Красноармейское, массив «Жёлтый хутор» | 14 | 55 |
| 7 | СНТ «Славянка-1» | Громовское сельское поселение, п. Красноармейское, массив «Славянка» | 10 | 142 |
| 8 | СНТ «Успех Арсмаш» | Громовское сельское поселение, п. Красноармейское | нет данных | нет данных |
| 9 | ДНТ «Надежда» | Громовское сельское поселение, п. Гречухино, вблизи | 9 | нет данных |
| 10 | ДНП «Нептун» | Громовское сельское поселение, п. Владимировка, массив «Владимировка» | 13 | 100 |
| 11 | ДНП «Гречухино» | Громовское сельское поселение, п. Гречухино | нет данных | нет данных |
| 12 | ДНТ «Гидрокор» | Громовское сельское поселение, п. Приладожское | нет данных | нет данных |
| 13 | ДНП «Соловьёво» | Громовское сельское поселение, п. Соловьёво | нет данных | нет данных |
| 14 | ДНП «Озёрное» | Громовское сельское поселение, п. Гречухино, вблизи | 13,5 | нет данных |
| 15 | ДНП «Громовское» | Громовское сельское поселение, п. Громово, вблизи | нет данных | нет данных |
| 16 | ДНП «Портовое» | Громовское сельское поселение, п. Портовое, вблизи | нет данных | нет данных |
| 17 | ДНП «Портовое-2» | Громовское сельское поселение, п. Портовое, вблизи | нет данных | нет данных |
| 18 | ДПК «Высокий берег» | Громовское сельское поселение, п. Портовое | нет данных | нет данных |
| 19 | СНП «Васильево» | Громовское сельское поселение, п. Соловьёво | нет данных | нет данных |
| 20 | СНТ «Громово-плюс» | Громовское сельское поселение, п. Славянка | нет данных | нет данных |
| 21 | ДНП «Барсуково» | Громовское сельское поселение, о.Барсуковый, вблизи п. Яблоновка | нет данных | нет данных |
| 22 | СНТ «Светлана» | Громовское сельское поселение, массив «Краснополье» | нет данных | нет данных |
| 23 | СНТ «Ильич» | Громовское сельское поселение, массив «ст. Громово» | 10 | 116 |
| 24 | ДНП «Солнечный пляж» | Громовское сельское поселение, п. Портовое, массив «Бобровка» | нет данных | нет данных |
| 25 | ДНП «Золотые пески» | Громовское сельское поселение, массив «ст. Громово» | нет данных | нет данных |
| 26 | ДПК «Суходолье» | Громовское сельское поселение, п. Громово, вблизи | нет данных | нет данных |
| 27 | ДНП «Яблоновое» | Громовское сельское поселение, п. Яблоновка, массив «Яблоновка» | нет данных | нет данных |
| 28 | ДПК «Тихая Бухта» | Громовское сельское поселение, вблизи п. Портовое | нет данных | нет данных |
| 29 | ДНП «Осиновый Ручей» | Громовское сельское поселение, п. Красноармейское | нет данных | нет данных |
| 30 | ДНП «Северный берег» | Громовское сельское поселение, вблизи п. Громово | нет данных | нет данных |
| Итого | не менее 159,5 | не менее 1245 |

Сфера услуг в поселении развита недостаточно, имеется учреждение общественного питания (на 28 мест), объекты торговли общей площадью 770 кв. м. Инфраструктура размещения представлена 16 объектами (вместимостью не менее 1 тыс. человек), в том числе 5 детскими оздоровительными лагерями, 5 базами отдыха, 5 промысловыми базами, 1 спортивно-оздоровительным комплексом (таблица 16).

Таблица 16

Перечень средств размещения

| № | Наименование объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | База рыбака и охотника «Гусиное озеро» ГУП ЦМКБ «Алмаз» | Громовское сельское поселение, п. Приладожское 47:03:0801001:88 |
| 2 | Детский оздоровительный лагерь «Полёт» Машиностроительной фирмы «Барс» | Громовское сельское поселение, п. Громово 47:03:0818002:16 |
| 3 | Детский городок АО «Невская мануфактура», 1 участок | Громовское сельское поселение, вблизи п. Громово 47:03:0808002:177 |
| 4 | Детский городок АО «Невская мануфактура», 2 участок | Громовское сельское поселение, п. Гречухино 47:03:0816003:211 |
| 5 | Детский городок и база отдыха «Спартак» ООО «Бриз» | Громовское сельское поселение, п. Громово 47:03:0809001:51(50) |
| 6 | База рыбака и охотника «Ленсвязь» ОАО «Северо-западный Телеком» | Громовское сельское поселение, п. Приладожское 47:03:0811002:62 |
| 7 | База рыбака и охотника института «АтомЭнеогоПроект» | Громовское сельское поселение, п. Яблоновка 47:03:0810002:18 |
| 8 | Детский городок «Чайка» ФГУП «ВНИИ синтетического каучука» (не действует) | Громовское сельское поселение, п. Черёмухино 47:03:0814001:1 |
| 9 | База рыбака и охотника ООО «Энергия» | Громовское сельское поселение, п. Приладожское 47:03:0811002:48 |
| 10 | База отдыха «Отрадное» ОАО «Трансмаш» | Громовское сельское поселение, п. Приладожское |
| 11 | База рыбака (отдыха) «Озеро Комсомольское» | Громовское сельское поселение, п. Красноармейское |
| 12 | Пионерский лагерь «Озёрный» АОЗТ «Завод слоистых пластиков» | Громовское сельское поселение, п. Гречухино |
| 13 | База отдыха (рыбака) «Причал» ГП «Железнодорожная станция Санкт-Петербург – Главный» | Громовское сельское поселение, п. Приладожское |
| 14 | Спортивно-оздоровительный комплекс ООО «Зодчий» | Громовское сельское поселение, п. Громово |
| 15 | База отдыха комбината «им. Тельмана» | Громовское сельское поселение, п. Громово |
| 16 | База рыбака и охотника ЗАО «Петро-пласт» | Громовское сельское поселение, п. Громово |

Для рекреационных целей могут использоваться участки лесного фонда (для культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целей), которые предоставляются в пользование на основании решения Правительства Ленинградской области, по результатам лесного конкурса или лесного аукциона.

В соответствии с Лесным планом Ленинградской области и Лесохозяйственным регламентом Приозерского лесничества установлено зонирование защитных лесов, расположенных на территории поселения, в пределах которых предусмотрены зоны, предназначенные для развития рекреационной деятельности. В соответствии с лесным законодательством на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, допускается возведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, если это не противоречит иному действующему законодательству.

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, использующие леса для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют уход за лесами на основании проекта освоения лесов.

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности производится в соответствии с «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденными приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 24 апреля 2007 года № 108.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается только возведение временных построек на лесных участках (беседок, пунктов хранения инвентаря и др.) и осуществление благоустройства лесных участков (размещение дорожно-тропиночной сети, информационных стендов и аншлагов по природоохранной тематике, скамей, навесов от дождя, указателей направления движения, контейнеров для сбора и хранения мусора и др.). Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьям7и и кустарниками, а при их отсутствии  - на участках, занятых наименее ценными лесными насаждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов.

В целях строительства объектов для осуществления рекреационной деятельности в лесах допускается проведение рубок лесных насаждений на основании проекта освоения лесов.

К лесам рекреационного назначения также относятся 100-метровые полосы, примыкающие к пляжам, стоянкам туристов и рыбаков в лесах, выполняющих водоохранные функции; 100-метровые полосы вокруг автостоянок в защитных полосах лесов вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

В настоящее время земли лесного фонда на территории поселения активно используются в целях рекреации повсеместно, особенно интенсивно по берегам оз. Суходольское, оз. Ладожское, оз. Комсомольское, оз. Отрадное. Благоустроенных мест массового отдыха у водоемов на территории поселения не имеется. Местное население и многочисленные отдыхающие используют неблагоустроенные пляжи и купальни на оз. Суходольское, оз. Комсомольское, оз. Отрадное.

Генеральным планом предусмотрено выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры районного и местного значения, в том числе предусмотренные в проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

На территории Громовского сельского поселения проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района предлагаются к размещению учреждения отдыха, гостиница, крупный яхт-клуб, центры активного отдыха и спорта, трасса мотокросса, раллийная трасса.

# Выводы

Громовское сельское поселение имеет благоприятные природные условия для развития отдельных видов спорта и активного отдыха, спортивного рыболовства, экологического и агротуризма. Наличие уникальных объектов культурного наследия определяет возможность развития культурно-познавательного, военно-патриотического видов туризма, а также паломничества. В туристско-рекреационном комплексе Приозерского муниципального района значение поселения существенно. Уровень развития инфраструктуры отдыха и туризма сравнительно хороший, в Громовском сельском поселении имеется несколько крупных объектов размещения. Уровень благоустройства мест массового отдыха населения остается недостаточным. Сезонная пиковая рекреационная нагрузка составляет 10,5 тысяч человек.

## 3.8 Состояние окружающей среды

### 3.8.1. Санитарное состояние атмосферного воздуха

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

природно-климатические показатели;

- выбросы от производственных объектов;

- выбросы от инженерных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

Громовское сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова).

Состояние окружающей среды Громовского сельского поселения удовлетворительное. На территории сельского поселения отсутствуют крупные промышленные объекты, которые могли бы вносить существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Основным источником загрязнения атмосферы является котельные, расположенные в поселках Громово и Владимировка, и другие индивидуальные источники отопления (сезонные), предприятие животноводства, автомобильный и железнодорожный транспорт.

Проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации

### 3.8.2. Санитарное состояние водных объектов

Водоснабжение п. Громово осуществляется из артезианской скважины. Вода не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по запаху (2,0 ПДК), по железу (12,3 ПДК), по марганцу (7,2 ПДК), по сероводороду (3,0 ПДК). Также есть превышение ПДК в сетях централизованного водоснабжения (по железу и марганцу).

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» основным фактором, обуславливающим несоответствие качества подземных вод санитарно-химическим показателям, является природный состав воды. В воде поверхностных водотоков также отмечаются превышения содержания железа, азота аммонийного, а также марганца и сероводорода и других загрязняющих веществ как природного, так и техногенного происхождения. Повышенное содержание железа и магния имеет естественную причину – большой процент заболоченных территории и болот в бассейне рек. К тому же наблюдаются ухудшения качества воды в поверхностном источнике в период паводков.

Кроме того, загрязнение водных объектов происходит в результате сброса сточных вод с канализационных очистных сооружений в п. Громово. Эффективность работы канализационных очистных сооружений по разным показателям (взвешенные вещества, ХПК, БПК) составляет от 30 до 80 %. Значительный объем загрязняющих веществ поступает в реку с неочищенными талыми и дождевыми водами. Ливневая канализация отсутствует. Сбрасываемые с недостаточно очищенными сточными водами азот и фосфор вызывают развитие эвфтрофикационных процессов в озерах, что приводит к их вторичному загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию ценных видов рыб. Проблема усугубляется с каждым годом из-за обветшания существующих сооружений, что приведет к увеличению количества сточных вод, сбрасываемых в водоемы без очистки.

Водоочистные сооружения поверхностных водозаборов не обеспечивают нормативного качества питьевой воды. Водоочистные сооружения на подземных источниках отсутствуют. На настоящий момент доброкачественной питьевой водой в Громовском сельском поселении обеспечены только жители п. при ж/д ст. Громово.

По данным Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Приозерском муниципальном районе по показателям радиационной безопасности в 2010-2011 гг. не отвечают требованиям отдельные скажины подземных источников п. Громово (скважина № 80 по концентрации радона-222; скважина № 33046 ЗАО «Завод ВНИИЗЕММАШ» по суммарной альфа-активности). Необходимые решения по защитным мероприятиям будет принимать Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

Также, одной из проблем сельского поселения является то, что ни один источник централизованного водоснабжения не имеет проекта организации зон санитарной охраны.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

### 3.8.3. Санитарное состояние почвы и санитарная очистка территории

Основным загрязнителем почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, места хранения навозной жижи), свалки бытовых отходов, сбросы неочищенных сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные и железные дороги. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200-300 м, причём максимальное оно на расстоянии 3-10 м.

На территории Громовского сельского поселения имеется одно крупное сельхозпредприятие — ЗАО ПЗ «Красноармейский», имеющее более 1,5 тысяч голов крупного рогатого скота и являющееся источником образования отходов агропромышленного комплекса. На территории ЗАО ПЗ «Красноармейский» имеется 2 ямы Беккари для утилизации биологических отходов. На них имеются ветеринарные карточки. Состояние их удовлетворительное; одна из ям Беккари законсервирована. Существующие места утилизации биологических отходов не предназначены для захоронения трупов животных от населения.

Вывоз отходов (около 3000 куб. м/год) осуществляет по договорам с организациями МП «ПРАУ». Порядка 800 куб. м/год, в основном крупно-габаритные отходы, вывозятся на свалку. Отходы производства и потребления размещаются на свалке в 300 м от п. Громово, на землях ЗАО ПЗ «Красноармейский». Свалка не имеет проекта и необходимых документов. Она была создана в 1994 году, ориентировочная дата окончания эксплуатации – 2012 год.

Площадь свалки 0,16 га. Вместимость составляет около 8,5 тысяч тонн. Мощность – 480 т/год. По последней имеющейся информации на свалке накоплено чуть менее 4 тысяч тонн. На ней размещаются твердые бытовые отходы, отходы, образующиеся на котельных, строительные отходы, промышленный мусор, отработанные резинотехнические изделия, тара. Из систем охраны окружающей среды имеется только обваловка. Мониторинг не осуществляется.

Кроме того, на территории Громовского сельского поселения ураганным ветром были повреждены тысячи га лесных насаждений. Лесопатологическое обследование в зоне бедствия, проведенное Комитетом по природным ресурсам Ленинградской области совместно со специалистами Управления лесами Ленинградской области и ФГУ «Центр защиты леса Ленинградской области» утвердило план лесовосстаносвительных мероприятий. Однако массовость бедствия и высокий уровень снегового покрова способствуют резкому возрастанию численности стволовых вредителей, болезнетворных грибов и активному гниению древесины, что впоследствии может привести к отравлению почв и грунтовых вод фенолами, метаном и соединениями серы.

### 3.8.4. Физические факторы воздействия

Мониторинговые исследования по показателям шум, электромагнитное излучение на территории Приозерского муниципального района не проводятся.

Источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения являются объекты системы энергоснабжения, объекты электротранспорта, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Радиационная обстановка Громовского сельского поселения на протяжении ряда лет остается стабильной и не превышает нормативные значения. Радиационная обстановка территории складывается под влиянием ряда факторов:

- глобальные выпадения

- естественные источники излучения

- облучение при медицинском обследовании

- облучение при работе с ионизирующими источниками излучения.

# Выводы

На территории сельского поселения отсутствует крупные источники загрязнения окружающей среды. Наличие ряда крупных водных объектов, а также высокая лесистость создают благоприятный экологический фон. Санитарное состояние атмосферного воздуха Громовского сельского поселения можно считать благополучным. По имеющимся данным санитарная очистка территории проводится не в полном объеме не организован сбор и вывоз жидких бытовых отходов от неблагоустроенного жилого фонда. Наблюдения и контроль шумового и электромагнитного загрязнения на территории сельского поселения не ведутся.

Основной экологической проблемой сельского поселения является расположение жилой застройки п. Громово в санитарно-защитной зоне сельхозпредприятия ЗАО

ПЗ «Красноармейский». Кроме того, экологические проблемы связаны с несовершенством технических процессов при очистке забираемой и сбрасываемой воды и с неудовлетворительным состоянием места размещения отходов.

## 3.9 Транспортная инфраструктура

Административный центр сельского поселения – п. Громово расположен в 50 км от города Приозерск и в 110 км от города Санкт-Петербург.

В системе транспортного обслуживания сельского поселения участвуют железнодорожный и автомобильный транспорт.

С севера на юг территорию сельского поселения пересекают важные транспортные магистрали: железная дорога Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала и автомобильная дорога федерального значения А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола».

### 3.9.1. Автомобильные дороги и транспорт

Громовское сельское поселение имеет достаточно развитую автодорожную сеть.

Транспортный каркас формируется дорогами федерального и регионального или межмуниципального значения. Громовское сельское поселение имеет 4 автодорожных выхода в соседние муниципальные образования – Плодовское, Ларионовское, Ромашкинское сельские поселения. Корреспонденции между населенными пунктами внутри сельского поселения осуществляются по дорогам местного значения.

Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования составляет 111,5 км, в том числе с твердым покрытием – 97 %. При этом значительная доля дорог требует проведения различных видов ремонта.

Перечень автомобильных дорог и их характеристики приведены в таблице 17.

Таблица 17

Титульный список автомобильных дорог Громовского сельского поселения

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность, км | Техническая категория | Максимальная интенсивность, приведенных ед./сут | Покрытие, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | твердое | грунтовое |
| Федерального значения |
| 1 | А-121 «Сортавала» | 4,8 | II | 8783 | 4,8 |  |
| Регионального или межмуниципального значения |
| 2 | Санкт-Петербург –Запорожское – Приозерск | 28,5 | III | 643 | 28,5 |  |
| 3 | Ж/д ст. Громово – паромная переправа | 32,1 | IV | 988 | 32,1 |  |
| 4 | Громово – Яблоновка | 8,9 | IV | 1034 | 8,9 |  |
| 5 | Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское | 11,6 | IV | 380 | 11,6 |  |
| Местного значения (на балансе Ленинградской области) |
| 6 | Подъезд к п. Соловьёвка | 1,8 | IV | 536 | 1,8 |  |
| 7 | Подъезд к п. Красноармейское | 6,1 | IV | 360 | 6,1 |  |
| 8 | Подъезд к мысу Владимировский | 1,9 | IV | 207 | 1,9 |  |
| 9 | Подъезд к п. Черёмухино | 6,2 | V | 77 | 6,2 |  |
| 10 | Подъезд к п. Славянка | 3,3 | V | 176 | 3,3 |  |
| 11 | Подъезд к п. Гречухино | 4,8 | V | 230 | 1,6 | 3,2 |
| Местного значения (на балансе муниципального района) |
| 11 | Подъезд к аэродрому (от а/д Громово – паромная переправа) | 1,5 | - | - | 1,5 |  |
|  | В С Е Г О | 111,5 |  |  | 108,3 | 3,2 |

На пересечениях региональных автодорог с реками на территории сельского поселения имеется 3 мостовых перехода (таблица 18).

Таблица 18

Титульный список мостовых сооружений Громовского сельского поселения

| № п/п | Наименование сооружения, препятствия, ближайший населенный пункт | Длина, погонный м | Материал | Категория дороги | Оценка сооружения | Последний год проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск |
| 1 | мост, р. Федоровка км 75+049 п. Соловьёво | 14,45 | дерево | III | удовлетворительное | 1998 г. |
| 2 | мост, р. Семужья км 84+777 п. Соловьёво 4,5 км | 18,8 | камень | III | неудовлетворительное | 1997 г. |
| Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское |
| 3 | мост, р. Яблоновка км 12+379 п. Яблоновка | 12,1 | железобетон | IV | удовлетворительное | диагностика не проводилась |

Пути сообщения в населенных пунктах сельского поселения представлены поселковыми дорогами, совпадающими с направлениями внешних автомобильных дорог, улицами в жилой застройке, проездами. Также действует сеть подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства, отдельным частям населенных пунктов, к рекреационным зонам, пристаням. Большинство их них нуждается в улучшении покрытий. Общая протяженность улично-дорожной сети – 123,3 км, в том числе поселковых дорог 48,9 км. Неудовлетворительным состоянием характеризуется улично-дорожная сеть в п. Портовое, п. Приладожское, п. Владимировка.

Пассажирские перевозки на территории сельского поселения осуществляют ООО «Питеравто».

По территории Громовского сельского поселения проходят 9 автобусных маршрутов. Протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением – 51,7 км. Из 12 населенных пунктов сельского поселения 8 – охвачены автобусным сообщением – п. Громово, п. при ж/д ст. Громово, п. Новинка, п. Портовое, п. Красноармейское, п. Владимировка, п. Приладожское, п. Яблоновка. Населенные пункты – п. Черёмухино, п. Гречухино, п. Славянка, п. Соловьёво автобусного сообщения не имеют.

Полные затраты времени на сообщение населенных пунктов сельского поселения с городом Приозерск (включая продолжительность подхода к остановкам и ожидания транспорта) превышают 90 мин, что затрудняет использование населением объектов социального, культурно-бытового обслуживания, находящихся в административном центре муниципального района.

Общее количество зарегистрированных автомототранспортных средств в сельском поселении – 1598 ед. Уровень обеспеченности населения легковыми автомобилями высок и составляет порядка 300 ед./тыс. жителей. При этом в весенне-летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет приезжего населения.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям сельского поселения, происходит в основном на придомовых участках. В п. при ж/д ст. Громово имеется массив гаражей боксового типа вместимостью порядка 150 ед. Объекты обслуживания автомобилей на территории сельского поселения отсутствуют.

Пункты государственного технического осмотра транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Приозерск и п. Сосново.

### 3.9.2 Железнодорожный транспорт

С севера на юг сельское поселение пересекает однопутная электрифицированная железная дорога Санкт-Петербург – Приозерск – Сортавала (протяженность в пределах сельского поселения – 4,9 км). На территории располагается железнодорожная станция Громово (отправлено пассажиров за год 94,4 тыс.).

На железнодорожной линии курсируют электропоезда Санкт-Петербург – Приозерск, Санкт-Петербург – Кузнечное, а также поезд дальнего следования Санкт-Петербург – Петрозаводск.

### 3.9.3 Водный и воздушный транспорт

Побережье Ладожского озера обладает условиями для развития грузового и пассажирского водного транспорта, а также яхтинга. На мысу Владимировский располагается действующий причальный комплекс, куда подходит судоходная трасса, не имеющая гарантированных габаритов. Данная трасса используется эпизодически судами местных судовладельцев и связывает мыс Владимировский, острова Валаам, Коневец. Имеется также пристани на озерах Суходольское и Отрадное.

На территории сельского поселения располагается ряд небольших (менее 20 судов) баз-стоянок маломерного флота – мыс Черемухин, п. Приладожское.

В настоящее время на территории сельского поселения располагается действующий государственный (военный) аэродром 2-го класса – «Громово» (военная часть 49719, п. Громово). Взлетно-посадочная полоса – бетонная (2500х36 м) принимает все типы воздушных судов категории А и В (Т-134, Ту-154, Ил-76 и пр.).

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации" (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2011 г. № 743 (редакция 27 сентября 2011 г.) для аэродрома установлена приаэродромная территория. Границы приаэродромной территории определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную или водную поверхность, а вне воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома. Вся территория сельского поселения входит в приаэродромную территорию.

В поселке Соловьёво размещается частный аэродром для спортивных самолетов. На острове Коневец функционирует вертолетная площадка.

# Выводы:

Громовское сельское поселение имеет достаточно благоприятное транспортно-географическое положение в Приозерском муниципальном районе. Территория оснащена развитыми путями сообщения. На территории поселения имеются возможности для дальнейшего развития всех видов транспорта, включая воздушный и водный.

Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи сельского поселения с городами Приозерск и Санкт-Петербург. Все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им техническим категориям. Однако, значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и требует проведения различных видов ремонта.

Улицы и проезды в населенных пунктах в основном имеют грунтовое покрытие, за исключением участков автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, проходящих по их территории. Состояние улиц и дорог, интенсивно используемых транспортом, особенно в поселках Портовое, Приладожское и Владимировка, является неудовлетворительным. Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения требуется устройство на них твердого покрытия.

## 3.10 Инженерная инфраструктура

### 3.10.1 Водоснабжение

Водоснабжение п. Громово осуществляется из подземного водозабора, из трех артезианских скважин (требуется установка станции обезжелезивания), п. при ж/д ст. Громово – из одной артезианской скважины.

В п. при ж/д ст. Громово артезианская скважина и водонапорная башня принадлежат частному лицу, у которого эксплуатирующая организация покупает воду. Ремонт водопроводных сооружений не производится.

На водозаборах имеется первый пояс ЗСО.

Оценка эксплуатационных запасов подземных вод не проводилась.

Потребление воды в п. Громово составляет 75,8 тыс. куб. м/год (~210 куб. м/сут), в том числе на хозяйственно-питьевые нужды – 74,3 тыс. куб. м/год (~200 куб. м/сут).

Водопотребление п. при ж/д. ст. Громово составляет 58,7 тыс. куб. м/год (~160 куб. м/сут), в том числе, на хозяйственно-питьевые нужды – 57,5 тыс. куб. м/год. (~150 куб. м/сут).

Обеспеченность жилого фонда централизованным водоснабжением составляет 90 %. Среднесуточное потребление воды – 150 л на человека.

В п. Громово протяженность уличных водопроводных сетей – 2,7 км, износ составляет 40 %.

В п. при ж/д ст. Громово уличные сети водопровода имеют протяженность 1,3 км, износ составляет 40 %.

В поселках Гречухино, Соловьёво, Новинка, Приладожское, Черёмухино, Красноармейское, Яблоновка, Портовое, Славянка население обеспечивается питьевой водой из водоразборных колонок и колодцев. Централизованное водоснабжение в этих поселка отсутствует.

В п. Владимировка имеется водозабор из Ладожского озера, который обеспечивает водой 3 жилых дома и воинскую часть. Производительность водозабора 40 куб. м/сут. водозабор и водонапорная башня требуют ремонта.

В Приозерском муниципальном районе ни один источник водоснабжения не имеет проекта ЗСО, согласованного в установленном порядке (в соответствии с постановлением Роспотребнадзора от 29.12.2010 № 16-П «Об организации работы по согласованию и утверждению проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Ленинградской области»).

На территории садоводческих некоммерческих товариществ население пользуется колодцами.

### 3.10.2 Водоотведение

Канализационные стоки п. Громово отводятся на очистные сооружения (КОС) биологической очистки производительностью 400 куб. м/сут (фактическая производительность 114 куб. м/сут). КОС построены в 1973 г, эффективность очистки – 35 %, сброс стоков после КОС в озеро Суходольское. Износ КОС составляет 90 %.

Канализационные сети имеют износ 40 %.

Стоки п. при ж/д ст. Громово подаются на КОС биологической очистки, проектной производительностью 700 куб. м/сут (фактической - 160 куб. м/сут). Канализационные стоки самотеком поступают в приемный резервуар, откуда насосом перекачиваются на очистку и далее сбрасываются в озеро Суходольское. Эффективность работы КОС 36 %. Износ КОС – 80 %.

Протяженность канализационных сетей составляет 3,19 км, износ – 30 %.

В соответствии с отчетными данными по обследованию систем водоснабжения и водоотведения, выполненных в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере модернизации указанных систем на территории Приозерского муниципального района между администрацией и ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» определились следующие проблемы: осуществляется сброс недостаточно очищенных стоков, отсутствуют мероприятия по реконструкции канализационной сети.

В поселках Гречухино, Соловьёво, Новинка, Приладожское, Черёмухино, Красноармейское, Яблоновка, Портовое, Славянка централизованная канализация отсутствует.

Канализационные стоки от садоводческих некоммерческих товариществ собираются в выгреба.

### 3.10.3 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Громовского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». Центрами питания являются ПС 110/35/10 кВ № 413 «Громово» (2·16 МВ·А) и ПС 35/10 кВ "Красноармейская" (1·4 МВ·А). Загрузка трансформаторов на подстанциях составляет: ПС "Громово" – 25 %, ПС "Красноармейская" – 44 %.

По территории сельского поселения проходят ВЛ напряжением:

110 кВ

- ПС № 413 «Громово» – ПС № 414 «Мюллюпельто»;

- ПС № 413 «Громово» – ПС № 166 «Приозерская»;

- ПС № 413 «Громово» – ПС № 547 «Сосновская»;

- ПС № 413 «Громово» – ПС № 416 «Петяярви»

35 кВ

- ПС № 413 "Громово" – ПС "Красноармейская";

- ПС № 413 "Громово" – ПС "Сапёрная".

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения: поселкам Громово, Владимировка, Приладожское, Черёмухино, Яблоновка, Портовое, Соловьёво, Красноармейское, Славянка, Гречухино, Новинка и п. при ж/д ст. Громово осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах Громовского сельского поселения планировочными ограничениями являются шумовые зоны ПС № 413 "Громово", ПС "Красноармейская" и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории. Шумовая зона от ПС "Громово" составляет 170 м, от ПС "Красноармейская" 35 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

### 3.10.4  Газоснабжение

Природного газа в Громовском сельском поселении нет.

Газификация 12 поселений осуществляется на базе использования сжиженного газа от резервуарных и шкафных газобаллонных установок.

Таблица 19

Газифицированные квартиры в населенных пунктах поселения

| поселки | количество газифицированных квартир |
| --- | --- |
|  | резервуар | баллон |
| п. при ж/д ст. Громово | 403 | 81 |
| п. Громово | 216 | 114 |
| п. Гречухино | - | 17 |
| п. Соловьёво, | - | 4 |
| п. Приладожское | - | 41 |
| п. Чурёмухино | - | 30 |
| п. Новинка | - | 20 |
| п. Красноармейское | - | 52 |
| п. Яблоковка | - | 50 |
| п. Портовое | - | 34 |
| п. Славянка | - | 20 |
| Итого | 619 | 466 |

### 3.10.5.  Теплоснабжение

Теплоснабжение Громовского сельского поселения осуществляется от котельных, автономных источников теплоты (АИТ) и печное.

Таблица 20

Состояние котельных

| № | оборудование | уст. мощность Гкал/час | Отпуск тепла тыс. Гкал | т/ сети км | % износа | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная поселка Громово |
|  | «Братск», Луга-Лотос | 3,0 | 8,65 | 2,052 | 30 | уголь |
|  | Котельная п. при ж/д ст. Громово |
| 2 | НР-18 Луга-Лотос | 4,6 | 6,82 | - | 65 | уголь дрова |
| 3 | Котельная Владимировка |
|  | КСВ-Ф-0,18-2 | 0,36 | 0,188 | 0,22 | 30 | - |

Прокладка тепловых сетей подземная, канальная (п. Громово), бесканальная и надземная (п. Владимировка).

Схема тепловых сетей тупиковая, горячее водоснабжение решено самостоятельными сетями от источника.

По котельной в п. при ж/д ст. Громово требуется замена 4-х котлов НР-18, в связи с окончанием срока их амортизации.

Изношенность всей инфраструктуры теплоснабжения весьма значительная. Отсутствуют сооружения очистки отходящих дымовых газов на существующих объектах теплоснабжения

### 3.10.6 Связь

Обеспечение средствами связи Приозерского муниципального района осуществляется территориальным филиалом ОАО « Ростелеком».

В Громовском сельском поселении имеются АТС (Прометей МАК) с выходом на междугородные линии связи общей монтированной в поселке Громово емкостью 240 номеров и в поселке Красноармейское и на п. при ж/д ст. Громово 480 номеров.

Проводное радиовещание отсутствует.

Большая часть территории муниципального образования покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории сельского поселения имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

## 3.11 Выводы комплексного анализа территории

Громовское сельское поселение в целом имеет высокий социально-экономический и природно-ресурсный потенциал для активного экономического развития и качественного улучшения среды проживания.

К числу положительных факторов, способствующих дальнейшему развитию поселения, относятся следующие:

Громовское сельское поселение обладает выгодным экономико-географическое положением в зоне полуторочасовой транспортной доступности от областного центра – г. Санкт-Петербург.

- Территории, наиболее благоприятные для градостроительного освоения, занимают большую часть Громовского сельского поселения и приурочены, в основном, к равнинным участкам ландшафта. Участки пригодные для ведения сельского хозяйства незначительны и представлены мозаично. Это, по большей части, территории слабоволнистых равнин. Сравнительно мягкий климат, наличие ряда крупных водных объектов, а также высокая лесистость территории создают благоприятные условия для проживания населения, рекреации и туризма.

- Громовское сельское поселение имеет благоприятные природные условия для развития отдельных видов спорта и активного отдыха, спортивного рыболовства, экологического туризма и агротуризма. Наличие уникальных объектов культурного наследия определяет возможность развития культурно-познавательного, военно-патриотического видов туризма, а также паломничества. В туристско-рекреационном комплексе Приозерского муниципального района значение поселения существенно. Уровень развития инфраструктуры отдыха и туризма сравнительно хороший, в Громовском сельском поселении имеется несколько крупных объектов размещения. Сезонная пиковая рекреационная нагрузка составляет 10,5 тысяч человек.

- На территории сельского поселения имеются месторождения минеральных красок (участок Громовский в центральной части сельского поселения); строительных материалов (песка, песчано-гравийного материала); сапропеля (месторождение Нарядное в восточной части сельского поселения, Рощинское на западе); торфа – наиболее крупные месторождения из них расположены в центральной части поселения.

- Культурно-историческое наследие Громовского сельского поселения представлено 5 объектами, в том числе, 1 объект (ансамбль) культурного наследия федерального значения – Коневецкий монастырь (Рождественский), 3 объекта культурного наследия (памятники истории и монументального искусства) регионального значения - братские захоронения советских воинов (1939-1941 гг.), 1 выявленный объект культурного наследия (памятник истории) комплекс оборонительных сооружений линии Маннергейма. Границы территорий объектов культурного наследия не установлены, проекты зон охраны не разрабатывались. Объектов культурного наследия местного (муниципального) значения на территории поселения не имеется.

- Земельный фонд на территории Громовского сельского поселения по целевому назначению представлен всеми семью категориями земель, согласно действующему законодательству:

- Для населения Громовского сельского поселения, как и для Приозерского муниципального района в целом, характерна стабилизация численности населения. По данным статистики на 01.01.2012 г. в Громовском поселении проживает 2592 чел. (4,2 % населения Приозерского муниципального района), (по предварительным данным Всероссийской переписи населения 2010 г. – 2683 чел.).

- Экономическая база поселения основана на использовании местных ресурсов – лесопереработке, сельском хозяйстве, а также туристско-рекреационной деятельности. По данным администрации поселения среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1,2 тыс. чел. Более половины всех трудящихся работают в сфере сельского хозяйства, государственного управления и оптовой и розничной торговли.

- Основным крупным работодателем является ЗАО ПЗ «Красноармейский». Места приложения труда располагаются преимущественно в п. Громово и п. при ж/д ст. Громово. Часть населения выезжает на работу за пределы поселения.

- Проектная мощность учреждения дошкольного образования в поселении превышает нормативную в 1,5 раза, в то время как в общеобразовательных учреждениях подобный нормативный показатель немногим не дотягивает до 50 %. Однако, при наличии свободных мест во всех образовательных учреждениях, дефицита мест не наблюдается.

- Обеспеченность населения услугами медицинских учреждений ниже нормативной величины.

- Количество мест в клубных учреждениях культуры в поселении несколько выше нормативного значения, также как и обеспеченность книжным фондом.

- Улучшение жилищных условий населения производится за счет индивидуального жилищного строительства.

- Громовское сельское поселение имеет достаточно благоприятное транспортно-географическое положение в Приозерском муниципальном районе. Территория оснащена развитыми путями сообщения. На территории поселения имеются возможности для дальнейшего развития всех видов транспорта, включая воздушный и водный.

- Имеющаяся сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортные связи поселения с городами Приозерск и Санкт-Петербург. Все населенные пункты имеют связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием. Величина интенсивности движения автотранспорта на автодорогах соответствует параметрам присвоенных им техническим категориям. Значительная доля дорог характеризуются неудовлетворительным техническим состоянием и требует проведения различных видов ремонта.

Современное развитие Громовского сельского поселения характеризуется также рядом проблемных факторов:

- Одной из главных проблем всех населенных пунктов Громовского сельского поселения является ограниченные территориальные ресурсы для развития населенных пунктов в части жилых и рекреационных зон. Все существующие земельные ресурсы населенных пунктов в настоящий момент исчерпаны.

- На территории Громовского сельского поселения имеется одно крупное сельхозпредприятие — ЗАО ПЗ «Красноармейский», имеющее более 1,5 тысяч голов крупного рогатого скота и являющееся источником образования отходов агропромышленного комплекса. Порядка 800 куб. м/год, в основном крупно-габаритные отходы, вывозятся на свалку. Отходы производства и потребления размещаются на свалке в 300 м от п. Громово, на землях ЗАО ПЗ «Красноармейский». Свалка не имеет проекта и необходимых документов

- Водоочистные сооружения поверхностных водозаборов не обеспечивают нормативного качества питьевой воды. Водоочистные сооружения на подземных источниках отсутствуют. На настоящий момент доброкачественной питьевой водой в Громовском сельском поселении обеспечены только жители п. при ж/д ст. Громово.

- Значительным планировочным ограничением для развития жилищного строительства и объектов отдыха и туризма на территории Громовского сельского поселения является соседство с федеральными землями (земли обороны), на которых располагается военный аэродром "Громово" и его приаэродромная территория.

- Одной из основных экологических проблем поселения является расположение жилой застройки п. Громово в санитарно-защитной зоне сельхозпредприятия ЗАО ПЗ «Красноармейский». Кроме того, экологические проблемы связаны с несовершенством технических процессов при очистке забираемой и сбрасываемой воды и с неудовлетворительным состоянием места размещения отходов.

- Уровень благоустройства мест массового отдыха населения остается недостаточным.

- Изношенность всей инженерной инфраструктуры весьма значительна, требуется реконструкция и модернизация инженерных сетей и сооружений.

# 4 ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории. Охрана объектов культурного наследия

### 4.1.1 Варианты территориального планирования

В процессе разработки проекта генерального плана были рассмотрены варианты территориального планирования.

Вариант 1 (радикальный). По данному варианту предусматривается частичное расселение населенных пунктов Громовского сельского поселения попадающих, в зону нормированных параметров авиационных шумов, а именно п. Громово, п. при ж/д ст. Громово, п. Новинка, п. Портовое, п. Славянка и отдельные части п. Красноармейское и п. Соловьёво. В данных населенных пунктах предусматривается, в первую очередь, введение запрета на дальнейшее развитие жилых и рекреационных зон и на расчетный срок расселение части поселков вне зоны нормированных  параметров авиационных шумов.

Данный вариант был рассмотрен администрацией Приозерского муниципального района и после обсуждения был одобрен Вариант 2 (оптимальный), предусматривающий умеренное развитие территорий Громовского сельского поселения с учетом дальнейшего согласования нового строительства с руководством военного аэродрома "Громово". Именно этот вариант был положен в основу планировочных решений проекта генерального плана.

В соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по комплексу факторов на территории района выделяются три планировочных макрорайона, отличающихся природно-ландшафтными условиями и рекреационными ресурсами, характером и интенсивностью использования территории, транспортной доступностью и другими характеристиками. Громовское сельское поселение входит в состав Центрального планировочного макрорайона.

Приоритетными направлениями развития данного макрорайона в части Громовского сельского поселения являются:

- активное развитие туристско-рекреационных функций вдоль Вуоксинской озерно-речной системы: водноспортивный туризм, рафтинг, событийный туризм, агротуризм; развитие познавательного и паломнического видов туризма на территории поселения;

- развитие туристско-рекреационного комплекса в п. Владимировка;

- развитие обслуживающих, транспортных и производственно-коммунальных функций в зоне формирующегося транспортного коридора.

### 4.1.2 Развитие планировочной структуры

Градостроительная концепция проекта генерального плана основана на стратегической цели развития территории Громовского сельского поселения:

- улучшение экологической обстановки

- устойчивый экономический рост без ущерба для окружающей среды

- создание комфортной среды проживания местного и сезонного населения

- сбалансированное развитие промышленных, жилых, общественно-деловых, рекреационных и других функциональных зон.

Планировочная концепция проекта генерального плана Громовского сельского поселения направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех градообразующих функций, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру поселения являются:

- взаимное расположение селитебных и производственных зон;

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- зоны с особыми условиями использования территорий, планировочные ограничения

В проекте генерального плана определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- комплексное благоустройство существующих территорий жилой застройки – ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, улиц и проездов

- формирование нового общественного центра п. Громово

- благоустройство производственных территорий и объектов сельскохозяйственного производства с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территории и фондов

- благоустройство существующих объектов озеленения, строительство новых объектов озеленения общего пользования

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

# Развитие территорий под жилищное строительство

В проекте генерального плана на расчетный срок проекта разработаны предложения по площадкам нового жилищного строительства в проектных границах населенных пунктов: п. Громово и п. Портовое.

Площадки под индивидуальное строительство планируется расположить в живописном месте Громовского сельского поселения на берегу оз. Суходольское. В настоящее время данные заняты землями лесного фонда.

# Развитие производственных территорий

Предусматривается комплексное благоустройство существующих промышленных территорий в п. при ж/д ст. Громово. Проектом генерального плана предусматривается организация новой площадки под зону производственных объектов в северо-западнай части п. при ж/д ст. Громово, а также выделяются площадки под размещение проектного пожарного депо и объекта инженерной инфраструктуры в районе п. Громово.

# Развитие территорий общественно-делового назначения

На первую очередь и расчетный срок проекта генерального плана получают развитие зоны общественно-делового назначения:

- предусмотрена новая площадка в п. Громово для размещения культурно-досугового центра с дополнительными помещениями подросткового клуба

- площадки для размещения объектов обслуживания (кафе, магазины) предусматриваются в п. Громово и п. Портовое.

- в центральной части п. при ж/д ст. Громово планируется завершение строительства спортивного комплекса

# Развитие рекреационной деятельности

Предусматривается размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры – учреждений  отдыха, баз рыбаков и охотников, гостиниц, яхт-клубов и кемпингов в границах рекреационных зон п. Владимировка, п. при ж/д ст. Громово, п. Красноармеское, п. Портовое и п. Приладожское.

Центр агротуризма проектом планируется развивать в пределах рекреационной зоны п. Соловьёво.

### 4.1.3 Функциональное зонирование территории

Разработанное в проекте генерального плана Громовского сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного анализа территории, учитывает планировочную специфику территории, сложившиеся особенности использования земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Проектное функциональное зонирование территории Громовского сельского поселения предусматривает:

- преемственность функционального назначения зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий населенных пунктов

- развитие жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон

- развитие территорий населенных пунктов с определением их границ.

Проектом генерального плана на территории населенных пунктов, входящих в состав Громовского сельского поселения, определены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- общественно-деловые зоны – зона объектов культурного наследия, зона делового, общественного и коммерческого назначения; зона учреждений образования; зона детских дошкольных учреждений

- рекреационные зоны – зона озеленения общего пользования; зона объектов рекреации и туризма; зона лесов; зона объектов предназначенных для занятий физической культурой и спортом; зона пляжей

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона производственных объектов; зона коммунально-складских объектов; зона объектов транспортной инфраструктуры; зона объектов инженерной инфраструктуры

- зоны сельскохозяйственного использования – зона объектов сельскохозяйственного использования; зона садовых некоммерческих товариществ; зона дачных некоммерческих товариществ; зона сельскохозяйственного использования, зона огородов

- зоны специального назначения – зона кладбищ; зона зеленых насаждений специального назначения, зона иного специального назначения;

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на чертеже «Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке» М 1:25 000 и 1: 5 000. Также на данной схеме показана очередность разработки градостроительной документации на территории сельского поселения.

### 4.1.4 Предложения по изменению категорий земель ряда земельных участков

# Обоснование для перевода земель из одной категории в другую.

Проектом Генерального плана предусматривается увеличение площадей категории земель населенных пунктов.

На настоящее время площадь муниципального образования составляет 105940,5 га, из них 53,6 % - земли водного фонда, 38,3 % - земли лесного фонда, 5,1 %  - земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют лишь 0,9 % от общей площади муниципального образования.

Увеличение площади населенных пунктов предполагается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель лесного фонда. В основу принятия решений об увеличении границ земель населенных пунктов были заложены следующие положения:

- Существует значительная потребность в размещении жилищного строительства для обеспечения постоянного населения площадью жилищного фонда и для размещения домов, используемых сезонным населением. Необходимо учитывать, что близость города Санкт-Петербург, крупнейшего мегаполиса Северо-Запада, обусловливает значительную потребность в пригородном дачном и коттеджном строительстве. Однако, существующих территориальных ресурсов в границах населенных пунктов сельского поселения недостаточно для жилищного строительства. Очевидно, что дальнейшее развитие земель населенных пунктов возможно, преимущественно, за счет лесного фонда и земель сельскохозяйственного назначения: для целей жилищного строительства предлагается расширение п. Громово, п. Портовое.

- Устойчивый ежегодный рекреационный поток на территорию Приозерского муниципального района составляет более 250 тыс. чел. Для обеспечения пожарной безопасности лесов, существующей и планируемой застройки необходимо иметь оборудованные зоны (с системой мусороудаления, противопожарными системами) для обслуживания постоянного и временного населения. Такие оборудованные территории можно создать только в границах населенных пунктов. При отсутствии таких обустроенных территорий возможны следующие последствия: массовый неорганизованный отдых и, как следствие, повышенная пожароопасность и загрязнение лесных массивов.

- Громовское сельское поселение – один из мощных туристических центров Призерского муниципального района. Дальнейшее развитие рекреационных территорий наиболее целесообразно производить в границах населенных пунктов, это позволяет создавать современные благоустроенные рекреационные объекты, возводить капитальные строения и оборудовать их полноценной инженерной инфраструктурой.

- Перспективным направлением развития туризма является водный туризм, требуется сооружение яхт-клубов и соответствующей инфраструктуры водного спорта и туризма на территориях вблизи акваторий, которые в основном заняты землями лесного фонда. Крупнейшая рекреационная зона планируется в п. Владимировка, где концентрируются туристические потоки на о. Коневец, здесь предусматривается строительство гостиницы на 100 мест, яхт-клуб с сопутствующими объектами обслуживания; базы стоянки маломерного флота. Также для развития рекреационной деятельности  предусматривается расширение границ поселка при железнодорожной станции Громово, поселка Громово, поселка Приладожское, поселка Яблоновка. Дальнейшее развитие рекреационных территорий наиболее целесообразно производить в границах населенных пунктов, это позволит создавать современные благоустроенные рекреационные объекты, возводить капитальные строения и оборудовать их полноценной инженерной инфраструктурой.

Для целей устойчивого социально-экономического развития поселения планируется перевод следующих земельных участков в земли населенных пунктов.

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов приведен в Приложении 4

Для расширения п. Владимировка планируется:

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 0,2 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов п. Владимировка, участок находится в государственной собственности

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 0,7 га) земель промышленности и иного специального назначения, находящегося в государственной собственности, в категорию земель населенных пунктов

- перевод 3 земельных участков (общая площадь 131,2 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Владимировка, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Для расширения п. при ж/д ст. Громово планируется:

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 0,6 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов п. при ж/д ст. Громово, находящегося в государственной собственности

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 3,4 га) земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов, земли находятся в государственной собственности

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 17,1 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. при ж/д ст. Громово, участок находится в собственности Российской Федерации.

Для расширения п. Громово планируется:

- перевод 2 земельных участков (общая площадь 1,1 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов, земли находятся в государственной собственности

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 1,5 га) земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель населенных пунктов, земли находятся в государственной собственности

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 158,6 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Громово, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Для расширения п. Портовое планируется:

- перевод 81 земельного участка (общая площадь 31,1 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов п. Портовое, находящихся в государственной и частной собственности

- перевод 2 земельных участков (общая площадь 58 га) лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Портовое, земли находятся в собственности Российской Федерации.

Для расширения п. Приладожское планируется:

- перевод 1 земельного участка (общая площадь 2,4 га) сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов п. Приладожское, земли находятся в государственной собственности

- перевод 5 земельных участков (общая площадь 2,8 га) земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Приладожское, земли находятся в государственной собственности Российской Федерации.

Для расширения п. Яблоновка планируется:

- перевод 4 земельных участков (общая площадь 18,3 га) земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов п. Яблоновка, земли находятся в государственной собственности Российской Федерации.

Перечень участков земель различных категорий, переводимых в категорию земель населенных пунктов приведен в приложении 4. Перечень участков земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель приведен в приложении 8, а также указанные участки отображены на иллюстрации «Схема участков земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель».

Решения по изменению категорий земель, принятые в проекте Генерального плана Громовского сельского поселения, соответствуют проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

## 4.2. Социально-экономическое развитие

### 4.2.1 Прогноз демографического и социально-экономического развития

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Демографический прогноз (табл. 21) выполненный для Громовского сельского поселения соответствует прогнозу, представленному в Схеме территориального планирования Приозерского муниципального районе, и следует за средним вариантом прогноза, выполненным Росстатом для Ленинградской области (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г./Статистический бюллетень Москва: 2009 г.). В качестве базового варианта в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района в проекте генерального плана принят средний (базовый) вариант прогноза численности населения.

Таким образом, в течение расчетного срока в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 10,7 человек, смертность – 13,4 человек, естественная убыль населения – 2,7 человек. Миграционная прибыль будет в размере 269 человек за весь период расчетного срока или около 11,7 человек в среднем в год.

Таблица 21

Прогноз возрастной структуры постоянного населения

| Показатель | Ед. изм. | 2010 г. | 2020 г. | 2035 г. | Динамика: 2035 г. по отношению к 2011 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | тыс. чел. | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 104 |
| Моложе трудоспособного | тыс. чел. | 0,44 | 0,4 | 0,3 | 68 |
|  | % | 17 | 15 | 11 | - |
| В том числе: детей дошкольного возраста (1-6 лет) детей школьного возраста (7-17 лет) | чел. | 170 302 | 150 275 | 112 206 | 66 68 |
| Трудоспособного | тыс. чел. | 1,48 | 1,5 | 1,5 | 101 |
|  | % | 57 | 58 | 56 | - |
| Старше трудоспособного | тыс. чел. | 0,68 | 0,7 | 0,9 | 132 |
|  | % | 26 | 27 | 33 | - |

Прогноз возрастной структуры населения исходит из предположения, что возрастной состав миграции будет достаточно усредненным, т.е. в нем не будет резко преобладать какая-либо одна возрастная группа населения. В этом случае в течение прогнозного периода в сельском поселении будут наблюдаться следующие общие с высоким вариантом областного прогноза тенденции – заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и сокращение доли населения в трудоспособном возрасте.

# Прогноз экономического развития

Одной из основных задач развития сельского поселения является привлечение новых инвестиционных ресурсов в экономику. Для решения этой задачи необходимо развитие инвестиционного потенциала с использованием всех конкурентных преимуществ территории, определение приоритетных видов экономической деятельности и определение земельных участков для перспективного освоения.

В качестве приоритетных видов деятельности на территории 	Громовского сельского поселения приняты следующие:

- сельскохозяйственное производство;

- производственная деятельность, связанная с деревопереработкой, промышленностью строительных материалов, предприятия по ремонту и обслуживанию техники и т.п.

- развитие объектов малого предпринимательства по обслуживанию населения;

- туристско-рекреационная деятельность, связанная с организацией спортивно-оздоровительных видов деятельности, в том числе активного и пассивного отдыха населения.

В настоящее время утвержденных инвестиционных проектов по размещению новых производственных мощностей на территории поселения не имеется.

В соответствии со Схемой территориального планирования Приозерского муниципального района основным видом деятельности в Громовском сельском поселении в течение расчетного срока проекта генерального плана останется сельскохозяйственное производство. На территории поселения, учитывая его природно-климатические и экономические условия, следует развивать молочное и мясное животноводство, а также растениеводство, направленное на производство зерна на фураж, возделывание силосных и кормовых культур, картофеля и овощей.

На расчетный срок планируется дальнейшее развитие существующих сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств –  ЗАО ПЗ «Красноармейский», развитие птицеводческого хозяйства «Гуси-Лебеди». На территории поселения успешно работает крестьянское (фермерское) хозяйство по разведению рыбы. В соответствии со Схемой территориального планирования на территории поселения предлагается развивать товарное рыбоводство на оз. Суходольское в районе п. Громово, а также в Черёмухинском заливе Ладожского озера, а также промышленное рыболовство вдоль берега Ладожского озера.

Кроме развития сельскохозяйственной деятельности, прогнозируестя увеличение доли обрабатывающих производств в структуре экономики, для этих целей предлагается выделение новой производственной площадки в п. при ж/д ст. Громово. В данной зоне могут размещаться предприятия, занимающиеся деревопереработкой, производством строительных материалов, предприятия по ремонту и обслуживанию техники и т.п. 4-5 класса опасности.

Важную роль в развитии экономического потенциала играет малый бизнес, который способен обеспечить создание дополнительных рабочих мест, формирование оптимальной структуры экономического комплекса и насыщение рынка товарами и услугами.

Одним из основных направлений развития экономики поселения должна стать рекреационная и туристическая деятельность. Проектом предлагается благоустройство зон отдыха, строительство новых объектов размещения.

Малое предпринимательство. Приоритетные виды экономической деятельности для малого предпринимательства. Необходимо добиваться изменений в структуре малого предпринимательства в сторону увеличения доли предприятий, работающих в сфере предоставления различных видов услуг, в том числе услуг ЖКХ, бытового и социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, а также в сфере потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания, рекреационных услуг.

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального района с учетом приоритетных направлений хозяйственной деятельности.

На расчетный срок планируется увеличение занятых в сельском хозяйстве – порядка 60 человек, развитие обрабатывающих производств – порядка 300 чел., в сфере обслуживания и туристической сфере – за счет увеличения числа объектов торговли, бытового обслуживания, общественного питания, а также развития туристической и рекреационной деятельности – порядка 70 человек.

### 4.2.2 Развитие учреждений и предприятий обслуживания населения

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках проекта генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

Расчет потребности в учреждениях обслуживания местного значения поселения произведен с ориентацией на СП 42.13330.2011, социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 г., и «Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (1999 г.) (табл. 22).

# Таблица 22

Расчет потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания населения

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Нормативы | Требуется по расчету на 2,7 тыс. жителей | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | СП 42.13330.2011 | Социальные нормативы, принятые Правительством Российской Федерации в 1996 и 1999 гг. | принято в проекте |  | сущ. сохр. | новое строительство |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |
| Дошкольные учреждения | мест | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет | - | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет | 130 | 158 | - |
| Школа | мест | 100 % охват детей неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) |  | 100 % охват детей неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах (10-й и 11-й классы) | 230 | 120 | 110 |
| Учреждения здравоохранения |
| ФАП | посещений в смену | - | 18,15 (9,7 посещений на чел. в год или 20,1 посещений в смену на тыс. жителей) | 9,7 посещ. на чел. в год или 20,1 посещений в смену на тыс. жителей без учета профилактических осмотров | 54 | 31 | 23 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | кв. м площади пола | 60-80 | 350 | 350 | 945 | 210 | 735 |
| Бассейны | кв. м зеркала воды | - | - | 350 кв. м на 10 тыс. чел. | не менее 95 | - | не менее 95 |
| Плоскостные сооружения | тыс. кв. м | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 5,4 | 10,8 | - |
| Учреждения культуры и искусства |
| Клубы, дома культуры | место | 210 | 150 | 150 | 570 | 450 | 120 |
| Библиотеки | тыс. ед. хране-ния | 5,8 | 1 объект на 3 тыс. чел. | 5,8 | 15,7 | 20,6 | - |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики | кв. м | - | - | 25 | 68 | - | 68 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | кв. м торговой площади | 300 | - | 486,6 | 1313,8 | 770 | 544 |
| Предприятия общественного питания | место | 40 | - | 40 | 108 | 28 | 80 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания |
| Бани | мест | 7 | - | 7 | 19 | 16 | 3 |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 7 | - | - | 19 | - | 19 |
| Кладбища | мест | 0,24 | - | - | 0,6 | - | 0,6 |

# Объекты местного значения муниципального района

# Образование

В соответствии с прогнозной численностью и возрастной структурой населения поселения количество мест в дошкольных учреждениях является достаточным на расчетный срок, недостаток мест в школе восполняется за счет учреждений соседнего Ромашкинского поселения, поэтому новых объектов образования на территории поселения не предусматривается. Однако все здания учреждений образования нуждаются в ремонте.

# Здравоохранение

Федеральной «Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.» нормативы объема медицинской помощи на 2011 г. зафиксированы на уровне 9,7 посещений амбулаторно-поликлинических учреждений на душу населения (без учета профилактических посещений – профосмотры и т.п.). В пересчете на показатели мощности учреждений имеем 20,07 посещений в смену амбулаторно-поликлинических учреждений. Таким образом, в соответствии с данной программой на расчетный срок необходимо иметь не менее 54 посещений в смену (с учетом профилактических посещений 61 посещение в смену), т. е. необходимо увеличивать мощность существующих амбулаторно-поликлинических учреждений.

Здание ФАПа в п. при ж/д ст. Громово нуждается в капитальном ремонте, поэтому в проекте в соответствии со Схемой территориального планирования Приозерского муниципального района предлагается реконструкция здания данного ФАПа с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц.

# Объекты местного значения поселения

# Физкультура и спорт

В соответствии с нормативами сеть спортивных учреждений должна быть расширена. В соответствии со Схемой территориального планирования Приозерского муниципального района в поселении предусматривается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Строительство спортивного комплекса ведется в п. при ж/д ст. Громово на протяжении нескольких лет, поэтому на первую очередь целесообразно предусматривать завершение строительства данного объекта. В составе комплекса предусматривается бассейн и спортивные залы. Нормативная обеспеченность спортивными и тренажерными залами может быть обеспечена за счет размещения их в составе объектов рекреации и туризма.

# Культура и искусство

В соответствии с СП 42.13330.2011 количество мест в учреждениях культуры может быть увеличено. С учетом значительной рекреационной нагрузкой на территорию поселения и многократным увеличением численности населения в летний период, дополнительные учреждения данного профиля могут быть востребованы прежде всего сезонным населением. Проектом предлагается строительство нового учреждения клубного типа в п. Громово. Строительство данного объекта предусматривается на первую очередь проекта генерального плана и может быть реализовано за счет средств инвесторов. Кроме того, здание Громовского Дома культуры требует проведения капитального ремонта.

Объекты инфраструктуры молодежной политики. В качестве нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального образования учреждениями по работе с молодежью используются нормативы, утвержденные распоряжением Правительства Ленинградской области от 2 ноября 2010 года № 618-р «О нормативах развития инфраструктуры государственной молодежной политики Ленинградской области», которые составляют 25 кв. м общей площади учреждений на 1000 человек населения. В соответствии с данным распоряжением для сельских поселений необходимо иметь не менее одного многопрофильного центра (клуба) по месту жительства или отдела (сектора) по работе с молодежью на базе существующих учреждений культуры, учреждений дополнительного образования и других или несколько (не менее двух) различных узкопрофильных и (или) специализированных учреждений по работе с молодежью.

Поскольку в сельском поселении отсутствуют помещения для данного вида деятельности, проектом генерального плана предусматриваются помещения для работы с молодежью общей площадью не менее 68 кв. м на базе Громовского Дома культуры в п. Громово и предлагаемого дома культуры в п. Громово.

# Торговля, общественное питание, коммунальное и бытовое обслуживание

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 года № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» разработаны и утверждены приказом Комитета от 20 декабря 2010 года № 20 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области.

Достижение нормативно определенной величины торговых площадей для жителей Ленинградской области, принятой постановлением Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области, предполагает существенное увеличение торговых площадей в проектируемом сельском поселении. В связи с этим проектом предлагается размещение таких объектов на площадках нового строительства в п. Громово, п. Портовое, а также в п. при ж/д ст. Громово. Объекты общественного питания предлагается разместить в п. Громово, в п. при ж/д ст. Громово, а также в п. Владимировка.

В расчете на сезонное население, планируемое в населенных пунктах в соответствии с СП 42.13330.2011 необходимо иметь 88 кв. м площади магазинов.

Объекты бытового обслуживания могут размещаться в жилых зонах на первых этажах многоквартирных домов, в составе существующих и проектируемых торговых объектов в составе зон делового, общественного и коммерческого назначения.

# Кладбища

На территории поселения находятся 3 кладбища – рядом с поселками Громово, Приладожское и Яблоновка, размером 1,8, 1,2 и 0,3 га соответственно. Резерв территории для захоронений на данных кладбищах отсутствует. В соответствии с нормативом на расчетный срок необходимо расширение существующих кладбищ не менее чем на 0,6 га, проектом предлагается расширение кладбища рядом с п. Громово на 1,8 га.

# Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

В соответствии с законодательством Российской Федерации на последующих стадиях проектирования (разработке проектов планировки территорий, разработке проектов зданий и сооружений и др.) необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, зонах рекреационного назначения, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, предлагаемых проектом генерального плана к размещению в Громовском сельском поселении в течение расчетного срока, приводится в таблице 23.

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом генерального плана к размещению на расчетный срок:

# Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- реконструкция ФАПа в п. при ж/д ст. Громово с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц.;

- Ремонт зданий учреждений образования.

# Объекты местного значения поселения

- Капитальный ремонт здания Громовского Дома культуры;

Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок:

# Таблица 23

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс (завершение строительства) | 1 объект | п. при ж/д ст. Громово |
| 2 | Бассейн | не менее 95 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса |
| 3 | Спортивные, тренажерные залы | 735 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса в п. при ж/д ст. Громово и объектов туризма и рекреации |
|  | Учреждения культуры |  |  |
| 1 | Дом культуры | 1 объект | п. Громово |
|  | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |
| 1 | Магазины Торговый комплекс (завершение строительства) | 544 кв. м | п. Громово, п. Портовое, п. при ж/д ст. Громово |
| 2 | Кафе | 80 мест | п. Громово, п. Портовое, п. Владимировка. |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |  |  |
| 1 | Объекты инфраструктуры молодежной политики | 68 кв. м | на базе Громовского Дома культуры в п. Громово (25 кв. м) и нового предлагаемого Дома культуры в п. Громово (43 кв. м). |

Первоочередное развитие предприятий и учреждений обслуживания

Развитие и совершенствование сферы обслуживания - непременное условие развития сельского поселения, способствующее улучшению жизни населения. Учитывая реальные возможности муниципального образования, проектом генерального плана на период первой очереди предлагается организация тех учреждений обслуживания, потребность в которых особенно ощутима.

Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом генерального плана к размещению на первую очередь:

# Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Реконструкция ФАПа в п. при ж/д ст. Громово с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц;

- Ремонт зданий учреждений образования.

# Объекты местного значения поселения

- Капитальный ремонт здания Громовского Дома культуры;

- Перечень объектов культурно-бытового назначения, предлагаемых проектом генерального плана к размещению на первую очередь.

# Таблица 24

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс (завершение строительства): | 1 объект | п. при ж/д ст. Громово |
| 2 | Бассейн | не менее 95 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса |
| 3 | Спортивные залы | 300 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса в п. при ж/д ст. Громово и объектов туризма и рекреации |
|  | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |
| 1 | Магазины Торговый комплекс (завершение строительства) | 400 кв. м | п. Громово, п. при ж/д ст. Громово |
| 2 | Кафе | 30 мест | п. Громово |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |  |  |
| 1 | Дом культуры | 1 объект | п. Громово |
| 2 | Объекты инфраструктуры молодежной политики | 68 кв. м | На базе Громовского Дома культуры (25 кв. м), и планируемого Дома культуры в п. Громово (43 кв. м) |

### 4.2.3. Новое жилищное строительство

Для реализации жилищной программы Громовского сельского поселения на расчетный срок в проекте генерального плана принят уровень обеспеченности 38 кв. м/чел.

Основной тип новой застройки для сельских населенных пунктов – индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) со средним размером приусадебного участка 0,15 га.

Для достижения требуемого уровня жилищной обеспеченности на расчетный срок необходимо около 35 тыс. кв. м общей площади, в том числе на первую очередь – 12 тыс. кв. м общей площади. С учетом сохраняемой общей площади жилья, объемы нового жилищного строительства рассчитаны следующим образом:

Первая очередь (2012-2020гг.) – ввод порядка 12 тыс. кв. м жилья (уровень среднегодового строительства составляет 1,5 тыс. кв. м или 0,6 кв. м на человека);

Период 2020-2035гг. – ввод дополнительно порядка 26 тыс. кв. м жилья (уровень среднегодового строительства составит не менее 1,5 тыс. кв. м или 0,6 кв. м на человека).

Сводные расчетные показатели по расчету потребности нового жилищного строительства на расчетный срок представлены в табл. 25.

В таблице 15 приведены расчеты территорий, необходимых для размещения нового жилищного строительства в течение расчетного срока (до 2035 года).

# Таблица 25

Расчет объемов и территорий нового жилищного строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2020 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения на конец периода | тыс. чел. | 2,6 | 2,7 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м общей площади на 1 чел. | 30 | 38 |
| 3 | Требуемый жилищный фонд на конец периода | тыс. кв. м общей площ. | 78 | 102,6 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 67 | 67 |
| 5 | Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м общей площ. | 1 | 2 |
| 6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площ. | 66 | 65 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства – всего В среднем в год | тыс. кв. м общей площ. | 12,0 1,5 | 37,5 1,6 |
| 8 | Требуемые территории для размещения нового жилищного строительства – всего | га | 22 | 71 |

Плотность индивидуальной жилой застройки рассчитана в размере 530 кв. м/га. В основе расчета плотности принят средний размер приусадебного участка 0,15 га, средний размер дома – около 100 кв. м, а также учтены потребности в территориях для размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктур (около 20 % площади). Территория, необходимая для размещения всего объема жилищного строительства на расчетный срок составит порядка 70 га. Новое жилищное строительство будет осуществляться за счет коммерческих и частных инвестиций, а также муниципального и областного бюджетов через реализацию целевых программ.

Проектом предусматривается также, что в муниципальном образовании число населения сезонно проживающего в населенных пунктах на расчетный срок увеличится на 1100 человек. При принятой жилищной обеспеченности 38 кв. м/чел. новое жилищное строительство для этой группы населения составит порядка 42 тыс. кв. м. Территория, требуемая для размещения данного объема строительства, составляет порядка 80 га и предусматривается в п. Портовое. На первую очередь количество данной группы населения предусматривается в размере 350 человек, при жилищной обеспеченности 35 кв. м объем жилищного строительства составит порядка 12 тыс. кв. м. Территория, требуемая для размещения данного объема строительства, составит порядка 22 га.

Таким образом, с учетом постоянного населения и населения, сезонно проживающего в населенных пунктах, территории для жилищного строительства составят на расчетный срок - порядка 150 га, на первую очередь – 44 га, объем жилищного строительства составит на расчетный срок – порядка 80 тыс. кв. м, на первую очередь – 24 тыс. кв. м. Итоговая жилищная обеспеченность, с учетом и сезонного и постоянного населения, составит 38 кв. м на расчетный срок, на первую очередь – 31 кв. м.

Для целей реализации областного закона от 4 октября 2008 года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» на территории поселения сформированы земельные участки (31 единица), расположенные в пределах существующей застройки в п. Владимировка.

# Таблица 26

Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на расчетный срок: |  |  |
| 1 | п. Громово. ИЖС | 70 | 37,5 |
| 2 | п. Портовое. ИЖС (население, сезонно проживающее в населенных пунктах) | 80 | 42 |
|  | Всего | 150 | 79,5 |
|  | в том числе на первую очередь: |  |  |
| 1 | п. Громово ИЖС | 22 | 12,0 |
| 2 | п. Портовое. ИЖС (население, сезонно проживающее в населенных пунктах) | 22 | 12,0 |
|  | Всего | 44 | 24 |

## 4.3. Развитие рекреации и туризма

Развитие туристско-рекреационного комплекса должно стать одним из направлений развития экономического потенциала Громовского сельского поселения. Основным направлением развития станет благоустройство мест массового отдыха населения, строительство новых объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, создание новых, развитие и благоустройство существующих туристских маршрутов и экологических троп.

В соответствии со статьёй 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения поселения относится организация обустройства мест массового отдыха населения.

Природная специфика территории обусловила использование местным населением лесных массивов, естественных и искусственных пляжей, расположенных на берегах озер в качестве мест околоводной рекреации, мест массового отдыха. Проектом предусматривается формирование зон отдыха местного населения, где планируется общее благоустройство, строительство автостоянок, подъездов, мощение дорожек, размещение площадок сбора бытовых отходов, урн, создание площадок для размещения биотуалетов, создание площадок для сезонных точек общественного питания.

Для этих целей предлагается организация следующих зон массовой околоводной рекреации (3 муниципальных пляжей) на оз. Суходольское (п. Громово), оз. Комсомольское (п. Гречухино), оз. Отрадное (п. Яблоновка).

Благоустройство зон рекреации водных объектов осуществляется в соответствии с ГОСТ 17.1.5.02-80.

Проектом генерального плана предусматривается создание ряда пешеходно-транспортных направлений и велосипедных дорожек, благоустройство существующих садоводческих и дачных некоммерческих товариществ на территории поселения, развитие новых дачных некоммерческих объединений.

Планировка и застройка территорий садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», СНиПом 30-02-97 и СП 11-106-97.

Проектом генерального плана учитываются предложения Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района по развитию туристско-рекреационного комплекса. В соответствии с проектом, на территории Громовского сельского поселения планируется:

На расчетный срок проектом предлагается построить следующие объекты местного значения:

- агродеревня на 50 мест, в том числе гостевые дома на базе КФХ в п. Соловьёво (в целях развития агротуризма);

- база отдыха на 100 мест в п. Приладожское;

- база отдыха на 100 мест в п. Громово (берег оз. Суходольское);

- 2 яхт-клуба - в устье р. Бурная и в п. Черёмухино.

В период первой очереди проектом  предлагается построить объекты местного значения:

- 8 баз отдыха на 850 мест в развивающихся рекреационных центрах – поселках Громово, Портовое, Соловьёво, Гречухино, Яблоновка, Новинка;

- гостиница на 100 мест в п. Владимировка, яхт-клуб с сопутствующими объектами обслуживания;

- завершить незаконченный строительством объект 1985 года в п. при ж/д ст. Громово на берегу оз. Суходольское;

- кайтинг-центр в п. Приладожское;

- база рыбака в п. Громово (при рыборазводном хозяйстве).

## 4.4 Развитие транспортной инфраструктуры

Главной задачей проекта генерального плана является обеспечение бесперебойного и круглогодичного сообщения населенных пунктов сельского поселения между собой, и с соседними муниципальными образованиями.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры, учитывают имеющиеся федеральные программы по развитию транспортных коммуникаций, а также мероприятия, заложенные в проекте Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района Ленинградской области. К ним относятся следующие:

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги федерального значения «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»). В настоящее время разработан проект реконструкции трассы на участке 36–81 км (Керро – Лосево) (ООО  «Проектно-изыскательский институт «Промтранспроект»). Характеристика планируемой автомобильной дороги: I-в техническая категория, расчётная скорость 120 км/ч, количество полос движения – 4. На участок Лосево – Сортавала проект еще не разработан. Предполагается, что по территории Громовского сельского поселения проектируемая трасса пройдет частично западнее существующего участка, частично по существующему направлению, предусматривается сооружение трех транспортных развязок на пересечении с автомобильными дорогами – подъезд к п. Красноармейское, подъезд к п. Славянка, с участком существующей автомобильной дороги «Сортавала». Протяженность трассы составит 4,6 км. Данные решения могут быть уточнены при разработке проекта реконструкции автомобильной дороги на участке Лосево – Сортавала. Существующему направлению А-121 «Сортавала» (2,6 км) после строительства новой дороги будет присвоен статус местного значения.

- Организация возможности сооружения второго железнодорожного пути на участке Лосево – Кузнечное с реконструкцией существующих железнодорожных платформ (в том числе благоустройство перронов). Сооружение 2-х внеуличных пешеходных переходов (в том числе одного совмещенного с переходом через автомобильную дорогу «Сортавала») через железнодорожные пути в п. при ж/д ст. Громово.

- Создание меридионального направления вдоль берега Ладожского озера, дублирующего автомобильную дорогу федерального значения А-121. В этой связи предусматривается приведение в нормативное состояние по параметрам III технической категории автомобильной дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (28,5 км) с реконструкцией мостового перехода через р. Семужья, сооружение нового мостового перехода через р. Бурная. Предлагаемая автомобильная дорога будет способствовать активному освоению территории сельского поселения, реализации рекреационного потенциала территории. По данному направлению предусматривается организация автобусного сообщения Приозерск – Санкт-Петербург.

- Усиление широтного транспортного направления Приладожское – Громово – Шумилово – Ромашки – Новая Деревня. В этой связи предусматривается  приведение в нормативное состояние по  параметрам IV категории Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское на участке п. Приладожское – п. Яблоновка (7,1 км), Громово – Яблоновка (8,9 км), ж/д станция Громово – паромная переправа (10,7 км).

- Приведение в нормативное состояние по нормативам IV технической категории автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (с устройством усовершенствованного покрытия): ж/д ст. Громово – паромная переправа на участке п. Соловьёво – п. Громово (21,4 км), Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское на участке п. Мельничные Ручьи – п. Яблоновка (4,5 км).

- Устройство усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах местного значения: подъезд к п. Гречухино (4,8 км), подъезд к п. Славянка (3,3), подъезд к п. Черёмухино (6,2 км).

- Для усиления транспортного сообщения с соседними муниципальными образованиями, увеличения доступности территорий, привлекательных для развития туризма, рекреации, жилищного строительства предусматривается сооружение ряда дорог местного значения IV технической категории: Торфяное – Гречухино (2,4 км), Громово – Красное (0,6 км), рокадная дорога вдоль оз. Суходольское (Портовое – р. Бурная) (8,3 км), рокадная дорога вдоль Ладожского озера (11,9 км), Приладожское – Кутузовское (3,4) км.

- Сохранение действующего государственного (военного) аэродрома 2-го класса – «Громово». Реконструкция аэродрома «Громово» (восстановление инфраструктуры аэродрома с увеличением длины искусственной взлетно-посадочной полосы). Рассмотрение возможности его использования в качестве аэродрома совместного базирования гражданской и государственной авиации по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации (согласно «Концепции развития аэропортовой (аэродромной) инфраструктуры в Ленинградской области и государственного управления имуществом аэропортов (аэродромов), находящихся в собственности Ленинградской области на период до 2013 и на перспективу до 2025 года»).

- Развитие инфраструктуры воздушного транспорта: сооружение посадочных площадок вертолетов вблизи п. Портовое и п. Владимировка. Размещение посадочных площадок необходимо производить с учетом СНиП 32-03-96 «Аэродромы», согласно которому посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от жилой застройки в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей территории жилой застройки не менее 0,3 км. На последующих стадиях проектирования необходимо разработать специальный проект для определения санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция).

- Развитие инфраструктуры водного транспорта: обустройство водных путей на озёрах Суходольское, Комсомольское, Гусиное, Отрадное и на Ладожском озере, сооружение 29 причалов и пристаней, строительство 3 заправочных станций для гидроавиации (п. при ж/д ст. Громово (оз. Суходольское) и п. Гречухино (оз. Комсомольское), п. Соловьёво. Согласно постановлению Правительства Ленинградской области от 27 января 2012 г. № 22 «Концепция развития и размещения объектов базирования и обслуживания маломерного флота на территории Ленинградской области до 2020 года» предусматривается размещение бъектов обслуживания и базирования маломерного флота (марина с полным набором услуг) регионального значения вместимостью 300-400 ед. в устье р. Бурная напротив п. Соловьёво.

- Сооружение АЗС в п. при ж/д ст. Громово в комплексе с СТО. Строительство АЗС и СТО в п. Приладожское.

- Создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств.

В дополнении к перечисленным мероприятиям проектом генерального плана предлагается:

- Благоустройство и приведение в нормативное состояние участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение) – 36,7 км.

- Благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов, ликвидация грунтовых разрывов сети – 55,6 км.

- Строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия (39,3 км).

- Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства и отдельным участкам населенных пунктов, рекреационным зонам и пристаням (31,0 км).

- Строительство поселковых дорог, проездов обеспечивающих подъезд к отдельным участкам населенных пунктов, садоводствам, рекреационным зонам, пристаням (20,9 км).

- Сооружение 8-ми баз-стоянок маломерного флота в п. при ж/д ст. Громово, поселках Соловьёво, Черёмухино, Владимировка, Приладожское,  Гречухино, Красноармейское.

- Строительство 2-х СТО в п. при ж/д ст. Громово, п. Приладожское.

- Организация школьных маршрутов на территории сельского поселения для доставки учащихся в школу п. Громово, а также в школы соседних муниципальных образований (п. Суходолье, п. Плодовое) из поселков Владимировка, Гречухино, при ж/д ст. Громово, Красноармейское, Новинка, Портовое, Приладожское, Славянка, Соловьёво, Черёмухино, Яблоновка.

- Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог  составит – 132,3 км, в том числе федерального значения – 4,6 км; регионального или межмуниципального значения – 81,1 км, местного – 54,8 км.

Транспортное обслуживание населенных пунктов сельского поселения по-прежнему будет ориентировано на маршрутную сеть пригородных автобусов. Предусматривается введение нового межрайонного маршрута – Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск. Требуется благоустройство существующих остановочных павильонов (устройство крытых навесов, малых архитектурных форм).

На расчетный срок уровень автомобилизации может возрасти со 300 до 450 легковых автомобилей индивидуальных владельцев на 1000 жителей. Парк легковых автомобилей составит около 1,2 тыс. автомобилей. В основном хранение легковых автомобилей будет осуществляться на придомовых участках в зонах  индивидуальной и малоэтажной застройки. Существующие боксовые гаражи в п. при ж/д ст. Громово сохраняются. Сооружение пунктов государственного технического осмотра транспортных средств на территории Громовского сельского поселения не планируется.

В проекте генерального плана предусматривается размещение 12 крупных гостевых стоянок в населенных пунктах: п. Владимировка, п. Гречухино, п. при ж/д ст. Громово, п. Громово, п. Красноармейское, п. Портовое, п. Приладожское, п. Славянка, п. Соловьёво, вблизи п. Черёмухино, п. Яблоновка.

В результате реализации предлагаемых мероприятий изменение технических категорий автодорог не потребуется. Сводные технические показатели, подкрепленные размерами ожидаемой интенсивности движения, приведены в таблице 27.

Таблица 27

Характеристика автомобильных дорог, проходящих по территории Громовского сельского поселения

| Наименование автодороги | Среднесуточная интенсивность движения | Техническая категория дороги (число полос движения) | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы**, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующая | ожидаемая* | существующая | ожидаемая* |  |
| Федерального значения |
| «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» (новый участок) | - | 10000 | - | I (4) | 270 |
| Регионального или межмуниципального значения |
| «Сортавала» (существующий участок) | 8783 | 4000 | II (2) | II (2) | 200 |
| Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск | 643 | 3000 | III (2) | III (2) | 120 |
| Ж/д ст. Громово – паромная переправа | 988 | 1700 | IV(2) | IV(2) | 120 |
| Громово – Яблоновка | 1034 | 1800 | IV(2) | IV(2) | 120 |
| Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское | 380 | 650 | IV(2) | IV(2) | 120 |
| Местного значения |
| Подъезд к п. Соловьёвка | 536 | 900 | IV(2) | IV(2) | 120 |
| Подъезд к п. Красноармейское | 360 | 600 | IV(2) | IV(2) | 120 |
| Подъезд к мысу Владимировский | 207 | 350 | IV(2) | IV(2) | 120 |
| Подъезд к п. Черёмухино | 77 | 150 | V(2) | V(2) | 70 |
| Подъезд к п. Славянка | 176 | 300 | V(2) | V(2) | 70 |
| Подъезд к п. Гречухино | 230 | 400 | V(2) | V(2) | 70 |
| Подъезд к аэродрому (от а/д Громово – паромная переправа) | - | 150 | - | V(2) | 70 |
| Торфяное – Гречухино | - | 150 | - | IV(2) | 70 |
| Громово – Красное | - | 150 | - | IV(2) | 70 |
| рокадная дорога вдоль оз. Суходольское (Портовое – р. Бурная) | - | 300 | - | IV(2) | 70 |
| рокадная дорога вдоль Ладожского озера | - | 300 | - | IV(2) | 70 |
| Приладожское – Кутузовское | - | 150 | - | IV(2) | 70 |

*	Коэффициент перехода от существующей к ожидаемой интенсивности движения  (1,7)  принят согласно проекту Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

** Режим  использования придорожных полос устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

## 4.5. Развитие инженерной инфраструктуры

Развитие инженерной инфраструктуры, её надёжная и эффективная работа являются непременным условием устойчивого развития территории и ее привлекательности для инвестиций.

### 4.5.1 Водоснабжение

Жилые дома поселка Громово оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

В п. при ж/д ст. Громово и остальных населенных пунктах сохраняется существующая система водоснабжения.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 литров в сутки на человека.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

# Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84.

На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в каждом населенном пункте поселения.

Таблица 28

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Расчетный срок

| №№ п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Громовское поселение |  |  |  |  |
| 2 | Жилая застройка(без поселка Громово) | 1,30 | 50 | 0,07 | 0,08 |
| 3 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Поливочные нужды | 1,30 | 70 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | Итого |  |  | 0,17 | 0,18 |
| 6 | Сезонное население |  |  |  |  |
| 7 | Индивидуальная застройка | 1,10 | 50 | 0,06 | 0,07 |
| 8 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 9 | Поливочные нужды | 1,10 | 70 | 0,08 | 0,08 |
| 10 | Итого |  |  | 0,15 | 0,16 |
| 11 | Поселок Громово |  |  |  |  |
| 12 | Жилая застройка | 1,40 | 160 | 0,22 | 0,27 |
| 13 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 14 | Поливочные нужды | 1,40 | 70 | 0,10 | 0,10 |
| 15 | Итого |  |  | 0,34 | 0,40 |
| 16 | Всего по поселению | 3,80 |  | 0,66 | 0,74 |

# Таблица 29

Прогнозные расходы воды питьевого качества

Первая очередь

| №№ п/п | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водопотребления | Расходы воды, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточныеК=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | Громовское поселение |  |  |  |  |
| 2 | Жилая застройка (без поселка Громово) | 1,60 | 50 | 0,08 | 0,10 |
| 3 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Поливочные нужды | 1,60 | 70 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Итого |  |  | 0,20 | 0,22 |
| 6 | Сезонное население |  |  |  |  |
| 7 | Индивидуальная застройка | 0,30 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 9 | Поливочные нужды | 0,30 | 70 | 0,02 | 0,02 |
| 10 | Итого |  |  | 0,04 | 0,04 |
| 11 | поселок Громово |  |  |  |  |
| 12 | Жилая застройка | 1,00 | 160 | 0,16 | 0,19 |
| 13 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 14 | Поливочные нужды | 1,0 | 70 | 0,07 | 0,07 |
| 15 | Итого |  |  | 0,25 | 0,28 |
| 16 | Всего по поселению | 2,9 |  | 0,49 | 0,54 |

Система и схема водоснабжения

Схема водоснабжения сохраняется существующая, с развитием, реконструкцией и строительством сетей и сооружений водопровода.

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения поселка Громово. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая. Водоснабжение площадок нового строительства поселка Громово осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

В остальных населенных пунктах водоснабжение сохраняется от существующих источников (водоразборных колонок и колодцев).

Для территорий садоводческих некоммерческих товариществ водоснабжение сохраняется от существующих источников.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

# Зоны санитарной охраны

Для водозаборов населенных пунктов Громовского сельского поселения необходимо разработать проекты и обустроить ЗСО трех поясов.

Источники водоснабжения подвергаются загрязнению, поэтому необходимо проводить специальные меры по их охране. Одновременно с проектированием водозаборных сооружений разрабатывается и проект зон санитарной охраны, включающий: установление границ зоны  и порядок выполнения проекта и мероприятий по оздоровлению.

Основной целью организации ЗСО является охрана от загрязнения и истощения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения назначаются в соответствии с действующими нормативами (СанПиН 2.1.4.1110-02) с целью:

- обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности хозяйственно-питьевого водоснабжения города;

- предупреждения загрязнения источника водоснабжения и изменения качественного состава воды в источнике ЗСО организуются в составе трех поясов:

Первый пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

Второй, третий пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах второго и третьего поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Ширина санитарно-защитной полосы принимается по обе стороны от водоводов:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

# Таблица 30

Регламенты использования территории  зон санитарной  охраны подземных источников  водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - Все виды строительства; - Выпуск любых стоков; - Размещение жилых и хозяйственно-быто- вых зданий; - Проживание людей; - Загрязнение питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров | - Ограждение и охрана; - Озеленение; - Отвод поверхностного стока на очистные сооружения. - Твердое покрытие на дорожках - Оборудование зданий канализацией с отводом сточных вод на КОС - Оборудование водопроводных сооружений с учетом предотвращения загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин и т.д. - Оборудование водозаборов аппаратурой для контроля дебита |
| II и III пояса | -Закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли - Размещение складов ГСМ, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ. | -Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в загрязнении водоносных горизонтов - Благоустройство территории населенных пунктов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока) - В III поясе при использовании защищенных подземных вод, выполнении спецмероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения: размещение складов ГСМ, ядохимикатов, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. |

### 4.5.2 Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.

# Таблица 31

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков

Расчетный срок

|  | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоотведения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| 1 | Громовское поселение |  |  |  |  |
| 2 | Жилая застройка (без поселка Громово) | 1,30 | 50 | 0,07 | 0,08 |
| 3 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,08 | 0,09 |
| 5 | Сезонное население |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальная застройка | 1,10 | 50 | 0,06 | 0,07 |
| 7 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 8 | Итого |  |  | 0,07 | 0,08 |
| 9 | Поселок Громово |  |  |  |  |
| 10 | Жилая застройка | 1,40 | 160 | 0,22 | 0,27 |
| 11 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,03 |
| 12 | Итого |  |  | 0,24 | 0,30 |
| 13 | Всего по поселению | 3,8 |  | 0,40 | 0,47 |

# Таблица 32

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков сельского поселения Громовское

Первая очередь

|  | Наименование | Население тыс. чел. | Норма водоотведения | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные К=1,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |
| 1 | Громовское поселение |  |  |  |  |
| 2 | Жилая застройка (без поселка Громово) | 1,60 | 50 | 0,08 | 0,10 |
| 3 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| 4 | Итого |  |  | 0,09 | 0,11 |
| 5 | Сезонное население |  |  |  |  |
| 6 | Индивидуальная застройка | 0,30 | 50 | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,002 | 0,002 |
| 8 | Итого |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 9 | поселок Громово |  |  |  |  |
| 10 | Жилая застройка | 1,00 | 160 | 0,16 | 0,19 |
| 11 | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Итого |  |  | 0,18 | 0,21 |
| 13 | Всего по поселению | 2,9 |  | 0,30 | 0,34 |

Система и схема канализации

Для поселка Громово предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть прокладывается для отведения стоков на очистные сооружения (КОС) от жилой и общественной застройки, дождевые стоки отводятся по самостоятельной сети на очистные сооружения дождевой канализации.

Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м.

Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков необходимо провести реконструкцию КОС в п. Громово и п. при ж/д ст. Громово.

Физически изношенные сети канализации нуждаются в ремонте или замене.

Для остальных населенных пунктов сельского поселения сохраняется существующее отведение стоков, возможно строительство локальных очистных сооружений для групп зданий.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока поселка Громово путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации (ОС).

Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав ОС входят отстойники твердого стока, нефтеловушки.

Проектируется комплекс очистных сооружений дождевого стока, расположенный рядом с площадкой КОС, со сбросом очищенного стока в ближайший водоем.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

### 4.5.3. Электроснабжение

Проектом генерального плана предусматривается размещение на территории Громовского сельского поселения объектов индивидуального жилищного строительства.

# Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей сельского поселения выполнен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека.

Новое строительство намечается в поселках Громово и Портовое Нагрузки коммунально-бытовых потребителей нового строительства составят:

п. Громово: на расчетный срок – 0,32 МВт (800 человек), в том числе на 1 очередь – 0,12 МВт (300 человек),

п. Портовое: на расчетный срок – 0,5 МВт (1100 человек), в том числе на 1 очередь – 0,12 МВт (300 человек).

Нагрузки коммунально-бытовых потребителей сельского поселения составят на расчетный срок – 1,6 МВт (3800 человек), в том числе на первую очередь – 1,16 МВт (2900 человек).

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями поселения составит: расчётный срок – 6400 МВт·ч в год, 1 очередь – 5460 МВт·ч в год

# Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Громовского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центрами питания будут существующие подстанция ПС 110/35/10 кВ № 413 «Громово» и ПС 35/10 кВ "Красноармейская".

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и садоводств будет осуществляться от существующих сетей 10 – 0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

В соответствии со "Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы", выполненной "СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" и "Схемой развития электрических сетей  6 - 10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерского РЭС и Сосновского РЭС" на расчётный период предусматривается строительство нового центра питания – подстанции напряжением 35/10 кВ "Владимировская" и линий 35 кВ к ней. Также Схемой предусматривается строительство ВЛ 35 кВ ПС "Красноармейская" – ПС "Владимировская", второй ВЛ 35 кВ ПС "Громово" – ПС "Красноармейская" и установка двух трансформаторов мощностью по 4 МВ·А на существующей ПС "Красноармейская".

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов индивидуального жилищного строительства потребуется строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10 кВ. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10 кВ.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи составят: напряжением 35 кВ – 15 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Для строительства новой подстанции 35/10 кВ на территории сельского поселения проектом генерального плана предусматривается резервирование земельного участка в размере ориентировочно 3 га.

### 4.5.4 Газоснабжение

ОАО «Газпром» ОАО Промгаз разработана «Схема газоснабжения Приозерского муниципального района», в которой предусматривается газификация поселка Громово от газораспределительной станции (ГРС) «Саперное» (Ромашкинское сельское поселение).

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения.

Направления расходования газа:

бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

энергоноситель для источников теплоты.

Таблица 33

Прогнозируемые потребности газа на нужды жилищно-коммунального строительства

| № | Потребитель | Количество млн куб. м/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчётный срок |
| 1 | Население | 0,2 | 0,3 |
|  | Теплоисточники | 2,2/1,0 | 3,8/2,6 |
|  | Всего | 2,4 | 4,1 |

Примечание: значения под чертой – в том числе, индивидуальное строительство.

Располагаемые на территории поселения объекты бывших военных объектов (поселок Владимировка), животноводческий комплекс, принадлежащий ЗАО ПХ «Красноармейский» (к северо-востоку от п. Громово) имеют собственные котельные, работающие на дровах и угле, перспективы их развития неопределенны, конкретные инвестиционные проекты отсутствуют.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками нового строительства.

В остальных населенных пунктах будет использоваться сжиженный газ.

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходима реализация ряда мероприятий.

### 4.5.5 Теплоснабжение

Перспективное теплоснабжение сельского поселения с учетом характера нового строительства (преимущественно индивидуальное жилищное строительство) предполагается от автономных источников теплоты (АИТ).

Таблица 34

Прогнозируемые потребности теплоты для нужд нового жилищно-коммунального сектора по очерёдности строительства

| № | Потребитель | Население человек | Жилищный фонд тыс. кв. м. | Расход тепла МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Расчётный срок – 2035 г. |
|  | Всего | 2,7/1,4 | 102,6/65,6 | 13,5/9,0 |
|  | в т.ч. новое строительство | 0,8/0,8 | 37,5/37,5 | 5,2/5,2 |
|  | сохраняемый фонд | 1,9/0,6 | 65,1/27,1 | 8,3/3,8 |
|  | Всего Гкал/ч |  |  | 11,6/7,8 |
|  | в т.ч. поселок Громово |  |  | 6,9/4,0 |
| II | Первая очередь строительства – 2020 г. |
|  | Всего | 2,6/1,1 | 78/40 | 10,2/5,6 |
|  | в т.ч. новое строительство | 0,3/0,3 | 11,9/11,9 | 1,7/1,7 |
|  | сохраняемый фонд | 2,3/0,8 | 66,1/28,1 | 8,5/3,9 |
|  | Всего Гкал/ч |  |  | 8,8/4,8 |
|  | в т.ч. поселок Громово |  |  | 4,0/2,0 |

Примечание: под чертой - индивидуальное строительство.

Для децентрализованного теплоснабжения рекомендуется использование автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей с возможностью перевода их на газовое топливо.

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

### 4.5.6 Связь

# Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Проектом генерального плана предусматривается численность постоянного населения в поселении к расчетному сроку (2035 г.) - 2700 человек, в т.ч. на первую очередь (2020 г.) - 2600 чел.

Для телефонизации сельского поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС поселка Громово для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять порядка 300 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

# Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

# Радиофикация

Радиовещание в сельском поселении будет осуществляется на базе эфирного. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

# Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

## 4.6 Охрана окружающей  среды. Санитарная очистка территории

На основе анализа состояния окружающей среды (раздел 3.9 Состояние окружающей среды) проектом генерального плана Громовского сельского поселения предлагаются следующие основные направления по охране окружающей среды:

- Разработка необходимых нормативных документов, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду и соблюдение санитарных норм (проекты санитарно-защитных зон в случае несоблюдения нормативной санитарно-защитной зоны).

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны аэропорта «Громово», проектируемых вертолетных площадок, проекта санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов аэропорта «Громово».

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна.

- Создание единого информационного банка источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных.

- Модернизация технологических процессов производств; установка газо- и пылеулавливающих установок на источниках загрязнения атмосферного воздуха.

- Рекультивация мест захоронения биологических отходов, не отвечающих санитарно-ветеринарным требованиям.

- Модернизация системы хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий, внедрение локальных очистных сооружений сточных вод.

- Благоустройство автодорожной сети поселения, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей и полива дорог для осаждения пыли.

- Проведение комплекса мероприятий по снижению негативного шумового воздействия от железнодорожных путей и автомобильных дорог.

- Организация водоохранных зон и прибрежных полос.

- Обеспечение ухода за зелеными массивами лесов на территориях населенных пунктов.

- Разработка схемы озеленения Громовского сельского поселения.

- Создание особо охраняемых природных территорий регионального (комплексный заказник «Моторное-Заостровье») и местного значений (комплексный заказник «река Бурная – Ладожское озеро») с установкой границ, зонирования и режима использования данных территорий.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

- Установка защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных через федеральную автодорогу Санкт-Петербург – Сортавала (на протяжении всей автомобильной дороги), Громово – Яблоновка, Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

# По санитарной очистке территории:

- Рекультивация свалки твердых бытовых отходов, расположенной у п. Громово, и обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов из населенных пунктов поселения на полигон твердых бытовых отходов вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение). (По сведениям ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (том  Исходно-разрешительная документация) полигон ТБО вблизи п. Тракторное Плодовского сельского поселения проектировался с учетом потребностей Приозерского муниципального района. С учетом ввода в эксплуатацию линии сортировки (в соответствии с СТП Приозерского муниципального района 1-ая очередь строительства) срок эксплуатации полигона ТБО может быть увеличен периодом до 2040-2045 гг. Что позволит обеспечить прием и захоронение ТБО на расчетный срок проектов территориального планирования Приозерского муниципального района.)

- Ликвидация и недопущение образования на территории сельского поселения несанкционированных мест размещения отходов.

- Строительство системы канализационной сети и канализационных очистных сооружений для сточных вод в поселках с применением энергосберегающего оборудования.

- Заключение договора со специализированной организацией и организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, отработанных горюче-смазочных материалов, токсичных металлов, источников тока, нефтепродуктов, покрышек, лакокрасочных материалов, строительного мусора и пр. от населения и хозяйствующих объектов сельского поселения.

- Организация централизованного сбора макулатуры, стекла, металла и др., с вывозом данных отходов на перерабатывающие комплексы.

- Вывоз биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов вблизи п. Тракторное Плодовского сельского поселения (инсинератор).

- Организация на территории садоводств контейнерных площадок для сбора мусора и обеспечение  его вывоза.

## 4.7 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение пожарной безопасности территории

На территории Громовского сельского поселения имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории. Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

Сведения об опасностях природного и техногенного характера предоставлены администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области. Исходные данные и требования для разработки раздела получены из ГУ МЧС России по Ленинградской области (№ 1031-2-4-3 от 30.06.2009).

# 1. Опасные процессы и явления природного характера

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

# Опасные геологические явления и процессы

Большая часть территории Громовского сельского поселения, особенное его восточная часть, представляет собой территорию с близким залеганием грунтовых вод. Территория подвержена процессам периодического подтопления.

Отдельные участки по берегу оз. Суходольское  представлены территориями с уклонами поверхности более 20 %. Территория представляет опасность с точки зрения возникновения эрозионных процессов.

# Опасные гидрологические явления и процессы

В период прохождения весеннего половодья и дождевых паводков возможно затопление или подтопление части территорий, расположенных на берегу оз. Суходольское. В результате подтопления в период половодья возможно повреждение отдельных зданий, сооружений, участков дорог, дорожных сооружений, линий связи и энергоснабжения.

# Опасные метеорологические явления и процессы

На территории Громовского сельского поселения распространены следующие неблагоприятные метеорологические явления: штормовые ветры (лето, осень), сильные метели, снегопады и заморозки в зимний период года.

Продвижение активного атмосферного фронта может сопровождаться шквалистым усилением ветра 20-25 м/с, что может вызвать возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто и ж/д), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушениями в системе ЖКХ, повреждением (обрывом) ЛЭП, обрушением слабо-укрепленных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, увеличением пострадавших при ДТП на трассах регионального и местного значения, неисправностей и замусоривания ливневых стоков. Зимой, кроме того, на территории сельского поселения могут возникать снежные заносы.

# Природные пожары

На территории сельского поселения опасность представляют природные пожары, они возникают не каждый год. Их повторяемость зависит от засушливости периода. Основной причиной возникновения пожаров является неосторожное обращение с огнем туристов, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов. Пожары возникают из-за нарушения правил пожарной безопасности лесозаготовителями, также возгорание может произойти от грозовых зарядов.

Опасность лесных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

В основном причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Количество пожаров, возникающих по причине человеческого фактора, возрастает год от года. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

Территории выработанных торфяников, представленные в центральной части сельского поселения, а также локально в западной и восточной частях сельского поселения, представляют собой опасность с точки зрения возникновения торфяных пожаров.

# 2. Опасные процессы и явления техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 на территории Громовского сельского поселения относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны:

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах;

- опасные происшествия на транспорте:

- авто- , железнодорожный транспорт,

- аварии на объектах инженерной инфраструктуры.

# Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

К пожароопасным объектам на территории сельского поселения относится склад ГСМ, расположенный недалеко от ж/д станции Громово.

На складе ГСМ возможно возникновение следующих производственных аварий:

- разлив нефтепродуктов из резервуаров,

- возгорание паров нефтепродуктов в пустом резервуаре из-под ГСМ,

- возгорание разлившихся из резервуара нефтепродуктов.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Также к пожаро- взрывоопасным объектам на территории Громовского сельского поселения относятся котельные. Их на территории Громовского сельского поселения три штуки, все они работают на угле. Расположены котельные в следующих населенных пунктах: п. Громово, п. при ж/д ст. Громово и в п. Владимировка. Котловое оборудование находится в достаточно изношенном состоянии. Вероятность возникновения аварийных ситуаций на котельных достаточно велик. В результате возникновения аварийной ситуации на котельной зона поражающего фактора при этом не выйдет за пределы объекта. При аварии на котельной нарушится подача тепла в жилой фонд п. Громово, п. при ж/д ст. Громово и п. Владимировка.

В остальных населенных пунктах для отопления используются местные тепловые источники и печи. Аварийные ситуации на объектах децентрализованного теплоснабжения могут привести к возникновению пожаров в жилой застройке.

# Опасные происшествия на транспорте

Транспорт на территории Громовского сельского поселения представлен железнодорожным и автомобильным транспортом. Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

Опасности на транспорте также связаны с перевозимыми автодорогам опасными грузами – взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ и СУГ). Основную опасность на автотранспорте представляют аварии с участием бензовозов, перевозящих нефтепродукты. Особую опасность могут представлять автомобильные аварии бензовозов с последующим возгоранием.

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

Маршруты перевозок ГСМ и СУГ вероятней всего будут проходить по автомобильным дорогам федерального и регионального значения, а также по железной дороге.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			                        - СУГ - 14,5 куб. м;

- ГСМ - 20 куб. м;

емкость железнодорожной цистерны с			                 - СУГ - 73 куб. м;

- ГСМ - 73 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			                        - ГСМ 95 %;

- СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					                               - 0,05 м;

территория							                                      - слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				                               - плюс 20 оС;

скорость приземного ветра				                               - 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				                        - 15 - 100 м;

класс пожара						                                             - В1, С.

# Таблица 35

| Параметры | а/д цистерна | ж/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14,5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, кв. м | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |

Поскольку на территории поселения располагается действующий в настоящее время военный аэродром «Громово», а также в п. Соловьёво – частный аэродром для спортивных самолетов, возможны аварийные ситуации на воздушном транспорте.

# Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

В холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток.

Опасность представляют аварии линиях электропередач и трансформаторных подстанциях. На территории сельского поселения отсутствуют объекты, относящиеся к первой категории надежности электроснабжения. К потребителям второй категории надежности на территории сельского поселения относятся сельскохозяйственное предприятие (ЗАО ПЗ «Красноармейский»), образовательные учреждения (общеобразовательная школа в п. Громово и два детских сада – в п. Громово и в п. при ж/д ст. Громово), медицинские учреждения (2 фельдшерско-акушерских пункта – в п. Громово и в п. при ж/д на ст. Громово), учреждения культуры (Культурно-спортивный комплекс «Громово», который включает Громовский Дом культуры, расположенный в п. Громово и Дом культуры в п. при ж/д ст. Громово), водозабор, КОС, котельные (3 шт. в п. Громово, п. при ж/д ст. Громово, п. Владимировка),3 АТС (в п. Громово, п. при ж/д ст. Громово, п. Красноармейское).

# 5 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

## 5.1 Мероприятия по изменению границ населенных пунктов

# Мероприятия на первую очередь

# Мероприятия местного значения

1. Установить границы населенных пунктов Громовского сельского поселения на основании Приложения 1. Положения о территориальном планировании «Ведомость координат границ населенных пунктов муниципального образования Громовское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области».

## 5.2 Мероприятия по развитию планировочной структуры и функциональному зонированию территории

Проектом генерального плана определены следующие приоритетные планировочные мероприятия на территории Громовского сельского поселения.

# Мероприятия на расчетный срок

# Развитие жилых зон

В проекте генерального плана на расчетный срок проекта разработаны предложения по площадкам нового жилищного строительства в проектных границах населенных пунктов: п. Громово и п. Портовое.

Площадки под индивидуальное строительство планируется расположить в живописном месте Громовского сельского поселения на берегу оз. Суходольское. В настоящее время территории под планируемое жилье заняты землями лесного фонда.

# Развитие производственных зон

Предусматривается комплексное благоустройство существующих промышленных территорий в п. при ж/д ст. Громово. Проектом генерального плана предусматривается организация новой площадки под зону производственных объектов в северо-западнай части п. при ж/д ст. Громово, а также выделяются площадки под размещение проектного пожарного депо и объекта инженерной инфраструктуры в районе п. Громово.

# Развитие зон общественно-делового назначения.

На первую очередь и расчетный срок проекта генерального плана получают развитие зоны общественно-делового назначения:

- предусмотрена новая площадка в п. Громово для размещения культурно-досугового центра с дополнительными помещениями подросткового клуба

- площадки для размещения объектов обслуживания (кафе, магазины) предусматриваются в п. Громово и п. Портовое.

- в центральной части п. при ж/д ст. Громово планируется завершение строительства спортивного комплекса

# Развитие рекреационных зон

На первую очередь предусматривается размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры - учреждение отдыха, баз рыбаков и охотников, гостиниц и яхт клубов в границах рекреационных зон п. Владимировка, п. при ж/д ст. Громово, п. Красноармеское, п. Портовое, п. Приладожское, п. Соловьёво и п. Яблоновка.

Центр развития агротуризма планируется развивать в пределах рекреационной зоны п. Соловьёво.

# В т. ч. мероприятия на первую очередь

# Развитие жилых зон

В проекте генерального плана на первую очередь проекта разработаны предложения по площадкам нового жилищного строительства в проектных границах населенных пунктов: п. Громово и п. Портовое.

# Развитие производственных зон

Предусматривается комплексное благоустройство существующих промышленных территорий в п. при ж/д ст. Громово. Проектом генерального плана предусматривается организация новой площадки под размещение проектного пожарного депо и объекта инженерной инфраструктуры в районе п. Громово.

# Развитие зон общественно-делового назначения.

На первую очередь генерального плана получают развитие зоны общественно-делового назначения:

- новая площадка в п. Громово для размещения культурно-досугового центра с дополнительными помещениями подросткового клуба;

- площадки для размещения объектов обслуживания (кафе, магазины) в п. Громово, п. Владимировка и п. Портовое;

- в центральной части п. при ж/д ст. Громово планируется завершение строительства спортивного комплекса.

# Развитие рекреационных зон

На первую очередь предусматривается размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры – баз рыбаков и охотников, гостиниц и яхт-клуба в границах рекреационных зон п. Владимировка, п. при ж/д. ст. Громово, п. Красноармейское, п. Портовое, п. Приладожское, п. Соловьёво и п. Яблоновка.

## 5.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

### 5.3.1 Мероприятия по развитию жилищного строительства

# Мероприятия на расчетный срок

- Жилищное строительство на расчетный срок предусмотрено в объеме 79,5 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 3,3 тыс. кв. м), средняя жилищная обеспеченность увеличится до 38 кв. м общей площади на человека.

- Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками.

- Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие:

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на расчетный срок: |  |  |
| 1 | п. Громово. ИЖС | 70 | 37,5 |
| 2 | п. Портовое. ИЖС (население, сезонно проживающее в населенных пунктах) | 80 | 42 |
|  | Всего | 150 | 79,5 |

В т. ч. мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди запланировано жилищное строительство в объеме 24 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 3,0 тыс. кв. м). Средняя жилищная обеспеченность увеличится до 31 кв. м общей площади на человека.

- Все новое жилищное строительство будет представлено индивидуальными жилыми домами с участками.

- основными площадками нового жилищного строительства на первую очередь определены следующие:

| № п/п | Наименование участков | Территория, га | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Громово ИЖС | 22 | 12,0 |
| 2 | п. Портовое. ИЖС (население, сезонно проживающее в населенных пунктах) | 22 | 12,0 |
|  | Всего | 44 | 24 |

### 5.3.2 Мероприятия по развитию учреждений и предприятий обслуживания

# Мероприятия на расчетный срок

# Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- Реконструкция ФАПа в п. при ж/д ст. Громово с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц.;

- Ремонт зданий учреждений образования.

# Объекты местного значения поселения

- Капитальный ремонт здания Громовского Дома культуры;

- Строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на расчетный срок:

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс (завершение строительства) | 1 объект | п. при ж/д ст. Громово |
| 2 | Бассейн | не менее 95 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса |
| 3 | Спортивные, тренажерные залы | 735 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса в п. при ж/д ст. Громово и объектов туризма и рекреации |
|  | Учреждения культуры |  |  |
| 1 | Дом культуры | 1 объект | п. Громово |
|  | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |
| 1 | Магазины Торговый комплекс (завершение строительства) | 544 кв. м | п. Громово, п. Портовое, п. при ж/д ст. Громово |
| 2 | Кафе | 80 мест | п. Громово, п. Портовое, п. Владимировка. |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |  |  |
| 1 | Объекты инфраструктуры молодежной политики | 68 кв. м | на базе Громовского Дома культуры в п. Громово и нового предлагаемого Дома культуры в п. Громово. |

В т. ч. мероприятия на первую очередь

# Учет интересов Приозерского муниципального района на территории поселения

- реконструкция ФАПа в п. при ж/д ст. Громово с увеличением числа посещений в смену до 25 единиц;

- ремонт зданий учреждений образования.

# Объекты местного значения поселения

- капитальный ремонт здания Громовского Дома культуры;

- строительство следующих учреждений и предприятий обслуживания на первую очередь

| № п/п | Наименование | Емкость | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Спортивные сооружения |  |  |
| 1 | Спортивный комплекс (завершение строительства): | 1 объект | п. при ж/д ст. Громово |
| 2 | Бассейн | не менее 95 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса |
| 3 | Спортивные залы | 300 кв. м | в составе спортивно-оздоровительного комплекса в п. при ж/д ст. Громово и объектов туризма и рекреации |
|  | Учреждения торговли, общественного питания |  |  |
| 1 | Магазины Торговый комплекс (завершение строительства) | 400 кв. м | п. Громово, п. при ж/д ст. Громово |
| 2 | Кафе | 30 мест | п. Громово |
|  | Учреждения культуры, молодежной политики |  |  |
| 1 | Дом культуры | 1 объект | п. Громово |
| 2 | Объекты инфраструктуры молодежной политики | 68 кв. м | На базе Громовского Дома культуры, и планируемого Дома культуры в п. Громово |

### 5.3.3 Мероприятия по развитию туристско-рекреационного комплекса

# Мероприятия на расчетный срок

- Выделение территории для размещения объектов туристско-рекреационной инфраструктуры регионального, районного и местного значения:

  - участок 15 га западнее п. Соловьёво под строительство агродеревни с гостевыми домами на 50 мест на базе КФХ;

  - участок 2 га под строительство базы отдыха на 100 мест в п. Приладожское;

  - участок 2 га под строительство базы отдыха на 100 мест в п. Громово (в прибрежной части)

  - участок 4 – 5 га в п. Черёмухино для строительства яхт-клуба;

  - участок 2 – 5 га в п. Соловьёво для строительства яхт-клуба;

- Формирование 3 зон отдыха (благоустроенных пляжей), где предполагается общее благоустройство, строительство парковок, подъездов, мощение дорожек, размещение площадок сбора бытовых отходов, урн, создание площадок для размещения биотуалетов, создание площадок для сезонных точек общественного питания:

  - пляж на оз. Суходольское (п. Громово);

  - пляж на оз. Комсомольское (п. Гречухино);

  - пляж на оз. Отрадное (п. Яблоновка).

- Выделение территории для создания объектов туристско-рекреационной сферы местного значения:

  - участки (по 2-3 га) для размещения баз отдыха по 100-150 мест в каждой в поселках Портовое, Соловьёво, Гречухино, Яблоновка, Громово, Новинка;

  - участок (5-10 га) для размещения гостиницы на 100 мест и яхт-клуба с сопутствующими объектами обслуживания в п. Владимировка;

  - участок (2 га) для строительства кайтинг-центра в п. Приладожское;

  - участок 1 га для строительства базы рыбака в п. Громово (при рыборазводном хозяйстве).

- Завершение капитального строительства базы отдыха (недостроенный объект 1985 года строительства) в п. при ж/д ст. Громово на берегу оз. Суходольское.

# В т. ч. мероприятия на первую очередь

- Формирование 3 зон отдыха (благоустроенных пляжей), где предполагается общее благоустройство, строительство парковок, подъездов, мощение дорожек, размещение площадок сбора бытовых отходов, урн, создание площадок для размещения биотуалетов, создание площадок для сезонных точек общественного питания:

  - пляж на оз. Суходольское (п. Громово);

  - пляж на оз. Комсомольское (п. Гречухино);

  - пляж на оз. Отрадное (п. Яблоновка).

- Выделение территории для создания объектов туристско-рекреационной сферы местного значения:

  - участки (по 2-3 га) для размещения баз отдыха по 100-150 мест в каждой в поселках Портовое, Соловьёво, Гречухино, Яблоновка, Громово, Новинка;

  - участок (5-10 га) для размещения гостиницы на 100 мест и яхт-клуба с сопутствующими объектами обслуживания в п. Владимировка;

  - участок (2 га) для строительства кайтинг-центра в п. Приладожское;

  - участок 1 га для строительства базы рыбака в п. Громово (при рыборазводном хозяйстве).

- Завершение капитального строительства базы отдыха (недостроенный объект 1985 года строительства) в п. при ж/д ст. Громово на берегу оз. Суходольское.

### 5.3.4 Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

Мероприятия по учету интересов Российской Федерации при осуществлении территориального планирования Громовского сельского поселения

# Мероприятия на расчетный срок

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги федерального значения «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»).

- Сохранение действующего государственного (военного) аэродрома 2-го класса – «Громово». Реконструкция аэродрома «Громово» (восстановление инфраструктуры аэродрома с увеличением длины искусственной взлетно-посадочной полосы).  Рассмотрение возможности его использования в качестве аэродрома совместного базирования гражданской и государственной авиации по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция аэродрома «Громово» (восстановление инфраструктуры аэродрома с увеличением длины искусственной взлетно-посадочной полосы).

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Громовского сельского поселения

# Мероприятия на расчетный срок

- Приведение в нормативное состояние по параметрам III технической категории автомобильной дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (28,5 км) с реконструкцией мостового перехода через р. Семужья, сооружение нового мостового перехода через р. Бурная.

- Приведение в нормативное состояние по  параметрам IV категории Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское на участке п. Приладожское – п. Яблоновка (7,1 км), Громово – Яблоновка (8,9 км), ж/д станция Громово – паромная переправа (10,7 км).

- Приведение в нормативное состояние по нормативам IV технической категории автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (с устройством усовершенствованного покрытия): ж/д ст. Громово – паромная переправа на участке п. Соловьёво – п. Громово (21,4 км), Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское на участке п. Мельничные Ручьи – п. Яблоновка (4,5 км).

- Размещение бъектов обслуживания и базирования маломерного флота (марина с полным набором услуг) регионального значения вместимостью 300-400 ед. в устье р. Бурная напротив п. Соловьёво.

# В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Приведение в нормативное состояние по параметрам III технической категории автомобильной дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (28,5 км) с реконструкцией мостового перехода через р. Семужья, сооружение нового мостового перехода через р. Бурная.

- Приведение в нормативное состояние по нормативам IV технической категории автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения (с устройством усовершенствованного покрытия): ж/д ст. Громово – паромная переправа на участке п. Соловьёво – п. Громово (21,4 км), Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское на участке п. Мельничные Ручьи – п. Яблоновка (4,5 км).

- Размещение бъектов обслуживания и базирования маломерного флота (марина с полным набором услуг) регионального значения вместимостью 300-400 ед. в устье р. Бурная напротив п. Соловьёво.

Мероприятия по учету интересов Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования Громовского сельского поселения

# Мероприятия на расчетный срок

- Устройство усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах местного значения: подъезд к п. Гречухино (4,8 км), подъезд к п. Славянка (3,3), подъезд к п. Черёмухино (6,2 км).

- Строительство ряда дорог местного значения IV технической категории: Торфяное – Гречухино (2,4 км), Громово – Красное (0,6 км), рокадная дорога вдоль оз. Суходольское (Портовое – р. Бурная) (8,3 км), рокадная дорога вдоль Ладожского озера (11,9 км), Приладожское – Кутузовское (3,4) км.

- Обустройство водных путей на озёрах Суходольское, Комсомольское, Гусиное, Отрадное и на Ладожском озере.

- Сооружение посадочных площадок вертолетов вблизи п. Портовое и п. Владимировка.

- Введение нового межрайонного маршрута – Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск.

- Организация школьных маршрутов на территории сельского поселения для доставки учащихся в школу п. Громово, а также в школы соседних муниципальных образований (п. Суходолье, п. Плодовое) из поселков Владимировка, Гречухино, Красноармейское, Новинка, Портовое, Приладожское, Славянка, Соловьёво, Черёмухино, Яблоновка п. при ж/д ст. Громово.

- Создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог.

# В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Устройство усовершенствованного покрытия на автомобильных дорогах местного значения: подъезд к п. Гречухино (4,8 км), подъезд к п. Славянка (3,3), подъезд к п. Черёмухино (6,2 км).

- Обустройство водных путей на озёрах Суходольское, Комсомольское, Гусиное, Отрадное и на Ладожском озере.

- Сооружение посадочной площадки вертолетов вблизи п. Портовое.

- Введение нового межрайонного маршрута – Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск. Организация школьных маршрутов на территории сельского поселения.

- Создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств.

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры местного значения

# Мероприятия на расчетный срок

- Благоустройство и приведение в нормативное состояние участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение) – 36,7 км.

- Благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов, ликвидация грунтовых разрывов сети – 55,6 км.

- Строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия (39,3 км).

- Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства и отдельным участкам населенных пунктов, рекреационным зонам и пристаням (31,0 км).

- Строительство поселковых дорог, проездов обеспечивающих подъезд к отдельным участкам населенных пунктов, садоводствам, рекреационным зонам, пристаням (20,9 км).

- Сооружение 2-х внеуличных пешеходных переходов (в том числе одного совмещенного с переходом через автомобильную дорогу «Сортавала») через железнодорожные пути в п. при ж/д ст. Громово.

- Сооружение 29 причалов и пристаней, строительство 3 заправочных станций для гидроавиации (п. при ж/д ст. Громово (оз. Суходольское) и п. Гречухино (оз. Комсомольское), п. Соловьёво (Ладожское озеро).

- Сооружение 8-ми баз-стоянок маломерного флота в п. при ж/д ст. Громово, поселках Соловьёво, Черёмухино, Владимировка, Приладожское,  Гречухино, Красноармейское.

- Сооружение 2-х комплексов АЗС и СТО в п. при ж/д ст. Громово и  п. Приладожское.

- Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

# В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Благоустройство и приведение в нормативное состояние участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение) – 36,7 км.

- Благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов, ликвидация грунтовых разрывов сети (55,6 км), прежде всего в поселках Портовое, Приладожское и Владимировка.

- Строительство улиц на вновь застраиваемых территориях с устройством твердого типа покрытия (31,1 км).

- Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства и отдельным участкам населенных пунктов, рекреационным зонам и пристаням (31,0 км).

- Строительство поселковых дорог, проездов обеспечивающих подъезд к отдельным участкам населенных пунктов, садоводствам, рекреационным зонам, пристаням (11,5 км).

- Сооружение 14 причалов и пристаней на оз. Суходольское, оз. Комсомольское, оз. Отрадное, оз. Гусиное, Ладожском озере.

- Строительство 2-х заправочных станций для гидроавиации (п. при ж/д ст. Громово (оз. Суходольское), п. Соловьёво).

- Сооружение 6-ти баз-стоянок маломерного флота в п. при ж/д ст. Громово, поселках Владимировка, Приладожское,  Гречухино, Красноармейское, Соловьёво (Ладожское озеро).

- Сооружение 2-х комплексов СТО в п. при ж/д ст. Громово и  п. Приладожское.

- Строительство АЗС в п. Приладожское.

### 5.3.5 Мероприятия по развитию объектов инженерной инфраструктуры

# Водоснабжение

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в течение расчетного срока необходимы следующие мероприятия:

# Мероприятия на расчетный срок

- Строительство водопроводных сетей (4,5 км) в поселке Громово;

- Перекладка изношенных водопроводных сетей (1,0 км);

- Разработка проектов и обустройство ЗСО трех поясов;

- Строительство станции водоподготовки в поселке Громово;

- Провести оценку эксплуатационных запасов подземных вод

# В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Строительство водопроводных сетей (3,0 км) в поселке Громово;

- Перекладка изношенных водопроводных сетей (1,0 км);

- Разработка проектов и обустройство ЗСО трех поясов;

- Строительство станции водоподготовки (обезжелезивание) в поселке Громово;

- Провести оценку эксплуатационных запасов подземных вод.

# Водоотведение

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

# Мероприятия на расчетный срок:

- Реконструкция существующих КОС в п. Громово и п. при ж/д ст. Громово;

- Реконструкция существующих (1,0 км) и строительство новых (4,5 км) канализационных сетей в поселке Громово;

- Строительство двух канализационных насосных станций;

- Создание системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в поселке Громово.

# В т.ч. мероприятия на первую очередь:

- Реконструкция КОС, с применением энергосберегающего оборудования в в п. Громово и п. при ж/д ст. Громово;

- Реконструкция существующих (1,0 км) и строительство новых (самотечных 2,5 км, напорных 1,0 км) канализационных сетей в поселке Громово;

- Строительство двух канализационных насосных станций;

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока и очистных сооружений в поселке Громово.

# Электроснабжение

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей сельского поселения и учета интересов Ленинградской области на территории сельского поселения  потребуется проведение следующих мероприятий:

# Мероприятия на расчётный срок

# Учёт интересов Ленинградской области на территории поселения

- Строительство ПС 35/10 кВ: «Владимировская» (2·2,5 МВ·А).

- Строительство ВЛ 35 кВ ПС "Владимировская" – ПС "Красноармейская"

- Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Громово», ПС 35/10 кВ «Красноармейская».

- Строительство ВЛ 35 кВ ПС "Громово" – ПС "Красноармейская".

# Объекты местного значения поселения

- Строительство новой трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в п. Громово – 2 шт., п. Портовое – 3 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: в п. Громово – 0,4 км, п. Портовое – 1,6 км.

# В т.ч. мероприятия на первую очередь

# Учет интересов Ленинградской области на территории поселения

- Строительство ПС 35/10 кВ: «Владимировская» (2·2,5 МВ·А).

- Строительство ВЛ 35кВ ПС "Владимировская" – ПС "Красноармейская" (22 км)

- Реконструкция ПС 35/10 кВ «Красноармейская» с установкой трансформаторов 2·4 МВ·А.

- Строительство второй ВЛ 35 кВ ПС "Громово" – ПС "Красноармейская" (11,5 км)

# Объекты местного значения поселения

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: п. Громово – 2 шт., п. Портовое – 2 шт.

- Строительство сетей 10 кВ: п. Громово – 0,4 км, п. Портовое – 1,6 км.

- Реконструкция ВЛ 10 кВ – 29 км (в соответствии со "Схемой развития электрических сетей 6 - 10 кВ ОАО «Ленэнерго» в Ленинградской области на период до 2015 г. Приозерского РЭС и Сосновского РЭС").

# Газоснабжение

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходима реализация ряда мероприятий.

# Мероприятия на расчетный срок

(количественные показатели даны на весь период реализации проекта генерального плана, включая первую очередь)

# Объекты местного значения поселения

- Строительство межпоселкового газопровода от поселка Суходолье (Ромашкинского сельского поселения) до поселка Громово – 6,5 км и ГРП - 4 шт.

- Окончательная газификация поселения (развитие инфраструктуры газового хозяйства газифицированных поселков - прокладка газопроводов, устройство ШРП в увязке со сроками нового строительства).

# В т.ч. мероприятия на первую очередь

# Объекты местного значения поселения

- Строительство межпоселкового газопровода от поселка Суходолье (Ромашкинского сельского поселения) до поселка Громово – 6,5 км;

- Строительство ГРП в поселке Громово – 2 шт.;

- Строительство ГРП в п. при ж/д ст. Громово – 1 шт.

# Теплоснабжение

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение ряда мероприятий.

# Мероприятия на расчётный срок

# Объекты местного значения поселения

- Модернизация трех существующих котельных и тепловых сетей;

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

- Автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления.

# В т.ч. мероприятия на первую очередь

# Объекты местного значения поселения

- Модернизация 3-х существующих котельных с заменой котлов и установкой сооружений очистки отходящих дымовых газов для улучшения экологической обстановки;

- Реконструкция тепловых сетей в соответствии с планами эксплуатирующей организации.

## 5.4 Мероприятия по охране объектов культурного наследия

# Мероприятия на расчетный срок

- Подготовка документов по включению объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в соответствии с существующим законодательством.

## 5.5 Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

# Мероприятия на расчетный срок

# Объекты местного значения поселения

- Рекультивация места захоронения биологических отходов, не отвечающего санитарно-ветеринарным требованиям (ямы Беккари, расположенной на территории ЗАО ПЗ «Красноармейский» в п. Громово); установка крематора с соблюдением санитарно-защитных зон до нормируемых объектов.

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны аэропорта Громово, проектируемых вертолетных площадок, проекта санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов аэропорта Громово.

- Благоустройство автодорожной сети, организация зеленых защитных полос вдоль транспортных магистралей.

- Организация полива дорог для осаждения пыли в теплый сезон года.

- Разработка схемы озеленения сельского поселения.

- Создание особо охраняемой природной территории местного значения — комплексного заказника «река Бурная – Ладожское озеро», расположенного в месте впадения р. Бурная в Ладожское озеро

# В т.ч. мероприятия на первую очередь

# Учет интересов Российской Федерации

- Привести в соответствие с нормами действующего законодательства существующие спорные участки,  которые по данным Приозерского лесничества являются землями лесного фонда и принадлежат по праву собственности Российской Федерации, а по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» и органов местного самоуправления зарегистрированы за конкретными землепользователями на землях других категорий.

# Учет интересов Ленинградской области на территории сельского поселения

- Разработка проекта особо охраняемой природной территории (региональный комплексный заказник «Моторное-Заостровье»), установление границ, зонирования и режимов использования данной территории.

# Объекты местного значения поселения

- Разработка проекта санитарно-защитной зоны предприятия ЗАО «ПЗ «Красноармейский» в п. Громово с учетом размещения на его территории крематора при проведении комплекса природоохранных мероприятий по уменьшению ориентировочной санитарно-защитной зоны до нормируемых объектов.

- Организация дополнительного озеленения и/или строительство шумозащитных экранов:

  - в границах населенных пунктов и дачного строительства (участки граждан) вдоль автомобильных дорог: А-121 «Сортавала» в п. Громово; ж/д ст. Громово – Паром в п. при ж/д ст. Громово, п. Громово, п. Новинка, п. Портовое, п. Соловьевка; Громово – Яблоновка в п. Яблоновка; Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск в п. Соловьёво, п. Приладожское, п. Владимировка; Мельничные Ручьи – Яблоновка – Приладожское в п. Яблоновка; Громово – Яблоновка в п. Яблоновка; подъезд к п. Владимировка в п. Владимировка; подъезд к п. Красноармейское в п. Красноармейское;

  - в границах населенного пункта п. при ж/д ст. Громово вдоль железнодорожных путей Санкт-Петербург – Сортавала;

- Установление класса опасности для проектируемой промышленной площадки (к северу от п. при ж/д ст. Громово) не выше IV с ориентировочной санитарно-защитной зоной до нормируемых объектов не более 100 м.

- Проведение контрольных замеров негативного воздействия, оказываемого предприятиями  IV и V на состояние окружающей среды и здоровье населения; при выявлении нарушений - проведения комплекса мероприятия по уменьшению зоны влияния и сокращению санитарно-защитной зоны.

- Благоустройство мест массового отдыха: пляжей на оз. Суходольское (п. Громово), оз. Комсомольское (п. Гречухино), оз. Отрадное (п. Яблоновка)

- Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос для озер Ладожское, Суходольское, Отрадное, Комсомольское.

- Строительство системы канализационной сети и канализационных очистных сооружений для сточных вод в поселках с применением энергосберегающего оборудования.

- Обеспечение своевременного сбора и вывоза бытовых отходов на полигон твердых бытовых отходов вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение). (По сведениям ОАО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» (том  Исходно-разрешительная документация) полигон ТБО вблизи п. Тракторное Плодовского сельского поселения проектировался с учетом потребностей Приозерского муниципального района. С учетом ввода в эксплуатацию линии сортировки (в соответствии с СТП Приозерского муниципального района 1-ая очередь строительства) срок эксплуатации полигона ТБО может быть увеличен периодом до 2040-2045 гг., что позволит обеспечить прием и захоронение ТБО на расчетный срок проектов территориального планирования Приозерского муниципального района.)

- Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов.

- Организация контейнерных площадок для сбора мусора на территориях дачного строительства.

- Обеспечение вывоза биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов вблизи п. Тракторное (Плодовское сельское поселение).

- Модернизация систем хранения и переработки органических отходов сельскохозяйственных предприятий.

- Организация уборки ветровала в лесах во избежание лесных пожаров и усложнения их тушения; проведение обследования поврежденного леса и утверждение плана корректировки, а также восстановление объема погибших и поврежденных насаждений.

- Заключение договора со специализированной организацией и организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих изделий, отработанных горюче-смазочных материалов, токсичных металлов, источников тока, нефтепродуктов, покрышек, лакокрасочных материалов, строительного мусора и пр. от населения и хозяйствующих объектов.

- Строительство защитных заборов с обязательными безопасными переходами для животных через существующие автомобильные дороги по направлению Санкт-Петербург – Сортавала (на протяжении всей автомобильной дороги), Громово – Яблоновка, Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск.

- Разработка проекта особо охраняемой природной территории (комплексный заказник «река Бурная – Ладожское озеро»), установление границ, зонирования и режимов использования данной территории.

- Организация на территории сельского поселения (к югу от п. Громово) снегосвалки площадью 1,5 га с соблюдением ориентировочной санитарно-защитной зоны 100 м до нормируемых объектов.

- Обеспечение контроля за соблюдением уровня электромагнитного излучения, шума, радиации при отводе новых земельных участков под жилое строительство.

## 5.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

# Мероприятия на расчетный срок

- Усовершенствование системы оповещения населения о возникновении ЧС путем установки громкоговорителей в поселках Громово, владимировка, портовое, Соловьёво, Яблоновка, Приладожское, Черёмухино, Новинка, Красноармейское, Славянка, Гречухино, а также в поселке при железнодорожной станции Громово;

- Создание и обучение добровольных пожарных формирований, ознакомление населения с правилами поведения при возникновении пожара;

- Повышение надежности электроснабжения потребителей, электроснабжение которых должно осуществляться по первой и второй категориям надежности.

# В т.ч. мероприятия на первую очередь

- Строительство пожарного депо V типа в п. Громово на 2 машины, с площадью земельного участка не менее 0,55 га;

- Очистка территорий населенных пунктов от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- Расчистка и поддержание в нормативном состоянии пожарных водоемов (6 шт.) в населенных пунктах - п. Гречухино, п. при ж/д ст. Громово, п. Громово, п. Портовое, п. Яблоновка, п. Приладожское;

- Реконструкция с доведением до состояния готовности ПРУ (5 шт.) в п. Громово;

- Повышение надежность электроснабжения потребителей второй категории надежности (школа, детский сад, клуб, ФАП, водозабор, КОС, котельные) за счет применения автономных источников электроснабжения (ДЭС – дизельные электростанции).

- Осуществление мероприятий пожарной безопасности в охранных зонах электропередач:

- в охранной зоне ЛЭП запрещается размещать автозаправочные станции;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается загромождать подъезды и подходы к опорам ВЛ;

- в охранной зоне ЛЭП запрещается складировать корма, удобрения, солому, разводить огонь.

# 6. тЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  | Сведения о площади территории и распределении по категориям земель приводится в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3, материалов цифровой топографической основы М 1:10 000 |
| 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 105940,5 | 105940,5 | 105940,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 934,1 | 1361,1 | 1361,1 |
| (в том числе по населенным пунктам): |  |  |  |  |
| Владимировка, поселок | га | 61 | 193,1 | 193,1 |
| Гречухино, поселок | га | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| Громово, поселок при железнодорожной станции | га | 116,1 | 137,2 | 137,2 |
| Громово, поселок | га | 111,6 | 272,8 | 272,8 |
| Красноармейское, поселок | га | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| Новинка, поселок | га | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| Портовое, поселок | га | 70,4 | 159,5 | 159,5 |
| Приладожское, поселок | га | 221,2 | 226,4 | 226,4 |
| Славянка, поселок | га | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Соловьёво, поселок | га | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Черёмухино, поселок | га | 20 | 20 | 20 |
| Яблоновка, поселок | га | 83,4 | 101,7 | 101,7 |
| Земли сельскохозяйственного назначения | га | 5784,1 | 5748,8 | 5748,8 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 2158,0 | 2157,3 | 2157,3 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 84,1 | 78,8 | 78,8 |
| Земли лесного фонда | га | 40129,7 | 39744,0 | 39744,0 |
| Земли водного фонда | га | 56850,3 | 56850,3 | 56850,3 |
| Земли запаса | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2. Функциональное зонирование на территорию Громовского сельского поселения | га | 105940,5 | 105940,5 | 105940,5 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 742,8 | 827,4 | 892,3 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 735,7 | 820,3 | 885,2 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 23,3 | 27,8 | 28,5 |
| Зона объектов культурного наследия (территория памятников) | га | 16,9 | 16,9 | 16,9 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 4,2 | 8,74 | 9,4 |
| Зона учреждений образования | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 1 | 1 | 1 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 33560,1 | 33490,9 | 33406 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 0,7 | 9,9 | 18,9 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 89,8 | 135,3 | 250,8 |
| Зона лесов | га | 33416,3 | 33242,3 | 33132,9 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Зона озелененных территорий | га | 52,3 | - | - |
| Зона пляжей | га | - | 2,2 | 2,2 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 258,5 | 263,9 | 283,2 |
| Зона производственных объектов | га | 2,9 | 2,9 | 22,2 |
| Зона коммунально-складских объектов | га | 3,7 | 4 | 4 |
| Зона объектов железнодорожного транспорта | га | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 5,2 | 6,7 | 6,7 |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | 210,9 | 214,5 | 214,5 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 5852,6 | 5805,3 | 5805,3 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 165 | 165 | 165 |
| Зона садовых некоммерческих товариществ | га | 385,7 | 389,4 | 389,36 |
| Зона дачных некоммерческих товариществ | га | 166,4 | 143,19 | 143,19 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 5112,7 | 5084,9 | 5084,9 |
| Зона огородов | га | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 1908,8 | 1951,3 | 1951,3 |
| Зона кладбищ | га | 3,4 | 4,1 | 4,1 |
| Зона объектов размещения отходов потребления | га | 1,6 | - | - |
| Зона иного специального назначения | га | 1903,8 | 1903,8 | 1903,8 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | - | 43,39 | 43,39 |
| Водоемы | га | 63551,4 | 63551,4 | 63551,4 |
| 1.2.1. Функциональное зонирование п. Владимировка, общая площадь – всего, в том числе: | га | 61 | 193,1 | 193,1 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | - | 1,4 | 1,4 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | - | 1,4 | 1,4 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | - | 2,3 | 2,3 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | - | 2,3 | 2,3 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | - | 3,15 | 110,692 |
| Зона лесов | га | - | - | 0,02 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 3,15 | 110,672 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | - | - | 1,55 |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | - | - | 1,55 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 60,96 | 60,98 | 60,98 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,25 | 60,98 | 0,25 |
| Зона садовых некоммерческих товариществ | га | 60,71 | 60,98 | 60,73 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | - | 191,7 | 16,12 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | - | 191,7 | 16,12 |
| Водоемы | га | - | - | 0,02 |
| 1.2.2. Функциональное зонирование п. Гречухино, общая площадь – всего, в том числе: | га | 47,6 | 47,6 | 47,6 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 47,55 | 47,4 | 47,4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 47,55 | 47,4 | 47,4 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | - | 0,16 | 0,16 |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 0,16 | 0,16 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Зона дачных некоммерческих товариществ | га | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 1.2.3. Функциональное зонирование п. при ж/д ст. Громово, общая площадь – всего, в том числе: | га | 116,1 | 137,2 | 137,2 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 51,6 | 51,6 | 51,6 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 47,1 | 47,1 | 47,1 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 1,8 | 1,82 | 1,82 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 1,2 | 1,24 | 1,24 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 0,6 | 0,58 | 0,58 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 16 | 34,2 | 34,2 |
| Зона объектов, предназначенные для занятий физической культурой и спортом | га | - | 0,2 | 0,2 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 1,1 | 19,2 | 19,2 |
| Зона лесов | га | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 6,2 | 6,8 | 6,8 |
| Зона производственных объектов | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Зона коммунально-складских объектов | га | 2,3 | 2,4 | 2,4 |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | 1,9 | 2,4 | 2,4 |
| Зона объектов железнодорожного транспорта |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 39,3 | 39,3 | 39,3 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Зона садовых некоммерческих товариществ | га | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зона дачных некоммерческих товариществ | га | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Зона огородов | га | 13,7 | 13,7 | 13,7 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0,7 | 3,5 | 3,5 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 0,7 | 3,5 | 3,5 |
| 1.2.4. Функциональное зонирование п. Громово, общая площадь – всего, в том числе: | га | 111,6 | 272,8 | 272,8 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 78,9 | 100,9 | 147,9 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 77,3 | 99,3 | 145,3 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 3,9 | 5,2 | 5,2 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 2,2 | 3,6 | 3,6 |
| Зона учреждений образования | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 8,4 | 136,5 | 89,4 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 0,6 | 5,2 | 11,2 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | 3,5 | 4,5 | 7,6 |
| Зона лесов | га | 4,4 | 125,8 | 70,6 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 4,0 | 5,7 | 5,7 |
| Зона коммунально-складских объектов | га | 1,29 | 1,4 | 1,4 |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | 2,68 | 2,8 | 2,8 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | - | 1,5 | 1,5 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 16,5 | 14,6 | 14,6 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 0,1 | 0,1 | 0,05 |
| Зона садовых некоммерческих товариществ | га | 4,7 | 4,7 | 4,69 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 4,4 | 2,6 | 2,56 |
| Зона огородов | га | 7,3 | 7,3 | 7,3 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | - | 10,0 | 10,0 |
| Зона кладбищ | га | - | 1,8 | 1,8 |
| Зона иного специального назначения | га | - | 1,2 | 1,2 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | - | 7,1 | 7,1 |
| 1.2.5. Функциональное зонирование п. Красноармейское, общая площадь – всего, в том числе: | га | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 114,3 | 114,4 | 114,4 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 114,3 | 114,3 | 114,3 |
| 1.2.6. Функциональное зонирование п. Новинка, общая площадь – всего, в том числе: | га | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1.2.7. Функциональное зонирование п. Портовое, общая площадь – всего, в том числе: | га | 70,4 | 159,5 | 159,5 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 70,2 | 94,5 | 147,3 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 70,2 | 94,5 | 147,3 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,19 | 0,84 | 0,89 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,19 | 0,84 | 0,89 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе | га | - | 57,1 | 4,1 |
| Зона лесов | га | - | 53,0 | - |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 4,1 | 4,1 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | - | 0,1 | 0,1 |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 0,1 | 0,1 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 0,19 | 0,2 | 0,21 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 0,17 | 0,2 | 0,2 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | - | 6,8 | 6,8 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | - | 6,8 | 6,8 |
| 1.2.8. Функциональное зонирование п. Приладожское, общая площадь – всего, в том числе: | га | 221,2 | 226,4 | 226,4 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 198,1 | 216,5 | 216,5 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 198,1 | 216,5 | 216,5 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе |  | - | 8,4 | 8,4 |
| Зона объектов рекреации и туризма |  | - | 8,4 | 8,4 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | - | 0,5 | 0,5 |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | - | 0,5 | 0,5 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 5,4 | 0,01 | 0,01 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 5,4 | 0,01 | 0,01 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 12,2 | 0,9 | 0,9 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 96,6 | 0,9 | 0,9 |
| Водоемы | га | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| 1.2.9. Функциональное зонирование п. Славянка, общая площадь – всего, в том числе: | га | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 38,0 | 38,0 | 38,0 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Зона лесов |  | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Зона садовых некоммерческих товариществ | га | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 1.2.10. Функциональное зонирование п. Соловьёво, общая площадь – всего, в том числе: | га | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Зона дачных некоммерческих товариществ | га | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.2.11. Функциональное зонирование п. Черёмухино, общая площадь – всего, в том числе: | га | 20 | 20 | 20 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2.12. Функциональное зонирование п. Яблоновка, общая площадь – всего, в том числе: | га | 83,4 | 101,7 | 101,7 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 81,7 | 81,6 | 81,6 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 81,7 | 81,6 | 81,6 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе | га | - | 18,3 | 18,3 |
| Зона объектов рекреации и туризма | га | - | 18,3 | 18,3 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| Зона прочих объектов транспортной инфраструктуры | га | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 1,1 | 1,05 | 1,05 |
| Зона сельскохозяйственного использования | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Зона садовых некоммерческих товариществ | га | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 2. Население |  |  |  |  |
| Численность населения | тыс. чел. | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
| Численность населения, сезонно проживающего в населенных пунктах |  |  | 0,3 | 1,1 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста | % | 17 | 15 | 11 |
| население в трудоспособном возрасте | % | 57 | 58 | 56 |
| население старше трудоспособного возраста | % | 26 | 27 | 33 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего | тыс. кв. м | 67,1 | 78 | 102,6 |
|  | % | 100 | 100 | 100 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м |  | 1 | 2 |
|  | % |  | 1 | 2 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м |  | 66,1 | 65,1 |
| Новое жилищное строительство ИЖС | тыс. кв. м |  | 12 | 37,5 |
| Новое жилищное строительство ИЖС (для сезонно проживающего населения) | тыс. кв. м |  | 12 | 42 |
| Всего (с учетом постоянного и сезонно проживающего в населенных пунктах населения) | тыс. кв. м |  | 24 | 79,5 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м/чел. | 26 | 31 | 38 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |
| Объекты местного значения муниципального района |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 158 | не менее 145 | не менее 130 |
|  | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | 120 | 235 | 260 |
|  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | 31 | 52 | 54 |
| Объекты местного значения поселения |
| Клубы, учреждения клубного типа | всего | ед. | 2 | 2 | 3 |
|  |  | число мест | 450 | 570 | 570 |
| Общедоступные библиотеки | всего | тыс. единиц хранения | 20,6 | не менее 15,7 | не менее 15,7 |
| Объекты инфраструктуры молодежной политики | всего | ед. | - | 2 | 2 |
|  |  | кв. м общей площади | - | 68 | 68 |
| Спортивные залы | всего | кв. м площ. пола | 210 | 500 | 945 |
| Плоскостные сооружения | всего | тыс. кв. м | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
| Бассейны | всего | ед. | - | 1 | 1 |
|  |  | кв. м зеркала воды | - | не менее 95 | не менее 95 |
| Предприятия розничной торговли | всего | кв. м торговой площади | 770 | 1170 | 1314 |
| Предприятия общественного питания | всего | число мест | 28 | 55 | 108 |
| Предприятия бытового обслуживания | всего | число рабочих мест | - | 8 | 19 |
| 5. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе: | км | 111,5 | 111,5 | 140,5 |
| - федерального значения (с учетом спрямления) | км | 4,8 | 4,8 | 4,6 |
| - регионального или межмуниципального значения | км | 81,1 | 81,1 | 81,1 |
| - местного значения | км | 25,6 | 25,6 | 54,8 |
| Протяженность улично-дорожной сети (поселковых дорог, улиц, проездов, подъездов) | км | 123,3 | 165,9 | 183,5 |
| Мостовые переходы |  | 3 | 4 | 4 |
| Путепроводы, транспортные развязки | шт. | 0 | 0 | 3 |
| Уровень автомобилизации | легковых авт./ 1000 жит. | 300 | 350 | 450 |
| 6. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| 6.1. Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 6.1.1. Потребность в электроэнергии в год на коммунально-бытовые нужды. | МВт·ч | 3010 | 5460 | 6400 |
| 6.1.2. Потребность в электроэнергии на 1 человека в год на коммунально-бытовые нужды. | кВт·ч | 1150 | 1400 | 2130 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС). | % | Нет природного газа | 60 | 90 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в т.ч.: | млн. куб. м /год |  | 2,4 | 4,1 |
| тепловые источники, | млн. куб. м/год |  | 2,2 | 3,8 |
| приготовление пищи и горячей воды. | млн. куб. м/год |  | 0,2 | 0,3 |
| 6.2.3. Источники подачи газа. | комп. |  | ГРС | ГРС |
| 6.3. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.3.1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в т.ч.: | Гкал/час | 7,6 | 8,8 | 11,6 |
| автономные источники тепла. | Гкал/час | 2,6 | 4,8 | 7,8 |
| 6.4. Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 6.4.1. Суммарное водопотребление – всего, | тыс. куб. м/сут | 0,36 | 0,54 | 0,74 |
| 6.4.2. Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,36 | 0,54 | 0,74 |
| 6.4.3. Водопотребление в среднем на 1 чел. – всего, | л/сут | 150 | 50-160 | 50-160 |
| 6.5. Канализация: |  |  |  |  |
| 6.5.1. Общее поступление сточных вод – всего: | тыс. куб. м/сут | 0,27 | 0,34 | 0,47 |
| 6.5.2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м/сут | 0,27 | 0,34 | 0,47 |
| Пожарные депо V типа на 2 пожарных автомобиля | объект (площадь земельного участка) | - | 1 (0,55) | 1 (0,55) |
| 7. Ориентировочная стоимость реализации мероприятий проекта генерального плана |  |  |  |  |
| - жилищное строительство | млн руб. | - | 920 | 3049 |
| - учреждения и предприятия обслуживания | млн руб. | - | 150 | 200 |
| - транспортная инфраструктура | млн руб. | - | 2200 | 3100 |
| - инженерное оборудование | млн руб. | - | 190 | 610 |

# 7.  ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, ВЛ; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

# Приложение 2

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон и прибрежных защитных полос (в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 4.12.2006 г. №201-ФЗ статья 65)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Водоохран-ная зона | использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. | проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |

# Приложение 3

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110–02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02–84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980–00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наимено-вание зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов ГСМ, ядо-химикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации рубки ухода и санитарные рубки леса новое строительство с организацией отвода стоков на КОС добыча песка, гравия, дноуглу-бительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям санитарное благоустройство территории населенных пунктов |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, ското-могильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельско-хозяйственных, городских и ливневых сточных вод |  |

# Приложение 4

Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов

В таблице с перечнем земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов, используются следующие числовые обозначения категорий земель, за счет которых происходит изменение границ и площади земель населенных пунктов.

- Земли сельскохозяйственного назначения.

- Земли населенных пунктов.

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

- Земли особо охраняемых территорий и объектов.

- Земли лесного фонда.

- Земли водного фонда.

- Земли запаса.

В таблице с перечнем земельных участков, предлагаемых к включению в границы земель населенных пунктов, используются следующие числовые обозначения видов разрешенного использования.

1. В категории земель сельскохозяйственного назначения в соответствии со статьей 78 Земельного кодекса Российской Федерации:

1.1	Земельные участки для ведения сельскохозяйственного производства

1.2	Земельные участки для создания защитных лесных насаждений

1.3	Земельные участки для научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей

1.4	Земельные участки для ведения крестьянских (фермерских) хозяйств

1.5	Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства

1.6	Земельные участки для ведения дачного хозяйства

1.7	Земельные участки для ведения садоводства

1.8	Земельные участки для ведения животноводства

1.9	Земельные участки для ведения огородничества

1.10	Земельные участки для сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации

1.11	Земельные участки для сенокошения и выпаса скота

1.12. Земли для сельскохозяйственного использования.

1.13. Фонд перераспределения.

2. В категории земель населенных пунктов в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 15.02.2007г. №39 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов» (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 11.01.2011 № 3):

2.1. Земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки.

2.2. Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки.

2.3. Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок.

2.4. Земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества.

2.5. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания.

2.6. Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц.

2.7. Земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения.

2.8. Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения.

2.9. Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок.

2.10. Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов.

2.11. Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов.

2.12. Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте.

2.13. Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов.

2.14. Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами.

2.15. Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования.

2.16. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные.

2.17. Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии.

2.18. Земли под озеленением специального назначения.

2.19. Земли под инженерной инфраструктурой.

2.20. Земли под кладбищами.

2.21. Земли под объектами образовательных учреждений.

2.22. Земли под объектами пляжей.

3. В категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения в соответствие с пунктом 2 статьи 87 Земельного кодекса Российской Федерации:

3.1. Земли промышленности;

3.2. Земли энергетики;

3.3. Земли транспорта;

3.4. Земли связи;

3.5. Земли радиовещания;

3.6. Земли телевидения;

3.7. Земли информатики;

3.8. Земли для обеспечения космической деятельности;

3.9. Земли обороны, безопасности;

3.10. Земли иного специального назначения.

4. В категории земель особо охраняемых территорий и объектов в соответствие с пунктом 2 статьи 94 Земельного кодекса Российской Федерации:

4.1. Земельные участки особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

4.2. Земельные участки природоохранного назначения;

4.3. Земельные участки рекреационного назначения;

4.4. Земельные участки историко-культурного назначения;

4.5. Земельные участки иные особо ценные земли в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

4.6. Земельные участки лагерей и баз отдыха.

5. В категории земель лесного фонда в соответствие с пунктом 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации:

5.1. Земельные участки для заготовки древесины;

5.2. Земельные участки для заготовки живицы;

5.3. Земельные участки для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

5.4. Земельные участки для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5.5. Земельные участки для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

5.6. Земельные участки для ведения сельского хозяйства;

5.7. Земельные участки для осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

5.8. Земельные участки для осуществления рекреационной деятельности;

5.9. Земельные участки для создания лесных плантаций и их эксплуатация;

5.10.1. Земельные участки для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

5.10.2. Земельные участки для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев);

5.11. Земельные участки для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых;

5.12. Земельные участки для строительства и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

5.13. Земельные участки для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;

5.14. Земельные участки для переработки древесины и иных лесных ресурсов;

5.15. Земельные участки для осуществления религиозной деятельности;

5.16. Земельные участки для ведения лесного хозяйства;

5.17. Земельные участки для иных видов деятельности, определенных в соответствии с частью 2 статьи 6 Лесного кодекса Российской Федерации.

6. В категории земель водного фонда в соответствие с Водным кодеком Российской Федерации:

6.1. Земельные участки для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

6.2. Земельные участки для целей сброса сточных вод и (или) дренажных вод;

6.3. Земельные участки под водохранилищами;

6.4. Земельные участки для целей производства электрической энергии;

6.5. Земельные участки поверхностных водных объектов для целей водного и воздушного транспорта;

6.6. Земельные участки для сплава древесины;

6.7. Земельные участки для лечебных и оздоровительных целей;

6.8. Земельные участки для рекреационных целей;

6.9. Земельные участки для целей охоты;

6.9.1. Земельные участки для целей рыболовства;

6.10. Земельные участки для разведки и добычи полезных ископаемых;

6.11. Земельные участки для обеспечения пожарной безопасности;

6.12. Земельные участки в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

7. В категории земель запаса в соответствие со статьей 103 Земельного кодекса Российской Федерации:

7.1. Земельные участки фонда перераспределения земель;

7.2. Земельные участки, находящиеся в границах охотничьих угодий.

| Наименование населенного пункта | № | Кадастровый номер | Форма собственности | Площадь, га | Категория земель, за счет которых происходит изменение границ и площади земель населенных пунктов | Вид разрешённого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего участка | Присоединенного участка | Сущ. | Проект. | Сущ. | Проект. |
| п.Владимировка | 1 | 47:03:0800000:31 | Государственная (Российской Федерации) | 39,3 | 39,3 | 5 | 2 | 5.16 | 2.8 |
|  | 2 | 47:03:0800000:69 | Государственная (Российской Федерации) | 3128,5 | 91,0 | 5 | 2 | 5.16 | 2.8 |
|  | 3 | н/д | Государственная | 0,2 (1661 кв. м) | 0,2 (1661 кв. м) | 1 | 2 | 1.11 | 2.8 |
|  | 4 | н/д | Государственная | 0,7 (6693 кв. м) | 0,7 (6693 кв. м) | 3 | 2 | 1.11 | 2.8 |
|  | 5 | н/д | Государственная (Российской Федерации) | 0,9 (9274 кв. м.) | 0,9 (9274 кв. м) | 5 | 2 | 5.16 | 2.8 |
| п. при ж/д ст. Громово | 6 | 47:03:0817004:21 | Государственная (Российской Федерации) | 3,4 | 3,4 | 4 | 2 | 5.16 | 2.8 |
|  | 7 | 47:03:0800000:59 | Государственная (Российской Федерации) | 6368,8 | 17,1 | 5 | 2 | 5.16 | 2.8 |
|  | 8 | н/д | Государственная | 0,6 (6036 кв. м) | 0,6 (6036 кв. м) | 1 | 2 | 1.11 | 2.8 |
| п. Громово | 9 | 47:03:0800000:64 | Государственная (Российской Федерации) | 1613,4 | 158,6 | 5 | 2 | 5.16 | 2.2 |
|  | 10 | н/д | Государственная | 0,6 (6168 кв. м) | 0,6(6168 кв. м) | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 11 | н/д | Государственная (Российской Федерации) | 0,5 (5337 кв. м) | 0,5 (5337 кв. м) | 1 | 2 | 1.11 | 2.2 |
|  | 12 | н/д | Государственная | 1,5 | 1,5 | 4 | 2 | 4.3 | 2.2 |
| п. Портовое | 13 | 47:03:0800000:64 | Государственная (Российской Федерации) | 1613,352 | 5,5 | 5 | 2 | 5.16 | 2.2 |
|  | 14 | 47:03:0808003:33 | Частная (Васильев Владимир Петрович) | 0,2 (1548 кв. м) | 0,2 (1548 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 15 | 47:03:0808003:34 | Частная (Таганцев Степан Александрович) | 0,1 (1300 кв. м) | 0,1 (1300 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 16 | 47:03:0808003:35 | Частная (Монастырский Виталий Петрович) | 0,2 (1583 кв. м) | 0,2 (1583 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 17 | 47:03:0808003:36 | Частная (Нестеренко Эдуард Геннадьевич) | 0,1(1399 кв. м) | 0,1(1399 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 18 | 47:03:0808003:37 | Частная (ДПК Высокий берег) | 0,04 (372 кв. м) | 0,04 (372 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 19 | 47:03:0813002:140 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3(2959 кв. м) | 0,3(2959 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 20 | 47:03:0813002:141 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2815 кв. м) | 0,3 (2815 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 21 | 47:03:0813002:142 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2832 кв. м) | 0,3 (2832 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 22 | 47:03:0813002:143 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2635 кв. м) | 0,3 (2635 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 23 | 47:03:0813002:144 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2281 кв. м) | 0,2 (2281 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 24 | 47:03:0813002:145 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2318 кв. м) | 0,2 (2318 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 25 | 47:03:0813002:146 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2292 кв. м) | 0,2 (2292 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 26 | 47:03:0813002:147 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2292 кв. м) | 0,2 (2292 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 27 | 47:03:0813002:148 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (3173 кв. м) | 0,3 (3173 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 28 | 47:03:0813002:149 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2976 кв. м) | 0,3 (2976 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 29 | 47:03:0813002:150 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2267 кв. м) | 0,2 (2267 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 30 | 47:03:0813002:151 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2233 кв. м) | 0,2 (2233 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 31 | 47:03:0813002:152 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2093 кв. м) | 0,2 (2093 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 32 | 47:03:0813002:153 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2285 кв. м) | 0,2 (2285 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 33 | 47:03:0813002:154 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2058 кв. м) | 0,2 (2058 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 34 | 47:03:0813002:155 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2007 кв. м) | 0,2 (2007 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 35 | 47:03:0813002:156 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (1907 кв. м) | 0,2 (1907 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 36 | 47:03:0813002:157 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2432 кв. м) | 0,2 (2432 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 37 | 47:03:0813002:158 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2924 кв. м) | 0,3 (2924 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 38 | 47:03:0813002:159 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2575 кв. м) | 0,3 (2575 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 39 | 47:03:0813002:160 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2015 кв. м) | 0,2 (2015 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 40 | 47:03:0813002:161 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2005 кв. м) | 0,2 (2005 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 41 | 47:03:0813002:162 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2609 кв. м) | 0,3 (2609 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 42 | 47:03:0813002:163 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2693 кв. м) | 0,3 (2693 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 43 | 47:03:0813002:164 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2745 кв. м) | 0,3 (2745 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 44 | 47:03:0813002:165 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2783 кв. м) | 0,3 (2783 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 45 | 47:03:0813002:167 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2548 кв. м) | 0,3 (2548 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 46 | 47:03:0813002:168 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2900 кв. м) | 0,3 (2900 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 47 | 47:03:0813002:169 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2511 кв. м) | 0,3 (2511 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 48 | 47:03:0813002:170 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2439 кв. м) | 0,2 (2439 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 49 | 47:03:0813002:171 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2500 кв. м) | 0,3 (2500 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 50 | 47:03:0813002:172 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2484 кв. м) | 0,2 (2484 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 51 | 47:03:0813002:173 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (3105 кв. м) | 0,3 (3105 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 52 | 47:03:0813002:174 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2604 кв. м) | 0,3 (2604 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 53 | 47:03:0813002:175 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2881 кв. м) | 0,3 (2881 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 54 | 47:03:0813002:176 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2862 кв. м) | 0,3 (2862 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 55 | 47:03:0813002:177 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2812 кв. м) | 0,3 (2812 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 56 | 47:03:0813002:178 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2926 кв. м) | 0,3 (2926 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 57 | 47:03:0813002:179 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2932 кв. м) | 0,3 (2932 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 58 | 47:03:0813002:180 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2964 кв. м) | 0,3 (2964 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 59 | 47:03:0813002:181 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2920 кв. м) | 0,3 (2920 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 60 | 47:03:0813002:182 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2730 кв. м) | 0,3 (2730 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 61 | 47:03:0813002:183 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (3039 кв. м) | 0,3 (3039 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 62 | 47:03:0813002:184 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2860 кв. м) | 0,3 (2860 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 63 | 47:03:0813002:185 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2783 кв. м) | 0,3 (2783 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 64 | 47:03:0813002:186 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2484 кв. м) | 0,2 (2484 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 65 | 47:03:0813002:187 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2463 кв. м) | 0,2 (2463 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 66 | 47:03:0813002:188 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2549 кв. м) | 0,3 (2549 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 67 | 47:03:0813002:189 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2606 кв. м) | 0,3 (2606 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 68 | 47:03:0813002:190 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2323 кв. м) | 0,2 (2323 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 69 | 47:03:0813002:191 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2316 кв. м) | 0,2 (2316 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 70 | 47:03:0813002:192 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2449 кв. м) | 0,2 (2449 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 71 | 47:03:0813002:193 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2405 кв. м) | 0,2 (2405 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 72 | 47:03:0813002:194 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2365 кв. м) | 0,2 (2365 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 73 | 47:03:0813002:195 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (3007 кв. м) | 0,3 (3007 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 74 | 47:03:0813002:196 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2884 кв. м) | 0,3 (2884 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 75 | 47:03:0813002:197 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2838 кв. м) | 0,3 (2838 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 76 | 47:03:0813002:198 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2754 кв. м) | 0,3 (2754 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 77 | 47:03:0813002:199 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2697 кв. м) | 0,3 (2697 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 78 | 47:03:0813002:200 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2725 кв. м) | 0,3 (2725 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 79 | 47:03:0813002:201 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,2 (2346 кв. м) | 0,2 (2346 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 80 | 47:03:0813002:202 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2534 кв. м) | 0,3 (2534 кв. м) | 1 | 2 | 1,6 | 2,2 |
|  | 81 | 47:03:0813002:203 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2526 кв. м) | 0,3 (2526 кв. м) | 1 | 2 | 1,6 | 2,2 |
|  | 82 | 47:03:0813002:206 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,5 (5422 кв. м) | 0,5 (5422 кв. м) | 1 | 2 | 1,6 | 2,2 |
|  | 83 | 47:03:0813002:207 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,4 (3515 кв. м) | 0,4 (3515 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 84 | 47:03:0813002:205 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,4 (3914 кв. м) | 0,4 (3914 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 85 | 47:03:0813002: | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 0,3 (2787 кв. м) | 0,3 (2787 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 86 | 47:03:0813002: | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 1,4 | 1,4 | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 87 | 47:03:0813002:204 | Частная (ДНП "Солнечный пляж") | 2,4 | 2,4 | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 88 | 47:03:0800000:64 | Государственная (Российской Федерации) | 1613,3 | 52,5 | 5 | 2 | 5.16 | 2.2 |
|  | 89 | н/д | Государственная | 0,04 (386 кв. м) | 0,04 (386 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 90 | н/д | Государственная | 1,4 | 1,4 | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 91 | н/д | Государственная | 4,7 | 4,7 | 1 | 2 | 1.6 | 2.8 |
|  | 92 | н/д | Государственная | 0,3 (3134 кв. м) | 0,3 (3134 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 93 | н/д | Государственная | 0,06 (586 кв. м) | 0,06 (586 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 94 | н/д | Государственная | 1,7 | 1,7 | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
|  | 95 | н/д | Государственная | 0,4 (3744 кв. м) | 0,4 (3744 кв. м) | 1 | 2 | 1.6 | 2.2 |
| п. Приладожское | 96 | 47:03:0800000:63 | Государственная (Российской Федерации) | 2439,7 | 2,8 | 5 | 2 | 5.16 | 2.8 |
|  | 97 | н/д | Государственная | 2,4 | 2,4 | 1 | 2 | 1.11 | 2.8 |
| п. Яблоновка | 98 | 47:03:0800000:55 | Государственная (Российской Федерации) | 1,7 | 1,3 | 5 | 2 | 5.16 | 2.8 |
|  | 99 | 47:03:0800000:29 | Государственная (Российской Федерации) | 673,1 | 3,9 | 5 | 2 | 5.16 | 2.8 |
|  | 100 | 47:03:0800000:29 | Государственная (Российской Федерации) | 673,1 | 8,5 | 5 | 2 | 5.16 | 2.8 |
|  | 101 | 47:03:0800000:29 | Государственная (Российской Федерации) | 673,1 | 4,6 | 5 | 2 | 5.16 | 2.8 |

# Приложение 5

Сведения о рыбопромысловых участках, выставляемых на конкурс в границах Приозерского муниципального района на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации спортивного и любительского рыболовства

| № п/п | № уч. по перечню | Местонахождение участка | Границы участка | Площадь участка (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16 | Приозерский муниципальный район, озеро Тихое | озеро Тихое | 2,4 |
| 2. | 17 | Приозерский муниципальный район, озеро Охотничье | озеро Охотничье | 7,7 |
| 3. | 22 | Приозерский муниципальный район, р. Бурная | р. Бурная, от устья р. Сосновка до устья р. Вьюн, исключая район водопада Падунец (вверх и вниз по течению 400м) | 72 |
| 4. | 32 | Приозерский муниципальный район, озеро Малое Заветное | озеро Малое Заветное | 10,5 |
| 5. | 33 | Приозерский муниципальный район, озеро Веснино | озеро Веснино | 50 |
| 6. | 1 | Приозерский муниципальный район, озеро Солнечное | озеро Солнечное вся акватория водного объекта |  |
| 7. | 5 | Приозерский муниципальный район, озеро Суходольское (район полуострова Земляной) | озеро Суходольское 60°39'13,1" с.ш. 30°18'57,4" в.д. 60°39'10,1" с.ш. 30°19'02,3" в.д. 60°39'05,2" с.ш. 30°18'54,5" в.д. 60°39'09,3" с.ш. 30°18'40,1" в.д. 60°39'12,3" с.ш. 30°18'56,8" в.д. | 3,08' |
| 8. | 6 | Приозерский муниципальный район, р. Волчья | р. Волчья 60°39'45,3" с.ш. 30°01'40,4" в.д. 60°39'46,7" с.ш. 30°01*58,2" в.д. 60°39'43,4" с.ш. 30°02'20,4" в.д. | длина 620 м |
| 9. | 7 | Приозерский муниципальный район, Большой разлив р. Федоровки | Большой разлив р. Федоровки 60°39'11" с.ш. 30°23'31,1" в.д. 60°39'33" с.ш. 30°24'П" в.д. 60°39'43и с.ш. 30°23'14,3" в.д. 60°39'06" с.ш. 30°24'58,1" в.д. 60°39'14,3" с.ш. 30°24'41,1" в.д. 60°39'05,3" с.ш. 30°24'35,4" в.д. | 60,9 |
| 10. | 8 | Приозерский муниципальный район, Малый разлив р. Федоровки | Малый разлив реки Федоровки 60°39'06" с.ш. 30°24'58,1" в.д. 60°39'14,3" с.ш. 30°24'41,1" в.д. 60°39'05,3" с.ш. 30°24'35,4" в.д. | 10,4 |

Основные выводы и рекомендации общественных слушаний:

- В результате проведения общественных слушаний, заслушав и обсудив выступления, получено одобрение присутствующих на использование всех вышеназванных рыбопромысловых участков для организации спортивного и любительского рыболовства на водоемах Приозерского района Ленинградской области.

- Рекомендовано Правительству Ленинграсдкой области рассмотреть целесообразность организации рыбопромыслового участка на р. Бурная для спортивного и любительского рыболовства.

- Рекомендовано конкурсной комиссии при оценке бизнес-планов Заявителей принимать во внимание вопрос о том, имеет ли составитель бизнес-плана возможность его реализовать в принципе, т.е. имеются ли у него какие-либо права на земельный участок, прилегающий к арендуемому рыбопромысловому участку.

Перечень рыбопромысловых участков для осуществления товарного рыбоводства в Ладожском озере, залив Лехмалахти (приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 г. № 61 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области»)

| Номер участка | Расположение (район, граница) | Площадь участка (га) | Рекомендуемый вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| Приозерский муниципальный район |
| 2-Т | залив Лехмалахти, ограничен линией проходящей через точки с координатами: N 61°08'50'' E 29°58'21'' N 61°08'40'' E 29°58'10'' N 61°08'44'' E 29°58'50'' N 61°08'34'' E 29°58'42'' | 16,1 га | Товарное рыбоводство |
| 3-Т | залив Лехмалахти, ограничен линией проходящей через точки с координатами: N 61º08'58'' E 29º54'26'' N 61º09'06'' E 29º54'34'' N 61º08'55'' E 29º55'14'' N 61º08'59'' E 29º55'52'' N 61º08'55'' E 29º56'08'' N 61º08'48'' E 29º56'04'' N 61º08'47'' E 29º55'35'' | 38,5 га | Товарное рыбоводство |
| 4-Т | залив Лехмалахти, ограничен линией проходящей через точки с координатами: N 61º09'17'' E 29º55'14'' N 61º09'33'' E 29º55'10'' N 61º09'31'' E 29º56'12'' N 61º09'23'' E 29º56'02'' N 61º09'19'' E 29º55'39'' | 24 га | Товарное рыбоводство |
| 5-Т | залив Лехмалахти, ограничен линией проходящей через точки с координатами: N 61º09'02'' E 29º57'28'' N 61º09'09'' E 29º57'37'' N 61º09'31'' E 29º56'12'' N 61º09'23'' E 29º56'02'' | 33 га. | Товарное рыбоводство |

# Приложение 6

Карта-Схема расположения распределения лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества, утвержден приказом от 30 декабря 2010 г. № 52)

| Приложение 7 Список арендаторов лесных участков по Громовскому сельскому поселению |
| --- |
| Лесничество | Арендатор | № договора аренды | Площадь | Срок действия договора | Местоположение лесного участка |
| Рекреация |
| Приозерское | ООО "Уют" | № 31/Р-2008-08 от 03.08.2008 | 6,3 | 49 лет | Громовское участковое лесничество, квартал 156, выделы 3 (ч.), 6 (ч.), 7 (ч.), 8 (ч.) |
| Приозерское | Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "МАРСТАР" | № 32/Р-2008-08 от 03.08.2008 | 0,43 | 49 лет | Громовское участковое лесничество, квартал 91 выдел 4 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Единство" | № 33/Р-2008-08 от 04.08.2008 | 0,45 | 49 лет | Громовское участковое лесничество, квартал 91 часть выдела 4 |
| Приозерское | ООО "Элота" | № 39/Р-2008-08 от 05.08.2008 | 1,9 | 49 лет | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 56 выдел 15 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Солнечный Хутор" | № 65/Р-2008-10 от 27.10.2008 | 7,4 | 49 лет | Мичуринское северное участковое лесничество, кварталы 57 выдел 21 (ч.), квартал 58 выделы 16 (ч.), 19 (ч.), 20 (ч.), 21 (ч.) |
| Приозерское | ИП Сиверс Елена Михайловна | № 69/Р-2008-10 от 28.10.2008 | 1,0 | 49 лет | Громовское участковое лесничество, квартал 205 выделы 16 (ч.), 17 (ч.) |
| Приозерское | ООО "ЯХОНТ" | № 74/Р-2008-10 от 29.10.2008 | 2,5 | 49 лет | Ладожское участковое лесничество, квартал 62 выдел 1 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Спортивный Клуб "Кавголово"" | № 75/Р-2008-10 от 29.10.2008 | 5,9 | 49 лет | Ладожское участковое лесничество, квартал 75 выделы 3 (ч.), 5 (ч.), 7 (ч.) |
| Приозерское | ООО "ПетроСтройПроект" | № 104/Р-2008-11 от 19.11.2008 | 3,4 | 49 лет | Громовское участковое лесничество, квартал 156 выдел 9 |
| Приозерское | ООО "Береговое" | № 109/Р-2008-11 от 20.11.2008 | 27,8 | 49 лет | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 57 выделы 2 (ч.), 3 (ч.), 9 (ч.), 10 (ч.), 13 (ч.), 14 (ч.), 15 (ч.), 16, 19 (ч.), 20 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Свобода Моторс" | № 123/Р-2008-11 от 25.11.2008 | 20,0 | 49 лет | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 52 выделы 17 (ч.), 25 (ч.), 26 (ч.), 27, 28, 29 (ч.), 30 (ч.), 34, 35 (ч.), 36, 37 (ч.) |
| Приозерское | ООО "Ферма "Рииска" | № 124/Р-2008-11 от 25.11.2008 | 50,0 | 49 лет | Ладожское участковое лесничество, квартал 49 выделы 10 (ч.), 11-14, 17 (ч.), 23 (ч.), 25 (ч.), 26 |
| Приозерское | ООО "Основа" | № 28/Р-2009-11 от 02.11.2009 | 29,0 | 49 лет | Ладожское участковое лесничество, квартал 45 выделы 12 (ч.),14 (ч.), 20-23, 24 (ч.), 25 (ч.), 26, 27, 28 (ч.), квартал 52 выделы 2 (ч.), 3 (ч.), 4 (ч.), 8 (ч.) |
| Приозерское | ООО "ПетроСтройПроект" | № 17/Р-2010-02 от 12.02.2010 | 16,7 | 49 лет | Громовское участковое лесничество, квартал 156 выделы 4 (ч.), 10, 11, 13 (ч.), 21 (ч.) |
| Приозерское | ДНП "БЕРЕГ" | № 20/Р-2010-02 от 12.02.2010 | 0,8 | 49 лет | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 58 выделы 21 (ч.), 23 (ч.) |
| Приозерское | ОАО "Северо-Западный Телеком" | № 22/Р-2010-02 от 12.02.2010 | 4,80 | 49 лет | Ладожское участковое лесничество, квартал 52 выдел 18 (ч.) |
| Приозерское | ДНП "НА ОЗЕРЕ" | № 90/Р-2010-08 от 09.08.2010 | 6,6 | 49 лет | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал № 52 (части выделов 14,19) |
| Приозерское | ООО "Ирбис" | № 2-2008-11-3-Р от 05.11.2008 | 2,40 | 01.01.2056 | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 59 выделы 20 (ч.), 22 (ч.) |
| Приозерское | "Фонд защиты здоровья" | № 2-2008-11-7-Р от 10.11.2008 | 21,40 | 13.03.2056 | Громовское участковое лесничество квартал 205 выделы 14,17(ч.), квартал 206, выделы 18,21(ч),22(ч.) |
| Приозерское | ООО "Парабола-Сервис | № 6/р-2011-12 от 28.12.2011 | 18,40 | 49 лет | Громовское участковое лесничество, квартал 164 выделы 4 (ч.), 5 (ч.), 6 (ч.), 12 (ч.), 13 (ч.), 14, 15 (ч.), 17 (ч.), 18 (ч.), 19 (ч.), 28 (ч.), 29, 30 |
| Охота |
| Приозерское | ЗАО "Яблоновское охотхозяйство" | № 2-2008-12-153-О от 16.12.2008 | 10825,00 | 01.01.2056 | Яблоновское участковое лесничество в границах кварталов 1-96 |
| Приозерское | ООО "Ирбис" | № 2-2008-12-231-О от 16.12.2008 | 9314,00 | 30.03.2056 | Мичуринское северное участковое лесничество, кварталы 1-87 |
| Приозерское | ООО "Вега" | № 2-2008-12-261-О от 26.12.2008 | 87296,00 | 29.01.2056 | Громовское участковое лесничество, кварталы 36, 42-44, 55, 56, 58-61, 75, 84, 91, 101-103, 144,154,156,157,161-168,170-202, 204 |
| Приозерское | ООО "Золотая утка" | № 2-2008-12-272-О от 26.12.2008 | 21183,00 | 17.10.2055 | Громовское участковое лесничество, кварталы 47-54, 57, 62-73, 77-81, 85-89, 92-95,97-100, 104-107, 110,112, 205, 206 |
| Заготовка |
| Приозерское | ЗАО "Приозерская Лесная Компания" | № 2-2008-12-126-З от 16.12.2008 | 9314 | до 31.12.2051 г. | Мичуринское северное участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-32,34-87 |
| Приозерское | ЗАО "ИНТЕРСОЛАР" | № 2-2008-12-155-З от 16.12.2008 | 10825 | до 31.12.2051 г. | Яблоневское участковое лесничество в границах кварталов №№ 1-96 |
| Приозерское | ЗАО "ИНТЕРСОЛАР" | № 2-2008-12-156-З от 16.12.2008 | 9329 | до 31.12.2052 г. | Ладожское участковое лесничество в границах кварталов №№ 44-49,53-57,59-66, 69-72, 76-80, 83-90, 93-95, 99, 100, 101, 104 |
| Приозерское | ОАО "Приозерский ДОЗ" | № 2-2008-11-6-З от 10.11.2008 | 36512 | до 31.12.2045 г. | Громовское уч. лесничество в границах кварталов №№ 42,43,47-55, 57, 58, 62-73, 78-83, 85-87, 89, 92, 97, 100, 107-110,112, 161-163, 168,170-174, 176-186, 188-194, 199-202; Ладожское уч. лесничество в границах кварталов №№ 67, 68, 73, 74, 81, 82, 91, 92, 96-98, 102, 103 |
| Приозерское | ОАО "Приозерский ДОЗ" | № 2-2008-11-5-З от 10.11.2008 | 12559 | до 31.12.2052 г. | Громовское участковое лесничество в границах кварталов №№ 36,44, 56, 59-61, 74,75,77, 84, 88, 90, 91, 93-95, 98-99, 101-106, 144, 156,157, 164-167, 175, 187, 195, 196, 197, 198, 204, 205 |

# Приложение 8

# Сведения об участках земель лесного фонда, переводимых в иные категории земель

| №№ п/п | Местоположение лесного участка | Площадь га | Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Планируемая категория земель | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Громовское сельское поселение |
|  | Громовское участковое лесничество, квартал 156 (ч) | 17,1 | защитные леса, нерестоохранные полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. при ж/д ст. Громово |
|  | Громовское участковое лесничетсво, квартал 164 (ч) | 19,2 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Яблоновка |
|  | Ладожское участковое лесничество, квартал 62 (ч) | 2,8 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Приладожское |
|  | Ладожское участковое лесничество, квартал 59 (ч) | 39,3 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Владимировка |
|  | Ладожское участковое лесничество, квартал 69 (ч) | 90,5 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Владимировка |
|  | Ладожское участковое лесничество, квартал 75 (ч) | 1,8 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Владимировка |
|  | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 52 (ч) | 88,4 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Громово |
|  | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 53 (ч) | 63,7 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Громово |
|  | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 54 (ч) | 4,1 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Громово |
|  | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 56 (ч) | 1,3 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Портовое |
|  | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 57 (ч) | 46,1 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Портовое |
|  | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 58 (ч) | 5,9 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Портовое |
|  | Мичуринское северное участковое лесничество, квартал 59 (ч) | 5,5 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Портовое |
| Итого*: | 385,7 га |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 65 (ч) | 1,4 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Громово |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 59 (ч) | 0,1 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Яблоновска |
|  | Ларионовское участковое лесничество, квартал 57 (ч) | 1,7 | защитные леса, нерестовые полосы лесов | Земли населенных пунктов | Развитие населенного пункта п. Приладожское |
| Итого**: | 3,2 га |

* Участки земель лесного фонда, которые стоят на учете в ФГУ "Земельная кадастровая палата по Ленинградской области" в Приозерском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2012 г.

** Участки земель Ларионовского участкового лесничества, которые не стоят на учете в ФГУ "Земельная кадастровая палата по Ленинградской области" в Приозерском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2012 г.

# Приложение 9

Перечень основных источников загрязнения окружающей среды муниципального образования Громовское сельское поселение с указанием ориентировочных размеров санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»)

| № п/п | Наименование | Вид деятельности | Ориентировочный размер санитарно-защитной зоны (м) | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «ПЗ «Красноармейское» | Животноводческий комплекс | 500 | 2 |
| 2 | ООО «Карельский перешеек» | Лесопиление | 100 | 4 |
| 3 | ООО «Громовский бетон» | Производство бетона | 100 | 4 |
| 4 | сельские кладбища (пп. Громово, Яблоновка, Приладожское) | Захоронения | 50 | 5 |
| 5 | Яма Беккари ЗАО «ПЗ «Красноармейское» (предлагается к рекультивации) | Захоронение трупов животных от с/х предприятия | 500 | 2 |
| 6 | Гаражи п. Громово | Хранение автомобилей | 50 | 4 |
| 7 | Свалка твердых бытовых отходов | Хранение отходов населения | 1000 | 1 |

# Footnotes

В 30-ти километровую приаэродромную территорию военного аэродрома "Громово" попадает большая часть территории Громовского сельского поселения (за исключением части акватории Ладожского озера), что показано на «Схеме с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий» и «Схеме границ зон с особыми условиями использования территорий».

Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований (ст.17 Земельного Кодекса Российской Федерации).

Перечень особо ценных земель устанавливается постановлением Правительства Ленинградской области от 17 августа 2011 г. № 257 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ВЕДЕНИЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ»

Отношение численности лиц нетрудоспособных возрастов (старше и моложе трудоспособного) к численности лиц трудоспособного возраста.

С учетом профилактических посещений необходимо иметь 9,9 посещений в год на душу населения (или 22,6 посещений в смену на душу населения), соответственно расчетная потребность в мощности возрастает до 59 посещений в смену на все население сельского поселения.

По данным администрации Громовского сельского поселения.

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

По «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2011 г.»

По методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры норматив на перспективу для 2050 г. составляет 750 кв. м  на 10 тыс. чел. На первую очередь 2020 г. расчет дан исходя из 300 кв. м  на 10 тыс. чел., на расчетный срок 2035 г. расчет дан исходя из 350 кв. м  на 10 тыс. чел.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.10 г. № 754 «Об утверждении Правил установления нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов» разработаны и утверждены приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 20.12.10 № 20 нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области.

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Площадь земель лесного фонда приведена по данным ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» без учета земель Ларионовского участкового лесничества (1153,4 га), которые по состоянию на 01.01.2012 г. не стоят на учете в ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе.

Сведения приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть. Расчет произведен в соответствии с проектом Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района.

Фактическая потребность в общеобразовательных учреждениях ниже за счет обслуживания населения муниципальными учреждениями, расположенными на территориях соседних поселений

Сведения об объектах капитального строительства федерального, регионального и местного значения муниципального района приведены в информационно-справочных целях и не входят в утверждаемую часть.

Сведения, представленные в таблице 3 представлены по данным филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Приозерском районе на 1 января 2012 г., в случае отсутствия таковых, указывается «н/д» (нет данных).

Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан и юридических лиц.